## Slide 1
Σεισμικές κλάσεις &
σεισμικές κατηγορίες κτιρίων
- Συγκρίσεις
© S. Dritsos
Δρ. Ευτυχία Αποστολίδη
Technical University of Darmstadt, Germany
Στέφανος Δρίτσος
Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

## Slide 2
Βαριές και εκτεταμένες βλάβες, κτίριο πολύ κοντά στην κατάρρευση
Στάθμη Γ
Οιονεί Κατάρρευση
Στάθμη Β
Σημαντικές Βλάβες
Στάθμη Α
Περιορισμένες Βλάβες
Μηδαμινές βλάβες, τα φέροντα στοιχεία δεν έχουν ουσιωδώς ξεπεράσει την διαρροή τους
Κτίριο με αποδεκτές σημαντικές βλάβες (όπως για νέα κτίρια σχεδιασμένα με πλαστιμότητα!)
Στάθμες επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ και ΚΑΔΕΤ
Επίπεδα Βλάβης

## Slide 3: Για ποιο σεισμό θα γίνει ο έλεγχος;
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | Πιθανότητα Υπέρβασης Σεισμικής Δράσης εντός του Συμβατικού Χρόνου Ζωής των 50 ετών | ΣΤΑΘΜΗ Α Περιορισμένες βλάβες | ΣΤΑΘΜΗ Β Σημαντικές βλάβες | ΣΤΑΘΜΗ Γ Οιονεί κατάρρευση
Ε1 | 10% Σεισμικές Δράσεις Κανονισμού Νέων Κτιρίων | Α1 | Β1 | Γ1

## Slide 4: Για ποιο σεισμό θα γίνει ο έλεγχος;
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | αg /αg,ref | Πιθανότητα Υπέρβασης Σεισμικής Δράσης εντός του Συμβατικού Χρόνου Ζωής των 50 ετών | ΣΤΑΘΜΗ Α Περιορισμένες βλάβες | ΣΤΑΘΜΗ Β Σημαντικές βλάβες | ΣΤΑΘΜΗ Γ Οιονεί κατάρρευση
>Ε1 | > 1.00 | π.χ. 2% |  |  | 
Ε1 | 1.00 | 10% Σεισμικές Δράσεις Κανονισμού Νέων Κτιρίων | Α1 | Β1 | Γ1
<Ε1 | <1.00 | π.χ. 20% |  |  | 
<<Ε1 | <<1.00 | π.χ. 50% |  |  | 
αg η οριζόντια εδαφική επιτάχυνση της σεισμικής δράσης.
αg,ref η οριζόντια εδαφική επιτάχυνση αναφοράς, που ορίζεται με πιθανότητα υπέρβασης της σεισμικής δράσης 10% στα 50 χρόνια συμβατικής ζωής του έργου.

## Slide 5: Στόχοι Επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ 2017
Σεισμική Δράση | αg /αg,ref | Πιθανότητα Υπέρβασης Σεισμικής Δράσης εντός του Συμβατικού Χρόνου Ζωής των 50 ετών | ΣΤΑΘΜΗ Α Περιορισμένες βλάβες | ΣΤΑΘΜΗ Β Σημαντικές βλάβες | ΣΤΑΘΜΗ Γ Οιονεί κατάρρευση
Ε1 | 1.00 | 10% Σεισμικές Δράσεις Κανονισμού Νέων Κτιρίων | Α1 | Β1 | Γ1
Ε2 | 0.60 | 50% (?) Σεισμικές Δράσεις = 0,6 x του προηγούμενου | Α2 | Β2 | Γ2
Υπάρχουν Ισοδύναμοι Στόχοι;
Ζεύγος στάθμης επιτελεστικότητας και σεισμού σχεδιασμού
Ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι: Κατ. Σπουδ.Ι Γ2
Κατ. Σπουδ.ΙΙ Γ1
Κατ. Σπουδ.ΙΙΙ Β1
Κατ. Σπουδ.ΙV B1 + Α2

## Slide 6: Στόχοι Επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ 2022 και ΚΑΔΕΤ
Σεισμική Δράση | αg /αg,ref | Στάθμη Επιτελεστικότητας Φέροντος Οργανισμού |  | 
 |  | Α Περιορισμένες Βλάβες | Β Σημαντικές Βλάβες | Γ Οιονεί Κατάρρευση
E0 | 1.80 | Α0 | Β0 | Γ0
E1+ | 1.30 | Α1+ | Β1+ | Γ1+
E1 | 1.00 | Α1 | Β1 | Γ1
E2+ | 0.75 | Α2+ | Β2+ | Γ2+
E2 | 0.60 | Α2 | Β2 | Γ2
E3+ | 0.45 | Α3+ | Β3+ | Γ3+
E3 | 0.35 | Α3 | Β3 | Γ3
E4+ | 0.25 | Α4+ | Β4+ | Γ4+
E4 | <0.25 | Α4 | Β4 | Γ4

## Slide 7: Σχέσεις Περιόδου Επαναφοράς Σεισμού με Πιθανότητα Υπέρβασης και Εδαφική Επιτάχυνση
Περίοδος Επαναφοράς (έτη) | Πιθανότητα υπέρβασης σεισμικής δράσης εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών | αg /αg,ref
2475 | 2% | 1.95
975 | 5% | 1.34
475 | 10% | 1.00
224 | 20% | 0.74
135 | 30% | 0.60
72 | 50% | 0.47
42 | 70% | 0.37
22 | 90% | 0.29
<22 | >90% | <0.29
Παπαιωάννου κ.α. (2008), Papazachos et al., (1993)
t = διάρκεια ζωής ενός έργου
Pt = πιθανότητα υπέρβασης
Τm = μέση περίοδος επαναφοράς
Οι τιμές του πίνακα είναι για Σεισμική Ζώνη ΙΙ.

## Slide 8: Περίοδος Επαναφοράς Σεισμού – Πιθανότητα Υπέρβασης - Εδαφική Επιτάχυνση κατά ΚΑΝΕΠΕ 2022 και ΚΑΔΕΤ
Σεισμική Δράση | Περίοδος Επαναφοράς (έτη) | Πιθανότητα υπέρβασης σεισμικής δράσης εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών | αg /αg,ref
E0 | 2475 | 2% | 1.80
E1+ | 975 | 5% | 1.30
E1 | 475 | 10% | 1.00
E2+ | 225 | 20% | 0.75
E2 | 135 | 30% | 0.60
E3+ | 70 | 50% | 0.45
E3 | 40 | 70% | 0.35
E4+ | 20 | 90% | 0.25
E4 | <20 | >90% | <0.25

## Slide 9: Σεισμικές κλάσεις κτιρίων κατά ΚΑΝΕΠΕ 2022 και ΚΑΔΕΤ
Σεισμική Δράση | Περίοδος επαναφοράς (έτη) | Πιθανότητα υπέρβασης σεισμικής δράσης εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών | αg /αg,ref | Περιορισμένες Βλάβες (IO) | Σημαντικές Βλάβες (LS) | Οιονεί Κατάρρευση (CP)
E0 | 2475 | 2% | 1.80 | A0 | B0 | Γ0
E1+ | 975 | 5% | 1.30 | A1+ | B1+ | Γ1+
E1 | 475 | 10% | 1.00 | A1 | B1 | Γ1
E2+ | 225 | 20% | 0.75 | A2+ | B2+ | Γ2+
E2 | 135 | 30% | 0.60 | A2 | B2 | Γ2
E3+ | 70 | 50% | 0.45 | A3+ | B3+ | Γ3+
E3 | 40 | 70% | 0.35 | A3 | B3 | Γ3
E4+ | 20 | 90% | 0.25 | A4+ | B4+ | Γ4+
E4 | <20 | >90% | <0.25 | A4 | B4 | Γ4
αg /αg,ref : δείκτης βαθμού επάρκειας
αg,ref = 0,16g ή 0,24g ή 0,36g
αg : max επιτάχυνση εδάφους επάρκειας κτιρίου

## Slide 10: Σεισμικές κατηγορίες κτιρίων
Σεισμική Δράση | Περίοδος επαναφοράς (έτη) | Πιθανότητα υπέρβασης σεισμικής δράσης εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών | δ | Περιορισμένες Βλάβες (IO)
E0 | 2475 | 2% | 1.80 ≤ δ | Κ0
E1+ | 975 | 5% | 1.30 ≤ δ < 1.80 | Κ1+
E1 | 475 | 10% | 1.00 ≤ δ < 1.30 | Κ1
E2+ | 225 | 20% | 0.75 ≤ δ < 1.00 | Κ2+
E2 | 135 | 30% | 0.60 ≤ δ < 0.75 | Κ2
E3+ | 70 | 50% | 0.45≤ δ < 0.60 | Κ3+
E3 | 40 | 70% | 0.35 ≤ δ < 0.45 | Κ3
E4+ | 20 | 90% | 0.25 ≤ δ < 0.35 | Κ4+
E4 | <20 | >90% | δ <0.25 | Κ4
Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος για Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (1η Αναθεώρηση), 2022
δ είναι ο προσεγγιστικά προσδιοριζόμενος βαθμός επάρκειας της κατασκευής

## Slide 11: Ενδεικτική κατάταξη κτιρίων σε σεισμικές κλάσεις & σεισμικές κατηγορίες
Kτίρια τριώροφα από οπλισμένο σκυρόδεμα πρo του 1984.
Κάτοψη: (α) ορθογωνική, (β) μορφής Γ.
Κτίρια: (α) με τοιχοπληρώσεις σε όλους τους ορόφους,
(β) με κοντά υποστυλώματα στο ισόγειο και
(γ) με μαλακό όροφο στο ισόγειο.
Τοιχοπληρώσεις: (α) επιμελημένη ποιότητα και σφήνωση (ΤΟΙΧ.ε),
(β) κακή ποιότητα και σφήνωση (ΤΟΙΧ.κ).
Δευτεροβάθμιος έλεγχος: (α) με δεδομένα για τους οπλισμούς των κατακόρυφων στοιχείων και
(β) χωρίς τα προηγούμενα δεδομένα.
Αποτελέσματα ανάλυσης: Στατική ανελαστική ανάλυση (push over) κατά ΚΑΝΕΠΕ.
Παναγοπούλου Μ., Ζωχιού Λ. & Δρίτσος Σ. Εκτίμηση του βαθμού σεισμικής επάρκειας κτιρίων με κοντά υποστυλώματα ή μαλακό όροφο σύμφωνα με το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο.

## Slide 12: Ενδεικτική κατάταξη κτιρίων σε σεισμικές κλάσεις & σεισμικές κατηγορίες
Κτίρια αναφοράς με τοιχοπληρώσεις σε όλους τους ορόφους

## Slide 13: Ενδεικτική κατάταξη κτιρίων σε σεισμικές κλάσεις & σεισμικές κατηγορίες
Κτίρια με κοντά υποστυλώματα στο ισόγειο

## Slide 14: Ενδεικτική κατάταξη κτιρίων σε σεισμικές κλάσεις & σεισμικές κατηγορίες
Κτίρια με μαλακό όροφο στο ισόγειο

## Slide 15: Συμπεράσματα
Οι σεισμικές κλάσεις κτιρίων κατά ΚΑΝΕΠΕ προσδιορίζονται με βάση τον δείκτη βαθμού επάρκειας αg /αg,ref, μέσω ακριβούς αναλυτικής διαδικασίας, κατά προτίμηση “push over”.
Οι σεισμικές κατηγορίες κτιρίων κατά το Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο προσδιορίζονται με βάση το δείκτη επάρκειας δ, μέσω προσεγγιστικής διαδικασίας με ή χωρίς δεδομένα οπλισμών.
Από τα αποτελέσματα για τα κτίρια που εξετάστηκαν στην εργασία Παναγοπούλου Μ., Ζωχιού Λ. & Δρίτσος Σ.:
οι σεισμικές κατηγορίες συγκλίνουν πολύ καλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, με τις αντίστοιχες σεισμικές κλάσεις του ΚΑΝΕΠΕ.
Η σύγκλιση είναι πολύ καλύτερη όταν ο Δευτεροβάθμιος εφαρμόζεται με δεδομένα για τους οπλισμούς των υποστυλωμάτων.
Απαιτείται ευρύτερη διερεύνηση για την πιθανή των παραπάνω συμπερασμάτων.

## Slide 16: Περισσότερα…
episkeves2.civil.upatras.gr
episkeves2.civil.upatras.gr

## Slide 17
Ευχαριστούμε για την προσοχή
dritsos@upatras.gr
© S. Dritsos