## Slide 1: Πανεπιστήμιο Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024
Διδάσκων: Γιάννης Σταματίου
Email: stamatiu@upatras.gr

## Slide 2: Οργάνωση και λειτουργία του Η/Υ

## Slide 3
Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
  Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως από ηλεκτρονικά κυκλώματα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται πληροφορίες.

## Slide 6: Οργάνωση ενός υπολογιστικού συστήματος
I/O σύστημα
CPU
Compiler
Λειτουργικό
Σύστημα
(π.χ. Windows)
Εφαρμογή (π.χ. WORD)
Λογικός σχεδιασμός
Instruction Set
Architecture
Συντονισμός μεταξύ πολλών αφαιρετικών επιπέδων
Datapath & Control
Μνήμη
Υλικό
Λογισμικό
Assembler

## Slide 7: Επίπεδα προγραμματισμού
Γλώσσα υψηλού επιπέδου (π.χ., C, )
Πρόγραμμα σε Assembly
Machine Language Program (MIPS)
Ηλεκτρικά σήματα στο υλικό
Compiler (συμβολομεταφραστής)
Assembler
Εκτέλεση από τον επεξεργαστή
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
lw $t0, 0($2)
lw $t1, 4($2)
sw $t1, 0($2)
sw $t0, 4($2)
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
°
°

## Slide 9
Τα μέρη ενός Η/Υ
  Το υλικό (Hardware)
  Το λογισμικό (Software)
  Τα δεδομένα (Data)
  Οι χρήστες (Users)

## Slide 10
Το υλικό περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, όλα δηλαδή τα εξαρτήματα που μπορούμε να δούμε και να ακουμπήσουμε.
Ο όρος ‘συσκευή’ αναφέρεται σε κάθε κομμάτι του υλικού που χρησιμοποιείται από τη μηχανή, όπως: keyboard, monitor, modem, mouse, κλπ.
Το Υλικό (Hardware)

## Slide 12
  Software – το σύνολο των προγραμμάτων– (σύνολο οργανωμένων εντολών που ελέγχουν τον Η/Υ).
  Ορισμένα προγράμματα υπάρχουν για να μπορεί ο ίδιος ο Η/Υ να διαχειρίζεται τις δικές του εργασίες και να ελέγχει τις επιμέρους συσκευές που απαρτίζουν το υλικό του. (Λογισμικό Συστήματος)
  Άλλα προγράμματα υπάρχουν για τον χρήστη και δίδουν τη δυνατότητα στον Η/Υ να εκτελεί εργασίες που ο χρήστης επιθυμεί, π.χ. να δημιουργεί κείμενα, να ακούει μουσική. (Λογισμικό Εφαρμογών)
Το Λογισμικό - Software

## Slide 13
  Τα δεδομένα είναι ακατέργαστα στοιχεία τα οποία ο Η/Υ επεξεργάζεται και μετατρέπει σε χρήσιμη πληροφορία.
  Τα υπολογιστικά (ή μηχανογραφικά) δεδομένα είναι ψηφιακά, δηλαδή έχουν μετατραπεί σε δυαδικά αριθμητικά ψηφία. Ο Η/Υ αποθηκεύει και επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα σαν δυαδικούς αριθμούς (σειρές από 0 και 1).
  Οι χρήστες επεξεργάζονται δεδομένα σε μορφή κειμένων, αριθμών, ήχων, εικόνων. Ο Η/Υ μετατρέπει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται όλα αυτά τα δεδομένα σε μορφή δυαδικών αριθμών.
Τα δεδομένα - Data

## Slide 14
Οι άνθρωποι είναι οι λειτουργοί, οι χρήστες των Η/Υ.
Διάφοροι ρόλοι: Απλοί χρήστες, αναλυτές, προγραμματιστές, μηχανικοί λογισμικού, μηχανικοί υλικού, μηχανικοί δικτύων, σχεδιαστές ιστοσελίδων, κλπ.
Οι χρήστες – Users

## Slide 15
Οι συσκευές hardware διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
    Επεξεργαστές (Processors)
    Μνήμη (Memory)
    Συσκευές Εισόδου & Εξόδου (Input and output (I/O) devices)
    Συσκευές Αποθήκευσης (Storage devices)
Τύποι υλικού (hardware)

## Slide 16
01001010
01101010
01101111
10001111
10000000

## Slide 17
Υλικό Υπολογιστή - Δευτερεύουσα Μνήμη
Μαγνητικοί Δίσκοι
Στον μαγνητικό δίσκο (magnetic disk), η αρχή λειτουργίας είναι παρόμοια με αυτή των μαγνητικών ταινιών.
Τώρα το μαγνητικό υλικό καλύπτει έναν δίσκο. Και η προσπέλαση ενός σημείου της επιφάνειας απαιτεί να περιστραφεί ο δίσκος, αλλά και να μετατοπιστεί η κεφαλή.
Notes: 17

## Slide 18
Υλικό Υπολογιστή - Δευτερεύουσα Μνήμη
Οπτικοί Δίσκοι
To 1958 ανακαλύφθηκε η τεχνολογία του laserdisc, ωστόσο πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι την πρώτη παρουσίαση του σε κοινό (1972). Το προϊόν ήταν διαθέσιμο στην αγορά το 1978.
Στον οπτικό δίσκο (optical disk) τα μπιτ αναπαριστώνται μέσω των εσοχών και εξοχών της επιφάνειας του δίσκου. Η κεφαλή ανάγνωσης εκπέμπει δέσμη λέιζερ και ανιχνεύει τις διαφορές στην ανακλασμένη ακτίνα.
Notes: 18

## Slide 19
Υλικό Υπολογιστή - Συσκευές Εισόδου
Μία συσκευή εισόδου είναι οποιαδήποτε περιφερειακή μονάδα μέσω της οποίας δεδομένα και προγράμματα εισάγονται από τον έξω κόσμο στον Η/Υ.
Συσκευές Εισόδου:
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Σαρωτής (ή αλλιώς σκάνερ)
Χειριστήρια παιχνιδιών (π.χ. το joystick)
Μικρόφωνο
Ιχνόσφαιρα (trackball)
Ψηφιακή κάμερα, Webcam
Φωτογραφίδα (light pen)
Notes: 19

## Slide 20
Υλικό Υπολογιστή - Συσκευές Εξόδου
Ένα οπτικό ποντίκι χρησιμοποιεί μια δίοδο εκπομπής φωτός και φωτοδίοδο για την ανίχνευση της κυκλοφορίας σε σχέση με την υποκείμενη επιφάνεια, αντί να μετακινούνται ορισμένα από τα τμήματά της - όπως και σε μηχανικό ποντίκι.
Το ποντίκι laser χρησιμοποιεί μια υπέρυθρη δίοδο λέιζερ, αντί για μια LED για να φωτίζει την επιφάνεια κάτω από τους αισθητήρες.
Notes: 20

## Slide 21
Το εσωτερικό της μηχανής – η CPU
  Η διαδικασία μετατροπής ακατέργαστων δεδομένων σε πληροφορία λέγεται επεξεργασία (processing). Η λειτουργία αυτή μοιράζεται μεταξύ CPU και μνήμης
  Η CPU διαχειρίζεται όλες τις συσκευές, εκτελεί τα προγράμματα, επεξεργάζεται τα δεδομένα.
  Η CPU αποτελείται από chips τοποθετημένα στην μητρική πλακέτα (motherboard).

## Slide 22
CPU = Central Processing Unit
ΚΜΕ = Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Επεξεργαστής (processor)
Μικρο-επεξεργαστής (Micro-processor)
Το εσωτερικό της μηχανής – η CPU

## Slide 23
  Η μνήμη αποτελείται από chips (ολοκληρωμένα κυκλώματα) στην μητρική πλακέτα (motherboard).
  Η μνήμη διατηρεί τα δεδομένα και τα προγράμματα. Η μνήμη αυτή καλείται
  Random Access Memory (RAM) – Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης.
  Η CPU μπορεί να βρει στην RAM
  οποιοδήποτε δεδομένο χρειάζεται.
  Η RAM είναι πτητική, δηλαδή διατηρεί το περιεχόμενο της μόνο αν βρίσκεται σε τάση.
Το εσωτερικό της μηχανής – η μνήμη

## Slide 26
Το μικρότερο κομμάτι μέτρησης της πληροφορίας στη μνήμη είναι το byte = ποσότητα μνήμης που χρειάζεται για να κρατήσει ένα χαρακτήρα, π.χ. το γράμμα Α, ή τον αριθμό 3.
Οι Η/Υ εργάζονται με μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων που μετρούνται σε πολλαπλάσια του 1 byte:
  Kilobytes (KB), Megabytes (MB),
  Gigabytes (GB), Terabytes (TB).
Το εσωτερικό της μηχανής – Πώς μετριέται η χωρητικότητα της μνήμης;

## Slide 27
Bits και Bytes
Bits
Το bit (μπιτ) είναι ένα δυαδικό ψηφίο (γνωστό και ως δυφίο - πηγή teleterm), το οποίο μπορεί να πάρει τις τιμές 0 ή 1.
Οι υπολογιστές εργάζονται με το δυαδικό σύστημα αρίθμησης και χρησιμοποιούν δυαδικά ψηφία για να συμβολίζουν εντολές και δεδομένα.
Η συντομογραφία bit προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων BInary digiT. Bit στα αγγλικά σημαίνει «μικροσκοπικό τμήμα», «κομματάκι».
Notes: 27

## Slide 28
Bits και Bytes
Το byte (μπάιτ) (συμβολίζεται με B) είναι μονάδα μέτρησης ποσότητας πληροφορίας στα υπολογιστικά συστήματα.
1 byte ισοδυναμεί με 8 bit.
To byte μπορεί να αντιπροσωπεύσει τιμές από 0 έως και 255 στο δεκαδικό σύστημα (28 = 256 τιμές).
Το byte είναι και η βασική μονάδα μέτρησης (χώρου και πληροφορίας) στα υπολογιστικά συστήματα.
Εκτιμώμενη διαδικτυακή κίνηση το 2015, μόνο στις ΗΠΑ:
Downloads ταινιών και P2P διαμοίραση αρχείων έφτασαν τα 100 exabytes
Video κλήσεις (π.χ. Skype calls) και virtual Windows θα φτάσουν τα 400 exabytes
"Cloud" computing και απομακρυσμένες υπηρεσίες backup θα φτάσουν τα 50 exabytes
Internet video, παιχνίδια, και virtual worlds θα φτάσουν τα 200 exabytes
Η non-Internet "IPTV" θα φτάσει τα 100 exabytes, και, πιθανότατα, περισσότερο
Η business IP traffic θα δημιουγήσει 100 exabytes
Άλλες εφαρμογές (phone, Web, e-mail, photos, music) could be 50 exabytes
1 zettabyte (ZB), κατά προσέγγιση 1021 bytes! Το 2011 υπήρχαν αποθηκευμένα στον κόσμο περίπου 1,8 ZB ενώ σήμερα 13,7 ZB! To 2020 εικάζεται ότι ο αριθμός θα είναι 40ZB
Πολλαπλάσια του byte:
Notes: 28

## Slide 29
Μοντέλο Von Neumann (1950)
Ορίζει τον υπολογιστή ως τέσσερα υποσυστήµατα:
    Μνήµη
    Αριθµητική και Λογική Μονάδα
    Μονάδα Ελέγχου
    Είσοδος / Έξοδος
Ορίζει ότι το πρόγραµµα πρέπει να αποθηκεύεται στη μνήµη.
Ορίζει ότι το πρόγραµµα αποτελείται από πεπερασµένο αριθµό εντολών οι οποίες εκτελούνται η µία μετά την άλλη, σειριακά.
Notes: 29

## Slide 30
Υλικό Υπολογιστή - Κύρια Μνήμη
Notes: Κατά την εγγραφή μιας λέξης:
Η ΚΜΕ αποστέλλει:
τον κωδικό της πράξης της εγγραφής,
τη διεύθυνση της λέξης όπου θέλει να γράψει, και
τα μπιτ που θέλει να γράψει.
Η μνήμη εκτελεί την αλλαγή.
30

## Slide 31
Υλικό Υπολογιστή - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Ανά πάσα στιγμή, η είσοδός της είναι η επόμενη εντολή που πρέπει να εκτελεστεί και τα δεδομένα στα οποία πρέπει να εκτελεστεί και η έξοδός της είναι τα δεδομένα που προέκυψαν.
Η ΚΜΕ αποτελείται από δύο υπο‐μονάδες:
τη Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ, Control Unit) και
την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ, Arithmetic and Logic Unit, ALU)
Καθεμιά τους περιέχει ένα μικρό πλήθος από καταχωρητές (registers)
Notes: 31

## Slide 32
Υλικό Υπολογιστή - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Και Κύκλος Μηχανής (clock χρονισμού)
Notes: 32

## Slide 33
Υλικό Υπολογιστή - Κύρια Μνήμη
και Επικοινωνία με ΚΜΕ
Την ανταλλαγή των μηνυμάτων εκτελούν οι εξής ομάδες καλωδίων (κάθε καλώδιο μεταφέρει 1 μπιτ):
Δίαυλος ελέγχου
(control bus),
Δίαυλος διευθύνσεων
(address bus), και
Δίαυλος δεδομένων
(data bus).
Notes: 33

## Slide 34
Moore’s law

## Slide 35
Intel’s I7 cache characteristics
AMD FX-8350
Cache:
8 x 16KB L1 data, 4 x 64KB L1 instruction
4 x 2MB L2
4 x 2MB L3

## Slide 37: Τοπικότητα των αναφορών (locality of references)

## Slide 39
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κείμενο
Αριθμοί
Εικόνες
Ήχος
Βίντεο
Με τον όρο Δεδομένα αναφερόμαστε σε αναλογική πληροφορία που είναι σε κάποιον από τους παραπάνω τύπους.
Notes: 39

## Slide 40
Ψηφιοποίηση αναλογικής πληροφορίας
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Notes: 40

## Slide 41
Απεικόνιση Χαρακτήρων - Πρότυπο ASCII:
Ο ASCII (American Standard Code for Information Interchange, Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών) είναι ένα κωδικοποιημένο σύνολο χαρακτήρων του λατινικού αλφάβητου, όπως αυτό χρησιμοποιείται σήμερα στην Αγγλική γλώσσα και σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες.
Ταξινομημένη σειρά: Αν ‘C’ μετά το ‘Α’
τότε ord(‘C’) > ord(‘A’)
Ικανοποιητικός για Αγγλικά, ανεπαρκής για άλλες γλώσσες
Λύση: Χρήση 8 bit (Για τα ελληνικά, κώδικας ΕΛΟΤ 928)
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Κείμενο (αριθμός)
Notes: 41

## Slide 42: ΕΛΟΤ 928
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
0 | NUL | DLE |  | 0 | @ |  |  |  |  |  |  |  | ΐ | Π |  | π
1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A |  |  |  |  |  |  |  | Α | Ρ |  | ρ
2 |  | DC2 | “ | 2 | B |  |  |  |  |  |  |  | Β |  |  | ς
3 |  | DC3 | # | 3 | C |  |  |  |  |  |  |  | Γ | Σ |  | σ
4 |  |  | $ | 4 | D |  |  |  |  |  |  |  | Δ | Τ |  | τ
5 |  |  | % | 5 | E |  |  |  |  |  |  |  | Ε | Υ |  | υ
6 |  |  | & | 6 | F |  |  |  |  |  |  |  | Ζ | Φ |  | φ
7 |  |  |  | 7 | G |  |  |  |  |  |  |  | Η | Χ |  | χ
8 |  |  |  | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  | Θ | Ψ |  | ψ
9 |  |  |  | 9 | I |  |  |  |  |  |  |  | Ι | Ω |  | ω
A |  |  |  | : | J |  |  |  |  |  |  |  | Κ |  |  | 
B |  |  |  | ; | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Έστω ο char (41)HEX =‘Α’
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Κείμενο (αριθμός)

## Slide 43
Κώδικας UNICODE
Υποστηρίζεται από την Java, Windows NT
Κάθε χαρακτήρας  τακτικός αριθμός 16 bit (σημείο κώδικα)
Περιέχει 216  65536 χαρακτήρες
Οι πρώτοι 128 χαρακτήρες είναι ίδιοι με τον ASCII
Ομάδες χαρακτήρων. Λατινικά: 336 σημεία, Ελληνικά 144, εβραϊκά 112 κ.ο.κ.
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Κείμενο (αριθμός)

## Slide 44
Ασπρόμαυρη Εικόνα Bitmap:
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Notes: 44

## Slide 45
Αναπαράσταση Χρωμάτων:
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Notes: 45

## Slide 46
Αναπαράσταση Ήχου:
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Notes: 46

## Slide 47: Αριθμητική Υπολογιστών
Αριθμητική Πεπερασμένης Ακρίβειας: Καθώς η ποσότητα της διαθέσιμης μνήμης για την αποθήκευση ενός αριθμού είναι καθορισμένη, οι αριθμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπορούν να αναπαρασταθούν με έναν καθορισμένο αριθμό ψηφίων.
Έστω ότι για την αναπαράσταση θετικών ακεραίων διατίθενται μόνο τρία ψηφία. Με αυτό τον περιορισμό δεν μπορούμε να εκφράσουμε:
Αριθμούς μεγαλύτερους από 999
Αρνητικούς αριθμούς
Κλάσματα
Μιγαδικούς αριθμούς

## Slide 48: Πεπερασμένη ακρίβεια
Οι αριθμοί πεπερασμένης ακρίβειας δεν είναι κλειστοί ως προς καμία από τις τέσσερις βασικές πράξεις :
600 + 600 = 1200 (πολύ μεγάλος)
003 – 005 = - 2 (αρνητικός)
050 x 050 = 2500 (πολύ μεγάλος)
007 / 002 = 3.5 (όχι ακέραιος)
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε σφάλμα υπερχείλισης (overflow), δηλαδή το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από τον μεγαλύτερο αριθμό του συνόλου, είτε σφάλμα ανεπάρκειας (underflow), όταν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από τον μικρότερο αριθμό του συνόλου.
Σε άλλες περιπτώσεις το αποτέλεσμα δεν ανήκει στο σύνολο.

## Slide 49: Αριθμητικά Συστήματα
Ο γενικός κανόνας παράστασης σε ένα αριθμητικό σύστημα έχει ως εξής: Ο αριθμός:
αn-1rn-1 + αn-2rn-2 + … + α1r1 + α0r0 + α-1r-1 + … + α-mr-m
συμβολίζεται ως: αn-1 αn-2 … α1 α0 α-1…α-m
Ως βάση ή ρίζα ενός αριθμητικού συστήματος ορίζεται το πλήθος των διαφορετικών ψηφίων που χρησιμοποιούνται για την παράσταση των αριθμών
Δεκαδικό: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δυαδικό: 0 1
Οκταδικό : 0 1 2 3 4 5 6 7
Δεκαεξαδικό : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Α Β C D E F

## Slide 50: Συστήματα
Ένας δεκαδικός αριθμός αποτελείται από μία ακολουθία δεκαδικών ψηφίων και ίσως από μία υποδιαστολή. Οποιοσδήποτε αριθμός (ποσότητα) εκφράζεται ως :
Π.χ. 3347.4 = 3x103 + 3x102 + 4x101 + 7x100 + 4x10-1
Το σύστημα αυτό ονομάζεται δεκαδικό, λόγω του ότι ως εκθετική βάση έχει επιλεγεί το 10.
όπου: b είναι η βάση του συστήματος (b2) και
ai τα ψηφία του αριθμού αυτού με τιμές 0 έως b-1

## Slide 51
Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης
Βάση 10, ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Δυαδικό σύστημα αρίθμησης
Βάση 2, ψηφία 0, 1
Οκταδικό σύστημα αρίθμησης
Βάση 8, ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης
Βάση 16, ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Συστήματα

## Slide 52: Παραδείγματα
(1673,42)10 = 1x103 + 6x102 + 7x101 + 3x100 + 4x10-1 + 2x10-2
(100110)2 = 1x25 + 0x24 + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 0x20 = (38)10
(372)8 = 3x82 + 7x81 + 2x80 = (250)10
(Α34F,4)16 = Ax163+3x162+4x161+Fx160+4x16-1 = (41807,25)10

## Slide 53
Έστω αριθμός με ακέραιο και κλασματικό μέρος (yyyy,xxx).
Χωρίζω το ακέραιο από το κλασματικό μέρος yyyy και 0,xxx
Το ακέραιο μέρος του αριθμού διαιρείται (ακέραια διαίρεση) συνεχώς με τη βάση του συστήματος στο οποίο θέλουμε να το μετατρέψουμε.
Η διαίρεση σταματάει όταν το πηλίκο γίνει 0.
Ο ζητούμενος αριθμός προκύπτει παίρνοντας ανάποδα όλα τα υπόλοιπα των διαιρέσεων.
Στη συνέχεια το κλασματικό μέρος πολλαπλασιάζεται συνεχώς με τη βάση του συστήματος στο οποίο θέλουμε να το μετατρέψουμε. Οποιοδήποτε ακέραιο μέρος παραχθεί κατά τον πολλαπλασιασμό τότε αυτό διαχωρίζεται πάλι από το κλασματικό μέρος (με βάση την παραπάνω λογική) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ο πολλαπλασιασμός σταματάει όταν φτάσουμε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θέλουμε.
Ο κλασματικός αριθμός στο νέο σύστημα σχηματίζεται παίρνοντας όλα τα ακέραια μέρη όλων των πολλαπλασιασμών που κάναμε με φορά από τον πρώτο προς τον τελευταίο.
Μετατροπές (του δεκαδικού συστήματος σε οποιοδήποτε σύστημα)

## Slide 54: Μετατροπές (ακέραιο μέρος)
Από δεκαδικό σε δυαδικό του 765 (Διαδοχικές διαιρέσεις με το 2):
7 6 5 1
3 8 2 0
1 9 1 1
9 5 1
4 7 1
2 3 1
1 1 1
5 1
2 0
1 1
0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 = 765

## Slide 55
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ Ν
ΥΠΟΛ N mod 2
N N div 2
ΤΥΠΩΣΕ ΥΠΟΛ
N > 0 ?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΤΕΛΟΣ
  1: Διάβασε Ν
  2: Επανέλαβε
  2.1 ΥΠΟΛ := N mod 2
  2.2 Τύπωσε ΥΠΟΛ
  2.3 Ν := N div 2
  Μέχρι N = 0
  Τέλος Επανέλαβε
  3: Τέλος
mod: υπόλοιπο διαίρεσης (π.χ. 15 mod 6 = 3)
div: ακέραια διαίρεση (π.χ. 17 div 3 = 5)
Ο αλγόριθμος μετατροπής από δεκαδικό σε δυαδικό σύστημα σε Διάγραμμα Ροής Προγράμματος και Ψευδοκώδικα

## Slide 56: Βασική λογική σχεδίαση και άλγεβρα Boole
Μαθηματική Λογική – Μαθηματική Συμπερασματολογία
Μαθηματικές προτάσεις – Λογικοί τελεστές
Οι βασικοί λογικοί (ή Boolean) τελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι: NOT, AND, OR.
Πύλες = Βασικά ψηφιακά λογικά στοιχεία που αντιστοιχούν στις βασικές λογικές συναρτήσεις.
AND: Λογικός πολ/σμός (σύζευξη) Boolean Έκφραση: A • B
OR: Λογική πρόσθεση (διάζευξη) Boolean Έκφραση: A + B
NOT: Λογική αντιστροφή Boolean Έκφραση: Ā ή ~A ή Α'

## Slide 57: Λογικός πολλαπλασιασμός (AND)
Έχει αποτέλεσμα = 1, μόνο εάν και οι δύο είσοδοι είναι 1.
TRUE=1, FALSE=0
C = A • B ------- C = A AND B
A
B
C
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Λογική Πύλη
Πίνακας αληθείας

## Slide 58: Λογική πρόσθεση (OR)
Έχει αποτέλεσμα = 1, εάν κάποια από τις εισόδους ισούται με 1.
TRUE=1, FALSE=0
C = A + B ------- C = A OR B
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Λογική Πύλη
Πίνακας αληθείας
A
B
C

## Slide 59: Λογική αντιστροφή (NOT)
Έξοδος αντίστροφη της εισόδου
A | ~A
0 | 1
1 | 0
Λογική Πύλη
Πίνακας αληθείας
A
A
_

## Slide 60: Η έξοδος ενός συνδυαστικού κυκλώματος εξαρτάται μόνο από τις εκάστοτε εισόδους. AND - OR Λογικό Κύκλωμα
A
B
Y
C
Συνδυάζοντας Λογικές Πύλες

## Slide 61: Σύνοψη: Λογικά κυκλώματα - Πύλες
AND: F = A . B
Η έξοδος F είναι 1 όταν όλες οι είσοδοι (A, B) είναι 1
OR: F = A + B
Η έξοδος F είναι 1 όταν τουλάχιστον μία είσοδος είναι 1
NOT: F = A'
Η έξοδος είναι το αντίθετο της εισόδου
XOR: F = A' . B + A . B'
Η έξοδος F είναι 1 όταν μία και μόνο μία είσοδος είναι 1
NAND: F = (A . B)'
NOR: F = (A + B)'
XNOR: F = A . B + A' . B'
AND
A
B
F
A
B
F
OR
A
F
NOT
A
B
F
XOR

## Slide 62: Πύλες: Άσκηση
Έστω η λογική συνάρτηση:
F = A . B' + A' . B . C
1) Γράψτε τη συνάρτηση, χρησιμοποιώντας τα ονόματα των πυλών (AND, OR, NOT)
2) Σχεδιάστε το αντίστοιχο λογικό κύκλωμα
3) Σχηματίστε τον πίνακα αληθείας της F

## Slide 63: Πύλες: Άσκηση
F = A . B' + A' . B . C
F = (A AND (NOT B)) OR ((NOT A) AND B AND C)
Α
Β
C
Α
B’
Α B’
Α’
B
C
Α’ B C
F
Λογικό κύκλωμα
Πίνακας αληθείας
A | B | C | A’ | B’ | K = AB’ | L = A’BC | F = K+L
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 64: Διαγράμματα Ροής Προγράμματος
Αρχή - Τέλος: Έλλειψη
Είσοδος - Έξοδος: Παραλληλόγραμμο
  Διάβασμα τιμής από πληκτρολόγιο, Εκτύπωση
Ανάθεση τιμής: Ορθογώνιο
Απόφαση: Ρόμβος
  Λογική συνθήκη με δύο εξόδους: Αληθής - Ψευδής
  (Ναι - Όχι)
Σύνδεση με άλλο τμήμα του ΔΡΠ: Κύκλος
  Σε πολύπλοκα ΔΡΠ (π.χ. όταν δεν χωράνε σε μία σελίδα)

## Slide 65: Ποια η λειτουργία του;
ΑΡΧΗ
COUNTER←0
SUM←0
COUNTER ←COUNTER+1
AGE
SUM←SUM+AGE
AGE←0
AVERAGE←SUM/COUNTER
AVERAGE
ΤΕΛΟΣ
ΟΧΙ
ΝΑΙ