## Slide 1: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνιές
Ενότητα 6: Κωδικοποίηση Αναλογικής Πηγής - Κβάντιση Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Υπενθύμιση των εννοιών της δειγματοληψίας αναλογικού σήματος. Περιγραφή του κωδικοποιητή κυματομορφής και περιγραφή των διάφορων κατηγοριών κβαντιστών.

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Δειγματοληψία Αναλογικής Πηγής
Κωδικοποιητής Κυματομορφής
Ομοιόμορφή και Μη Ομοιόμορφη Κβάντιση
Βαθμωτός και Διανυσματικός Κβαντιστής

## Slide 4: Εισαγωγή (1 από 2)
Αναλογική πηγή:
  μετά από δειγματοληψία γίνεται διακριτού χρόνου
  άπειρος αριθμός bits/έξοδο για τέλεια αναπαράσταση
Θεωρία Ρυθμού-Παραμόρφωσης (R-D): σχέση ανάμεσα
  σε ρυθμό bits/έξοδο του κωδικοποιητή και στην
  παραμόρφωση που εισάγεται

## Slide 5: Εισαγωγή (2 από 2)
Τα θεμελιώδη όρια της θεωρίας R-D:
  ισχύουν ασυμπτωτικά για μέγεθος μπλοκ
  οδηγούν σε πολύπλοκους (απο)κωδικοποιητές
Θα δούμε πρακτικά σχήματα κωδικοποίησης αναλογικής πηγής
  με χαμηλό ρυθμό bits/έξοδο
  και ανεκτή παραμόρφωση

## Slide 6: Δειγματοληψία (1 από 4)
Έστω αναλογική πηγή . Η δειγματοληψία της με ρυθμό ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό της με τη λεγόμενη συνάρτηση Dirac comp περιόδου :
Με βάση της ιδιότητες του MF και κλασικά αποτελέσματα της Θεωρίας Συστημάτων έχουμε:

## Slide 7: Δειγματοληψία (2 από 4)
Οπότε το φάσμα του δειγματοληπτημένου σήματος μπορεί να γραφτεί ως η συνέλιξη του αρχικού φάσματος με μια συνάρτηση Dirac comp περιόδου fs
Αν fs>=2W (όπου W το εύρος ζώνης του x(t) ) τότε το x(t) μπορεί να ανακατασκευαστεί πλήρως από τα δείγματα του (Θεώρημα Nyquist)

## Slide 8: Δειγματοληψία (3 από 4)
Δειγματοληψία στοχαστικού σήματος:
Εάν το στοχαστικό σήμα είναι ασθενώς στάσιμο με ζωνοπεριορισμένη πυκνότητα φάσματος ισχύος, τότε, αν δειγματοληπτηθεί με κατάλληλη συχνότητα (δηλ. ), μπορεί να ανακατασκευαστεί με μηδενικό μέσο τετραγωνικό σφάλμα. Δηλαδή, το ανακατασκευασμένο σήμα είναι ίσο με το αρχικό “in the MSE sense”.

## Slide 9: Δειγματοληψία (4 από 4)
Συμπιεσμένη Δειγματοληψία (Compressed Sampling) :
Μια (σχεδόν επαναστατική) εξέλιξη των τελευταίων χρόνων είναι ότι:
Εάν το αναλογικό σήμα είναι αραιό σε κάποιο πεδίο τότε μπορεί δειγματοληπτηθεί με ρυθμό μικρότερο (ή και αρκετά μικρότερο) του Nyquist. Το σήμα μπορεί να ανακατασκευαστεί από τα δείγματα με οσοδήποτε μικρή (ελεγχόμενη) απόκλιση σε σχέση με το αρχικό.

## Slide 10: Κατηγορίες Κβαντιστών
Διάκριση Κβαντιστών
  Βαθμωτός Κβαντιστής: κάθε δείγμα της πηγής κβαντίζεται (κωδικοποιείται) ξεχωριστά
  Διανυσματικός Κβαντιστής: τα δείγματα κβαντίζονται κατά μπλοκ
Θα δούμε περιπτώσεις και από τις δύο κατηγορίες
Θα δούμε πώς συγκρίνονται οι βαθμωτοί με τους διανυσματικούς κβαντιστές ως προς:
  πολυπλοκότητα
  ρυθμό για δεδομένη παραμόρφωση
  καθυστέρηση κωδικοποίησης

## Slide 11: Κωδικοποιητές Κυματομορφής (1 από 2)
(Άλλη) Διάκριση Κβαντιστών:
  Κωδικοποιητές Κυματομορφής
  Κωδικοποιητές Ανάλυσης-Σύνθεσης
Κωδικοποιητές Κυματομορφής
  η έξοδος της πηγής θεωρείται μια τυχαία κυματομορφή
  αρκεί να γνωρίζουμε γενικά χαρακτηριστικά, όπως
    εύρος ζώνης
    στατιστικά 1ης και 2ης τάξης
    φασματική πυκνότητα ισχύος

## Slide 12: Κωδικοποιητές Κυματομορφής (2 από 2)
Χαρακτηριστικά
    απλοί κωδικοποιητές
    γενικής χρήσης
    σχετικά υψηλού ρυθμού (μικρή συμπίεση)

## Slide 13: Κωδ/ση Κυμ/ρφης: Βαθμωτή Κβάντιση
Κάθε δείγμα (έξοδος της πηγής) κβαντίζεται χωριστά
Γενικά πραγματικός αριθμός
Απαιτεί άπειρο αριθμό bits για τέλεια αναπαράσταση
Χωρίζεται το σύνολο των πραγματικών σε N μη επικαλυπτόμενες περιοχές,
Για κάθε περιοχή επιλέγεται μια αντιπροσωπευτική τιμή
Αν η έξοδος ανήκει στην , κβαντίζεται στο
Στέλνουμε τη δυαδική αναπαράσταση της περιοχής k,
Απαιτούνται bits/έξοδο
Παρατήρηση:
  τα bits αναπαράστασης μειώθηκαν από άπειρα σε
  αλλά εισήχθηκε παραμόρφωση

## Slide 14: Παράδειγμα Βαθμωτής Κβάντισης
Περιοχές:
  R1=(-,α1]
  R2=(α1, α2]
  ...
  R8=(α7,)
Τιμές κβάντισης:

## Slide 15: Συνάρτηση Κβάντισης
Συνάρτηση Κβάντισης
Μη γραμμική
Μη αναστρέψιμη
  όλα τα σημεία της Rk απεικονίζονται στο ίδιο σημείο
  ένα ποσό πληροφορίας χάνεται ανεπιστρεπτί
Μέτρο στιγμιαίας παραμόρφωσης: τετραγωνικό σφάλμα
Μέση Παραμόρφωση:

## Slide 16: Θόρυβος Κβάντισης
Το τελικό (κβαντισμένο) σήμα μπορεί να εκφραστεί ως
Η δεύτερη ποσότητα (\tilde{x}) καλείται θόρυβος κβάντισης
Στόχος: ο θόρυβος κβάντισης να έχει μικρή ισχύ
Πιο σημαντικός στόχος: η ισχύς του θορύβου να είναι μικρή σε σχέση με την ισχύ του αρχικού σήματος (κανονικοποίηση)
Ορισμός: Λόγος Σήματος προς Θόρυβο Κβάντισης (Signal to Quantization Noise Ratio, SQNR)

## Slide 17: Υπολογισμός Ισχύος Σήματος
Πώς υπολογίζεται η ισχύς ενός σήματος;
  Ντετερμινιστικό σήμα (σήμα ισχύος)
  Στοχαστικό σήμα
    Αν είναι στάσιμο, τότε απλοποιείται ως
    Αν είναι στάσιμο και εργοδικό τότε όπως και στη 1η περίπτωση.

## Slide 18: Ομοιόμορφη Κβάντιση (1 από 3)
Είναι η πιο απλή περίπτωση βαθμωτών κβαντιστών
Οι περιοχές του κβαντιστή, εκτός των ακραίων, έχουν το ίδιο εύρος Δ
Περιοχές Κβάντισης
  ...
Παραμόρφωση:

## Slide 19: Ομοιόμορφη Κβάντιση (2 από 3)
Σχεδίαση ομοιόμορφου κβαντιστή:
  πρέπει να επιλεγούν (Ν+2) παράμετροι
  παραγώγιση ως προς τις παραμέτρους
  και επιλογή αυτών που ελαχιστοποιούν την παραμόρφωση
Απλοποίηση:
  αν η pdf της πηγής έχει άρτια συμμετρία, ο βέλτιστος κβαντιστής είναι επίσης συμμετρικός, οπότε
  οι σχεδιαστικές παράμετροι μειώνονται στις μισές περίπου

## Slide 20: Ομοιόμορφη Κβάντιση (3 από 3)
Πηγή σε fX(x) άρτιας συμμετρίας
Η ελαχιστοποίηση συνήθως πραγματοποιείται με αριθμητικές μεθόδους
Ν άρτιο
Ν περιττό

## Slide 21: Παράδειγμα: Gaussian Πηγή (1 από 4)
Πηγή X(t), στάσιμη, Gaussian, μηδενικής μέσης τιμής
Φασματική πυκνότητα ισχύος Sx(f)=2, |f|<100Hz
Δειγματοληψία: ρυθμός Nyquist
Κβάντιση: όπως στο σχήμα 
Πόσος είναι ο ρυθμός;
Πόση είναι η παραμόρφωση;
Notes: - PSD orthogonal pulse  the autocorrelation function is a sinc

## Slide 22: Παράδειγμα: Gaussian Πηγή (2 από 4)
Συχνότητα δειγματοληψίας 200Hz (200 έξοδοι/sec)
Κβάντιση με 8 στάθμες => 3bits/έξοδο (R = 3bits/sample)
Ρυθμός κωδικοποίησης 600 bits/sec
Κάθε δείγμα Xi~N(0,σ2)
Notes: R(\tau)=\int_{f=-\inf}^{\inf} PSD(f)exp(j*2*pi*f*\tau)df  for \tau = 0 , R(0) \equiv \sigma^2 = )=\int_{f=-\inf}^{\inf} PSD(f)df

## Slide 23: Παράδειγμα: Gaussian Πηγή (3 από 4)
Παραμόρφωση
Με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
Notes: R(\tau)=\int_{f=-\inf}^{\inf} PSD(f)exp(j*2*pi*f*\tau)df  for \tau = 0 , R(0) \equiv \sigma^2 = )=\int_{f=-\inf}^{\inf} PSD(f)df

## Slide 24: Παράδειγμα: Gaussian Πηγή (4 από 4)
Αντικαθιστώντας, προκύπτει
Τι προβλέπει η συνάρτηση ρυθμού – παραμόρφωσης;
Πού οφείλεται η διαφορά;
  το όριο ισχύει για n και όχι για βαθμωτό (n=1)
  τα όρια και οι τιμές κβάντισης δεν είναι τα βέλτιστα
  οι έξοδοι του κβαντιστή δεν είναι ισοπίθανες, οπότε θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν περαιτέρω

## Slide 25: Μη Ομοιόμορφη Κβάντιση (1 από 3)
Κεντρική Ιδέα: Χαλαρώνουμε τη συνθήκη και επιτρέπουμε οι περιοχές κβάντισης να μην έχουν το ίδιο εύρος
Παρατηρήσεις:
  αν η πηγή δεν είναι ομοιόμορφης κατανομής, δεν υπάρχει λόγος για ομοιόμορφο κβαντιστή
  λιγότεροι περιορισμοί κατά την ελαχιστοποίηση
  ο κβαντιστής έχει καλύτερες επιδόσεις
Σχεδιασμός Κβαντιστή:
  ελαχιστοποιώ την παραμόρφωση ως προς
  δηλαδή ως προς παραμέτρους

## Slide 26: Μη Ομοιόμορφη Κβάντιση (2 από 3)
Παραμόρφωση
Παραγωγίζω ως προς αi και θέτω
Συμπέρασμα:
  τα άκρα των περιοχών κβάντισης είναι ο αριθμητικός μέσος των γειτονικών τιμών κβάντισης
  κάθε τιμή x κβαντίζεται στην πλησιέστερη τιμή κβάντισης
  πώς υπολογίζονται οι τιμές κβάντισης;
Notes: Παραγώγιση του ολοκληρώματος: 2ο Θεμελιώδες Θεώρημα του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού:
If F(x)=\int_{c}^{x} f(t) dt then F’(x) = f(x)

## Slide 27: Μη Ομοιόμορφη Κβάντιση (3 από 3)
Παραγωγίζω ως προς xi και θέτω
Προκύπτει
Συμπέρασμα:
  οι βέλτιστες τιμές κβάντισης είναι τα κέντρα μάζας της κάθε περιοχής κβάντισης (η υπό συνθήκη αναμενόμενη τιμή)
  δηλαδή ο υπό συνθήκη μέσος όρος

## Slide 28: Συνθήκες Lloyd-Max
Οι συνθήκες που δείξαμε, δηλαδή ότι:
  τα άκρα των περιοχών κβάντισης δίνονται από τον αριθμητικό μέσο των γειτονικών τιμών κβάντισης
  οι τιμές κβάντισης είναι τα κέντρα μάζας των περιοχών κβάντισης
είναι αναγκαίες για να είναι βέλτιστος ένας βαθμωτός κβαντιστής
αλλά δεν προσφέρουν αποδοτικό τρόπο σχεδιασμού του βέλτιστου κβαντιστή και αναλυτική λύση στο πρόβλημα

## Slide 29: Αλγόριθμος Lloyd-Max (1 από 2)
Πρακτική λύση:
  ένας επαναληπτικός αλγόριθμος
  οι δύο συνθήκες ικανοποιούνται εναλλάξ
Αλγόριθμος:
Επέλεξε τυχαία ή ομοιόμορφα τις περιοχές κβάντισης
Υπολόγισε τις τιμές κβάντισης ως τα κέντρα μάζας των περιοχών
Υπολόγισε τα άκρα των περιοχών ως το μέσο όρο των γειτονικών τιμών κβάντισης
Επανέλαβε τα βήματα 2 και 3 έως ότου συγκλίνει η διαδικασία

## Slide 30: Αλγόριθμος Lloyd-Max (2 από 2)
Αποτέλεσμα: με αυτόν τον τρόπο μπορώ να σχεδιάσω το βέλτιστο μη ομοιόμορφο κβαντιστή για οποιαδήποτε πηγή
Gaussian πηγή: ο μη ομοιόμορφος κβαντιστής πετυχαίνει
(θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη Θεωρία R-D είναι )

## Slide 31: Βαθμωτός vs Διανυσματικός (1 από 2)
Βαθμωτή κβάντιση: κάθε έξοδος κβαντίζεται ξεχωριστά
Παράδειγμα: κβάντιση με 2bits/έξοδο

## Slide 32: Βαθμωτός vs Διανυσματικός (2 από 2)
Διανυσματική κβάντιση: μπλοκ εξόδων κβαντίζονται ταυτόχρονα
Παράδειγμα:
  θεωρούμε δύο δείγματα εξόδου μαζί
  απεικονίζονται στο επίπεδο
  χωρίζω το επίπεδο σε 16 περιοχές
  απαιτούνται 4 bits/ζεύγος εξόδων
  δηλαδή 2bits/έξοδο
  ίδιος ρυθμός με τη βαθμωτή
  αν ήταν με 4 στάθμες
Ερώτηση: ποιο είναι το κέρδος;

## Slide 33: Διανυσματική Κβάντιση (1 από 2)
Απάντηση:
  οι περιοχές μπορεί να μην είναι ορθογώνιες
  έτσι μπορώ να πετύχω μικρότερη παραμόρφωση κατά την κβάντιση
  με τον ίδιο ρυθμό R
Notes: Π.χ., αν στο δισδιάστατο χώρο οι τιμές βρίσκονται γύρω από μία ευθεία τότε οι συντεταγμένες της ευθείας είναι συσχετισμένες, δηλαδή αν γνωρίζω την τετμημένη ξέρω περίπου και την τεταγμένη.

## Slide 34: Διανυσματική Κβάντιση (2 από 2)
Γενίκευση:
  μπορώ να πάρω n δείγματα εξόδου ταυτόχρονα
  αυτά αναπαρίστανται στον n-διάστατο Ευκλείδιο χώρο
  ο βέλτιστος κβαντιστής σχεδιάζεται στο συγκεκριμένο χώρο
Ρυθμός:
  Χωρίζω τον n-διάστατο χώρο σε K περιοχές
  απαιτούνται bits για να τις δεικτοδοτήσω

## Slide 35: Βέλτιστος Διανυσματικός Κβαντιστής
Κριτήρια σχεδίασης
  Γενικεύσεις του βαθμωτού
  Η περιοχή Ri είναι το σύνολο των σημείων που ικανοποιούν συνθήκες εγγύτητας
  Οι τιμές κβάντιστης είναι τα κέντρα μάζας των περιοχών
Ο σχεδιασμός του κβαντιστή γίνεται με γενίκευση του επαναληπτικού αλγορίθμου που είδαμε

## Slide 36: Σχόλια
Η διανυσματική κβάντιση έχει πολλές εφαρμογές, π.χ.
  κωδικοποίηση ομιλίας
  κωδικοποίηση video
Η διανυσματική κβάντιση για να είναι αποδοτική προϋποθέτει
  συσχέτιση μεταξύ των δειγμάτων εξόδου της πηγής (δηλαδή να έχουμε πηγή με μνήμη)
  γιατί;
Αποδεικνύεται ότι
  για στατικές και εργοδικές πηγές,
  ο βέλτιστος διανυσματικός κβαντιστής
  προσεγγίζει τα όρια της συνάρτησης ρυθμού παραμόρφωσης για

## Slide 37: Κωδικοποιητές Ανάλυσης-Σύνθεσης (1 από 2)
Κωδικοποιητές Ανάλυσης - Σύνθεσης
  θεωρούμε ότι η έξοδος της πηγής παράγεται με κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο
  ο κωδικοποιητής προσπαθεί να παραμετροποιήσει το μοντέλο και να εξάγει τις παραμέτρους
  αντί να κωδικοποιήσει τα δείγματα, κωδικοποιεί τις παραμέτρους του μοντέλο
Απαιτήσεις:
  γνώση του μοντέλου
  η έξοδος της πηγής να ακολουθεί το συγκεκριμένο μοντέλο

## Slide 38: Κωδικοποιητές Ανάλυσης-Σύνθεσης (2 από 2)
Χαρακτηριστικά:
    σύνθετοι κωδικοποιητές
    ειδικού σκοπού (για συγκεκριμένες πηγές)
    σχετικά χαμηλού ρυθμού (μεγάλη συμπίεση)

## Slide 39: Παράδειγμα Σήματος Ομιλίας (1 από 2)

## Slide 40: Παράδειγμα Σήματος Ομιλίας (2 από 2)
Μηχανισμός παραγωγής ομιλίας
Αντίστοιχοι κωδικοποιητές φωνής χρησιμοποιούνται στο GSM, UMTS, LTE κ.λπ.

## Slide 41: Τέλος Ενότητας 6

## Slide 42: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 43: Σημειώματα

## Slide 44: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.

## Slide 45: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Κώστας Μπερμπερίδης. «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1110/.

## Slide 46: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 47: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 48: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Οι εικόνες στις διαφάνειες 5, 12, 18, 29, 30, 31, και 38 έχουν δημιουργηθεί με βάση αντίστοιχες εικόνες στο βιβλίο «Συστήματα Τηλεπικοινωνιών», J. G. Proakis, M. Salehi, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μετάφραση-Επιμέλεια: Καρούμπαλος Κ. και Ζέρβας Ε., Καραμπογιάς Σ., Σαγκριώτης Ε.)