## Slide 1: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνιές
Ενότητα 9: Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος
Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Περιγραφή της Διαμόρφωσης Παλμών κατά Πλάτος (PAM) τόσο στη βασική ζώνη όσο και στην ζωνοπερατή περίπτωση.

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος (PAM)
PAM βασικής ζώνης και ζωνοπερατό
Γεωμετρική Αναπαράσταση βασικής ζώνης και ζωνοπερατού PAM
Μεταλλαγή Ολίσθησης Πλάτους

## Slide 4: Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος
Είπαμε ότι κατά την ψηφιακή μετάδοση μέσα από αναλογικό κανάλι κάθε σύμβολο αντιστοιχίζεται σε μια κυματομορφή σήματος
Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος
  Pulse Amplitude Modulation (PAM)
  χρησιμοποιείται μια βασική κυματομορφή και ανάλογα με το σύμβολο τροποποιούμε το πλάτος της
Θα διακρίνουμε δύο περιπτώσεις σημάτων PAM
  Βασικής ζώνης
  Ζωνοπερατά

## Slide 5: Δυαδικό PAM Βασικής Ζώνης
Είναι η απλούστερη μέθοδος ψηφιακής διαμόρφωσης
Δυαδικό αλφάβητο
  το δυαδικό «1» αντιστοιχίζεται σε παλμό πλάτους +Α
  το δυαδικό «0» σε παλμό πλάτους –Α
Το Δυαδικό PAM ονομάζεται και Δυαδική Αντίποδη Σηματοδοσία
Αν Tb (sec) είναι η περίοδος bit,
  στέλνω με ρυθμό σηματοδοσίας Rb=1/Tb (Hz)

## Slide 6: Κυματομορφές 2-PAM

## Slide 7: Παλμός Βασικής Ζώνης (1 από 2)
Ο παλμός βασικής ζώνης είναι η κυματομορφή που στέλνεται μέσα στο αναλογικό κανάλι βασική ζώνης
Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να είναι ορθογώνιος παλμός,
  λόγω πρακτικών δυσκολιών στην υλοποίηση
Συνήθως είναι εξομαλυμένοι παλμοί
  με μορφή τέτοια που να τους προσδίδει τα επιθυμητά φασματικά χαρακτηριστικά

## Slide 8: Παλμός Βασικής Ζώνης (2 από 2)
Μπορεί να εκτείνεται πέρα μιας περιόδου σηματοδοσίας (!!!)
Ενέργεια του παλμού

## Slide 9: Μ-αδικό PAM
Η ψηφιακή πληροφορία είναι εκφρασμένη σε Μ σύμβολα
Τα bits προς μετάδοση ομαδοποιούνται σε μπλοκ των k=log2M bits και το κάθε μπλοκ αντιστοιχίζεται σε ένα από τα Μ σύμβολα
Περίοδος Σηματοδοσίας
  αν Tb η περίοδος bits,
  τότε σε μια περίοδο συμβόλου (περίοδο σηματοδοσίας) Ts “στέλνονται” k bits
Ts
Notes: 24/11/2011

## Slide 10: Παράδειγμα 4-PAM
Ομαδοποιούνται k=2 bits ανά σύμβολο
Μ=4 κυματομορφές διαμορφωμένες κατά πλάτος (PAM)

## Slide 11: Κυματομορφές PAM
Οι Μ κυματομορφές του Μ-αδικού PAM είναι
Χαρακτηριστικά:
  όλα τα σήματα έχουν τον ίδιο βασικό παλμό ως προς τη μορφή (ενέργειας Eg), δηλαδή τον gT(t)
  διαφοροποιούνται στο πλάτος του παλμού
  έτσι τελικά έχουν διαφορετική ενέργεια

## Slide 12: Ζωνοπερατό PAM
Στην περίπτωση ζωνοπερατών καναλιών,
  το διαθέσιμο εύρος ζώνης δεν περιλαμβάνει την f=0
  αλλά εντοπίζεται γύρω από μια συχνότητα fc
Για τη μετάδοση του σήματος Μ-PAM σε ζωνοπερατό κανάλι
  τα σήματα βασικής ζώνης sm(t)
  πολλαπλασιάζονται με ημιτονοειδές φέρον cos(2πfct)
  fc η κεντρική συχνότητα διέλευσης του καναλιού (φέρουσα συχνότητα)

## Slide 13: Διαμόρφωση (1 από 2)
Ο πολλαπλασιασμός αυτός ονομάζεται διαμόρφωση
ΠΕΔΙΟ ΧΡΟΝΟΥ
παλμός
φέρον
πολλαπλασιασμός

## Slide 14: Διαμόρφωση (2 από 2)
ΠΕΔΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
παλμός
φέρον
συνέλιξη

## Slide 15: Αποτέλεσμα Διαμόρφωσης

## Slide 16: DSB-SC AM Σήμα
Το εύρος ζώνης του σήματος βασικής ζώνης ολισθαίνει γύρω από τη φέρουσα συχνότητα
Το ζωνοπερατό σήμα που προκύπτει λέγεται DSB-SC AM
  Double-SideBand Suppressed Carrier Amplitude Modulated
  Καταστολή φέρουσας λόγω μηδενικής DC συνιστώσας του σήματος βασικής ζώνης (ισχύει για συμμετρικά αλφάβητα)
Το διαμορφωμένο κατά πλάτος DSB-SC σήμα καταλαμβάνει διπλάσιο (2W) εύρος ζώνης σε σχέση με το PAM βασικής ζώνης
Ζωνοπερατό σήμα μονής πλευρικής ζώνης (SSB) με χρήση φίλτρου αποκοπής στης μίας πλευρικής ζώνης
- Οικονομία φάσματος
- Το αρχικό σήμα βασικής ζώνης μπορεί και πάλι να αναπαραχθεί στον δέκτη

## Slide 17: Ενέργεια Ζωνοπερατού PAM (1 από 2)
Η ενέργεια του ζωνοπερατού σήματος είναι
Notes: cos^2(A) = (1/2)*(1+cos(2A))

## Slide 18: Ενέργεια Ζωνοπερατού PAM (2 από 2)
Tο δεύτερο ολοκλήρωμα τείνει στο μηδέν. Γιατί; Ολοκλήρωμα του γινομένου μιας αργά μεταβαλλόμενης συνάρτησης με μία ημιτονοειδή συνάρτηση μεγάλης συχνότητας
Άρα:
Η ενέργεια του ζωνοπερατού σήματος είναι η μισή της ενέργειας του σήματος βασικής ζώνης
Το ½ οφείλεται στη φέρουσα που έχει ισχύ ½
Notes: cos^2(A) = (1/2)*(1+cos(2A))

## Slide 19: Amplitude-Shift Keying (ASK)
Ειδική περίπτωση:
Όταν χρησιμοποιείται ορθογώνιος παλμός
τότε η κατά PAM διαμόρφωση ζωνοπερατού σήματος λέγεται Μεταλλαγή Ολίσθησης Πλάτους (Αmplitude Shift Keying - ASK)

## Slide 20: Γεωμετρική Αναπαράσταση PAM Βασικής Ζώνης
Τα σήματα PAM βασικής ζώνης περιγράφονται σε έναν μονοδιάστατο χώρο σημάτων
Αναπαρίστανται ως σημεία πάνω σε μία ευθεία
  μία συνάρτηση βάσης
  και συντελεστή
Ευκλείδια απόσταση μεταξύ δύο σημάτων

## Slide 21: Τοποθέτηση Συμβόλων (1 από 2)
Τα σύμβολα συνήθως τοποθετούνται
  συμμετρικά ως προς το μηδέν (γιατί;)
  με ίση απόσταση d μεταξύ δύο διαδοχικών σημάτων

## Slide 22: Τοποθέτηση Συμβόλων (2 από 2)
Ενέργεια συμβόλου
Μέση ενέργεια
  για ισοπίθανα σύμβολα
  με την παραπάνω τοποθέτηση

## Slide 23: Γεωμετρική Αναπαράσταση Ζωνοπερατού PAM
Η βασική γεωμετρία παραμένει σταθερή
Συνάρτηση βάσης
Τα σημεία στο μονοδιάστατο χώρο (συντελεστές σημάτων) είναι:

## Slide 24: Τέλος Ενότητας 9

## Slide 25: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 26: Σημειώματα

## Slide 27: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.

## Slide 28: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Κώστας Μπερμπερίδης. «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1110/.

## Slide 29: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 30: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.