## Slide 1: Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι
Ενότητα 1: Καμπύλη Ζήτησης και Ελαστικότητας
Διδάσκων: Γεώργιος Στεφανίδης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ανάλυση της της μεταφορικής ζήτησης καθώς και η κατανόηση της καμπύλης της. Περεταίρω αναλύεται η ελαστικότητα της ζήτησης.

## Slide 3: Καμπύλη Ζήτησης & Ελαστικότητας

## Slide 4: Ορισμός Ελαστικότητας
Στο ανωτέρω παράδειγμα καμπύλης ζήτησης, η ελαστικότης ορίζεται ακριβώς ως εξής:
Ελαστικότης ζήτησης Q στο σημείο αναφοράς (Ο):
Ορθότερα και πιο συγκεκριμένα, γράφουμε
και όχι απλώς ε.

## Slide 5: Ορισμός Ελαστικότητας (2)
Άλλος ακριβής ορισμός της ελαστικότητας
είναι:
«Η κανονικοποιημένη παράγωγος της ποσότητας ζήτησης Q ως προς το κόστος αγαθού P στο σημείο αναφοράς (Ο).»
Η ελαστικότης είναι σημειακό μέγεθος επειδή, όπως η παράγωγος, ορίζεται ακριβώς σε ένα σημείο.

## Slide 6: Ορισμός Ελαστικότητας (3)
Κατά προσέγγιση ορισμός της ελαστικότητας
«Η επί τοις εκατό μεταβολή στην ποσότητα ζήτησης Q, που αντιστοιχεί σε 1% μεταβολή στο κόστος του αγαθού P στο σημείο (Ο).»
Όταν η παράγωγος είναι σταθερή, η ελαστικότης δεν είναι.
Όταν η ελαστικότης είναι σταθερή, η παράγωγος δεν είναι.

## Slide 7: Παραδείγματα

## Slide 8: Ορισμοί
Ζήτηση ελαστική ↔ |ε|>1
Ζήτηση ανελαστική ↔ |ε|<1
Ζήτηση μοναδιαίας ελαστικότητας ↔ |ε|=1

## Slide 9: Άσκηση (Μέρος Ι)
Έστω V = 3200 – 200T
Να βρεθεί η ελαστικότης στο σημείο TO=6
Λύση:

## Slide 10: Ερωτήσεις
Όταν η συνάρτηση είναι γραμμική, τι συμβαίνει στην ελαστικότητα όταν αυξάνει ο χρόνος μετακίνησης ;

## Slide 11: Άσκηση (Μέρος ΙΙ)
Να βρεθεί η ελαστικότης στο σημείο TO=12
Λύση:
Όμοια :
Όταν η συνάρτηση ζήτησης είναι γραμμική, η ελαστικότης αυξάνει όταν ο χρόνος μετακίνησης αυξάνει

## Slide 12: Άσκηση (Μέρος ΙII)
V = 3200 – 200T
Έστω TO=6 => VO=2000
T1=6.06 => V1=1988
ή
Εξ ορισμού 1%

## Slide 13: Ερωτήσεις (2)
Ερώτηση (στην Άσκηση)
Να λυθεί για T1=6.06
Ερώτηση (στην Άσκηση)
Να λυθεί:
Έστω T0=6 και VO=2000. Επίσης, eΟ=-0.6. Να βρεθεί προσεγγιστικά ο V2 αν T2=6.05.

## Slide 14: Ελαστικότητα
Γενικά, αν η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας είναι κάτω από 1, τότε η ζήτηση θεωρείται ανελαστική ως προς το χαρακτηριστικό για το οποίο υπολογίστηκε η ελαστικότητα. Οι τιμές της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς κάποιο χαρακτηριστικό προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση και συσχέτιση ιστορικών δεδομένων που αντικατοπτρίζουν τη διαχρονική μεταβολή της ζήτησης σε σχέση με κάποιο χαρακτηριστικό (χρονοσειρές), ή με βάση στατιστικά πρότυπα περιγραφής της ζήτησης.

## Slide 15: Ελαστικότητα (2)
Η χρησιμότητα της ελαστικότητας της ζήτησης είναι μεγάλη: Αποτελεί ένα εύκολο τρόπο διερεύνησης της μεταβολής της ζήτησης σε περίπτωση αλλαγών κάποιου χαρακτηριστικού της. Ακόμη κι αν για το συγκεκριμένο μεταφορικό σύστημα ή υποδομή δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές ελαστικότητας, είναι συνήθης πρακτική να χρησιμοποιούνται τιμές που έχουν προκύψει από ανάλογες περιπτώσεις, καθώς η ελαστικότητα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εκτίμησης μεταβολών όπου δεν απαιτείται σημαντική ακρίβεια.

## Slide 16: Παραδείγματα (2)
Για μια γραμμή λεωφορείου, έχει παρατηρηθεί ζήτηση VO=2000 επιβάτες όταν το εισιτήριο είναι 6 ευρώ. Όταν το εισιτήριο γίνει 6.05 ευρώ, ποια είναι η ζήτηση? Δεδομένο ότι
e = -0.6.
Παρατήρηση:

## Slide 17: Ελαστικότης & Σταυροειδής Ελαστικότης
Έστω
Έστω
  Ελαστικότης ή Άμεση Ελαστικότης
  Σταυροειδής Ελαστικότης
&
&

## Slide 18: Παραδείγματα (3)

## Slide 19: Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το αντίτιμο (Price Elasticity of Demand)
Απεικονίζει τη μεταβολή της ζήτησης σε μια αλλαγή της αξίας της. Οι παροχείς μεταφορικού έργου μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκτιμήσεις της ελαστικότητας ζήτησης ως προς το αντίτιμο στη μεταφορά για να προβλέψουν:
Την επίπτωση μιας αλλαγής της αξίας μετακίνησης στον αριθμό των επιβατών που θα μετακινηθούν.
Την επίπτωση μιας αλλαγής της αξίας μετακίνησης στα συνολικά έσοδα και έξοδα του συστήματος παροχής μεταφορικών υπηρεσιών.

## Slide 20: Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το αντίτιμο (Price Elasticity of Demand) (2)
Τις συνέπειες μιας αλλαγής σε άλλες χρεώσεις (οδική τιμολόγηση, αστικά διόδια, φόρος καυσίμου), στις ημερήσιες μετακινήσεις.
Τα αποτελέσματα πιθανής διαφορετικής τιμολόγησης μεταφορικών υπηρεσιών σε ώρες εντός και εκτός αιχμής.

## Slide 21: Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα (Income Elasticity of Demand)
Μετρά την αλλαγή της ζήτησης για μια δεδομένη αλλαγή στο εισόδημα. Αυτό το μέτρο ελαστικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού επιτρέπει να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος στη μεταφορική ζήτηση και στα έσοδα από συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης ή ύφεσης.

## Slide 22: Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης (Cross-Elasticity of Demand)
Η άμεση ελαστικότητα (direct elasticity)αφορά στη μεταβολή της ζήτησης για ένα μεταφορικό μέσο ή σύστημα, όταν αλλάζει κάποιο χαρακτηριστικό του μέσου αυτού.
Η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης αντικατοπτρίζει τη μεταβολή της μεταφορικής ζήτησης για έναν προορισμό, μέσο ή άλλο χαρακτηριστικό μετακίνησης σε μια δεδομένη

## Slide 23: Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης (Cross-Elasticity of Demand) (2)
αλλαγή στο αντίτιμο ενός άλλου προορισμού, μέσου ή χαρακτηριστικού. Εκτιμήσεις σταυροειδούς ελαστικότητας ζήτησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αν προβλεφθεί ο αντίκτυπος της στρατηγική τιμολόγησης για μετακίνηση με κάποιο μέσο στη ζήτηση για μετακίνηση με άλλα μέσα.

## Slide 24: Τέλος Ενότητας

## Slide 25: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 26: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0 και δεν έχουν προηγηθεί άλλες εκδόσεις.

## Slide 27: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Διδάσκων: Γεώργιος Στεφανίδης. «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. Ενότητα 1: Εισαγωγή». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1696/

## Slide 28: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση, Μη παράγωγα έργα 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Σύμφωνα με αυτήν την άδεια ο δικαιούχος σας δίνει το δικαίωμα να:
Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό
Υπό τους ακόλουθους όρους:
Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό, με σύνδεσμο της άδειας
Μη εμπορική χρήση — Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς Μη παράγωγα έργα — Μπορείτε να αναδιανείμετε το υλικό ως έχει, χωρίς να προβείτε σε αλλαγές (ανάμιξη, τροποποίηση)

## Slide 29: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.