## Slide 1: Παραγωγή Ενέργειας από Αστικά Απορρίμματα μέσω Καύσης
Αποστολoπουλος Ηλiας 263383
Σμαρνaκης Θεοφaνης-Ηρακλhς 263515

## Slide 2: Στερεά Απόβλητα
Ουσίες ή αντικείμενα που εμφανίζονται κυρίως σε φυσική στερεά κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχός τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, εκτός αυτών του καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αστικά ονομάζονται τα απόβλητα που προέρχονται από οικίες καθώς και όλα εκείνα που προσομοιάζουν με αυτά , όπως ιδρυμάτων, βιοτεχνιών, εμπορικών καταστημάτων και δημοτικών υπηρεσιών.

## Slide 3: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Απόθεση ΑΣΑ σε ΧΥΤΥ 94,9%
Ανακύκλωση ΑΣΑ 4,8%
Ανάκτηση Ενέργειας 0,3%
Πηγή : Eurostat (2016)
Λόγω οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα υποχρεούται να σταματήσει τη διάθεση του μεγαλύτερου όγκου των στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ

## Slide 4: Κατανομή Στερεών Απόβλητων
Chart: 
| Αστικά | Βιομηχανικά | Οικοδομικά | Γεωργοκτηνοτροφικά
Κατανομή Στερεών Αποβλήτων ανά Παραγωγικό Τομέα | 16 | 50 | 4 | 30

## Slide 5: Αστικά Απόβλητα
Ποσότητα Αστικών Αποβλήτων | Ενδογενής Ενέργεια | Υγρασία
5,5 εκατομμύρια τόνοι | 13000 kJ/kg | 20%
Πηγή : Eurostat

## Slide 6: Θερμικές Μέθοδοι Ανάκτησης Ενέργειας
Αποτέφρωση: Πλήρης θερμική οξείδωση με περίσσεια οξυγόνου. Πλέον διαδεδομένη λόγω της μεγάλης ενεργειακή απόδοσης και ευελιξίας στον τύπο καυσίμου
Πυρόλυση: Αποδόμηση των οργανικών ουσιών των απορριμμάτων, απουσία (ή παρουσία ελαχίστου) οξυγόνου. Μειωμένη ενεργειακή απόδοση και οικονομική βιωσιμότητα, δεν έχει επιτύχει σε σύμμεικτα απορρίμματα.
Αεριοποίηση: Θερμοχημική μετατροπή σε αέριο σύνθεσης (syngas) με ταυτόχρονη παροχή μέσου αεριοποίησης. Περιορισμένη αλλά πολλά υποσχόμενη μέθοδος.
Οι πιο διαδεδομένες μονάδες:
Μαζικής καύσης μεικτών αστικών απορριμμάτων
Οι πιο αποδοτικές μονάδες:
Μονάδες καύσης RDF

## Slide 7: Τυπική Μονάδα Αποτέφρωσης

## Slide 8: Διάγραμμα Ροής Διεργασίας
Αποτέφρωση
Λέβητας
Απομάκρυνση σκόνης
Έλεγχος εκπομπών
1000 Kg AΣΑ
250 – 350 Kg σκωρίας
10 -15 Kg τέφρας
2 – 5 Kg τέφρας
20 - 40 Kg σκόνης
Ενέργεια
Δέσμευση ρύπων σε στερεά και υγρά υπολείμματα 15 – 45 Kg
4000 – 7000 m3 εξευγενισμένων απαερίων

## Slide 9: Κοινοί Τύποι Αποτεφρωτήρων
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ
Βελτίωση κίνησης αποβλήτων για πιο αποτελεσματική καύση
Δυναμικότητα 5 – 30 τόνων/ώρα
8000 ώρες λειτουργίας ετησίως

## Slide 10: Κοινοί Τύποι Αποτεφρωτήρων
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
Μπορεί να δεχθεί υγρά και ιλύ
Δυναμικότητα <10τόννων/ώρα
Καλός έλεγχος καύσης
Αυξημένες ανάγκες συντήρησης

## Slide 11: Κοινοί Τύποι Αποτεφρωτήρων
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΗΣ
Απαιτεί διαχωρισμένα και σταθερή σύστασης υλικά
Περιορισμένη χρήση για μη επεξεργασμένα απόβλητα
Δυναμικότητα <20 τόννων/ώρα
Καλή ανάμιξη

## Slide 12: Ανάκτηση Ενέργειας
Κατά την καύση των στερεών αποβλήτων δημιουργούνται απαέρια υψηλών θερμοκρασιών τα οποία αξιοποιούνται για την παραγωγή ατμού
1 τόνος ΑΣΑ ( ~ 12300 kJ/kg) παράγει 3,3 τόνους ατμού, με δυνατότητα απόδοσης σε ηλεκτρική ενέργεια ~ 650kWh/ton ΑΣΑ
Θερμική Απόδοση ~ 35 – 45 % Καύση
Ηλεκτρική Απόδοση ~ 17 – 23 % Κύκλος Rankine

## Slide 13: Χαρακτηριστικά Τέφρας
Τέφρα πυθμένα
Περιλαμβάνει κυρίως γυαλί, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα και ανόργανα συστατικά, κυρίως αργίλιο ,ασβέστιο , νάτριο και κάλιο
Χαμηλές συγκεντρώσεις ρύπων, ιδιότητες παρόμοιες με αυτές των φυσικών αδρανών
Ιπτάμενη τέφρα
Μπορεί να περιέχει βαρέα μέταλλα, διοξίνες και φουράνια (μόλυβδο, κάδμιο, ψευδάργυρο, χλωριούχα και θειικά άλατα)
Ανάγκη φυσικοχημικής επεξεργασίας ( φωσφορικά, ανθρακικό οξύ , έκπλυση)
Απαντάται σε δυο καταστάσεις, ως ιπτάμενη τέφρα και ως τέφρα πυθμένα

## Slide 14: Διαχείριση και Αποθήκευση Τέφρας
Η σκόνη ελαχιστοποιείται διατηρώντας τα υπολείμματα σε κατάσταση υγρασίας
Η αποθήκευση τέφρας επιτρέπει την διενέργεια αντιδράσεων απομάκρυνσης δεσμευμένων μετάλλων για να αποφευχθεί η έκπλυσή τους
Η τέφρα εκπλύεται από όμβρια ύδατα για απομάκρυνση των διαλυτών μετάλλων, με το έκπλυμα να περισυλλέγεται σε κάδους τέφρας
Η μεταφορά των υπολλειμάτων γίνεται σε καλυμμένους περιέκτες για να μη διαφεύγει σκόνη

## Slide 15: Χρήσεις τέφρας – Διεθνείς πρακτικές
Τέφρα πυθμένα
Έργα οδοποιίας, ως βάση αδρανών υλικών (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), ηχοπετάσματα, ανεμοφράγματα, ως πληρωτικό υλικό σε αναχώματα κ.α.
Στους ΧΥΤΥ, ως υλικό επικάλυψης ΑΣΑ (μερική υποκατάσταση χώματος ημερήσιας κάλυψης)
Ιπτάμενη τέφρα μετά από φυσικοχημική επεξεργασία η πλέον αδρανοποιημένη ι.τ.
Πλήρωση αλατωρυχείων και μεταλλείων
Έργα οδοποιίας
Εξουδετέρωση όξινων αποβλήτων (π.χ. βιομηχανία τιτανίου στη Νορβηγία)
Υλικά κατασκευών (αμμοχάλικο και πλίνθοι από κονιορτοποιημένη τέφρα, Ολλανδία)
Εναλλακτικά διάθεση σε ειδική κυψέλη του ΧΥΤΥ

## Slide 16: Χρήσεις Τέφρας – Εναλλακτικές Πρακτικές
Ανάκτηση μετάλλων ( κυρίως σιδήρου η σιδηρούχων μετάλλων με μαγνήτες)
Υαλοποίηση της τέφρας ( παραγωγή γυάλινων, συντηγμένων και κεραμικών υλικών )
Εδαφοβελτιωτικό (λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο)
Πρόσθετο σε τσιμέντου τύπου Portland για δημιουργία σκυροδέματος

## Slide 17: Έλεγχος Ρύπων
Βασικοί Ρύποι
Αιωρούμενα Σωματίδια
Όξινα Αέρια
Υδράργυρος και Διοξίνες
Οξείδια Αζώτου
Το βασικό πρόβλημα της θερμικής επεξεργασίας των ΑΣΑ είναι η αστάθεια της διεργασίας της καύσης
Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2000/76 (εναρμόνιση22912/2005) καθορίζονται τα όρια των εκπομπώ ν(mg/Nm3) των μονάδων θερμικής επεξεργασίας

## Slide 18
Απομάκρυνση Αιωρούμενων Στερεών
Κυκλώνες
Θάλαμοι καθίζησης
Ηλεκτροστατικά φίλτρα
Σακόφιλτρα

## Slide 19
Έλεγχος Όξινων Αερίων
Ξηραντήρες ψεκασμού, με χρήση πολτού ασβέστου
Ψεκασμός απορροφητικού υλικού (DSI), χρήση ξηρών αλκαλικών υλικών

## Slide 20
  Έλεγχος Υδραργύρου και Διοξινών
Χρήση ξηρού ενεργού άνθρακα (DAC)
Χρήση σουλφιδίου του νατρίου
Χρήση τετρασουλφίδιου του νατρίου
Έλεγχος και μείωση διοξινών με καταλυτικό φίλτρο
  Έλεγχος Οξειδίων Αζώτου
Έλεγχος θερμοκρασίας καύσης (χρήση πυρίμαχων φούρνων, καύση σε στάδια, μικρή περίσσεια αέρα)
Εκλεκτική μη καταλυτική αναγωγή, με έγχυση αμμωνίας ή ουρίας
Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή, με έγχυση αμμωνίας
Επανάκαυση με φυσικό αέριο

## Slide 21: Ενδεικτικό κόστος αποτέφρωσης ανά τόνο ΑΣΑ
Υπολογισμένο κόστος ανά τόνο: 66.3 €/t

## Slide 22: Πλεονεκτήματα Καύσης
Ελαχιστοποίηση απορριμμάτων - Με την καύση των οικιακών απορριμμάτων επιτυγχάνεται μείωση του αρχικού όγκου τους κατά 70-80% και του αρχικού βάρους κατά 40%.
Δυνατότητα παραγωγής ενέργειας (από την ανάκτηση της θερμότητας των παραγόμενων καυσαερίων)
Απόκτηση ενός κατάλοιπου το οποίο είναι βιολογικά αδρανές
Κατάλληλη μέθοδος για ορισμένες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων
Αποφυγή προβλημάτων με την εναπόθεση σε ΧΥΤΥ (μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα, αποφυγή παραγόμενου βιοαερίου, διαχείριση στραγγισμάτων)
Χαμηλές απαιτήσεις σε χώρο

## Slide 23: Μειονεκτήματα Καύσης
Ατμοσφαιρική ρύπανση: Δυσκολία ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Μεγάλη δαπάνη για την εγκατάσταση μίας μονάδας καύσης – αποτέφρωσης απορριμμάτων
Ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό λόγω σύνθετης λειτουργίας της μεθόδου
Το μεγάλο αυτό ποσοστό υγρασίας και η μικρή θερμογόνος δύναμη των απορριμμάτων (1000- 1200 kcal/kgr)
Πιθανά προβλήματα από την πολύ έντονη εποχιακή διακύμανση της φυσικής σύνθεσης των απορριμμάτων (φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα).
Απαραίτητη η ύπαρξη ειδικού χώρου κοντά στις εγκαταστάσεις καύσης για την υγειονομική ταφή της τέφρας λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διάθεσης (ανάλογα της τοξικότητάς της).

## Slide 24: Συμπεράσματα
Συνδυασμός ενεργειακής ανάκτησης και αποφυγής τελικού χώρου διάθεσης αποβλήτων
Αξιοποίηση παραγόμενων προϊόντων σε διάφορες δραστηριότητες
Προβληματισμός γύρω από τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνέπειες
Μη βέλτιστη μέθοδος ενεργειακής ανάκτησης και εξοικονόμησης φυσικών πόρων
Πληθώρα ρύπων κατά τη βιομηχανική καύση απορριμάτων
Σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και αυστηροποίηση πλαισίων λειτουργίας

## Slide 25: Σημεία Μελλοντικής Διερεύνησης
Μεταφορά ρύπων από καυσαέρια σε τέφρα
Έλλειψη τεχνολογίας αποτροπής σχηματισμού διοξινών και φουρανίων
Αδυναμία κατακράτησης υπέρλεπτων σωματιδιακών εκπομπών (<2,5μm)
Έλλειψη δεδομένων κατάστασης υγείας πληθυσμού εντός εμβέλειας εγκατάστασης

## Slide 26
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας