ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΚΑΘΙΖΗΣΗ - ΔΚ

Στην δεξαμενή ΔΚ (ΔΔΚ) συμβαίνουν τα ακόλουθα:

- ΔΙΑΥΓΑΣΗ

Απομάκρυνση στερεών του ανάμικτου υγρού ώστε η εκροή της ενεργού ιλύος (ΕΙ) να είναι “καθαρή” .

- ΠΥΚΝΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

Για την μείωση όγκου λάσπης και την εύκολη ανακυκλοφορία στερεών στη δεξαμενή αερισμού (ΔΑ).

- Σε σύστημα ΕΙ ( πυκνά αιωρήματα

( > 500 mg/L)

- Ταυτόχρονα συμβαίνουν καθίζηση τύπου ΙΙΙ (παρεμποδισμένη) και τύπου ΙV (πύκνωση).

# ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΔΚ

- Προσδιορισμός επιφάνειας τόσο για διαύγαση  όσο  και  για  πύκνωση.

- Όποια είναι μεγαλύτερη (συνήθως αυτή για πύκνωση) χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό.

- Η επιφάνεια προσδιορίζεται :

1) Μέθοδος απλού πειράματος  (πειραματική)

2) Μέθοδος εισροής στερεών (πειραματική)

3) Μαθηματικά μοντέλα

# ΜΕΘΟΔΟΣ  ΑΠΛΟΥ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

#### Μεταβολή ύψους διαχωριστικής ζώνης με χρόνο

##### Επιφάνεια διαύγασης

Vs : αρχική ταχύτητα καθίζησης στη μεταβατική

κατάσταση από την εφαπτομένη της

καμπύλης  (----) στη διαύγαση.

# Επιφάνεια πύκνωσης

- Σχεδιάζω εφαπτομένη (----) στην περιοχή πύκνωσης.

- Οι εφαπτόμενες σχηματίζουν γωνία η διχοτόμος της οποίας με καμπύλη (xaxa) αντιστοιχεί στη C1  .

- Σχεδιάζω εφαπτομένη στο C1 (----). H τομή με (----) δίνει τον χρόνο tu .

# ΕΙΣΡΟΗ  ΡΕΥΣΤΩΝ

- Πειραματικός προσδιορισμός Απ

- Σειρά απλών πειραμάτων σε διαφορετικές συγκεντρώσεις.

- Παραδοχή: Η προς τα κάτω κίνηση των στερεών στη ΔΔΚ οφείλεται λόγω:

- βαρύτητας

- κίνησης υγρού λόγω άντλησης

- Εισροή μάζας λόγω βαρύτητας ανά μονάδα επιφάνειας διατομής :

{solids flow due  to gravity}

C : συγκέντρωση στερεών (kg/m3)

V : ταχύτητα καθίζησης (m/h)

- Εισροή μάζας λόγω άντλησης

u : ταχύτητα υγρού προς τα κάτω λόγω

άντλησης – θεωρείται σταθερή

# Βήματα μεθόδου

###### α) Εκτελώ τη μέθοδο του απλού πειράματος σε

διάφορες συγκεντρώσεις C

Από καμπύλες (H – t) βρίσκω αντίστοιχες  ταχύτητες καθίζησης V.

β) Οι αρχικές ταχύτητες καθίζησης (V) σε

διάγραμμα  V – C.

γ) Από τα διαγράμματα V – C , υπολογίζονται οι

εισροές λόγω βαρύτητας, δηλαδή SFg = CV και

μπαίνουν σε διάγραμμα SFg – C

δ) Κατασκευάζω διάγραμμα συνολικής

εισροής SF – C

- Οριζόντια εφαπτομένη (----) στο min της SF

δίνει SFL – CL , όπου SFL = max εισροή που

δέχεται η ΔΔΚ, ενώ CL = max συγκέντρωση

στερεών στη ΔΔΚ.

- Τομή εφαπτόμενης (----) με SFu δίνει Cu, δηλαδή τη συγκέντρωση της πυκνωμένης λάσπης στον πυθμένα ΔΔΚ.

- Εναλλακτικά η Cu μπορεί να είναι σχεδιαστική μεταβλητή.

Για κάποια τιμή Cu , η εφαπτομένη (χα χα)  με SFg θα δώσει την SFL.

,  επιφάνεια για πύκνωση

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αντί πειραματικού προσδιορισμού V- C

γίνεται προσομοίωση :

| V = a *exp(-n*C) | Μοντέλο Vesilind |
| --- | --- |
| V = a*C-n | Μοντέλο Dick |

a, n = σταθερές χαρακτηριστικές της καθίζησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ DICK

SF = SFg + SFu = C*V + C*u

- SFg = C*V = C*(a*C-n) ( SFg = a*C1-n

- Προσδιορισμός u

, διότι QR >>QW

Όμως : 	= λόγος ανακυκλοφορίας

Επομένως, το μοντέλο Dick θα έχει την μορφή:

Το min της SF  (  { SFL , CL }

Κριτήρια για min:

Για την τιμή CL  (  βρίσκω SFL :

ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ :

Ορθολογικός σχεδιασμός και κυρίως ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΔΚ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ :

Για  n <1  δεν  εφαρμόζεται

( π.χ.   n-1 < 0 )

Ακριβώς αντίστοιχα μπορεί να εφαρμοσθεί η διαδικασία με την εξίσωση Veselind.

# Text boxes

QW

QR

Q

Q + QR

Qu=Qw+QR

ΔΑ

ΔΔΚ

Co = ομοιόμορφη

Vs

C1

Διαχωριστική

ζώνη

Ηο

H1

Hu

Ζώνη πύκνωσης

tu

t1

0 < t < t1

t

t = 0

Έναρξη

(Ογκομετρικός κύλινδρος 1L)

Μεταβατική

κατάσταση

πύκνωση

Ένωση 2 ζωνών

(διαύγαση)

C1= κρίσιμη

συγκέντρωση

C1

Χρόνος

## H

H0

H1

Hu

0

t1

tu

C3

C2

C1

V1

V2

V3

Η

t

V

C

max

SFg

C

SF = SFg + SFu

SFu = C*u

#### SF

SFL

C

Cu

CL

QW

QR

Q

Q + QR

Qu=Qw+QR

ΔΑ

ΔΔΚ