## Slide 1
Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI – II Γ. Θεοδωρίδης

## Slide 2
Κεφάλαιο 12 Υποσυστήματα Διατάξεων

## Slide 3: Περίγραμμα
Εισαγωγή
Στατική μνήμη (SRAM)
Δυναμική μνήμη (DRAM)
Μνήμη ROM
Μνήμες σειριακής προσπέλασης
Μνήμες διευθυνσιοδοτούμενες από τα δεδομένα (CAM)
Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις
Αξιοπιστία μνημών

## Slide 4: Κατηγορίες μνημών
Τρόπο προσπέλασης: τυχαίας προσπέλασης (RAM), σειριακής προσπέλασης, διευθυνσιοδοτούμενες από περιεχόμενα (CAM)
Διατήρηση δεδομένων: ευμετάβλητες (πτητικές), αμετάβλητες (μη-πτητικές)
Τύπο κυττάρου (RAM): στατική RAM (SRAM), δυναμική RAM (DRAM)
Τρόπος εγγραφής δεδομένων (ROM): mask, PROM, EPROM, EEPROM, Flash
Λειτουργία σειριακών μνημών: Ολίσθηση δεδομένων, ουρές δεδομένων

## Slide 5: Κατηγορίες μνημών – Τρόπος προσπέλασης
Η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) προσπελαύνεται με μία διεύθυνση
  Σταθερή καθυστέρηση ανεξάρτητη της διεύθυνσης
Οι μνήμες σειριακής προσπέλασης προσπελαύνονται σειριακά
  Μεταβλητή καθυστέρηση
Οι διευθυνσιοδοτούμενες από περιεχόμενα μνήμες καθορίζουν ποιες διευθύνσεις περιέχουν δεδομένα που ταιριάζουν με ένα κλειδί

## Slide 6: Κατηγορίες μνημών – Διατήρηση δεδομένων
Η μνήμες τυχαίας προσπέλασης ταξινομούνται σε: ανάγνωσης μόνο (ROM) & ανάγνωσης / εγγραφής (παραπλανητικά καλείται RAM)
Πιο χρήσιμη ταξινόμηση: ευμετάβλητη (volatile) & μη-μεταβλητή (nonvolatile)
  Η ευμετάβλητη μνήμη διατηρεί τα δεδομένα μόνο όσο τροφοδοτείται από ρεύμα
  Μη-μεταβλητή μνήμη διατηρεί τα δεδομένα επ’ αόριστο
Η RAM  ευμετάβλητη μνήμη, ενώ η ROM  μη-μεταβλητή μνήμη

## Slide 7: Κατηγορίες μνημών – Τύπος κυττάρου
Ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου (RAM): στατικές (SRAM) και δυναμικές (DRAM)
Οι SRAMs χρησιμοποιούν δομή ανάδρασης για τη διατήρηση της κατάστασής (φορτίου)
Οι DRAMs αποθηκεύουν το φορτίο σε πυκνωτή – Διαρροές φορτίων επιβάλλουν την ανανέωση της κατάστασης του κυττάρου
Οι SRAMs είναι γρηγορότερες και λιγότερο δύσχρηστες – απαιτούν περισσότερη επιφάνεια ανά bit από τις DRAMs (6 transistors vs 1 transistor)

## Slide 8: Κατηγορίες μνημών ROM
Mask: Τα περιεχόμενα ενσωματώνονται κατά την διαδικασία κατασκευής και δε μπορούν να αλλάξουν
PROM: Μπορεί να προγραμματιστεί μία φορά μετά την κατασκευή τήκοντας ασφάλειες με εφαρμογή υψηλής τάσης προγραμματισμού
EPROM: Διαγραφή με έκθεση σε UV ακτινοβολία για μερικά λεπτά (απομάκρυνση φορτίου από πύλη) – προγραμματίζεται με εναπόθεση φορτίου σε μία αιωρούμενη πύλη
ΕEPROM: Παρόμοιες με τις EPROM, μπορούν να επανα-προγραμματισθούν σε μs με κύκλωμα μέσα στο chip
Flash: Παραλλαγή των EEPROM, σβήνονται ολόκληρα μπλοκ αντί για ξεχωριστά bit
  Μικρή επιφάνεια ανά bit => υψηλή πυκνότητα ολοκήρωσης
  Εύκολος προγραμματισμός (χαμηλές τάσεις)
  Υψηλή ταχύτητα
  Έχουν αντικαταστήσει όλους τους άλλους τύπους ROM στα σύγχρονα συστήματα

## Slide 9: Αρχιτεκτονική Μνήμης: Αποκωδικοποιητές
Ο αποκωδικοποιητής μειώνει τον αριθμό των
σημάτων επιλογής, διεύθυνσης
Λέξη 0
Λέξη 1
Λέξη 2
Λέξη
N-2
Λέξη
N-1
Κύτταρο
Αποθήκευσης
M
ψηφία
N
words
S
0
S
1
S
2
S
N-2
S
N-1
Είσοδος-Έξοδος
(
M
ψηφία)
Διαισθητική αρχιτεκτονική μνήμης N x M
Πολλά σήματα επιλογής:
N λέξεις = N σήματα επιλογής, διεύθυνσης
M
ψηφία
A
0
A
1
A
K-1
K=
log
2
N
Λέξη 0
Λέξη 1
Λέξη 2
Λέξη
N-2
Λέξη
N-1
Κύτταρο
αποθήκευσης
S
0
K = log
2
N
Είσοδος-Έξοδος
(
M
ψηφία)
Decoder

## Slide 10: Δομή Πίνακα – Array Architecture
Αποκωδικοποίηση: ο αποκωδικοποιητής γραμμής αποκωδικοποιεί τη διεύθυνση (address), θέτει σε “1” μία έξοδο wordline => ενεργοποιεί μία γραμμή (row)
Εγγραφή: τα δεδομένα τίθενται στις γραμμές bitline και γράφονται στα κύτταρα της επιλεγμένης γραμμής
Ανάγνωση: τα κύτταρα της επιλεγμένης λέξης οδηγούν τις γραμμές bitlines που έχουν τεθεί σε μία γνωστή τιμή
Το κύκλωμα στήλης περιέχει ενισχυτές για ανίχνευση δεδομένων
  Η μεταβολή της τάσης των γραμμών bitlines μπορεί να είναι μικρότερη από 0 Vdd λόγω μεγάλου φορτίου της bitline είτε εσκεμμένα (μείωση κατανάλωσης στο μεγάλο φορτίο της bitline)

## Slide 11: Δομή Πίνακα – Array Architecture
Πίνακας μνήμης με 2n λέξεις (words) των 2m bits/word
Στην απλούστερη σχεδίαση ο πίνακας οργανώνεται σε μία λέξη ανά σειρά και μία στήλη ανά bit σε κάθε λέξη
Το πλήθος των λέξεων είναι πολύ μεγαλύτερο από το πλήθος των ψηφίων ανά λέξη
  Στενόμακρη δομή δύσκολο να ταιριάξει στην χωροθέτηση του ολοκληρωμένου
  Αργή λόγω των μακρών κατακόρυφων καλωδίων => υψηλή χωρητικότητα

## Slide 12: Δομή Πίνακα – Folded Array Architecture
Η διάταξη διπλώνεται σε λιγότερες σειρές με περισσότερες στήλες
Κάθε γραμμή περιέχει 2k λέξεις => η διάταξη οργανώνεται σε 2n-k γραμμές των 2m+k στηλών ή bit
Ο αποκωδικοποιητής στηλών ελέγχει έναν πολυπλέκτη για να επιλέγει 2m bit από την γραμμή
Μνήμη 16 λέξεων x 4 bit, πολυπλεγμένη σε δύο δρόμους, διπλωμένη σε μία διάταξη 8 σειρών x 8 στηλών, δηλ. με n=3, m=2, k=1

## Slide 13: Ιεραρχική Αρχιτεκτονική Μνήμης
Πλεονεκτήματα:
1. Μικρότερα καλώδια μέσα στα τμήματα
2. Η διεύθυνση του τμήματος ενεργοποιεί μόνο 1 τμήμα => μείωση κατανάλωσης

## Slide 14: Περίγραμμα
Εισαγωγή
Στατική μνήμη (SRAM)
Δυναμική μνήμη (DRAM)
Μνήμη ROM
Μνήμες σειριακής προσπέλασης
Μνήμες διευθυνσιοδοτούμενες από τα δεδομένα (CAM)
Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις
Αξιοπιστία μνημών

## Slide 15: 6T SRAM Cell –Γενικές αρχές
Χρησιμοποιεί 6 transitor (6Τ)
  Μικρότερο από F/F
  Πιο πολύπλοκα κυκλώματα εγγραφής/ανάγνωσης
Μία γραμμή λέξης (word) και γραμμές bit & bit_b
Τρανζίστορ διέλευσης σε κάθε γραμμή bit, bit_b
Ζεύγος διασταυρωμένων αντιστροφέων
Κανονικές & συμπληρωματικές τιμές δεδομένων αποθηκεύονται στο ζεύγος αντιστροφέων
Η ανάδραση του ζεύγους βοηθάει σημαντικά στη στιβαρότητα (robustness)
  Αν τα δεδομένα διαταραχθούν ελαφρά η θετική ανάδραση θα τα επαναφέρει σε Vdd ή GND δηλ. στη σωστή τιμή τους

## Slide 16: 6T SRAM Cell –Γενικές αρχές
Ανάγνωση
  Προφώρτιση των γραμμών bit, bit_b
  Ενεργοποίηση της γραμμής word
  Ανάλογα με την αποθηκευμένη τιμή οι γραμμές bit, bit_b παίρνουν τιμές (1,0) ή (0,1)
Εγγραφή
  Τα δεδομένα οδηγούνται στις γραμμές bit, bit_b
  Ενεργοποίηση της γραμμής word
  Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο κύτταρο
Προκλήσεις: διαστάσεις transistor ώστε
  να μην αλλοιώνεται η κατάσταση κατά την ανάγνωση
  να επιτρέπεται η αλλαγή κατάστασης κατά την εγγραφή

## Slide 17: 6T SRAM Cell –Γενικές αρχές
Προκλήσεις: διαστάσεις transistor ώστε
  να μην αλλοιώνεται η κατάσταση του κυττάρου κατά την ανάγνωση
  να επιτρέπεται η αλλαγή κατάστασης του κυττάρου κατά την εγγραφή
Ανάγνωση
  Προφώρτιση των γραμμών bit, bit_b
  Ενεργοποίηση της γραμμής word
  Ανάλογα με την αποθηκευμένη τιμή οι γραμμές bit, bit_b παίρνουν τιμές (1,0) ή (0,1)
Εγγραφή
  Τα δεδομένα οδηγούνται στις γραμμές bit, bit_b
  Ενεργοποίηση της γραμμής word
  Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο κύτταρο

## Slide 18: SRAM Read
Οι γραμμές bit & bit_b προφορτίζονται σε Vdd
Ενεργοποιείται η γραμμή word (word=1)
  Τα pass transistors Ν2, Ν4 γίνονται ΟΝ
Το κύτταρο οδηγεί χαμηλά μία από τις γραμμές (bit, bit_b )
Έστω A = 0, A_b = 1
  Πρέπει να γίνει: bit =0 & bit_b=1
Ο κόμβος Α εκφορτίζεται από το Ν1 αλλά φορτίζεται από Ν2 (προφόρτιση της γραμμής bit => bit = 1)
Ο κόμβος Α δεν πρέπει να αλλοιωθεί
Σταθερότητα ανάγνωσης (read stability)
  N1 >> N2 (N1 μεγαλύτερη οδηγητική ικανότητα από Ν2)
  το nMOS transistor του κυττάρου να είναι ισχυρότερο από το pass transistor
1
0

## Slide 19: SRAM Write
Ανάλογα με τα δεδομένα εγγραφής οι γραμμές bitline τίθενται σε “1” και “0”
Ενεργοποιείται η γραμμή word (word=1)
Οι τιμές των (bit , bit_b) εγγράφονται στο κύτταρο
Έστω: A = 0, A_b = 1 & bit = 1, bit_b = 0
  Πρέπει να γίνει Α=1 και A_b=0
Περιορισμός σταθερότητας ανάγνωσης (Ν2<<Ν1) => η γραμμή bit δε μπορεί να θέσει Α=1 μέσω του N2
Πρέπει να γίνει A_b =0 μέσω του N4
  Το P2 αντιμάχεται
Άρα P2<<Ν4 –περιορισμός εγγραψιμότητας (writability)
Όταν ο A_b =0, το N1 OFF & P1 ON => A=1
0
1
1
0
1
0

## Slide 20: SRAM Sizing
Οι υψηλές στάθμες των γραμμών bit, bit_b δεν πρέπει να επικρατούν των αντιστροφέων κατά την ανάγνωση
Οι χαμηλές στάθμες των γραμμών bit, bit_b πρέπει να αλλάζουν την κατάσταση του κυττάρου
Συμπέρασμα: Οδηγητικές ικανότητες trnansistors
  Pass =medium
  pMOS-cell = weak
  nMOS-cell = strong

## Slide 21: SRAM Column Read
Λειτουργία σε δύο φάσεις
Στη φάση 2 οι γραμμές bit προφορτίζονται υψηλά
Η word =1 μόνο στην φάση 1
Πολλά κύτταρα μοιράζονται τo ίδιο ζευγάρι γραμμών bit
Η χωρητικότητα όλης της γραμμής bit πρέπει να εκφορτιστεί μέσω του τρανζίστορ προσπέλασης
Η έξοδος μπορεί να ανιχνευθεί από ένα ζεύγος αντιστροφέων HI-skew

## Slide 22: SRAM Column Write
Στη φάση 2 οι γραμμές bit οδηγούνται σε Vdd
Κατά τη φάση 1, οι οδηγοί εγγραφής οδηγούν τη bit ή τη bit_b line χαμηλά
Οι οδηγοί εγγραφής μπορούν να αποτελούνται:
  ένα ζεύγος τρανζίστορ σε κάθε γραμμή bit για τα δεδομένα και την επίτρεψη εγγραφής
  ένα τρανζίστορ που οδηγείται από συνδυασμό σημάτων
Η σε σειρά αντίσταση του οδηγού εγγραφής (διασύνδεση γραμμής bit, και τρανζίστορ προσπέλασης) πρέπει να είναι χαμηλή για να υπερνικηθεί το pMOS στο κύτταρο

## Slide 23: Εναλλακτικά κύτταρα
Δύο ανεξάρτητες θύρες:
  ανάγνωση
  εγγραφή
Εγγραφή
  τα δεδομένα τίθενται στις wbl & wbl_b
  ενεργοποίηση της wwl
Ανάγνωση
  Προφόρτιση της rbl
  Ενεργοποίηση της rwl
Η ανάγνωση δεν αλλοιώνει την κατάσταση του κυττάρου
Ο συμβιβασμός περιθωρίων ανάγνωσης / εγγραφής (μεγεθών και τάσης λειτουργίας), περιορίζει την ελάχιστη τάση για το 6Τ κύτταρο
Η χρήση του 8Τ κυττάρου αφαιρεί αυτούς τους συμβιβασμούς => λειτουργία σε χαμηλότερη τάση

## Slide 24: Μνήμες SRAM – Περίγραμμα
SRAM Architecture
  SRAM Cell
  Decoders
  Column Circuitry
  Multiple Ports

## Slide 25: Decoders
n:2n αποκωδικοποιητής
  Αποτελείται από 2n n-εισόδων AND πύλες – χρήσιμη για πύλες μέχρι 5-6 εισόδους
  Η πύλη μπορεί να υλοποιηθεί από NAND or NOR πύλες
Η NAND έχει ελάχιστο μέγεθος => μείωση φορτίου στις γραμμές διευθύνσεων
  Υπάρχουν 2n-k τρανζίστορ σε κάθε γραμμή διεύθυνσης (αληθή και συμπληρωματική) στον αποκωδικοποιητή σειρών
Χρήση pseudo-nMOS πύλη NOR και δύο αντιστροφείς
  Η πύλη NOR έχει ελάχιστο μέγεθος – αντιστροφείς κλιμακώνονται για οδήγηση γραμμή λέξης

## Slide 26: Μεγάλοι Decoders
Οι αποκωδικοποιητές πολλών εισόδων μπορούν να σχηματιστούν από μικρότερες πύλες σε σειρά
Παράδειγμα, 16 λέξεων αποκωδικοποιητής όπου η 4 εισόδων AND σχηματίζεται από
  ένα ζευγάρι NAND 2-εισόδων
  ακολουθούμενο από μία NOR 2-εισόδων

## Slide 27: Προ-κωδικοποίηση (Pre-decoding)
Πολλές NAND μοιράζονται τις ίδιες εισόδους => είναι περιττές
Η επιφάνεια μπορεί να ελαττωθεί αφαιρώντας τις κοινές NAND
Η τεχνική ονομάζεται προκωδικοποίηση (predecoding)
Δεν μεταβάλλει το path effort, αλλά βελτιώνει την επιφάνεια
Γενικά, μπλοκ από p bit διεύθυνσης μπορούν να προ-κωδικοποιηθούν σε 1 από 2p γραμμές που γίνονται είσοδοι στο τελικό στάδιο του αποκωδικοποιητή

## Slide 28: Προ-κωδικοποίηση (Pre-decoding)
Σχεδίαση με p=2 bit που αποκωδικοποιεί κάθε ζεύγος από bit διεύθυνσης σε ένα one-hot κωδικό 1 από 4 one-hot

## Slide 29: Μνήμες SRAM – Περίγραμμα
SRAM Architecture
  SRAM Cell
  Decoders
  Column Circuitry
  Multiple Ports

## Slide 30: Κύκλωμα για στήλες (Column circuitry)
Αποτελείται από τα ακόλουθα υπό-κυκλώματα
Προετοιμασίας γραμμών (Bitline conditioning)
Ανιχνευτές σήματος (Sense amplifiers) για τις γραμμές bitline
Πολυπλέξη στηλών (Column multiplexing)

## Slide 31: Απλά κυκλώματα στήλης χωρίς πολύπλεξη

## Slide 32: Bitline Conditioning
Χρησιμοποιείται για την προφόρτιση των γραμμών (bit, bit_b)
Ένας απλός προφορτιστής: ζεύγος τρανζίστορ pMOS και σήμα ρολογιού
Μπορεί να κατασκευστούν και pseudo-nMOS SRAM με ασθενή τρανζίστορ οδήγησης-άνω στην θέση των τρανζιστορ προφόρτισης όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο ρολόι
  Η διαμάχη (οι γραμμές bitline δέχονται συνέχεια φορτία) επιβραδύνει την ανάγνωση => περιορισμός λόγου διαστάσεων

## Slide 33: Bitline Conditioning
Εξισώνει τα δυναμικά των γραμμών bit & bit_b
Χρησιμοποιείται όταν χρησιμοποιούνται ενισχυτές ασθενούς σήματος για την ανίχνευση της τιμή των γραμμών bit & bit_b

## Slide 34: Ενισχυτές αίσθησης (Sense Amplifiers)
Οι bitlines γραμμές συνδέονται σε μεγάλο αριθμό κυττάρων
  Παράδειγμα: 32-kbit SRAM έχει 128 rows x 256 cols
  128 κύτταρα σε κάθε γραμμή bitline
tpd  (C/I) DV
  Ακόμη και με διαμερασμό της χωρητικότητας διάχυσης προκύπτουν 64C χωρητικότητες διάχυσης (big C)
  Εκφορτίζονται αργά από μικρά τρανζίστορ
Οι ενισχυτές αίσθησης (sense amplifiers) ενεργοποιούνται με μικρές διαταραχές τάσης ΔV

## Slide 35: Ανίχνευση σήματος γραμμών bit & bit_b
Κατηγορίες: Ισχυρού σήματος - Ασθενούς σήματος
Ισχυρού σήματος (μονής εξόδου)
  Μια γραμμή bit μεταβάλλεται σε όλος το εύρος τάσης (Vdd  GND)
  Ο Η-skew inverter αποτελεί κλασικό κύκλωμα ανίχνευσης ισχυρού σήματος
  Για μείωση της χωρητικότητας, η γραμμή bit μπορεί να χωριστεί ιεραρχικά σε πολλές τοπικές γραμμές που συνδυάζονται για να οδηγήσουν μία γραμμή λέξης
Ασθενούς σήματος (διαφορική ανίχνευση)
  Μία από τις γραμμές bit μεταβάλλεται πολύ λίγο
  Διαφορικός ενισχυτής ανιχνεύει τη μεταβολή και παράγει ψηφιακή έξοδο
  Καλύτερη ταχύτητα & κατανάλωση (μη πλήρης μεταβολή Vdd  GND)

## Slide 36: Ανίχνευση ισχυρού σήματος
Ιεραρχική τμηματοποίηση των bitlines
  Μείωση του πλήθους των κυττάρων για κάθε bitline
Σύνολα από κύτταρα συνδέονται σε τοπικές bitline (local bit line – lbl)
Ζεύγη από lbl συνδυάζονται με HI-skew NAND για ενεργοποίηση της καθολικής bitline (global bit line – gbl)

## Slide 37: Ανίχνευση ασθενούς σήματος
Διαφορικό ζεύγος
Δεν χρειάζεται ρολόι
Καταναλώνει διαρκώς ισχύ

## Slide 38: Ανίχνευση ασθενούς σήματος
Η τάση απόκλισης είναι η διαφορική τάση εισόδου (bit-bit_b) που απαιτείται για παραγωγή μηδενικής διαφορικής τάσης εξόδου (sense-sense_b)
Αν το N1 είναι ίδιο με το N2 και το P1 με το P2 => μηδενική τάση απόκλισης
Στην πράξη, η τάση απόκλισης είναι μη μηδενική
  Στατιστικές διακυμάνσεις προσμίξεων που επηρεάζουν την Vt
Η διαφορική είσοδος θα πρέπει να υπερβαίνει σημαντικά την τάση απόκλισης για να ανιχνευθεί αξιόπιστα
  Μία τυπική τιμή για τάση απόκλισης είναι τα 50 mV
Οι αποκλίσεις κατωφλίου και η τάση απόκλισης δεν αλλάζουν πολύ με την κλιμάκωση της τεχνολογίας
  η τάση απόκλισης γίνεται ένα μεγαλύτερο κλάσμα της τάσης τροφοδοσίας
κάνοντας έτσι τους ενισχυτές αίσθησης λιγότερο αποτελεσματικούς

## Slide 39: Clocked Sense Amp
Καταναλώνει ισχύ μόνο όταν είναι ενεργοποιημένος
  Απαιτεί αλυσίδα χρονισμού για να ενεργοποιηθεί στον κατάλληλο χρόνο
Όταν το ρολόι αίσθησης είναι χαμηλό, τότε ο ενισχυτής είναι ανενεργός
Κατά τη λειτουργία ενεργοποιείται το διασταυρωμένο ζεύγος αντιστροφέων
  οδηγεί τη μία έξοδο χαμηλά και την άλλη υψηλά (αναγεννητικής ανάδραση)
Τα τρανζίστορ απομόνωσης επιταχύνουν την απόκριση απομονώνοντας τις εξόδους από τις υψηλής χωρητικότητας γραμμές bit κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης

## Slide 40: Clocked Sense Amp
Οι ενισχυτές αίσθησης με ρολόι πρέπει να ενεργοποιηθούν στη σωστή στιγμή
  Αν πυροδοτηθούν νωρίς, οι γραμμές bit μπορεί να μην έχουν επαρκή διαφορά τάσης για να λειτουργήσουν αξιόπιστα
  Αν πυροδοτηθούν αργά, η SRAM γίνεται χωρίς λόγο αργή
Το ρολόι πρέπει να ταιριάζει στην καθυστέρηση του αποκωδικοποιητή, των γραμμών bit και των γραμμών λέξεων
  Δύσκολη σχεδίαση
Πολλές διατάξεις χρησιμοποιούν αλυσίδα αντιστροφέων
  οι αντιστροφείς δεν ακολουθούν πολύ καλά την καθυστέρηση του μονοπατιού πρόσβασης σε όλες τις συνθήκες (γωνίες) επεξεργασίας και περιβάλλοντος

## Slide 41: Μείωση θορύβου με ισοστάθμιση
Οι ενισχυτές αίσθησης είναι επιρρεπείς στον διαφορικό θόρυβο στις γραμμές bit
  ανιχνεύουν μικρές διαφορές τάσης
Αν οι γραμμές bit δεν προφορτιστούν για αρκετό χρόνο, οι υπολειπόμενες τάσεις από προηγούμενες αναγνώσεις μπορεί να προκαλέσουν αποτυχίες
Προσθήκη τρανζίστορ εξισορρόπησης στα κυκλώματα προετοιμασίας γραμμών bit
  μείωση χρόνου προφόρτισης
  εξασφάλιση ότι οι bit & bit_b είναι σχεδόν σε ίδια επίπεδα τάσεων ακόμα και αν δεν έχουν πλήρως προφορτιστεί σε Vdd

## Slide 42: Μείωση θορύβου με συστροφή
Η σύζευξη στις γραμμές bit γειτονικών κυττάρων μπορεί επίσης να εισάγει θόρυβο
Οι γραμμές bit μπορούν να συστραφούν ή αλληλομετατεθούν για να προκαλέσουν ίση σύζευξη τόσο στη γραμμή bit όσο και στο συμπλήρωμά της
Παράδειγμα: η b1 είναι σε σύζευξη
  με τη b0_b για το πρώτο τέταρτο του μήκους της
  με τη b2 για το επόμενο τέταρτο,
  με τη b2_b για το τρίτο τέταρτο και
  με τη b0 για το τελευταίο τέταρτο
Η b1_b είναι επίσης σε σύζευξη με καθεμία από τις τέσσερις εμπλεκόμενες για ένα τέταρτο του μήκος της => η σύζευξη θα είναι ίδια και στις δύο γραμμές