## Slide 1
Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI – II Γ. Θεοδωρίδης

## Slide 2
Κεφάλαιο 12 Υποσυστήματα Διατάξεων

## Slide 3: Περίγραμμα
Εισαγωγή
Στατική μνήμη (SRAM)
Δυναμική μνήμη (DRAM)
Μνήμη ROM
Μνήμες σειριακής προσπέλασης
Μνήμες διευθυνσιοδοτούμενες από τα δεδομένα (CAM)
Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις
Αξιοπιστία μνημών

## Slide 4: Read-Only Memories
Οι μνήμες Ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memories – ROMs) είναι μη πτητικές
  Διατηρούν τα δεδομένα και με απουσία τροφοδοσίας
Το κάθε κύτταρο μνήμης υλοποιείται με ένα μόνο τρανζίστορ
Ανάλογα με την οργάνωση, η παρουσία ή απουσία τρανζίστορ αντιστοιχεί σε μία λογική τιμή ("0", "1")
Τύποι οργάνωσης
  OR
  NOR
  NAND

## Slide 5: Οργάνωση τύπου OR
Οι γραμμές bit_line (BL) είναι συνδεδεμένες ωμικά στη γείωση
nMOS τρανζίστορ διέλευσης τοποθετούνται στα ψηφία της κάθε λέξης που έχουν τιμή λογικό 1 (“1”)
  Το κάθε τρανζίστορ συνδέεται με τις Vdd, BL
Τίθεται WL =1 => άγει το αντίστοιχο nMOS και η αντίστοιχη BL γίνεται BL =1
Το κόστος των γραμμών τροφοδοσίας ελαττώνεται διαμοιράζοντας κάθε γραμμή τροφοδοσίας στα γειτονικά κύτταρα
Απαιτεί τα περιττού αριθμού κύτταρα να βρίσκονται τοποθετημένα αντικατοπτρικά γύρω από τον οριζόντιο άξονα
  Τεχνική που χρησιμοποιείται ευρύτατα στους πυρήνες μνήμης όλων των τύπων

## Slide 6: Οργάνωση τύπου ΝOR
Οι γραμμές bit_line (BL) είναι συνδεδεμένες ωμικά στην τροφοδοσία
nMOS τρανζίστορ διέλευσης τοποθετούνται στα ψηφία της κάθε λέξης που έχουν τιμή λογικό 0 (“0”)
  Το κάθε τρανζίστορ συνδέεται με τις GND, BL
Η ενεργοποίηση της word_line (WL) => άγει το αντίστοιχο nMOS και η αντίστοιχη BL = 0

## Slide 7: Παράδειγμα ROM (4x6) τύπου NOR
Μοιάζει με 4-εισόδων prseudo-nMOS NORs
Χρήση αντιστροφέων για αναπαραγωγή και οδήγηση σήματος
Αποθηκευμένα δεδομένα
  Word 0: 101010
  Word 1: 100110
  Word 2: 011010
  Word 3: 010101

## Slide 8: Διαγράμματα κουκίδων (Dots diagrams)
Οι κουκίδες αντιστοιχούν σε αποθηκευμένη τιμή ίση με “1”
Απλούστερη αναπαράσταση

## Slide 9: Προγραμματισμός ROM
Οι προγραμματιζόμενες από μάσκα ROM μπορούν να διαμορφώνονται με την παρουσία ή όχι ενός τρανζίστορ ή μίας επαφής
Η παράληψη τρανζίστορ => μείωση χωρητικότητας της γραμμής λέξης & κατανάλωσης ισχύος
Ο προγραμματισμός με μεταλλικές επαφές ήταν κάποτε δημοφιλής
  τέτοιες ROM κατασκευάζονταν εξ’ ολοκλήρου χωρίς όμως τη στρώση μετάλλου
  μετά προγραμματίζονταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη κατά το στάδιο της επεξεργασίας με μέταλλο
H ανάπτυξη των μνημών Flash έχει μειώσει τη ζήτηση για τέτοιες μνήμες

## Slide 10: Σχεδιαστικά ζητήματα (1/2)
Για μείωση του μεγέθους κυττάρου και των χωρητικοτήτων των bitlines => nMOS στοιχείο θα πρέπει να έχει το ελάχιστο δυνατό μέγεθος
RpMOS > RnMOS => εξασφαλίζει επαρκές χαμηλό επίπεδο τάσης
  Η μεγάλη αντίσταση έχει καταστρεπτική επίδραση στις μεταβάσεις από χαμηλή σε υψηλή στάθμη στη γραμμή ψηφίου
  Η χωρητικότητα της γραμμής ψηφίου είναι το άθροισμα των συνεισφορών όλων των συνδεδεμένων στοιχείων (μπορεί να είναι της τάξης των pF για μεγάλες μνήμες)

## Slide 11: Σχεδιαστικά ζητήματα (2/2)
Για χάρη της πυκνότητας ολοκλήρωσης και της ταχύτητας είναι πιθανόν να χαλαρώσουμε κάποια από ποιοτικά πρότυπα του σχεδιασμού λογικών πυλών
Στην περίπτωση της NOR ROM, διαπραγμάτευση για εξισορρόπηση των περιθωρίων θορύβου για χάρη της ταχύτητας
Θέτοντας την VOL της γραμμής ψηφίου σε υψηλότερη τάση (π.χ. 1 ως 1.5 V για 2.5 V τάση τροφοδοσίας)
  Έτσι, το pMOS στοιχείο μπορεί να έχει μεγαλύτερο πλάτος βελτιώνοντας τη μετάβαση από χαμηλή σε υψηλή στάθμη
Μετακινούμενοι από τον πυρήνα της μνήμης στον εξωτερικό κόσμο απαιτείται αποκατάσταση της πλήρους ταλάντευσης της τάσης
  Επιτυγχάνεται από τις περιφερειακές μονάδες (ενισχυτής αίσθησης)

## Slide 12: Οργάνωση τύπου NAND
Τα τρανζίστορ συνδέονται σε σειρά – δομή τύπου NAND
Οι γραμμές bitline προφορτίζονται σε χαμηλή στάθμη, Υ = 0
Μόνο η ενεργοποιημένη γραμμή wordline του DEC οδηγείται σε χαμηλή στάθμη
Τα nMOS τρανζίστορ στην επιλεγμένη γραμμή είναι OFF, ενώ στις μη επιλεγμένες γραμμές είναι ΟΝ
Σε κάθε έξοδο, αν υπάρχει τρανζίστορ που να οδηγείται από τον DEC, η γραμμή bit θα μείνει στην τιμή “0”, (Υ5 = Υ3 = Υ1 = 0)
Εάν δεν υπάρχει τρανζίστορ, η γραμμή bit θα πάρει την τιμή “1”, (Υ4 = Υ0 = 1)

## Slide 13: NAND ROM Layout
Το βασικό κύτταρο αποτελείται μόνο από ένα τρανζίστορ (ή δεν έχει τρανζίστορ)
Δε χρειάζεται σύνδεση με την τάση τροφοδοσίας
Τα παραπάνω μειώνουν σημαντικά το μέγεθος κυττάρων
Ένα μειονέκτημα της NAND ROM είναι ότι η καθυστέρηση αυξάνει με το πλήθος των εν σειρά συνδεδεμένων τρανζίστορ

## Slide 14: Μη-πτητικές Μνήμες Τρανζίστορ Επιπλέουσας Πύλης (FAMOS) (1/3)

## Slide 15: Μη-πτητικές Μνήμες Τρανζίστορ Επιπλέουσας Πύλης (FAMOS) (2/3)
Παρόμοια δομή με ένα κλασικό MOS στοιχείο αλλά με εισαγωγή μιας επιπλέον στρώσης πολυπυρίτιου μεταξύ της πύλης και του καναλιού
Αυτή η στρώση δεν συνδέεται πουθενά και καλείται επιπλέουσα πύλη (floating gate)
Διπλασιασμός πάχους του οξειδίου της πύλης tox => στοιχείο με μεγαλύτερη τάση κατωφλίου
Αν εξαιρεθούν τα παραπάνω, λειτουργεί ως ένα κανονικό τρανζίστορ

## Slide 16: Μη-πτητικές Μνήμες Τρανζίστορ Επιπλέουσας Πύλης (FAMOS) (3/3)
Τα ηλεκτρόνια αποκτούν επαρκή ενέργεια (ηλεκτρόνια υψηλής κινητικότητας – hot electrons), διαβαίνουν μέσα από το μονωτή και παγιδεύονται στην επιπλέουσα πύλη
  Μπορεί να εμφανιστεί σε οξείδιο πάχους ως και 100nm – καθιστά εύκολη την κατασκευή
Το τρανζίστορ επιπλέουσας πύλης καλείται συχνά ως επιπλέουσας πύλης με έγχυση χιονοστιβάδας MOS (Floating Gate Avalanche-Injection)
Η τάση κατωφλίου του είναι προγραμματιζόμενη
  Εφαρμογή υψηλής τάσης (αρκετά μεγαλύτερη από Vdd) μεταξύ πηγής και πύλης => μεγάλο ηλεκτρικό πεδίο => έγχυση φορτίων με μορφή χιονοστιβάδας

## Slide 17: Προγραμματισμός Τρανζίστορ Επιπλέουσας Πύλης
0 V
5 V
0 V
D
S
Η απομάκρυνση της τάσης
προγραμματισμού αφήνει το
φορτίο παγιδευμένο
5 V
2.5 V
5 V
D
S
Ο προγραμματισμός
καταλήγει σε υψηλότερο
V
T
.
20 V
10 V
5 V
20 V
D
S
Έγχυση σε μορφή
χιονοστιβάδας

## Slide 18: (Erasable-Programmable Read-Only Memory-EPROM)
Μία EPROM διαγράφεται φωτίζοντας με υπεριώδες φως τα κύτταρα μέσω ενός διαφανούς παραθύρου που υπάρχει στη συσκευασία του ολοκληρωμένου
Η διαδικασία διαγραφής είναι αργή και μπορεί να διαρκέσει από δευτερόλεπτα μέχρι μερικά λεπτά
Ένα άλλο πρόβλημα είναι η περιορισμένη αντοχή
  Ο αριθμός των φορών που η μνήμη μπορεί να διαγραφεί/προγραμματιστεί περιορίζεται γενικά σε ένα μέγιστο των χιλίων φορών λόγω της UV διαδικασίας διαγραφής
Τα EPROM κύτταρα είναι εξαιρετικά απλά και παρουσιάζουν υψηλή πυκνότητα => κατασκευή μεγάλων μνημών με μικρό κόστος
Λόγω των ζητημάτων κόστους και αξιοπιστίας, οι EPROMs έχουν πια μειωμένη προτίμηση και έχουν αντικατασταθεί από τις μνήμες Flash.

## Slide 19: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - EEPROM
Το σημαντικότερο μειονέκτημα της μνήμης EPROM είναι ότι η διαγραφή γίνεται «εκτός συστήματος»
  Η μνήμη πρέπει να αφαιρεθεί από τον πλακέτα και να τοποθετηθεί σε μία συσκευή που καλείται προγραμματιστής EPROM
Η EEPROM αποφεύγει αυτήν τη διαδικασία με τη χρήση ενός μηχανισμού για να εγχύει ή να αφαιρεί φορτία από μια επιπλέουσα πύλη
Ένα τροποποιημένο στοιχείο επιπλέουσας πύλης που καλείται FLOTOX (Floating-Gate Tunneling Oxide) τρανζίστορ χρησιμοποιείται ως στοιχείο προγραμματισμού
  υποστηρίζει μια ηλεκτρική διαδικασία για την διαγραφή

## Slide 20: FLOTOX EEPROM (1/2)
Μοιάζει με το FAMOS – ένα μέρος του διηλεκτρικού που χωρίζει την επιπλέουσα πύλη από το κανάλι και τον υποδοχέα είναι μειωμένου πάχους
  Περίπου 10 nm ή και λιγότερο
Όταν μια τάση περίπου 10V εφαρμόζεται πάνω από το λεπτό μονωτή, τα ηλεκτρόνια παγιδεύονται την επιπλέουσα πύλη μέσω ενός μηχανισμού αποκαλούμενου Fowler–Nordheim tunneling

## Slide 21: FLOTOX EEPROM (2/2)
Το πλεονέκτημα της τεχνικής προγραμματισμού είναι ότι είναι αντιστρέψιμη
  Η διαγραφή γίνεται με αντιστροφή της τάσης που εφαρμόζεται κατά την εγγραφή
  Η έγχυση των ηλεκτρονίων στην επιπλέουσα πύλη αυξάνει την τάση κατωφλίου, ενώ η αντίστροφη λειτουργία μειώνει την τάση VT
Η διπλή-κατευθυντικότητα εισάγει πρόβλημα για τον έλεγχο της τάσης κατωφλίου:
  Η αφαίρεση μεγάλης ποσότητας φορτίου από την επιπλέουσα πύλη οδηγεί σε ένα στοιχείο αραίωσης που δεν μπορεί να έρθει σε κατάσταση αγωγής από τα τυπικά σήματα των γραμμών-λέξης

## Slide 22: FLOTOX EEPROM
Επίλυση προβλήματος – προσθήκη ενός επιπλέον τρανζίστορ σε σειρά με το τρανζίστορ επιπλέουσας πύλης
Το επιπλέον τρανζίστορ λειτουργεί ως στοιχείο προσπέλασης κατά την ανάγνωση, ενώ το FLOTOX τρανζίστορ εκτελεί τη λειτουργία της αποθήκευσης

## Slide 23: EEPROMs Πλεονεκτήματα -μειονεκτήματα
Μειονεκτήματα
  Το κύτταρο EEPROM με δύο τρανζίστορ είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο EPROM
  Επίσης, το FLOTOX είναι μεγαλύτερο από το FAMOS – λόγω της επιπλέον επιφάνειας του οξειδίου της σήραγγας
  Η κατασκευή του πολύ λεπτού οξειδίου είναι ένα δύσκολη & ακριβή
Πλεονεκτήματα
  Προσαρμοστικότητα – τα δεδομένα γραφονται & διαγράφονται χωρίς να αφαιρεθούν από την πλακέτα

## Slide 24: Μνήμες Flash
Η Flash EEPROM είναι ένας συνδυασμός των τεχνικών EPROM και EEPROM
Για τον προγραμματισμό, οι περισσότερες Flash EEPROM χρησιμοποιούν έγχυση ηλεκτρονίων υψηλής ευκινησίας με μορφή χιονοστιβάδας
Η διαγραφή εκτελείται μέσω σηράγγων Fowler–Nordheim όπως και στις EEPROM
Mία κύρια διαφορά είναι ότι η διαγραφή εκτελείται είτε για όλο το τσιπ της μνήμης ή για μια ένα τμήμα της μνήμης – αστραπιαία (flash)
  Μείωση της ευελιξίας
Έχει το πλεονέκτημα ότι το επιπλέον τρανζίστορ του κυττάρου EEPROM μπορεί να απαλειφθεί
  Απλούστερη δομή του κυττάρου => αύξηση της πυκνότητας ολοκλήρωσης

## Slide 25: Flash EEPROM
Πύλη ελέγχου
διαγραφή
p-
υπόστρωμα
Επιπλέουσα πύλη
Οξείδιο σήραγγας λεπτού πάχους
n
+
πηγή
n
+
υποδοχή
προγραμματισμός
Πολλές διαφορετικές επιλογές …

## Slide 26: Εγκάρσιες τομές κυττάρων NVM
EPROM
Flash

## Slide 27: Μνήμη Flash τύπου NOR ― Ανάγνωση
Η λειτουργία ανάγνωσης γίνεται όπως σε οποιοιδήποτε NOR ROM δομή
Για την επιλογή ενός κυττάρου, η γραμμή λέξης έρχεται σε τάση 5 V προκαλώντας μια υπό συνθήκη εκφόρτιση της bit line

## Slide 28: Μνήμη Flash τύπου NOR ― Εγγραφή
Εφαρμογή υψηλής τάσης στην πύλη και λογικό “1” στον υποδοχέα
Παραγωγή υψηλής κινητικότητας ηλεκτρόνιων που εγχέονται στην επιπλέουσα πύλη αυξάνοντας την τάση κατωφλίου
  Αλλιώς, η επιπλέουσα πύλη παραμένει στην προηγούμενη κατάσταση χωρίς ηλεκτρόνια, που αντιστοιχεί στην κατάσταση “0”
Για να επιτευχθεί η απαραίτητη μετατόπιση της τάσης κατωφλίου κατά 3 έως 3.5 V, πρέπει να εφαρμοστεί ένας παλμός με τυπικό εύρος 1-10μs

## Slide 29: Μνήμη Flash τύπου NOR ― Διαγραφή
Εφαρμόζεται μία τάση πύλης ίση με 0 V σε συνδυασμό με μία υψηλή τάση στην πηγή
Τα ηλεκτρόνια, αν υπάρχουν, στην επιπλέουσα πύλη εκτινάσσονται στην πηγή λόγω φαινομένου σήραγγας
Όλα τα κύτταρα της γραμμής σβήνονται ταυτόχρονα

## Slide 30: Προγραμματισμός Flash
Το φορτίο στην επιπλέουσα πύλη καθορίζει το Vt
Λογικό 1: αρνητικό Vt (απουσία φορτίου στην επιπλέουσα πύλη)
Λογικό 0: positive Vt (παρουσία φορτίου στην επιπλέουσα πύλη)
Τα κύτταρα διαγράφονται εφαρμόζοντας μία μεγάλη τάση στο υποστρώμα ή στην πηγή ώστε το φορτίο της επιπλέουσας πύλης να μετακινηθεί στο υπόστρωμα
Ο προγραμματισμός στο 0 γίνεται με την εφαρμογή ισχυρής τάσης στον ακροδέκτη της πύλης

## Slide 31: NAND Flash – Διαγραφή
Διαγραφή γίνεται ανά μπλοκ
  Οι πύλες ελέγχου τίθενται σε δυναμικό GND
  Η τάση υποσρτωμάτος τίθεται σε δυναμικό 20 V
Η υψηλή τάση στο οξείδιο της πύλης προκαλεί φαινόμενο σήραγγας FN
  Τα ηλεκτρόνια ρέουν από την αιρούμενη πύλη στο υπόστρωμα
Στο τέλος, όλα τα τρανζίστορ αιωρούμενης πύλης έχουν αρνητικό Vt => αντιπροσωπεύουν το λογικό 1
Το φαινόμενο σήραγγας είναι μια αργή διαδικασία
  Η διαγραφή του μπλοκ διαρκεί της τάξης 1ms
Οι γραμμές λέξεων για άλλα μπλοκ έχουν ρυθμιστεί στην ίδια τάση με το υπόστρωμα για να εμποδίσουν τη διαγραφή

## Slide 32: NAND Flash – Εγγραφή (Προγραμματισμός)
Οι γραμμές bitline οδηγούνται με τις επιθυμητές τιμές ( “0” ή “1”)
Vsub=0V, gsl= “0” & ssl = “1”
Ενεργοποίηση wordline (Vwordline=20V) για την προς εγγραφή σελίδα
  Οι υπόλοιπες Vwordline= 10V  pass logic
Ο προγραμματισμός δεν μπορεί να επαναφέρει την τιμή 1 (αρνητικό Vt-παρουσία φορτίου)
  Χρειάζεται πρώτα διαγραφή
Κάθε φορά προγραμματίζεται μία ολόκληρη σελίδα

## Slide 33: NAND Flash – Ανάγνωση
Παρόμοια με NAND ROM
Bitlines precharged & gsl =ssl= “1”
Η ενεργή wordline =“0” & οι υπόλοιπες σε 4.5V (υψηλότερα από το Vt)
Όλα τα τρανζίστορ είναι ΟΝ εκτός από αυτά της ενεργής γραμμής
Αν το κύτταρο έχει αρνητικό Vt (απουσία φορτιών) το τρανζίστορ γίνεται ΟΝ και η bitline εκφορτίζεται
Αλλιώς η bitline δεν αλλάζει κατάσταση

## Slide 34: Χαρακτηριστικά Non Volatile Memories

## Slide 35: Περίγραμμα
Εισαγωγή
Στατική μνήμη (SRAM)
Δυναμική μνήμη (DRAM)
Μνήμη ROM
Μνήμες σειριακής προσπέλασης
Μνήμες διευθυνσιοδοτούμενες από τα δεδομένα (CAM)
Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις
Αξιοπιστία μνημών

## Slide 36: Μνήμες σειριακής προσπέλασης
Οι μνήμες σειριακής προσπέλασης δε χρησιμοποιούν διεύθυνση για την προσπέλαση των δεδομένων
Με χρήση βασικών κυττάρων SRAM ή και καταχωρητών, μπορούμε να κατασκευάσουμε ποικιλία μνημών σειριακής προσπέλασης
Τύποι μνημών σειριακής προσπέλασης
  Shift Registers
  Tapped Delay Lines
  Serial In Parallel Out (SIPO)
  Parallel In Serial Out (PISO)
  Queues (FIFO, LIFO)

## Slide 37: Καταχωρητής Ολίσθησης (Shift Register)
Οι καταχωρητές ολίσθησεις χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και καθυστέρηση των δεδομέων
Καταχωρητής ολίσθησης 8-bit, 4-σταδίων αποτελούμενος από 32 flip-flops
Καθώς δεν υπάρχει λογική ανάμεσα στους καταχωρητές, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους χρόνους συγκράτησης (hold).

## Slide 38: Υψηλής Πυκνότητας Shift Registers
Τα flip-flop έχουν μεγάλη επιφάνεια => οι μεγάλοι καταχωρητές ολίσθησης χρησιμοποιούν δίπορτες RAM
Η RAM διαμορφώνεται σαν ένας κυκλικός buffer με ένα ζεύγος δεικτών (μετρητές)
  καθορίζουν που διαβάζονται και που γράφονται δεδομένα
Ο μετρητής ανάγνωσης αρχικοποιείται στην πρώτη θέση & ο εγγραφής στην τελευταία
Μετακίνηση δεικτών (pointers) στη μνήμη αντί δεδομένων
Αύξηση της διεύθυνσης κατά 1 σε κάθε κύκλο εγγραφής/ανάγνωσης

## Slide 39: Tapped Delay Line
Ένας tapped delay line είναι ένας καταχωρητής ολίσθησης με προγραμματιζόμενο αριθμό βαθμίδων (stages)
Πολυπλέκτες ελέγχουν την παράκαμψη των βαθμίδων καθυστέρησης για να δώσουν τη συνολική καθυστέρηση
Παράδειγμα: 0 – 63 stages of delay

## Slide 40: Ουρές (Queues)
Οι ουρές επιτρέπουν την ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων σε διαφορετικούς ρυθμούς
Οι λειτουργίες ανάγνωσης και εγγραφής ελέγχονται από τα δικά τους ρολόγια η καθεμιά, που μπορεί να είναι ασύγχρονα
Η ουρά θέτει τη σημαία ΠΛΗΡΗΣ (FULL) όταν δεν υπάρχει χώρος για εγγραφή δεδομένων και τη σημαία ΑΔΕΙΑ (EMPTY) όταν δεν υπάρχουν δεδομένα για ανάγνωση
Υλοποιείται με SRAM και read/write counters (pointers)
Η ουρά διατηρεί εσωτερικά δείκτες (pointers) ανάγνωσης και εγγραφής που καθορίζουν ποια δεδομένα θα προσπελαστούν

## Slide 41: FIFO, LIFO Queues
First In First Out (FIFO) – χρησιμοποιούνται για αποθήκευση προσωρινών δεδομένων μεταξύ δύο ασύγχρονων ροών
  οργανώνεται σαν κυκλικός buffer, όπως ένας καταχωρητής ολίσθησης
Αρχικά (reset), οι δείκτες εγγραφής και ανάγνωσης αρχικοποιούνται στο πρώτο στοιχείο και η FIFO είναι ΑΔΕΙΑ
Σε μία εγγραφή, ο δείκτης εγγραφής προχωράει στο επόμενο στοιχείο
  Αν συμπέσει με το δείκτη ανάγνωσης, τότε η FIFO είναι ΠΛΗΡΗΣ
Σε μία ανάγνωση, ο δείκτης ανάγνωσης προχωράει στο επόμενο στοιχείο
  Εάν φτάσει τον δείκτη εγγραφής, η FIFO είναι ΑΔΕΙΑ
Last In First Out (LIFO) – καλείται και σωρός (stack)
  Χρησιμοποιεί έναν απλό δείκτη για ανάγνωση εγγραφή

## Slide 42: Περίγραμμα
Εισαγωγή
Στατική μνήμη (SRAM)
Δυναμική μνήμη (DRAM)
Μνήμη ROM
Μνήμες σειριακής προσπέλασης
Μνήμες διευθυνσιοδοτούμενες από τα δεδομένα (CAM)
Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις
Αξιοπιστία μνημών

## Slide 43: Content-addressable memory – CAM
Η CAM λειτουργεί σαν μία συνηθισμένη SRAM που μπορεί να διαβαστεί ή να εγγραφεί όπως μια συμβατική SRAM
Επιτελεί και λειτουργίες ταιριάσματος (matching)
Εφαρμογές
  Cache memory
  Transaction Lookaside Buffer (TLB)

## Slide 44: 10T CAM Cell
Το κύτταρο αποτελείται από ένα κύτταρο SRAM με πρόσθετα τρανζίστορ για το ταίριασμα (match)
  Πολλαπλά κύτταρα CAM στην ίδια λέξη ενώνονται με τη ίδια γραμμή match
Η γραμμή match είναι προφορτισμένη, το κλειδί τοποθετείται στις γραμμές bit
Αν τα bit του κλειδιού ταιριάζουν με τα αποθηκευμένα bit, Vmatch = ‘1’
Αν το κλειδί και η τιμή στο κύτταρο τιμή διαφέρουν, Vmatch = ‘0’
Το κλειδί μπορεί να περιέχει ένα αδιάφορο bit (don’t care) θέτοντας και τις bit και bit_b σε χαμηλό δυναμικό
0
1
1
0
1
0
1
0

## Slide 45: Λειτουργία CAM Cell
Ανάγνωση και εγγραφή όπως μία συνηθισμένη SRAM
Για ταίριασμα (matching):
  Η προς προσπέλαση wordline οδηγείται σε χαμηλή στάθμη
  Precharge matchlines
  Τοποθέτηση κλειδιού στις bitlines
  Υπολογισμός της matchline
Miss line
  Pseudo-nMOS NOR των match γραμμών
  Οδηγείται υψηλά όταν δεν υπάρχει matching

## Slide 46: Τριαδική (Ternary) CAM
Σε αρκετές εφαρμογές απαιτείται η αποθήκευση don’t care value
  δε ενδιαφερόμαστε για την αποθηκευμένη τιμη
Η ternary CAM μπορεί να αποθηκεύει τρεις λογικές τιμές: 0, 1, Χ
Α = 1, Β = 0 το κύτταρο ταιριάζει ένα 0
Α = 0, Β = 1 το κύτταρο ταιριάζει ένα 1
Α = 0, Β = 0 το κύτταρο ταιριάζει 0 και 1