## Slide 1: Κεφάλαιο 3
Αριθμητική για υπολογιστές

## Slide 2: Αριθμητική για υπολογιστές
Λειτουργίες (πράξεις) σε ακεραίους
  Πρόσθεση και αφαίρεση
  Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
  Χειρισμός υπερχείλισης
Πραγματικοί αριθμοί κινητής υποδιαστολής (floating-point)
  Αναπαράσταση και πράξεις

## Slide 3: Ακέραια πρόσθεση
Παράδειγμα: 7 + 6
Υπερχείλιση (overflow): το αποτέλεσμα είναι εκτός του εύρους των τιμών που μπορεί να αναπαρασταθεί με το σθγκεκριμένο μήκος λέξης
  Πρόσθεση ετερόσημων τελεστέων, όχι υπερχείλιση
  Πρόσθεση θετικών τελεστέων
    Υπερχείλιση αν το πρόσημο του αποτελέσματος είναι 1
  Πρόσθεση αρνητικών τελεστέων
    Υπερχείλιση αν το πρόσημο του αποτελέσματος είναι 0

## Slide 4: Αφαίρεση Ακεραίων
Πρόσθεση του αντιθέτου του 2ου τελεστέου
Παράδειγμα: 7 – 6 = 7 + (–6)
  +7: 0000 0000 … 0000 0111 –6: 1111 1111 … 1111 1010 +1: 0000 0000 … 0000 0001
Υπερχείλιση αν το αποτέλεσμα είναι εκτός του εύρους των τιμών
  Αφαίρεση δύο θετικών ή δύο αρνητικών, όχι υπερχείλιση
  Αφαίρεση θετικού από αρνητικό τελεστέο
    Υπερχείλιση αν το πρόσημο του αποτελέσματος είναι 0
  Αφαίρεση αρνητικού από θετικό τελεστέο
    Υπερχείλιση αν το πρόσημο του αποτελέσματος είναι 1

## Slide 5: Χειρισμός της υπερχείλισης
Μερικές γλώσσες (π.χ., C) αγνοούν την υπερχείλιση
  Χρησιμοποιούν τις εντολές του MIPS addu, addui, subu
Άλλες γλώσσες (Ada, Fortran) απαιτούν τη δημιουργία μιας εξαίρεσης
  Χρησιμοποιούν τις εντολές του MIPS add, addi, sub
  Στην υπερχείλιση, καλείται ο χειριστής εξαιρέσεων
    Αποθήκευση του PC στο μετρητή προγράμματος εξαιρέσεων (exception program counter – EPC)
    Άλμα στην προκαθορισμένη διεύθυνση του χειριστή
    Η εντολή mfc0 (move from coprocessor reg) μπορεί να ανακτήσει την τιμή του EPC, για να γίνει επιστροφή μετά τη διορθωτική ενέργεια

## Slide 6: Αριθμητική για πολυμέσα
Η επεξεργασία γραφικών και πολυμέσων επενεργεί σε διανύσματα των 8 και 16 bit
  Χρήση ενός αθροιστή των 64 bit, με διαμερισμένη αλυσίδα κρατουμένων
    Επενεργεί σε διανύσματα 8×8 bit, 4×16 bit, ή 2×32 bit
  SIMD (single-instruction, multiple-data)
Λειτουργίες «κορεσμού» (saturation)
  Σε υπερχείλιση, το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να αναπαρασταθεί
    σύγκριση με την αριθμητική υπολοίπου (modulo arithmetic) σε συμπλήρωμα ως προς 2
  π.χ., «ψαλιδισμός» (clipping) στην επεξεργασία ήχου, «κορεσμός» στην επεξεργασία βίντεο

## Slide 7: Πολλαπλασιασμός
Ξεκινάμε με τον πολ/σμό μεγάλου μήκους
1000
× 1001
1000
0000
0000
1000
1001000
Το μήκος του γινομένου είναι το άθροισμα των μηκών των τελεστέων
πολλαπλασιαστέος
πολλαπλασιαστής
γινόμενο
§3.3 Πολλαπλασιασμός

## Slide 8: Πολλαπλασιασμός

## Slide 9: Υλικό πολλαπλασιασμού
1000
× 1001
1000
0000
0000
1000
1001000
Το μήκος του γινομένου είναι το άθροισμα των μηκών των τελεστέων
πολλαπλασιαστέος
πολλαπλασιαστής
γινόμενο
§3.3 Πολλαπλασιασμός

## Slide 10: Βελτιστοποιημένος πολλαπλασιαστής
Εκτέλεση βημάτων παράλληλα: πρόσθεση/ολίσθηση
Ένας κύκλος ανά πρόσθεση μερικού γινομένου
  Είναι εντάξει, αν η συχνότητα εμφάνισης του πολλαπλασιασμού είναι χαμηλή

## Slide 11: Ταχύτερος πολλαπλασιαστής
Χρησιμοποιεί πολλούς αθροιστές
  Συμβιβασμός κόστους/απόδοσης
Μπορεί να υλοποιηθεί με διοχέτευση (pipeline)
  Πολλοί πολλαπλασιασμοί εκτελούνται παράλληλα

## Slide 12: Πολλαπλασιαστής Τύπου Πίνακα

## Slide 13: Πολλαπλασιασμός στον MIPS
Δύο καταχωρητές των 32 bit για το γινόμενο
  HI: τα περισσότερο σημαντικά 32 bit
  LO: τα λιγότερο σημαντικά 32 bit
Εντολές
  mult rs, rt / multu rs, rt
    γινόμενο των 64 bit στους HI/LO
  mfhi rd / mflo rd
    Μεταφορά από (move from) του HI/LO στον rd
    Μπορούμε να ελέγξουμε τη τιμή του HI για να δούμε αν το γινόμενο ξεπερνά τα 32 bit
  mul rd, rs, rt
    Τα λιγότερο σημαντικά 32 bit του γινομένου –> rd

## Slide 14: Διαίρεση
Έλεγχος για μηδενικό διαιρέτη
Διαίρεση μεγάλου μήκους
  Αν διαιρέτης ≤ από τα bit του διαιρετέου
    1 bit στο πηλίκο, αφαίρεση
  Αλλιώς
    0 bit στο πηλίκο, κατέβασμα του επόμενου bit του διαιρετέου
Διαίρεση με επαναφορά (restoring division)
  Κάνε την αφαίρεση και αν το υπόλοιπο γίνει < 0, πρόσθεσε πίσω το διαιρέτη
Προσημασμένη διαίρεση
  Κάνε τη διαίρεση με τις απόλυτες τιμές
  Ρύθμισε το πρόσημο του πηλίκου και του υπολοίπου όπως απαιτείται
1001
1000 1001010
-1000
10
101
1010
-1000
10
τελεστέοι των n bit δίνουν πηλίκο και υπόλοιπο των n bit
πηλίκο
διαιρετέος
υπόλοιπο
διαιρέτης
§3.4 Διαίρεση

## Slide 15: Διαίρεση – Αλγόριθμος

## Slide 16: Υλικό διαίρεσης
Αρχικά περιέχει το διαιρετέο
Αρχικά ο διαιρέτης στο αριστερό μισό

## Slide 17: Βελτιστοποιημένος διαιρέτης
Ένας κύκλος για κάθε αφαίρεση μερικού υπολοίπου
Μοιάζει πολύ με πολλαπλασιαστή!
  Το ίδιο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις δύο πράξεις

## Slide 18: Ταχύτερη διαίρεση
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλο υλικό όπως στον πολλαπλασιαστή
  Η αφαίρεση εκτελείται υπό συνθήκη, ανάλογα με το πρόσημο του υπολοίπου
Ταχύτεροι διαιρέτες (π.χ. διαίρεση SRT) δημιουργούν πολλά bit του πηλίκου σε κάθε βήμα
  Και πάλι απαιτούνται πολλά βήματα

## Slide 19: Διαίρεση στο MIPS
Χρήση των καταχωρητών HI/LO για το αποτέλεσμα
  HI: υπόλοιπο 32 bit
  LO: πηλίκο 32 bit
Εντολές
  div rs, rt / divu rs, rt
  Όχι έλεγχος για υπερχείλιση ή διαίρεση με το 0
    Το λογισμικό πρέπει να εκτελεί τους ελέγχους αν αυτό απαιτείται
  Χρήση των mfhi, mflo για προσπέλαση του αποτελέσματος

## Slide 20: Κινητή υποδιαστολή
Αναπαράσταση για μη ακεραίους αριθμούς
  Περιλαμβάνει και πολύ μικρούς και πολύ μεγάλους αριθμούς
Όπως η επιστημονική σημειογραφία (scientific notation)
  –2.34 × 1056
  +0.002 × 10–4
  +987.02 × 109
Σε δυαδικό
  ±1.xxxxxxx2 × 2yyyy
Οι τύποι float και double της C
κανονικοποιημένος
μη κανονικοποιημένος

## Slide 21: Πρότυπο κινητής υποδιαστολής
Ορίζεται από το IEEE Standard 754
Αναπτύχθηκε ως ενιαία λύση στην απόκλιση των αναπαραστάσεων
  Ζητήματα συμβατότητας για τον κώδικα επιστημονικών εφαρμογών
Είναι οικουμενικά αποδεκτό
Δύο αναπαραστάσεις κινητής υποδιαστολής (floating point)
  Απλή ακρίβεια – single precision (32 bit)
  Διπλή ακρίβεια – double precision (64 bit)

## Slide 22: Μορφή κινητής υποδιαστολής IEEE
Εκθέτης (exponent) – Κλάσμα (fraction)
S: bit προσήμου (0  μη αρνητικός, 1  αρνητικός)
Κανονικοποίηση του σημαντικού (significand): 1.0 ≤ |significand| < 2.0
  Το σημαντικό (significand) είναι το κλάσμα (fraction) μαζί με το κρυμμένο “1”
  Έχει πάντα ένα αρχικό bit 1 πριν την υποδιαστολή. Δε χρειάζεται ρητή αναπαράστασή του («κρυμμένο» bit) δηλαδή, υπονοείται
Εκθέτης: αναπαράσταση «με υπέρβαση» (excess): πραγματικός εκθέτης + πόλωση (bias) Εγγυάται ότι ο εκθέτης είναι απρόσημος
  Απλή ακρίβεια: Πόλωση = 127
  Διπλή ακρίβεια: Πόλωση = 1023
S
Εκθέτης
Κλάσμα
single: 8 bit double: 11 bit
single: 23 bit double: 52 bit
Πόλωση)
(Εκθέτης
S
2
Κλάσμα)
(1
1)
(
x
-
+
-
=

## Slide 23: Εύρος απλής ακρίβειας
Οι εκθέτες 00000000 και 11111111 είναι δεσμευμενοι
Μικρότερη τιμή αριθμού
  Εκθέτης: 00000001  πραγματικός εκθέτης = 1 – 127 = –126
  Κλάσμα: 000…00  σημαντικό = 1.0
  ± 1.0 × 2–126 ≈ ±1.2 × 10–38
Μεγαλύτερη τιμή αριθμού
  Εκθέτης: 11111110  πραγματικός εκθέτης = 254 – 127 = +127
  Κλάσμα: 111…11  σημαντικό ≈ 2.0
  ± 2.0 × 2+127 ≈ ±3.4 × 10+38

## Slide 24: Εύρος διπλής ακρίβειας
Οι εκθέτες 0000…00 και 1111…11 δεσμεύονται
Μικρότερη τιμή
  Εκθέτης: 00000000001  πραγματικός = 1 – 1023 = –1022
  Κλάσμα: 000…00  σημαντικό = 1.0
  ±1.0 × 2–1022 ≈ ±2.2 × 10–308
Μεγαλύτερη τιμή
  Εκθέτης: 11111111110  πραγματικός εκθέτης = 2046 – 1023 = +1023
  Κλάσμα: 111…11  σημαντικό ≈ 2.0
  ±2.0 × 2+1023 ≈ ±1.8 × 10+308

## Slide 25: Ακρίβεια κινητής υποδιαστολής
Σχετική ακρίβεια
  Όλα τα bit του κλάσματος είναι σημαντικά
  Απλή: περίπου 2–23
    Ισοδύναμο με 23 × log102 ≈ 23 × 0.3 ≈ 6 δεκαδικά ψηφία ακρίβειας
  Διπλή: περίπου 2–52
    Ισοδύναμο με 52 × log102 ≈ 52 × 0.3 ≈ 16 δεκαδικά ψηφία ακρίβειας

## Slide 26: Παράδειγμα κινητής υποδιαστολής
Αναπαράσταση του –0.75
  –0.75 = (–1)1 × (1.12 × 2–1)
  S = 1
  Κλάσμα = 1000…002
  Εκθέτης = –1 + Πόλωση
    Απλή Ακριβ. : –1 + 127 = 126 = 011111102
    Διπλή Ακριβ. : –1 + 1023 = 1022 = 011111111102
Αναπαρ. Απλής Ακρίβειας: 1011111101000…00
Αναπαρ. Διπλής Ακρίβειας : 1011111111101000…00

## Slide 27: Παράδειγμα κινητής υποδιαστολής
Ποιος αριθμός αναπαρίσταται από τον απλής ακρίβειας κινητής υποδιαστολής αριθμό;
11000000101000…00
  S = 1
  Κλάσμα = 01000…002
  Εκθέτης = 100000012 = 129
x = (–1)1 × (1.012) × 2(129 – 127)
  = (–1) × 1.25 × 22
  = –5.0

## Slide 28: Μη κανονικοποιημένοι (denormals)
Εκθέτης = 000...0  το «κρυμμένο» bit είναι 0
Μικρότεροι από τους κανονικοποιημένους
  επιτρέπουν βαθμιαία ανεπάρκεια (gradual underflow), με μειούμενη ακρίβεια
Denormal με κλάσμα = 000...0
Δύο αναπαραστάσεις του 0.0!
Πόλωση
S
2
Κλάσμα)
(0
1)
(
x
-
´
+
´
-
=
0
.
0
±
=
´
+
´
-
=
-
Πόλωση
S
2
0)
(0
1)
(
x

## Slide 29: Άπειρα και όχι αριθμοί (NaN)
Εκθέτης = 111...1, Κλάσμα = 000...0
  ±Άπειρο
  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενους υπολογισμούς, για αποφυγή της ανάγκης του ελέγχου υπερχείλισης
Εκθέτης = 111...1, Κλάσμα ≠ 000...0
  Όχι αριθμός (Not-a-Number – NaN)
  Δείχνει ένα άκυρο ή απροσδιόριστο αποτέλεσμα
    π.χ., 0.0 / 0.0
  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενους υπολογισμούς

## Slide 30: Άπειρα και όχι αριθμοί (NaN)

## Slide 31: Πρόσθεση κινητής υποδιαστολής
Ένα δεκαδικό παράδειγμα με 4 ψηφία
  (9.999 × 101) + (1.610 × 10–1 )
1. Ευθυγράμμιση υποδιαστολών
  Ολίσθηση αριθμού με το μικρότερο εκθέτη
  (9.999 × 101) + (0.016 × 101)
2. Πρόσθεση σημαντικών
  (9.999 × 101) + (0.016 × 101) = 10.015 × 101
3. Κανονικοποίηση & έλεγχος υπερχείλισης/ ανεπάρκειας
  1.0015 × 102
4. Στρογγυλοποίηση & επανα-κανονικοποιήση αν είναι απαραίτητο
  1.002 × 102

## Slide 32: Πρόσθεση κινητής υποδιαστολής
Τώρα ένα δυαδικό παράδειγμα με 4 ψηφία
  (1.0002 × 2–1) + (–1.1102 × 2–2) δηλαδή (0.5) + (–0.4375)
1. Ευθυγράμμιση υποδιαστολών
  Ολίσθηση αριθμού με το μικρότερο εκθέτη
  (1.0002 × 2–1) + (–0.1112 × 2–1)
2. Πρόσθεση σημαντικών
  (1.0002 × 2–1) + (–0.1112 × 2–1) = 0.0012 × 2–1
3. Κανονικοποίηση & έλεγχος υπερχείλισης/ανεπάρκειας
  1.0002 × 2–4, χωρίς υπερχείλιση/ανεπάρκεια (το -4 εντός του [-126, +127]
4. Στρογγυλοποίηση και επανακανονικοποιήση αν είναι απαραίτητο
  1.0002 × 2–4 (καμία αλλαγή) = 0.0625

## Slide 33: Αλγόριθμος πρόσθεσης

## Slide 34: Υλικό αθροιστή κιν. υποδ.
Πολύ πιο πολύπλοκο από του ακέραιου αθροιστή
Για να γίνει σε έναν κύκλο πρέπει να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια
  Πολύ μεγαλύτερη από τις ακέραιες λειτουργίες
  Το πιο αργό ρολόι θα επιβάρυνε όλες τις εντολές
Ο αθροιστής κινητής υποδιαστολής συνήθως παίρνει πολλούς κύκλους
  Μπορεί να υπολοποιηθεί με διοχέτευση

## Slide 35: Υλικό αθροιστή κιν.υποδ.
Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
Βήμα 4

## Slide 36: Πολλαπλασιασμός κιν.υποδ.
Ένα δεκαδικό παράδειγμα με 4 ψηφία
  (1.110 × 1010) × ( 9.200 × 10–5)
1. Πρόσθεση εκθετών
  Για πολωμένους εκθέτες, αφαίρεση της πόλωσης από το άθροισμα
  Νέος εκθέτης = 10 + (–5) = 5
2. Πολλαπλασιασμός σημαντικών
  (1.110 × 9.200 ) = 10.212  10.212 × 105
3. Κανονικοποίηση αποτελέσματος & έλεγχος υπερχείλισης/ανεπάρκειας
  1.0212 × 106
4. Στρογγυλοποίηση και επανακανονικοποίηση αν είναι απαραίτητο
  1.021 × 106
5. Καθορισμός του προσήμου του αποτελέσματος από τα πρόσημα των τελεστέων
  +1.021 × 106

## Slide 37: Πολλαπλασιασμός κιν.υποδ.
Τώρα ένα δυαδικό παράδειγμα με 4 ψηφία
  (1.0002 × 2–1) × (–1.1102 × 2–2 ) δηλαδή, 0.5 ×(–0.4375)
1. Πρόσθεση εκθετών
  Χωρίς πόλωση: –1 + (–2) = –3
  Με πόλωση: (–1 + 127) + (–2 + 127) = –3 + 254 – 127 = –3 + 127
2. Πολλαπλασιασμός σημαντικών
  1.0002 × 1.1102 = 1.1102  1.1102 × 2–3
3. Κανονικοποίηση αποτελέσματος και έλεγχος υπερχείλισης/ανεπάρκειας
  1.1102 × 2–3 (καμία αλλαγή) χωρίς υπερχείλιση/ανεπάρκεια
4. Στρογγυλοποίηση και επανακανονικοποίηση αν είναι απαραίτητο
  1.1102 × 2–3 (καμία αλλαγή)
5. Καθορισμός προσήμου: +ve × –ve  –ve
  –1.1102 × 2–3 = –0.21875

## Slide 38: Αλγόριθμος πολλαπλασιασμού

## Slide 39: Υλικό αριθμητικής κιν. υποδ.
Ο πολλαπλασιαστής ΚΥ έχει παρόμοια πολυπλοκότητα με τον αθροιστή ΚΥ
  Αλλά χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστή για τα σημαντικά αντί για αθροιστή
Το υλικό αριθμητικής κιν. υποδ. συνήθως εκτελεί
  Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, αντίστροφο, τετραγωνική ρίζα
  Μετατροπή ΚΥ  ακέραιο
Οι λειτουργίες συνήθως διαρκούν πολλούς κύκλους
  Μπορούν να υλοποιηθούν με διοχέτευση

## Slide 40: Εντολές ΚΥ στο MIPS
Το υλικό ΚΥ είναι ο συνεπεξεργαστής (coprocessor) 1
  Επιπρόσθετος επεξεργαστής που επεκτείνει την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών
Ξεχωριστοί καταχωρητές ΚΥ
  32 απλής ακρίβειας: $f0, $f1, … $f31
  Ζευγάρια για διπλή ακρίβεια: $f0/$f1, $f2/$f3, …
    Η έκδοση 2 του συνόλου εντολών MIPS υποστηρίζει 32 × 64 bit καταχωρητές ΚΥ
Εντολές ΚΥ επενεργούν μόνο σε καταχωρητές ΚΥ
  Γενικά τα προγράμματα δεν εκτελούν ακέραιες πράξεις σε δεδομένα ΚΥ, ή αντίστροφα
  Περισσότεροι καταχωρητές με ελάχιστη επίδραση στο μέγεθος του κώδικα
Εντολές φόρτωσης και αποθήκευσης ΚΥ
  lwc1, ldc1, swc1, sdc1
    π.χ., ldc1 $f8, 32($sp)

## Slide 41: Εντολές ΚΥ στον MIPS
Αριθμητική απλής ακρίβειας
  add.s, sub.s, mul.s, div.s
    π.χ., add.s $f0, $f1, $f6
Αριθμητική διπλής ακρίβειας
  add.d, sub.d, mul.d, div.d
    π.χ., mul.d $f4, $f4, $f6
Σύγκριση απλής και διπλής ακρίβειας
  c.xx.s, c.xx.d (xx είναι eq, lt, le, …)
  Δίνει τη τιμή 1 ή 0 σε bit κωδικών συνθήκης ΚΥ (FP condition-code bit)
    π.χ. c.lt.s $f3, $f4
Διακλάδωση σε αληθή ή ψευδή κωδικό συνθήκης ΚΥ
  bc1t, bc1f
    π.χ., bc1t TargetLabel

## Slide 42: Παραδειγμα ΚΥ: βαθμοί °F σε °C
Κώδικας C:
float f2c (float fahr) { return ((5.0/9.0)*(fahr - 32.0)); }
  fahr στον $f12, αποτέλεσμα στον $f0, οι σταθερές στο χώρο της καθολικής μνήμης
Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS:
f2c: lwc1 $f16, const5($gp) lwc2 $f18, const9($gp) div.s $f16, $f16, $f18 lwc1 $f18, const32($gp) sub.s $f18, $f12, $f18 mul.s $f0, $f16, $f18 jr $ra

## Slide 43: Παράδειγμα ΚΥ: Πολλαπλασιασμός πινάκων
X = X + Y × Z
  Όλοι πίνακες 32 × 32, με στοιχεία 64 bit διπλής ακρίβειας
Κώδικας C:
void mm (double x[][], double y[][], double z[][]) { int i, j, k; for (i = 0; i! = 32; i = i + 1) for (j = 0; j! = 32; j = j + 1) for (k = 0; k! = 32; k = k + 1) x[i][j] = x[i][j] + y[i][k] * z[k][j]; }
  Διευθύνσεις των x, y, z στους $a0, $a1, $a2, και των i, j, k στους $s0, $s1, $s2

## Slide 44: Παράδειγμα ΚΥ: Πολλαπλασιασμός πινάκων
Κώδικας MIPS:
li $t1, 32 # $t1 = 32 (row size/loop end) li $s0, 0 # i = 0; initialize 1st for loop L1: li $s1, 0 # j = 0; restart 2nd for loop L2: li $s2, 0 # k = 0; restart 3rd for loop sll $t2, $s0, 5 # $t2 = i * 32 (size of row of x) addu $t2, $t2, $s1 # $t2 = i * size(row) + j sll $t2, $t2, 3 # $t2 = byte offset of [i][j] addu $t2, $a0, $t2 # $t2 = byte address of x[i][j] l.d $f4, 0($t2) # $f4 = 8 bytes of x[i][j] L3: sll $t0, $s2, 5 # $t0 = k * 32 (size of row of z) addu $t0, $t0, $s1 # $t0 = k * size(row) + j sll $t0, $t0, 3 # $t0 = byte offset of [k][j] addu $t0, $a2, $t0 # $t0 = byte address of z[k][j] l.d $f16, 0($t0) # $f16 = 8 bytes of z[k][j] …

## Slide 45: Παράδειγμα ΚΥ: Πολλαπλασιασμός πινάκων
… sll $t0, $s0, 5 # $t0 = i*32 (size of row of y) addu $t0, $t0, $s2 # $t0 = i*size(row) + k sll $t0, $t0, 3 # $t0 = byte offset of [i][k] addu $t0, $a1, $t0 # $t0 = byte address of y[i][k] l.d $f18, 0($t0) # $f18 = 8 bytes of y[i][k] mul.d $f16, $f18, $f16 # $f16 = y[i][k] * z[k][j] add.d $f4, $f4, $f16 # f4=x[i][j] + y[i][k]*z[k][j] addiu $s2, $s2, 1 # $k k + 1 bne $s2, $t1, L3 # if (k != 32) go to L3 s.d $f4, 0($t2) # x[i][j] = $f4 addiu $s1, $s1, 1 # $j = j + 1 bne $s1, $t1, L2 # if (j != 32) go to L2 addiu $s0, $s0, 1 # $i = i + 1 bne $s0, $t1, L1 # if (i != 32) go to L1

## Slide 46: Ακριβής αριθμητική
Το IEEE Std 754 καθορίζει πρόσθετο έλεγχο της στρογγυλοποίησης
  Επιπλέον bit ακρίβειας (guard, round, sticky)
  Επιλογή τρόπων στρογγυλοποίησης (rounding modes)
  Επιτρέπει στον προγραμματιστή να ρυθμίσει με λεπτομέρεια την αριθμητική συμπεριφορά ενός υπολογισμού
Δεν υλοποιούν όλες τις επιλογές όλες οι μονάδες ΚΥ
  Οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού και βιβλιοθήκες ΚΥ χρησιμοποιούν απλώς τις προκαθορισμένες λειτουργίες
Συμβιβασμός μεταξύ πολυπλοκότητας του υλικού, απόδοσης, και απαιτήσεων της αγοράς

## Slide 47: Διερμηνεία των δεδομένων
Τα bit δεν έχουν έμφυτη σημασία
  Η διερμηνεία εξαρτάται από τις εντολές που εφαρμόζονται
Αναπαράσταση των αριθμών στους υπολογιστές
  Πεπερασμένο εύρος και ακρίβεια
  Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα προγράμματα
ΓΕΝΙΚΗ εικόνα

## Slide 48: Προσεταιριστικότητα
Τα παράλληλα προγράμματα μπορεί να «πλέκουν» τις λειτουργίες με μη αναμενόμενη σειρά
  υποθέσεις προσεταιριστικότητας μπορεί να αποτύχουν
§3.6 Παραλληλία και αριθμητική υπολ/στών: προσεταιριστικότητα
Πρέπει να επιβεβαιώνεται η λειτουργία των παράλληλων προγραμμάτων σε διαφορετικούς βαθμούς παραλληλίας

## Slide 49: Αρχιτεκτονική ΚΥ του x86
Αρχικά βασίζονταν στο συνεπεξεργαστή ΚΥ 8087
  8 × 80 bit καταχωρητές επεκτεταμένης ακρίβειας (extended-precision)
  Χρησιμοποιούνται ως στοίβα
  Καταχωρητές δεικτοδοτούνται από την κορυφή της στοίβας (TOS) ως: ST(0), ST(1), …
Οι τιμές ΚΥ είναι 32 ή 64 bit στη μνήμη
  Μετατρέπονται κατά τη φόρτωση/αποθήκευση τελεστέων μνήμης
  Οι ακέραιοι τελεστέοι μπορούν επίσης να μετατραπούν σε μια φόρτωση/αποθήκευση
Πολύ δύσκολη δημιουργία και βελτιστοποίηση κώδικα
  Αποτέλεσμα: φτωχή απόδοση ΚΥ
§3.7 Πραγματικότητα: κινητή υποδιαστολή στην x86

## Slide 50: Εντολές ΚΥ του x86
Προαιρετικές παραλλαγές
  I: ακέραιος τελεστέος
  P: εξαγωγή (pop) τελεστέου από τη στοίβα
  R: αντίστροφη σειρά τελεστέων
  Αλλά δεν επιτρέπονται όλοι οι συνδυασμοί
Μεταφορά δεδομένων | Αριθμητικές | Σύγκρισης | Υπερβατικές
FILD mem/ST(i) FISTP mem/ST(i) FLDPI FLD1 FLDZ | FIADDP mem/ST(i) FISUBRP mem/ST(i) FIMULP mem/ST(i) FIDIVRP mem/ST(i) FSQRT FABS FRNDINT | FICOMP FIUCOMP FSTSW AX/mem | FPATAN F2XMI FCOS FPTAN FPREM FPSIN FYL2X

## Slide 51: Streaming SIMD Extension 2 (SSE2)
Επέκταση συνεχούς ροής SIMD 2 (SSE2)
Προσθέτει 4 × 128 bit καταχωρητές
  Επεκτάθηκε σε 8 καταχωρητές στην AMD64/EM64T
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς τελεστέους ΚΥ
  2 × 64 bit διπλής ακρίβειας
  4 × 32 bit απλής ακρίβειας
  Οι εντολές επενεργούν σε αυτά ταυτόχρονα
    Μία εντολή πολλά δεδομένα (Single-Instruction Multiple-Data)

## Slide 52: Δεξιά ολίσθηση και διαίρεση
Η αριστερή ολίσθηση κατά i θέσεις πολλαπλασιάζει έναν ακέραιο με 2i
Η δεξιά ολίσθηση διαιρεί με το 2i ;
  Μόνο σε απρόσημους ακεραίους
Για προσημασμένους ακεραίους
  Αριθμητική δεξιά ολίσθηση: επανάληψη του προσήμου
  π.χ., –5 / 4
    111110112 >> 2 = 111111102 = –2
    Στρογγυλοποιεί προς το –∞
  σύγκριση 111110112 >>> 2 = 001111102 = +62
§3.8 Πλάνες και παγίδες

## Slide 53: Ποιος νοιάζεται για την ακρίβεια ΚΥ;
Σημαντική για επιστημονικό κώδικα
  Αλλά για καθημερινή χρήση;
    “Το υπόλοιπό μου στη τράπεζα διαφέρει κατά 0.0002 σεντ!” 
Το σφάλμα της διαίρεσης ΚΥ του Intel Pentium (FDIV bug)
  Η αγορά αναμένει ακρίβεια
  Δείτε Colwell, The Pentium Chronicles

## Slide 54: Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Οι αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών υποστηρίζουν αριθμητική
  Προσημασμένων και απρόσημων ακεραίων
  Προσεγγίσεων κινητής υποδιαστολής για τους πραγματικούς
Πεπερασμένο εύρος και ακρίβεια
  Οι λειτουργίες μπορεί να οδηγήσουν σε υπερχείλιση (overflow) και ανεπάρκεια (underflow)
Αρχιτεκτονική συνόλου εντολών MIPS
  Εντολές πυρήνα: οι 54 πιο συχνά χρησιμοποιούμενες
    100% του SPECINT, 97% του SPECFP
  Άλλες εντολές: λιγότερο συχνές
§3.9 Συμπερασματικές παρατηρήσεις