## Slide 1: Κεφάλαιο 4
Ο επεξεργαστής

## Slide 2: Παράγοντες απόδοσης της CPU
Πλήθος και τύποι εντολών
  Καθορίζεται από την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή
  Μεγάλο ρεπερτόριο εντολών & πολύπλοκες εντολές => λιγότερες προσπελάσεις μνήμης εντολών
  Μια πολύπλοκη λειτουργία εκτελείται από μία εντολή – ADD-MUL-STORE (1 εντολή)
  Είναι έργο του μεταγλωττιστή να γεννήσει τις εντολές που απαιτούνται και τη σειρά εκτέλεσης τους
CPI (Clocks per Instruction)
  Καθορίζεται από την κυκλωματική υλοποίηση της CPU
  Διαφορετικός αριθμός κύκλων ανάλογα με την εντολή
Χρόνος κύκλου (Περίοδος ρολογιού)
  Καθορίζεται από την κυκλωματική υλοποίηση της CPU

## Slide 3: MIPS υλοποίηση
Θα εξετάσουμε δύο υλοποιήσεις του MIPS
  Μια απλουστευμένη έκδοση (one cycle/instruction) – αργή έκδοση
  Μια πιο ρεαλιστική έκδοση με διοχέτευση (pipeline)
Μελέτη ενός απλού υποσυνόλου εντολών, δείχνει τις περισσότερες πτυχές της υλοποίησης
Συγκεκριμένα:
  Εντολές αναφοράς μνήμης: lw, sw
  Αριθμητικές / λογικές εντολές : add, sub, and, or, slt
  Εντολές μεταφοράς ελέγχου: beq, j

## Slide 4: Παράδειγμα δ/νσης προορισμού
Κώδικας βρόχου από προηγούμενο παράδειγμα
  Υποθέστε ότι το Loop είναι στη θέση 80000
Loop: sll $t1, $s3, 2 | 80000 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 0
add $t1, $t1, $s6 | 80004 | 0 | 9 | 22 | 9 | 0 | 32
lw $t0, 0($t1) | 80008 | 35 | 9 | 8 | 0 |  | 
bne $t0, $s5, Exit | 80012 | 5 | 8 | 21 | 2 |  | 
addi $s3, $s3, 1 | 80016 | 8 | 19 | 19 | 1 |  | 
j Loop | 80020 | 2 | 20000 |  |  |  | 
Exit: … | 80024 |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: Βασικές έννοιες λογικής σχεδίασης
Η πληροφορία κωδικοποιείται δυαδικά
  Χαμηλή τάση = 0, Υψηλή τάση = 1
  Ένα καλώδιο ανά bit
  Δεδομένα πολλών bit κωδικοποιούνται με διαύλους πολλών καλωδίων (buses)
Συνδυαστικό κύκλωμα
  Επενεργεί σε δεδομένα
  Η έξοδος είναι συνάρτηση της τρέχουσας εισόδου
Κυκλώματα κατάστασης (ακολουθιακά στοιχεία) – FFs
  Αποθηκεύουν πληροφορίες

## Slide 6: Συνδυαστικά κυκλώματα
Πύλη AND
  Y = A & B
A
B
Y
I0
I1
Y
M u x
S
Πολυπλέκτης
  Y = S ? I1 : I0
A
B
Y
+
A
B
Y
ALU
F
Αθροιστής
  Y = A + B
Αριθμητική/Λογική Μονάδα
  Y = F(A, B)

## Slide 7: Ακολουθιακά κυκλώματα
Καταχωρητής: αποθηκεύει δεδομένα σε ένα κύκλωμα
  Χρησιμοποιεί σήμα ρολογιού για να καθορίσει πότε ενημερώνεται η αποθηκευμένη τιμή
  Ακμοπυροδοτούμενη ενημέρωση: η έξοδος ενημερώνεται όταν το Clk αλλάζει (συνήθως 0 1)
D
Clk
Q
Clk
D
Q

## Slide 8: Ακολουθιακά κυκλώματα
Καταχωρητής με έλεγχο εγγραφής
  Ενημερώνει στην ακμή του ρολογιού μόνο όταν η είσοδος ελέγχου εγγραφής write είναι 1
  Χρησιμοποιείται όταν η αποθηκευμένη τιμή απαιτείται αργότερα
D
Clk
Q
Write
Write
D
Q
Clk

## Slide 9: Μεθοδολογία χρονισμού
Η συνδυαστική λογική υπολογίζει στη διάρκεια των κύκλων ρολογιού (μεταξύ διαδοχικών ακμών ρολογιού)
  Είσοδος από στοιχεία κατάστασης, έξοδος σε στοιχεία κατάστασης
  Η μεγαλύτερη καθυστέρηση στη συνδυαστική λογική καλείται κρίσιμο μονοπάτι/διαδρομή (critical path)
  Το κρίσιμο μονοπάτι καθορίζει την περίοδο ρολογιού

## Slide 10: Στάδια Εκτέλεσης Εντολής
Προσκόμιση (fetch) εντολής από τη μνήμη
  PC  μνήμη εντολών, μεταφορά ψηφιών εντολής στη CPU, PC = PC +4
Αποκωδικ. Εντολής & Ανάγνωση ορισμάτων (καταχωρητών)
  Αποκωδικοποίηση εντολής
  Ανάγνωση καταχωρητών από το αρχείο καταχωρητών (Register File)
Εκτέλεση πράξης. Χρήση της ALU ανάλογα με την εντολή
    Υπολογισμός Αριθμητικού / λογικού αποτελέσματος
    Υπολογισμός διεύθυνσης μνήμης για εντολές lw/sw
    Υπολογισμός διεύθυνσης προορισμού διακλάδωσης
Προσπέλαση μνήμης δεδομένων για εντολές load / store
Αποθήκευση αποτελέσματος σε καταχωρητή, μνήμη
  Αρχείο καταχωρητών (αριθμητικές/λογικές εντολές και εντολή lw)
  Μνήμη (εντολή sw)

## Slide 11: Επισκόπηση της CPU

## Slide 12: Προσκόμιση Εντολής
PC  Διεύθυνση για τη μνήμη εντολών
Προσπέλαση μνήμης – προσκόμιση (fetch) εντολής στη CPU
Ενημέρωση του PC με την τιμή της διεύθυνσης της επόμενης εντολής – PC=PC+4

## Slide 13: Προσπέλαση αρχείου καταχωρητών
Πλήθος εσωτερικών καταχωρητών  αρχείο καταχωρητών (register file),
Ανάγνωση καταχωρητών
Εγγραφή αποτελέσματος σε καταχωρητή

## Slide 14: Εκτέλεση πράξης ALU
Ανάλογα με τη κατηγορία της εντολής -Χρήση της ALU για τον υπολογισμό
    Αριθμητικού / λογικού αποτελέσματος
    Διεύθυνσης μνήμης για εντολές load / store
    Διεύθυνση προορισμού διακλάδωσης

## Slide 15: Προσπέλαση μνήμης
Προσπέλαση μνήμης δεδομένων για load/store
Load: Αποθήκευση δεδομένων μνήμης σε καταχωρητή
Store: Αποθήκευση δεδομένων καταχωρητή σε μνήμη

## Slide 16: Πολυπλέκτες
Δεν μπορούμε απλώς να ενώσουμε καλώδια μαζί
  Χρήση πολυπλεκτών

## Slide 17: MUXes & Έλεγχος MUXes/ALU/Mem

## Slide 18: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος

## Slide 19: Κατασκευή διαδρομής δεδομένων
Διαδρομή δεδομένων (datapath)
  Στοιχεία που επεξεργάζονται δεδομένα και διευθύνσεις στη CPU
    Καταχωρητές, ALU, πολυπλέκτες, μνήμες, …
Θα κατασκευάσουμε μια διαδρομή δεδομένων MIPS με διαδοχικά βήματα
  Θα κάνουμε πιο αναλυτικό το συνολικό σχέδιο

## Slide 20: Προσκόμιση εντολής (Instruction Fetch)
καταχωρητής 32 bit
Αύξηση κατά 4 για την επόμενη εντολή

## Slide 21: Εντολές μορφής R
Ανάγνωση δύο καταχωρητών rs, rt
Εκτέλεση αριθμητικής/λογικής λειτουργίας
Εγγραφή αποτελέσματος στον καταχωρητή rd
0
rs
rt
rd
shamt
funct
31:26
5:0
25:21
20:16
15:11
10:6
Τύπου R

## Slide 22: Register File
1
1
1

## Slide 23: ALU Design

## Slide 24: Εντολές Load/Store
Ανάγνωση τελεστέων καταχωρητών
Υπολογισμός διεύθυνσης με χρήση της σχετικής απόστασης (offset) των 16 bit
  Χρήση της ALU, αλλά με επέκταση προσήμου του offset (address)
Εντολή Load: ανάγνωση μνήμης και ενημέρωση καταχωρητή
Εντολή Store: εγγραφή τιμής καταχωρητή στη μνήμη
35 or 43
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Load/ Store

## Slide 25: Εντολές διακλάδωσης (branch)
Ανάγνωση τελεστέων καταχωρητών
Σύγκριση τελεστέων
  Χρήση ALU, αφαίρεση και έλεγχος της εξόδου Zero
Υπολογισμός διεύθυνσης προορισμού
  Επέκταση προσήμου της μετατόπισης (displacement)
  Αριστερή ολίσθηση κατά 2 θέσεις (μετατόπιση λέξης)
  Πρόσθεση στο PC + 4
    Έχει ήδη υπολογιστεί από την προσκόμιση εντολής

## Slide 26: Εντολές διακλάδωσης (branch)
Κώδικας βρόχου από προηγούμενο παράδειγμα
  Υποθέστε ότι το Loop είναι στη θέση 80000
Loop: sll $t1, $s3, 2 | 80000 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 0
add $t1, $t1, $s6 | 80004 | 0 | 9 | 22 | 9 | 0 | 32
lw $t0, 0($t1) | 80008 | 35 | 9 | 8 | 0 |  | 
bne $t0, $s5, Exit | 80012 | 5 | 8 | 21 | 2 |  | 
addi $s3, $s3, 1 | 80016 | 8 | 19 | 19 | 1 |  | 
j Loop | 80020 | 2 | 20000 |  |  |  | 
Exit: … | 80024 |  |  |  |  |  | 

## Slide 27: Εντολές διακλάδωσης
Απλώς επαναδρομολογεί τις εγγραφές
Επαναλαμβάνεται το καλώδιο του bit προσήμου

## Slide 28: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος

## Slide 29: 1η έκδοση επεξεργαστή
Η 1η έκδοση της διαδρομής δεδομένων (data path) εκτελεί μία εντολή σε έναν κύκλο ρολογιού
  Κάθε στοιχείο (κυκλωματική μονάδα) της διαδρομής δεδομένων κάνει μόνο μία λειτουργία κάθε φορά
  Χρειαζόμαστε ξεχωριστές μνήμες εντολών και δεδομένων
Χρήση πολυπλεκτών όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων σε διαφορετικές εντολές

## Slide 30: Διαδρομή δεδομένων για Εντολή Τύπου R
0
rs
rt
rd
shamt
funct
31:26
5:0
25:21
20:16
15:11
10:6
Τύπου R

## Slide 31: Διαδρομή δεδομένων για Εντολή Τύπου Load/Store
35
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Load
43
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Store

## Slide 32: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος

## Slide 33: Η κύρια μονάδα ελέγχου
Σήματα ελέγχου που εξάγονται από εντολή
0
rs
rt
rd
shamt
funct
31:26
5:0
25:21
20:16
15:11
10:6
Τύπου R
35 or 43
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Load/ Store
4
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Branch
opcode
πάντα ανά-γνωση
ανάγνωση, εκτός από τη load
εγγραφή για τύπου R και load
επέκταση προσήμου και πρόσθεση

## Slide 34: Έλεγχος ALU
Η ALU χρησιμοποιείται για εντολές
  Load/Store: λειτουργία add
  Branch: λειτουργία subtract , έξοδος zero
  Τύπου R: η λειτουργία εξαρτάται από το πεδίο funct
§4.4 Μια απλή μέθοδος υλοποίησης
Έλεγχος ALU | Λειτουργία
0000 | AND
0001 | OR
0010 | ADD
0110 | SUBTRACT
0111 | SET-ON-LESS-THAN
1100 | NOR

## Slide 35: Έλεγχος ALU
Υποθέτουμε ότι ένα 2-bit πεδίο ALUOp εξάγεται από το opcode
  Συνδυαστική λογική παράγει τον έλεγχο της ALU
opcode | ALUOp | Λειτουργία | funct | ALU function | ALU control
lw | 00 | load word | XXXXXX | add | 0010
sw | 00 | store word | XXXXXX | add | 0010
beq | 01 | branch equal | XXXXXX | subtract | 0110
R-type | 10 | add | 100000 | add | 0010
 |  | subtract | 100010 | subtract | 0110
 |  | AND | 100100 | AND | 0000
 |  | OR | 100101 | OR | 0001
 |  | set-on-less-than | 101010 | set-on-less-than | 0111

## Slide 36: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος

## Slide 37: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος
0
rs
rt
rd
shamt
funct
31:26
5:0
25:21
20:16
15:11
10:6
Τύπου R
35 or 43
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Load/ Store
4
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Branch

## Slide 38: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος

## Slide 39: Εντολή τύπου R
0
rs
rt
rd
shamt
funct
31:26
5:0
25:21
20:16
15:11
10:6
Τύπου R

## Slide 40: Εντολή Load
35 or 43
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Load/ Store

## Slide 41: Εντολή Branch-on-Equal
4
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Branch

## Slide 42: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος

## Slide 43: Παράδειγμα δ/νσης προορισμού
Κώδικας βρόχου από προηγούμενο παράδειγμα
  Υποθέστε ότι το Loop είναι στη θέση 80000
Loop: sll $t1, $s3, 2 | 80000 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 0
add $t1, $t1, $s6 | 80004 | 0 | 9 | 22 | 9 | 0 | 32
lw $t0, 0($t1) | 80008 | 35 | 9 | 8 | 0 |  | 
bne $t0, $s5, Exit | 80012 | 5 | 8 | 21 | 2 |  | 
addi $s3, $s3, 1 | 80016 | 8 | 19 | 19 | 1 |  | 
j Loop | 80020 | 2 | 20000 |  |  |  | 
Exit: … | 80024 |  |  |  |  |  | 

## Slide 44: Υλοποίηση αλμάτων
Η Jump χρησιμοποιεί διεύθυνση λέξης
Ενημέρωση του PC με συνένωση των
  Υψηλότερων 4 bit του παλιού PC
  Διεύθυνσης άλματος των 26 bit
  00
Χρειάζεται ένα επιπλέον σήμα ελέγχου από την αποκωδικοποίηση του opcode
2
address
31:26
25:0
Jump

## Slide 45: Διαδρομή δεδ. με προσθήκη αλμάτων

## Slide 46: Ζητήματα απόδοσης
Η μεγαλύτερη καθυστέρηση καθορίζει περίοδο ρολογιού
  Κρίσιμη διαδρομή (critical path): εντολή load
  PCIMRegFile/ControlALUDM και MUXes

## Slide 47: Ζητήματα απόδοσης
Η εντολή με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση καθορίζει περίοδο ρολογιού
  Κρίσιμη διαδρομή (critical path): εντολή lw
  PC  IM  RegFile/Control  ALU  DM και MUXes
Δεν είναι εύκολα εφικτή διαφορετική περίοδος για διαφορετικές εντολές
Παραβιάζει τη σχεδιαστική αρχή
  Κάνε τη συνηθισμένη περίπτωση γρήγορη
Θα βελτιώσουμε την απόδοση με διοχέτευση (pipelining)

## Slide 48: Αναλογία διοχέτευσης
Μπουγάδα με διοχέτευση: επικάλυψη εκτέλεσης
  Η «επικάλυψη» βελτιώνει την απόδοση
§4.5 Γενικά για τη διοχέτευση
Τέσσερα φορτία:
  Επιτάχυνση = 8/3.5 = 2.3
Ασταμάτητα:
  Επιτάχυνση = 2n/0.5n + 1.5 ≈ 4 = αριθμός σταδίων

## Slide 49: Διοχέτευση του MIPS
Πέντε στάδια (stages), ένα βήμα σε κάθε στάδιο
  IF: Instruction fetch from memory (προσκόμιση εντολής από τη μνήμη)
  ID: Instruction decode & register read (αποκωδικοποίηση εντολής & ανάγνωση καταχωρητών)
  EX: Execute operation or calculate address (εκτέλεση λειτουργίας ή υπολογισμός διεύθυνσης)
  MEM: Access memory operand (προσπέλαση τελεστέου μνήμης)
  WB: Write result back to register (επανεγγραφή αποτελέσματος σε καταχωρητή)

## Slide 50: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος

## Slide 51: Απόδοση διοχέτευσης
Υποθέστε ότι ο χρόνος των σταδίων είναι
  100ps για ανάγνωση ή εγγραφή καταχωρητή
  200ps για τα άλλα στάδια
Σύγκριση της διαδρομής δεδομένων με διοχέτευση με τη διαδρομή δεδομένων ενός κύκλου
Εντολή | Instr fetch | Register read | ALU op | Memory access | Register write | Συνολικός χρόνος
lw | 200ps | 100 ps | 200ps | 200ps | 100 ps | 800ps
sw | 200ps | 100 ps | 200ps | 200ps |  | 700ps
R-format | 200ps | 100 ps | 200ps |  | 100 ps | 600ps
beq | 200ps | 100 ps | 200ps |  |  | 500ps

## Slide 52: Απόδοση διοχέτευσης
Ενός κύκλου (Tc= 800ps)
Με διοχέτευση 5 σταδίων (Tc= 200ps)
Κάθε 200 ps παράγει αποτέλεσμα
Κάθε 800 ps παράγει αποτέλεσμα

## Slide 53: Επιτάχυνση λόγω διοχέτευσης
Αν είναι ισορροπημένα όλα τα στάδια δοιχέτευσης
  Δηλαδή, όλα διαρκούν τον ίδιο χρόνο
  Χρόνος μεταξύ εντολώνμε διοχέτευση=
  Χρόνος μεταξύ εντολώνχωρίς διοχέτευση Αριθμός σταδίων
Αν δεν είναι ισορροπημένα, η επιτάχυνση είναι μικρότερη
Η διοχέτευση προσφέρει επιτάχυνση λόγω αύξησης του ρυθμού επεξεργασίας (throughput)
  latency – Λανθάνων χρόνος (χρόνος για κάθε εντολή) δε μειώνεται

## Slide 54: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος

## Slide 55: Διοχέτευση και σχεδίαση συνόλου εντολών (1/2)
Ο MIPS είναι σχεδιασμένος για διοχέτευση
  Όλες οι εντολές είναι των 32 bit – Σταθερό πλήθος bytes
    Ευκολότερη προσκόμιση και αποκωδικοποίηση σε έναν κύκλο
    Σύγκριση με x86: εντολές 1 έως 17 byte
  Λίγες και κανονικές μορφές εντολών
    Αποκωδ. & ανάγνωση καταχωρητών σε ένα στάδιο
    Τα πεδία των καταχ. προέλευσης βρίσκονται στην ίδια θέση, όπως και το πεδίο opcode => Στο 2ο στάδιο γίνεται ταυτόχρονα ανάγνωση καταχωρητών και αποκωδικοποίηση της εντολής
    Με διαφορετικές μορφοποιήσεις εντολών
      Ένα στάδιο για αποκωδ. που θα καθορίζει το πεδίο για την ανάγνωση των καταχωρητών &
      Ένα στάδιο για την ανάγνωση των δεδομένων των καταχωρητών

## Slide 56: Διοχέτευση και σχεδίαση συνόλου εντολών (2/2)
Κεφάλαιο 4 — Ο επεξεργαστής — 56
Ο MIPS είναι σχεδιασμένος για διοχέτευση
  Διευθυνσιοδότηση εντολών Load/store
    Οι τελεστέοι μνήμης εμφανίζονται μόνο σε lw/sw
    Μπορούμε να υπολογίσουμε τη διεύθ/ση στο 3ο στάδιο & να γίνει προσπέλαση μνήμης στο 4ο στάδιο
    Αν επιτρεπόταν άμεσα πράξεις με τελεστέους (δεδομένα) μνήμης => Ένα στάδιο υπολ. διεύθ/νσης, ένα στάδιο προσπέλασης μνήμης και ένα στάδιο υπολογισμού
  Ευθυγράμμιση των τελεστέων μνήμης
    Προσπέλαση μνήμης διαρκεί μόνο έναν κύκλο
Notes: Morgan Kaufmann Publishers
20 March, 2024
Chapter 4 — The Processor
56

## Slide 57: Κίνδυνοι (hazards)
Καταστάσεις που αποτρέπουν την εκκίνηση της επόμενης εντολής στον αμέσως επόμενο κύκλο
Δομικός Κίνδυνος (structure hazards)
  Ένας κυκλωματικός πόρος είναι δεσμευμένος από άλλη εντολή
Κίνδυνος δεδομένων (data hazard)
  Τα δεδομένα εισόδου είναι αποτέλεσμα υπολογισμού προηγούμενης εντολής => Αναμονή για ολοκλήρωση της προηγούμενης εντολής
Κίνδυνος ελέγχου (control hazard)
  Η απόφαση σε μια εντολή ελέγχου εξαρτάται από προηγούμενη

## Slide 58: Κίνδυνοι δομής (structural hazards)
Διένεξη στη χρήση ενός πόρου
  Απαίτηση για ταυτόχρονη χρήση του ίδιου κυκλωματικού πόρου από περισσότερες εντολές
Στη διοχέτευση του MIPS με μία μοναδική μνήμη
  Οι εντολές load/store απαιτούν προσπέλαση μνήμης
  Η προσκόμιση εντολής πρέπει να καθυστερήσει (stall) σε εκείνο τον κύκλο
    Θα προκαλούσε πάγωμα («φυσαλίδα») της διοχέτευσης (pipeline stall / “bubble”)
Οι διαδρομές δεδομένων με διοχέτευση απαιτούν ξεχωριστές μνήμες εντολών/δεδομένων
  Ξεχωριστές κρυφές μνήμες (cache memories) εντολών/δεδομένων

## Slide 59: Αποφυγή κινδύνων δομής (structural hazards)
Χρήση ξεχωριστών μνήμων για IM και DM

## Slide 60: Κίνδυνοι δεδομένων (data hazards)
Μια εντολή εξαρτάται από την ολοκλήρωση μιας προσπέλασης δεδομένων μιας προηγούμενης εντολής
  add $s0, $t0, $t1 sub $t2, $s0, $t3
Εγγραφή αποτελέσματος στον S0
Ανάγνωση S0

## Slide 61: Χρονοπρογραμματισμός εντολών για αποφυγή καθυστερήσεων
Αναδιάταξη εντολών για αποφυγή χρήσης του αποτελέσματος της load στην επόμενη εντολή
Κώδικας C για το A = B + E; C = B + F;
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
καθυστέρηση
καθυστέρηση
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
1 κύκλοι stall
4 κύκλοι stall

## Slide 62: Προώθηση (Forwarding)
Λέγεται επίσης Παράκαμψη (Bypassing)
Χρήση του αποτελέσματός όταν δημιουργηθεί
  Μην περιμένεις να αποθηκευτεί σε καταχωρητή
  Απαιτεί επιπλέον κυκλώματα στο datapath

## Slide 63: Κίνδυνος δεδομένων Φόρτωσης/Χρήσης
Φόρτωση/Χρήση (Load/Use)
Δεν μπορούμε να αποφύγουμε πάντα τις καθυστερήσεις με την προώθηση
  Αν η τιμή δεν έχει υπολογιστεί όταν χρειάζεται
  Δεν μπορεί να γίνει προώθηση προς τα πίσω στο χρόνο!
Δε μπορεί να γίνει bypass – Πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο

## Slide 64: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος
Επίλυση εντολής
διακλάδωσης

## Slide 65: Κίνδυνοι ελέγχου
Η διακλάδωση καθορίζει τη ροή του ελέγχου (flow of control)
  Η εντολή που θα εκτελεστεί μετά εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διακλάδωσης (απόφαση ελέγχου)
  Η διοχέτευση δεν μπορεί να προσκομίσει πάντα τη σωστή εντολή
    Ακόμη δουλεύει στο στάδιο ID της διακλάδωσης
Στη διοχέτευση του MIPS
  Πρέπει να συγκρίνει καταχωρητές και να υπολογίσει τη διεύθυνση προορισμού νωρίς στη διοχέτευση
  Προσθήκη υλικού για να γίνουν στο στάδιο ID

## Slide 66: Καθυστέρηση σε διακλάδωση
Stall on branch
Περίμενε μέχρι να καθοριστεί το αποτέλεσμα της διακλάδωσης πριν προσκομίσεις την επόμενη εντολή

## Slide 67: Πρόβλεψη διακλάδωσης
Branch prediction
Οι μεγαλύτερες διοχετεύσεις δεν μπορούν να καθορίσουν σύντομα το αποτέλεσμα της διακλάδωσης
  Η ποινή καθυστέρησης (stall penalty) γίνεται υπερβολικά μεγάλη

## Slide 68: Πρόβλεψη διακλάδωσης
Πρόβλεψη (prediction) του αποτελέσματος της διακλάδωσης
  Καθυστέρηση μόνο αν η πρόβλεψη είναι λανθασμένη
Στη διοχέτευση του MIPS
  Μπορεί να γίνει πρόβλεψη μη λήψης της διακλάδωσης (prediction not taken)
  Προσκόμιση της επόμενης εντολής μετά τη διακλάδωση, χωρίς καθόλου καθυστέρηση

## Slide 69: MIPS με πρόβλεψη μη λήψης διακλάδωσης
Σωστή πρόβλεψη
Λανθασμένη πρόβλεψη

## Slide 70: Πιο ρεαλιστική πρόβλεψη διακλάδωσης
Στατική πρόβλεψη διακλάδωσης
  Βασίζεται στην τυπική συμπεριφορά των διακλαδώσεων
  Παράδειγμα: διακλαδώσεις σε βρόχους και εντολές if
    Πρόβλεψη διακλαδώσεων προς τα πίσω ως λαμβανόμενες (backward branches)
    Πρόβλεψη διακλαδώσεων προς τα εμπρός ως λαμβανόμενες (forward branches)
Δυναμική πρόβλεψη διακλάδωσης
  Το υλικό μετράει τη πραγματική συμπεριφορά διακλαδώσεων
    Για παράδειγμα, καταγράφει την πρόσφατη ιστορία κάθε διακλάδωσης
  Υποθέτει ότι η μελλοντική συμπεριφορά θα συνεχίσει την ίδια συμπεριφορά
    Σε περίπτωση λάθους, γίνεται καθυστέρηση κατά την επανα-προσκόμιση, και ενημέρωση του ιστορικού

## Slide 71: Περίληψη διοχέτευσης
Η διοχέτευση βελτιώνει την απόδοση με την αύξηση του ρυθμού επεξεργασίας (throughput)
  Εκτελεί πολλές εντολές (διαφορετικά τμήματα εντολών) παράλληλα (δηλ. ταυτόχρονα)
  Κάθε εντολή έχει τον ίδιο λανθάνοντα χρόνο (latency)
Υπόκειται όμως σε κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να μη μειώνονται οι επιδόσεις
  Κίνδυνοι: Δομής, δεδομένων, ελέγχου
Η σχεδίαση του συνόλου εντολών επιδρά στην πολυπλοκότητα της υλοποίησης της διοχέτευσης
ΓΕΝΙΚΗ εικόνα

## Slide 72: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος

## Slide 73: Διαδρομή δεδομένων MIPS με διοχέτευση
§4.6 Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος με διοχέτευση
WB
Ροή από δεξιά προς αριστερά οδηγεί σε κινδύνους (hazards)

## Slide 74: Καταχωρητές διοχέτευσης
Χρειάζονται καταχωρητές ανάμεσα στα στάδια
  Για να κρατήσουν πληροφορίες που παράγονται στον προηγούμενο κύκλο

## Slide 75: Λειτουργία διοχέτευσης
Ανά κύκλο ροή των εντολών μέσα από τη διαδρομή δεδομένων με διοχέτευση
  Διάγραμμα διοχέτευσης «ενός κύκλου ρολογιού» (“single-clock-cycle”)
    Δείχνει τη χρήση της διοχέτευσης σε ένα μόνο κύκλο
    Τονίζει τους πόρους που χρησιμοποιούνται
  Σύγκριση με διάγραμμα «πολλών κύκλων ρολογιού» (“multi-clock-cycle”)
    Γράφημα της λειτουργίας στο χρόνο
Θα δούμε διαγράμματα «ενός κύκλου ρολογιού» για εντολές load και store

## Slide 76: Στάδιο IF για Load, Store, …

## Slide 77: Στάδιο ID για Load, Store, …

## Slide 78: Στάδιο EX για Load

## Slide 79: Στάδιο MEM για Load

## Slide 80: Καταχωρητές προορισμού
0
rs
rt
rd
shamt
funct
31:26
5:0
25:21
20:16
15:11
10:6
Τύπου R
35 or 43
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Load/ Store
4
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Branch

## Slide 81: Διαδρομή δεδομένων και έλεγχος

## Slide 82: Στάδιο WB για Load
Λάθος αριθμός καταχωρητή

## Slide 83: Διορθωμένη διαδρομή Load

## Slide 84: Στάδιο EX για Store

## Slide 85: Στάδιο MEM για Store

## Slide 86: Στάδιο WB για Store

## Slide 87: Διάγραμμα διοχέτευσης πολλών κύκλων
Μορφή που δείχνει τη χρήση των πόρων

## Slide 88: Διάγραμμα διοχέτευσης πολλών κύκλων
Παραδοσιακή μορφή

## Slide 89: Διάγραμμα διοχέτευσης ενός κύκλου
Κατάσταση της διοχέτευσης σε δεδομένο κύκλο

## Slide 90: Έλεγχος διοχέτευσης (απλουσ.)

## Slide 91: Έλεγχος διοχέτευσης
Σήματα ελέγχου εξάγονται από την εντολή
  Όπως και στην υλοποίηση ενός κύκλου

## Slide 92: Έλεγχος διοχέτευσης

## Slide 93: Pipeline χωρίς κινδύνους
Έστω ο παρακάτω κώδικας MIPS
lw $10, 20 ($1)
sub $11, $2, $3
and $12, $4, $5
or $13, $6, $7
add $14, $8, $9
0
rs
rt
rd
shamt
funct
31:26
5:0
25:21
20:16
15:11
10:6
Τύπου R
35 or 43
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Load/ Store

## Slide 94: Pipeline – Λεπτομέρειες (1/5)
lw $10, 20 ($1)
sub $11, $2, $3
and $12, $4, $5
or $13, $6, $7
add $14, $8, $9

## Slide 95: Pipeline – Λεπτομέρειες (2/5)
lw $10, 20 ($1)
sub $11, $2, $3
and $12, $4, $5
or $13, $6, $7
add $14, $8, $9

## Slide 96: Pipeline – Λεπτομέρειες (3/5)
lw $10, 20 ($1)
sub $11, $2, $3
and $12, $4, $5
or $13, $6, $7
add $14, $8, $9

## Slide 97: Pipeline – Λεπτομέρειες (4/5)
lw $10, 20 ($1)
sub $11, $2, $3
and $12, $4, $5
or $13, $6, $7
add $14, $8, $9

## Slide 98: Pipeline – Λεπτομέρειες (5/5)
lw $10, 20 ($1)
sub $11, $2, $3
and $12, $4, $5
or $13, $6, $7
add $14, $8, $9

## Slide 99: Κίνδυνοι δεδομένων σε εντολές ALU
Έστω η ακολουθία εντολών όπου υπάρχουν εξαρτήσεις Read After Write (RAW) λόγω του καταχωρητή $2
  sub $2, $1,$3 and $12,$2,$5 or $13,$6,$2 add $14,$2,$2 sw $15,100($2)
Μπορούμε να επιλύσουμε τους κινδύνους με προώθηση (forwarding)
Εγείρονται δύο ζητήματα
  Πώς ανιχνεύουμε πότε πρέπει να γίνει προώθηση;
  Πώς υλοποιούμε την προώθηση;

## Slide 100: Εξαρτήσεις και προώθηση (1/2)
H sub αλλάζει την τιμή του $2 από 10 σε -20 στον κύκλο 3 και η νέα τιμή εγγράφεται στο αρχείο καταχωρητών στον κύκλο 5
Χωρίς προώθηση: Πρόβλημα => stall
Με προώθηση: Αποφυγή stalls

## Slide 101: Εξαρτήσεις και προώθηση (2/2)
Το αποτέλεσμα της sub έχει υπολογιστεί στο κύκλο 3 και χρησιμοποιείται από τις εντολές and, or στους κύκλους 4 και 5
Προώθηση των δεδομένων χωρίς να περιμένουμε να εγγραφούν στο αρχείο καταχωρητών

## Slide 102: Η κύρια μονάδα ελέγχου
Σήματα ελέγχου που εξάγονται από εντολή
0
rs
rt
rd
shamt
funct
31:26
5:0
25:21
20:16
15:11
10:6
Τύπου R
35 or 43
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Load/ Store
4
rs
rt
address
31:26
25:21
20:16
15:0
Branch
opcode
πάντα ανά-γνωση
ανάγνωση, εκτός από τη load
εγγραφή για τύπου R και load
επέκταση προσήμου και πρόσθεση

## Slide 103: Έλεγχος διοχέτευσης

## Slide 104: Ανίχνευση για προώθηση (1/3)
Μεταβίβαση των αριθμών των καταχωρητών μέσα στη διοχέτευση
  π.χ., ID/EX.RegisterRs = αριθμός καταχωρητή για το πεδίο Rs που βρίσκεται στον καταχωρητή ID/EX
Οι αριθμοί καταχωρητών των τελεστέων της ALU στο στάδιο EX δίνονται από τα
  ID/EX.RegisterRs, ID/EX.RegisterRt
Κίνδυνοι δεδομένων όταν
  1α. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs
  1β. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt
  2α. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs
  2β. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt
Προωθ. από EX/MEM καταχ. διοχ.
Προώθ. από MEM/WB καταχ. διοχ.

## Slide 105: Ανίχνευση για προώθηση (2/3)
Κίνδυνοι δεδομένων όταν
  1α. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs
  1β. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt
  2α. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs
  2β. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt

## Slide 106: Ανίχνευση για προώθηση (3/3)
Αλλά μόνο αν η εντολή που προωθεί πρόκειται να γράψει σε κάποιο καταχωρητή!
  Τα σήματα ελέγχου EX/MEM.RegWrite, MEM/WB.RegWrite πρέπει να είναι σε ενεργά
Και μόνο αν το Rd της εντολής δεν είναι $zero
  Δηλ., αν τα σήματα ελέγχου είναι EX/MEM.RegisterRd ≠ 0, MEM/WB.RegisterRd ≠ 0
  Θα μπορούσε να λαμβάνεται υπόψη από τον προγραμματιστή/μεταγλωττιστή (μη εγγραφή στον $0)
  Η κυκλωματική αντιμετώπιση απλοποιεί το φόρτο του προγραμματιστή/μεταγλωττιστή

## Slide 107: Διαδρομές προώθησης

## Slide 108: Συνθήκες προώθησης
Κίνδυνος στο στάδιο EX
  if (EX/MEM.RegWrite and
  (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and
  (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) then ForwardA = 10
  if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) then ForwardB = 10
ForwardA (ForwardΒ)=10: Ο 1ος (2ος) τελεστέος της ALU προωθείται με το προηγούμενο αποτέλεσμα της ALU

## Slide 109: Συνθήκες προώθησης
Κίνδυνος στο στάδιο MEM
  if (MEM/WB.RegWrite and
  (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and
  (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) then ForwardA = 01
  if (MEM/WB.RegWrite and
  (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and
  (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) then ForwardB = 01

## Slide 110: Διπλός κίνδυνος δεδομένων
Θεωρήστε την ακολουθία:
  add $1,$1,$2 add $1,$1,$3 add $1,$1,$4
Συμβαίνουν και οι δύο κίνδυνοι
  Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον πιο πρόσφατο
  Η προώθηση γίνεται από το στάδιο ΜΕΜ
Αναθεώρηση της συνθήκης προώθησης του MEM
  Προώθηση μόνο αν η συνθήκη κινδύνου του σταδίου EX δεν είναι αληθής

## Slide 111: Αναθεωρημένη συνθήκη προώθησης
Κίνδυνος στο στάδιο MEM
  if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 01
  if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 01

## Slide 112: Διαδρομή δεδομένων με προώθηση

## Slide 113: Pipeline με κινδύνους – Προώθηση
Έστω ο παρακάτω κώδικας MIPS
sub $2, $1, $3
and $4, $2, $5
or $4, $4, $2
add $9, $4, $2

## Slide 114: Pipeline – Προώθηση – Λεπτομέρειες (1/4)
sub $2, $1, $3
and $4, $2, $5
or $4, $4, $2
add $9, $4, $2

## Slide 115: Pipeline – Προώθηση – Λεπτομέρειες (2/4)
sub $2, $1, $3
and $4, $2, $5
or $4, $4, $2
add $9, $4, $2

## Slide 116: Pipeline – Προώθηση – Λεπτομέρειες (3/4)
sub $2, $1, $3
and $4, $2, $5
or $4, $4, $2
add $9, $4, $2

## Slide 117: Pipeline – Προώθηση – Λεπτομέρειες (4/4)
sub $2, $1, $3
and $4, $2, $5
or $4, $4, $2
add $9, $4, $2

## Slide 118: Επιπλέον ζητήματα – Επιλογή άμεσης τιμής
H προσημασμένη είσοδος για τις lw, sw λείπει από τη μέχρι τώρα υλοποίηση
Για τη δεύτερη είσοδο της ALU, ο κεντρικός έλεγχος αποφασίζει ανάμεσα σε καταχωρητή και άμεση τιμή
Όμως, η μονάδα προώθησης επιλέγει τον καταχωρητή διοχέτευσης ως είσοδο στην ALU
Λύση: χρήση ενός επιπλέον πολυπλέκτη που να επιλέγει μεταξύ του πολυπλέκτη FowrwardB και της προσημασμένης τιμής της μονάδας επέκτασης προσήμου

## Slide 119: Επιπλέον ζητήματα – Επιλογή άμεσης τιμής

## Slide 120: Επιπλέον ζητήματα – lw και μετά sw
Τι γίνεται αν μια lw ακολουθείται από μία sw με εξάρτηση δεδομενων??
  lw $5, 10($10)
  sw $5, 100($11)
H νέα τιμή του $5 είναι διαθέσιμη στο στάδιο WB, ενώ η sw τη χρειάζεται στο στάδιο MEM
  Εισαγωγή καθυστέρησης
Για την αποφυγή της καθυστέρησης, χρειάζεται να ενσωματωθεί μονάδα προώθησης στο στάδιο ΜΕΜ

## Slide 121: Κίνδυνος δεδομένων φόρτωσης-χρήσης
Απαιτείται καθυστέρηση για έναν κύκλο

## Slide 122: Ανίχνευση κινδύνου φόρτωσης-χρήσης
Έλεγχος όταν η εντολή που κάνει χρήση των δεδομένων της lw βρίσκεται (αποκωδικοποιείται) στο στάδιο ID
Οι αριθμοί των καταχωρητών τελεστέων της ALU στο στάδιο ID δίνονται από τα
  IF/ID.RegisterRs, IF/ID.RegisterRt
Κίνδυνος φόρτωσης-χρήσης όταν
  ID/EX.MemRead and ((ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRs) or (ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRt))
Αν ανιχνευθεί, γίνεται καθυστέρηση της διοχέτευσης
lw instr
lw destination
source of next instr

## Slide 123: Πώς καθυστερεί η διοχέτευση
Οι τιμές ελέγχου στον καταχωρητή ID/EX γίνονται 0
  Τα EX, MEM και WB εκτελούν nop (no-operation)
Αποτρέπεται η ενημέρωση του PC και του καταχωρητή IF/ID
  Η εντολή που χρησιμοποιεί τα δεδομένα της lw αποκωδικοποιείται και πάλι
  Η επόμενη εντολή προσκομίζεται και πάλι
Η καθυστέρηση ενός κύκλου επιτρέπει στο στάδιο MEM να διαβάσει τα δεδομένα για την εντολή lw

## Slide 124: Καθυστέρηση/φυσαλίδα στη διοχέτευση
Η καθυστέρηση εισάγεται εδώ

## Slide 125: Καθυστέρηση/φυσαλίδα στη διοχέτευση
Ή, για την ακρίβεια …
καθυστερεί στο ID
καθυστερεί στο IF

## Slide 126: Διαδρομή δεδομένων με ανίχνευση κινδύνων

## Slide 127: Pipeline με κινδύνους – Stall
Έστω ο παρακάτω κώδικας MIPS
lw $2, 20 ($1)
and $4, $2, $5
or $4, $4, $2
add $9, $4, $2

## Slide 128: Pipeline – Stall – Λεπτομέρειες (1/4)
lw $2, 20 ($1)
and $4, $2, $5
or $4, $4, $2
add $9, $4, $2

## Slide 129: Pipeline – Stall – Λεπτομέρειες (2/4)
lw $2, 20 ($1)
and $4, $2, $5
or $4, $4, $2
add $9, $4, $2

## Slide 130: Pipeline – Stall – Λεπτομέρειες (3/4)
lw $2, 20 ($1)
and $4, $2, $5
or $4, $4, $2
add $9, $4, $2

## Slide 131: Pipeline – Stall – Λεπτομέρειες (4/4)
lw $2, 20 ($1)
and $4, $2, $5
or $4, $4, $2
add $9, $4, $2

## Slide 132: Καθυστερήσεις και απόδοση
Οι καθυστερήσεις μειώνουν την απόδοση
  Αλλά είναι απαραίτητες για να πάρουμε σωστά αποτελέσματα
Ο μεταγλωττιστής μπορεί να αναδιατάξει τον κώδικα για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι και οι καθυστερήσεις
  Απαιτεί γνώση της δομής της διοχέτευσης
ΓΕΝΙΚΗ εικόνα

## Slide 133: Χρονοπρογρ/μός κώδικα για αποφυγή καθυστερήσεων
Αναδιάταξη κώδικα για αποφυγή χρήσης του αποτελέσματος της load στην επόμενη εντολή
Κώδικας C για το A = B + E; C = B + F;
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
καθυστέρηση
καθυστέρηση
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
lw $t4, 8($t0)
add $t3, $t1, $t2
sw $t3, 12($t0)
add $t5, $t1, $t4
sw $t5, 16($t0)
7 κύκλοι
11 κύκλοι
Εντολές:7, Stalls:4

## Slide 134: Έλεγχος διοχέτευσης

## Slide 135: Κίνδυνοι διακλάδωσης
Αν το αποτέλεσμα της διακλάδωσης καθορίζεται στο MEM
§4.8 Κίνδυνοι ελέγχου
PC
Εκκένωση αυτών των εντολών (τιμές ελέγχου στο 0)

## Slide 136: Υπόθεση μη λαμβανόμενης διακλάδωσης
Υποθέτουμε ότι η διακλάδωση δε λαμβάνεται => οι εντολές εκτελούνται σειριακά
Αν ληφθεί η διακλάδωση, οι εντολές που προσκομίστηκαν και εκτελούνται πρέπει να απορριφθούν
  Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται από τον προορισμό της διακλάδωσης
Αν οι διακλαδώσεις δε λαμβάνονται τις μισές φορές => μείωση στο μισό του κόστους ελέγχου κινδύνων

## Slide 137: Εκκένωση εντολών – Instructions flush
Πρέπει να αλλάξουμε τις τιμές των σημάτων ελέγχου σε 0
  Όπως στους κινδύνους δεδομένων
Δεδομένου ότι το αποτέλεσμα της διακλάδωσης καθορίζεται στο MEM, έχουν ήδη προσκομιστεί 3 εντολές στο pipeline
  Πρέπει να εκκενωθούν 3 εντολές (instructions flush) στα στάδια IF, ID, EX
  Στους κινδύνους φόρτωσης-χρήσης δεδομένων αλλάζαμε μόνο το έλεγχο σε 0 στο στάδιο ID και τον αφήναμε να περάσει στα pipeline stages
Εκκένωση εντολών στο στάδιο IF
  Εισαγωγή γραμμής ελέγχου IF.Flush που μηδενίζει το πεδίο εντολής του καταχωρητή IF/ID
  Μετασχηματίζει την προσκομισθείσα εντολή σε nop, η οποία δεν κάνει τίποτε, δεν αλλάζει καμία κατάσταση (δεν αλλάζει τιμή καταχωρητή ή μνήμης)

## Slide 138: Κίνδυνοι διακλάδωσης
Αν το αποτέλεσμα της διακλάδωσης καθορίζεται στο MEM
§4.8 Κίνδυνοι ελέγχου
PC
Εκκένωση αυτών των εντολών (τιμές ελέγχου στο 0)

## Slide 139: Μείωση καθυστέρησης διακλαδώσεων (1/5)
Μέχρι τώρα θωρούσαμε ότι η επόμενη τιμή του PC για μία διακλάδωση καθορίζεται στο ΜΕΜ
Αν μεταφέρουμε τον έλεγχο νωρίτερα, θα απορριφθούν λιγότερες εντολές
Βασική ιδιότητα: Οι περισσότερες διακλαδώσεις αφορούν απλούς ελέγχους (ισότητα, πρόσημο)
Δεν απαιτούν μία πλήρη λειτουργία ALU
  Μπορούν να γίνουν με απλά κυκλώματα και μικρή καθυστέρηση

## Slide 140: Μείωση καθυστέρησης διακλαδώσεων (2/5)
Η μετακίνηση της απόφασης για τη διακλάδωση απαιτεί
  Υπολογισμό της διεύθυνσης διακλάδωσης
  Απόφαση για τον αν η διακλάδωση θα παρθεί ή όχι
O υπολογισμός της διεύθυνσης είναι εύκολος
  Η τιμή του PC είναι διαθέσιμη στον καταχωρητή ID/IF
  Το offset είναι διαθέσιμο στο πεδίο offset της εντολής διακλάδωσης
Χρειάζεται μετακίνηση του αθροιστή υπολογισμού της διεύθυνσης διακλάδωσης από το στάδιο ΕΧ στο ID

## Slide 141: Μείωση καθυστέρησης διακλαδώσεων (3/5)
|H απόφαση για τη διακλάδωση απαιτεί
  Σύγκριση τιμών καταχωρητών (xor , or)
Η μετακίνηση στο ID σημαίνει επιπλέον υλικό προώθησης και ανίχνευσης κινδύνων
  Μία διακλάδωση που εξαρτάται από αποτελέσματα που βρίσκονται ακόμη μέσα στο pipeline πρέπει να δουλεύει σωστά
  Για μία εντολή beq, θα χρειαστεί προώθηση των αποτελεσμάτων στο στάδιο ID

## Slide 142: Μείωση καθυστέρησης διακλαδώσεων (4/5)
Στο στάδιο ID πρέπει να γίνουν
  Αποκωδικοποίηση εντολής
  Σύγκριση ισότητας αν πρόκειται για εντολή διακλάδωσης
  Ενημέρωση του PC με νέα τιμή
  Νέα λογική προώθησης. Πριν γινόταν στο στάδιο της ALU

## Slide 143: Μείωση καθυστέρησης διακλάδωσης (5/5)
Μεταφορά υλικού για προσδιορισμό αποτελέσματος στο στάδιο ID
  Αθροιστής διεύθυνσης προορισμού
  Συγκριτής καταχωρητών
Παράδειγμα: λαμβανόμενη διακλάδωση
  36: sub $10, $4, $8 40: beq $1, $3, 7 44: and $12, $2, $5 48: or $13, $2, $6 52: add $14, $4, $2 56: slt $15, $6, $7 ... 72: lw $4, 50($7)

## Slide 144: Λαμβανόμενη διακλάδωση
36: sub $10, $4, $8 40: beq $1, $3, 7 44: and $12, $2, $5 48: or $13, $2, $6 52: add $14, $4, $2 56: slt $15, $6, $7 ... 72: lw $4, 50($7)

## Slide 145: Λαμβανόμενη διακλάδωση
36: sub $10, $4, $8 40: beq $1, $3, 7 44: and $12, $2, $5 48: or $13, $2, $6 52: add $14, $4, $2 56: slt $15, $6, $7 ... 72: lw $4, 50($7)

## Slide 146: Κίνδυνοι δεδομένων για διακλαδώσεις (1/4)
Αν οι τιμές σύγκρισης που χρειάζονται στο ID παράγονται αργότερα στο χρόνο, μπορεί να υπάρξει κίνδυνος δεδομένων
Αν μία εντολή ALU προηγείται μίας εντολής διακλάδωσης και παράγει ένα τελεστέο που χρησιμοποιείται στην εντολή διακλάδωσης => εισαγωγή ενός κύκλου καθυστέρησης
  Το στάδιο EX για την εντολή ALU όπου παράγεται η τιμή θα συμβεί μετά τον κύκλο ID της εντολής διακλάδωσης
Αν μία εντολή lw προηγείται μίας εντολής διακλάδωσης και παράγει ένα τελεστέο που χρησιμοποιείται στην εντολή διακλάδωσης => εισαγωγή δύο κύκλων καθυστέρησης
  H lw διαβάζει τη μνήμη στο στάδιο ΜΕΜ, αλλά η τιμή που διαβάζεται από τη lw τη χρειάζεται η εντολή διακλάδωσης στο στάδιο ΙD

## Slide 147: Κίνδυνοι δεδομένων για διακλαδώσεις (2/4)
Αν ένας καταχωρητής σύγκρισης είναι προορισμός εντολής ALU που προηγείται κατά 2 ή 3 θέσεις
…
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
add $4, $5, $6
add $1, $2, $3
beq $1, $4, target
Μπορεί να λυθεί με προώθηση

## Slide 148: Κίνδυνοι δεδομένων για διακλαδώσεις (3/4)
Αν ένας καταχωρητής σύγκρισης είναι προορισμός εντολής ALU που προηγείται αμέσως ή εντολής φόρτωσης που προηγείται κατά 2 θέσεις
  Χρειάζεται 1 κύκλος καθυστέρησης
beq stalled
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
ID
EX
MEM
WB
add $4, $5, $6
lw $1, addr
beq $1, $4, target

## Slide 149: Κίνδυνοι δεδομένων για διακλαδώσεις (4/4)
Αν ένας καταχωρητής σύγκρισης είναι προορισμός μιας εντολής φόρτωσης που προηγείται αμέσως
  Χρειάζονται 2 κύκλοι καθυστέρησης
beq stalled
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
ID
ID
EX
MEM
WB
beq stalled
lw $1, addr
beq $1, $0, target

## Slide 150: Δυναμική πρόβλεψη διακλάδωσης
Σε μεγάλες διοχετεύσεις, η ποινή της διακλάδωσης είναι πιο σημαντική => δυναμική πρόβλεψη διακλάδωσης
Προσωρινή μνήμη πρόβλεψης διακλάδωσης (branch prediction buffer), λέγεται και πίνακας ιστορικού διακλάδωσης (branch history table)
  Δεικτοδοτείται από τις διευθύνσεις της πρόσφατης εντολής διακλάδωσης
  Αποθηκεύει το αποτέλεσμα (λήψη/μη λήψη)
  Για εκτέλεση μιας διακλάδωσης
    Έλεγχος του πίνακα, υπόθεση του ίδιου αποτελέσματος
    Εκκίνηση προσκόμισης από την επόμενη ή τον προορισμό
    Αν λάθος, εκκένωση διοχέτευσης και αντιστροφή πρόβλεψης

## Slide 151: Διάταξη πρόβλεψης 1 bit: μειονέκτημα
Οι διακλαδώσεις του εσωτερικού βρόχου προβλέπονται λανθασμένα δύο φορές
outer: … … inner: …
…
beq …, …, inner … beq …, …, outer
  Λανθασμένη πρόβλεψη λήψης στην τελευταία επανάληψη του εσωτερικού βρόχου
  Μετά λανθασμένη πρόβλεψη μη λήψης στην πρώτη επανάληψη του εσωτερικού βρόχου την επόμενη φορά που θα εκτελεστεί

## Slide 152: Διάταξη πρόβλεψης των 2 bit
Αλλάζει η πρόβλεψη μόνο μετά από δύο διαδοχικές λανθασμένες προβλέψεις

## Slide 153: Υπολογισμός προορισμού διακλάδωσης
Ακόμη και με πρόβλεψη, πρέπει ακόμη να υπολογιστεί η διεύθυνση διακλάδωσης
  Ποινή 1 κύκλου για λαμβανόμενη διακλάδωση
Προσωρινή μνήμη προορισμού διακλάδωσης (branch target buffer)
  Κρυφή μνήμη για διευθύνσεις προορισμού
  Δεικτοδοτείται από τον PC όταν προσκομίζεται η εντολή
    Αν υπάρχει ευστοχία (hit) και η εντολή είναι διακλάδωση με πρόβλεψη λήψης, μπορεί να γίνει άμεση προσκόμιση του προορισμού

## Slide 154: Branch Delay Slots
H υποδοχή αμέσως μετά από μία καθυστερημένη διακλάδωση
Στην αρχιτεκτ. MIPS γεμίζει με μία εντολή που δεν επηρεάζεται από τη διακλάδωση