## Slide 1: Κεφάλαιο 2
Εντολές: η γλώσσα του υπολογιστή

## Slide 2: Σύνολο εντολών
Σύνολο εντολών (Instruction set) – Οι εντολές ενός επεξεργαστή
Διαφορετικοί επεξεργαστές έχουν διαφορετικά σύνολα εντολών
  Αλλά με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά
Οι πρώτοι επεξεργαστές είχαν απλά σύνολα εντολών
Πολλοί σύγχρονοι επεξεργαστές έχουν επίσης απλά & μικρά σύνολα εντολών (Reduced Instruction Set Computers, RISCs)
  Απλοποιημένη υλοποίηση, υψηλή ταχύτητα, εύκολος προγραμματισμός, χαμηλό κόστος

## Slide 3: Το σύνολο εντολών του επεξεργαστή MIPS
Χρησιμοποιείται ως παράδειγμα σε όλο το βιβλίο
Μεγάλο μερίδιο της αγοράς των πυρήνων (cores) ενσωματωμένων επεξεργαστών
  Εφαρμογές σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά, εξοπλισμό δικτύων και αποθήκευσης, φωτογραφικές μηχανές, εκτυπωτές, …
Τυπικό σύνολο εντολών πολλών σύγχρονων ISA (Instruction Set Architecture)

## Slide 4: Αριθμητικές λειτουργίες
Πρόσθεση και αφαίρεση, τρεις τελεστέοι (3 operands)
  Δύο προέλευσης (sources) και ένας προορισμού (destination)
add a, b, c # a  b + c
Όλες οι εντολές για αριθμητικές λειτουργίες έχουν την παραπάνω μορφή
Σχεδιαστική αρχή 1: η απλότητα ευνοεί την κανονικότητα (regularity)

## Slide 5: Αριθμητικές λειτουργίες (1/2)
Σχεδιαστική αρχή 1: η απλότητα ευνοεί την κανονικότητα
Πλεονεκτήματα
3 τελεστέοι/εντολή
  Απλή & ομοιόμορφη υλοποίηση
  Μικρή καθυστέρηση & μικρό κυκλωματικό κόστος
Ενιαίο & απλά formats εντολών
  Όλες οι εντολές έχουν μήκος 32 bits – Ευθυγράμισση μνήμης (Memory alignment)
  3 μορφές (formats) εντολών
Με μεταβλητό αριθμό τελεστέων
  Πολυπλοκότερα κυκλώματα
  Μεγάλη καθυστέρηση & κυκλωματικό κόστος

## Slide 6: Αριθμητικές λειτουργίες (2/2)
Μειονεκτήματα
Περισσότερες εντολές (έναντι εντολών μεταβλητού πλήθους τελεστεών)
  Περισσότερες προσπελάσεις στη μνήμη εντολών & περισσότερες εκτελούμενες εντολές
Παράδειγμα: πρόσθεση 3 αριθμών (result = a + b +c )
  ΜIPS: 2 εντολές (temp = a + b, result = temp + c)
  Αν υποστηρίζεται + με 3 τελεστέους : 1 εντολή (result=a+b+c)
Αντιμετώπιση μειονεκτημάτων στον MIPS
  Προσπελάσεις εντολών & δεδομένων: Εκτεταμένη χρήση τοπικών καταχωρητών και μνήμης (αρχείο καταχωρητών εντός του επεξεργαστή, cache)
  Πλήθος εντολών: Επικαλυπτόμενη εκτέλεση εντολών στο χρόνο (pipeline)

## Slide 7: Αριθμητικό παράδειγμα
Κώδικας C:
f = (g + h) - (i + j);
t0, t1: registers, g, h, i, j : vars in memory
Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS
add t0, g, h # t0 = g + h add t1, i, j # t1 = i + j sub f, t0, t1 # f = t0 - t1

## Slide 8: Τελεστέοι & Καταχωρητές (1/2)
Οι αριθμητικές εντολές χρησιμοποιούν καταχωρητές ως τελεστέους
Ο MIPS διαθέτει ένα αρχείο καταχωρητών (register file) με 32 καταχωρητές των 32-bit ο καθένας
  Χρήση για δεδομένα που προσπελαύνονται συχνά
  Αρίθμηση καταχωρητών από 0 έως 31
  Τα δεδομένα των 32-bit ονομάζονται «λέξη» (“word”)

## Slide 9: Τελεστέοι & Καταχωρητές (2/2)
Ονόματα του συμβολομεταφραστή
  $t0, $t1, …, $t9 για προσωρινές τιμές
  $s0, $s1, …, $s7 για αποθηκευμένες μεταβλητές
  $a0-$a3, $v0-$v1, $zero, $gp, $fp, $sp, $ra, $at
Σχεδιαστική αρχή 2: το μικρότερο είναι ταχύτερο
  Σύγκριση ως προς την ταχύτητα αρχείου 32 καταχωρητών με κύρια μνήμη εκατομμύρια θέσεων
  Το πλήθος των καταχωρητών είναι συμβιβασμός με βάση εκτενείς μετρήσεις μετρό-προγραμμάτων & εμπειρία

## Slide 10: Παράδειγμα τελεστέων καταχωρητών
Κώδικας C:
f = (g + h) - (i + j);
  οι f, …, j στους $s0, …, $s4
Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS:
add t0, g, h # t0 = g + h add t1, i, j # t1 = i + j sub f, t0, t1 # f = t0 - t1
add $t0, $s1, $s2 # t0 = g + h add $t1, $s3, $s4 # t1 = i + j sub $s0, $t0, $t1 # s0 = t0 - t1

## Slide 11: Τελεστέοι μνήμης (1/2)
Η κύρια μνήμη χρησιμοποιείται για σύνθετα δεδομένα
  Πίνακες (arrays), Δομές (structures), Δυναμικά δεδομένα
Για να εφαρμοστούν αριθμητικές / λογικές λειτουργίες στα δεδομένα απαιτείται
  Φόρτωση (lw) δεδομένων από τη μνήμη σε καταχωρητές
  Αποθήκευση (sw) δεδομένων από καταχωρητές στη μνήμη
Σύνταξη lw : lw rd, offset(rs) # rd  [ rs + offset ]
  rd: καταχωρητής προορισμού (destination register)
  rs: διεύθυνση βάσης (address_base stored in source register)
  offset: σχετική απόσταση από τη βάση
Παρόμοια για την εντολή sw

## Slide 12: Τελεστέοι μνήμης (2/2)
Η μνήμη διευθυνσιοδοτείται ανά byte
  Κάθε διεύθυνση προσδιορίζει ένα byte (8 bits)
Οι λέξεις (4 bytes) είναι «ευθυγραμμισμένες» (“aligned”) στη μνήμη
  Η διεύθυνση κάθε λέξης είναι πολλαπλάσιο του 4
  Διαδοχικές διευθύνσεις έχουν απόσταση ίση με 4
Ο MIPS είναι «Μικρού άκρου» (“Little Endian”)
  Word: 90AB12CD16
  Little_endian
  Big_Endian:
Address | 1000 | 1001 | 1002 | 1003
Data | 90 | AB | 12 | CD
Address | 1000 | 1001 | 1002 | 1003
Data | CD | 12 | AB | 90

## Slide 13: Παράδειγμα_1: τελεστέοι μνήμης
Κώδικας C:
g = h + A[8];
  g στον $s1, h στον $s2, η διεύθυνση βάσης του A στον $s3
Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS:
  Ο δείκτης 8 απαιτεί σχετική απόσταση (offset) ίση με 32
    4 byte ανά λέξη
lw $t0, 32($s3) # load word add $s1, $s2, $t0
σχετική απόσταση
καταχωρητής βάσης

## Slide 14: Παράδειγμα_2: τελεστέοι μνήμης
Κώδικας C:
A[12] = h + A[8];
  h στον $s2, διεύθυνση βάσης του A στον $s3
Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS:
  Ο δείκτης 8 (A[8]) απαιτεί σχετική απόσταση 8x4 = 32
  Ο δείκτης 12 (A[12]) απαιτεί σχετική απόσταση 12x4 = 48
lw $t0, 32($s3) # load word add $t0, $s2, $t0 # $t0 = A[8]+h sw $t0, 48($s3) # store word

## Slide 15: Καταχωρητές έναντι Μνήμης
Οι καταχωρητές είναι ταχύτερα προσπελάσιμοι από τη μνήμη
  O MIPS έχει 32 εσωτερικούς καταχωρητές (Register File)
Οι λειτουργίες σε δεδομένα μνήμης απαιτούν εντολές φόρτωσης (lw) και αποθήκευσης (sw)
  Εκτελούνται περισσότερες εντολές – μειονέκτημα
Ο μεταγλωττιστής χρησιμοποιεί τους καταχωρητές όσο περισσότερο γίνεται
  «Διασκορπίζει (spill)» στη μνήμη μόνο τις λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες μεταβλητές
  Η βέλτιστη χρήση των καταχωρητών είναι σημαντική!!

## Slide 16: Άμεσοι τελεστέοι (immediate)
Σταθερής τιμής δεδομένα καθορίζονται σε μια εντολή
addi $s3, $s3, 4
Δεν υπάρχει εντολή άμεσης αφαίρεσης (subtract immediate)
  Απλώς χρησιμοποιείται μια αρνητική σταθερά
  addi $s2, $s1, -1
Σχεδιαστική αρχή 3: Κάνε τη συνηθισμένη περίπτωση γρήγορη
  Οι εντολές με μικρές σταθερές είναι συνηθισμένες (μέχρι και 50% του προγράμματος)
  Η εντολή με άμεσο τελεστέο αποφεύγει μια εντολή φόρτωσης (lw)

## Slide 17: Η σταθερά Μηδέν
Ο καταχωρητής 0 του MIPS ($zero) είναι η σταθερά 0
  Είναι καταχωρητής με μόνιμα δεσμευμένη τιμή
  Δεν μπορεί να γραφεί με άλλη τιμή
Χρήσιμη για συνηθισμένες λειτουργίες
  Π.χ., μετακίνηση (move) μεταξύ καταχωρητών
  add $t2, $s1, $zero

## Slide 18: Απρόσημοι δυαδικοί ακέραιοι
Με δεδομένο έναν αριθμό των n bit
Εύρος τιμών: 0 έως +2n – 1
Παράδειγμα
  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10112 = 0 + … + 1×23 + 0×22 +1×21 +1×20 = 0 + … + 8 + 0 + 2 + 1 = 1110
Δυναμική περιοχή δεκαδικών αριθμών με χρήση 32 bit
  0 ως +4,294,967,295
§2.4 Προσημασμένοι και απρόσημοι αριθμοί

## Slide 19: Προσημασμένοι ακέραιοι σε συμπλήρωμα ως προς 2
Με δεδομένο έναν αριθμό των n bit
Εύρος τιμών: –2n – 1 ως +2n – 1 – 1
Παράδειγμα
  1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11002 = –1×231 + 1×230 + … + 1×22 +0×21 +0×20 = –2,147,483,648 + 2,147,483,644 = –410
Δυναμική περιοχή δεκαδικών αριθμών με χρήση 32 bit
  –2,147,483,648 ως +2,147,483,647

## Slide 20: Προσημασμένοι ακέραιοι σε συμπλήρωμα ως προς 2
Το bit 31 είναι το bit προσήμου
  1 για αρνητικούς αριθμούς
  0 για μη αρνητικούς αριθμούς (θετικούς και μηδέν)
Οι θετικοί αριθμοί έχουν την ίδια απρόσημη και προσημασμένη αναπαράσταση σε αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2
Μερικοί συγκεκριμένοι αριθμοί
  0: 0000 0000 … 0000
  –1: 1111 1111 … 1111
  Ο μεγαλύτερος αρνητικός: 1000 0000 … 0000
  Ο μεγαλύτερος θετικός: 0111 1111 … 1111

## Slide 21: Προσημασμένη άρνηση
Συμπλήρωμα και πρόσθεση του 1
  «Συμπλήρωμα» σημαίνει 1 → 0, 0 → 1
Παράδειγμα: βρείτε τον αντίθετο (άρνηση) του +2
  +2 = 0000 0000 … 00102
  –2 = 1111 1111 … 11012 + 1 = 1111 1111 … 11102

## Slide 22: Επέκταση προσήμου
Αναπαράσταση ενός αριθμού με περισσότερα bit
  Διατήρηση της αριθμητικής τιμής
Στο σύνολο εντολών του MIPS
  addi: επέκταση προσήμου στη τιμή του άμεσου (immediate)
  lb, lh: επέκταση προσήμου στο byte/ημιλέξη που φορτώνεται
  beq, bne: επέκταση προσήμου στη μετατόπιση (displacement)
Επανάληψη του bit προσήμου προς τα αριστερά
  Παραβολή για απρόσημες τιμές: επέκταση με μηδενικά
Παραδείγματα: 8-bit σε 16-bit
  +2: 0000 0010 => 0000 0000 0000 0010
  –2: 1111 1110 => 1111 1111 1111 1110

## Slide 23: Αναπαράσταση εντολών
Οι εντολές κωδικοποιούνται στο δυαδικό σύστημα
  Ονομάζεται κώδικας μηχανής (machine code)
Εντολές MIPS
  Κωδικοποιούνται ως λέξεις εντολής των 32 bit
  Μικρό πλήθος μορφών (formats) για τον κωδικό λειτουργίας (opcode), τους αριθμούς καταχωρητών, κλπ. Κανονικότητα!
Αριθμοί καταχωρητών (32 εσωτερικοί καταχωρητές)
  $t0 – $t7 είναι οι καταχωρητές 8 – 15
  $t8 – $t9 είναι οι καταχωρητές 24 – 25
  $s0 – $s7 είναι οι καταχωρητές 16 – 23

## Slide 24: Εντολές μορφής R του MIPS
R (Register) format: Πεδία εντολής
  op: κωδικός λειτουργίας (opcode)
  rs: αριθμός πρώτου καταχωρητή προέλευσης
  rt: αριθμός δεύτερου καταχωρητή προέλευσης
  rd: αριθμός καταχωρητή προορισμού
  shamt: ποσότητα ολίσθησης (00000 για τώρα)
  funct: κωδικός συνάρτησης (επεκτείνει τον κωδικό λειτουργίας)
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6 bit
6 bit
5 bit
5 bit
5 bit
5 bit

## Slide 25: Παράδειγμα μορφής R
add $t0, $s1, $s2
special
$s1
$s2
$t0
0
add
0
17
18
8
0
32
000000
10001
10010
01000
00000
100000
000000100011001001000000001000002 = 0232402016
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6 bit
6 bit
5 bit
5 bit
5 bit
5 bit

## Slide 26: Δεκαεξαδικό
Βάση 16
  Συμπαγής αναπαράσταση σειρών bit
  4 bit ανά δεκαεξαδικό ψηφίο
0 | 0000 | 4 | 0100 | 8 | 1000 | c | 1100
1 | 0001 | 5 | 0101 | 9 | 1001 | d | 1101
2 | 0010 | 6 | 0110 | a | 1010 | e | 1110
3 | 0011 | 7 | 0111 | b | 1011 | f | 1111
Παράδειγμα: eca8 6420
  1110 1100 1010 1000 0110 0100 0010 0000

## Slide 27: Εντολές μορφής I του MIPS
Άμεσες αριθμητικές εντολές και εντολές load/store
  rt: αριθμός καταχωρητή προορισμού ή προέλευσης
  Σταθερά: –215 έως +215 – 1
  Διεύθυνση: σχετική απόσταση (offset) που προστίθεται στη διεύθυνση βάσης που περιέχει ο rs
Σχεδιαστική αρχή 4: Η καλή σχεδίαση απαιτεί καλούς συμβιβασμούς
  Οι διαφορετικές μορφές περιπλέκουν την αποκωδικοποίηση, όμως στον MIPS οι διαφορετικές μορφές είναι μόνο τρεις
  Διατήρηση όσο το δυνατόν απλούστερων μορφών
  Επίσης, όλες οι εντολές έχουν μήκος 32 bit
op
rs
rt
σταθερά ή διεύθυνση
6 bit
5 bit
5 bit
16 bit

## Slide 28: Υπολογιστές Αποθηκευμένου Προγράμματος
Οι εντολές αναπαρίστανται σε δυαδικό, όπως τα δεδομένα
Οι εντολές και τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη
Προγράμματα μπορούν να επενεργούν σε προγράμματα
  π.χ, compilers, linkers, …
Η συμβατότητα επιτρέπει τα προγράμματα να εκτελούνται σε διαφορετικούς επεξεργαστές
  Καθιερωμένες ISA
ΓΕΝΙΚΗ εικόνα

## Slide 29: Λογικές λειτουργίες
Εντολές για χειρισμούς ανά bit
Λειτουργία | C | Java | MIPS
Shift left | << | << | sll
Shift right | >> | >>> | srl
Bitwise AND | & | & | and, andi
Bitwise OR | ¦ | ¦ | or, ori
Bitwise NOT | ~ | ~ | nor (όχι not)
Χρήσιμες για εξαγωγή και εισαγωγή ομάδων bit σε μια λέξη
§2.6 Λογικές λειτουργίες

## Slide 30: Λειτουργίες ολίσθησης
shamt: για πόσες θέσεις γίνεται ολίσθηση
Shift left logical (αριστερή λογική ολίσθηση)
  Αριστερή ολίσθηση και συμπλήρωση με bit 0
  sll κατά i bit πολλαπλασιάζει με 2i
Shift right logical (δεξιά λογική ολίσθηση)
  Δεξιά ολίσθηση και συμπλήρωση με bit 0
  srl κατά i bit διαιρεί με 2i (απρόσημοι αριθμοί μόνο)
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6 bit
6 bit
5 bit
5 bit
5 bit
5 bit

## Slide 31: Λειτουργίες AND
Χρήσιμες για την «απόκρυψη» (masking) bit σε μια λέξη
  Επιλογή κάποιων bit, μηδενισμών των άλλων
and $t0, $t1, $t2
0000 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t2
$t1
0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000
$t0

## Slide 32: Λειτουργίες OR
Χρήσιμες για να συμπεριληφθούν κάποια bit σε μια λέξη
  Κάποια bit τίθενται στο 1, τα υπόλοιπα αμετάβλητα
or $t0, $t1, $t2
0000 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t2
$t1
0000 0000 0000 0000 0011 1101 1100 0000
$t0

## Slide 33: Λειτουργίες NOT
Χρήσιμες για την αντιστροφή bit σε μια λέξη
  Αλλαγή του 0 σε 1, και του 1 σε 0
Ο MIPS διαθέτει εντολή NOR των 3 τελεστέων
  a NOR b == NOT ( a OR b )
nor $t0, $t1, $zero
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t1
1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111
$t0
Καταχωρητής 0: πάντα ίσος με μηδέν

## Slide 34: Λειτουργίες συνθήκης
Διακλάδωση (branch) σε μια εντολή με ετικέτα αν μια συνθήκη είναι αληθής
  Διαφορετικά, συνέχισε ακολουθιακά
beq rs, rt, L1 (Branch on equal)
  αν (rs == rt) διακλάδωση στην εντολή με ετικέτα L1
bne rs, rt, L1 (Branch non equal)
  αν (rs != rt) διακλάδωση στην εντολή με ετικέτα L1
j L1
  άλμα χωρίς συνθήκη στην εντολή με ετικέτα L1
§2.7 Εντολές λήψης αποφάσεων

## Slide 35: Μεταγλώττιση εντολών If
Κώδικας C:
if (i==j) f = g+h; else f = g-h;
  f, g, h, i, j στους $s0, $s1, $s2, $s3, $s4, αντίστοιχα
Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS:
bne $s3, $s4, Else add $s0, $s1, $s2 j Exit Else: sub $s0, $s1, $s2 Exit: …
ο συμβολομεταφραστής υπολογίζει τις διευθύνσεις

## Slide 36: Μεταγλώττιση εντολών Loop
Κώδικας C:
while (save[i] == k) i += 1;
  i στον $s3, k στον $s5, η δ/νση του save στον $s6
Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS:
Loop: sll $t1, $s3, 2 # $t1=4i add $t1, $t1, $s6 # $t1=adrr #save[i] lw $t0, 0($t1) #$t0=save[i] bne $t0, $s5, Exit addi $s3, $s3, 1 j Loop Exit: …

## Slide 37: Βασικά μπλοκ (Basic Blocks)
Ένα βασικό μπλοκ (Basic Block) είναι μια ακολουθία εντολών χωρίς
  Διακλαδώσεις (εκτός από το τέλος)
  Προορισμούς διακλάδωσης (εκτός από την αρχή)
Ένας μεταγλωττιστής προσδιορίζει βασικά μπλοκ για βελτιστοποίηση
Ένας προχωρημένος επεξεργαστής μπορεί να επιταχύνει την εκτέλεση των βασικών μπλοκ

## Slide 38: Και άλλες λειτουργίες συνθήκης
Το αποτέλεσμα παίρνει τη τιμή 1 αν μια συνθήκη είναι αληθής
  Διαφορετικά, παίρνει τη τιμή 0
slt rd, rs, rt (Set less than)
  αν (rs < rt) τότε rd = 1, αλλιώς rd = 0
slti rt, rs, constant (Set less than immediate)
  αν (rs < constant) τότε rt = 1, αλλιώς rt = 0
Χρήση σε συνδυασμό με τις beq, bne
  slt $t0, $s1, $s2 # if ($s1 < $s2) bne $t0, $zero, L # branch to L

## Slide 39: Σχεδίαση εντολών διακλάδωσης
Γιατί όχι blt, bge, κλπ.;
Τα κυκλώματα για την υλοποίηση των <, ≥, … είναι πιο αργά σε σχέση με αυτά που υλοποιούν τις =, ≠
  Ο συνδυασμός συνθηκών για μια διακλάδωση περιλαμβάνει περισσότερη δουλειά ανά εντολή, και απαιτεί πιο αργό ρολόι
  Επιβαρύνονται όλες οι εντολές!
Οι beq και bne είναι η συνήθης περίπτωση
Καλός σχεδιαστικός συμβιβασμός

## Slide 40: Προσημασμένες και απρόσημες
Προσημασμένη σύγκριση: slt, slti
Μη προσημασμένη σύγκριση: sltu, sltui (Set less than unsigned)
Παράδειγμα
  $s0 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
  $s1 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
  slt $t0, $s0, $s1 # προσημασμένη
    –1 < +1  $t0 = 1
  sltu $t0, $s0, $s1 # απρόσημη
    +4,294,967,295 > +1  $t0 = 0

## Slide 41: Κλήση διαδικασίας
Απαιτούμενα βήματα
  Τοποθέτηση παραμέτρων σε καταχωρητές
  Μεταφορά ελέγχου στη διαδικασία
  Απόκτηση χώρου αποθήκευσης για τη διαδικασία
  Εκτέλεση λειτουργιών της διαδικασίας
  Τοποθέτηση αποτελέσματος σε καταχωρητή για τον καλούντα
  Επιστροφή στη θέση της κλήσης
§2.8 Υποστήριξη διαδικασιών στο υλικό του υπολογιστή

## Slide 42: Χρήση καταχωρητών
$a0 – $a3: ορίσματα (καταχωρητές 4 – 7)
$v0, $v1: τιμές αποτελέσματος (καταχωρητές 2 και 3)
$t0 – $t9: προσωρινοί (temporary)
  Μπορούν να γραφούν με νέες τιμές από τον καλούμενο
$s0 – $s7: αποθηκευμένοι (saved)
  Πρέπει να αποθηκευτούν/επαναφερθούν από τον καλούμενο
$sp: δείκτης στοίβας (stack pointer) (καταχ.29)
$ra: διεύθυνση επιστροφής (return address) (καταχ. 31)
$gp: καθολικός δείκτης (global pointer) για στατικά δεδομένα (καταχ. 28)
$fp: δείκτης πλαισίου (frame pointer) (καταχ.30)

## Slide 43: Εντολές κλήσης διαδικασίας
Κλήση διαδικασίας: jump and link
jal Procedure_Label
  Η δ/νση της επόμενης εντολής γράφεται στον $ra
  Άλμα στη διεύθυνση προορισμού
Επιστροφή από διαδικασία: jump register
jr $ra
  Αντιγράφει τον $ra στο μετρητή προγράμματος (Program Counter – PC)
  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για υπολογισμένα άλματα
    π.χ., για εντολές case/switch

## Slide 44: Παράδειγμα διαδικασίας φύλλου
Κώδικας C:
int leaf_example (int g, h, i, j) { int f; f = (g + h) - (i + j); return f; }
  Ορίσματα g, …, j στους $a0, …, $a3
  f στον $s0 (πρέπει να αποθηκευθεί ο $s0 στη στοίβα)
  Αποτέλεσμα στον $v0

## Slide 45: Παράδειγμα διαδικασίας φύλλου
Κώδικας MIPS:
leaf_example: I1 addi $sp, $sp, -4 I2 sw $s0, 0($sp) I3 add $t0, $a0, $a1 I4 add $t1, $a2, $a3 I5 sub $s0, $t0, $t1 I6 add $v0, $s0, $zero I7 lw $s0, 0($sp) I8 addi $sp, $sp, 4 I9 jr $ra
Αποθήκευση $s0 στη στοίβα
Σώμα διαδικασίας
Επαναφορά του $s0
Αποτέλεσμα
Επιστροφή

## Slide 46: Διαδικασίες μη φύλλα
Διαδικασίες που καλούν άλλες διαδικασίες
Για ένθετη (nested) κλήση, ο καλών πρέπει να αποθηκεύσει στη στοίβα:
  Τη διεύθυνση επιστροφής του
  Όποια ορίσματα και προσωρινές τιμές χρειάζονται μετά την κλήση
Επαναφορά από τη στοίβα μετά την κλήση

## Slide 47: Παράδειγμα διαδικασίας μη φύλλου
Κώδικας C:
int fact (int n) { if (n < 1) return 1; else return n * fact(n - 1); }
  Όρισμα n στον $a0
  Αποτέλεσμα στον $v0

## Slide 48: Παράδειγμα διαδικασίας μη φύλλου
Κώδικας MIPS:
fact: I1 addi $sp, $sp, -8 # adjust stack for 2 items I2 sw $ra, 4($sp) # save return address I3 sw $a0, 0($sp) # save argument I4 slti $t0, $a0, 1 # test for n < 1 I5 beq $t0, $zero, L1 I6 addi $v0, $zero, 1 # if so, result is 1 I7 addi $sp, $sp, 8 # pop 2 items from stack I8 jr $ra # and return L1: addi $a0, $a0, -1 # else decrement n I10 jal fact # recursive call I11 lw $a0, 0($sp) # restore original n I12 lw $ra, 4($sp) # and return address I13 addi $sp, $sp, 8 # pop 2 items from stack I14 mul $v0, $a0, $v0 # multiply to get result I15 jr $ra # and return

## Slide 49: Τοπικά δεδομένα στη στοίβα
Τοπικά δεδομένα δεσμεύονται από τον καλούμενο
  π.χ., οι αυτόματες μεταβλητές της C
Πλαίσιο διαδικασίας (procedure frame) ή εγγραφή ενεργοποίησης (activation record)
  Χρησιμοποιείται από μερικούς μεταγλωττιστές για το χειρισμό της αποθήκευσης της στοίβας

## Slide 50: Διάταξη της μνήμης
Κείμενο (Text): κώδικας του προγράμματος
Στατικά δεδομένα (Static data): καθολικές μεταβλητές
  π.χ., στατικές μεταβλητές της C, πίνακες σταθερών (constant arrays) και συμβολοσειρές (strings)
  Ο $gp παίρνει αρχική τιμή που επιτρέπει ±σχετικές αποστάσεις μέσα στο τμήμα αυτό
Δυναμικά δεδομένα: σωρός (heap)
  π.χ., malloc στη C, new στη Java
Στοίβα (stack): αυτόματη αποθήκευση

## Slide 51: Δεδομένα χαρακτήρων
Σύνολα χαρακτήρων σε κωδικοποίηση byte
  ASCII: 128 χαρακτήρες
    95 γραφικής αναπαράστασης, 33 ελέγχου
  Latin-1: 256 χαρακτήρες
    ASCII, +96 επιπλέον χαρακτήρες γραφικής αναπαράστασης
Unicode: σύνολο χαρακτήρων 32-bit
  Χρήστη σε Java, και σε wide characters της C++, …
  Τα περισσότερα αλφάβητα του κόσμου, και σύμβολα
  UTF-8, UTF-16: κωδικοποιήσεις μεταβλητού μήκους
§2.9 Επικοινωνία με τους ανθρώπους

## Slide 52: Λειτουργίες Byte / Ημιλέξης (Half Byte)
Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν λειτουργίες ανά bit
MIPS byte/halfword load/store
  Επέκταση προσήμου στα 32 bit στον rt
lb rt, offset(rs) lh rt, offset(rs)
  Επεξεργασία συμβολοσειρών (strings): συνήθης περίπτωση
lbu rt, offset(rs) lhu rt, offset(rs)
  Αποθήκευση (store) μόνο του δεξιότερου byte / ημιλέξης
sb rt, offset(rs) sh rt, offset(rs)

## Slide 53: Επέκταση Προσήμου
Επέκταση προσήμου: επανάληψη του προσήμου (αριστερότερο ψηφίο) στις αριστερές θέσεις της λέξης
  Σκοπός: σωστή αναπαράσταση αριθμού σε καταχωρητή
  Παράδειγμα: 1000 0000  1111…1111 1000 0000
Απρόσημοι αριθμοί: συμπλήρωση των θέσεων αριστερά με μηδενικά
  Παράδειγμα: 1000 0000  0000…0000 1000 0000
Τα C προγράμματα χρησιμοποιούν bytes για χαρακτήρες – δεν τα θεωρούν προσημασμένους ακεραίους
  Η εντολή lbu χρησιμοποιείται για φόρτωση χαρακτήρα (byte)

## Slide 54: Strings
Συμβολοσειρές ή αλφαριθμητικά (strings): Σύνολο (συνδυασμός) χαρακτήρων μεταβλητού μεγέθους
Αναπαραστάσεις
  Η 1η θέση είναι δεσμευμένη και δηλώνει το μήκος της σειράς (Java)
  Συνοδευτική μεταβλητή για δήλωση μήκους σειράς (όπως σε μία δομή)
  Χρήση δεσμευμένου χαρακτήρα στο τέλος της σειράς (χαρακτήρας null στη C)
    «Cal»  67 97 108 0 (ASCI)
    67 = C, 97 = a, 108 = l, 0 = null

## Slide 55: Παράδειγμα αντιγραφής string
Κώδικας C (απλοϊκός):
  Συμβολοσειρά (string) που τερματίζεται με μηδενικό χαρακτήρα (null char)
void strcpy (char x[], char y[]) { int i; i = 0; while ((x[i]=y[i])!='\0') i += 1;}
  Διευθύνσεις των x, y στον $a0, $a1
  Το i στον $s0

## Slide 56: Παράδειγμα αντιγραφής string
Κώδικας MIPS:
strcpy: addi $sp, $sp, -4 # adjust stack for 1 item sw $s0, 0($sp) # save $s0 add $s0, $zero, $zero # i = 0 L1: add $t1, $s0, $a1 # addr of y[i] in $t1 lbu $t2, 0($t1) # $t2 = y[i] add $t3, $s0, $a0 # addr of x[i] in $t3 sb $t2, 0($t3) # x[i] = y[i] beq $t2, $zero, L2 # exit loop if y[i] == 0 addi $s0, $s0, 1 # i = i + 1 j L1 # next iteration of loop L2: lw $s0, 0($sp) # restore saved $s0 addi $sp, $sp, 4 # pop 1 item from stack jr $ra # and return

## Slide 57: Σταθερές των 32 bit
0000 0000 0011 1101 0000 0000 0000 0000
Οι περισσότερες σταθερές είναι μικρές
  Ένα άμεσο πεδίο των 16 bit είναι αρκετό
Για τις περιστασιακές σταθερές των 32 bit
lui rt, constant (load upper immediate)
  Αντιγράφει τη σταθερά των 16 bit στα 16 αριστερά bit του rt
  Μηδενίζει τα δεξιά 16 bit του rt
lui $s0, 61
0000 0000 0111 1101 0000 1001 0000 0000
ori $s0, $s0, 2304

## Slide 58: Διευθυνσιοδότηση διακλαδώσεων
Οι εντολές διακλάδωσης (branch) καθορίζουν
  Opcode, δύο καταχωρητές, δ/νση προορισμού
Οι περισσότεροι προορισμοί διακλάδωσης είναι κοντά στην εντολή διακλάδωσης
  Προς τα εμπρός και προς τα πίσω
op
rs
rt
σταθερά ή διεύθυνση
6 bit
5 bit
5 bit
16 bit

## Slide 59: Διευθυνσιοδότηση διακλαδώσεων
Αν οι διευθύνσεις του προγράμματος έπρεπε να χωρέσουν στο πεδίο των 16 bits
  Μέγεθος άλματος <= 216 (64Κ) θέσεις – Μικρό εύρος άλματος
Εναλλακτική: Χρήση ενός καταχωρητή (32bits) ως βάση
  Καταχ.(32 bits) + πεδίο offset (16 bits)  αποτέλεσμα (32 bits)
  232 (4G) θέσεις μπορούν να διευθυνσιοδοτηθούν
  Επίσης, μπορεί χρησιμοποιηθεί και για beq, bne
Ποιος καταχωρητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ??
  Μετρητής προγράμματος – Program Counter (PC)

## Slide 60: Διευθυνσιοδότηση διακλαδώσεων
Οι εντολές διακλάδωσης (branch) καθορίζουν
  Opcode, δύο καταχωρητές, δ/νση προορισμού
Οι περισσότεροι προορισμοί διακλάδωσης είναι κοντά στην εντολή διακλάδωσης
  Προς τα εμπρός και προς τα πίσω
op
rs
rt
σταθερά ή διεύθυνση
6 bit
5 bit
5 bit
16 bit
Διευθυνσιοδότηση σχετική ως προς PC (PC-relative addressing)
  Διεύθυνση προορισμού = PC + offset × 4
  Ο PC είναι ήδη αυξημένος κατά 4

## Slide 61: Διευθυνσιοδότηση άλματος
Οι προορισμοί άλματος (για τις εντολές j και jal) μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στο τμήμα κειμένου (κώδικα)
  Κωδικοποίηση της πλήρους διεύθυνσης μέσα στην εντολή
op
address
6 bit
26 bit
Ψευδο-άμεση (Pseudo-Direct) διευθυνσιοδότηση άλματος
  Διεύθυνση προορισμού = PC31…28 : (address × 4)

## Slide 62: Παράδειγμα δ/νσης προορισμού
Κώδικας βρόχου από προηγούμενο παράδειγμα
  Υποθέστε ότι το Loop είναι στη θέση 80000
Loop: sll $t1, $s3, 2 | 80000 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 0
add $t1, $t1, $s6 | 80004 | 0 | 9 | 22 | 9 | 0 | 32
lw $t0, 0($t1) | 80008 | 35 | 9 | 8 | 0 |  | 
bne $t0, $s5, Exit | 80012 | 5 | 8 | 21 | 2 |  | 
addi $s3, $s3, 1 | 80016 | 8 | 19 | 19 | 1 |  | 
j Loop | 80020 | 2 | 20000 |  |  |  | 
Exit: … | 80024 |  |  |  |  |  | 

## Slide 63: Διακλάδωση πολύ μακριά
Αν ο προορισμός της διακλάδωσης είναι πολύ μακριά για να κωδικοποιηθεί στα 16 του πεδίου σχετικής απόστασης (offset), ο συμβολομεταφραστής ξαναγράφει τον κώδικα
Παράδειγμα
  beq $s0,$s1, L1
  ↓
  bne $s0,$s1, L2 j L1 L2: …

## Slide 64: Τρόποι διεθυνσιοδότησης (Addressing Modes)

## Slide 65: Πλάνες
Ισχυρή (ποπύπλοκη) εντολή  υψηλότερη απόδοση
  Απαιτούνται λιγότερες εντολές
  Αλλά οι σύνθετες εντολές είναι δύσκολο να υλοποιηθούν
    Μπορεί να καθυστερήσουν όλες τις εντολές, ακόμη και τις πιο απλές
  Οι μεταγλωττιστές είναι καλοί στο να παράγουν γρήγορο κώδικα με απλές εντολές
Χρήση κώδικα συμβολικής γλώσσας για υψηλή απόδοση
  Αλλά οι σύγχρονοι μεταγλωττιστές είναι καλύτεροι στο χειρισμό των σύγχρονων επεξεργαστών
  Περισσότερες γραμμές κώδικα  περισσότερα σφάλματα και μικρότερη παραγωγικότητα
§2.18 Πλάνες και παγίδες

## Slide 66: Πλάνες
Αναδρομική συμβατότητα (backward compatibility)  το σύνολο εντολών δεν αλλάζει
  Αλλά προστίθενται περισσότερες εντολές
σύνολο εντολών x86

## Slide 67: Παγίδες
Οι διαδοχικές λέξεις δε βρίσκονται σε διαδοχικές διευθύνσεις
  Αύξηση κατά 4, όχι κατά 1!
Διατήρηση ενός δείκτη (pointer) προς μια αυτόματη μεταβλητή μετά την επιστροφή της διαδικασίας
  π.χ., μεταβίβαση του δείκτη μέσω ενός ορίσματος
  Ο δείκτης γίνεται άκυρος μετά το «άδειασμα» της στοίβας για τη διαδικασία

## Slide 68: Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Σχεδιαστικές αρχές
  1. Η απλότητα ευνοεί την κανονικότητα
  2. Το μικρότερο είναι ταχύτερο
  3. Κάνε τη συνηθισμένη περίπτωση γρήγορη
  4. Η καλή σχεδίαση απαιτεί καλούς συμβιβασμούς
Επίπεδα λογισμικού/υλικού
  Μεταγλωττιστής, συμβολομεταφραστής, υλικό
MIPS: τυπική αρχιτεκτονική συνόλου εντολών RISC
  σύγκριση με x86
§2.19 Συμπερασματικές παρατηρήσεις

## Slide 69: Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Μέτρηση εκτελέσεων εντολών MIPS σε μετροπρογράμματα
  Κάντε τη συνηθισμένη περίπτωση γρήγορη
  Κάντε συμβιβασμούς
Κατηγορία εντολής | Παραδείγματα MIPS | SPEC2006 Int | SPEC2006 FP
Αριθμητικές | add, sub, addi | 16% | 48%
Μεταφοράς δεδομένων | lw, sw, lb, lbu, lh, lhu, sb, lui | 35% | 36%
Λογικές | and, or, nor, andi, ori, sll, srl | 12% | 4%
Διακλάδωσης υπό συνθήκη | beq, bne, slt, slti, sltiu | 34% | 8%
Άλματος | j, jr, jal | 2% | 0%