## Slide 1: Συγχροσύστημα εναλλασσομένου

## Slide 2: . Ο σερβοκινητήρας προσδίδει μεγάλη ροπή στο φορτίο. . Eχει πολύ μικρή ροπή αδράνειας. . Στους σερβομηχανισμούς Εναλλασσόμενου Ρεύματος χρησιμοποιείται ο επαγωγικός κινητήρας δυο φάσεων και έχει ουσιαστικά δύο τυλίγματα. . Ο κινητήρας αυτός έχει μικρή διάμετρο σε σχέση με το μήκος του ώστε να έχει μικρή ροπή αδράνειας και να προσφέρει έτσι στο φορτίο ικανοποιητική επιτάχυνση. . Ο διφασικός επαγωγικός κινητήρας ανταποκρίνεται αμέσως και είναι πολύ αξιόπιστος. . Ο στάτορας του διφασικού κινητήρα αποτελείται από δύο τυλίγματα (κάθετα μεταξύ τους). . Η ταχύτητα του διφασικού κινητήρα είναι κατάτι μικρότερη της σύγχρονης ταχύτητας

## Slide 3: Ο κινητήρας αναπτύσσει στον άξονα του ροπή ανάλογη με το πλάτος της εφαρμοσμένης τάσης στο τύλιγμα ελέγχου. Η πολικότητα της τάσης ελέγχου καθορίζει και την φορά περιστροφής ( φορά της ροπής αλλάζει όταν η φάση της τάσης ελέγχου αλλάζει κατά 1800). Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ροπή έχει συνιστώσα σταθερής φοράς, αν και όλα τα σήματα στο σερβομηχανισμό είναι εναλλασσόμενα. Για συγκεκριμένο σήμα ελέγχου η ροπή ελαττώνεται με την αύξηση της ταχύτητας, όπως φαίνεται και στο σχήμα της καμπύλης Ροπής –Τάσης Ελέγχου.

## Slide 4
Επειδή η τάση αναφοράς είναι σταθερή, η ροπή στρέψης Τ και η γωνιακή ταχύτητα ω είναι συναρτήσεις της τάσης ελέγχου Εc(t). H παραγόμενη ροπή Τ είναι συνάρτηση της τάσης ελέγχου και της γωνιακής ταχύτητας, έχουμε δηλαδή Τ=Τ(Εc,ω).

## Slide 5
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ροπή ελαττώνεται όταν η διαφορά φάσεως μεταξύ της τάσεως ελέγχου και της πηγής αναφοράς αποκλίνει των 900 και γίνεται μηδέν όταν η διαφορά φάσεως γίνει 00 η 1800 .
.

## Slide 10
Το ταχύμετρο ε.ρ. μοιάζει με τον διφασικό επαγωγικό κινητήρα, αλλά διεγείρεται στο άλλο τύλιγμα έχει τη συχνότητα της πηγής αναφοράς και πλάτος ανάλογο της ταχύτητας του κινητήρα.

## Slide 12
Για τον υπολογισμό της διαφοράς της γωνιακής θέσης των δύο αξόνων (εισόδου και εξόδου ) χρησιμοποιούμε συγχρομετασχηματιστή.
eout=(Emcosθ)sinωt , Em το μέγιστο πλάτος,
θ την γωνιακή θέση

## Slide 13
Δομικό διάγραμμα κλειστού συστήματος ελέγχου θέσης