## Slide 1
Δυναμικά μοντέλα μέσης τιμής –
DC/DC μετατροπείς
Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης
Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

## Slide 2: Τύποι μετατροπέων ισχύος
Οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος είναι συσκευές οι οποίες μετατρέπουν ac σε dc ισχύ και αντίστροφα ή αλλάζουν το πλάτος ή τη συχνότητα μιας τάσης ή ενός ρεύματος.
ac/dc
dc/dc
ac/ac

## Slide 3: Τύποι μετατροπέων ισχύος
Οι μετατροπείς ισχύος αποτελούν απαραίτητες μονάδες στα μοντέρνα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μονάδων αποθήκευσης και φορτίων στο δίκτυο
ac/dc μετατροπείς: ανορθωτές,
αντιστροφείς
dc/dc μετατροπείς:
  ανύψωσης τάσης (boost converter)
  υποβιβασμού τάσης (buck converter)
  ανύψωσης/υποβιβασμού τάσης (buck-boost converter)

## Slide 4: Ανάγκη για δυναμικό μοντέλο
Ανάγκη για σχεδιασμό κατάλληλου νόμου ελέγχου →
Πώς θα επιλέξουμε τον κατάλληλο ελεγκτή ή τα κατάλληλα κέρδη ενός τυπικού ελεγκτή (πχ. ΡΙ ελεγκτή)?
Πως μπορούμε να ελέγξουμε την τάση/ρεύμα εξόδου ενός μετατροπέα?
Μέσω των διακοπτικών στοιχείων → μεταβάλλοντας τον λόγο κατάτμησης
Χρειαζόμαστε ένα μαθηματικό μοντέλο που να περιγράφει τη δυναμική συμπεριφορά των μετατροπέων ισχύος

## Slide 5: Παράδειγμα: DC/DC boost μετατροπέας
switch
duty ratio
pulse width modulation (PWM)

## Slide 6: Διακοπτικό μοντέλο DC/DC boost μετατροπέα
Χρησιμοποιώντας νόμους του Kirchhoff:

## Slide 7
διακοπτικό μοντέλο:
διάνυσμα κατάστασης:
μεταβλητή ελέγχου:
Μη γραμμικό διακοπτικό μοντέλο:
Διακοπτικό μοντέλο DC/DC boost μετατροπέα

## Slide 8: Μοντέλο μέσης τιμής
Ας θεωρήσουμε το διακοπτικό μη γραμμικό σύστημα μιας εισόδου-μιας εξόδου:
διακοπτικό μοντέλο μοντέλο συνεχούς χρόνου
Σκοπός ελέγχου: σταθεροποίηση της τάσης v ή του ρεύματος i σε μια σταθερή (μέση) τιμή
i
t
u=1
u=1
u=0
u=0
T
v
t
u=1
u=1
u=0
u=0
T

## Slide 9: Μοντέλο μέσης τιμής
Γράφοντας τη διαφορική εξίσωση ως ολοκληρωτική εξίσωση:
Τη στιγμή
Τη στιγμή
Συνδυάζοντας τις παραπάνω εξισώσεις:

## Slide 10: Μοντέλο μέσης τιμής
Παίρνοντας το όριο και έστω ότι το λαμβάνει τη γενική τιμή
(Γιατί?)
Όμως ισχύει:

## Slide 11: Βοηθητική θεωρία
L’Hopital’s rule:
Leibniz integral rule:

## Slide 12: Από το διακοπτικό μοντέλο στο μοντέλο συνεχούς χρόνου μέσης τιμής
Διακοπτικό μοντέλο:
Μοντέλο συνεχούς χρόνου:
Το μοντέλο συνεχούς χρόνου έχει ακριβώς την ίδια μορφή με το διακοπτικό μοντέλου όπου αντικαθιστούμε τη διακριτή είσοδο με την είσοδο συνεχούς χρόνου
DC/DC boost μετατροπέας:
Το ίδιο ισχύει για οποιονδήποτε διακοπτικό μετατροπέα αντίστοιχης μορφής!

## Slide 13: 2ο Παράδειγμα: DC/DC buck-boost μετατροπέας
Υπολογίστε το δυναμικό μοντέλο συνεχούς χρόνου του DC/DC μετατροπέα ανύψωσης/υποβιβασμού τάσης (buck-boost converter)

## Slide 14: Μοντέλο μικρού σήματος για DC/DC boost μετατροπέα
μοντέλο μικρού σήματος
Σημείο ισορροπίας:
γραμμικοποίηση γύρω από το σημείο ισορροπίας ve=vref
Σκοπός ελέγχου: σταθεροποίηση τάσης v στην τιμή vref

## Slide 15: Μοντέλο μικρού σήματος για DC/DC boost μετατροπέα
Μοντέλο μικρού σήματος:
Σχεδιασμός ελεγκτή: τοποθέτησης πόλων, PI ελεγκτής

## Slide 16: Σχεδιασμός PI ελεγκτή
Υπολογισμός συνάρτησης μεταφοράς:
G(s)
PI
0
-
ανάλυση ευστάθειας:
γεωμετρικός τόπος ριζών
Σκοπός ελέγχου: σταθεροποίηση τάσης v στην τιμή vref

## Slide 17: Πειραματικά αποτελέσματα

## Slide 18: 2ο Παράδειγμα: DC/DC buck-boost μετατροπέας
Υπολογίστε το μοντέλο μικρού σήματος για τον DC/DC μετατροπέα ανύψωσης/υποβιβασμού τάσης (buck-boost converter) για ve=vref
Σχεδιάστε PI ελεγκτή με εγγυημένη ευστάθεια κλειστού βρόχου

## Slide 19: Μοντελοποίηση συστημάτων με πολλούς μετατροπείς ισχύος
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για τη μοντελοποίηση του καθενός μετατροπέα ξεχωριστά
Εφαρμόζουμε νόμους Kirchhoff για τη διασύνδεση τους
Ομοίως για τα φορτία
Περιπτώσεις μη γραμμικών φορτίων → πχ. φορτίο σταθερής ισχύος → πιθανό πρόβλημα αστάθειας (Γιατί?)

## Slide 20: Μη γραμμική δυναμική συμπεριφορά DC/DC boost μετατροπέα
Ο ΡΙ ελεγκτής σταθεροποίησης τάσης εγγυάται τοπική ευστάθεια γύρω από το σημείο ισορροπίας (για δεδομένο γραμμικό φορτίο .
Όμως το δυναμικό μοντέλο του μετατροπέα είναι μη γραμμικό!
Θα μελετήσουμε τη συμπεριφορά του συστήματος DC/DC boost μετατροπέα για:
σταθεροποίηση τάσης εξόδου
σταθεροποίηση ρεύματος εισόδου

## Slide 21: Μη γραμμική δυναμική συμπεριφορά DC/DC boost μετατροπέα
Σταθεροποίηση τάσης εξόδου :
Εξαγωγή zero dynamics: Παραγωγίζοντας τη δυναμική εξίσωση τάσης και αντικαθιστώντας την εξίσωση του ρεύματος, οδηγούμαστε στη διαφορική εξίσωση:
Τα zero dynamics του συστήματος περιγράφουν τη σχέση εισόδου-εξόδου όταν θεωρήσουμε ότι και .

## Slide 22: Μη γραμμική δυναμική συμπεριφορά DC/DC boost μετατροπέα
zero dynamics:
Τα σημεία ισορροπίας είναι δύο:
i) και ii) (έχει φυσική σημασία)
Λαμβάνοντας το φασικό διάγραμμα:
Παρατηρούμε ότι το επιθυμητό σημείο ισορροπίας είναι ασταθές! → σύστημα μη ελάχιστης φάσης

## Slide 23: Μη γραμμική δυναμική συμπεριφορά DC/DC boost μετατροπέα
Σταθεροποίηση ρεύματος εισόδου :
Εξαγωγή zero dynamics:
Για σταθεροποίηση στην τιμή :
το οποίο οδηγεί στα σημεία ισορροπίας:
i) , ii) και iii)

## Slide 24: Μη γραμμική δυναμική συμπεριφορά DC/DC boost μετατροπέα
Από τα 3 σημεία ισορροπίας, αυτό που έχει φυσική σημασία είναι το δεδομένου ότι (ανύψωση τάσης).
Το φασικό διάγραμμα γίνεται:
όπου παρατηρείται ότι το σημείο ισορροπίας είναι ευσταθές → σύστημα ελάχιστης φάσης

## Slide 25: Έλεγχος DC/DC boost μετατροπέα διαμέσου του ρεύματος εισόδου
Από την προηγούμενη ανάλυση, γίνεται κατανοητό ότι είναι προτιμότερο να ελέγξουμε το ρεύμα εισόδου του μετατροπέα για την εγγύηση ευστάθειας του μη γραμμικού συστήματος.
Ωστόσο, συνήθως επιθυμούμε σταθεροποίησης τάσης εξόδου (ή λειτουργία MPPT για φωτοβολταϊκά)
Σειριακός ελεγκτής
PI Ελεγκτής
PI Ελεγκτής

## Slide 26: Σχεδιασμός ελέγχου ρεύματος (εσωτερικού βρόχου)
Έστω το αυτόνομο Φ/Β σύστημα που φαίνεται παρακάτω:
Η δυναμική εξίσωση που περιγράφει τη δυναμική συμπεριφορά του ρεύματος του Φ/Β συστήματος είναι
Εισάγωντας τη νέα μεταβλητή ελέγχου:
Η διαφορική εξίσωση του ρεύματος γίνεται:

## Slide 27: Σχεδιασμός ελέγχου ρεύματος (εσωτερικού βρόχου)
Παίρνοντας μετασχηματισμό Laplace, καταλήγουμε στο σύστημα:
Σχεδιάζουμε PI ελεγκτή σταθεροποίησης ρεύματος ως εξής:
Αντικαθιστώντας στην πιο πάνω σχέση και κάνοντας πράξεις, καταλήγουμε στο σύστημα κλειστού βρόχου:
Επιλέγοντας τα κέρδη των ελεγκτών ως
και
όπου είναι η επιθυμητή σταθερά χρόνου.

## Slide 28: Σχεδιασμός ελέγχου ρεύματος (εσωτερικού βρόχου)
Τότε το σύστημα κλειστού βρόχου γίνεται
Επομένως η πραγματική είσοδος ελέγχου είναι το το οποίο παίρνει τη μορφή στο πεδίο του χρόνου:

## Slide 29: Σχεδιασμός εξωτερικού ελέγχου
1η περίπτωση: Maximum Power Point Tracking (MPPT) για Φ/Β σύστημα
Για την εύρεση της κατάλληλης τιμής αναφοράς του ρεύματος ΙPV που θα οδηγήσει το Φ/Β σύστημα στο MPP μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη μέθοδο Διαταραχής και Παρατήρησης (Perturb and Observe Method, P&O).
Η μέθοδος P&O μεταβάλλει περιοδικά (αυξάνοντας ή ελαττώνοντας) το ρεύμα του φωτοβολταϊκου πλαισίου και συγκρίνει στη συνέχεια την παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ με αυτήν της προηγούμενης περιόδου. Εάν με την μεταβολή του ρεύματος η παρεχόμενη ισχύς αυξήθηκε, η μέθοδος συνεχίζει να μεταβάλλει το ρεύμα κατά προς την ίδια κατεύθυνση. Διαφορετικά η μέθοδος μεταβάλλει το ρεύμα προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά . Στην επόμενη περίοδο επαναλαμβάνεται ο ίδιος αλγόριθμος.

## Slide 30: Σχεδιασμός εξωτερικού ελέγχου

## Slide 31: Σχεδιασμός εξωτερικού ελέγχου
2η περίπτωση: Σταθεροποίηση τάσης εξόδου/φορτίου (πχ. περίπτωση τροφοδοσίας του μετατροπέα-φορτίου από μπαταρία)
Χρησιμοποιώντας μικρή σταθερά χρόνου στον εσωτερικό βρόχο ελέγχου ρεύματος, το ρεύμα σταθεροποιείται γρήγορα στο . Υπό αυτή την προϋπόθεση, και αγνοώντας την μικρή αντίσταση της επαγωγής, η δυναμική εξίσωση τάσης εξόδου του μετατροπέα γίνεται:
Ορίζοντας τώρα σαν νέα είσοδο ελέγχου
Η δυναμική εξίσωση της τάσης εξόδου γίνεται

## Slide 32: Σχεδιασμός εξωτερικού ελέγχου
Παίρνοντας μετασχηματισμό Laplace, καταλήγουμε στο σύστημα:
Σχεδιάζουμε PI ελεγκτή σταθεροποίησης ρεύματος ως εξής:
Αντικαθιστώντας στην πιο πάνω σχέση και κάνοντας πράξεις, καταλήγουμε στο σύστημα κλειστού βρόχου:
Επιλέγοντας τα κέρδη των ελεγκτών ως
και
όπου είναι η επιθυμητή σταθερά χρόνου.

## Slide 33: Σχεδιασμός εξωτερικού ελέγχου
Για να επιβεβαιώσουμε την υπόθεση ότι ο εσωτερικός βρόχος ελέγχου σταθεροποιεί το ρεύμα αρκετά γρηγορότερα από τον εξωτερικό βρόχο τάσης, πρέπει να ισχύει (τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερη σταθερά χρόνου)
Τότε το σύστημα κλειστού βρόχου γίνεται
Επομένως η είσοδος ελέγχου για τον ελεγκτή ρεύματος είναι το το οποίο παίρνει τη μορφή στο πεδίο του χρόνου:

## Slide 34: Άσκηση για το σπίτι
Με βάση το δυναμικό μοντέλο του DC/DC buck-boost converter ή του DC/DC buck converter, σχεδιάστε εσωτερικό έλεγχο ρεύματος και εξωτερικό έλεγχο τάσης.