## Slide 1
Επικοινωνίες Πρόσβασης
Ευρυζωνικές Γραμμές Ισχύος
(Broadband Power Line – BPL)
Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Στυλιανάκης
Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Notes: 1

## Slide 2: Όροι
Broadband Power Lines – BPL
Power Line Communications - PLC

## Slide 3: Η Βασική Αρχή Λειτουργίας
Συσκευή 1
Συσκευή 2
Μόντεμ PLC 1
Μόντεμ PLC 2
Διεπαφή Συσκευών
Διεπαφή PLC
Δίκτυο Ισχύος

## Slide 4: Χαρακτηριστικά
Δυνατότητα παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης παντού
Συμμετρικοί ρυθμοί
Πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος ενός κτηρίου με απλή ηλεκτρική πρίζα (indoor BPL)
Συνδυασμός με αυτοματισμούς κτηρίων και έξυπνα δίκτυα
Λύση ανάγκης σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών
Σχετικά ακατάλληλο για ταχεία μετάδοση δεδομένων και περιορισμένες προοπτικές βελτίωσης. Οι γραμμές ισχύος αποτελούν δυσμενές περιβάλλον
Εκπομπή ραδιο-παρεμβολών (Radio Frequency Interference - RFI)

## Slide 5: Σύγκριση Κόστους Παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

## Slide 6: Αρχιτεκτονική της Πρόσβασης BPL
Οπισθόζευξη
Σημείο
Οπισθόζευξης
Γραμμές Μέσης Ισχύος
Γραμμές Χαμηλής
Ισχύος
Συζεύκτης
Γέφυρα
Ασύρματη Ζεύξη
Ίντερνετ
VoIP

## Slide 7: Δίκτυο Πρόσβασης BPL Μέσης Τάσης
Δίκτυο Δεδομένων
Κάλυψη BΡL χωρίς επαναλήπτες 1-2Km
Επαναλήπτης
Μετασχηματιστής HV/MV
Επαναλήπτης BΡL
Υπόγεια Παροχή Ισχύος
Κεφαλή ΒΡL
Σημείο Πρόσβασης WiFi
Δίκτυο HV
Μετασχηματιστής HV

## Slide 8: Δίκτυο Πρόσβασης BPL Χαμηλής Τάσης
Δίκτυο Δεδομένων
Κεφαλή BPL
Κατοικίες
HV-MV
HV-MV
LV
LV
HV
Κατοικίες με Μόντεμ BPL
Επαναλήπτης
Κάλυψη BPL Μέσης Τάσης χωρίς Επαναλήπτη 300m
BPL

## Slide 9: Υβριδική Λύση BPL-Ασύρματη Πρόσβαση
Εξαγωγή BΡL
Επαναλήπτης
BΡL
BΡL
Έγχυση
BΡL
MV
Δίκτυο Δεδομένων
Ασύρματη πρόσβαση

## Slide 10: Πολυδιαδρομικό (multipath) Μοντέλο Phillips και Zimmerman
Όπου d1 και τ1 το μήκος και η καθυστέρηση των N σχετικών διαδρομών μετάδοσης,
g είναι ο συντελεστής βαρύτητας για τη διαδρομή i και τα {α0,α1,k} είναι παράμετροι του μοντέλου που πρέπει να ρυθμιστούν.
Ο εκθέτης k έχει τυπικές τιμές που κυμαίνονται από 0.5 ως 1
O αριθμός των διαδρομών είναι γενικά στο διάστημα 5-50.
φάσμα συχνοτήτων απο 500 kHz έως 30 MHz
Ισχύει για BPL κανάλια τόσο εσωτερικού, όσο και εξωτερικού χώρου.

## Slide 11: Επιδερμικό Φαινόμενο
Μείωση της πυκνότητας ρεύματος στο εσωτερικό ενός αγωγού ως συνάρτηση του επιδερμικού βάθους δ
S: Πυκνότητα ρεύματος στο εσωτερικό του αγωγού
S0: Πυκνότητα ρεύματος στην επιφάνεια του αγωγού

## Slide 12: Άλλα Προβλήματα
Σήματα χαμηλής ισχύος
  Μέγιστα επίπεδα εκπομπής καθορίζονται από τις αρχές
  Δεν πρέπει να εμπλέκεται με άλλες εκπομπές
Υψηλή απόσβεση
Διαλείψεις επιλεκτικές ως προς τη συχνότητα
Παρεμβολές
Κρουστικός Θόρυβος
Κρυμμένοι κόμβοι

## Slide 13: Θόρυβος σε PLC από Στεγνωτή Μαλλιών

## Slide 14: PLC Στενής Ζώνης
Μικρότερο εύρος ζώνης, χαμηλότερες συχνότητες
Φθηνό
Χαμηλότεροι ρυθμοί
Χρησιμοποιείται επί έτη για εφαρμογές ελέγχου
CEBus
LONworks
PLC4Trucks

## Slide 15: PLC Στενής Ζώνης
Αυτοματισμός κατανομής
  Έξυπνο δίκτυο
  Έλεγχος και παρακολούθηση πόρων
  Διαχείριση φορτίου
  AMR
  Τηλεπαρακολούθηση

## Slide 16: Ευρυζωνικό PLC Εντός Οικίας (In-Home)
Οι αλγόριθμοι επιτρέπουν μεγαλύτερους ρυθμούς
2000 HomePlug 1.1
  -Έως 14 Mbps μικτός ρυθμός, 8 Mbps μετά την κωδικοποίηση
  -Έως 6 Mbps διεκπεραίωση TCP/IP
2005 Panasonic ιδιοκτησιακό (proprietary) – video xfer
2006 HomePlug AV
  -Έως 200 Mbps μικτός, 150 Mbps μετά την κωδικοποίηση

## Slide 17: Ευρυζωνικό PLC Πρόσβασης
Μεγαλύτερη διάρκεια κρουστικής απόκρισης (κυκλικό πρόθεμα στην OFDM)
Μακρύτερες, ευθείες γραμμές προκαλούν υψηλότερες εκπομπές και παρεμβολές
Χρησιμοποιούνται παρόμοιες τεχνικές με το Εντός Οικίας (in-home PLC PHY) κατόπιν τροποποιήσεων
Τα PLC δίκτυα πρόσβασης είναι κοινά

## Slide 18: Ευρυζωνικό PLC Πρόσβασης
Πρότυπα
  -UPA
  -IEEE p1901
  -OPERA
Αβεβαιότητες
  -Οι κανόνες EMC ποικίλουν ή δεν είναι κάν καθιερωμένοι σε αρκετές χώρες
  -Ανταγωνισμός από ραδιο-ερασιτέχνες
  -FCC, CISPR

## Slide 19: Συνύπαρξη
Τα PLC εντός οικίας και τα ευρυζωνικά PLC λειτουργούν στις ίδιες ζώνες
Υπάρχει κίνδυνος αλληλο-αναίρεσης
Προσπάθειες προτυποποίησης
  -CENELEC
  -IEEE p1901
  -OPERA

## Slide 20
Τέλος Ενότητας

## Slide 21
Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Notes: 21

## Slide 22
Σημειώματα

## Slide 23
Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.
Notes: 23

## Slide 24
Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιον Πατρών, Βασίλης Στυλιανάκης. «Επικοινωνίες Πρόσβασης. Ευρυζωνικές Γραμμές Ισχύος (Broadband Power Line – BPL)». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=EE901
Notes: 24

## Slide 25
Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.
[1] http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Notes: 25

## Slide 26
Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.
Notes: 26

## Slide 27
Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Διαφάνεια 5: http://globaltechconsultants.org/sites/default/files/photos/powerline.jpg
Notes: 27