## Slide 1
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

## Slide 2
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

## Slide 3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## Slide 4
ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι γραμμές διαστάσεων και οι βοηθητικές τους σχεδιάζονται ως λεπτές συνεχείς γραμμές
Οι βοηθητικές γραμμές διαστάσεων πρέπει να σχεδιάζονται κάθετα ως προς το στοιχείο που διαστασιολογείται. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα πρέπει οι βοηθητικές τουλάχιστον να είναι παράλληλες μεταξύ τους
Οι γραμμές διαστάσεων δεν πρέπει να τέμνονται με τις βοηθητικές γραμμές διαστάσεων, εκτός αν είναι αναπόφευκτο
Μία αξονική γραμμή ή μία γραμμή του περιγράμματος ενός αντικειμένου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως γραμμές διαστάσεων. Ιδίως, όμως, οι αξονικές μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικές γραμμές διαστάσεων

## Slide 5
ΤΟ ΒΕΛΑΚΙ
d: Το μεγαλύτερο πάχος της χρησιμοποιούμενης ομάδας γραμμών

## Slide 6
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Συχνότερη χρήση: αριθμός πάνω από γραμμή διάστασης
Όταν διαστασιολογούμε μικρά τμήματα, συνηθίζεται η γραμμή διάστασης να μπαίνει έξω από τις βοηθητικές

## Slide 7
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ

## Slide 8
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΞΩΝ (με βάση την ακτίνα)

## Slide 9
ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Χρησιμοποιείται σχετικά σπάνια ως μοναδική διάταξη διαστάσεων
Συσσώρευση ανοχών μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην κατασκευή
Όταν η ακρίβεια δεν παίζει μεγάλο ρόλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αλυσιδωτή διάτξη διαστάσεων
Ανοχή (tolerance) είναι η ποσότητα κατά την οποία επιτρέπεται να μεταβληθεί μια μέτρηση, χωρίς να υπάρξουν συνέπειες για το προϊόν. Η ανοχή δείχνει πόσο μεγαλύτερο ή μικρότερο μπορεί να είναι ένα εξάρτημα από μια δεδομένη διάσταση.

## Slide 10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Χρησιμοποιείται όταν μια σειρά διαστάσεων έχουν κάποιο στοιχείο ως κοινή βάση αναφοράς

## Slide 11
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο συνδυασμός αλυσιδωτής και παράλληλης διάταξης είναι ο συνηθέστερος τρόπος αναγραφής διαστάσεων στο μηχανολογικό σχέδιο

## Slide 12
ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΨΕΩΝ

## Slide 13
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Κάθε αντικείμενο έχει τρεις διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος/ μήκος, πλάτος, πάχος)
Ως προβολή ορίζεται η αναπαράσταση του αντικειμένου σε ένα επίπεδο δύο διαστάσεων
Οι προβολές ενός αντικειμένου πρέπει να αναπαριστούν το τρισδιάστατο αντικείμενο με πληρότητα, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις λεπτομέρειές του στο δισδιάστατο επίπεδο
Μία προβολή μπορεί να δημιουργηθεί βλέποντας το αντικείμενο από το σημείο θέασης (ή προβολής) και εντοπίζοντας τη σωστή αλληλουχία των σημείων τομής μεταξύ της περιοχής θέασης και του επιπέδου, στο οποίο προβάλλεται το αντικείμενο
Μια προβολή ονομάζεται ορθή όταν το σημείο προβολής θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε άπειρη απόσταση, έτσι ώστε οι ακτίνες προβολής να είναι παράλληλες μεταξύ τους και να τέμνουν κάθετα το επίπεδο προβολής

## Slide 14
ΠΡΟΟΨΗ
Ως πρόοψη ορίζεται η αναπαράσταση του αντικειμένου που προκύπτει ως ορθή προβολή στο κατακόρυφο επίπεδο όταν κοιτάζουμε το αντικείμενο από την μπροστινή του επιφάνεια
Συνηθίζεται η τοποθέτηση του αντικειμένου να γίνεται έτσι, ώστε η θέαση από την μπροστινή πλευρά να δίνει τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες για το αντικείμενο

## Slide 15
ΚΑΤΟΨΗ
Ως κάτοψη ορίζεται η αναπαράσταση του αντικειμένου που προκύπτει ως ορθή προβολή στο οριζόντιο επίπεδο όταν κοιτάζουμε το αντικείμενο από επάνω

## Slide 16
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ
Ως πλάγια όψη ορίζεται η αναπαράσταση του αντικειμένου που προκύπτει ως ορθή προβολή στο πλάγιο προβολικό επίπεδο όταν κοιτάζουμε το αντικείμενο είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή του πλευρά. Υπάρχει αριστερή πλάγια όψη και δεξιά πλάγια όψη, αφού τα αντικείμενα έχουν δύο πλάγιες πλευρές

## Slide 17
V
45
100
57
28
57

## Slide 18
V
100
45
25
65
40
30
45
Φ15
22