## Slide 1
Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ)
Life Cycle Analysis (LCA)
Δημήτριος Λαδάκης
Χημικός μηχανικός, Μεταδιδακτορικός ερευνητής
email: Ladakisdimitris@gmail.com, d.ladakis@aua.gr

## Slide 2
Καθορισμός και οριοθέτηση συστήματος
χρήση
Ανακύκλωση υλικών
Ανακύκλωση (μηχανική, χημική)
Ανάκτηση ενέργειας (καύση)
Κομποστοποίηση
Άλλες EoL επιλογές
Κατασκευή τελικού προϊόντος
Διαμόρφωση τελικού προϊόντος (π.χ. δημιουργία πλαστικού μπουκαλιού)
Διύλιση
Διαχωρισμός της πρώτης ύλης σε διαφορετικά κλάσματα.
(π.χ. θερμική επεξεργασία, υδρόλυση, κλασμάτωση)
Μετατροπή
Χημική ή βιοχημική μετατροπή της πρώτης ύλης σε διαφορετικά προϊόντα
Καθαρισμός & μορφοποίηση
Διαχωρισμός και καθαρισμός προϊόντος. Τελικές διεργασίες παραγωγής (π.χ. πολυμερισμός)
Χημικές ουσίες (π.χ. διαλύτες, αλκαλικά διαλύματα)
Ενέργεια
Νερό
Παραγωγή πρώτης ύλης
Βιομάζα (καλλιεργούμενη πρώτη ύλη, αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα, αστικά υπολείμματα )
Ορυκτά (Καύσιμα, υλικά εξόρυξης )
Εδαφοβελτιωτικό
κομπόστ
Παρά-προϊόντα
Απόβλητα
Κυκλική οικονομία

## Slide 3
Παραγωγή βιο-πολυμερούς
Poly-ButyleneSuccinate PBS

## Slide 4
Παραγωγή βιο-πολυμερούς
Succinic acid

## Slide 5
Ισοζύγια μάζας και ενέργειας των διεργασιών
Προσομοίωση με υπολογιστικά εργαλεία (UniSim Design-Honeywell, Aspen Plus).
Δυνατότητα υπολογισμού ισοζυγίων μάζας και ενέργειας με ακρίβεια
Διαθέτουν βιβλιοθήκες δεδομένων για πολλές χημικές ουσίες και ενώσεις
Ικανότητα επίλυσης μαθηματικών μοντέλων και βελτιστοποίησης
Προτυποποίηση αποτελεσμάτων

## Slide 6
Παραγωγή βιο-πολυμερούς
Succinic acid

## Slide 7
Παραγωγή βιο-πολυμερούς
Succinic acid

## Slide 8
Παραγωγή βιο-πολυμερούς
PBS

## Slide 9
1,4-Butylene (BDO) production

## Slide 12
Poly-ButyleneSuccinate PBS production Polymerization stage

## Slide 14
Succinic acid production GaBi software

## Slide 15
Chart: Global Warming Potential (kg CO2-eq/kg product)
| GPPS | Glucose | CS | SBP | BOPP | Glucose | CS | SBP | PBS | PLA
Global Warming Potential (GWP 100 years) | 2.78 | -0.244 | 0.25435 | 2.35 | 2 | 0.946 | 1.038 | 2.25
Chart: Abiotic depletion (MJ/kg product)
| GPPS | Glucose | CS | SBP | BOPP | Glucose | CS | SBP | PBS | PLA
Abiotic Depletion (ADP fossil) | 84.8 | 31.3 | 20.2918 | 24.8 | 66.6 | 42.1 | 34.2957 | 38.8
Chart: Acidification potential (g SO2-eq/kg product)
| GPPS | Glucose | CS | SBP | BOPP | Glucose | CS | SBP | PBS | PLA
Acidification Potential (AP) | 3.88 | 19.7 | 17.3268 | 10.2 | 6.23 | 11.8 | 10.3979 | 7.03
Chart: Eutrophication potential (g PO4-eq/kg product)
| GPPS | Glucose | CS | SBP | BOPP | Glucose | CS | SBP | PBS | PLA
Acidification Potential (AP) | 0.462 | 10.2 | 7.6849 | 2.21 | 0.744 | 4.63 | 3.3229 | 0.585
Chart: Human toxicity potential (kg DCB-eq/kg product)
| GPPS | Glucose | CS | SBP | BOPP | Glucose | CS | SBP | PBS | PLA
Human Toxicity Potential (HTP) | 0.115 | 0.182 | 0.22722 | 0.0992 | 0.0092 | 0.103 | 0.121 | 0.0614

## Slide 16: GWP of the most common GHGs
GHG | Chemical formula | GWP100 (kg-CO2 equivalent)
Carbon dioxide | CO2 | 1
Methane | CH4 | 25
Nitrous oxide | N2O | 298
CFC-11 | CCl2F | 4750
CFC-12 | CCl2F2 | 10900
CFC-13 | CClF3 | 14400
Carbon tetrachloride | CCl4 | 1400
Methyl bromide | CH3Br | 5
Methyl chloroform | CH3CCl3 | 146
HFC-23 | CHF3 | 14800
HFC-32 | CH2F2 | 675
Sulfur hexafluoride | SF6 | 22800
Nitrogen trifluoride | NF3 | 17200
PFC-14 | CF4 | 7390
PFC-116 | C2F6 | 12200
Dimethylether | CH3OCH3 | 1
Methylene chloride | CH2Cl2 | 8.7
Methyl chloride | CH3Cl | 13
The carbon footprint, also called carbon profile, is calculated by using environmental indicators, such as the GWP. The latter, according to the IPCC, relates the contribution of a greenhouse gas to the climate change regarding a fixed time period (i.e. GWP100 refers to the 100 years)

## Slide 17: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Αιολική ενέργεια) Ανάλυση κύκλου ζωής αιολικής ενέργεια (Wind turbine LCA)
https://www.wind-energy-the-facts.org/lca-in-wind-energy.html

## Slide 18: Ανάλυση κύκλου ζωής αιολικής ενέργεια (Wind turbine LCA)
Τα LCA της αιολικής ενέργειας συνήθως χωρίζονται σε πέντε φάσεις:
Παραγωγή πρώτων υλών (σκυρόδεμα, αλουμίνιο, χάλυβας, ίνες γυαλιού και ούτω καθεξής) που απαιτείται για την κατασκευή του πύργου, της ατράκτου, της πλήμνης, των λεπίδων, των θεμελίων και των καλωδίων σύνδεσης δικτύου.
Ανέγερση και συναρμολόγηση περιλαμβάνει το έργο της ανέγερσης της ανεμογεννήτριας. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει στο στάδιο της κατασκευής ή της μεταφοράς.
Περιλαμβάνει συστήματα μεταφοράς που απαιτούνται για την παροχή των πρώτων υλών για την παραγωγή των διαφορετικών εξαρτημάτων της ανεμογεννήτριας, τη μεταφορά των εξαρτημάτων της τουρμπίνας στην τοποθεσία του αιολικού πάρκου και τη μεταφορά κατά τη λειτουργία.
Η λειτουργία σχετίζεται με τη συντήρηση των στροβίλων, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής λαδιών, της λίπανσης και της μεταφοράς για συντήρηση, συνήθως με φορτηγό σε ένα χερσαίο σύστημα.
Αποσυναρμολόγηση: όταν η ανεμογεννήτρια είναι εκτός λειτουργίας, οι εργασίες αποσυναρμολόγησης των ανεμογεννητριών και η μεταφορά (με φορτηγό) από τον χώρο ανέγερσης στον τόπο τελικής διάθεσης. Το τρέχον σενάριο περιλαμβάνει την ανακύκλωση ορισμένων εξαρτημάτων, την εναπόθεση αδρανών συστατικών σε χώρους υγειονομικής ταφής και την ανάκτηση άλλου υλικού όπως λιπαντικό.
https://www.wind-energy-the-facts.org/lca-in-wind-energy.html

## Slide 19: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Αιολική ενέργεια) Ανάλυση κύκλου ζωής αιολικής ενέργεια (Wind turbine LCA)
https://www.wind-energy-the-facts.org/lca-in-wind-energy.html

## Slide 20: Ανάλυση κύκλου ζωής αιολικής ενέργεια (Wind turbine LCA)
Transportation: Οι επιπτώσεις στις μεταφορές προκύπτουν από εκπομπές που προκαλούνται από την εξόρυξη και την παραγωγή καυσίμου και την καύση τους κατά τις μεταφορικές εργασίες. Κάθε εξάρτημα θεωρείται ότι μεταφέρεται στον χώρο του αιολικού πάρκου από τον κατασκευαστή του εξαρτήματος με οδικό φορτηγό, μετρούμενο σε τον-χιλιόμετρα (tkm). Η μονάδα tkm ισοδυναμεί με τη μεταφορά ενός τόνου (1.000 kg) προϊόντος σε διάστημα ενός χιλιομέτρου. Ένας συντελεστής φορτίου 50% χρησιμοποιείται για να ληφθούν υπόψη τα φορτηγά που μεταφέρουν εξαρτήματα του στροβίλου στην περιοχή ανέμου και επιστρέφουν στον κατασκευαστή άδεια. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την απόσταση από τους προμηθευτές εξαρτημάτων της ανεμογεννήτριας μέχρι τη θέση του αιολικού πάρκου (υποτίθεται ότι είναι η περιοχή Augspurger στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον). Η μεταφορά υλικών, εξαρτημάτων και συγκροτημάτων στον κατασκευαστή του στροβίλου έχει παραμεληθεί λόγω της αδυναμίας εντοπισμού της πλήρους αλυσίδας εφοδιασμού.

## Slide 21: Ανάλυση κύκλου ζωής αιολικής ενέργεια (Wind turbine LCA)
Dismantling and recycling: Το στάδιο του τέλους ζωής είναι μια σημαντική πτυχή του LCA. Τα ποσοστά ανακύκλωσης των υλικών έχουν υιοθετηθεί από προηγούμενες μελέτες (Elsam, 2004; Martinez et al., 2010; Tremeac and Meunier, 2009; Wagner et al., 2011; Wang and Sun, 2012). Τα ποσοστά ανακύκλωσης χάλυβα, χαλκού, αλουμινίου και χυτοσιδήρου είναι στο 90% και τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα μεταφέρονται σε χώρο υγειονομικής ταφής. Το σκυρόδεμα δεν ανακυκλώνεται, επομένως υποτίθεται ότι θα απορριφθεί εξ ολοκλήρου (αφημένο στο έδαφος). Υποτίθεται ότι η τοποθεσία ανακύκλωσης απέχει 50 km από το αιολικό πάρκο. Η στρατηγική θεραπείας για το τέλος της ζωής του υλικού φαίνεται στον Πίνακα 4.

## Slide 22: Life cycle impact assessment method
The life cycle inventories for the two 2.0 MW wind turbine models were used to support life cycle impact assessment using two methods: ReCiPe 2008 and energy payback analysis. Commercial LCA software (SimaPro 7.3) was used to assist the analysis. The environmental impacts of wind turbines were compared using ReCiPe 2008 version 1.03. with a world weighting set across three different archetypical perspectives (i.e., egalitarian, hierarchist, and individualist). WD category is not taking into consideration in SimaPro software, so this category will be represented as zero herein. In the method, one thousand points is equivalent to the environmental impact generated by one European citizen over the course of a year (Goedkoop et al., 2009).
The ReCiPe method evaluates the impact to 18 midpoint categories as follows: |  | 
Fossil depletion (FD) | Terrestrial acidification (TA) | Water depletion (WD)
Metal depletion (MD) | Climate change-ecosystems (CCE) | Ozone depletion (OD)
Natural land transformation (NT) | Terrestrial ecotoxicity (TE) | Human toxicity (HT)
Urban land occupation (UO) | Ionising radiation (IR) | Climate change-human health (CCH)
Agricultural land occupation (AO) | Freshwater eutrophication (FEU) | Photochemical oxidant formation (PO)
Marine ecotoxicity (ME) | Particulate matter formation (PM) | Freshwater ecotoxicity (FE)

## Slide 23: Ανάλυση κύκλου ζωής αιολικής ενέργεια (Wind turbine LCA)
Το Individualist (I) βασίζεται στο βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον, στους τύπους επιπτώσεων που είναι αδιαμφισβήτητοι, στην τεχνολογική αισιοδοξία όσον αφορά την ανθρώπινη προσαρμογή. Χρησιμοποιεί το συντομότερο χρονικό πλαίσιο π.χ. ένα χρονοδιάγραμμα 20 ετών για την υπερθέρμανση του πλανήτη, GWP20
Το Hierarchist (H) βασίζεται στις πιο κοινές αρχές πολιτικής όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο και άλλα θέματα. Χρησιμοποιεί το μεσαίο χρονικό πλαίσιο π.χ. ένα χρονικό πλαίσιο 100 ετών για την υπερθέρμανση του πλανήτη, GWP100
Το Egalitarian (E) είναι η πιο προληπτική προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο, τους τύπους επιπτώσεων που δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί πλήρως, αλλά για τους οποίους υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κ.λπ. Χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο, π.χ. ένα χρονικό πλαίσιο 1000 ετών για την υπερθέρμανση του πλανήτη, (GWP1000) και άπειρο χρονικό διάστημα για την καταστροφή του όζοντος (ODPInf)

## Slide 25
Chipindula, J., Botlaguduru, V. S. V., Du, H., Kommalapati, R. R., & Huque, Z. (2018). Life cycle environmental impact of onshore and offshore wind farms in Texas. Sustainability, 10(6), 2022.

## Slide 27
Biodiesel production
Goal and scope of the LCA: Ο στόχος αυτής της μελέτης LCA περιλαμβάνει την ποσοτικοποίηση και σύγκριση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την παραγωγή βιοντίζελ από έλαιο Jatropha και Waste Cooking Oils. Η μελέτη αναλύει επίσης τις ροές υλικών και ενεργειακών ροών για την παραγωγή βιοντίζελ και από τις δύο πρώτες ύλες. Οι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη διαδικασία βιοντίζελ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου, συζητήθηκαν επίσης λεπτομερώς.
Functional unit: Η λειτουργική μονάδα για αυτή τη μελέτη είναι η παραγωγή 1 τόνου βιοντίζελ με χρήση ελαίου Jatropha και WCO.
System boundary: Το όριο του συστήματος ορίζει με σαφήνεια όλους τους πόρους, τα χημικά, τις ενεργειακές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις υλικών, τις εκπομπές ρύπανσης, τις απαιτήσεις πρώτης ύλης, τη βιομάζα και τις μεταφορές διαφορετικών υλικών, τα καυσαέρια που σχετίζονται με κάθε διεργασία και τις ενεργειακές εκροές των αντίστοιχων διεργασιών. Η μελέτη περιλαμβάνει μια ανάλυση cradle to gate υποθέτοντας ότι η καύση βιοντίζελ, βιοντίζελ που παράγεται από οποιαδήποτε από τις πρώτες ύλες βιομάζας, έχει τις ίδιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα μπορούσε να παραμεληθεί κατά τη σύγκριση. Αυτή η υπόθεση βασίζεται στο γεγονός ότι η καύση βιοντίζελ που παράγεται από οποιαδήποτε πρώτη ύλη έχει τις ίδιες ιδιότητες καύσης και έχει παρόμοιες εκπομπές ενέργειας, ανεξάρτητα από την πρώτη ύλη βιομάζας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αυτού του βιοντίζελ.

## Slide 28
Biodiesel production

## Slide 29
Biodiesel production: inventory (LCI)

## Slide 30
Biodiesel production: results

## Slide 31
Παραγωγή βίο-αιθανόλης
Βιοαιθανόλη με βάση το άμυλο
Καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι ή το κριθάρι είναι γνωστές ως βιομάζα αμύλου με σκοπό την παραγωγή αιθανόλης. Επιπλέον, άλλα είδη αμυλούχων καλλιεργειών όπως η μανιόκα σε τροπικές περιοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αιθανόλης. Στα αμυλώδη υλικά, τα πολυμερή της γλυκόζης απαιτούν να διασπαστούν σε ζυμώσιμα σάκχαρα μέσω αντίδρασης με νερό και προσθήκης ενζύμων. Στη συνέχεια η ενζυματική υδρόλυση ακολουθείται από ζύμωση, απόσταξη και αφυδάτωση για να δώσει άνυδρη αιθανόλη.
Βιοαιθανόλη με βάση τη ζάχαρη
Η πρώτη ύλη με βάση τη ζάχαρη, όπως το ζαχαροκάλαμο, τα ζαχαρότευτλα, το γλυκό σόργο και η μελάσα είναι πιθανές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αιθανόλης. Περιέχουν μεγάλη αναλογία απλών σακχάρων που οδηγεί σε μείωση του κόστους των διαδικασιών μετατροπής. Η μετατροπή ξεκινά με άλεση της πρώτης ύλης για την εξαγωγή της ζάχαρης, και στη συνέχεια ακολουθεί προσθήκη μαγιάς για τη διαδικασία ζύμωσης.
Βιοαιθανόλη με βάση τη λιγνοκυτταρίνη
Λιγνινοκυτταρινικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων, είναι άφθονα σε όλο τον κόσμο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αιθανόλης ως βιοαιθανόλης δεύτερης γενιάς. Η λιγνοκυτταρίνη είναι ένα πιο πολύπλοκο υπόστρωμα από τη ζάχαρη και τα υλικά με βάση το άμυλο. Αποτελείται από τρία κλάσματα, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρίνης, της ημικυτταρίνης και της λιγνίνης. Η μετατροπή του πολυμερούς υδατανθράκων σε ζυμώσιμα σάκχαρα δεν είναι εύκολη αφού η παραγωγή αιθανόλης από λιγνοκυτταρινική βιομάζα είναι μια μετατροπή πολλαπλών σταδίων. Οι πιο σημαντικοί λόγοι για την ευρεία εξάπλωση της βιοαιθανόλης είναι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκαλούνται από τα ορυκτά καύσιμα και την εξάντλησή τους [6,8]. Αναμένεται ότι η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές όπως η βιοαιθανόλη μειώνει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ωστόσο, η παραγωγή του μπορεί να έχει αρκετές επιπτώσεις ανάλογα με τον τύπο της πρώτης ύλης, τις τοπικές συνθήκες, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της αντίστοιχης διαδικασίας μετατροπής.

## Slide 32
Παραγωγή βίο-αιθανόλης
System boundaries –για παραγωγή αιθανόλης από ζαχαροκάλαμο.

## Slide 33
Παραγωγή βίο-αιθανόλης
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία LCA, απαιτείται κατανομή για διαδικασίες πολλαπλών προϊόντων. Στον κύκλο ζωής της βενζίνης, αυτό αναφέρεται στο διυλιστήριο πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της γεώτρησης πετρελαίου, της παραγωγής αργού πετρελαίου, της μεταφοράς αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια και του διυλιστηρίου αργού πετρελαίου για την παραγωγή βενζίνης, ντίζελ και άλλων παραπροϊόντων. Στον κύκλο ζωής της βενζίνης, η κατανομή πρέπει να εφαρμόζεται στο διυλιστήριο που παράγει βενζίνη και άλλα παραπροϊόντα. Για την παραγωγή βενζίνης οι κατανομές ελήφθησαν όπως εφαρμόζονται επί του παρόντος στη βάση δεδομένων Ecoinvent από τους σχεδιαστές της. Στον κύκλο ζωής της αιθανόλης, αυτό αναφέρεται σε πέντε υποδιεργασίες: άλεση ζαχαροκάλαμου, διαύγαση χυμού, ζύμωση, καθαρισμός αιθανόλης, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και καθαρισμός ζάχαρης. Σε αυτές τις διαδικασίες εφαρμόστηκε οικονομική κατανομή με βάση την αγοραία αξία των εκροών της διαδικασίας, όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο για την Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής

## Slide 34
Παραγωγή βίο-αιθανόλης

## Slide 35
Παραγωγή βίο-αιθανόλης

## Slide 36
Ασκήσεις/παραδείγματα εφαρμογής LCA
Μάζα 1ης ύλης που παράγετε σε αυτό το στάδιο 0.7 kg/kg προϊόντος
Καλλιέργεια
(παραγωγή 1ης ύλης)
Παραγωγή προϊόντος
Επεξεργασία 1ης ύλης
Χρήση προϊόντος
Ανακύκλωση του προϊόντος
Παραγωγή ενέργειας μέσω καύσης του προϊόντος
Εναλλακτικές επιλογές τέλους ζωής του προιόντος
Απορρόφηση CO2 από την καλλιέργεια 0.7 kg/kg 1ης ύλης
Ενέργεια 2 kJ/kg 1ης ύλης
Φυτοφάρμακα 0.01 kg/ kg 1ης ύλης
Ενέργεια 3 kJ/kg 1ης ύλης
NaOH 0.2 kg/ kg 1ης ύλης
Ενέργεια 3.5 kJ/kg προϊόντος
NaOH 0.01 kg/ kg προϊόντος
HCl 0.01 kg/ kg προϊόντος
Ενέργεια 0.2 kJ/kg προϊόντος
Ε= 2 kJ/kg προϊόντος
Ενέργεια που παράγετε σε αυτό το στάδιο 3 kJ/kg προϊόντος
Ε= 2 kJ/kg προϊόντος
Παράγονται 2 kg 1ης ύλης
Παράγονται 1 kg προϊόντος
Το παρακάτω διάγραμμα ροής δείχνει τα στάδια παραγωγής ενός βιο-πλαστικού το οποίο χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ζάχαρα που προέρχονται από καλλιέργεια τεύτλων. Στο διάγραμμα αναγράφονται τα ποσά ενέργειας και μάζας που χρειάζονται σε κάθε στάδιο.
Να υπολογιστούν οι επιπτώσεις της παραγωγής του βιο-πλαστικού ως προς την δυνητική αύξηση της θέρμανσης του πλανήτη εκφρασμένη σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα με λειτουργική μονάδα kg προϊόντος (kg CO2-eq/kg προιόντος). Ο υπολογισμός θα γίνει για τα στάδια από την καλλιέργεια μέχρι και την χρήση.
Να επιλέξετε το τέλος ζωής του προϊόντος από τις εναλλακτικές επιλογές που δίνονται, ώστε να έχει το σύστημα το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
GHG | Units | GWP100 (kg-CO2 equivalent)
Ενέργεια | kJ | 0,5
Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) | kg | 1,1
Υδροχλωρικό οξύ (HCl) | Kg | 0,6
Φυτοφάρμακα | kg | 140

## Slide 37
Το παρακάτω διάγραμμα ροής δείχνει τα στάδια παραγωγής ενός βιο-πλαστικού το οποίο χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ζάχαρα που μπορεί να προέλθει από καλλιέργεια τεύτλων, παραπροϊόντα καλλιέργεια και τέλος από παραπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων. Στο διάγραμμα αναγράφονται τα ποσά ενέργειας και μάζας που χρειάζονται σε κάθε στάδιο. Να υπολογιστούν οι επιπτώσεις της παραγωγής του βιο-πλαστικού ως προς την δυνητική αύξηση της θέρμανσης του πλανήτη εκφρασμένη σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα με λειτουργική μονάδα kg προϊόντος (kg CO2-eq/kg προιόντος) για τις περιπτώσεις:
α) Cradle-to-gate LCA approach
β) Cradle-to-cradle LCA approach και για τις 3 πρώτες ύλες
Μάζα 1ης ύλης που παράγετε σε αυτό το στάδιο 0.7 kg/kg προϊόντος
1) Καλλιέργεια
(παραγωγή 1ης ύλης)
Βιοτεχνολογική παραγωγή μονομερών
1) Επεξεργασία 1ης ύλης
Χρήση προϊόντος
Ανακύκλωση του προϊόντος
Απορρόφηση CO2 0.7 kg/kg 1ης ύλης
Ενέργεια 1 kJ/kg 1ης ύλης
Ενέργεια 3 kJ/kg 1ης ύλης
NaOH 0.2 kg/ kg 1ης ύλης
Ενέργεια 3.5 kJ/kg προϊόντος
NaOH 0.01 kg/ kg προϊόντος
HCl 0.01 kg/ kg προϊόντος
Ενέργεια 0.2 kJ/kg προϊόντος
Ε= 2 kJ/kg προϊόντος
Παράγονται 2 kg 1ης ύλης
Παραγωγή
2) Παραπροϊόντα καλλιέργεια ως 1η ύλη
3) Παραπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων ως 1η ύλη
Απορρόφηση CO2 0.1 kg/kg 1ης ύλης
Ενέργεια 2 kJ/kg 1ης ύλης
Φυτοφάρμακα 0.01 kg/ kg 1ης ύλης
Πολυμερισμός
Παράγονται 1 kg προϊόντος
Ενέργεια 0.8 kJ/kg προϊόντος
1) Επεξεργασία 1ης ύλης
1) Επεξεργασία 1ης ύλης
Ενέργεια 0.7 kJ/kg 1ης ύλης
Ασκήσεις/παραδείγματα εφαρμογής LCA
GHG | Units | GWP100 (kg-CO2 equivalent)
Ενέργεια | kJ | 0.5
Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) | kg | 1,1
Υδροχλωρικό οξύ (HCl) | Kg | 0.6
Φυτοφάρμακα | kg | 140

## Slide 38
Allocation Basics-Βασικά στοιχεία κατανομής
Ανάγκη αντιστοίχισης εισόδων και/ή εξόδων στα διάφορα προϊόντα του συστήματος
  Αν μόνο ένα προϊόν, δεν χρειάζεται να διαθέσετε!Πρέπει να τεκμηριώνεται/αιτιολογείται
  Γενικά η μέθοδος (μαθηματικά) είναι απλή – εξάγοντας τους παράγοντες κατανομής***
  Το αρχικό in/out πρέπει να ισούται με το άθροισμα των εκχωρημένων τιμών
Χρησιμοποιήστε ανάλυση ευαισθησίας για να αξιολογήσετε την επίδραση των εναλλακτικών κατανομών

## Slide 39
Προσπαθήστε να αποφύγετε την κατανομή
  Επέκταση συστήματος;
  Αν δεν είναι εφικτό, τότε…
Κατανομή με επιμερισμό των εισροών/εξόδων σε προϊόντα με βάση τις «υποκείμενες φυσικές σχέσεις»
  Μάζα, όγκος, περιεκτικότητα σε θερμότητα κ.λπ.
  Κατανομή αναλογικά.
Allocation Steps (from ISO)-Βήματα επιμερισμού

## Slide 40
Εάν η κατανομή δεν μπορεί να βασίζεται σε φυσικά χαρακτηριστικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι
  π.χ. με οικονομική αξία (αυτή ΔΕΝ είναι προεπιλεγμένη επιλογή μεθόδου)
  Πόσο αξίζει το Α έναντι του Β;
  Χρησιμοποιήστε γενικά συνεπή κατανομή σε όλο το σύστημα (όχι «επιλογή και επιλογή» για το καθένα)
  Ειδικοί κανόνες για ανακύκλωση κλπ θα δούμε αργότερα
Allocation Steps (from ISO)-Βήματα επιμερισμού

## Slide 41
Allocation Steps (from ISO)-Βήματα επιμερισμού
Mass Allocation Factors (επιμερισμός με βάση την μάζα):
Product D – 10 kg/14 kg = 0.71
Product E – 4 kg/14 kg = 0.29

## Slide 42
Ελέγχετε πάντα για διατήρηση της μάζας!

## Slide 43
Παραδείγματα επιμερισμού
Πώς θα κατανείμαμε τη χρήση ενέργειας σε κάθε φρούτο;
Ποιές είναι οι επιλογές; Number, Mass, Volume, Economic Value Anything else?

## Slide 44
Παραδείγματα Κατανομής/επιμερισμού
Φανταστείτε ότι κάναμε ένα LCA με ανανά
Το φορτηγό είναι μια διαδικασία μεταφοράς φρούτων στην αγορά. Οι εισροές είναι καύσιμα κλπ. Οι έξοδοι είναι οι εκπομπές αέρα κ.λπ.
Δίνονται: 2 γαλόνια βενζίνη/ταξίδι, μόνο ορατά φρούτα
Πόσο αέριο διατίθεται σε κάθε μονάδα ανανά; Κάθε μονάδα καρπούζι;

## Slide 45
Δεδομένα κατανομής – Μικρή ομαδική εργασία
Η μη κατανεμημένη ροή είναι 2 γαλόνια βενζίνης
Μην ξεχάσετε να επικυρώσετε αυτό το άθροισμα των παραγόντων που έχουν κατανεμηθεί σε όλους = 1 !
Metric | Ανανάδες | Καρπούζια
Αριθμός | 4 | 12
Μάζα | 2 Kg ανά μονάδα | 5 kg ανά μονάδα
Οικονομική αξία | $2 / kg | $0.80 / kg
Notes: If we allocated by... Then the allocation basis is…
Number – each fruit is 1/16 of total
Mass – total mass would be 2*4 + 5*12 = 68 pounds. So each pineapple 2/68th (1/34th) of gas. Each watermelon 5/68th of gas
Economic value – Pineapple: $2/lb * 2 lbs = $4 each*4 = $16; Watermelon $5*$0.80 = $4 each * 12 = $48. Total$64. Each pineapple $4/$64 = 1/16, Each WM 1/16th

## Slide 46
Η μη κατανεμημένη ροή είναι 2 λίτρα βενζίνης
Ποίες είναι οι λειτουργικές μονάδες;
Metric | Ανανάδες | Καρπούζια | Κλάσμα κατανομής ανά μονάδα ανανά | Κλάσμα κατανομής ανά μονάδα καρπουζιού
Αριθμός | 4 | 12 |  | 
Μάζα | 2 Kg ανά μονάδα | 5 kg ανά μονάδα |  | 
Οικονομική αξία | $2 /kg | $0,80 / kg |  | 
Παραδείγματα επιμερισμού

## Slide 47
Κατανέμουμε μοναδιαίες ροές διεργασιών σε προϊόντα μέσω ενός παράγωγου συντελεστή κατανομής (στη δεξιά πλευρά) που σχετίζεται με κάθε προϊόν
Όπου:
i ροές
j είναι τα συμπροϊόντα (με ευρετήριο k έως n)
wj είναι η μοναδιαία παράμετρος του παραπροϊόντος j (π.χ. μάζα ανά μονάδα)
m είναι ο αριθμός των μονάδων
Παραδείγματα επιμερισμού

## Slide 48
Παράδειγματα επιμερισμού
Metric | Ανανάδες | Καρπούζια | Κλάσμα κατανομής ανά μονάδα ανανά | Κλάσμα κατανομής ανά μονάδα καρπουζιού
Αριθμός | 4 | 12 | 1/16th | 1/16th
Μάζα | 2 Kg ανά μονάδα | 5 kg ανά μονάδα | 1/34 | 5/68
Οικονομική αξία | $2 / kg | $0.80 / kg | 1/16 | 1/16
Για την κατανομή της βενζίνης που χρησιμοποιήθηκε ανά είδος, πολλαπλασιάζεται η ποσότητα της βενζίνης 2 L*κλάσμα κατανομής (fraction)
Επικύρωση: ελέγξτε το άθροισμα των κλασμάτων σε 1
  Αριθμός ή Οικονομική Αξία :
  Μάζα:
  Υπολογισμός κλασμάτων για Αριθμό: Έχουμε συνολικά 16 αντικείμενα (4 ανανάδες+ 12 καρπούζια). Επόμενος ο ένας ανανάς ή Καρπούζη καταλαμβάνει 1/16 του συνόλου*
  Υπολογισμός κλασμάτων για Οικονομική Αξία : Έχουμε 4 ανανάδες με αξία $2/kg + 12 καρπούζια με αξία 0.8/kg. Η συνολική αξία του εμπορεύματος είναι: άρα ο ένας ανανάς 2kg*$2=4/68=1/16 και το ένα καρπούζι 5kg*$0.8=4/68=1/16
  Υπολογισμός κλασμάτων για Μάζα:άρα για τον ένα ανανά 2kg/68kg= 1kg/34kg και το ένα καρπούζι είναι 5kg/68kg
  *(προσοχή έχουμε ορίσει λειτουργική μονάδα (Functional Unit) το ένα φρούτο και για αυτό κάνουμε αναγωγή σε αυτό)

## Slide 49
Παραδείγματα επιμερισμού
Επομένως για να βρούμε πόσα λίτρα καυσίμου αντιστοιχούν στο κάθε φρούτο θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το σύνολο του καυσίμου με τον συντελεστή που υπολογίστηκε προηγουμένως:
Για την μάζα
Το ίδιο και για το καρπούζι:
Αυτό είναι το κλάσμα κατανομής με βάση την μάζα του ανανά που υπολογιστικέ και προηγούμενος και ήταν ίσο με 1/34

## Slide 50
Καταλληλόλητα των Μεθόδων
Το ISO δεν προσδιορίζει ποια μέθοδο κατανομής (π.χ. μάζα, ενέργεια) να χρησιμοποιήσει
Λέει μόνο εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε, δοκιμάστε πρώτα τη φυσική σχέση
  Η μάζα μπορεί να έχει περισσότερο νόημα (γιατί;)
  Μπορείτε να επιλέξετε να μην αποφύγετε
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ;

## Slide 51
Κατανομή – Ανάλυση Ευαισθησίας
Έχει σημασία η επιλογή της μεθόδου κατανομής;
  Π.χ.: αν επιλέγαμε την κατανομή βάσει μάζας στο μοντέλο μας, ποια θα ήταν η κατανομή μας;
  Πόσο διαφορετικό θα ήταν για τον αριθμό ή την οικονομική αξία;
Η ανάλυση ευαισθησίας είναι γενική, δεν επικεντρώνεται μόνο σε αυτό το μικρό κομμάτι.
  Φανταστείτε ότι κάναμε πλήρη ενεργειακή LCA από ανανά... Ο τρόπος που κατανείμαμε τη βενζίνη σε αυτή τη μικρή διαδικασία είναι μάλλον αμελητέα συνολικά. Αυτό είναι που έχει σημασία.

## Slide 52
Μέθοδοι:
Αποσύνθεση (αποφεύγει την κατανομή)
Επέκταση συστήματος (αποφεύγει την κατανομή)
Κατανομή κατά μάζα, ενέργεια ή οικονομική αξία

## Slide 53
10 kg
4 kg
6 kg
7 kg
1 kg
A
B
C
O2
Fuels
D
E
wastewater
CO2
pollutant
10 kg
5 kg
5 kg
2 kg
6 kg
A + B + C → D + E
Products
Feedstocks
or
Intermediates
Energy + “Other” Reactant
Emissions
Model Process
Mass Balance

## Slide 54
10 kg
4 kg
6 kg
7 kg
1 kg
A
B
C
O2
Fuels
D
E
wastewater
CO2
pollutant
10 kg
5 kg
5 kg
2 kg
6 kg
A + B + C → D + E
Products
Feedstocks
or
Intermediates
Energy + “Other” Reactant
Emissions
Model Process
Disaggregation
Even though we’d generally care about inputs AND outputs, will focus on outputs here

## Slide 55
A + B + C → D + E
Products
Feedstocks
or
Intermediates
Energy + “Other Reactant”
Emissions
Model Process
Disaggregation
D (Mass) kg
D (function unit) kg/kg
Wastewater
1
0.1
CO2
6
0.6
Pollutants
1
0.1
E (Mass) kg
E (function unit) kg/kg
Wastewater
5
1.25
CO2
1
0.25
Pollutants
-
-
D (function unit) kg/kg
E (function unit) kg/kg
Wastewater
0.1
1.25
CO2
0.6
0.25
Pollutants
0.1
-
C
E
wastewater
CO2
B
O2
Fuels
4 kg
5 kg
1 kg
5 kg
1 kg
3 kg
1 kg
A
B
D
pollutant
CO2
wastewater
O2
Fuels
10 kg
1 kg
6 kg
1 kg
10 kg
4 kg
3 kg
1 kg

## Slide 56
A + B + C → D + E
Products
Feedstocks
or
Intermediates
Energy + “Other Reactant”
Emissions
Model Process
Check: Disaggregation is mass balanced (28 kg)
C
E
wastewater
CO2
B
O2
Fuels
4 kg
5 kg
1 kg
5 kg
1 kg
3 kg
1 kg
A
B
D
pollutant
CO2
wastewater
O2
Fuels
10 kg
1 kg
6 kg
1 kg
10 kg
4 kg
3 kg
1 kg

## Slide 57
Τι είναι η επέκταση συστήματος;

## Slide 58
A + B + C → D + E
Products
Feedstocks
or
Intermediates
Energy + “Other” Reactant
Emissions
Model Process
System Expansion
D (function unit) kg/kg
E (function unit) kg/kg
Wastewater
0.6
-
CO2
0.7
-
Pollutants
0.1
-
Step 1 – Assign all non-product flows to one of the products
D
E
A
B
C
O2
Fuels
wastewater
CO2
pollutant
10 kg
4 kg
6 kg
7 kg
1 kg
10 kg
5 kg
5 kg
2 kg
6 kg

## Slide 59
A + B + C → D + E
Products
Feedstocks
or
Intermediates
Energy + “Other” Reactant
Emissions
Model Process
System Expansion
Step 2 – Identify alternative competitive way of producing Function E in market
D (function unit) kg/kg
E (function unit) kg/kg
E’ (function unit) kg/kg
Wastewater
0.6
-
0.25
CO2
0.7
-
1
Pollutants
0.1
-
0.1
D (function unit) kg/kg
E (function unit) kg/kg
E’ (function unit) kg/kg
D* (function unit) kg/kg
Wastewater
0.6
-
-0.25
0.35
CO2
0.7
-
-1
-0.3
Pollutants
0.1
-
-0.1
0
Step 3 – Adjust (add / subtract) equivalent alternative production for your product, find net flows on functional unit basis

## Slide 60
A + B + C → D + E
Products
Feedstocks
or
Intermediates
Energy + “Other” Reactant
Emissions
Model Process
Mass Allocation
D (Mass) kg
E (Mass) kg
Wastewater
4.3
1.7
CO2
5.0
2.0
Pollutants
0.71
0.29
D
E
A
B
C
O2
Fuels
wastewater
CO2
pollutant
10 kg
4 kg
6 kg
7 kg
1 kg
10 kg
5 kg
5 kg
2 kg
6 kg
Total mass is 14 kg
Allocation Factors: D (10 kg / 14kg) = 0.71 , E (4kg / 14kg) = 0.29

## Slide 61
D (Mass) kg
E (Mass) kg
Wastewater
4.3
1.7
CO2
5.0
2.0
Pollutants
0.71
0.29
Mass Allocation
D (Mass) kg
E (Mass) kg
Wastewater
1
5
CO2
6
1
Pollutants
1
-
D (Mass) kg
E (Mass) kg
Wastewater
3.5
NA
CO2
-3
NA
Pollutants
0
NA
System Expansion
Disaggregation

## Slide 62
Το παρακάτω διάγραμμα ροής δείχνει τα στάδια παραγωγής ενός βιο-πλαστικού το οποίο χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη σάκχαρα που μπορεί να προέλθει από καλλιέργεια τεύτλων και από παραπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων. Στο διάγραμμα αναγράφονται τα ποσά ενέργειας και μάζας που χρειάζονται σε κάθε στάδιο. Να υπολογιστούν οι επιπτώσεις της παραγωγής του βιο-πλαστικού ως προς την δυνητική αύξηση της θέρμανσης του πλανήτη εκφρασμένη σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα με λειτουργική μονάδα kg προϊόντος (kg CO2-eq/kg προιόντος) για τις περιπτώσεις:
α) Cradle-to-gate LCA approach λαμβάνοντα υπόψιν την παραγωγή του βι-πολυμερούς με πρώτη ύλη την σάκχαρη με ταυτόχρονη παραγωγή και ζωοτροφής κάνοντας κατανομή κατά μάζα μεταξύ βιο-πολυμερούς και ζωοτροφής, να γίνει με την μέθοδο της κατανομής κατά μάζας και οικονομική αξία αν το 1 kg βιο-πολυμερούς έχει αξία $5 και $1,5 η ζωοτροφή.
β) Cradle-to-gate LCA approach λαμβάνοντα υπόψιν την παραγωγή του βι-πολυμερούς με πρώτη ύλη τα παραπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων και ως προϊόντα έχουμε την ζάχαρη και το βιο-πολυμερές, να γίνει με την μέθοδο της κατανομής κατά μάζας και οικονομική αξία αν το 1 kg βιο-πολυμερούς έχει αξία $5 και $3,5 η ζάχαρη.
γ) Να εξετάσετε την περίπτωση επέκτασης του συστήματος για τα ερωτήματα α) και β). Ποιο σύστημα είναι περιβαλλοντικά καλύτερο;
1) Καλλιέργεια
(παραγωγή 1ης ύλης)
Απορρόφηση CO2 2 kg/kg καλλιεργήσιμου προϊόντος
Ενέργεια 4 kJ/kg 1ης ύλης
NaOH 0.25 kg/ kg 1ης ύλης
2) Παραπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων ως 1η ύλη
Ενέργεια 2 kJ/kg 1ης ύλης
Φυτοφάρμακα 0.01 kg/ kg 1ης ύλης
Ενέργεια 4 kJ/kg προϊόντος
NaOH 0.5 kg/ kg προϊόντος
HCl 0.5 kg/ kg προϊόντος
Βιοτεχνολογική παραγωγή μονομερών
Παραγωγή
Πολυμερισμός
1) Επεξεργασία 1ης ύλης για παραγωγή ζάχαρης
3) Επεξεργασία Παραπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων ως 1η ύλη
Ενέργεια 2 kJ/kg 1ης ύλης
Ασκήσεις/παραδείγματα εφαρμογής LCA
GHG | Units | GWP100 (kg-CO2 equivalent)
Ενέργεια | kJ | 0.5
Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) | kg | 1.1
Υδροχλωρικό οξύ (HCl) | Kg | 0.6
Φυτοφάρμακα | kg | 140
0.5 kg παραπροϊόντα / kg 1ης ύλης
Ενέργεια 2 kJ/kg
NaOH 0.1 kg/ kg
2 kg /kg
Χρειάζονται
2 kg ζάχαρης/ kg προϊόντος
3) Ζωοτροφή 0.5 kg
1 kg βιο-πολυμερούς για να παραχθεί από το πετρέλαιο χρειάζεται 7 kgCO2-eq
Ενώ η καλλιέργεια 1ος kg ζωοτροφής απαιτεί 2 kgCO2-eq
ερώτημα β)
ερώτημα α)

## Slide 63
Λύση α) ερωτήματος
1 kg προϊόντος βιο-πολυμερές
2 kg ζωοτροφής
Για παραγωγή 4 kg 1ης ύλης =
Ενέργεια= 4*2 kJ =8 kJ
Φυτοφάρμακα= 4*0.01kg=0.04 kg
Απορρόφηση=4*2kg= 8 kg CO2
Από τα 4 kg 1η ύλης που παράγονται τα 2 kg καταλήγουν σε ζωοτροφή για να γίνει αυτό χρειάζονται: Ενέργεια 2 kJ/kg 1ης ύλης άρα 4*2kJ=8 kJ
Επεξεργασία 4 kg 1ης ύλης =
Ενέργεια= 4*3 kJ =12 kJ
NaOH 0,25 kg/ kg 1ης ύλης=4*0,25=1 kg
Στο στάδιο παραγωγής τα δεδομένα αφορούν 1 kgπροϊόντος Επομένως τα νούμερα είναι τα παρακάτω:
Ενέργεια 4 kJ/kg προϊόντος
NaOH 0.5 kg/ kg προϊόντος
HCl 0,5 kg/ kg προϊόντος
Μάζα προϊόντων
1 kg προϊόντος βιο-πολυμερές + 2 kg ζωοτροφής = 3 kg
15,55 kgCO2-eq/3=5,18 kgCO2-eq/kg
1 kg προϊόντος βιο-πολυμερές= 5,18 kgCO2-eq/kg
1 kg προϊόντος ζωοτροφής= 5,18 kgCO2-eq/kg
Ενέργεια=8 kJ (καλλιέργεια) + 12 kJ (επεξεργασία) + 4 kJ (παραγωγή) +8 kJ (παραγωγή ζωοτροφής)= 32 kJ
Φυτοφάρμακα= 0,04 kg
NaOH =1 kg (επεξεργασία) + 0.5 kg (παραγωγή)=1,5 kg
HCl =0,5 kg (παραγωγή)
Κατανομής κατά μάζα
Συνολικά
Συνολικά
kgCO2-eq
Ενέργεια=32 kJ * 0.5=16 kgCO2-eq
Φυτοφάρμακα= 0.04 kg * 140= 5.6 kgCO2-eq
NaOH =1,5 kg * 1,1= 1,65 kgCO2-eq
HCl =0,5 kg * 0,6=0,3 kgCO2-eq
Σύνολο: 23,55 kgCO2-eq-8 kgCO2-eq (απορρόφηση)=15,55 kgCO2-eq
Κατανομής κατά οικονομική αξία
Οικονομική αξία προϊόντων
1 kg προϊόντος βιο-πολυμερές *$5 + 2 kg ζωοτροφής * $1.5 = $8
15,55 kgCO2-eq/8=1,94 kgCO2-eq/kg
1 kg προϊόντος βιο-πολυμερές= 1,94 kgCO2-eq/kg *$5= 9,71 kgCO2-eq
1 kg προϊόντος ζωοτροφής= 1,94 kgCO2-eq/kg *$1,5= 2,91 kgCO2-eq
Ισοζύγιο
* Υπάρχει και 1 kg βιομάζα μικροοργανισμών το οποίο καίγεται και δίνει ενέργεια στο σύστημα δεν χρησιμοποιείται στις πράξεις εμπεριέχεται με την μορφή ενέργεια στα δεδομένα
Για ένα κιλό προϊόντος χρειάζονται: 1 kg προϊόντος = 2 kg ζάχαρη που παράγεται στο στάδιο επεξεργασίας της 1η ύλη η οποία για κάθε ένα κιλό χρειάζεται 2 κιλά 1η ύλης. Αρά το 1 kg προϊόντος χρειάζεται 4 kg 1η ύλης

## Slide 64
Λύση β) ερωτήματος
1 kg προϊόντος βιο-πολυμερές
2 kg ζάχαρης
Για παραγωγή 4 kg 1ης ύλης =
Ενέργεια= 4*2 kJ =8 kJ
Φυτοφάρμακα= 4*0.01kg=0.04 kg
Απορρόφηση=4*2kg= 8 kg CO2
Από τα 4 kg 1η ύλης που παράγονται τα 2 kg καταλήγουν σε παραπροϊόντα τα οποία επεξεργάζονται: Ενέργεια 2 kJ/kg 1ης ύλης άρα 4*2kJ=8 kJ
NaOH =0,1 kg * 1,1= 0.11 kgCO2-eq
Επεξεργασία 4 kg 1ης ύλης =
Ενέργεια= 4*3 kJ =12 kJ
NaOH 0,25 kg/ kg 1ης ύλης=4*0,25=1 kg
Στο στάδιο παραγωγής τα δεδομένα αφορούν 1 kgπροϊόντος Επομένως τα νούμερα είναι τα παρακάτω:
Ενέργεια 4 kJ/kg προϊόντος
NaOH 0,5 kg/ kg προϊόντος
HCl 0,5 kg/ kg προϊόντος
Μάζα προϊόντων
1 kg προϊόντος βιο-πολυμερές + 2 kg ζωοτροφής = 3 kg
15,66 kgCO2-eq/3=5,22 kgCO2-eq/kg
1 kg προϊόντος βιο-πολυμερές= 5,22 kgCO2-eq/kg
1 kg προϊόντος ζάχαρης= 5,22 kgCO2-eq/kg
Ενέργεια=8 kJ (καλλιέργεια) + 12 kJ (επεξεργασία) + 4 kJ (παραγωγή) +8 kJ (παραγωγή παραπροϊόντων)= 32 kJ
Φυτοφάρμακα= 0,04 kg
NaOH =1 kg (επεξεργασία) + 0,5 kg (παραγωγή) +0,1=1,6 kg
HCl =0,5 kg (παραγωγή)
Κατανομής κατά μάζα
Συνολικά
Συνολικά
kgCO2-eq
Ενέργεια=32 kJ * 0.5=16 kgCO2-eq
Φυτοφάρμακα= 0,04 kg * 140= 5.6 kgCO2-eq
NaOH =1,6 kg * 1,1= 1,76 kgCO2-eq
HCl =0,5 kg * 0,6=0,3 kgCO2-eq
Σύνολο: 23,66 kgCO2-eq-8 kgCO2-eq (απορρόφηση)=15,66 kgCO2-eq
Ισοζύγιο
* Υπάρχει και 1 kg βιομάζα μικροοργανισμών το οποίο καίγεται και δίνει ενέργεια στο σύστημα δεν χρησιμοποιείται στις πράξεις εμπεριέχεται με την μορφή ενέργεια στα δεδομένα
Για ένα κιλό προϊόντος χρειάζονται:
1 kg προϊόντος = 2 kg από επεξεργασμένη ύλη παραπροϊόντων η οποία χρειάζεται με την σειρά της 2 κιλά 1η ύλη για κάθε ένα κιλό. Αρά το 1 kg προϊόντος χρειάζεται 4 kg 1η ύλης
Κατανομής κατά οικονομική αξία
Οικονομική αξία προϊόντων
1 kg προϊόντος βιο-πολυμερές *$5 + 2 kg ζάχαρης * $2,5 = $10
15,66 kgCO2-eq/10=1,566 kgCO2-eq/kg
1 kg προϊόντος βιο-πολυμερές= 1,566 kgCO2-eq/kg *$5= 7,83 kgCO2-eq
1 kg προϊόντος ζωοτροφής= 1,566 kgCO2-eq/kg *$2,5= 3,915 kgCO2-eq

## Slide 65
Λύση β) ερωτήματος
Επέκταση Ορίων του συστήματος
Στην περίπτωση του ερωτήματος α) η παράγωγή της ζάχαρης δεν πραγματοποιείται. Η ζάχαρη αποτελεί κύριο προϊόν και οι απαιτήσεις σε παραγωγή θα υπάρχουν. Έτσι αυξάνοντας την όριο του συστήματος μπορούμε να εισάγουμε για την περίπτωση του ερωτήματος α) την παραγωγή ζάχαρης η όποια θα χρησιμοποιηθεί για τροφή όπως επίσης και τα πολυμερή που παράγονται από το πετρέλαιο και την ζωοτροφή.
Επομένως: για το ερώτημα α) θα έχουμε συνολικά 15,55 kgCO2-eq από το βιο-πολυμερές + 12,7 kgCO2-eq από την παραγωγή ζάχαρης και ζωοτροφής σε άλλη γραμμή παραγωγής ενώ αποφεύγεται η παραγωγή 1 kg πολυμερούς από πετρέλαιο και 4 kg ζωοτροφής.
Συνολικά στο σύστημα έχουμε:
15,55 kgCO2-eq + 12,7 kgCO2-eq* -7 kgCO2-eq(πολυμερές πετρελαίου– 4*1 kgCO2-eq (ζωοτροφή)= 17,25 kgCO2-eq
Στην περίπτωση του ερωτήματος β) η παράγωγή της ζωοτροφής δεν πραγματοποιείται. Η ζωοτροφή αποτελεί κύριο προϊόν και οι απαιτήσεις σε παραγωγή θα υπάρχουν. Έτσι αυξάνοντας την όριο του συστήματος μπορούμε να εισάγουμε για την περίπτωση του ερωτήματος β) την παραγωγή ζωοτροφής όπως επίσης και τα πολυμερή που παράγονται από το πετρέλαιο και την ζωοτροφή.
Επομένως: για το ερώτημα β) θα έχουμε συνολικά 15,66 kgCO2-eq από το βιο-πολυμερές + 8 kgCO2-eq από την παραγωγή ζωοτροφής σε από παραγωγή ενώ αποφεύγεται η παραγωγή 1 kg πολυμερούς από πετρέλαιο και 4 kg ζάχαρης.
Συνολικά στο σύστημα έχουμε:
15,66 kgCO2-eq + 4 kgCO2-eq (ζωοτροφή) – 7 kgCO2-eq(πολυμερές πετρελαίου) =12,66 kgCO2-eq
Επομένως στην περίπτωση β) το σύστημα έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο ως προς την δυνητική αύξηση της θέρμανσης του πλανήτη.
*Μόνο τα στάδια παραγωγής της ζάχαρης και ζωοτροφής
Ενέργεια=28 kJ * 0,5=14 kgCO2-eq
Φυτοφάρμακα= 0,04 kg * 140= 5,6 kgCO2-eq
NaOH =1 kg * 1,1= 1,1 kgCO2-eq
Συνολικά= 20,7-8=12,7 kgCO2-eq

## Slide 66
Ευχαριστώ για την προσοχή σας