## Slide 1: Τηλεπισκόπηση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
Ενότητα 1c: Εισαγωγή
Γιώργος Παπαθεοδώρου
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας

## Slide 2: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα CC BY-NC-ND 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.gr/licenses/by-nc-nd/4.0/
Σύμφωνα με αυτήν την άδεια ο δικαιούχος σας δίνει το δικαίωμα να:
Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό Υπό τους ακόλουθους όρους:
Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό, με σύνδεσμο της άδειας
Μη εμπορική χρήση — Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς
Μη παράγωγα έργα — Μπορείτε να αναδιανείμετε το υλικό ως έχει, χωρίς να προβείτε σε αλλαγές (ανάμιξη, τροποποίηση)

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4
Georgiadis et al., 2009

## Slide 5: Ρύπανση Θαλασσών Υποβάθμιση θαλάσσιου περιβάλλοντος
Υποξικά και ανοξικά θαλάσσια περιβάλλοντα
Αμβρακικός κόλπος
Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
Όρμος Κατακόλου

## Slide 6
περίπου 217.5km2 από τα 411.4km2 (50% )
περίπου 2.9 ×109m3 υδάτινης στήλης από 7.4×109m3 (28.5%)

## Slide 7
 | Αs | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn
Λιμάνι Πάτρας | 4.16 - 13.20 (8.15) | 0.22 - 0.73 (0.33) | 180 – 230 (199.6) | 30 - 128 (59) | 56 - 140 (101) | 19 – 128 (37) | 55.2 - 343.0 (106)
Πατραϊκός κόλπος | - | (0.44) | (145.0) | (37.0) | (18.0) | (29.0) | (261.0)
Sediment Quality Guideline (ERL – ERM) | 8.2 - 70 | 1.2 - 9.6 | 81 - 370 | 34 - 270 | 20.9 - 51.6 | 46.7 - 218 | 150 - 410
ΕΘΑΓΕΦΩ
Ραδιοενέργειας
Περιβάλλοντος
Τμήμα Χημείας

## Slide 8
Θαλάσσια απορρίμματα (marine litter)

## Slide 10
το πλαστικό (56%), το μέταλλο (17%)
και το γυαλί (10%)
241 απορρίμματα με ημερομηνία λήξης
63% έληγε μετά την ημερομηνία συλλογής (MARPOL 88)
η «απαλλαγή» από μόλις τρία αντικείμενα (πλαστικές σακούλες, μπουκάλια νερού και κουτάκια αλουμινίου) θα μπορούσε δυνητικά να μειώσει έως και 50 % τα απορρίμματα στο θαλάσσοι περιβάλλον
5% εκτός Ελλάδος

## Slide 11
Ιατρού, 2013
Κεντρικός Κορινθιακός Κόλπος
Έκχυση μεταλλοφόρου ερυθράς ιλύος

## Slide 12
5km2
30km2
273km2
Ιατρού, 2013

## Slide 13
Μέσες Συγκεντρώσεις | Όρμος Αντίκυρας |  | Κεντρική λεκάνη Κορινθιακού | 
 | Ερυθρά Ιλύς | Φυσικά Ιζήματα | Ερυθρά Ιλύς | Φυσικά Ιζήματα
Fe (%) | 35.8 | 7.96 | 35 | 5.28
Cr (ppm) | 3441 | 172 | 1120 | 62
Ti (%) | 5.4 | 0.5 | 2.31 | 0.3
Ni (ppm) | 1624 | 213 | 1147 | 66
Co(ppm) | 103 | 37 | 92 | 21
Pb(ppm) | 162 | 64 | 131 | 18
Cu(ppm) | 133 | 83 | 133 | 48
Hg(ppm) | 5 |  | 2.8 | 
Al (%) | 13.1 | 4.7 | 12.1 | 6.99
Ag(ppm) | 9.6 | 0.5 | 7.3 | 
V (ppm) | 673 | 160 | 571 | 157
Cd(ppm) | 10 | 0.2 | 7.9 | 
Si (%) | 5.6 | 35.32 | 6.5 | 26.94
Mg (%) |  | 6.06 |  | 4.93
Mn(ppm) | 1325 | 4883 | 2914 | 4714
Fe
Cr
Ti
Ni
Ιατρού, 2013

## Slide 14
Υποθαλάσσια πολιτισμική κληρονομιά

## Slide 15
HMHS Britannic

## Slide 16
Burdigala ocean liner

## Slide 17
Αρχαίο ναυάγιο Mαζωτού (Κύπρος)
4ος αιώνας B.C

## Slide 19
Αλεξάνδρεια ….«αναδυομένη»

## Slide 20
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΩΝ ΡΟΔΟΦΥΚΩΝ (ΤΡΑΓΑΝΑ)
1967/2006 Regulation protecting coralligène in the Mediterranean Sea

## Slide 21
331BC (~2300BP)
Καταβύθιση 8 μέτρων
Χάλαρη, 2008
Notes: 21

## Slide 22: Αναφορές
Στεφάτος Α., 2005. Μελέτη ιζηματογενών διεργασιών και τεκτονικών δομών στον κορινθιακό κόλπο με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Χριστοδουλου Δ., 2010. Γεωφυσική, ιζηματολογική μελέτη – τηλεμετρική παρακολούθηση ενεργών κρατήρων διαφυγής ρευστών σε σεισμογενείς περιοχές.’ Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Χάλαρη Α., 2008. Ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας (Αιγύπτου), με τη χρήση θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ιατρού Μ., 2013. Ωκεανογραφικές - γεωμορφολογικές έρευνες στον κεντρικό Κορινθιακό κόλπο σε σχέση με την διασπορά μεταλλευτικών αποβλήτων ερυθράς ιλύος. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

## Slide 23: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Γιώργος Παπαθεοδώρου. «Τηλεπισκόπηση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/GEO346/

## Slide 24
Αναφορές
Τα σχήματα και οι πίνακες (χωρίς αναφορές) έχουν δημιουργηθεί από τους διδάσκοντες του μαθήματος, την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμ. Γεωλογίας, Παν. Πατρών και την Τμηματική Ομάδα Εργασίας και διατίθενται με την άδεια CC BYNC-ΝD 4.0.
Όλες οι φωτογραφίες (χωρίς αναφορές) της παρουσίασης προέρχονται από προσωπικό αρχείο του διδάσκοντα και του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμ. Γεωλογίας, Παν. Πατρών και διατίθενται με την άδεια CC BY-NC-ΝD 4.0.