Πάτρα 1 Απριλίου 2013

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7Ο

Να σχεδιαστεί παραμετρικά ένας μετωπικός οδοντωτός τροχός. Οι παράμετροι σχεδιασμού πρέπει να είναι: το modul m, η γωνία εξειλιγμένης φ, ο αριθμός των δοντιών του Ν, το πλάτος των δοντιών b, καθώς επίσης και η διάμετρος Dp και το πλάτος bp της πλύμνης. Στο Σχήμα 1 φαίνονται οι βασικές διαστάσεις ενός μετωπικού οδοντωτού τροχού, ενώ στο ενεργό (ανοίγει και δέχεται αλλαγές δεδομένων) λογιστικό φύλλο του Πίνακα 1 δίνονται οι σχέσεις των μεγεθών μεταξύ τους και γίνονται οι βασικοί υπολογισμοί.

Σχήμα 1: Βασικές διαστάσεις μετωπικών οδοντωτών τροχών

Για το σχεδιασμό ενός οδοντωτού τροχού είναι απαραίτητο πρώτα να σχεδιαστεί η κατατομή της εξειλιγμένης του δοντιού, δηλαδή η καμπύλη που σχηματίζει την «παρειά» του δοντιού. Ως καμπύλη εξειλιγμένης ορίζουμε την καμπύλη abc που διαγράφει ένα σημείο πάνω σε ευθεία γραμμή eb που κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στον κύκλο βάσης (O, rπ) του τροχού. Ας θεωρήσουμε στο Σχήμα 2 ένα νήμα (fea) τυλιγμένο στον κύκλο ποδός ενός γραναζιού με κέντρο Ο. Στο σημείο α στερεώνουμε ένα μολύβι και ξετυλίγουμε το νήμα κρατώντας το πάντοτε τεντωμένο και γράφοντας με το μολύβι. Η καμπύλη abc που διαγράφεται είναι η καμπύλη εξειλιγμένης. Μπορούμε να παρατηρήσουμε στο σχήμα ότι το μήκος του τόξου ae  είναι ίσο με το μήκος eb. Από το τρίγωνο Oeb:

Από το σχήμα παρατηρούμε ότι η γωνία  οπότε

Η συνάρτηση inv φ είναι γνωστή σαν συνάρτηση εξειλιγμένης και είναι κοινή σε κάθε σχεδίαση γραναζιού. Αν θεωρήσουμε το Ο σαν αρχή του συστήματος συντετεγμένων Oxy, η συνάρτηση της εξειλιγμένης, αν ληφθεί υπ΄όψη ότι  μπορεί να εκφραστεί σαν:

Η καμπύλη εξειλιγμένης μπορεί να σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω σχέσεις.

Αν σχεδιάσουμε τα υπολογισθέντα ζεύγη (x, y) θα λάβουμε το Σχήμα 3:

Σχήμα 3: Κατασκευή της καμπύλης εξειλιγμένης

Για σχεδιαστικές λεπτομέρειες και διαστάσεις δείτε τον πολύ αναλυτικό κατάλογο μετωπικών οδοντωτών τροχών της Quality Transmission Components.

Το τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκεται να πετύχετε είναι το εξής:

Σχήμα 4: Τελικό παραμετρικό αποτέλεσμα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ: ΕΡΓΑΣΙΑ 7Η

Σχήμα 5: Κατασκευή του πλανητικού συστήματος

Πλανητικό σύστημα: Μέχρις εδώ και αφού σχεδιάσατε τον παραμετρικό οδοντωτό τροχό έχετε τη δυνατότητα να σχεδιάζετε μετωπικά γρανάζια διαφόρων παραμέτρων και να τα αποθηκεύετε σαν ξεχωριστά CATParts. Σχεδιάστε λοιπόν και αποθηκεύσετε δύο γρανάζια με m = 2, γωνία εξειλιγμένης    φ = 20ο, N1 = 18, N2 = 36, πλάτος δοντιών b = 25, διάμετρος πλύμνης Dp = 10Φ και πλάτος πλύμνης       bp = b / 2 (για ακριβείς τιμές της διαστάσεων πλύμνης και οπής βλέπε εδώ),. Ο τροχός 1 είναι ο ήλιος του πλανητικού συστήματος, και ο τροχός 2, ο πλανήτης που θα χρησιμοποιηθεί τρεις φορές στο πλανητικό σε ίσες αποστάσεις (120ο) μεταξύ τους. Βεβαίως εδώ θα χρειαστεί να σχεδιάσετε επίσης παραμετρικά και τον κατάλληλο τροχό 3 (Σχήμα 5) με εσωτερική οδόντωση, τους κατάλληλους άξονες - πείρους (pins), και τον βραχίονα εξόδου. Από το σχήμα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η αρχική διάμετρος του τροχού εσωτερικής οδόντωσης ισούται με:

Έτσι ο δακτύλιος με την εσωτερική οδόντωση θα έχει  δόντια.

Ζητείται να κατασκευάσετε τον πλανητικό μηχανισμό του σχήματος 5. Ο πλανητικός αυτός μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει με τρείς διαφορετικούς τρόπους:

- Τροχός 3 ακίνητος: Έτσι η είσοδος δίνεται από τον ήλιο (1) και η έξοδος λαμβάνεται από τον τριγωνικό βραχίονα εξόδου (4). Η σχέση μετάδοσης εδώ είναι:

- Ήλιος 1 ακίνητος: Ο τροχός 1 (ήλιος) είναι πακτωμένος. Είσοδος είναι ο τροχός 3 και έξοδος ο βραχίονας (4). Η σχέση μετάδοσης εδώ είναι:

- Τριγωνικός βραχίονας 4 ακίνητος: Εδώ ο βραχίονας (4) είναι ακινητοποιημένος. Ο ήλιος είναι η είσοδος και ο τροχός (3) είναι η έξοδος. Η σχέση μετάδοσης είναι:

Για λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία και τις σχέσεις μετάδοσης δείτε εδώ. Να δώσετε κίνηση στον μηχανισμό και να δείξετε τη λειτουργία του.

(Η 7η εργασία θα παραδοθεί μέχρι την Δευτέρα 15η  Απριλίου 2013)

# Text boxes

Σχήμα 2: Κατατομή εξειλιγμένης καμπύλης