## Slide 1: Υπολογιστική Ρευστομηχανική
Ενότητα 6: Εισαγωγή στη ροή των ρευστών
Βασίλειος Λουκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Μόνιμη δισδιάστατη εξίσωση Navier-Stokes
Πρόβλημα στον υπολογισμό της πίεσης
Ροϊκή συνάρτηση
Σειριακή εξίσωση
Εξίσωση για την πίεση
Σειριακά-Άμεσα σχήματα
Άμεσα σχήματα
Πίεση-Ταχύτητα
Ο όρος της κλίσης πίεσης
Διακριτοποίηση της εξίσωσης συνέχειας
Μετατοπισμένο πλέγμα
Μετατοπισμένο πλέγμα: εξίσωση ορμής
Μετατοπισμένο πλέγμα: εξίσωση συνέχειας
Διακριτές εξισώσεις

## Slide 5
Μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση Navier-Stokes ως:
Για Νευτωνικά ρευστά ξέρουμε ότι:
Μόνιμη δισδιάστατη εξίσωση Navier-Stokes (1)

## Slide 6
Υπάρχουν δύο διαφορετικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν:
Που πρέπει να αποθηκεύσουμε την πίεση σε σχέση με την ταχύτητα ?
Πως να βρούμε μια εξίσωση για την πίεση ?
Σε προβλήματα 3D, έχουμε 4 εξισώσεις με 4 αγνώστους:
3 ταχύτητες, 1 πίεση
3 εξισώσεις ορμής και μία εξίσωση συνέχειας
Γενικά είναι δυνατόν να λυθεί ?
Πρόβλημα στον υπολογισμό της πίεσης (1)

## Slide 7
Χρησιμοποιήθηκε στις δεκαετίες 70’s-80’s
    Λύνουμε μια ΜΔΕ για την ροϊκή συνάρτηση Ψ και μία ΜΔΕ για την συνιστώσα της στροβιλότητας ξ σε 2D
    Η διαδικασία απαλείφει την πίεση από μεταβλητή
    Λύνουμε για δύο ΜΔΕ παρά για τρεις σύμφωνα με μορφή των εξισώσεων με πρωταρχικές μεταβλητές (primitive variable formulations, u, v, p)
Για τριδιάστατες ροές δεν μπορεί να υπάρχει ορισμός της ροϊκής συνάρτησης
Εναλλακτική μορφή σε 3D είναι της Στροβιλότητας-διανύσματος δυναμικού:
    έχει 6 αγνώστους (3 για στροβιλότητα, 3 για το διάνυσμα του δυναμικού)
    Λιγότερές μεταβλητές (u,v,w,p) όταν λύνουμε για primitive variables
Δυσκολία για να βρεθούν οριακές συνθήκες.
Η μορφή των αρχικών μεταβλητών είναι η συνηθέστερη σήμερα.
Ροϊκή συνάρτηση

## Slide 8
Η προσέγγιση μας είναι να λύσουμε το σύστημα των διαφορικών εξισώσεων (coupled) με κάποιου είδους σειριακό αλγόριθμο.
Θεωρούμε:
    την εξίσωση της u-ορμής για την ταχύτητα u
    την εξίσωση της v- ορμής για την ταχύτητα v
    την εξίσωση συνέχειας ως διαφορική εξίσωση για την πίεση
Πιθανός επαναληπτικός αλγόριθμος:
    διακριτοποιούμε και λύνουμε την u στο πεδίο, υποθέτοντας ως γνωστά τα v, p από την προηγούμενη επανάληψη
    Oμοίως λύνουμε για τη v από την διακριτή εξίσωση για την v ορμή Oμοίως λύνουμε για την p από την διακριτοποίηση της συνέχειας
    Συνεχίζουμε έως την σύγκλιση
Σειριακή εξίσωση

## Slide 9
Εξίσωση συνέχειας:
Για συμπιεστή ροή, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως βάση για να βρούμε μια εξίσωση κατάστασης. Για παράδειγμα για ένα τέλειο αέριο:
Τι κάνουμε όμως για ασυμπίεστες ροές ?
  Δεν υπάρχει σύνδεση πίεσης και πυκνότητας
  Δεν υπάρχει κάποιος προφανής τρόπος για να εισάγουμε την πίεση στη εξίσωση της συνέχειας
Εξίσωση για την πίεση

## Slide 10
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το πρόβλημα του υπολογισμού της πίεσης για ασυμπίεστα ρευστά είναι συνυφασμένο με το σειριακό αλγόριθμο επίλυσης.
Μόνο για σειριακούς αλγόριθμους είναι απαραίτητο να βρούμε μια διαφορική εξίσωση για κάθε άγνωστη μεταβλητή:
    u-ορμή για την ταχύτητα u, v-ορμή για την ταχύτητα v, εξίσωση συνέχεια για την πίεση, εξίσωση ενέργειας για την θερμοκρασία, κλπ
Για αλγόριθμο άμεσης επίλυσης, δεν είναι απαραίτητο το παραπάνω ταίριασμα.
Σειριακά-Άμεσα σχήματα

## Slide 11
Διακριτοποιούμε τις εξισώσεις ορμής για την u και v συνιστώσα και την εξίσωση της συνέχειας για κάθε υπολογιστικό κελί.
Συνθέτουμε ένα μεγάλο πίνακα:
Το διάνυσμα της λύσης είναι:
Δεν υπάρχει ανάγκη να δούμε ποιος άγνωστος λύνεται από ποια ΜΔΕ.
Δυστυχώς είναι πολύ ακριβό για πρακτικά προβλήματα.
Άμεσα σχήματα

## Slide 12
Υπάρχει πρόβλημα όταν χρησιμοποιούμε σειριακή επίλυση για τον υπολογισμό της πίεσης.
Επειδή δεν υπάρχει η πίεση στην εξίσωση τις συνέχειας:
    Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο για να εισάγουμε την πίεση στη συνέχεια.
    Η επίλυση αυτού του προβλήματος θα μας οδηγήσει στη λύση.
Πρόβλημα στον υπολογισμό της πίεσης (2)

## Slide 13
Ένα άλλο πρόβλημα υπάρχει σχετικά με την αποθήκευση της πίεσης και της ταχύτητας:
    Η πιο απλή επιλογή είναι να αποθηκεύσουμε την πίεση και τις ταχύτητες στα κέντρα του κελιού.
    Αποδεικνύετε ότι αυτού του είδους η αποθήκευση δημιουργεί προβλήματα.
    Δίνει λύσεις πίεσης/ταχύτητας με χωρικές ανωμαλίες.
    Είναι στοιχείο της διακριτοποίησης, και δεν υπάρχει τρόπος αποφυγής.
    Δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε επιλέγοντας διαφορετικούς τρόπους λύσης.
Πρόβλημα στον υπολογισμό της πίεσης (3)

## Slide 14
Η κλίση της πίεσης είναι στην πραγματικότητα ένας όρος πηγής, αλλά ας τον χρησιμοποιήσουμε ξεχωριστά μιας και δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων.
Θεωρούμε ομοιόμορφο Καρτεσιανό πλέγμα 2D.
Αποθηκεύουμε (δοκιμαστικά) τα u,v,p στα κέντρα των κελιών.
Πίεση-Ταχύτητα

## Slide 15
Η ολοκλήρωση με όγκους ελέγχου προϋποθέτει τον υπολογισμό του:
Σε διακριτή μορφή γράφεται ως:
Ο όρος της κλίσης πίεσης (1)

## Slide 16
Eπιφανειακά διανύσματα:
Για την εξίσωση της u-ορμής έχουμε:
Ο όρος της κλίσης πίεσης (2)

## Slide 17
H κλίση πίεσης για την v-ορμή:
Διακριτοποιώντας τους άλλους όρους όπως πριν:
Ο όρος της κλίσης πίεσης (3)

## Slide 18
Χρειαζόμαστε την πίεση στις πλευρές, αλλά είναι διαθέσιμη μόνο στα κέντρα του κελιού.
Για τις πλευρές έχουμε:
Ο όρος της κλίσης πίεσης (4)

## Slide 19
Η γραμμική παρεμβολή οδηγεί στους εξής όρους πίεσης:
Σημειώστε ότι pP δεν εμφανίζεται στους όρους της κλίσης πίεσης για τον όγκο ελέγχου P
Ο όρος της κλίσης πίεσης (5)

## Slide 20
Υποθέτουμε την εξίσωση της συνέχειας σε δυο διαστάσεις:
Ολοκληρώνουμε στον όγκο ελέγχου:
Γράφουμε την διακριτή μορφή:
Διακριτοποίηση της εξίσωσης συνέχειας (1)

## Slide 21
Διάνυσμα ταχύτητας:
Διακριτή εξίσωση συνέχειας:
Χρειάζεται ταχύτητα στις πλευρές, ενώ είναι στα κέντρα του κελιού.
    Την υπολογίζουμε με γραμμική παρεμβολή στις πλευρές.
Διακριτοποίηση της εξίσωσης συνέχειας (2)

## Slide 22
Γραμμική παρεμβολή:
Διακριτή εξίσωση συνέχειας:
Σημείωση: δεν εμφανίζονται τιμές του u και v στο σημείο P στον όγκο ελέγχου
Διακριτοποίηση της εξίσωσης συνέχειας (3)

## Slide 23
Αποθηκεύουμε την πίεση στο μέσο του κελιού.
Αποθηκεύουμε τις ταχύτητες σε μετατοπισμένους όγκους ελέγχου.
Μετατοπισμένο πλέγμα

## Slide 24
Η διαφορά πίεσης για την ue είναι:
Η διαφορά πίεσης για την vn είναι:
Δεν υπάρχει ανάγκη για την προσέγγιση της πίεσης στις πλευρές.
    Είναι διαθέσιμη στις πλευρές του όγκου ελέγχου των εξισώσεων της ορμής.
Μετατοπισμένο πλέγμα: εξίσωση ορμής

## Slide 25
Διακριτοποιούμε την εξίσωση της συνέχειας στον κύριο όγκο ελέγχου:
Δεν υπάρχει λόγος για να προσεγγίσουμε τις ταχύτητες.
Οι ταχύτητες είναι διαθέσιμες στις πλευρές όπου και χρειάζονται
Μετατοπισμένο πλέγμα: εξίσωση συνέχειας

## Slide 26
Συνέχεια:
U-ορμή:
V-ορμή:
Διακριτές εξισώσεις

## Slide 27: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
1. Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Ν. Μαρκάτου και Δ. Ασημακόπουλου, Εκδ. Παπασωτηρίου
2. Υπολογιστική Ρευστομηχανική, Μπεργελές Γ., Τόμος 182, Εκδ. Συμεών
3. Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Παύλου Χατζηκωνσταντίνου, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις
4. Computational Techniques for Fluid Dynamics, C.A.J. Fletcher, Springer 2000
5. Computational Methods for Fluid Dynamics, J.H. Ferziger, M. Peric, Springer 2002
6. Basics of Fluid Mechanics and Introduction to Computational Fluid Dynamics, T. Petrila, D. Trif, Springer, 2005

## Slide 28: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Τα σχήματα και οι σχέσεις της παρουσίασης προέρχονται από τα βιβλία τα οποία βρίσκονται στα παρακάτω links:
1. S.V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Taylor and Francis, 1980:http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/330970/showfull.egw/1+0+1+full
2. H.K. Versteeg and W. Malalasekera, An introduction to computational fluid dynamics: The finite volume method, Longman, 1995:
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/330972/showfull.egw/1+0+1+full

## Slide 29: Σημείωμα Αναφοράς
“Computational Fluid Dynamics”,
Chung,
2006
Διαθέσιμο στο Νηρέα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών:
http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/326948/showfull.egw/2+0+1+full

## Slide 30: Τέλος Ενότητας