## Slide 1: Φυσική και Τεχνολογία Υλικών και Διατάξεων Στερεάς Κατάστασης
Ανδρέας Καϊδατζής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Π.Μ.Σ. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
Ειδίκευση: «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική»

## Slide 2: Φυσική και Τεχνολογία Υλικών και Διατάξεων Στερεάς Κατάστασης
Μάιος – Ιούνιος 2025
Μαγνητικές και υπεραγώγιμες διατάξεις
MRAMs
Magnetic field sensors
Spintronic and magnonic microwave devices

## Slide 3: Μαγνητικά Υλικά
Πρόκειται κυρίως για υλικά που εμφανίζουν:
      Σιδηρομαγνητισμό
      Αντισιδηρομαγνητισμό
      Σιδηριμαγνητισμό
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει κάποιο είδος τάξης των μαγνητικών διπολικών ροπών → Αλληλεπίδραση ανταλλαγής!
Σημαντικές παράμετροι:
      Θερμοκρασία Curie (TC)
      Μαγνήτιση κόρου (MS)
      Παραμένουσα μαγνήτιση (Mr)
      Συνεκτικό πεδίο (HC)

## Slide 4: Μαγνητικά Υλικά Τρεις χαρακτηριστικές διανυσματικές ποσότητες

## Slide 5: Μαγνητικά Υλικά Βρόχος υστέρησης (hysteresis loop)
MS : μαγνητιση κόρου
Mr : παραμένουσα μαγνήτιση
HC : συνεκτικό πεδίο

## Slide 6: Μαγνητικά Υλικά Γιατί υστέρηση..;
Εμβαδό βρόχου: απώλεια ενέργειας ανά κύκλο και ανά μονάδα όγκου
→ Κυρίως εξωγενή χαρακτηριστικά του υλικού καθορίζουν την υστέρηση

## Slide 7: Μαγνητικά Υλικά Μαγνήτιση κόρου
Μαγνήτιση κόρου (MS): η μέγιστη μαγνήτιση που μπορεί να αποκτήσει ένα υλικό και εμφανίζεται όταν όλες οι ατομικές μαγνητικές διπολικές ροπές του ευθυγραμμίζονται πλήρως με την κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου.
→ Η Μαγνήτιση κορεσμού είναι ενδογενής ιδιότητα του υλικού!
Ενδεικτικές τιμές (σε θερμοκρασία 296 K):
Fe 1720 kA·m-1
Co 1370 kA·m-1
Ni 485 kA·m-1
Fe65Co35 1950 kA·m-1 (Η μέγιστη τιμή..!)
Fe3O4 480 kA·m-1
Παράδειγμα: Μεταλλικό σφαιρίδιο διαμέτρου d = 2 mm, έχει ολική μαγνητική διπολική ροπή μολ = 2·10-3 A·m2. Από ποιο υλικό είναι κατασκευασμένο το σφαιρίδιο..;

## Slide 8: Μαγνητικά Υλικά Παραμένουσα μαγνήτιση
Παραμένουσα μαγνήτιση (Mr): είναι η μαγνήτιση του υλικού αφότου μηδενιστεί το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο.
→ Η παραμένουσα μαγνήτιση είναι εξωγενής ιδιότητα του υλικού!
Εξαιρετικά σημαντική παράμετρος για εφαρμογές σε μόνιμους μαγνήτες, εκφράζεται ως ο λόγος:
Εξαρτάται σημαντικά από την μαγνητική ανισοτροπία.

## Slide 9: Μαγνητικά Υλικά Συνεκτικό πεδίο
Το συνεκτικό πεδίο (HC) είναι το μέτρο του εξωτερικού αντίθετου μαγνητικού πεδίου που πρέπει να εφαρμοστεί σε ένα μαγνητισμένο υλικό ώστε να μηδενιστεί η μαγνήτισή του, αφού έχει προηγουμένως κορεστεί.
→ Το συνεκτικό πεδίο είναι εξωγενής ιδιότητα του υλικού!
Υψηλό συνεκτικό πεδίο (1·106 A·m-1 ≈ 1.2 T)
→ “σκληρό” μαγνητικό υλικό (π.χ. NdFeB)
Χαμηλό συνεκτικό πεδίο (50 A·m-1 ≈ 60 μT)
→ “μαλακό” μαγνητικό υλικό (π.χ. κράματα Fe-Si)

## Slide 10: “Μαλακά” και “Σκληρά” Μαγνητικά Υλικά
“Μαλακά” υλικά: μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, υψηλές συχνότητες
“Σκληρά” υλικά: μόνιμοι μαγνήτες, αποθήκευση δεδομένων
Ενδογενείς και εξωγενείς ιδιότητες
Μικρή απώλεια ενέργειας Μεγάλη απώλεια ενέργειας

## Slide 11: Μαγνητικά υλικά και ηλεκτρονική δομή
Σχεδόν όλα τα μαγνητικά υλικά περιέχουν 3d ή 4f στοιχεία!
“Σπάνιες Γαίες” (“Rare Earths)

## Slide 12: M-H vs B-H

## Slide 13: M-H vs B-H
Βρόχος M-H
Μέτρηση της μαγνήτισης: VSM, SQUID, AGFM
Π.χ. στα “σκληρά” μαγνητικά υλικά (π.χ., NdFeB), χρησιμοποιείται για χαρακτηρισμό συνεκτικού πεδίου και μαγνήτισης κόρου
Βρόχος B-H
Μέτρηση της μαγνητικής επαγωγής: Hall probe, fluxmeter
Π.χ. στα “μαλακά” μαγνητικά υλικά (π.χ. α-Fe), χρησιμοποιείται για σχεδιασμό μετασχηματιστών
Πως μπορεί να εξαχθεί ο πειραματικός βρόχος M–H από βρόχο B–H;
Παράδειγμα: Δείγμα έχει μαγνητική επαγωγή κόρου BS ίση με 1.5 Τ, υπό πεδίο HS ίσο με 0.5·106 Α·m-1. Ποια είναι η τιμή της μαγνήτισης κόρου MS..;

## Slide 14: “Σκληρά” μαγνητικά υλικά “Μόνιμοι” μαγνήτες
Ένας “μόνιμος” μαγνήτης δημιουργεί σταθερό μαγνητικό πεδίο στον κενό χώρο γύρω του, απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.
Ροπή:
Δύναμη:
Στις παραπάνω αλληλεπιδράσεις βασίζουν τη λειτουργία τους ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτρικές γεννήτριες και ενεργοποιητές!

## Slide 15: “Σκληρά” μαγνητικά υλικά “Μόνιμοι” μαγνήτες
Κύρια χαρακτηριστικά:
Υψηλή μαγνήτιση κόρου (>1000 kA·m-1)
Υψηλή παραμένουσα μαγνήτιση (Mr/MS=1)
Υψηλή μαγνητική ανισοτροπία → Υψηλό συνεκτικό πεδίο (>105 Α·m-1)
Φερρίτες, AlNiCos, μαγνήτες σπανίων γαιών (π.χ. Nd2Fe14B, SmCo5)
        Βασικός δείκτης “απόδοσης”: (BH)max [J·m-3]

## Slide 16: “Μόνιμοι” μαγνήτες – (BH)max
Προσδιορίζεται στο 2ο τεταρτημόριο (τεταρτημόριο “απομαγνήτισης”)

## Slide 17: “Μόνιμοι” μαγνήτες – (BH)max
Br
Παράδειγμα: Να υπολογίσετε το (BH)max για κάποιο από τα υλικά του παραπάνω πίνακα.

## Slide 18: “Μόνιμοι” μαγνήτες
“AlNiCos”
Σύνθετα υλικά τα οποία αποτελούνται από νανομετρικής κλίμακας ραβδία (rods) FeCo, εγκιβωτισμένες σε μη-μαγνητική μήτρα AlNi.
(BH)max=40 kJ·m-3
Από τα πρώτα τεχνολογικά σκληρά μαγνητικά υλικά (δεκαετία 1930)
Οι “νανοβελόνες” ευθυγραμμίζονται με ανόπτηση υπό μαγνητικό πεδίο
Φάση α1: FeCo
Φάση α2: AlNi
→ Ανισοτροπία σχήματος!
TEM
Appl. Phys. Lett. 111, 022403 (2017)

## Slide 19: “Μόνιμοι” μαγνήτες
L10 CoPt
Στοιχειομετρικά διατεταγμένη τετραγωνική δόμη
a = 0.377 nm
c = 0.370 nm
(BH)max=100 kJ·m-3
Άλλα L10 υλικά: FePt, FePd, MnAl...
→ Εξαιρετικά επίκαιρα για εφαρμογές σε μαγνητικές διατάξεις!

## Slide 20: “Μόνιμοι” μαγνήτες
SmCo5
Στοιχειομετρικά διατεταγμένη εξαγωνική δομή
a = 0.499 nm
c = 0.398 nm
(BH)max=150 kJ·m-3
Πολύ υψηλή θερμοκρασία Curie: TC=1020 K

## Slide 21: “Μόνιμοι” μαγνήτες
Nd2Fe14B
Τετραγωνική δομή
a = 0.879 nm
c = 1.212 nm
(BH)max> 450 kJ·m-3
Θερμοκρασία Curie: TC=588 K

## Slide 22: “Μόνιμοι” μαγνήτες
Fe3O4 (μαγνήτιτης)
Κυβική δομή (σπινέλιος)
a = 0.840 nm
(BH)max> 1–2 kJ·m-3
HC =100–300 A·m-1
(οριακά “σκληρό”)
Θερμοκρασία Curie: TC= 860 K
→ Σιδηριμαγνήτης!

## Slide 23: “Μαλακά” μαγνητικά υλικά
α-Fe
Κυβική δομή (bcc)
a = 0.287 nm
MS = 1720 kA·m-1
HC = 10–100 A·m-1
Θερμοκρασία Curie: TC= 1044 K

## Slide 24: “Μαλακά” μαγνητικά υλικά
Co65Fe35 (permendur)
Κυβική δομή (bcc)
a = 0.286 nm
MS = 1950 kA·m-1
HC = 10–100 A·m-1
Θερμοκρασία Curie: TC= 1210 K

## Slide 25: “Μαλακά” μαγνητικά υλικά
Ni80Fe20 (permalloy)
Κυβική δομή (fcc)
a = 0.352 nm
MS = 830 kA·m-1
HC = 0.1–10 A·m-1
Θερμοκρασία Curie: TC= 1210 K
→ Χρησιμοποιείται σε μαγνητικές διατάξεις (αισθητήρες, RF/μικροκύματα)

## Slide 26: Μαγνητικοί ημιαγωγοί
EuO
Κυβική δομή NaCl
a = 0.516 nm
Ενεργειακό χάσμα: εg= 1.3 eV
Θερμοκρασία Curie: TC= 69 K
→ Αξιοποιείται τόσο το φορτίο, όσο και το σπιν των ηλεκτρονίων

## Slide 27: Μαγνητικοί ημιαγωγοί
(MnXGa1-X)As
Κυβική δομή ZnS
a = 0.565 nm
Ενεργειακό χάσμα: εg= 1.4 eV
Θερμοκρασία Curie: TC= 170 K
→ Αξιοποιείται τόσο ρο φορτίο, όσο και το σπιν των ηλεκτρονίων

## Slide 28: Μαγνητικά υλικά στη νανοκλίμακα
1D
2D
3D
Τουλάχιστον μία διάσταση του υλικού είναι μεταξύ 1 nm και 100 nm
Λόγος επιφανειακών ατόμων:
Υμένιο:
Ραβδίο:
Σωματίδιο:
Για α=0.25 nm και t=2r=2R=10 nm, τότε το 5% (υμένιο), 10% (ραβδίο), 15% (σωματίδιο) των ατόμων είναι επιφανειακά

## Slide 29: Μαγνητικά υλικά στη νανοκλίμακα
Μήκος ανταλλαγής:
→Το μήκος ανταλλαγής προκύπτει ως το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού ανάμεσα στην ενέργεια της αλληλεπίδρασης ανταλλαγής και την μαγνητική διπολική ενέργεια

## Slide 30: Μαγνητικά υλικά στη νανοκλίμακα
→ Το μήκος ανταλλαγής καθορίζει το μέγεθος των μαγνητικών δομών
Παράδειγμα: μήκος περιοχής μετάβασης (domain wall) μαγνητικών περιοχών

## Slide 31: Μαγνητικά υλικά στη νανοκλίμακα
Χαρακτηριστικά μεγέθη ηλεκτρονικής μεταφοράς
→ Μέση ελεύθερη διαδρομή (mean free path): λ
→ Μήκος ανελαστικής σκέδασης (inelastic scattering length): λel
→ Μήκος διάχυσης σπιν (spin-diffusion length): lS
Εκφράζουν τη μέση απόσταση που διανύει ένα ηλεκτρόνιο πριν αλλάξει ορμή (λ), ενέργεια (λel), ή σπιν (lS).
Και οι τρεις παράμετροι είναι μεταξύ 1 nm και 100 nm, ενώ στα μαγνητικά υλικά εξαρτώνται από το σπιν!

## Slide 32: Μαγνητικά λεπτά υμένια (thin films)
Λεπτά υμένια
Επιφανειακά και διεπιφανειακά άτομα
Μηχανική τάση από το υπόστρωμα
Επίδραση του πάχους στη μαγνητοσυστολή Fe

## Slide 33: Μαγνητικά λεπτά υμένια (thin films) Ανισοτροπία σχήματος (shape anisotropy)
→ Οφείλεται στο απομαγνητίζον πεδίο εξ αιτίας του σχήματος του μαγνητικού υλικού.

## Slide 34: Μαγνητικά πολυστρωματικά υμένια (multilayers)
Εναλλασσόμενα υμένια διαφορετικών μαγνητικών υλικών
→ Άμεση σύζευξη μέσω αλληλεπιδράσεων ανταλλαγής
→ Σιδηρομαγνητικά/αντισιδηρομαγνητικά υμένια
Εναλλασσόμενα μαγνητικά/μη-μαγνητικά λεπτά υμένια
→ Έμμεση σύζευξη μέσω πολωμένων ηλεκτρονίων αγωγιμότητας (διατήρηση του σπιν στο μη μαγνητικό υμένιο)
→ Σύζευξη μέσω διπολικών αλληλεπιδράσεων λόγω διεπιφανειακής τραχύτητας

## Slide 35: Μαγνητικά πολυστρωματικά υμένια
Σιδηρομαγνητικά/αντισιδηρομαγνητικά υμένια
Εμφάνιση μαγνητικής ανισοτροπίας λόγω αλληλεπίδρασης ανταλλαγής!
→ Πόλωση ανταλλαγής (exchange bias)

## Slide 36: Μαγνητικά πολυστρωματικά υμένια
Σιδηρομαγνητικά/αντισιδηρομαγνητικά υμένια
Γιατί εμφανίζεται η πόλωση ανταλλαγής (exchange bias)..;
Εφαρμογές: βαλβίδες σπιν (spin valves)
μαγνητικό/μη-μαγνητικό/μαγνητικό

## Slide 37: Μαγνητικά πολυστρωματικά υμένια
Σιδηρομαγνητικά/μή-μαγνητικά υμένια: διπολική σύζευξη
Η διεπιφανειακή τραχύτητα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διπολικής σύζευξης του τύπου “φλοιού πορτοκαλιού” (orange-peel)
Συνήθως η σύζευξη είναι σιδηρομαγνητική, καθώς υπάρχει συσχετισμός των διεπιφανειακών τραχυτήτων των δύο μαγνητικών υμενίων.

## Slide 38: Μαγνητικά πολυστρωματικά υμένια
Έμμεση αλληλεπίδραση ανταλλαγής
“Τεχνητοί” αντισιδηρομαγνήτες!
(artificial antiferromangets)

## Slide 39: Μαγνητικά πολυστρωματικά υμένια
Εξαρτώμενη από το σπιν ηλεκτρονική μετφορά
(spin-dependent electron transport)
Η 3d στοιβάδα είναι πλήρως συμπληρωμένη για τον έναν πληθυσμό σπιν, ενώ είναι μερικώς συμπληρωμένη για τον άλλο.
→ Ασυμμετρία στην κατανομή των ηλεκτρονίων!

## Slide 40: Μαγνητικά πολυστρωματικά υμένια
Εξαρτώμενη από το σπιν ηλεκτρονική μετφορά
(spin-dependent electron transport)
Το μοντέλο των δύο ρευμάτων
(two-current model)

## Slide 41: Στο επόμενο μάθημα: ”Μαγνητικές διατάξεις”