## Slide 1
Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
  Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως από ηλεκτρονικά κυκλώματα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται πληροφορίες.

## Slide 2
Τα μέρη ενός Η/Υ
  Το υλικό (Hardware)
  Το λογισμικό (Software)
  Τα δεδομένα (Data)
  Οι χρήστες (Users)

## Slide 3
Το υλικό περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, όλα δηλαδή τα εξαρτήματα που μπορούμε να δούμε και να ακουμπήσουμε.
Ο όρος ‘συσκευή’ αναφέρεται σε κάθε κομμάτι του υλικού που χρησιμοποιείται από τη μηχανή, όπως: keyboard, monitor, modem, mouse, κλπ.
Το Υλικό (Hardware)

## Slide 5
  Software – το σύνολο των προγραμμάτων– (σύνολο οργανωμένων εντολών που ελέγχουν τον Η/Υ).
  Ορισμένα προγράμματα υπάρχουν για να μπορεί ο ίδιος ο Η/Υ να διαχειρίζεται τις δικές του εργασίες και να ελέγχει τις επιμέρους συσκευές που απαρτίζουν το υλικό του. (Λογισμικό Συστήματος)
  Άλλα προγράμματα υπάρχουν για τον χρήστη και δίδουν τη δυνατότητα στον Η/Υ να εκτελεί εργασίες που ο χρήστης επιθυμεί, π.χ. να δημιουργεί κείμενα, να ακούει μουσική. (Λογισμικό Εφαρμογών)
Το Λογισμικό - Software

## Slide 6
  Τα δεδομένα είναι ακατέργαστα στοιχεία τα οποία ο Η/Υ επεξεργάζεται και μετατρέπει σε χρήσιμη πληροφορία.
  Τα υπολογιστικά (ή μηχανογραφικά) δεδομένα είναι ψηφιακά, δηλαδή έχουν μετατραπεί σε δυαδικά αριθμητικά ψηφία. Ο Η/Υ αποθηκεύει και επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα σαν δυαδικούς αριθμούς (σειρές από 0 και 1).
  Οι χρήστες επεξεργάζονται δεδομένα σε μορφή κειμένων, αριθμών, ήχων, εικόνων. Ο Η/Υ μετατρέπει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται όλα αυτά τα δεδομένα σε μορφή δυαδικών αριθμών.
Τα δεδομένα - Data

## Slide 7
Οι άνθρωποι είναι οι λειτουργοί, οι χρήστες των Η/Υ.
Διάφοροι ρόλοι: Απλοί χρήστες, αναλυτές, προγραμματιστές, μηχανικοί λογισμικού, μηχανικοί υλικού, μηχανικοί δικτύων, σχεδιαστές ιστοσελίδων, κλπ.
Οι χρήστες – Users

## Slide 8
Οι συσκευές hardware διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
    Επεξεργαστές (Processors)
    Μνήμη (Memory)
    Συσκευές Εισόδου & Εξόδου (Input and output (I/O) devices)
    Συσκευές Αποθήκευσης (Storage devices)
Τύποι υλικού (hardware)

## Slide 9
01001010
01101010
01101111
10001111
10000000

## Slide 10
Το εσωτερικό της μηχανής – η CPU
  Η διαδικασία μετατροπής ακατέργαστων δεδομένων σε πληροφορία λέγεται επεξεργασία (processing). Η λειτουργία αυτή μοιράζεται μεταξύ CPU και μνήμης
  Η CPU διαχειρίζεται όλες τις συσκευές, εκτελεί τα προγράμματα, επεξεργάζεται τα δεδομένα.
  Η CPU αποτελείται από chips τοποθετημένα στην μητρική πλακέτα (motherboard).

## Slide 11
CPU = Central Processing Unit
ΚΜΕ = Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Επεξεργαστής (processor)
Μικρο-επεξεργαστής (Micro-processor)
Το εσωτερικό της μηχανής – η CPU

## Slide 12
  Η μνήμη αποτελείται από chips (ολοκληρωμένα κυκλώματα) στην μητρική πλακέτα (motherboard).
  Η μνήμη διατηρεί τα δεδομένα και τα προγράμματα. Η μνήμη αυτή καλείται
  Random Access Memory (RAM) – Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης.
  Η CPU μπορεί να βρει στην RAM
  οποιοδήποτε δεδομένο χρειάζεται.
  Η RAM είναι πτητική, δηλαδή διατηρεί το περιεχόμενο της μόνο αν βρίσκεται σε τάση.
Το εσωτερικό της μηχανής – η μνήμη

## Slide 13
Το μικρότερο κομμάτι μέτρησης της πληροφορίας στη μνήμη είναι το byte = ποσότητα μνήμης που χρειάζεται για να κρατήσει ένα χαρακτήρα, π.χ. το γράμμα Α, ή τον αριθμό 3.
Οι Η/Υ εργάζονται με μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων που μετρούνται σε πολλαπλάσια του byte:
  Kilobytes (KB), Megabytes (MB),
  Gigabytes (GB), Terabytes (TB).
Το εσωτερικό της μηχανής – Πώς μετριέται η χωρητικότητα της μνήμης;

## Slide 14
Bits και Bytes
Bits
Το bit (μπιτ) είναι ένα δυαδικό ψηφίο (γνωστό και ως δυφίο - πηγή teleterm), το οποίο μπορεί να πάρει τις τιμές 0 ή 1.
Οι υπολογιστές εργάζονται με το δυαδικό σύστημα αρίθμησης και χρησιμοποιούν δυαδικά ψηφία για να συμβολίζουν εντολές και δεδομένα.
Η συντομογραφία bit προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων BInary digiT. Bit στα αγγλικά σημαίνει «μικροσκοπικό τμήμα, κομματάκι».
Notes: <number>

## Slide 15
Bits και Bytes
Το byte (μπάιτ) (συμβολίζεται με B) είναι μονάδα μέτρησης ποσότητας πληροφορίας στα υπολογιστικά συστήματα.
1 byte ισοδυναμεί με 8 bit.
To byte μπορεί να αντιπροσωπεύσει τιμές από 0 έως και 255 στο δεκαδικό σύστημα (28 = 256 τιμές).
Το byte είναι και η βασική μονάδα μέτρησης (χώρου και πληροφορίας) στα υπολογιστικά συστήματα.
Εκτιμώμενη διαδικτυακή κίνηση το 2015, μόνο στις ΗΠΑ:
Downloads ταινιών και P2P διαμοίραση αρχείων έφτασαν τα 100 exabytes
Video κλήσεις (π.χ. Skype calls) και virtual Windows θα φτάσουν τα 400 exabytes
"Cloud" computing και απομακρυσμένες υπηρεσίες backup θα φτάσουν τα 50 exabytes
Internet video, παιχνίδια, και virtual worlds θα φτάσουν τα 200 exabytes
Η non-Internet "IPTV" θα φτάσει τα 100 exabytes, και, πιθανότατα, περισσότερο
Η business IP traffic θα δημιουγήσει 100 exabytes
Άλλες εφαρμογές (phone, Web, e-mail, photos, music) could be 50 exabytes
1 zettabyte (ZB), κατά προσέγγιση 1021 bytes!
Το 2011 υπήρχαν αποθηκευμένα στον κόσμο περίπου 1,8 ZB!
Πολλαπλάσια του byte:
Notes: <number>

## Slide 16
Μοντέλο Von Neumann (1950)
Ορίζει τον υπολογιστή ως τέσσερα υποσυστήµατα:
    Μνήµη
    Αριθµητική και Λογική Μονάδα
    Μονάδα Ελέγχου
    Είσοδος / Έξοδος
Ορίζει ότι το πρόγραµµα πρέπει να αποθηκεύεται στη μνήµη.
Ορίζει ότι το πρόγραµµα αποτελείται από πεπερασµένο αριθµό εντολών οι οποίες εκτελούνται η µία μετά την άλλη, σειριακά.
Notes: <number>

## Slide 17
Υλικό Υπολογιστή - Κύρια Μνήμη
Notes: Κατά την εγγραφή μιας λέξης:
Η ΚΜΕ αποστέλλει:
τον κωδικό της πράξης της εγγραφής,
τη διεύθυνση της λέξης όπου θέλει να γράψει, και
τα μπιτ που θέλει να γράψει.
Η μνήμη εκτελεί την αλλαγή.
<number>

## Slide 18
Υλικό Υπολογιστή - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Ανά πάσα στιγμή, η είσοδός της είναι η επόμενη εντολή που πρέπει να εκτελεστεί και τα δεδομένα στα οποία πρέπει να εκτελεστεί και η έξοδός της είναι τα δεδομένα που προέκυψαν.
Η ΚΜΕ αποτελείται από δύο υπο‐μονάδες:
τη Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ, Control Unit) και
την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ, Arithmetic and Logic Unit, ALU)
Καθεμιά τους περιέχει ένα μικρό πλήθος από καταχωρητές (registers)
Notes: <number>

## Slide 19
Υλικό Υπολογιστή - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Και Κύκλος Μηχανής (clock χρονισμού)
Notes: <number>

## Slide 20
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κείμενο
Αριθμοί
Εικόνες
Ήχος
Βίντεο
Με τον όρο Δεδομένα αναφερόμαστε σε αναλογική πληροφορία που είναι σε κάποιον από τους παραπάνω τύπους.
Notes: <number>

## Slide 21
Ψηφιοποίηση αναλογικής πληροφορίας
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Notes: <number>

## Slide 22
Απεικόνιση Χαρακτήρων - Πρότυπο ASCII:
Ο ASCII (American Standard Code for Information Interchange, Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών) είναι ένα κωδικοποιημένο σύνολο χαρακτήρων του λατινικού αλφάβητου, όπως αυτό χρησιμοποιείται σήμερα στην Αγγλική γλώσσα και σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες.
Ταξινομημένη σειρά: Αν ‘C’ μετά το ‘Α’
τότε ord(‘C’) > ord(‘A’)
Ικανοποιητικός για Αγγλικά, ανεπαρκής για άλλες γλώσσες
Λύση: Χρήση 8 bit (Για τα ελληνικά, κώδικας ΕΛΟΤ 928)
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Κείμενο (αριθμός)
Notes: <number>

## Slide 23: ΕΛΟΤ 928
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
0 | NUL | DLE |  | 0 | @ |  |  |  |  |  |  |  | ΐ | Π |  | π
1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A |  |  |  |  |  |  |  | Α | Ρ |  | ρ
2 |  | DC2 | “ | 2 | B |  |  |  |  |  |  |  | Β |  |  | ς
3 |  | DC3 | # | 3 | C |  |  |  |  |  |  |  | Γ | Σ |  | σ
4 |  |  | $ | 4 | D |  |  |  |  |  |  |  | Δ | Τ |  | τ
5 |  |  | % | 5 | E |  |  |  |  |  |  |  | Ε | Υ |  | υ
6 |  |  | & | 6 | F |  |  |  |  |  |  |  | Ζ | Φ |  | φ
7 |  |  |  | 7 | G |  |  |  |  |  |  |  | Η | Χ |  | χ
8 |  |  |  | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  | Θ | Ψ |  | ψ
9 |  |  |  | 9 | I |  |  |  |  |  |  |  | Ι | Ω |  | ω
A |  |  |  | : | J |  |  |  |  |  |  |  | Κ |  |  | 
B |  |  |  | ; | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Έστω ο char (41)HEX =‘Α’
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Κείμενο (αριθμός)

## Slide 24
Κώδικας UNICODE
Υποστηρίζεται από την Java, Windows NT
Κάθε χαρακτήρας  τακτικός αριθμός 16 bit (σημείο κώδικα)
Περιέχει 216  65536 χαρακτήρες
Οι πρώτοι 128 χαρακτήρες είναι ίδιοι με τον ASCII
Ομάδες χαρακτήρων. Λατινικά: 336 σημεία, Ελληνικά 144, εβραϊκά 112 κ.ο.κ.
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Κείμενο (αριθμός)

## Slide 25
Ασπρόμαυρη Εικόνα Bitmap:
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Notes: <number>

## Slide 26
Αναπαράσταση Χρωμάτων:
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Notes: <number>

## Slide 27
Αναπαράσταση Ήχου:
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Η/Υ
Notes: <number>

## Slide 28: Αριθμητική Υπολογιστών
Αριθμητική Πεπερασμένης Ακρίβειας: Καθώς η ποσότητα της διαθέσιμης μνήμης για την αποθήκευση ενός αριθμού είναι καθορισμένη, οι αριθμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπορούν να αναπαρασταθούν με έναν καθορισμένο αριθμό ψηφίων.
Έστω ότι για την αναπαράσταση θετικών ακεραίων διατίθενται μόνο τρία ψηφία. Με αυτό τον περιορισμό δεν μπορούμε να εκφράσουμε:
Αριθμούς μεγαλύτερους από 999
Αρνητικούς αριθμούς
Κλάσματα
Μιγαδικούς αριθμούς

## Slide 29: Πεπερασμένη ακρίβεια
Οι αριθμοί πεπερασμένης ακρίβειας δεν είναι κλειστοί ως προς καμία από τις τέσσερις βασικές πράξεις :
600 + 600 = 1200 (πολύ μεγάλος)
003 – 005 = - 2 (αρνητικός)
050 x 050 = 2500 (πολύ μεγάλος)
007 / 002 = 3.5 (όχι ακέραιος)
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε σφάλμα υπερχείλισης (overflow), δηλαδή το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από τον μεγαλύτερο αριθμό του συνόλου, είτε σφάλμα ανεπάρκειας (underflow), όταν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από τον μικρότερο αριθμό του συνόλου.
Σε άλλες περιπτώσεις το αποτέλεσμα δεν ανήκει στο σύνολο.

## Slide 30: Αριθμητικά Συστήματα
Ο γενικός κανόνας παράστασης σε ένα αριθμητικό σύστημα έχει ως εξής: Ο αριθμός:
αn-1rn-1 + αn-2rn-2 + … + α1r1 + α0r0 + α-1r-1 + … + α-mr-m
συμβολίζεται ως: αn-1 αn-2 … α1 α0 α-1…α-m
Ως βάση ή ρίζα ενός αριθμητικού συστήματος ορίζεται το πλήθος των διαφορετικών ψηφίων που χρησιμοποιούνται για την παράσταση των αριθμών
Δεκαδικό: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Δυαδικό: 0 1
Οκταδικό : 0 1 2 3 4 5 6 7
Δεκαεξαδικό : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Α Β C D E F

## Slide 31: Συστήματα
Ένας δεκαδικός αριθμός αποτελείται από μία ακολουθία δεκαδικών ψηφίων και ίσως από μία υποδιαστολή. Οποιοσδήποτε αριθμός (ποσότητα) εκφράζεται ως :
Π.χ. 3347.4 = 3x103 + 3x102 + 4x101 + 7x100 + 4x10-1
Το σύστημα αυτό ονομάζεται δεκαδικό, λόγω του ότι ως εκθετική βάση έχει επιλεγεί το 10.
όπου: b είναι η βάση του συστήματος (b2) και
ai τα ψηφία του αριθμού αυτού με τιμές 0 έως b-1

## Slide 32
Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης
Βάση 10, ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Δυαδικό σύστημα αρίθμησης
Βάση 2, ψηφία 0, 1
Οκταδικό σύστημα αρίθμησης
Βάση 8, ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης
Βάση 16, ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Συστήματα

## Slide 33
Ο τύπος της γενικής αναπαράστασης ενός αριθμού σε οποιοδήποτε σύστημα μας δίνει και την αξία του στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης (αφού γίνουν οι πράξεις).
Πολλαπλασιάζω κάθε ψηφίο του αριθμού που δίνεται (σε κάποιο σύστημα) με τη βάση του ίδιου του συστήματος υψωμένη σε δύναμη που προσδιορίζεται από τη θέση του ψηφίου στον αριθμό.
Στο ακέραιο μέρος ξεκινώ από το τελευταίο ψηφίο του (μονάδες) το οποίο βρίσκεται στη θέση 0 και συνεχίζω προς την αρχή του (κινούμαι αριστερά) αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό της θέσης κατά ένα.
Στο κλασματικό μέρος κινούμαι δεξιά θεωρώντας ότι το πρώτο κλασματικό ψηφίο βρίσκεται στη θέση -1 και σε κάθε βήμα μειώνω κατά ένα τον αριθμό της θέσης (-2, -3 κ.ο.κ.).
Α0=1, Α1=Α,
Α-1=1/Α, Α-2=1/Α2
Μετατροπές (από οποιοδήποτε σύστημα στο δεκαδικό σύστημα)

## Slide 34: Παραδείγματα
(1673,42)10 = 1x103 + 6x102 + 7x101 + 3x100 + 4x10-1 + 2x10-2
(100110)2 = 1x25 + 0x24 + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 0x20 = (38)10
(372)8 = 3x82 + 7x81 + 2x80 = (250)10
(Α34F,4)16 = Ax163+3x162+4x161+Fx160+4x16-1 = (41807,25)10

## Slide 35
Έστω αριθμός με ακέραιο και κλασματικό μέρος (yyyy,xxx).
Χωρίζω το ακέραιο από το κλασματικό μέρος yyyy και 0,xxx
Το ακέραιο μέρος του αριθμού διαιρείται (ακέραια διαίρεση) συνεχώς με τη βάση του συστήματος στο οποίο θέλουμε να το μετατρέψουμε.
Η διαίρεση σταματάει όταν το πηλίκο γίνει 0.
Ο ζητούμενος αριθμός προκύπτει παίρνοντας ανάποδα όλα τα υπόλοιπα των διαιρέσεων.
Στη συνέχεια το κλασματικό μέρος πολλαπλασιάζεται συνεχώς με τη βάση του συστήματος στο οποίο θέλουμε να το μετατρέψουμε. Οποιοδήποτε ακέραιο μέρος παραχθεί κατά τον πολλαπλασιασμό τότε αυτό διαχωρίζεται πάλι από το κλασματικό μέρος (με βάση την παραπάνω λογική) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ο πολλαπλασιασμός σταματάει όταν φτάσουμε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θέλουμε.
Ο κλασματικός αριθμός στο νέο σύστημα σχηματίζεται παίρνοντας όλα τα ακέραια μέρη όλων των πολλαπλασιασμών που κάναμε με φορά από τον πρώτο προς τον τελευταίο.
Μετατροπές (του δεκαδικού συστήματος σε οποιοδήποτε σύστημα)

## Slide 36: Μετατροπές ακεραίων
Από δεκαδικό σε δυαδικό του 765 (Διαδοχικές διαιρέσεις με το 2):
7 6 5 1
3 8 2 0
1 9 1 1
9 5 1
4 7 1
2 3 1
1 1 1
5 1
2 0
1 1
0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 = 765

## Slide 37
ΑΡΧΗ
ΔΙΑΒΑΣΕ Ν
ΥΠΟΛ N mod 2
N N div 2
ΤΥΠΩΣΕ ΥΠΟΛ
N > 0 ?
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΤΕΛΟΣ
  1: Διάβασε Ν
  2: Επανέλαβε
  2.1 ΥΠΟΛ := N mod 2
  2.2 Τύπωσε ΥΠΟΛ
  2.3 Ν := N div 2
  Μέχρι N = 0
  Τέλος Επανέλαβε
  3: Τέλος
mod: υπόλοιπο διαίρεσης (π.χ. 15 mod 6 = 3)
div: ακέραια διαίρεση (π.χ. 17 div 3 = 5)
Ο αλγόριθμος μετατροπής από δεκαδικό σε δυαδικό σύστημα σε Διάγραμμα Ροής Προγράμματος και Ψευδοκώδικα

## Slide 38: Μετατροπές (δεκαδικό μέρος)
Από δεκαδικό σε δυαδικό του 0,41
(Διαδοχικοί πολλαπλασιασμοί με το 2):
0,41 2 0,82 0
0,82 2 1,64 1
0,64 2 1,28 1
0,28 2 0,56 0
0,56 2 1,12 1
= 0, 0 1 1 0 1

## Slide 39: Μετατροπές (δεκαδικό μέρος)
Από δεκαδικό σε δεκαεξαδικό του 0,23
(Διαδοχικοί πολλαπλασιασμοί με το 16):
0,23 16 3,68 3
0,68 16 10,88 Α
0,88 16 14,08 Ε
0,08 16 1,28 1
0,28 16 4,48 4
= 0, 3 Α Ε 1 4

## Slide 40
Από δεκαδικό σε oκταδικό του 7653 (Διαδοχικές διαιρέσεις με το 8):
7 6 5 3 5
9 5 6 4
1 1 9 7
1 4 6
1 1
(1 6 7 4 5)8
Μετατροπές ακεραίων

## Slide 41
Συστήματα που η βάση του ενός είναι η ύψωση σε δύναμη της βάσης ενός άλλου ονομάζονται παράγωγα συστήματα αρίθμησης.
Παράδειγμα το εννεαδικό σύστημα αρίθμησης είναι παράγωγο του τριαδικού γιατί 32=9.
Παράδειγμα το δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης είναι παράγωγο του δυαδικού γιατί 24=16.
Κάθε ψηφίο του δεκαεξαδικού αριθμού μετατρέπεται αυτόνομα στο δυαδικό σύστημα (χρησιμοποιώντας 4 δυαδικά ψηφία) και έτσι προκύπτει ο δυαδικός αριθμός και αντίστροφα.
Αντίστοιχα, κάθε ψηφίο του οκταδικού αριθμού μετατρέπεται αυτόνομα στο δυαδικό σύστημα (χρησιμοποιώντας 3 δυαδικά) και έτσι προκύπτει ο δυαδικός αριθμός και αντίστροφα.
Μετατροπές - Παράγωγα συστήματα

## Slide 42
(633)8 = (1 1 0 0 1 1 0 1 1)2
6
3
3
Δυαδικό Οκταδικό Δυαδικό Οκταδικό
0 0 0 0 1 0 0 4
0 0 1 1 1 0 1 5
0 1 0 2 1 1 0 6
0 1 1 3 1 1 1 7
Μετατροπές - Παράγωγα συστήματα

## Slide 43
(1AF)16 = (0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1)2
1
10-A
15-F
Δυαδικό Δεκαεξαδικό Δυαδικό Δεκαεξαδικό
0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
0 0 0 1 1 1 0 0 1 9
0 0 1 0 2 1 0 1 0 A
0 0 1 1 3 1 0 1 1 B
0 1 0 0 4 1 1 0 0 C
0 1 0 1 5 1 1 0 1 D
0 1 1 0 6 1 1 1 0 E
0 1 1 1 7 1 1 1 1 F
Μετατροπές - Παράγωγα συστήματα

## Slide 44
(1 0 1 0 1 1 1,0 1 1 0 1)2
Χωρίζουμε σε τριάδες από υποδιαστολή προς τα αριστερά (ακέραιο μέρος) και από υποδιαστολή προς τα δεξιά (δεκαδικό μέρος)
(κατά περίπτωση προσθέτουμε μηδενικά)
(1 0 1 0 1 1 1,0 1 1 0 1)2
7
Από δυαδικό σε οκταδικό
Μετατροπές - Παράγωγα συστήματα
2
1
3
2

## Slide 45
(1 0 1 1 1 1 1,0 1 1 0 1)2
Χωρίζουμε σε τετράδες από υποδιαστολή προς τα αριστερά (ακέραιο μέρος) και από υποδιαστολή προς τα δεξιά (δεκαδικό μέρος)
(κατά περίπτωση προσθέτουμε μηδενικά)
(1 0 1 1 1 1 1,0 1 1 0 1)2
15-F
Από δυαδικό σε δεκαεξαδικό
Μετατροπές - Παράγωγα συστήματα
5
6
8

## Slide 46: Βασική λογική σχεδίαση και άλγεβρα Boole
Μαθηματική Λογική – Μαθηματική Συμπερασματολογία
Μαθηματικές προτάσεις – Λογικοί τελεστές
Οι βασικοί λογικοί (ή Boolean) τελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι: NOT, AND, OR.
Πύλες = Βασικά ψηφιακά λογικά στοιχεία που αντιστοιχούν στις βασικές λογικές συναρτήσεις.
AND: Λογικός πολ/σμός (σύζευξη) Boolean Έκφραση: A • B
OR: Λογική πρόσθεση (διάζευξη) Boolean Έκφραση: A + B
NOT: Λογική αντιστροφή Boolean Έκφραση: Ā ή ~A ή Α'

## Slide 47: Λογικός πολλαπλασιασμός (AND)
Έχει αποτέλεσμα = 1, μόνο εάν και οι δύο είσοδοι είναι 1.
TRUE=1, FALSE=0
C = A • B ------- C = A AND B
A
B
C
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Λογική Πύλη
Πίνακας αληθείας

## Slide 48: Λογική πρόσθεση (OR)
Έχει αποτέλεσμα = 1, εάν κάποια από τις εισόδους ισούται με 1.
TRUE=1, FALSE=0
C = A + B ------- C = A OR B
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Λογική Πύλη
Πίνακας αληθείας
A
B
C

## Slide 49: Λογική αντιστροφή (NOT)
Έξοδος αντίστροφη της εισόδου
A | ~A
0 | 1
1 | 0
Λογική Πύλη
Πίνακας αληθείας
A
A
_

## Slide 50: Η έξοδος ενός συνδυαστικού κυκλώματος εξαρτάται μόνο από τις εκάστοτε εισόδους. AND - OR Λογικό Κύκλωμα
A
B
Y
C
Συνδυάζοντας Λογικές Πύλες

## Slide 51: Πύλες: Άσκηση
Έστω η λογική συνάρτηση:
F = A . B' + A' . B . C
1) Γράψτε τη συνάρτηση, χρησιμοποιώντας τα ονόματα των πυλών (AND, OR, NOT)
2) Σχεδιάστε το αντίστοιχο λογικό κύκλωμα
3) Σχηματίστε τον πίνακα αληθείας της F

## Slide 52: Πύλες: Άσκηση
F = A . B' + A' . B . C
F = (A AND (NOT B)) OR ((NOT A) AND B AND C)
Α
Β
C
Α
B’
Α B’
Α’
B
C
Α’ B C
F
Λογικό κύκλωμα
Πίνακας αληθείας
A | B | C | A’ | B’ | K = AB’ | L = A’BC | F = K+L
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 55
Notes: <number>

## Slide 56: Διαγράμματα Ροής Προγράμματος
Αρχή - Τέλος: Έλλειψη
Είσοδος - Έξοδος: Παραλληλόγραμμο
  Διάβασμα τιμής από πληκτρολόγιο, Εκτύπωση
Ανάθεση τιμής: Ορθογώνιο
Απόφαση: Ρόμβος
  Λογική συνθήκη με δύο εξόδους: Αληθής - Ψευδής
  (Ναι - Όχι)
Σύνδεση με άλλο τμήμα του ΔΡΠ: Κύκλος
  Σε πολύπλοκα ΔΡΠ (π.χ. όταν δεν χωράνε σε μία σελίδα)

## Slide 57: Ποια η λειτουργία του;
ΑΡΧΗ
COUNTER←0
SUM←0
COUNTER ←COUNTER+1
AGE
SUM←SUM+AGE
AGE←0
AVERAGE←SUM/COUNTER
AVERAGE
ΤΕΛΟΣ
ΟΧΙ
ΝΑΙ