## Slide 1: ΠαρΑλληλη ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ενότητα 5 – Μέθοδοι και τεχνικές διασύνδεσης (Ι)
Ιωάννης Ε. Βενέτης
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

## Slide 2: Σκοποί Ενότητας
Παρουσίαση κατηγοριών Διασυνδετικών Δικτύων
Ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας
Παρουσίαση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων κάθε κατηγορίας

## Slide 3: Γενικές έννοιες
Πολυεπεξεργαστικό σύστημα
  Απαιτείται επικοινωνία μεταξύ επεξεργαστών
Υλοποιείται μέσω ενός διασυνδετικού δικτύου
  Δίαυλος (Bus)
  Διασυνδετικό Δίκτυο ή ΔΔ (Interconnection Network)
Η επιλογή μεταξύ Διαύλου και ΔΔ συνήθως καθορίζει την αρχιτεκτονική του συστήματος
  Δίαυλος  Κοινή μνήμη
  ΔΔ  Κατανεμημένη μνήμη
  Υπάρχουν αρχιτεκτονικές που συνδυάζουν Διαύλους και ΔΔ

## Slide 4: Σχηματική αναπαράσταση
M1
Διασυνδετικό Δίκτυο
CPU1
CPUN
…
MK
…
I/O1
I/OR
…

## Slide 5: Κατηγοριοποίηση ΔΔ
Στατικά
  Συνδέσεις από σημείο σε σημείο
    Οι συνδέσεις δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης
Δυναμικά
  Συνδέσεις που μπορούν να αλλάζουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης
    Δίαυλοι (Busses)
    Δίκτυα πολλαπλών βαθμίδων
    Crossbar switches

## Slide 6: Στατικά ΔΔ
Τα Στατικά ΔΔ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν επιπλέον
  Μονοδιάστατα (1-D)
  Δισδιάστατα (2-D)
  Υπερκύβοι (Hypercubes)

## Slide 7: Δυναμικά ΔΔ
Τα Δυναμικά ΔΔ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν επιπλέον
  Βασισμένα σε δίαυλο (Bus-based)
    Με μονό δίαυλο
    Με πολλαπλούς διαύλους
  Βασισμένα σε διακόπτες (Switch-based)
    Μονοτμηματικά (Single-stage)
    Πολυτμηματικά (Multi-stage)
    Crossbars

## Slide 8: Κριτήρια αξιολόγησης
Χρόνος απόκρισης δικτύου (Network latency)
Εύρος τομής (Bisection width)
Συμπεριφορά σε συνθήκες ανταγωνισμού (Contention behavior)
Συμπεριφορά σε συνθήκες συνωστισμού (Hot-spot behavior)
Δυνατότητα διχοτόμησης (Partitionability)
Κόστος
Δυνατότητα κλιμάκωσης (Scalability)
Ανοχή σε λάθη (Fault tolerance)

## Slide 9: Χαρακτηριστικά συνδεσμολογιών
Χρόνος απόκρισης δικτύου (Network latency)
  Μέγιστη καθυστέρηση για τη μεταφορά ενός μηνύματος μοναδιαίου μεγέθους
Βαθμός κόμβου d (Node degree)
  Αριθμός συνδέσμων σε έναν κόμβο
    Ιδανικά θα πρέπει να:
      Είναι μικρός για την μείωση του κόστους
      Είναι σταθερός για εύκολη επεκτασιμότητα
  Διαχωρίζουμε δύο είδη
    Βαθμός εισόδου (In-Degree)
    Βαθμός εξόδου (Out-Degree)

## Slide 10: Χαρακτηριστικά συνδεσμολογιών
Διάμετρος δικτύου D
  Το μέγιστο ελάχιστο μονοπάτι μεταξύ δύο οποιονδήποτε κόμβων του συστήματος
    Υπολόγισε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ όλων των ζευγών κόμβων
    Η διάμετρος του δικτύου είναι το μέγιστο από αυτά τα ελάχιστα μονοπάτια
  Μικρότερη διάμετρος για ένα δίκτυο
    Η χειρότερη περίπτωση επικοινωνίας είναι καλύτερη από δίκτυο μεγαλύτερης διαμέτρου

## Slide 11: Χαρακτηριστικά συνδεσμολογιών
Εύρος τομής b (Bisection width)
  Ο ελάχιστος αριθμός ακμών που πρέπει να αφαιρέσουμε από το δίκτυο για να το χωρίσουμε σε δύο τμήματα
    Αποτελεί έναν καλό δείκτη του μέγιστου εύρους ζώνης επικοινωνίας σε ένα δίκτυο

## Slide 12: Χαρακτηριστικά συνδεσμολογιών
Εύρος ζώνης (Bandwidth)
  Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων
Επεκτασιμότητα (Scalability)
  Δυνατότητα επέκτασης ενός δικτύου με χρήση των ίδιων στοιχείων

## Slide 13: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Γραμμικό
  N κόμβοι
  N-1 σύνδεσμοι
  Βαθμός d=2 για τους εσωτερικούς κόμβους
    Βαθμός d=1 για τους εξωτερικούς κόμβους
  Διάμετρος D=N-1
  Εύρος τομής b=1
  Δεν είναι συμμετρικό
  Δεν είναι επεκτάσιμο
  Διαφορά από τον δίαυλο
    Διαφορετικοί σύνδεσμοι μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα

## Slide 14: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Ορθογωνικό
  NxM κόμβοι
  (N-1)∙M+(M-1)∙N σύνδεσμοι
  Διάμετρος D=(M-1)+(N-1)
  Εύρος τομής b=min(M, N)
  Βαθμός d=4 για τους εσωτερικούς κόμβους
    Βαθμός d=3 για τους περιφερειακούς κόμβους
    Βαθμός d=2 για τους γωνιακούς κόμβους
  Δεν είναι συμμετρικό

## Slide 15: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Αστεροειδές
  N κόμβοι
  N-1 σύνδεσμοι
  Βαθμός d=N-1 για τον κεντρικό κόμβο
    Βαθμός d=1 για τους υπόλοιπους κόμβους
  Διάμετρος D=2
  Εύρος τομής
  Δεν είναι συμμετρικό

## Slide 16: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Πλήρες
  N κόμβοι
  N∙(N-1)/2 σύνδεσμοι
  Βαθμός κόμβου d=N-1
  Διάμετρος D=1
  Εύρος τομής b=(N/2)2
  Είναι συμμετρικό

## Slide 17: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Δακτύλιος
  N κόμβοι
  N σύνδεσμοι
  Βαθμός κόμβου d=2
  Διάμετρος
  Εύρος τομής b=2
  Είναι συμμετρικό

## Slide 18: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Δυαδικό δένδρο
  N=2k – 1 κόμβοι
  N-1 σύνδεσμοι
  Βαθμός κόμβου d=3
  Διάμετρος D=2∙(k-1)
  Εύρος τομής b=1
  Δεν είναι συμμετρικό

## Slide 19: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Υπερκύβος
  N=2n κόμβοι
  n∙N/2 σύνδεσμοι
  Βαθμός κόμβου d=n
  Διάμετρος D=n
  Εύρος τομής b=N/2
  Είναι συμμετρικό
  Προσδιορισμός διαδρομής
    0110  1101
      0110 XOR 1101 = 1011
      0110  1110  1100  1101

## Slide 20: Αναδρομική κατασκευή υπερκύβων
1
0
01
00
11
10
001
000
101
100
011
010
111
110
0101
0100
1101
1100
0111
0110
1111
1110
0000
0001
1000
1001
0010
1010
1011
0011
0

## Slide 21: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Γενίκευση: k-δικός n-κύβος
  N=kn κόμβοι
  n∙N σύνδεσμοι
  Βαθμός κόμβου d=2∙n
  Διάμετρος
  Εύρος τομής b=2∙kn-1
  Είναι συμμετρικό

## Slide 22: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
4-δικός 3-κύβος

## Slide 23: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Cube connected cycles
  Αντικαθιστούμε στο δυαδικό k-κύβο κάθε κόμβο (2k σύνολο) με δακτύλιο k κόμβων (k≥3)
  Ν=k∙2k κόμβοι
  3∙N/2 σύνδεσμοι
  Βαθμός κόμβου d=3
    Ανεξάρτητα από διάσταση!
  Διάμετρος
  Εύρος τομής b=N/(2∙k)
  Είναι συμμετρικό

## Slide 24: Παράδειγμα
1
2
3
4
5
k-1
k
1
2
3
4
5
k-1
k

## Slide 25: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Mesh: Ειδική περίπτωση ορθογωνικού
  N=nk κόμβοι
  k-διάστατο mesh με n κόμβους ανά διεύθυνση
  Bαθμός κόμβου d=2∙k
  Διάμετρος D=k∙(n-1)
  Ειδικά για ένα 2-διάστατο mesh:
    N=n2 κόμβοι
    2∙N – 2∙n=2∙n2 – 2∙n σύνδεσμοι
    Βαθμός εσωτερικών κόμβων d=4
    Διάμετρος D=2∙(n-1)
    Εύρος τομής b=n
    Δεν είναι συμμετρικό

## Slide 26: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Torrus
  Ίδιο με mesh, αλλά οι συνδέσεις είναι κυκλικές
    Υποδιπλασιάζεται διάμετρος
  Ειδικά για έναν n×n δυαδικό torus (k=2):
    N=n2 κόμβοι
    2∙N σύνδεσμοι
    Βαθμός κόμβου d=4
    Διάμετρος
    Εύρος τομής b= 2∙n
    Είναι συμμετρικό

## Slide 27: Στατικά δίκτυα διασύνδεσης
Torrus: Αναδίπλωση συνδέσεων για την εξισορρόπηση του μήκους των καλωδίων

## Slide 28: Δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης
Δίαυλοι
  Πλεονεκτήματα
    Χαμηλό κόστος
      Απλά ένα σύνολο καλωδίων στο οποίο συνδέονται συσκευές
    Πολλαπλή χρησιμότητα
      Διαφόρων ειδών συσκευές μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα
  Μειονεκτήματα
    Δημιουργεί συνωστισμό στην επικοινωνία
    Σοβαρός περιορισμός στο εύρος ζώνης

## Slide 29: Δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης
Δυσκολίες κατά τον σχεδιασμό διαύλων
  Η μέγιστη ταχύτητα καθορίζεται από φυσικούς παράγοντες
    Το μήκος του διαύλου
    Το πλήθος των συσκεύων που μπορούν να συνδεθούν
  Οι παράγοντες αυτοί περιορίζουν την αυθαίρετη αύξηση της ταχύτητας ενός διαύλου

## Slide 30: Δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης
Παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό ενός διαύλου
Παράγοντας | Υψηλή Απόδοση | Χαμηλό κόστος
Εύρος διαύλου | Διαχωρισμός γραμμών διευθύνσεων και δεδομένων | Διαμοιρασμός γραμμών διευθύνσεων και δεδομένων
Εύρος δεδομένων | Μεγαλύτερο εύρος είναι πιο γρήγορο, π.χ., 64-bit | Μικρότερο εύρος είναι φθηνότερο, π.χ., 8-bit
Μέγεθος μεταφοράς | Πολλαπλές λέξεις έχουν μικρότερη επιβάρυνση στον δίαυλο | Μεταφορά μίας λέξης κάθε φορά είναι απλούστερο
Bus masters | Πολλοί (απαιτεί διαιτησία) | Ένας (δεν απαιτεί διαιτησία)
Split transaction? | Ναι. Ο διαχωρισμός του πακέτου αίτησης και απάντησης επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος ζώνης | Όχι. Η συνεχής σύνδεση είναι φθηνότερη και έχει μικρότερη καθυστέρηση
Clocking | Σύγχρονο | Ασύγχρονο

## Slide 31: Δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης
Μονός δίαυλος
  Ο πιο απλός τρόπος σύνδεσης μεταξύ επεξεργαστών
Γενική μορφή
  Αποτελείται από N επεξεργαστές
    Κάθε ένας έχει την δική του κρυφή μνήμη
  Όλοι οι επεξεργαστές είναι συνδεδεμένοι με τον δίαυλο
Χρήση κρυφής μνήμης
  Μειώνει την συχνότητα επικοινωνίας μεταξύ επεξεργαστών και μνημών

## Slide 32: Δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης
Ένα τυπικό σύστημα έχει από 2 μέχρι και 50 επεξεργαστές συνδεδεμένους στον δίαυλο
  Καθορίζεται από:
    Κίνηση δεδομένων ανά επεξεργαστή
    Εύρος ζώνης του διαύλου
      Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων, από την στιγμή που θα ξεκινήσει η μεταφορά
Απλό και εύκολο να επεκταθεί
Εγγενείς περιορισμοί
  Εύρος ζώνης του διαύλου
  Ανά πάσα χρονική στιγμή μόνο ένας επεξεργαστής μπορεί να χρησιμοποιεί τον δίαυλο
    Μόνο μία προσπέλαση μνήμης μπορεί να πραγματοποιείται ανά πάσα χρονική στιγμή

## Slide 33: Δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης
Πολλαπλοί δίαυλοι
  Αποτελεί φυσική επέκταση του μονού διαύλου
  Χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα περισσότεροι δίαυλοι για την διασύνδεση ενός αριθμού επεξεργαστών με έναν αριθμό μνημών

## Slide 34: Δυναμικά δίκτυα διασύνδεσης
Υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για την διασύνδεση
  Πολλαπλοί δίαυλοι με πλήρη διασύνδεση διαύλων-μνημών
    Multiple Bus with Full Bus-Memory Connection (MBFBMC)
  Πολλαπλοί δίαυλοι με απλή διασύνδεση διαύλων-μνημών
    Multiple Bus with Single Bus-Memory Connection (MBSBMC)
  Πολλαπλοί δίαυλοι με μερική διασύνδεση διαύλων-μνημών
    Multiple Bus with Partial Bus-Memory Connection (MBPBMC)
  Πολλαπλοί δίαυλοι με διασύνδεση μνημών βάσει κλάσεων
    Multiple Bus with Class-Based Memory Connection (MBCBMC)

## Slide 35: Πολλαπλοί δίαυλοι με πλήρη διασύνδεση διαύλων-μνημών
CPU
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU

## Slide 36: Πολλαπλοί δίαυλοι με απλή διασύνδεση διαύλων-μνημών
CPU
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU

## Slide 37: Πολλαπλοί δίαυλοι με μερική διασύνδεση διαύλων-μνημών
CPU
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU

## Slide 38: Πολλαπλοί δίαυλοι με διασύνδεση μνημών βάσει κλάσεων
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU
RAM
CPU
RAM
Κλάση 1
Κλάση 2
Κλάση 3

## Slide 39: Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα
Οι πολλαπλοί δίαυλοι προσφέρουν αρκετά επιθυμητά χαρακτηριστικά
  Υψηλό βαθμό αξιοπιστίας
  Ευκολία επέκτασης
Αν το πλήθος των διαύλων είναι μικρότερο από το πλήθος των μνημών (ή των επεξεργαστών)
  Ο ανταγωνισμός σε κάθε δίαυλο αυξάνει

## Slide 40: Τέλος Ενότητας

## Slide 41: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 42: Σημειώματα

## Slide 43: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Ιωάννης Ε. Βενέτης. «Παράλληλη Επεξεργασία. Ενότητα 5 – Μέθοδοι και τεχνικές διασύνδεσης (I)». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1057/.

## Slide 44: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 45: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 46: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό δεν κάνει χρήση έργων τρίτων.