## Slide 1: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνιές
Ενότητα 5: Θεωρία Ρυθμού – Παραμόρφωσης
Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Περιγραφή εννοιών από τη Θεωρία Ρυθμού-Παραμόρφωσης, όπως είδη παραμόρφωσης σήματος, θεώρημα και συνάρτησης παραμόρφωσης.

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Παραμόρφωση Λαμβανόμενου Σήματος
Θεώρημα Ρυθμού-Παραμόρφωσης
Συνάρτηση Παραμόρφωσης - Ρυθμού

## Slide 4: Θεωρία Ρυθμού-Παραμόρφωσης
Πιθανά Προβλήματα:
> σε διακριτή πηγή:
  η πηγή να έχει πολύ μεγάλη εντροπία (πολλά bits/symbol)
  αλλά οι πόροι (αποθήκευσης, μετάδοσης) να είναι περιορισμένοι
  > σε αναλογική πηγή:
  άπειρο πλήθος bits για ιδανική αναπαράσταση
  άρα χάνεται πληροφορία κατά την κβάντιση
Συμπέρασμα:
  Πολλές φορές κατά την κωδικοποίηση πηγής δε μπορώ να φτάσω στην εντροπία
  Εισάγεται κάποια παραμόρφωση
  Πώς σχετίζεται η παραμόρφωση με τη συμπίεση;
  Η απάντηση προαπαιτεί να οριστούν κάποια μεγέθη
Θεώρημα Κωδικοποίησης Πηγής: αν έχω αρκετά μεγάλο μπλοκ δεδομένων, μπορώ να φτάσω κοντά στην εντροπία

## Slide 5: Ρυθμός vs Παραμόρφωση
Αν δεν μπορώ να διαθέσω H(X) bits/έξοδο,
  τα σφάλματα είναι αναπόφευκτα
Ερώτηση:
  Για δεδομένο ρυθμό bits/έξοδο, ποιος είναι ο ελάχιστος ρυθμός σφαλμάτων (παραμόρφωση) ;
Αντίστροφο Ερώτημα:
  Για δεδομένη παραμόρφωση, ποιος είναι ο ελάχιστος ρυθμός bits/έξοδο;
Αλλά, πώς ορίζεται η παραμόρφωση;

## Slide 6: Παραμόρφωση (1 από 4)
Κατά την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση μιας πηγής, πόσο «κοντά» είναι το αναπαραχθέν σήμα στο αρχικό;
Επιθυμητές ιδιότητες μέτρου παραμόρφωσης
  αντιστρόφως ανάλογο της εγγύτητας/πιστότητας (μεγάλη εγγύτητα  μικρή παραμόρφωση)
  απλό και μαθηματικά εύχρηστο
  να ενσωματώνει στοιχεία από τη διαδικασία αντίληψης
Παράδειγμα αντίληψης:
  ηχητικό σήμα: η ακοή δεν είναι ευαίσθητη στη φάση
  σήμα εικόνας: η όραση είναι ευαίσθητη στη φάση

## Slide 7: Παραμόρφωση (2 από 4)
Παραμόρφωση Hamming (πηγές με διακριτό αλφάβητο)
Παραμόρφωση Τετραγωνικού Σφάλματος (πηγές συνεχούς αλφαβήτου)
Αν έχω ένα μπλοκ από n δείγματα πηγής, ορίζω την ποσότητα
  ως το μέσο όρο των παραμορφώσεων
  Ανεξάρτητη από τη θέση του σφάλματος μέσα στο μπλοκ
Notes: Consider a source X uniformly distributed on the set {1, 2, . . . ,m}. Then the Hamming distance for this discrete source is defined as above (Cover & Thomas).
Diladi an ena symvolo exei alloiothei kai to eklavo os allo tote ;exoume Hamming distance isi me 1.

## Slide 8: Παραμόρφωση (3 από 4)
Η έξοδος της πηγής είναι τυχαία διαδικασία
  Η απόσταση αρχικού σήματος και αναπαραγωγής είναι επίσης τυχαία διαδικασία
Η στατιστική μέση τιμή της παραμόρφωσης του κωδικοποιητή:
  η δεύτερη ισότητα υποθέτει στασιμότητα της πηγής
  δηλαδή ότι τα δείγματα της τυχαίας διαδικασίας κάθε χρονική στιγμή ακολουθούν την ίδια κατανομή
Notes: D=E[d_H(X,{\hat X}] = 1*p[X\neq {\hat X}] + 0*p[X={\hat X] = p[X\neq {\hat X}] = p[error]

## Slide 9: Παραμόρφωση (4 από 4)
Όταν η μετρική είναι η παραμόρφωση Hamming, τότε η μέση παραμόρφωση D και η πιθανότητα σφάλματος συμπίπτουν
Notes: D=E[d_H(X,{\hat X}] = 1*p[X\neq {\hat X}] + 0*p[X={\hat X] = p[X\neq {\hat X}] = p[error]

## Slide 10: Θεώρημα Ρυθμού-Παραμόρφωσης
Η ποσότητα I(X;Y) καλείται αμοιβαία πληροφορία
  Φυσική Σημασία: τι πληροφορία μαθαίνω για την τυχαία μεταβλητή Χ αν γνωρίζω την τυχαία μεταβλητή Υ
  Με την αμοιβαία πληροφορία ασχοληθήκαμε αναλυτικά κατά την κωδικοποίηση καναλιού (προσοχή: εκεί θέλαμε να την μεγιστοποιήσουμε)
Θεώρημα: Ο ελάχιστος αριθμός bits/έξοδο που απαιτείται για να αναπαραχθεί μια πηγή χωρίς μνήμη με παραμόρφωση μικρότερη ή ίση του D ονομάζεται συνάρτηση ρυθμού-παραμόρφωσης, R(D), και είναι
Notes: Note that here we minimize I(,) while in capacity we maximize this quantity. That is now, we need to have as much as possible retained from the entropy of X given {\hat X}, i.e., H(X/{\hat X})

## Slide 11: Ρυθμός – Παραμόρφωση (1 από 3)
Δημιουργώ μπλοκ n δειγμάτων(εξόδων) της πηγής
Αν διαθέτω R bits/έξοδο, τότε έχω nR bits/μπλοκ
Μπορώ να κωδικοποιήσω 2nR «διαφορετικές τιμές»
Χωρίζω το χώρο της εξόδου της πηγής σε 2nR περιοχές
Κάθε περιοχή συμβολίζεται με το δείκτη 1 i  2nR
Η δυαδική αναπαράσταση του δείκτη είναι η κωδικοποίηση της περιοχής

## Slide 12: Ρυθμός – Παραμόρφωση (2 από 3)
Όλες οι τιμές της πηγής που ανήκουν σε μια περιοχή αντιστοιχίζονται σε μια αντιπροσωπευτική τιμή
Αυτή επιλέγεται ώστε να ελαχιστοποιεί τη μέση απόσταση (παραμόρφωση) όλων των τιμών της περιοχής
Κωδικοποιητής και Αποκωδικοποιητής γνωρίζουν την αντιστοίχηση
Μεγάλο R:
  πολλές περιοχές, λεπτή κβάντιση
  μικρή παραμόρφωση
Μικρό R:
  λίγες περιοχές, πολύ χονδρική κβάντιση
  μεγάλη παραμόρφωση

## Slide 13: Ρυθμός – Παραμόρφωση (3 από 3)
Ακραίες Περιπτώσεις:
  Μία περιοχή (R=0): το σημείο είναι το κέντρο μάζας του χώρου της πηγής
  Μέγιστο R: κάθε περιοχή περιλαμβάνει μία τιμή εξόδου, μηδενική παραμόρφωση
Συνάρτηση Ρυθμού Παραμόρφωσης:
  Ποιος είναι ο ελάχιστος R για μια επιθυμητή D;
  Ποια είναι η ελάχιστη D για ένα επιθυμητό R;
Όλα αυτά είναι θεμελιώδη όρια
  ισχύουν ασυμπτωτικά όταν n

## Slide 14: Δυαδική Διακριτή Πηγή (1 από 2)
Πηγή , με πιθανότητες εμφάνισης
Εάν η μετρική παραμόρφωσης είναι η Hamming τότε μπορεί να δειχθεί ότι:
Notes: Υπενθυμίζεται ότι για δυαδικές πηγές η μέση D είναι ίση με την πιθανότητα σφάλματος, άρα P_e=D. Π.χ. έστω p=0.5 kai P_e=0.25. Τότε D= 0.25  R(0.25)=H_b(0.5) – H_b(0.25) ~ 0.189
Η ποσότητα Η_b(D) λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή τιμή της για D=p. Για μεγαλύτερες τιμές το R(D) γίνεται αρνητικό που δεν έχει φυσικό νόημα.

## Slide 15: Δυαδική Διακριτή Πηγή (2 από 2)
Βρίσκουμε το για δεδομένη (ή ισοδύναμα )
Αντίστροφα, βρίσκουμε το για δεδομένο
Ερώτηση: Τι συμβαίνει
  για ;
  για ;
Notes: Υπενθυμίζεται ότι για δυαδικές πηγές η μέση D είναι ίση με την πιθανότητα σφάλματος, άρα P_e=D. Π.χ. έστω p=0.5 kai P_e=0.25. Τότε D= 0.25  R(0.25)=H_b(0.5) – H_b(0.25) ~ 0.189
Η ποσότητα Η_b(D) λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή τιμή της για D=p. Για μεγαλύτερες τιμές το R(D) γίνεται αρνητικό που δεν έχει φυσικό νόημα.

## Slide 16: Gaussian Πηγή (1 από 2)
Έστω πηγή με συνεχές αλφάβητο
Εάν η μετρική παραμόρφωσης είναι το μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα τότε:
Notes: Για D=0 το R(D) απειρίζεται διότι πράγματι απαιτείται άπειρος αριθμός bits για να αποδοθεί η μηδενική παραμόρφωση.

## Slide 17: Gaussian Πηγή (2 από 2)
Ερώτηση: Τι συμβαίνει
  για D=0;
  για D=σ2;
Notes: Για D=0 το R(D) απειρίζεται διότι πράγματι απαιτείται άπειρος αριθμός bits για να αποδοθεί η μηδενική παραμόρφωση.

## Slide 18: Συνάρτηση Παραμόρφωσης - Ρυθμού
Ερώτημα:
  πόσο μειώνεται η παραμόρφωση αν αυξήσω το ρυθμό κατά 1bit/έξοδο;
Απάντηση:
  χρειαζόμαστε την αντίστροφη συνάρτηση της R(D), που είναι η συνάρτηση παραμόρφωσης - ρυθμού D(R)
Παράδειγμα:
  Gaussian πηγή
  παραμόρφωση τετραγωνικού σφάλματος
  αύξηση κατά 1bit/έξοδο
  υποτετραπλασιάζει την D (μείωση 6dB)

## Slide 19: Τέλος Ενότητας 5

## Slide 20: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 21: Σημειώματα

## Slide 22: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.

## Slide 23: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Κώστας Μπερμπερίδης. «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1110/.

## Slide 24: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 25: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 26: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Οι εικόνες στις διαφάνειες 9 και 15 έχουν δημιουργηθεί με βάση αντίστοιχες εικόνες στο βιβλίο «Συστήματα Τηλεπικοινωνιών», J. G. Proakis, M. Salehi, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μετάφραση-Επιμέλεια: Καρούμπαλος Κ. και Ζέρβας Ε., Καραμπογιάς Σ., Σαγκριώτης Ε.)