## Slide 1: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνιές
Ενότητα 14: Ψηφιακή Μετάδοση Σήματος σε Ζωνοπεριορισμένο Κανάλι AWGN
Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Εισαγωγή του γενικού μοντέλου για την ψηφιακή μετάδοση σήματος σε ζωνοπεριορισμένο κανάλι. Περιγραφή των βασικών προβλημάτων που παρουσιάζονται και των συστημάτων που τα αντιμετωπίζουν.

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Μετάδοση Παλμού Βασικής Ζώνης σε Ζωνοπεριορισμένο Κανάλι
Προσαρμοσμένο Φίλτρο
Περιγραφή Συστήματος Ψηφιακής Μετάδοσης
Δειγματοληψία Ληφθέντος Σήματος
Διασυμβολική Παρεμβολή (ISI) και συνθήκη Nyquist
Παλμός Ανυψωμένου Συνημιτόνου
Παραμόρφωση Καναλιού
Γραμμικοί Ισοσταθμιστές

## Slide 4: Εισαγωγή (1 από 2)
Στα προηγούμενα μαθήματα θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά το κανάλι AWGN είχε άπειρο εύρος ζώνης
Στην πράξη όμως μας ενδιαφέρει η μετάδοση ψηφιακών σημάτων μέσα από ζωνοπεριορισμένα κανάλια
Πράγματι τα περισσότερα κανάλια είναι περιορισμένου εύρους ζώνης:
  Ενσύρματα ευρυζωνικά κανάλια
  Ασύρματα επίγεια και δορυφορικά ραδιοκανάλια
  Υποβρύχια ακουστικά κανάλια
  Κανάλια εγγραφής και ανάγνωσης

## Slide 5: Εισαγωγή (2 από 2)
Το εύρος ζώνης του σήματος θα πρέπει να περιοριστεί στο εύρος ζώνης του καναλιού
Αποκλείονται οι ορθογώνιοι παλμοί (άπειρο εύρος ζώνης)
Απαιτείται προσεκτικότερος σχεδιασμός του σήματος
  και ειδικά του παλμού βασικής ζώνης

## Slide 6: Παράδειγμα
Μετάδοση του παλμού
Περιορισμένος χρονικά στο
Άπειρο εύρος ζώνης

## Slide 7: Κανάλι ως Γραμμικό Φίλτρο
Ένα ζωνοπεριορισμένο κανάλι μοντελοποιείται συνήθως ικανοποιητικά ως ένα γραμμικό φίλτρο με κρουστική απόκριση
Πεδίο συχνοτήτων: το κανάλι μπορεί να αναπαρασταθεί από την απόκριση συχνότητάς του,
  δηλαδή το μετασχηματισμό Fourier της κρουστικής του απόκρισης
c(t)

## Slide 8: Ζωνοπεριορισμένο Κανάλι (1 από 2)
Απόκριση πλάτους
  περιορισμένο εύρος ζώνης στα Bc Hz
Απόκριση φάσης

## Slide 9: Ζωνοπεριορισμένο Κανάλι (2 από 2)
Αν το κανάλι είναι
  βασικής ζώνης
  και περιορισμένου εύρους ζώνης Bc,
  τότε για
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν το σήμα εισόδου του καναλιού έχει συχνοτικές συνιστώσες με συχνότητες ,
  τότε οι συνιστώσες αυτές δε θα μεταδοθούν
Το φάσμα του μεταδιδόμενου σήματος θα πρέπει να περιορίζεται στο εύρος ζώνης του καναλιού

## Slide 10: Μετάδοση Παλμού
Ας μελετήσουμε πρώτα τη μετάδοση ενός παλμού βασικής ζώνης σε ζωνοπεριορισμένο κανάλι
Η έξοδος του καναλιού είναι
Στη συχνότητα είναι
Το κανάλι παραμορφώνει το μεταδιδόμενο σήμα
Το κανάλι εισάγει AWGN μετά τη συνέλιξη του καναλιού

## Slide 11: Προσαρμοσμένο Φίλτρο (1 από 2)
Για να μεγιστοποιήσουμε το SNR στην έξοδο του αποδιαμορφωτή,
  χρησιμοποιείται ένα φίλτρο προσαρμοσμένο στο σήμα που στάλθηκε (δηλαδή, με κρουστική απόκριση που να είναι κατοπτρική του σήματος εισόδου)
Προσοχή: Όταν αποστέλεται ένας παλμός το σήμα πλέον είναι το και όχι το

## Slide 12: Προσαρμοσμένο Φίλτρο (2 από 2)
Το προσαρμοσμένο φίλτρο έχει κρουστική απόκριση
όπου t0 είναι μια ονομαστική χρονική καθυστέρηση κατά τη δειγματολήπτηση της εξόδου του φίλτρου
Η υλοποίηση του προσαρμοσμένου φίλτρου απαιτεί τη γνώση του (που προϋποθέτει τη γνώση της κρουστικής απόκρισης του καναλιού ).

## Slide 13: Έξοδος Προσαρμοσμένου Φίλτρου
Η συνιστώσα του σήματος στην έξοδο του προσαρμοσμένου φίλτρου τη χρονική στιγμή t=t0 είναι
Η συνιστώσα του θορύβου
  έχει φασματική πυκνότητα ισχύος
  και μέση ισχύ (διασπορά)
Επιβεβαιώνεται η ιδιότητα του προσαρμοσμένου φίλτρου στο για το SNR
Notes: Για απόδειξη σχετικά με την τιμή του σήματος στην έξοδου του προσαρμοσμένου φίλτρου βλ. σελ. 423 του βιβλίου

## Slide 14: Ψηφιακή Μετάδοση (1 από 2)
Μελετήσαμε τη μετάδοση μίας και μόνο κυματομορφής μέσα από ζωνοπεριορισμένο κανάλι και είδαμε ότι:
  Το εύρος ζώνης σήματος θα πρέπει να είναι μικρότερο του εύρους ζώνης του καναλιού
  Το SNR στην έξοδο του φίλτρου λήψης μεγιστοποιείται όταν αυτό είναι προσαρμοσμένο στο
  Φίλτρο εκπομπής ≡ Φίλτρο πομπού
  Φίλτρο λήψης ≡ Φίλτρο δέκτη

## Slide 15: Ψηφιακή Μετάδοση (2 από 2)
Ωστόσο κατά την ψηφιακή μετάδοση δεδομένων,
  δε θέλουμε απλά να μεταδώσουμε έναν και μόνον παλμό σε κανάλι βασικής ζώνης
  αλλά μια σειρά παλμών (που προκύπτει από τη συνέλιξη του βασικού παλμού με την ακολουθία συμβόλων)

## Slide 16: Μετάδοση M-PAM
Ας δούμε τι γίνεται μέσω ενός αρκετά γενικού παραδείγματος τηλεπικοινωνιακού συστήματος:
  Έστω σύστημα βασικής ζώνης
  Όπου χρησιμοποιείται διαμόρφωση M-PAM, δηλαδή κάθε bits ομαδοποιούνται σε ένα από τα Μ σύμβολα του αλφαβήτου
  : η ακολουθία των συμβόλων μετάδοσης
  π.χ. για
  Τ: η περίοδος συμβόλου ή περίοδος σηματοδοσίας
  Η περίοδος bit είναι
  Το κανάλι είναι ζωνοπεριορισμένο σε Hz
  Παλμός μορφοποίησης

## Slide 17: Βασικό Δομικό Διάγραμμα
Στη γενική περίπτωση, πριν από το φίλτρο εκπομπής βρίσκεται ένα υποσύστημα μετατροπής μιας δυαδικής ακολουθίας σε Μιαδική (mapper)
Τα φίλτρα εκπομπής και λήψης μπορούν να υλοποιηθούν είτε αναλογικά είτε ψηφιακά. Η ψηφιακή υλοποίηση τείνει να επικρατήσει ακόμη και στις πολύ απαιτητικές περιπτώσεις
αn

## Slide 18: Λαμβανόμενο Σήμα
Το σήμα στην έξοδο του φίλτρου πομπού είναι
h(t): η συνέλιξη του φίλτρου πομπού και του καναλιού
Η έξοδος του καναλιού εκφράζεται ως

## Slide 19: Φίλτρο Δέκτη
Το SNR στο δέκτη μεγιστοποιείται αν χρησιμοποιηθεί ένα φίλτρο δέκτη που να είναι προσαρμοσμένο στο (θα το ξαναδούμε αυτό παρακάτω)
: η κρουστική απόκριση του φίλτρου δέκτη
Η έξοδος του φίλτρου δέκτη είναι το σήμα
όπου
Ο αρχικός θόρυβος AWGN έχει διέλθει από το φίλτρο δέκτη

## Slide 20: Δειγματοληψία Ληφθέντος Σήματος
Θεωρούμε ότι έχει γίνει συγχρονισμός συμβόλων,
  δηλαδή ξέρουμε τα χρονικά διαστήματα κάθε συμβόλου μέσα στο ληφθέν σήμα αλλά και το πότε ακριβώς πρέπει να δειγματοληπτήσουμε εντός κάθε διαστήματος
Για να ανακτήσουμε την ακολουθία συμβόλων , δειγματοληπτούμε την έξοδο του φίλτρου λήψης ανά
Ισοδύναμα σε διακριτό χρόνο προκύπτουν τα δείγματα

## Slide 21: Λαμβανόμενο Δείγμα (1 από 2)
Tο δείγμα που λαμβάνουμε, αποτελείται από:
Το επιθυμητό σύμβολο κλιμακωμένο κατά ,
  Αν το φίλτρο λήψης είναι προσαρμοσμένο στο

## Slide 22: Λαμβανόμενο Δείγμα (2 από 2)
Τη διασυμβολική παρεμβολή: γραμμικός συνδυασμός προηγούμενων και μελλοντικών συμβόλων
Το θόρυβο με διασπορά

## Slide 23: Διασυμβολική Παρεμβολή
Διασυμβολική Παρεμβολή
  ή Αλληλοπαρεμβολή Συμβόλων
  InterSymbol Interference (ISI)
Αποτέλεσμα: γίνεται δυσκολότερη η φώραση του τρέχοντος συμβόλου και αυξάνεται η πιθανότητα σφάλματος

## Slide 24: Σχεδιασμός για Μηδενική ISI (1 από 2)
Η διασυμβολική παρεμβολή οφείλεται στη συνολική κρουστική απόκριση
Το κανάλι μετάδοσης είναι δεδομένο και δεν αποτελεί σχεδιαστική παράμετρο

## Slide 25: Σχεδιασμός για Μηδενική ISI (2 από 2)
Όμως τα φίλτρα πομπού και δέκτη μπορούν να σχεδιαστούν ώστε
Τότε το μόνο πρόβλημα που απομένει είναι ο θόρυβος

## Slide 26: Συνθήκη Nyquist
Θεώρημα (Συνθήκη Nyquist για μηδενική ISI): Μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για να ισχύει
είναι ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος, , να ικανοποιεί τη σχέση
Ζητούμενο: Τι θα πρέπει να ισχύει για το και άρα για τα
  ώστε να ισχύει η παραπάνω συνθήκη;

## Slide 27: Ικανοποίηση Συνθήκης
Αν το κανάλι έχει εύρος ζώνης W, τότε
Και απευθείας προκύπτει
Ορίζουμε ως εύρος ζώνης σήματος την ποσότητα:
Για την ικανοποίηση της συνθήκης Nyquist, διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις
Η ποσότητα αυτή είναι ίση με το μισό του ρυθμού συμβόλων

## Slide 28: 1η Περίπτωση
ή (δηλαδή ρυθμός συμβόλων > 2W )
Τι γίνεται ως προς τη συνθήκη Nyquist;
  δεν υπάρχει περίπτωση να ικανοποιηθεί η συνθήκη
Αποτέλεσμα:
  δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε την ISI

## Slide 29: 2η Περίπτωση (1 από 2)
Τι γίνεται ως προς τη συνθήκη Nyquist;
  Η συνθήκη μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο αν η είναι τετραγωνική συνάρτηση της συχνότητας

## Slide 30: 2η Περίπτωση (2 από 2)
Για τετραγωνικό X(f), απαιτείται
Πεδίο Συχνοτήτων | Πεδίο Χρόνου
τετραγωνική συνάρτηση | sinc συνάρτηση

## Slide 31: Προβλήματα παλμού sinc (1 από 2)
Προβλήματα από τη χρήση παλμού sinc:
  Οι λοβοί του «σβήνουν» αργά (με ρυθμό 1/t): αυτό σημαίνει ότι από ένα σφάλμα χρονισμού μπορεί να προκύψει σημαντική ISI. Επίσης, η καθυστέρηση που εισάγεται είναι σχετικά μεγάλη.
  Είναι μη αιτιατός, οπότε για να υλοποιηθεί θα πρέπει να αποκόψουμε κάποιους συντελεστές του και να εισάγουμε μια καθυστέρηση. Επειδή αποσβαίνεται σχετικά πρέπει να διατηρηθού αρκετοί συντελεστές  μεγάλη καθυστέρηση

## Slide 32: Προβλήματα παλμού sinc (2 από 2)
Συνεπώς:
  Ο μέγιστος θεωρητικά ρυθμός μετάδοσης δεδομένων σε ένα κανάλι εύρους ζώνης W, είναι
  Αλλά αυτό είναι δύσκολο να υλοποιηθεί πρακτικά
  Οπότε καταφεύγουμε στην τρίτη περίπτωση.

## Slide 33: 3η Περίπτωση
Τι γίνεται ως προς τη συνθήκη Nyquist;
  Η συνθήκη ικανοποιείται για πολλές επιλογές της

## Slide 34: Παλμός Ανυψωμένου Συνημιτόνου (1 από 4)
Eιδικός παλμός που χρησιμοποιείται συχνά στην πράξη:
  παλμός ανυψωμένου συνημιτόνου
  (raised cosine pulse)
Tο φάσμα του είναι ένα ανυψωμένο συνημίτονο

## Slide 35: Παλμός Ανυψωμένου Συνημιτόνου (2 από 4)
Eιδικός παλμός που χρησιμοποιείται συχνά στην πράξη:
Συντελεστής επέκτασης (roll-off factor) α: υποδηλώνει το πόσο παραπάνω από το ελάχιστο εύρος ζώνης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το σήμα
  απαιτούμενο εύρος ζώνης καναλιού :
  πλεονάζον εύρος ζώνης

## Slide 36: Παλμός Ανυψωμένου Συνημιτόνου (3 από 4)
Κρουστική απόκριση
Απόκριση συχνότητας

## Slide 37: Παλμός Ανυψωμένου Συνημιτόνου (4 από 4)
Ειδικές περιπτώσεις:
  α=0: το γίνεται ο
  α=1: απαιτείται διπλάσιο από το ελάχιστο εύρος ζώνης
Ιδιότητες του παλμού:
  οι λοβοί του σβήνουν γρήγορα (με ρυθμό )
  είναι κι αυτός μη αιτιατός, οπότε θα πρέπει να γίνει αποκοπή και να εισαχθεί μια καθυστέρηση (μικρή όμως)
Η κρουστική απόκριση του παλμού δίνεται ως:

## Slide 38: Περίπτωση Ιδανικού Καναλιού (1 από 2)
Ιδανικό ζωνοπεριορισμένο κανάλι
  μηδενίζεται εκτός W
  είναι σταθερό και δεν εισάγει παραμόρφωση εντός εύρους ζώνης
Η συνθήκη Nyquist υπαγορεύει
Επειδή το φίλτρο δέκτη θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο φίλτρο πομπού (για μεγιστοποίηση του SNR), επιβάλλεται

## Slide 39: Περίπτωση Ιδανικού Καναλιού (2 από 2)
Για να ικανοποιούνται λοιπόν και οι δύο συνθήκες, δηλαδή:
- μέγιστο SNR
- μηδενικό ISI,
επιλέγουμε
Δηλαδή τα φίλτρα πομπού και δέκτη επιλέγονται ως παλμοί φάσματος τετραγωνικής ρίζας ανυψωμένου συνημιτόνου (square root raised cosine)
Με κρουστική απόκριση
Notes: To square root raised cosine filter δεν έχει zero-crossings στα ακέραια πολλαπλάσια του Τ (εκτός από την περίπτωση που α=0)

## Slide 40: Συμπεράσματα (1 από 2)
Για να έχουμε μηδενική ISI απαιτείται η συνθήκη του Nyquist
Για να ικανοποιείται η συνθήκη του Nyquist θα πρέπει: εύρος ζώνης σήματος  εύρους ζώνης καναλιού ή αλλιώς το διαθέσιμο εύρος ζώνης καναλιού ≥ απο το μισό του ρυθμού μετάδοσης
Η ισότητα ικανοποιείται μόνο για παλμό sinc που έχει πολλά πρακτικά προβλήματα

## Slide 41: Συμπεράσματα (2 από 2)
Εάν W>BT , τότε έχουμε διάφορες επιλογές παλμών με πιο συχνά χρησιμοποιούμενο τον παλμό φάσματος ανυψωμένου συνημιτόνου
Γενικά θα πρέπει να ισχύει
ή ισοδύναμα

## Slide 42: Παραμόρφωση Καναλιού (1 από 5)
Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στο σχεδιασμό συστήματος για μηδενική ISI όταν το κανάλι ήταν ιδανικό
Στην πράξη όμως τα κανάλια παρουσιάζουν παραμόρφωση
Δύο Βασικά Είδη Παραμορφώσεων
Παραμόρφωση Πλάτους:
  το πλάτος της απόκρισης συχνότητας του καναλιού, , δεν είναι σταθερό μέσα στο εύρος ζώνης του καναλιού
  κάθε συχνοτική συνιστώσα πολλαπλασιάζεται με διαφορετικό πλάτος

## Slide 43: Παραμόρφωση Καναλιού (2 από 5)
Παραμόρφωση Φάσης:
  η φάση της απόκρισης συχνότητας του καναλιού, , δεν είναι γραμμική συνάρτηση της συχνότητας
  κάθε συχνοτική συνιστώσα αντιμετωπίζει διαφορετική καθυστέρηση κατά τη διέλευσή της από το κανάλι
  Εναλλακτικά η παραμόρφωση φάση, ορίζεται μέσω της καθυστέρησης περιβάλλουσας (envelope delay) που εκφράζει τη χρονική καθυστέρηση σε συνάρτηση με τη συχνότητα
  Αν γραμμική, τότε η καθυστέρηση περιβάλλουσας είναι σταθερή και δεν έχουμε παραμόρφωση φάσης

## Slide 44: Παραμόρφωση Καναλιού (3 από 5)
Παραμόρφωση Πλάτους ή/και Παραμόρφωση Φάσης οδηγούν σε διασυμβολική παρεμβολή:
  καθώς ο παλμός μετάδοσης συνελίσσεται με την κρουστική απόκριση του καναλιού
  και παύει να ισχύει η συνθήκη μηδενικής ISI

## Slide 45: Παραμόρφωση Καναλιού (4 από 5)
Παράδειγμα:
  Σχ. (α): παλμός μετάδοσης
  Σχ. (β): η μορφή του μετά το πέρασμά του από το κανάλι
Αποτέλεσμα:
  τα σημεία μηδενισμών έχουν μετατοπιστεί
   ISI

## Slide 46: Παραμόρφωση Καναλιού (5 από 5)
Και στην περίπτωση μη ιδανικού καναλιού, για να έχουμε μηδενική ISI θα πρέπει να έχουμε:
  εύρος ζώνης σήματος ≤ εύρος ζώνης καναλιού
  και ικανοποίηση συνθήκης Nyquist
Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό;
Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
1) Το κανάλι είναι γνωστό
2) Το κανάλι είναι άγνωστο

## Slide 47: Σχεδιασμός Συστήματος με Γνωστό Κανάλι
Αν το κανάλι είναι γνωστό, τότε αυτό που απομένει είναι να καθορίσουμε τα φίλτρα πομπού και δέκτη ώστε να ικανοποιούν την επιθυμητή συνθήκη για μηδενική ISI
Αποδεικνύεται ότι τα βέλτιστα φίλτρα που ικανοποιούν την συνθήκη μηδενικής ISI αλλά και μεγιστοποιούν το SNR κατά τις στιγμές δειγματοληψίας είναι:
  Φίλτρα Πομπού:
  Φίλτρο Δέκτη:
  θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο σύστημα

## Slide 48: Άγνωστο Κανάλι (1 από 2)
Άρα, αν το κανάλι είναι γνωστό και δε μεταβάλλεται χρονικά, τότε μπορούμε να σχεδιάσουμε κατάλληλα το σύστημα ώστε να έχουμε μηδενική ISI
Στην πράξη, το κανάλι είναι:
άγνωστο
  π.χ. το ενσύρματο ευρυζωνικό κανάλι: κάθε φορά που ξεκινά μια σύνδεση, δε γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του καναλιού που θα την εξυπηρετήσει
  εφόσον ξεκινήσει η σύνδεση, το κανάλι παραμένει περίπου σταθερό
και πολύ γρήγορα χρονικά μεταβαλλόμενο
  π.χ. το ασύρματο (ραδιο-) κανάλι
  το κανάλι μεταβάλλεται σημαντικά με το χρόνο
Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες σχεδιασμού που είδαμε παραπάνω.

## Slide 49: Άγνωστο Κανάλι (2 από 2)
Μεθοδολογία για σχεδιασμό συστήματος σε άγνωστο κανάλι:
  Σχεδιάζουμε τα φίλτρα πομπού και δέκτη ως εάν είχαμε ιδανικό κανάλι (δηλαδή τέτοιο ώστε , )
Τότε όμως η συνολική κρουστική απόκριση του συστήματος
  δεν ικανοποιεί πλέον τη συνθήκη για μηδενική ISI και έχουμε
Τι κάνουμε τότε;

## Slide 50: Ισοδύναμο Φίλτρο Καναλιού
Καταρχήν, θα απλοποιήσουμε το μοντέλο της ISI που θεωρητικά την έχουμε ορίσει ως:
Πρακτικά όμως, σε οποιοδήποτε πραγματικό κανάλι, η ISI «εμπλέκει» έναν πεπερασμένο αριθμό συμβόλων
Άρα, το παραπάνω άθροισμα δεν εκτείνεται στο άπειρο, αλλά περιορίζεται σε:
  μελλοντικά σύμβολα
  παρελθόντα σύμβολα
  δηλαδή, για και

## Slide 51: Γραμμικοί Ισοσταθμιστές (1 από 2)
Εφόσον το όλο πρόβλημα εκφράστηκε με γραμμικό τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα γραμμικό φίλτρο για την αντιμετώπισή του
Σκοπός του φίλτρου είναι να αναιρέσει την παραμόρφωση του καναλιού
Οι παράμετροί του ορίζονται με βάση του χαρακτηριστικά του καναλιού
Το φίλτρο αυτό ονομάζεται ισοσταθμιστής καναλιού (channel equalizer)
Στο βιβλίο χρησιμοποιείται και ο όρος εξισωτής καναλιού

## Slide 52: Γραμμικοί Ισοσταθμιστές (2 από 2)
Διάκριση των ισοσταθμιστών με βάση τη ρύθμιση των παραμέτρων τους:
Ισοσταθμιστές Προρύθμισης (Preset Equalizers):
  Όταν το κανάλι είναι άγνωστο, αλλά χρονικά σταθερό, τότε ο ισοσταθμιστής μπορεί να οριστεί μια φορά στην αρχή και μετά να λειτουργεί χωρίς να αλλάζουν οι παράμετροί του
Προσαρμοστικοί Ισοσταθμιστές (Adaptive Equalizers):
  Όταν το κανάλι είναι χρονικά μεταβαλλόμενο, τότε ο ισοσταθμιστής θα πρέπει κι αυτός να αλλάζει συνεχώς, ώστε να παρακολουθεί τις αλλαγές του καναλιού
Συνδυασμός των παραπάνω:
Ο ισοσταθμιστής υπολογίζεται κατά διαστήματα
σταθερής διάρκειας ή εφόσον ανιχνεύσει αλλαγή του
καναλιού

## Slide 53: Ένας απλός ισοσταθμιστής
Πώς εκφράζεται το πρόβλημα στη συχνότητα;
Τα φίλτρα πομπού και δέκτη επιλέχθηκαν ώστε:
Ο ισοσταθμιστής μπορεί να ρυθμιστεί ώστε
Άρα, η απόκριση συχνότητας του ισοσταθμιστή είναι το αντίστροφο της απόκρισης συχνότητας του καναλιού
Για το όλο σύστημα ισχύει:

## Slide 54: Δομικό Διάγραμμα
Ισοσταθμιστής
Φίλτρα Πομπού - Δέκτη

## Slide 55: Τεχνικές ισοστάθμισης
Κατηγοριοποιήσεις τεχνικών ισοστάθμισης ανάλογα με:
  Το μαθηματικό κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται αποκατάσταση της συμβολοσειράς (ML, MMSE, ZF)
  Τη δομή τους (π.χ., απλοί γραμμικοί, ισοσταθμιστές ανάδρασης αποφάσεων κλπ)
  Τη φύση του καναλιού (π.χ., πολυδρομικό, χρονικά μεταβαλλόμενο κλπ)
  Το εάν το κανάλι έχει μη γραμμική συμπεριφορά ή όχι
  Την χρήση ή όχι ακολουθίας εκμάθησης
  Την ύπαρξη πολλαπλών κεραιών σε πομπό ή/και δέκτη
  Την πλατφόρμα υλοποίησης
  κλπ

## Slide 56: Ζωνοπερατά Κανάλια (1 από 4) (OXI)
Τα προηγούμενα αναφέρονταν σε μετάδοση PAM βασικής ζώνης
Τι ισχύει στη ζωνοπερατή μετάδοση PAM, QAM, PSK;
Θα πρέπει να ορίσουμε το ισοδύναμο χαμηλοπερατό σήμα που μας βοηθάει στη μαθηματική ανάλυση
Υπενθύμιση
  Ζωνοπερατή Μετάδοση PAM:
  Ζωνοπερατή Μετάδοση QAM:

## Slide 57: Ζωνοπερατά Κανάλια (2 από 4) (OXI)
Τα δύο διαμορφωμένα κατά πλάτος ορθογώνια φέροντα διαμορφώνονται από τα σήματα
Ισοδύναμο σήμα βασικής ζώνης (μιγαδικός αριθμός)
Η ακολουθία {αn} είναι μια μιγαδική ακολουθία με στοιχεία τα σημεία του αστερισμού QAM
όπου αnc , αns είναι οι ακολουθίες τιμών πλάτους που μεταφέρονται από τις δύο φέρουσες

## Slide 58: Ζωνοπερατά Κανάλια (3 από 4) (OXI)
Το ζωνοπερατό σήμα που τελικά μεταδίδεται φυσικά δεν είναι μιγαδικό, αλλά πραγματικό
Ισοδύναμο σήμα βασικής ζώνης (χαμηλοπερατό σήμα)
  PAM: πραγματικό σήμα
  QAM, PSK: μιγαδικό σήμα, εφόσον η πληροφορία είναι μιγαδική (σημεία του αστερισμού)

## Slide 59: Ζωνοπερατά Κανάλια (4 από 4) (OXI)
Ληφθέν ζωνοπερατό σήμα
όπου είναι το ισοδύναμο ληφθέν σήμα βασικής ζώνης
Ο θόρυβος μπορεί να είναι μιγαδικός
  δύο συνιστώσες θορύβου στις δύο συνιστώσες του σήματος
Η κρουστική απόκριση
  φίλτρο πομπού + κανάλι
  γενικά μιγαδική, εφόσον η κρουστική απόκριση του καναλιού είναι στην ισοδύναμη αναπαράσταση βασικής ζώνης

## Slide 60: Μετατροπή (OXI)
Μετατροπή λαμβανόμενου ζωνοπερατού σε σήμα βασικής ζώνης
Οι όροι της διπλάσιας συχνότητας που προκύπτουν κατά τη συσχέτιση με cos και sin, εξαλείφονται από το χαμηλοπερατό φίλτρο
Το λαμβανόμενο ισοδύναμο μιγαδικό χαμηλοπερατό σήμα προκύπτει από το άθροισμα των εξόδων του παραπάνω σχήματος. Έχει την ίδια μορφή με το πραγματικό σήμα βασικής ζώνης. Συνεπώς το πρόβλημα σχεδιασμού σήματος για ζωνοπερατά σήματα είναι βασικά ίδιο με αυτό που είδαμε για σήματα βασικής ζώνης.

## Slide 61: Διάγραμμα Οφθαλμού (OXI)
Είναι ένας τρόπος παρατήρησης της διασυμβολικής παρεμβολής και του θορύβου στο λαμβανόμενο σήμα
Το λαμβανόμενο σήμα προβάλλεται στον παλμογράφο στην κατακόρυφη θέση
Στην οριζόντια θέση τίθεται ο ρυθμός σάρωσης 1/T
Η απεικόνιση που προκύπτει καλείται
  διάγραμμα οφθαλμού
  (eye pattern)
  λόγω σχηματικής ομοιότητας με το ανθρώπινο μάτι

## Slide 62: Διάγραμμα Οφθαλμού 2-PAM (OXI)

## Slide 63: Διάγραμμα Οφθαλμού 4-PAM (OXI)

## Slide 64: Επίδραση ISI στο Άνοιγμα Οφθαλμού (OXI)

## Slide 65: Τέλος Ενότητας 14

## Slide 66: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 67: Σημειώματα

## Slide 68: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.

## Slide 69: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Κώστας Μπερμπερίδης. «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1110/.

## Slide 70: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 71: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 72: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Οι εικόνες στις διαφάνειες 15, 26, 27, 31, 34, 43, 58, 60, 61 και 62 έχουν δημιουργηθεί με βάση αντίστοιχες εικόνες στο βιβλίο «Συστήματα Τηλεπικοινωνιών», J. G. Proakis, M. Salehi, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μετάφραση-Επιμέλεια: Καρούμπαλος Κ. και Ζέρβας Ε., Καραμπογιάς Σ., Σαγκριώτης Ε.)