## Slide 1: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνιές
Ενότητα 1: Εισαγωγή
Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Ιστορική Επισκόπηση
Γενικό Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος
Βασικοί Τύποι Καναλιών Μετάδοσης
Ασύρματα Κανάλια και Βασικοί Τρόποι Διάδοσης
Βασική Δομή Ψηφιακού Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος
Μαθηματικά Μοντέλα Καναλιών

## Slide 4: Ιστορική Επισκόπηση (1 από 6) Τηλεγραφία και Τηλεφωνία
  1837: Ο Samuel Morse εφευρίσκει τον ηλεκτρικό τηλέγραφο (με τη βοήθεια του Alfred Vail), παράλληλα με τους Cooke και Wheatstone, Joseph Henry και άλλους) και λίγα χρόνια αργότερα τον διάσημο δυαδικό κώδικα μεταβλητού μήκους
  1858: Υπερατλαντική καλωδιακή σύνδεση ΗΠΑ - Ευρώπης
  1875: Ο Emile Baudot εφευρίσκει ένα «εκτυπωτικό» τηλέγραφο με βάση έναν δυαδικό κώδικα σταθερού μήκους όπου κάθε γράμμα κωδικοποιείται με 5 bits

## Slide 5: Ιστορική Επισκόπηση (2 από 6) Τηλεγραφία και Τηλεφωνία
  1876: O Alexander Graham Bell εφευρίσκει το τηλέφωνο (αν και σήμερα έχει αναγνωριστεί επίσημα το ότι είχε προηγηθεί ο Antonio Meucci)
  1915: Πρώτη τηλεφωνική μετάδοση μεγάλων αποστάσεων
    χάρη στην εφεύρεση του τριοδικού ενισχυτή το 1906
    * Το πρώτο υπερατλαντικό καλώδιο για τηλεφωνικές υπηρεσίες καθίσταται διαθέσιμο το 1953
  1897: Ο Almon Brown Strowger αναπτύσσει τον πρώτο ηλεκτρομηχανικό αυτόματο μεταγωγέα (για να μην χάνει πελάτες !!!)
    ο πρώτος ψηφιακός μεταγωγέας θα αναπτυχθεί το 1960

## Slide 6: Ιστορική Επισκόπηση (3 από 6) Ασύρματες Επικοινωνίες
  1820: Ο Oersted δείχνει ότι ηλεκτρικό ρεύμα παράγει μαγνητικό πεδίο (και γενικά η μετακίνηση ηλεκτρικού φορτίου)
  1831: Ο Faraday έδειξε ότι η μετακίνηση ενός μαγνήτη κοντά σε έναν αγωγό προκαλεί επαγωγικό ρεύμα
    δηλαδή ένα μεταβαλλόμενο μαγν. πεδίο παράγει ηλεκτρικό πεδίο
  1867: Βασιζόμενος στα προηγούμενα, ο James Maxwell προέβλεψε την ύπαρξη των ηλεκτρομαγνητικών (ΗΜ) κυμάτων και διατύπωσε τη βασική θεωρία (ένα σύνολο από 4 “μερικές δ.ε.” , με διόρθωση στο Νόμο του Ampere)

## Slide 7: Ιστορική Επισκόπηση (4 από 6) Ασύρματες Επικοινωνίες
  1887: Ο Hertz απέδειξε την ύπαρξη των ΗΜ κυμάτων
    ασύρματη μετάδοση σήματος για μερικά μέτρα
  1896: Ο Guglielmo Marconi κάνει επίδειξη του ασύρματου τηλέγραφου στη Βρετανική Υπηρεσία Τηλεγράφων
  1901: Ο Marconi μεταδίδει με επιτυχία ραδιοφωνικό σήμα κατά μήκος του Ατλαντικού (Cornwall  Newfoundland)
  (η συμβολή των Nicola Tesla και Alexander Stepanovich Popov)

## Slide 8: Ιστορική Επισκόπηση (5 από 6) Ασύρματες Επικοινωνίες
  1914: Πρώτη ραδιοεπικοινωνιακή μετάδοση φωνής
  1920s: Ασύρματοι δέκτες εγκαθίστανται σε αστυνομικά αυτοκίνητα του Detroit
  1930s: Αναπτύσσονται ασύρματοι πομποί
    Διαμόρφωση κατά πλάτος φέρουσας. Ο τηλ/κος εξοπλισμός καταλαμβάνει το μισό αυτοκίνητο!
  1935: Ο Armstrong επιδεικνύει τη διαμόρφωση κατά συχνότητα (Frequency Modulation, FM)
  1946: Πρώτη διασύνδεση κινητών χρηστών με το δημόσιο δίκτυο PSTN
  1949: Η FCC αναγνωρίζει την ασύρματη ραδιοεπικοινωνία ως μια νέα κατηγορία υπηρεσιών

## Slide 9: Ιστορική Επισκόπηση (6 από 6)
Τα τελευταία 50+ χρόνια
Τεχνολογικές Εξελίξεις
Θεωρητικές Εξελίξεις
  Δορυφορικές Επικοινωνίες
  Οπτικές Επικοινωνίες
  Κινητές (Κυψελωτές) Ασύρματες Επικοινωνίες
  Αναλογικά  Ψηφιακά Συστήματα
  transistor
  ολοκληρωμένα κυκλώματα
  οπτοηλεκτρονική
  παραγωγή και ενίσχυση μικροκυμάτων
  τεχνολογία κεραιών
  Θεωρία Πληροφορίας
  Τεχνικές διαμόρφωσης
  Αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος
  ΜΙΜΟ / Συνεργατικές επικοινωνίες / Γνωσιακές επικοινωνίες κλπ

## Slide 10: «Φρυκτωρία» (1 από 3)
Το πρώτο σύστημα ασύρματης ψηφιακής επικοινωνίας
Στην πρώτη μορφή του συναντάται ήδη πριν το 1100 π.Χ.
Διαδοχικά βελτιώθηκε τεχνολογικά και επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια
Το ελληνικό αλφάβητο διαιρέθηκε σε 5 τμήματα διαδοχικών γραμμάτων
Εικόνα 1: Φρυκτωρία

## Slide 11: «Φρυκτωρία» (2 από 3)
Σύστημα Αναμετάδοσης: Δύο ομάδες από 5 δάδες η κάθε μία
  Πρώτη ομάδα: ο αριθμός των αναμμένων δαδών δείχνει σε πιο τμήμα γραμμάτων αναφερόμαστε
  Δεύτερη ομάδα: ο αριθμός των αναμμένων δαδών δείχνει το συγκεκριμένο γράμμα από το τμήμα αυτό
Εικόνα 1: Φρυκτωρία

## Slide 12: «Φρυκτωρία» (3 από 3)
Οι δάδες ήταν πάντοτε αναμμένες και καλύπτονταν ή απο-καλύπτονταν ανάλογα με τον προς μετάδοση χαρακτήρα
Ένα μήνυμα μπορούσε να μεταδοθεί σε αποστάσεις πάνω από 1000km σε λιγότερο από 1h
Ενδιαφέρον: οι θέσεις των «σταθμών αναμετάδοσης» ήταν περίπου οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται από τα σύγχρονα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
Εικόνα 2: Σταθμοί αναμετάδοσης

## Slide 13: Είδη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
    πολλά διαφορετικά συστήματα
    πολλοί διαφορετικοί τύποι πληροφορίας
  Σχεδιαστικές προκλήσεις σε θέματα
    υλικού
    επεξεργασίας
  Αναπαράσταση πληροφορίας
    αναλογικά σήματα
    σύμβολα
  Αναλογικά, Διακριτά και Ψηφιακά Σήματα
t
x(t)
t
x(t)
t
x(t)
1
0
0
0
1
1
0
T
Εικόνα 3: Είδη σημάτων

## Slide 14: Γενικό Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος
Η πηγή παράγει το προς μετάδοση σήμα
Ο πομπός μετατρέπει το σήμα εισόδου σε μορφή κατάλληλη για τη μετάδοση από το κανάλι (αναλογικό σήμα)
Το κανάλι εισάγει παραμόρφωση, θόρυβο και παρεμβολή
Ο δέκτης αποδιαμορφώνει και επεξεργάζεται το ληφθέν σήμα
Ο μετατροπέας εξόδου μετατρέπει την έξοδο του δέκτη στην αρχική μορφή της πληροφορίας
ΠΗΓΗ
ΠΟΜΠΟΣ
ΚΑΝΑΛΙ
ΔΕΚΤΗΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΕΞΟΔΟΥ
Εικόνα 4: Μοντέλο τηλεπικοινωνιακού συστήματος

## Slide 15: Κριτήρια Απόδοσης
Αναλογικά Συστήματα Επικοινωνίας
  Το κριτήριο είναι η πιστότητα
Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνίας
  Το κριτήριο είναι πιθανότητα σφάλματος bit
  Σε συνθήκες μη ιδανικού και ενθόρυβου καναλιού, η Pb εξαρτάται
    από την ισχύ σήματος και την ισχύ του “θορύβου”
    το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων
    τα χαρακτηριστικά του καναλιού

## Slide 16: Περιορισμοί (1 από 2)
Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων R για δεδομένη πιθανότητα σφάλματος bit περιορίζεται από
  την ισχύ του σήματος και του θορύβου
  την παραμόρφωση
Απουσία παραμόρφωσης και θορύβου: μπορεί να επιτευχθεί άπειρος ρυθμός μετάδοσης με μηδενική πιθανότητα Pb

## Slide 17: Περιορισμοί (2 από 2)
Το θεώρημα Shannon-Hartley ορίζει το μέγιστο δυνατό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων για συστήματα με θόρυβο
για κανάλι AWGN, ισχύει
  δεν προτείνει όμως δέκτες για πρακτικά συστήματα
Αν μεταδίδουμε με ρυθμό R < C τότε υπάρχει τρόπος ώστε να μεταδώσουμε χωρίς σφάλματα, παρά την ύπαρξη θορύβου!!!

## Slide 18: Βασικά Σημεία για τα Τηλ/κα Συστ. (1 από 2)
Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα διαμορφώνουν αναλογικά σήματα ή bits για μετάδοση πάνω σε ένα κανάλι
Σχεδιαστικός στόχος σε ότι αφορά πομπό και δέκτη είναι η αντιμετώπιση της παραμόρφωσης και του θορύβου του καναλιού
Μετρικές απόδοσης
  αναλογικά συστήματα: πιστότητα
  ψηφιακά συστήματα: ρυθμός και πιθανότητα σφάλματος

## Slide 19: Βασικά Σημεία για τα Τηλ/κα Συστ. (2 από 2)
Ο ρυθμός μετάδοσης πάνω από ενθόρυβα κανάλια έχει ένα θεμελιώδες όριο χωρητικότητας ακόμη κι αν διατεθεί άπειρο εύρος ζώνης
Πρακτικό παράδειγμα μετεξέλιξης από αναλογικό σε ψηφιακό:
Το τηλεφωνικό δίκτυο βελτιστοποιήθηκε για φωνή και υστερούσε σε μετάδοση δεδομένων (~50Kbps). Σήμερα όμως μπορεί να υποστηρίξει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων (>50Mbps)

## Slide 20: Ψηφιακό Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα: Βασική Δομή
Μ-αδικά σύμβολα
ή αναλογικό σήμα
Διαδικά σύμβολα
Διαδικά σύμβολα
Αναλογικά σήματα
Αναλογικά σήματα
Διαδικά σύμβολα
Διαδικά σύμβολα
Μ-αδικά σύμβολα
ή αναλογικό σήμα

## Slide 21: Ανάλυση της Δομής ενός Ψ.Τ.Σ.
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των
βασικών επιμέρους υποσυστημάτων

## Slide 22: Πηγή Πληροφορίας
Αναλογική
  μπορεί να μετατραπεί σε ψηφιακή
    δειγματοληψία (Nyquist)
    κβαντισμός
Ψηφιακή
  σύμβολα από πεπερασμένο αλφάβητο
  μετατροπή σε δυαδική ή Μιαδική μορφή
  πληροφορία συμβόλου
  εντροπία: η μέση πληροφορία των συμβόλων της πηγής

## Slide 23: (Απο)Κωδικοποιητής Πηγής
Στόχος: η οικονομική αναπαράσταση σε bits
  αποδοτικότερη αναπαράσταση της εξόδου μιας πηγής
Παραδείγματα:
  η κωδικοποίηση μεταβλητού μήκους (Morse, Huffman, LZW)
  οι αλγόριθμοι συμπίεσης στα πρότυπα jpeg, mpeg, mp3
  PCM, ADPCM, DM
Είσοδος: ακολουθία συμβόλων ή αναλογικό σήμα
Έξοδος: ακολουθία bits
Η κωδικοποίηση μπορεί να είναι
  με απώλειες (lossy)
  και χωρίς απώλειες (lossless)
Αν η πηγή είναι αναλογική, τότε η κωδικοποίηση είναι πάντοτε με απώλειες (γιατί ;)

## Slide 24: (Απο)Κωδικοποιητής Καναλιού
Στόχος: ο έλεγχος σφαλμάτων
  ανίχνευση (μόνο) ή
  ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
Είσοδος: ακολουθία bits
Έξοδος: ακολουθία bits
Μπλοκ των k bits αντιστοιχίζονται σε μπλοκ των n bits
  n=k+r
  εισάγεται πλεονασμός με έναν ελεγχόμενο τρόπο
  ρυθμός κωδικοποίησης k/n
Είδη:
  γραμμικοί μπλοκ κώδικες
  κυκλικοί κώδικες
  συνελικτικοί κώδικες
  Κώδικες turbo

## Slide 25: Φίλτρα Πομπού και Δέκτη
Αναφερόμαστε στη μετάδοση βασικής ζώνης
Στόχος: το μεταδιδόμενο σύμβολο μορφοποιείται κατάλληλα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ατέλειες του καναλιού βασικής ζώνης
PAM: δυαδικά σύμβολα  ορθογώνιους παλμούς
  ένας ορθογώνιος παλμός έχει εύρος ζώνης ??
Η μορφοποίηση παλμού (TX+RX) γίνεται έτσι ώστε να:
  είναι υλοποιήσιμη
  απαιτεί πεπερασμένο εύρος ζώνης
  ικανοποιεί το κριτήριο του Nyquist για μηδενική διασυμβολή παρεμβολή

## Slide 26: (Απο)Διαμόρφωση (1 από 2)
Αναφερόμαστε στη ζωνοπερατή μετάδοση
Στόχος: τα μεταδιδόμενα σήματα (που αντιστοιχούν σε σύμβολα) αντιστοιχίζονται σε κυματομορφές σήματος
Αυτές μπορούν να διέλθουν από ζωνοπερατό κανάλι
Απευθείας εφαρμογή της ιδιότητας διαμόρφωσης του Μετασχηματισμού Fourier
Το σήμα που «φέρει» την πληροφορία βασικής ζώνης λέγεται φέρον (ή φέρουσα) και έχει ημιτονοειδή μορφή
Η πληροφορία αποτυπώνεται στις παραμέτρους του ημιτόνου, όπως το πλάτος, τη φάση και τη συχνότητα

## Slide 27: (Απο)Διαμόρφωση (2 από 2)
Amplitude Shift Keying (ASK)
Phase Shift Keying (PSK)
Frequency Shift Keying (FSK)
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
AM Modulation
PM Modulation
FM Modulation
m(t)
m(t)
m(t)

## Slide 28: Ψηφιακό Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα: Κάπως πιο πλήρες
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΜΠΟΥ
ΠΗΓΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΚΤΗ
ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΕΞΟΔΟΥ

## Slide 29: Άλλα υποσυστήματα ενός Ψ.Τ.Σ.
Σε ένα πραγματικά πλήρες σύστημα υπάρχουν κι άλλα υποσυστήματα όπως π.χ.
  κύκλωμα ανάκτησης συχνότητας και φάσης φέροντος
  υποσύστημα συγχρονισμού συμβόλων
  μετατροπή αστερισμού συμβόλων (δυαδική ακολουθία σε Μιαδική και αντίστροφα)

## Slide 30: Ισοσταθμιστής
Είναι ένα (ψηφιακό) φίλτρο που έχει σκοπό να αναιρέσει τις δυσμενείς συνέπειες του μη ιδανικού καναλιού
Μη ιδανικό κανάλι  Διασυμβολική παρεμβολή συχνά το σημαντικότερο πρόβλημα κατά τη μετάδοση
Εάν η αναίρεση επιτευχθεί τότε το όλο σύστημα ισοδυναμεί με μετάδοση μέσω ιδανικού καναλιού
Οι συντελεστές του ψηφιακού φίλτρου υπολογίζονται με τη βοήθεια αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος
Ορολογία: Ισοστάθμιση  Εξίσωση  Εξισορρόπηση (equalization)

## Slide 31: Κανάλι
Προβλήματα
  περιορισμένο εύρος ζώνης
  εξασθένηση
    παραμόρφωση πλάτους
    παραμόρφωση φάσης
  χρονική μεταβολή
  εισάγεται θόρυβος
    θερμικός AWGN (Additive White Gaussian Noise)
    κρουστικός θόρυβος
    παρεμβολή
  πολύδρομη μετάδοση – διαλείψεις (ασύρματο κανάλι)
Το κανάλι παρέχει τη σύνδεση μεταξύ πομπού και δέκτη

## Slide 32: Βασικοί Τύποι Καναλιών (1 από 2)
Ενσύρματα
  Συνεστραμμένο ζεύγος χαλκού (twisted-pair)
  > εύρος ζώνης O(102) ΚHz
  > «δια-φωνία» (crosstalk)
  Ομοαξονικό (coaxial cable)
  > εύρος ζώνης O(102)ΜHz
  > δεν έχει crosstalk
  > ανάγκη για repeaters
Εικόνα 5: Ομοαξονικό καλώδιο
Εικόνα 6: Συνεστραμμένο ζεύγος χαλκού

## Slide 33: Βασικοί Τύποι Καναλιών (2 από 2)
Κυματοδηγοί
- καθοδηγούμενη διάδοση
ηλεκτρομαγνητικού κύματος
Οπτικές Ίνες
- οπτικός κυματοδηγός
- βελτίωση απόσβεσης από
1000 dB/Km σε O(0.1)dB/Km
Εικόνα 7: Κυματοδηγός
Εικόνα 8: Οπτική ίνα

## Slide 34: Ενσύρματα Κανάλια

## Slide 35: Βασικοί Τύποι Καναλιών (2 από 2)
Ασύρματα
  VLF [f=O(1KHz)]… VHF [f=O(100MHz)]
  Μικροκυματικά
    UHF
    SHF
    millimeter waves
  Υπέρυθρα, ορατού φωτός [f=O(1015) Hz]
Υποβρύχια ακουστικά κανάλια
- skin depth δ = απόσταση με απόσβεση ΗΜ κύματος κατά 1/e
- δ = 250/sqrt(f) (π.χ., για σήμα 1GHz  δ = ~8mm)
Κανάλια αποθήκευσης
  μαγνητικά μέσα (μαγνητική ταινία, δίσκος)
  Οπτικά μέσα / θερμικές μνήμες
Άλλα κανάλια: power line, deep space, κλπ.

## Slide 36: Συχνότητες για Ασύρματα Κανάλια
Friis free space equation

## Slide 37: Τρόποι Διάδοσης (1 από 4)
Κυματόδηγηση μεταξύ εδάφους – ιονόσφαιρας
- 10KHz – 100KHz (μήκος κύματος ~ Ο(10Km) )
- διάδοση σε πολύ μεγάλες αποστάσεις (γύρω από τη Γη!)
- πολύ χαμηλές ταχύτητες μετάδοσης πληροφορίας
- απαιτούνται τεράστιες κεραίες (γενικά, η κεραία πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον το 1/10 του λ)
Εδαφικό κύμα (Ground wave)
- Όσο μεγαλύτερη η αγωγιμότητα του εδάφους τόσο μεγαλύτερη απόσταση διανύει
- 0.3ΜHz – 3ΜHz (μήκος κύματος ~ Ο(100m) )
- Απόσταση ~ 100-200 Km
Κύμα χώρου (Sky wave)
- Διάδοση με ανάκλαση στην ιονόσφαιρα (σε ύψος 50-500Κm)
- 3ΜHz – 30ΜHz (μήκος κύματος ~ Ο(10m) )
- Απόσταση ~ 400 Km (καλύτερες συνθήκες τη νύχτα)

## Slide 38: Τρόποι Διάδοσης (2 από 4)
Διάδοση εδαφικού κύματος
Διάδοση κύματος χώρου

## Slide 39: Τρόποι Διάδοσης (3 από 4)
Τροποσφαιρική διάδοση
- σκέδαση στις συγκεντρώσεις σωματιδίων της τροπόσφαιρας
- 30ΜHz – 400ΜHz (μήκος κύματος ~ Ο(1m) )
Διάδοση οπτικής επαφής (Line-of-Sight, LOS)
- Ο κύριος τρόπος διάδοσης στη μικροκυματική περιοχή
- Η κάλυψη περιορίζεται (πλην των εμποδίων) και από την καμπυλότητα της Γής.
- Ακτίνα κάλυψης: d(Km)=5 sqrt(h(m))
- «HM» ακτίνα Γής = (4/3)R
Διάδοση μέσω μετεωριτών (Meteor burst communications)
- H διάδοση επιτυγχάνεται με ανάκλαση σε περιοχές που ιονίζονται λόγω διέλευσης μετεωριτών (σε ύψος 80-120Km)
- 20ΜHz – 500ΜHz (data sent in bursts)
- τηλεμετρικές εφαρμογές

## Slide 40: Τρόποι Διάδοσης (4 από 4)
Η ιδιαίτερη περίπτωση των κινητών επικοινωνιών
Μηχανισμοί διάδοσης:
  LOS (Line-of-Sight)
  Ανάκλαση (reflection)
  Περίθλαση (diffraction)
  Σκέδαση (scattering)
Φαινόμενα μεγάλης και μικρής κλίμακας
Εικόνα 9: Μηχανισμοί διάδοσης

## Slide 41: Παράγοντες υποβάθμισης στην ασύρματη διάδοση
Θερμικός θόρυβος στα ηλεκτρονικά συστήματα του δέκτη
Κοσμικός θόρυβος (ήλιος, quasars, pulsars κλπ)
Ατμοσφαιρικές συνθήκες
Πολυδρομική διάδοση (τοπογραφία)

## Slide 42: Εξασθένηση λόγω Βροχόπτωσης
Εικόνα 10: Εξασθένιση του σήματος ανά συχνότητα

## Slide 43: Μαθηματικά Μοντέλα Καναλιών
Όπως είδαμε οι τρόποι επικοινωνίας και τα μέσα μετάδοσης ποικίλουν
Ανεξάρτητα από το μέσο μετάδοσης, τα περισσότερα κανάλια εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά
Περιγράφονται από κάποια βασικά μαθηματικά μοντέλα
Πώς προέκυψαν τα μαθηματικά μοντέλα;
  παρατηρώντας το φυσικό μέσο διάδοσης
  κάνοντας συστηματικές μετρήσεις σε αυτό
Με βάση το μαθηματικό μοντέλο του καναλιού, σχεδιάζονται και τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος
Βασικά Μαθηματικά Μοντέλα:
  κανάλι προσθετικού θορύβου
  κανάλι γραμμικού φίλτρου
  κανάλι χρονικά μεταβαλλόμενου γραμμικού φίλτρου
  παραμετρικό μοντέλο
Ιδιαίτερα δύσκολα είναι τα μη γραμμικά κανάλια

## Slide 44: Κανάλι Προσθετικού Θορύβου (1 από 2)
Το απλούστερο και πιο γενικό μοντέλο καναλιού
Το εκπεμπόμενο σήμα υποβαθμίζεται μόνο από : προσθετικό λευκό θόρυβο με κατανομή Gauss (Additive White Gaussian Noise, AWGN)

## Slide 45: Κανάλι Προσθετικού Θορύβου (2 από 3)
Λευκός Θόρυβος:
Είναι μια θεμελιώδης τυχαία διαδικασία που εμφανίζεται σε πολλές περιπτώσεις.
Μία τυχαία (και Ασθενώς Στάσιμη) διαδικασία καλείται λευκή αν η συνάρτηση αυτο-συνδιασποράς της είναι η σ2δ(t)
Ισοδύναμα αυτό σημαίνει ότι η πυκνότητα φάσματος ισχύος είναι μία σταθερά.
Το μοντέλο καναλιού AWGN ο θόρυβος είναι:
  προσθετικός
  λευκός
  ανεξάρτητος του σήματος
  μοντελοποιείται ως Gaussian μηδενικής μέσης τιμής (ΚΟΘ)
Φυσική Εξήγηση
  θερμικός θόρυβος από ηλεκτρονικά στοιχεία και ενισχυτές του δέκτη
  διάφορες παρεμβολές (π.χ., από άλλους χρήστες)
Notes: Central limit theorem: Let x_i, i=1… n, be i.i.d. r.v.s with E[x_i]=m and variance of x_i equal to sigma^2. Then, if S_n=\sum_{i=1}^{i=n}, the following quantity: sqrt(n)*(S_n - m) converges in distribution to N(0, sigma^2)

## Slide 46: Κανάλι Προσθετικού Θορύβου (3 από 3)
Όταν το κανάλι εισάγει εξασθένηση, το μοντέλο τροποποιείται ως
  όπου α<1 είναι η εξασθένηση του καναλιού (είναι τ.μ.)
  η παράμετρος α είναι τυχαία μεταβλητή (στις περισσότερες περιπτώσεις)
SNR in dB:
P_signal = α2Ps P_noise = σ2

## Slide 47: Το Κανάλι ως Γραμμικό Σύστημα
Λόγω των ιδιοτήτων του καναλιού, εισάγεται παραμόρφωση πλάτους και φάσης στα πλαίσια της ζώνης διέλευσης.
Επίσης, χρησιμοποιούνται φίλτρα για να περιορίσουν το εύρος ζώνης του σήματος στο εύρος ζώνης του καναλιού και για να μορφοποιήσουν τον αποστελλόμενο παλμό
Έτσι, γενικά, αρκετά κανάλια μοντελοποιούνται ως γραμμικά φίλτρα με απόκριση h(t). Επιπλέον, στην έξοδο του φίλτρου (δηλ. του καναλιού) εισάγεται και θόρυβος (AWGN)
Πολυπλοκότερα μοντέλα: Μη-Γραμμικά

## Slide 48: Το Κανάλι ως Χρον. Μεταβ. Γραμ. Συστ.
Πολλά φυσικά κανάλια μεταβάλλονται χρονικά λόγω:
  πολύδρομης διάδοσης
  σχετικής κίνησης πομπού-δέκτη
  αλλαγών στο μέσο (ασύρματο ή ενσύρματο)
Σε κάθε χρονική στιγμή t το κανάλι χαρακτηρίζεται από μια διαφορετική κρουστική απόκριση h(τ)
Το κανάλι περιγράφεται πλήρως από την h(t;τ)

## Slide 49: Παραμετρικό Μοντέλο Καναλιού (1 από 2)
Στο μοντέλο χρονικά μεταβαλλόμενου γραμμικού φίλτρου το κανάλι περιγράφεται από την κρουστική του απόκριση. Ακολουθεί ένας διαφορετικός τρόπος περιγραφής κατάλληλος για πολυδρομικά κανάλια (multipath channels)
Εφαρμόζεται συχνά σε κανάλια πολύδρομης μετάδοσης,π.χ.
  ιονοσφαιρικό (f>30MHz),
  ραδιοκανάλια στην κινητή κυψελωτή τηλεφωνία,
θεωρούμε ότι το σήμα ακολουθεί L διαδρομές (μονοπάτια)
Κάθε μονοπάτι
  έχει διαφορετική εξασθένηση αk(t)
    χρονικά μεταβαλλόμενη
  και χρονική καθυστέρηση τk
    συνήθως χρονικά σταθερή ή αργά μεταβαλλόμενη

## Slide 50: Παραμετρικό Μοντέλο Καναλιού (2 από 2)
Κρουστική απόκριση καναλιού (παραμετρική έκφραση)
Λαμβανόμενο σήμα
Ερώτηση 1: Γιατί σύμφωνα με όλα τα μοντέλα ο θόρυβος εισάγεται στο δέκτη και όχι πριν το κανάλι;
Ερώτηση 2: Τι γίνεται όταν το κανάλι εισάγει και επιπλέον παραμορφώσεις πλάτους και φάσης;
Notes: Απ. Στην Ερ.2: Τότε το s(t) εμφανίζεται παραμορφωμένο και στην εξίσωση του r(t) υπεισέρχεται το {\hat s}(t)

## Slide 51: Τέλος Ενότητας 1

## Slide 52: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 53: Σημειώματα

## Slide 54: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.

## Slide 55: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Κώστας Μπερμπερίδης. «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1110/.

## Slide 56: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 57: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 58: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Οι εικόνες στις διαφάνειες 32, 34, 36, 40, 42,45 και 46 έχουν δημιουργηθεί με βάση αντίστοιχες εικόνες στο βιβλίο «Συστήματα Τηλεπικοινωνιών», J. G. Proakis, M. Salehi, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μετάφραση-Επιμέλεια: Καρούμπαλος Κ. και Ζέρβας Ε., Καραμπογιάς Σ., Σαγκριώτης Ε.)