## Slide 1: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνιές
Ενότητα 13: Πιθανότητα Σφάλματος για Δυαδική Διαμόρφωση
Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Περιγραφή βασικών δυαδικών αντίποδων σημάτων, όπως 2-PAM και 2-PPM και παρουσίαση της πιθανότητας σφάλματων για τις περιπτώσεις αυτές.

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Δυαδικά Αντίποδα Σήματα
Πιθανότητα Σφάλματος για 2-PAM και 2-PPM
Σύκριση Δυαδικών Σημάτων

## Slide 4: Σύνδεση με τα Προηγούμενα
Σχεδιάστηκε ο βέλτιστος δέκτης για κανάλι AWGN
Επειδή πάντοτε υπάρχει ο θόρυβος, ακόμη κι ο βέλτιστος δέκτης κάνει σφάλματα απόφασης ως προς τα σύμβολα που μεταδόθηκαν
Ερωτήματα:
  Μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα σφάλματος;
  Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;
  Πώς συγκρίνονται οι διάφορες διαμορφώσεις ως προς την πιθανότητα σφάλματος;
Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος θα δούμε κάποιες βασικές έννοιες περιοριζόμενοι στις απλές διαμορφώσεις:
  δυαδικά αντίποδα σήματα (π.χ. 2-PAM)
  δυαδικά ορθογώνια σήματα (π.χ. 2-PPM/2-FSK)

## Slide 5: Δυαδικά Αντίποδα Σήματα
Θεωρήστε 2-PAM βασικής ζώνης
Χαρακτηριστικά:
  κυματομορφές , ,
  παλμός που είναι μηδέν εκτός του
  ενέργεια παλμού=ενέργεια συμβόλου (bit)= Εb
Ορισμός: Δύο σήματα που είναι αντίθετα μεταξύ τους, , λέγονται αντίποδα
Αστερισμός (Μονοδιάστατος χώρος, , ) με συνάρτηση βάσης, στην περίπτωση βασικής ζώνης, την:

## Slide 6: Αποδιαμόρφωση
Έστω ότι στάλθηκε το σήμα και ότι τα δύο σύμβολα είναι ισοπίθανα
Το λαμβανόμενο σήμα διέρχεται από τον αποδιαμορφωτή (συσχέτισης ή προσαρμοσμένου φίλτρου)
Έξοδος αποδιαμορφωτή (διάνυσμα διάστασης 1):
n: συνιστώσα θορύβου AWGN,
  μηδενικής μέσης τιμής
  διασποράς

## Slide 7: Φώραση
Ο φωρατής
  υπολογίζει τις αποστάσεις και
  επιλέγει το σύμβολο με τη μικρότερη απόσταση
  περαιτέρω απλοποίηση στο 2-PAM  εξέταση προσήμου
Η τυχαία μεταβλητή r ακολουθεί
  Gaussian κατανομή
  διασποράς
  με μέση τιμή ή s2, ανάλογα με το ποιο σύμβολο στάλθηκε

## Slide 8: Κατανομή του

## Slide 9: Πιθανότητα Σφάλματος 2-PAM (1 από 3)
Περιπτώσεις εσφαλμένης φώρασης
    στάλθηκε το s1 και αποφασίστηκε το s2
    το αντίθετο
Στην πρώτη περίπτωση μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε την πιθανότητα
Από την αντίστοιχη υπό συνθήκη pdf, ισχύει

## Slide 10: Πιθανότητα Σφάλματος 2-PAM (2 από 4)
Notes: The function Q(x) is the tail probability of the standard normal distribution (i.e., the N(0,1) ). In other words, Q(x) is the probability that a standard normal random variable will obtain a value larger than x.

## Slide 11: Πιθανότητα Σφάλματος 2-PAM (3 από 4)
Η συνάρτηση Q ορίζεται ως η πιθανότητα «ουράς» μιας τυπικής κανονικής κατανομής (δηλαδή η πιθανότητα η τ.μ. να είναι μεγαλύτερη από κάποιο )
Notes: The function Q(x) is the tail probability of the standard normal distribution (i.e., the N(0,1) ). In other words, Q(x) is the probability that a standard normal random variable will obtain a value larger than x.

## Slide 12: Πιθανότητα Σφάλματος 2-PAM (4 από 4)
Λόγω συμμετρίας του προβλήματος, η άλλη περίπτωση σφάλματος εμφανίζεται με την ίδια πιθανότητα
Επειδή τα δύο σύμβολα είναι ισοπίθανα, η μέση πιθανότητα σφάλματος bit (συμβόλου) είναι

## Slide 13: Παρατηρήσεις
Ορισμός: Ο λόγος καλείται
  λόγος σήματος-προς-θόρυβο ανά bit
  signal-to-noise ratio per bit (SNR/bit)
Η πιθανότητα σφάλματος σε κανάλια AWGN εξαρτάται μόνο από το SNR
Η τιμή είναι επίσης και το SNR εξόδου του αποδιαμορφωτή προσαρμοσμένου φίλτρου
Εφόσον η απόσταση των δύο σημείων είναι
  η πιθανότητα σφάλματος γράφεται και ως

## Slide 14: Δυαδικά Ορθογώνια Σήματα
Ορισμός: δύο σήματα , λέγονται ορθογώνια όταν
Αστερισμός (Δισδιάστατος χώρος, ): π.χ. 2-PPM, 2-FSK
Διανύσματα σήματος
Ενέργεια
Απόσταση σημείων:

## Slide 15: Πιθανότητα Σφάλματος 2-PPM (1 από 4)
Υποθέσεις:
  τα δύο σύμβολα είναι ισοπίθανα
  έστω τώρα ότι στάλθηκε το σύμβολο
Έξοδος αποδιαμορφωτή
Περιπτώσεις εσφαλμένης απόφασης:
  στάλθηκε το και αποφασίστηκε το
  το αντίθετο

## Slide 16: Πιθανότητα Σφάλματος 2-PPM (2 από 4)
Στην πρώτη περίπτωση, αναζητούμε την πιθανότητα
Όπου χρησιμοποιήθηκε η μετρική συσχέτισης

## Slide 17: Πιθανότητα Σφάλματος 2-PPM (2 από 4)
Ελάχιστη Απόσταση  Μέγιστη Συσχέτιση
Η διαφορά είναι
  Gaussian τ.μ.
  μηδενικής μέσης τιμής
  με διασπορά , δηλαδή διπλάσια των επιμέρους διασπορών

## Slide 18: Πιθανότητα Σφάλματος 2-PPM (4 από 4)
Η πιθανότητα σφάλματος είναι
Στην αντίθετη περίπτωση εσφαλμένης φώρασης προκύπτει το ίδιο αποτέλεσμα
Αν τα σύμβολα είναι ισοπίθανα, η μέση πιθανότητα σφάλματος είναι

## Slide 19: Σύγκριση Δυαδικών Σημάτων
Δυαδικά Αντίποδα
  2-PAM
  2-PSK
Ως προς την πιθανότητα σφάλματος, τα δυαδικά αντίποδα είναι προτιμότερα
Τα ορθογώνια απαιτούν διπλάσιο SNR για να πετύχουν την ίδια πιθανότητα σφάλματος
Διπλάσιο SNR  Διπλάσια ισχύς εκπομπής
Επειδή , τα δύο SNR εκφρασμένα σε [dB] διαφέρουν κατά 3dB
Δυαδικά Ορθογώνια
  2-FSK
  2-PPM

## Slide 20: BER συναρτήσει του SNR
3dB διαφορά

## Slide 21: Μοντελοποίηση ως BSC
Η ψηφιακή μετάδοση δυαδικής πληροφορίας μέσω ενός καναλιού AWGN
  είτε με δυαδική αντίποδη σηματοδοσία,
  είτε με δυαδική ορθογώνια σηματοδοσία,
  μπορεί να μοντελοποιηθεί ως Binary Symmetric Channel
Με πιθανότητα εσφαλμένης μετάδοσης
        ή

## Slide 22: Τέλος Ενότητας 13

## Slide 23: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 24: Σημειώματα

## Slide 25: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.00.

## Slide 26: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Κώστας Μπερμπερίδης. «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1110/.

## Slide 27: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 28: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 29: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Η εικόνα στη διαφάνεια 18 έχει δημιουργηθεί με βάση αντίστοιχες εικόνες στο βιβλίο «Συστήματα Τηλεπικοινωνιών», J. G. Proakis, M. Salehi, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μετάφραση-Επιμέλεια: Καρούμπαλος Κ. και Ζέρβας Ε., Καραμπογιάς Σ., Σαγκριώτης Ε.)