## Slide 1: Μάθημα: «Χημεία & Τεχνολογία τροφίμων -Οινολογία ΙΙ»
Παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων Βιοδιυλιστήρια
2024

## Slide 2: Απόβλητα ζυθοποιείου

## Slide 3: Απόβλητα ζυθοποιείου
Στερεά απόβλητα βύνης(BSG, MSR)
Απόβλητο λυκίσκου (Spent hops)
Απορριπτόμενη μαγιά (Spent brewer’s yeast)
Απορριπτόμενη μπύρα
Απόνερα

## Slide 4: Απόβλητα ζυθοποιείου
Κατεργασία
Αεριοποίηση, Καύση, Πυρόλυση
Θερμοχημική υγροποίηση
Αερόβια/Αναερόβια ζύμωση στερεάς ή υγρής κατάστασης για παραγωγή μεταβολιτών
Ζύμωση του υπολειπόμενου αμύλου, δεξτρινών, σακχάρων
Υδρόλυση λιγνινοκυτταρινούχου μέρους–ζύμωση
Εκχύλιση/απομόνωση συστατικών

## Slide 5: Απόβλητα ζυθοποιείου
Προϊόντα
Αιθανόλη –αλκοόλες
Μονοκυτταρική πρωτεΐνη (SCP, single cell protein)
Ζωοτροφές εμπλουτισμένες σε πρωτεΐνη
Οργανικά οξέα
Βιοαέριο (μείγμα διαφορετικών αερίων που παράγονται από την αποσύνθεση οργανικής ύλης απουσία οξυγόνου κυρίως από μεθάνιο (CH4) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε ποσοστά 55-70% και 30-45% αντίστοιχα)
Υδρογόνο

## Slide 6: Απόβλητα ζυθοποιείου
Προϊόντα
Πολυμερή (πολυυδροξυαλκανοϊκά)
Βιοροφητικά υλικά (απομάκρυνση βαρέων μέταλλων, χρωστικών)
Υδρολύματα πλούσια σε πρωτεΐνη –ιατρικές εφαρμογές
Συμπληρώματα διατροφής –λειτουργικά (Brewer's yeast)
Βιοκαταλύτες ακινητοποιημένων κυττάρων για διεργασίες ζυμώσεων

## Slide 7: Απόβλητα ζυθοποιείου- Brewer’s spent grains (BSG)
Παράγονται μετά το στάδιο της χυλοποίησης (mashing)
Αποτελούν το 30%του αρχικού βυνάλευρου
Ετήσια παραγωγή παγκοσμίως: 30 δις kg
Απόρριψη ή χρήση ως ζωοτροφή
Αλλοιώνονται από μούχλες πολύ γρήγορα λόγω του μεγάλου ποσού υγρασίας ιδιαίτερα σε θερμά κλίματα (7-10 μέρες)

## Slide 8: Απόβλητα ζυθοποιείου- Brewer’s spent grains (BSG)
Σύσταση% επί ξηρού
16-25% Κυτταρίνη
28-35% Ημικυτταρίνες
8-28% Λιγνίνη
15-24% Πρωτεΐνη
2.4-4.6% Τέφρα
3-11% Λιπίδια
6-7% Υπολειπόμενο άμυλο (άμυλο/σάκχαρα/δεξτρίνες)
70-85% Υγρασία
pH 6.0

## Slide 9: Απόβλητα ζυθοποιείου- Brewer’s spent grains (BSG)
Σάκχαρα & βιοαιθανόλη από spent grains
Απαιτείται μετατροπή των πολυσακχαριτών σε ζυμώσιμα σάκχαρα
Το προϊόν της υδρόλυσης είναι σύνθετο (εξόζες& πεντόζες: γλυκόζη από κυτταρίνη-ξυλόζηκαι αραβινόζη από ημικυτταρίνες)
Προκατεργασίες για μερική υδρόλυση μπορεί να περιλαμβάνουν θέρμανση υπό πίεση, επίδραση μικροκυμάτων και υπερήχων, κατεργασία με οξέα και ένζυμα
Ο S.cerevisiae που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στη βιομηχανία οινοπνεύματος δεν αξιοποιεί τις πεντόζες
Μελετώνται ζύμες που αξιοποιούν την ξυλόζη όπως Pichiastipitis, Candida tenuis, Pachysolentannophilus καιCryptococcus albidus

## Slide 10: Απόβλητα ζυθοποιείου- Malt spent rootlets (MSR)
Παράγονται μετά το στάδιο της φρύξης της βύνης (kilning)
Απόρριψη ή χρήση ως ζωοτροφή
Σύσταση(%w/w επί ξηρού):
20-25 κυτταρίνη
20-35 λιγνίνη
25-35 πρωτεΐνη
8-12 ίνες
10-18 άμυλο
6-10 λιπίδια
5-8 τέφρα

## Slide 11: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης

## Slide 12: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Μπαγκάσσα
Ινώδες υλικό που απομένει μετά τη θραύση σακχαροκάλαμου ή σόργου για εκχύλιση του χυμού
Παράγονται ~3 tn μπαγκάσσας/10 tn σακχαροκάλαμου
Εξαιρετικά ανομοιογενές υλικό γεγονός που δημιουργεί προβλήματα κυρίως στην παραγωγή χαρτιού
Μεγάλο ποσοστό υγρασίας(>40%) που δημιουργεί προβλήματα στην αξιοποίηση ως βιοκαύσιμο
Χρησιμοποιείται κυρίως για παραγωγή:
Βιοκαυσίμων(ηλεκτρικής ενέργειας με καύση ή βιοαιθανόλης& βιοαερίου με υδρόλυση/ζύμωση)
Χαρτιού, υλικών οικοδομής κ.α. βιοϋλικών
Ζωοτροφών μετά από ανάμιξη με μελάσα και ενζυμική κατεργασία

## Slide 13: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Μπαγκάσσα
Σύσταση (επί ξηρού καθαρού υλικού):
Κυτταρίνη 45–55%
Ημικυτταρίνες 20–25%
Λιγνίνη 18–24%
Τέφρα 1–4%
Κηρώδεις ουσίες <1%

## Slide 14: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Μπαγκάσσα
Νέες τάσεις:
Υδρόλυση(όξινη ή ενζυμική) για παραγωγή οξέων, σακχάρων, ξυλο-ολιγοσακχαριτών, φαινολικών, κ.α. ουσιών
Απομόνωση κυτταρίνης & λιγνίνης& προϊόντων της με προστιθέμενη αξία (π.χ. ρητίνες)
Ζύμωση με διάφορους μικροοργανισμούς για παραγωγή μεταβολιτών όπως οργανικά οξέα, αλκοόλες, ένζυμα (κυτταρινάσες), και μονοκυτταρική πρωτεΐνη
Έρευνα για προκατεργασία ως λιγνινοκυττρινούχου βιομάζας για βέλτιστη παραγωγή αιθανόλης
Δημιουργία βιοροφητικών υλικών π.χ. για βαρέα μέταλλα, κ.α.

## Slide 15: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Νωπός πολτός –Ζαχαρόπιτα(press mud ή filter cake)
Από σακχαροκάλαμο:
Είναι το συμπιεσμένο απόβλητο που προκύπτει μετά το φιλτράρισμα για παραλαβή του χυμού
Αποτελεί καλή πηγή λιπάσματος
Στην Ινδία ενδεικτικά παράγονται 12 εκατ. tn
Συνήθως πετιέται ή πωλείται ως πρώτη ύλη για κοπριά σε αγρότες
Ξηρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας καθώς περιέχει μεγάλα ποσοστά καύσιμης ύλης καθώς και για παραγωγή βιοαερίου με ζύμωση

## Slide 16: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Νωπός πολτός –Ζαχαρόπιτα(press mud ή filter cake)

## Slide 17: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Νωπός πολτός –Ζαχαρόπιτα(press mud ή filter cake)
Από ζαχαρότευτλα(στοιχεία ΕΛΒΖ):
Νωπός Πολτός
Το προϊόν που προκύπτει από τα τεύτλα, όταν αφαιρεθεί η ζάχαρη που περιέχουν, λέγεται "εκχυλισθέντα τεμαχίδια"
Τα "εκχυλισθέντα τεμαχίδια" πρεσάρονται για απομάκρυνση σακχαρούχου χυμού και το προϊόν που προκύπτει λέγεται νωπός πολτός ή νωπή πούλπα και πωλείται ως ζωοτροφή
Ζαχαρόπιτα
Ένα μέρος της νωπής πούλπας μετά από μελάσωση ξηραίνεται και το προϊόν που προκύπτει ονομάζεται ζαχαρόπιτα ή ξηρή πούλπα και αποτελεί άριστη ζωοτροφή
Στο εμπόριο διατίθεται ως έχει ή με τη μορφή συμπιεσμένων τεμαχιδίωνως pellets

## Slide 18: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Νωπός πολτός –Ζαχαρόπιτα(press mud ή filter cake)
Νωπός πολτός από ζαχαρότευτλα (στοιχεία ΕΛΒΖ):
Υγρασία 9 -14 %
Ξηρά συστατικά 88 -91 %
Τέφρα 4 -9 %
Ακατέργαστες ίνες 18 -25 %
Ακατέργαστη πρωτεΐνη 8 -13 %
Οργανικές μη αζωτούχες ύλες 70 -80 %
Σακχαρόζη 6 -11 %

## Slide 19: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Μελάσα
Η μελάσα είναι παχύρευστο υγρό που προκύπτει από το τελικό στάδιο κρυστάλλωσης της ζάχαρης από διάφορες πρώτες ύλες (σακχαροκάλαμο, σταφύλια, ζαχαρότευτλα κλπ.
Η μελάσα από διαφορετική πηγή διαφέρει σε σύσταση

## Slide 20: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Μελάσα
Χρησιμοποιείται για:
Παραγωγή αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών
Ζυμών διατροφής ή ζωοτροφής
Ανάκτηση οργανικών οξέων, μαγνησίου, βεταΐνης, κ.α.
Παραγωγή με ζύμωση προϊόντων όπως βιοϋδρογόνο, βουτανόλη, γλυκερόλη, οργανικά οξέα, βιοπλαστικά (π.χ. ολιγοσακχαρίτες), ένζυμα κ.α.
Παραγωγή σύνθετων(composites) υλικών
Παραγωγή υλικών οικοδομής (μονωτικά τούβλα, τσιμέντο κ.α.)

## Slide 21: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Μελάσα
Η μελάσα από ζαχαρότευτλα περιέχει 50% σάκχαρα επί ξηρού κυρίως σακχαρόζη και μικρότερα ποσά γλυκόζης, φρουκτόζης και ραφφινόζης. Επίσης βιοτίνη(B7), ασβέστιο, κάλιο και βεταΐνη.
Είναι καλό υπόστρωμα για την ανάπτυξη μικροοργανισμών και ανάμιξη σε ζωοτροφές αλλά όχι για ανθρώπινη διατροφή.

## Slide 22: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Μελάσα
Σύσταση Ελληνικής μελάσας (ΕΛΒΖ):
Brix 78 -80 %
Ολικά σάκχαρα 48 -52 %
Ιμβερτοσάκχαρο 0,15 -0,50 %
pH 7,2 -8,5
Τέφρα 12 -14 %
Πυκνότητα 1,38 -1,42 g/cm3

## Slide 23: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης: Μελάσα
Μελάσα: οικονομικό συμπλήρωμα σακχάρων για ζωοτροφές.
Πλεονεκτήματα:
Οικονομική, υψηλή ποιότητας ζωοτροφή
Ισορρόπηση πρωτεϊνών/φυτικών ινών σε σχέση με φυτικές ζωοτροφές
Καλύτερη γεύση των τροφών
Αύξηση παραγωγικότητας και γονιμότητας των ζώων
Πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με έλλειψη ιχνοστοιχείων κυρίως κοβαλτίου
Επιστροφή πολύτιμων στοιχείων ως κοπριά στο έδαφος
Βελτίωση της εντερικής μικροχλωρίδαςπαρέχοντας σάκχαρα και ενέργεια
Αύξηση μικροβιακής πρωτεΐνης που είναι πηγή απαραίτητων αμινοξέων για την παραγωγή γάλακτος
Αύξηση παραγωγής γάλακτος και λίπους στο γάλα

## Slide 24: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης

## Slide 25: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης
Νέες τάσεις για αύξηση των αποδόσεων και της παραγωγικότητας:
Σχεδιασμός νέων αντιδραστήρων & διεργασιών ζυμώσεων (αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας σε συνδυασμό με τεχνολογία ακινητοποιημένων κυττάρων)
Χρήση του βακτηρίου Zymomonas mobilis(μεγαλύτερες αποδόσεις και ταχύτητα ζύμωσης από τους σακχαρομύκητες, αλλά ακόμα καμία εμπορική εφαρμογή)
Δυνατότητα ζύμωσης μελάσας από διάφορες πηγές με συστατικά που δε ζυμώνονται απευθείας από S.cerevisiae, αλλά μετά από υδρόλυση σε ζυμώσιμα σάκχαρα. Π.χ. μελάσα σόγιας που είναι πλούσια σε σακχαρόζη, ραφφινόζη και σταχυόζη[τετρασακχαρίτης gal(α1→6) gal(α1→6) glc(β1↔2) fru]
Ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων στελεχών που ζυμώνουν τη ραφφινόζη, σταχυόζη, ξυλόζη, κ.α. υδατάνθρακες, στελέχη ανθεκτικά σε υψηλούς αλκοολικούς βαθμούς και χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, κλπ.

## Slide 26: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης
Τύπος
Μπαγκάσσα
Νωπός πολτός/ ζαχαρόπιτα
Μελάσα
Απόνερα
Κατεργασία
Ανάκτηση συστατικών με εκχύλιση κ.α. μεθόδους
Ζύμωση για παραγωγή οινοπνεύματος, μεταβολιτών ή μικροβιακής βιομάζας
Αναερόβια κατεργασία για παραγωγή βιοαερίου
Κ.α.

## Slide 27: Απόβλητα βιομηχανίας ζάχαρης
Προϊόντα
Ζύμες αρτοποιίας ή ζωοτροφών(SCP)
Πόσιμο/ενεργειακό οινόπνευμα
Αλκοολούχα ποτά
Προσθήκη για άρωμα/χρώμα σε μπύρες και καπνό (μελάσσα)
Ζωοτροφές
Πολυμερή (πολυυδροξυαλκανοϊκά-PHAs)
Βιοτασιενεργά
Οργανικά οξέα (κιτρικό, ιτακονικό, γαλακτικό, ηλεκτρικό, φουμαρικό, βουτυρικό, οξαλικό, γλυκονικό, γιββερελικό, κουμαρικόκ.α.)
Ένζυμα (κυτταρινάσες)
Βιοϋδρογόνο
Γλυκερόλη, αλκοόλες
Βιταμίνες, αντιοξειδωτικά
Σάκχαρα, ολιγοσακχαρίτεςκυτταρίνης και ημικυτταρινών
Λιπάσματα/κομπόστ
Οικοδομικά υλικά/χαρτί

## Slide 28: Απόβλητα βιομηχανίας αποσταγμάτων: Βινάσσα
Το κύριο υγρό απόβλητο της βιομηχανίας αποσταγμάτων από ζύμωση μελάσας
Είναι όξινο απόβλητο με μεγάλο οργανικόφορτίο (οξέα, υδατάνθρακες, φαινόλες, κ.α. ενώσεις με μεγάλο COD, BOD,και στερεά συστατικά)
Απόρριψη στον υδροφόρο ορίζοντα προκαλεί τοξική ρύπανση και άλλα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα
Για μείωση του οργανικού φορτίου διάφορες φυσικοχημικές μέθοδοι και αερόβια βιολογική κατεργασία έχουν μελετηθεί με κύριο απαγορευτικό παράγοντα εφαρμογής το κόστος
Εναλλακτικά, μελετώνται βιοτεχνολογικές μέθοδοι (π.χ. χρήση ως θρεπτικό μέσο σε διεργασίες ζυμώσεων) για κατεργασία και παραγωγή προστιθέμενης αξίας

## Slide 29: Απόβλητα βιομηχανίας αποσταγμάτων: Βινάσσα
Σύσταση βινάσσας :

## Slide 30: Απόβλητα βιομηχανίας αποσταγμάτων
Προϊόντα:
Βιοϋδρογόνο, βιομεθάνιο
Οργανικά οξέα (τρυγικό και άλατα, γαλακτικό)
Πολυφαινολικάαντιοξειδωτικά
Μέσα ανάπτυξης μικροοργανισμών
Βιοτασενεργά
Ξυλιτόλη
Κομπόστ/λίπασμα
Κατεργασία:
Ανάκτηση συστατικών με εκχύλιση κ.α. μεθόδους
Ζύμωση για παραγωγή μεταβολιτών ή μικροβιακής βιομάζας
Αναερόβια κατεργασία για παραγωγή βιοαερίου
Κ.α.
Τύπος
Βινάσσα
Απόνερα

## Slide 31: Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος: Τυρόγαλο
Το κύριο υγρό απόβλητο της βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων
Διακρίνεται σε «γλυκό» (Sweet) που παράγεται κατά την παραγωγή τυριών πυτιάς και σε «ξινό» (Acid ή sour) που παράγεται κατά την παραγωγή όξινων τύπων τυριών καλλιέργειας όπως η φέτα και τα cottage
Παράγεται σε τεράστιες ποσότητες παγκοσμίως (>80εκατ.tn)
Έχει μεγάλο οργανικό φορτίο (5% w/v λακτόζη) και η βιολογική του κατεργασία είναι δύσκολη
Κύριες χρήσεις:
Τυρί από τυρόγαλο
Πρωτεΐνη(συμπλήρωμα διατροφής και πρόσθετο τροφίμων)
Μικροβιακή μετατροπή (αιθανόλη, οργανικά οξέα κυρίως γαλακτικό, SCP)

## Slide 32: Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος: Τυρόγαλο

## Slide 33: Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος: Τυρόγαλο

## Slide 34: Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος: Τυρόγαλο
Το τυρόγαλο αποτελείται από:
Νερό 92-93,5 %
Λακτόζη 4,5-5,3 %
Πρωτεΐνες 0,8-1,5 %
Ανόργανα άλατα 0,5-0,8 %
Λίπος 0,2-1,0%

## Slide 35: Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος: Τυρόγαλο
Κύριο σάκχαρο η λακτόζη (ca. 5% w/v) –βιομετατροπή σε αιθανόλη με μικροοργανισμούς που αξιοποιούν τη λακτόζη (έκφραση β-γαλακτοσιδάσης): Μελέτη κυρίως ειδών Kluyveromyces spp.
Ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων ζυμών S. cerevisiae
Μικροχλωρίδα κεφίρ
galactose
glucose

## Slide 36: Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος: Τυρόγαλο

## Slide 37: Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος: Τυρόγαλο

## Slide 38: Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος: Τυρόγαλο

## Slide 39: Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος: Τυρόγαλο
Κατεργασία
Ανάκτηση συστατικών
Ζύμωση για παραγωγή μεταβολιτών και SCP
Αναερόβια κατεργασία
Τυρόγαλο
Απόνερα
Προιόντα
Πρωτεΐνες/αμινοξέα
Λακτόζη
Αιθανόλη, γλυκερόλη, αλκοόλες
Οργανικά οξέα (γαλακτικό, γλυκονικό, γαλακτονικό, κιτρικό)
Ένζυμα
Τρόφιμα/πρόσθετα τροφίμων
Ζωοτροφές
Μέσα ανάπτυξης μικροοργανισμών/ SCP/προβιοτικά/μανιτάρια
Βιοδραστικά πεπτίδια
Λιπίδια, μικροβιακά έλαια/βιοντίζελ
Εξωπολυσακχαρίτες, κόμμεα
Βιοϋδρογόνο
Βιταμίνες

## Slide 40: Απόβλητα βιομηχανίας χυμών-χωματερών: Εσπεριδοειδή
Προέλευση:
Χυμοποιεία
Χωματερές
Αστικά απορρίμματα, μαζική εστίαση
Αγροτικά απορρίμματα
Σύσταση:
Λιπίδια: ολεϊκό, λινολενικό, παλμιτικό, στεαρικό, γλυκερόλη, φυτοστερόλες
Σάκχαρα: γλυκόζη, φρουκτόζη, σακχαρόζη, γαλακτόζη, ξυλόζη
Οξέα: κιτρικό, μηλικό, τρυγικό, βενζοικό, οξαλικό, ηλεκτρικό
Αδιάλυτοι υδατάνθρακες: κυτταρίνη, πηκτίνη, ημικυτταρίνες
Φλαβονοειδή,αιθέριο έλαιο, χρωστικές, μέταλλα, κλπ.

## Slide 41: Απόβλητα βιομηχανίας χυμών-χωματερών: Εσπεριδοειδή
Προσφέρονται για ανάπτυξη τύπου βιοδιϋλιστηρίου
Η μετατροπή σε βιοιθανόλη είναι η πιο σημαντική και βιώσιμη εφαρμογή
Προστιθέμενη αξία μπορεί να δημιουργηθεί με παραγωγή ειδικών προϊόντων κυρίως με βιομετατροπή
Νέες τάσεις: χρήση νέων ενζύμων & καταλυτών, σχεδιασμός αντιδραστήρων, μέθοδοι διαχωρισμού κλπ., μπορούν να υπηρετήσουν τις παραπάνω δυνατότητες

## Slide 42: Απόβλητα βιομηχανίας χυμών-χωματερών: Εσπεριδοειδή

## Slide 43: Απόβλητα βιομηχανίας χυμών-χωματερών: Εσπεριδοειδή

## Slide 44: Απόβλητα βιομηχανίας χυμών-χωματερών: Εσπεριδοειδή
Κατεργασία:
Ανάκτηση συστατικών
Υδρόλυση
Ζύμωση για παραγωγή μεταβολιτών / SCP
Αναερόβια κατεργασία
Εσπεριδοειδή:
Πορτοκάλια
Λεμόνια
Μανταρίνια
Γκρέιπφρουτ
Κ.α.
Προιόντα
Αιθανόλη, βιοαέριο
Αιθέριο έλαιο
Λιμονένιο& παράγωγά του (πολυμερή, α-τερπινεόληκ.α.) με χημική ή μικροβιακή μετατροπή
Κυτταρίνη, Πηκτίνη, Γαλακτουρονικό οξύ
Ζωοτροφές, Λιπάσματα/κομπόστ
Ένζυμα (πηκτινάσες)
Πολυφαινόλες, Βιοφλαβονοειδή(ναριρουτίνη, νομπιλετίνη), Συστατικά με φαρμακευτικές ιδιότητες (αντιο-ξειδωτικά, ανοσοδιεγερτικά, αντιμικροβιακά κ.α.)
Πρόσθετα τροφίμων (Πυκνωτικά, Φυτικές ίνες, Κόμμεα)
Μέσα ανάπτυξης μικροοργανισμών/SCP
Ρόφηση ρύπων από απόβλητα

## Slide 45: Απόβλητα βιομηχανίαςχυμών-χωματερών: Μήλα& υπολείμματα (apple pomace)
«Apple pomace» είναι το κύριο παραπροϊόν της βιομηχανίας παραγωγής χυμού μήλων, μηλίτη οίνου (cider), κλπ.
Περίπου το 25%του φρούτου χάνεται ως απόβλητο κατά τις παραπάνω διεργασίες
Έχει μεγάλο ποσό υγρασίας, ζυμώνεται εύκολα και η απόθεσή του δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη βιομηχανία και το περιβάλλον
Χρησιμοποιείται κυρίως ως ζωοτροφή και για την απομόνωση πηκτίνης, παραγωγή οινοπνεύματος κ.α. προϊόντων
Είναι καλή πηγή θρεπτικών συστατικών για SCP (υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, ζυμώσιμα σάκχαρα, πηκτίνη, πρωτεΐνες, μέταλλα κλπ.)

## Slide 46: Απόβλητα βιομηχανίαςχυμών-χωματερών: Μήλα& υπολείμματα (apple pomace)
Τύπος :
Μήλα
pomace
Κατεργασία
Ανάκτηση συστατικών
Υδρόλυση
Ζύμωση SmF& SSF για παραγωγή μεταβολιτών &SCP
Αναερόβια κατεργασία
Προϊόντα
Αιθανόλη, βιοαέριο
Ζωοτροφές, SCP
Πηκτίνη/γαλακτουρονικό οξύ
Απομόνωση φυτικών ινών
Φαινολικά συστατικά
Ένζυμα (πηκτινάσες)
Ποτά, μαρμελάδες, σάλτσες
Πρόσθετο σε ψωμί, μπισκότα
Μικροβιακές χρωστικές
Κιτρικό & γαλακτικό οξύ με ζύμωση
Κ.α.

## Slide 47: Απόβλητα επεξεργασίας πατάτας –Φλούδες & απορριπτόμενες πατάτες
Η πατάτα (Solanum tuberosum) είναι βασικό στοιχείο διατροφής και παράγεται σε πάνω από 100χώρες
4οπιο καλλιεργήσιμο φυτό παγκοσμίως μετά το ρύζι, σιτάρι και καλαμπόκι
Κατά την επεξεργασία ένα μεγάλος μέρος απορρίπτεται ως φλούδες ή τεμαχίδια δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα απόθεσης για τη βιομηχανία και το περιβάλλον
Απόβλητο μηδενικής αξίας της βιομηχανίας επεξεργασίας προϊόντων πατάτας ή μαζικής εστίασης ή αγροτικής παραγωγής
Στη βιομηχανία πετιέται περίπου 15-40%της πατάτας ανάλογα με τον τρόπο επεξεργασίας
Απορρίπτονται περίπου 90 kg/1000 Κg πατάτας που αντιστοιχούν σε 50 kg φλοιούς, 30 kg αμύλου και 10 kg αδρανούς υλικού
Είναι καλή πηγή (%wt) υδατανθράκων (12), πρωτεΐνης (2.56), τέφρας (1.6), λιπιδίων (0.1)και φαινολών συστατικών (0,025–0,125 )

## Slide 48: Απόβλητα επεξεργασίας πατάτας –Φλούδες & απορριπτόμενες πατάτες

## Slide 49: Απόβλητα επεξεργασίας πατάτας –Φλούδες & απορριπτόμενες πατάτες
Φλούδες πατάτας: καλή πηγή φαινολικών(25–125 mg/100 g)
Αντιμεταλλαξιογόνες, αντικαρκινικές, αντιγλυκαιμικές, αντιχοληστερινικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες
Προσθήκη στα τρόφιμα για πρόληψη οξείδωσης λιπαρών υλών
Μέθοδοι ανάκτησης: εκχύλιση με διαλύτη, με θερμό νερό, με υπερκρίσιμο νερό (100-374 °C υπό πίεση22.1 MPa), κ.α.
Υδροξυκιναμμωμικά οξέα (Α-D) και υδροξυβενζοϊκά οξέα (E-H) στις φλούδες πατάτας
Χλωρογενικό
Καφεϊκό
p-κουμαρικό
Φερουλικό
Πρωτοκατεχικό
Γαλλικό
Σαλικυλικό
Βανιλλικό

## Slide 50: Απόβλητα επεξεργασίας πατάτας – Φλούδες & απορριπτόμενες πατάτες
Απομόνωση γλυκοαλκαλοϊδών από απόβλητα πατάτας
Τα κυριότερα γλυκοαλκαλοϊδή της πατάτας (Solanumtuberosum) είναι η α-τσακονίνη και η α-σολανίνη
Αποτελούνται από ένα στεροειδές αλκαλοϊδές τμήμα, την αγλυκόνη της σολανιδίνης, στο οποίο δεσμεύεται ένας τρισακχαρίτης (σολατριόζη και τσακοτριόζη)
Αποτελούν το 95%των γλυκοαλκαλοϊδών της πατάτας
Μελετάται εκτεταμένα η ανάκτησή τους γιατί αποτελούν πρώτη ύλη για τη σύνθεση ορμονών

## Slide 51: Απόβλητα επεξεργασίας πατάτας –Φλούδες & απορριπτόμενες πατάτες

## Slide 52: Απόβλητα επεξεργασίας πατάτας –Φλούδες & απορριπτόμενες πατάτες
Κατεργασία:
Ανάκτηση συστατικών
Υδρόλυση
Ζύμωση SmF& SSFγια παραγωγή μεταβολιτών,& SCP
Αναερόβια κατεργασία
Τύπος
Φλούδες πατάτας
Απορριπτόμενες πατάτες
Απόνερα επεξεργασίας πατάτας
Προϊόντα :
Αιθανόλη, βιοαέριο
Ζωοτροφές & SCP
Φαινολικά αντιοξειδωτικά
Φυτικές ίνες
Απομόνωση πρωτεϊνών, κυτταρίνης, αμύλου, λιπαρών οξέων κ.α.
Γλυκοαλκαλοειδή(φαρμακευτικές εφαρμογές)
Ένζυμα (μικροβιακά π.χ. τρανσγλουταμινάση)
Βιορόφηση (μέταλλα, χρωστικές)
Βιοπολυμερή
Ενεργός άνθρακας

## Slide 53: Απόβλητα ελαιοτριβείων
Η παραγωγή ελαιόλαδου (Olea europeaea L.) δημιουργεί δύο τύπους αποβλήτων: στερεά απόβλητα (30 %) και υγρά απόβλητα (50%)
Στερεά απόβλητα (olive oil cake): πούλπα & πυρήνες
Υγρά απόβλητα (olive-mill wastewater): υγρασία του καρπού και νερά έκπλυσης του ελαιολάδου
Έμφαση δίνεται στη μείωση των ρύπων των αποβλήτων πριν την απόθεση ή τη χρήση ως ζωοτροφή, λίπασμα/κομπόστ ή καύσιμη ύλη

## Slide 54: Απόβλητα ελαιοτριβείων

## Slide 55: Απόβλητα ελαιοτριβείων
Απόβλητα κατά την παραγωγή ελαιόλαδου:
Φύλλα: 5%
Στερεά απόβλητα: 30%
Τα στερεά απόβλητα χρησιμοποιούνται κυρίως για εξαγωγή του πυρηνέλαιου, ως λίπασμα και ως καύσιμη ύλη
Περιέχουν συστατικά (υδατάνθρακες και πρωτεΐνες) που τα καθιστούν κατάλληλο υπόστρωμα για ζυμώσεις στερεάς κατάστασης από είδη μυκήτων και ζυμών για ανάπτυξη τους ή παραγωγή μεταβολιτών

## Slide 56: Απόβλητα ελαιοτριβείων
Υγρά απόβλητα
Υγρά απόβλητα (50%) -γνωστά και ως απόνερα, κατσίγαρος ή λιόζουμα
Μεγάλες ποσότητες οργανικών ουσιών (λάδι, πολυσακχαρίτες, πολυφαινόλες, πρωτεΐνη) & ανόργανα συστατικά που δυσκολεύουν τη βιολογική κατεργασία (COD ~ 220 g/L)
Αποδέκτες της μόλυνσης είναι οι υδάτινοι όγκοι προκαλώντας ευτροφισμό και τοξικότητα
Ενσωμάτωση στο έδαφος προκαλεί φυτοτοξικότητα σε είδη που βρίσκονται σε βλαστική δραστηριότητα

## Slide 57: Απόβλητα ελαιοτριβείων
Τρεις κύριοι τύποι διεργασιών διαχείρισης έχουν μελετηθεί αλλά κανένας μεμονωμένα δεν αρκεί για να λύσει το πρόβλημα αποτελεσματικά και με οικολογικά επαρκή τρόπο:
1.Τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας του ελαιόλαδου
2.Απορρύπανση (φυσικές, θερμικές, φυσικοχημικές, βιολογικές, συνδυασμοί)
3. Ανάκτηση χρήσιμων συστατικών

## Slide 58: Απόβλητα ελαιοτριβείων
Πρόσφατα εξετάζεται η αξιοποίηση για παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας & μείωση του περιβαλλοντικού προβλήματος με 2 τρόπους:
Ανάκτηση φυσικών συστατικών (φαινολικά, τοκοφερόλες, τριτερπένια, μαννιτόλη, πηκτίνες, ολιγοσακχαρίτες, κ.α.)
Βιομετατροπή σε πολυμερή, ένζυμα, βουτανόλη, βιοέριο, βιοτασενεργά, βιταμίνες, χρωστικές, πολυμερή, φυτικές ορμόνες, κόμμεα κ.α

## Slide 59: Απόβλητα ελαιοτριβείων
Απομόνωση φαινολικών από απόβλητα ελαιοτριβείου
Είναι αντιοξειδωτικά και μεγάλη σημασία για τις οργανοληπτικές και διατροφικές ιδιότητες του ελαιολάδου
Η απομόνωση τους έχει τεράστια σημασία γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντιοξειδωτικά και αντιμικροβιακά πρόσθετα σε καλλυντικά και τρόφιμα (αποφυγή της οξείδωσης λιπαρών υλών, αύξηση χρόνου συντήρησης) και για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων

## Slide 60: Απόβλητα ελαιοτριβείων
Απομόνωση φαινολικών από απόβλητα ελαιοτριβείου
Οι κύριες φαινολικές ουσίες του ελαιολάδου είναι η τυροσόλη, υδροξυτυροσόλη, και το γλυκοσίδιοολευρωπαΐνη(ή ελαιοευρωπεΐνη ή ολευρωπεΐνη)
Όταν ωριμάζει ο καρπός μειώνεται η συγκέντρωση της ολευρωπαΐνης και αυξάνει των άλλων δυο
Το μεγάλο ποσοστό φαινολικών των αποβλήτων ελαιοτριβείου (μέχρι και 80 g/L) ευθύνεται για τη δυσκολία βιολογικής κατεργασίας του
(COD/BOD5 2.5–5: 5–80 φορές πιο ρυπογόνο απόβλητο από τα αστικά λύματα)

## Slide 61: Απόβλητα ελαιοτριβείων-Βιομετατροπή

## Slide 62: Απόβλητα ελαιοτριβείων
Τύπος:
Στερεά απόβλητα
Υγρά απόβλητα
Κατεργασία:
Υδρόλυση
Ζύμωση
Αναερόβια κατεργασία
Αεριοποίηση, Καύση, Πυρόλυση
Προϊόντα:
Ανάκτηση ελαίου/βιοντίζελ
Λίπασμα/κομπόστ
Καύσιμη ύλη για θέρμανση
Εκχύλιση φαινολικών αντιοξειδωτικών για λειτουργικά τρόφιμα
Σκουαλένιο& τοκοφερόλες
Τριτερπένια
Μαννιτόλη
Πηκτίνες & ολιγοσακχαρίτες
Πολυμερίνη(οργανικό σύμπλοκο πολυμερών με μέταλλα)
Σύνθετα υλικά & υλικά οικοδομής
Βιοροφητικά υλικά
Ανάπτυξη μανιταριών & SCP
Ενεργός άνθρακας

## Slide 63: Βιοκαταλύτες κυττάρων ακινητοποιημένων σε στερεά απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων για διεργασίες ζυμώσεων
Ακινητοποίηση κυττάρων ζυμών(για αλκοολική ζύμωση) ή βακτηρίων(για γαλακτική ζύμωση)
σε στερεά πορώδη υποστρώματα από απόβλητα υλικά όπως: Κυτταρινούχα υλικά,απολιγνινοποιημένα ή μη (πριονίδι, άχυρο, φλοιοί δημητριακών, spent grains κ.α.)
Κομμάτια φρούτων ή λαχανικών (μήλα, κυδώνια, αχλάδια, σύκα, φλούδες και πούλπες σταφυλιού, πατάτας, πορτοκαλιών, άμυλο, κ.α.)
Σύνθετα υλικά των παραπάνω

## Slide 64: Βιοκαταλύτες κυττάρων ακινητοποιημένων σε στερεά απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων για διεργασίες ζυμώσεων
Σχήμα : Βασικές μέθοδοι κυτταρικής ακινητοποίησης

## Slide 65: Βιοκαταλύτες κυττάρων ακινητοποιημένων σε στερεά απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων για διεργασίες ζυμώσεων
Στερεό απόβλητο

## Slide 66: Βιοκαταλύτες κυττάρων ακινητοποιημένων σε στερεά απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων για διεργασίες ζυμώσεων
Ακινητοποίηση μικροοργανισμού σε κυτταρίνη
Χρήση του ακινητοποιημένου μικροοργανισμού σε batch πείραμα

## Slide 67: Βιοκαταλύτες κυττάρων ακινητοποιημένων σε στερεά απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων για διεργασίες ζυμώσεων
Σύστημα συνεχούς λειτουργίας οξεογένεσης με κίσσηρη.

## Slide 68: Βιοκαταλύτες κυττάρων ακινητοποιημένων σε στερεά απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων για διεργασίες ζυμώσεων
Πειραματική διάταξη του συστήματος συνεχούς
λειτουργίας για την ζύμωση απολιγνινοποιημένου αχύρου.

## Slide 69: Βιοκαταλύτες κυττάρων ακινητοποιημένων σε στερεά απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων για διεργασίες ζυμώσεων
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Παραγωγή πόσιμου οινοπνεύματος (γλυκόζη & μελάσα), μπύρας και κρασιού με κύτταρα ακινητοποιημένα σε BSG
Μικροοργανισμοί: ζύμη αρτοποιίας & το αλκοολανθεκτικό& κρυοανθεκτικό στέλεχος S. Cerevisiae AXAZ-1
Φορείς ακινητοποίησης:BSG (απολιγνινοποιημένα και μη)
Τεχνική ακινητοποίησης: με/ χωρίς προσθήκη θρεπτικών ουσιών
Ζύμωση: σε διάφορες θερμοκρασίες και συγκεντρώσεις αρχικού σακχάρου
Αναλύσεις: κινητικές ζυμώσεων, αιθανόλη, αζύμωτο σάκχαρο, πτητικά παραπροϊόντα
Αποτελέσματα:
Βιοκαταλύτες κατάλληλοι για ζυμώσεις χαμηλής θερμοκρασίας (0-10oC)
Προϊόντα πολύ καλής ποιότητας και ώριμου χαρακτήρα
Αποδεκτοί χρόνοι ζύμωσης / καλή παραγωγικότητα
Δυνατότητα εμπορικής εφαρμογής

## Slide 70: Ρόφηση χρωστικών & μετάλλων
Διάφορα απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων με/χωρίς προκατεργασία π.χ. μετατροπή σε ενεργό άνθρακα:
Απόβλητα εσπεριδοειδών
Φλούδες πατάτας
Στερεά απόβλητα ζυθοποιείου
Απόβλητα ελαιοτριβείου
Ενεργός άνθρακας από μπαγκάσσα

## Slide 71: Ρόφηση χρωστικών & μετάλλων
Έχουν μελετηθεί ως βιοροφητικά υλικά σε υγρά απόβλητα ή «μοντέλα» υποστρώματα για:
Μέταλλα: Cr+3, Cr+6, Pb+2, Zn+2, Cu+2, Mo+6, Cd+2, Fe+3κ.α.
Χρωστικές: Direct N Blue-106, Direct Yellow 12, Direct Blue-86, Direct Red 23, Direct Red 80, Reactive yellow 42, Reactive red 45, Reactive blue 19, Reactive blue 49, Acid Violet 17, κ.α.
Χημικούς ρύπους: υπερχλωρικά, αλογονούχες φαινόλες, κ.α.
Ενεργός άνθρακας από απόβλητο πορτοκαλιών