## Slide 1: Κρασιά ποιότητας
Διεργασίες και η επίπτωση τους στον οίνο

## Slide 2: ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
Σύσταση σταφύλιου:
Νερό 24-45%
Υδατάνθρακες 35%
Έλαια 13-20%
Ταννίνες 4-6%
Αζωτούχες ενώσεις 4-6,5%
Ανόργανα συστατικά 2-4%
Λιπαρά οξέα 1%

## Slide 3: Ωρίμανση του σταφυλιού - Πρώτη περίοδος
(i) Η ρόγα είναι πράσινη λόγω χλωροφύλλης.
(ii) Η γεύση είναι όξινη και κυριαρχούν τα οξέα μηλικό και τρυγικό 20 g/Kg.
(iii) Η γλυκόζη και η φρουκτόζη δημιουργούνται από την φωτοσύνθεση σε ποσοστά παρόμοια με τα οξέα 20 g/Kg.
(iv) Τα οξέα δημιουργούνται από τη βιοχημική μετατροπή της γλυκόζης που συντελείται στα φύλλα και στις ρίζες.
(v) Ο σχηματισμός των σακχάρων και των οξέων επηρεάζεται από τη θερμοκρασία.
(vi) Οι αυξημένες θερμοκρασίες ευνοούν τον σχηματισμό των σακχάρων έναντι των οξέων.

## Slide 4: Δεύτερη περίοδος ωρίμανσης
(i) Η ρόγα αλλάζει χρώμα, μεγαλώνει και γίνεται πιο μαλακή
(ii) Οι χρωστικές εμφανίζονται τόσο στις ερυθρές όσο και στις λευκές ποικιλίες
(iii) Έχουμε απότομη μείωση της οξύτητας ενώ τα σάκχαρα αυξάνονται
(iv) Το μηλικό οξύ μειώνεται και ο λόγος τρυγικού προς μηλικό αυξάνεται
(v) Οι τανίνες έχουν σταθερή περιεκτικότητα και αυξομειώνονται με την ηλιοφάνεια και το βροχερό καιρό αντίστοιχα
(vi) Τα ανόργανα συστατικά αυξάνουν και το Κ, Mg, Ca δεν μεταβάλλονται μέχρι την ωρίμανση

## Slide 5: Τρίτη περίοδος ωρίμανσης
(i) Το σταφύλι ωριμάζει στην τελική του μορφή και έχει αυξημένα σάκχαρα και μειωμένα οξέα
(ii) Η μέση περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι 200g/Kg και των οξέων 4- 6g/Kg
(iii) Η σχέση τρυγικού/μηλικό γίνεται μεγαλύτερος της μονάδας
(iv) Στις θερμές περιοχές που δεν ευνοείται η οξύτητα ο τρυγητός θα πρέπει να γίνεται πρώιμα ενώ στις ψυχρές όψιμα
(v) Η ωρίμανση δεν ορίζεται μόνο από τα σάκχαρα και τα οξέα αλλά και από τα φαινολικά και τα αρωματικά συστατικά

## Slide 6: Τρυγητός
Εξαρτάται από τα συστατικά του σταφυλιού και από τον τύπο του οίνου που θέλουμε να παράγουμε.
Δείκτης ωρίμανσης είναι το πηλίκο των σακχάρων /οξέα.
Ο δείκτης ωρίμανσης ορίζεται και σαν το πηλίκο τρυγικού προς το άθροισμα τρυγικού και μηλικού που πρέπει να πλησιάζει τη μονάδα.
Στην ωρίμανση έχουμε αύξηση της φρουκτόζης και μείωση της γλυκόζης και το πηλίκο γλυκόζης/φρουκτόζης είναι περίπου 0.95.
Μετά την ωρίμανση έχουμε αύξηση των σακχάρων και συνεπώς υπερωρίμανση.

## Slide 7: Υπερωρίμανση
Η υπερωρίμανση γίνεται με φυσικό, τεχνητό και βιολογικό τρόπο.
Η φυσική υπερωρίμανση γίνεται επάνω στο πρέμνο με παρατεταμένο χρόνο ωρίμανσης, και με χάραξη των βοστρύχων για απώλεια υγρών.
Η τεχνητή υπερωρίμανση γίνεται με θέρμανση των σταφυλιών είτε μηχανικά είτε με τον ήλιο σε αλώνια.
Στην Ελλάδα η τεχνητή υπερωρίμανση γίνεται με έκθεση των σταφυλιών στον ήλιο, όπως στη Σαντορίνη για την παραγωγή του Vinsanto.

## Slide 8: Βιολογική υπερωρίμανση
Γίνεται με την καλλιέργεια στον αμπελώνα του μύκητα Votritis cinerea.
Στην αρχή ο μύκητας εμφανίζεται στην επιφάνεια του σταφυλιού και μετά εισχωρεί κάτω απ’ αυτή.
Έχει την ικανότητα να σχίζει τη φλούδα και να διευκολύνει έτσι την εξάτμιση του νερού και την συμπύκνωση του γλεύκους.
Η βιολογική υπερωρίμανση γίνεται για την παραγωγή γλυκών οίνων.
Έχουμε μείωση του αζώτου και μεταβολή των οξέων.

## Slide 9: Βιολογική υπερωρίμανση
Η ευγενής σήψη γίνεται σε λίγα μέρη του κόσμου και ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει πρωινή ομίχλη και όχι βροχερός καιρός.
Σε ψυχρό καιρό και υψηλή υγρασία έχουμε μεγάλη ανάπτυξη του μύκητα εμφανίζονται έντονες λευκές-φαιές μούχλες και τελικά έχουμε δυσμενή επίδραση στην οινοποίηση.

## Slide 10: Τρύγος
O τρυγητός για την ίδια ποικιλία μπορεί να γίνει σε 2 ή 3 βαθμούς ωριμότητας με διαφορετική χημική σύσταση
Παράδειγμα : Ξυνόμαυρο Αμυνταίου
α) Οίνους ροζέ όταν δεν φθάσει στην πλήρη ωρίμανση
β) Αφρώδεις οίνους όταν η ολική οξύτητα είναι ακόμα υψηλή
γ) Ερυθρούς οίνους παλαίωσης όταν τρυγιέται αφού φθάσει στην πολυφαινολική ωρίμανση
Παράδειγμα : Ασύρτικο Σαντορίνης
α) Για παραγωγή Ασύρτικου ΟΠΑΠ τρυγιέται στα 12,5-13,5 Beo
β) Για παραγωγή Νυχτέρι ΟΠΑΠ τρυγιέται min 13,5 Beo
γ) Για παραγωγή Vinsanto ΟΠΑΠ τρυγιέται στα 13 - 14 Beo

## Slide 11: Μηχανικός Τρύγος
Γρηγορότερα
Φθηνότερα
Μέρα ή νύχτα
Λιγότερο ήπιος
Αναγκαστικά ανάμειξη καλών και μετρίων ποιοτικά σταφυλιών
Περισσότερα εξωγενή προϊόντα
Οι ράγες σπάζουν
Οξείδωση
Ανάπτυξη μικροοργανισμών

## Slide 12: Χειρωνακτικός Τρύγος
Αργότερα
Εργατικά χέρια
Ακριβός
επιλογή πρώτης ύλης
Προσοχή στα φύλλα, προσβεβλημένες σταφυλές
Συλλογή σε πλαστικά τελάρα των 20 kg
Χαμηλότερη απόδοση

## Slide 13: Οινοποίηση
Tο σύνολο των ενεργειών για μετατροπή των σταφυλιών σε οίνο.
– Ανάλογα με την ποιότητα της πρώτης ύλης τον τύπο του οίνου προς παραγωγή εφαρμόζονται διαφορετικές οινοποιήσεις.
Κύριες κατηγορίες παρασκευής οίνων :
– Ερυθρή οινοποίηση
– Λευκή οινοποίηση
– Ειδικές οινοποιήσεις
"Ο φυσικός προορισμός του οίνου είναι να γίνει ξύδι και μάλιστα ξύδι κακής ποιότητας". (Pascal Ribereau-Gayon)

## Slide 14: ΖΥΜΩΣΗ-Κατευθυνόμενη ή φυσική
Φυσική είναι η ζύμωση που γίνεται με την μικροβιακή χλωρίδα του σταφυλιού.
Η φυσική ζύμωση είναι ανασφαλής και επηρεάζεται η ολοκλήρωσή της (i) από την θερμοκρασία , (ii) από την επικράτηση ή όχι αλκοολοανθεκτικών ζυμών, από (iii) τυχόν έλλειψη αφομοιώσιμου αζώτου και βιοτίνης και (iv) από μεγάλη συγκέντρωση σακχάρου στο γλεύκους
Η φυσική ζύμωση μπορεί να δώσει άριστης ποιότητας οίνους, υπό την προϋπόθεση ότι (i) θα επικρατήσουν στελέχη ζυμών αλκοολοανθεκτικά και ψυχρόφιλα, (ii) θα γίνει διόρθωση του γλεύκους

## Slide 15: Φυσική και Κατευθυνόμενη Ζύμωση
Η κατευθυνόμενη ζύμωση γίνεται με την προσθήκη πριν από έναρξη της ζύμωσης ποσότητα οινοποιητικής ζύμης που παράγεται βιομηχανικά
Οι Οινοποιητικές ζύμες είναι στελέχη ζυμών με αλκοολοανθεκτικές, ψυχρόφιλες και ωσμώφιλες ιδιότητες
Έτσι εξασφαλίζουν τη ζύμωση του γλεύκους στους 17 οC με ασφάλεια
Ένας βιομηχανικός βιοαντιδραστήρας των 100.000 L που περιέχει 80.000L γλεύκους, χρειάζεται την προσθήκη, αμέσως μετά το γέμισμα του βιοαντιδραστήρα, 25-30 Kg ξηρής οινοποιητικής ζύμης.

## Slide 16: Παρεμβάσεις
Αποβοστρύχωση- εκραγισμός
Αφαίρεση και απομάκρυνση των βοστρύχων ώστε να μείνουν για οινοποίηση μόνο οι ρόγες.
Η αποβοστρύχωση δεν είναι πάντα αναγκαία και πραγματοποιείται όταν θέλουμε να αποφύγουμε μεγάλη εκχύλιση τανινών
Φλαβανόλη

## Slide 17: Λευκή και ερυθρά οινοποίηση

## Slide 18: Λευκή οινοποίηση
Η λευκή οινοποίηση γίνεται με λευκές αλλά και ερυθρές ποικιλίες.
Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι χωρίς στυφή γεύση (ελαφρύ προϊόν) και με ωραίο άρωμα αν είναι δυνατόν φρουτώδες
Το οινικό προϊόν να μην εμφανίζει θωλόματα
Το καστανό θόλωμα που οφείλεται στην ενζυμική οξείδωση των τανινών από το οξυγόνο
Το κυανό θόλωμα που οφείλεται σε ένωση του σιδήρου με ανθοκυάνες ή/και ταννίνες. Με την επίδραση του οξυγόνου ο δισθενής σίδηρος οξειδώνεται σε τρισθενή, ο οποίος δημιουργεί σύμπλοκες ενώσεις κυανού χρώματος.
Ο αλκοολικός βαθμός του οίνου να ρυθμίζεται στο 11.5% και σε ορισμένες περιπτώσεις στο 11%.
Η θραύση των σταφυλιών να γίνεται μετά από αποβοστρυχοποίηση και σε συνθήκες που να αποφεύγουμε την πολτοποίηση της φλούδας, και τη θραύση των γιγάρτων.

## Slide 19: Λευκή οινοποίηση
Να αποφεύγουμε την χρήση πιεστηρίων και αν αυτό γίνει το γλεύκος που θα ληφθεί να μην αναμιγνύεται με το πρώτο γλεύκος που λαμβάνεται.
Για οίνους υψηλής ποιότητας θα πρέπει να λαμβάνεται γλεύκος 30% της συνολικής ποσότητας που δίνουν τα σταφύλια.
Ο βαθμός ωρίμανσης των σταφυλιών να είναι ο ίδιος από χρονιά σε χρονιά
Τα σταφύλια να μην περιέχουν καθόλου μούχλα και προσβεβλημένες ρόγες από περονόσπορο.
Η ζύμωση να γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία κάτω από 17 οC με αλκοολοανθεκτικές και ψυχρόφιλες οινοποιητικές ζύμες.
Η καλλιέργεια να ανακτάται με φυγοκέντρηση και να επαναχρησιμοποιείται σε άλλη ζύμωση για μείωση του κόστους αγοράς ζυμών.

## Slide 20: Λευκή οινοποίηση
Για οίνους ποιότητας να προσέχουμε την διαχείριση των σταφυλιών.
Nα είναι άμεση και σε μικρό χρονικό διάστημα κατεργασία των σταφυλιών όπου το τσαμπί δεν υφίσταται πίεση σε ογκώδεις σωρούς.
Για οινικό προϊόν αρίστης ποιότητας σημαντικό ρόλο παίζει η ποικιλία. Η ποικιλία Τεμπίνα που δίνει σώμα και ωραίο άρωμα είναι μια πολύ κατάλληλη ποικιλία για λευκή οινοποίηση.
Οι λευκοί βιομηχανικοί οίνοι μετά την ζύμωση θα πρέπει να αποθηκεύονται και να συντηρούνται σε δεξαμενές ανοξείδωτες με κατασκευή για αεροστεγές κλείσιμο και δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας αζώτου στον κενό χώρο.
Μετά το τέλος της ζύμωσης γίνονται όλες οι διεργασίες που πρέπει μέχρι την εμφιάλωση.

## Slide 21: Λευκή οινοποίηση
Η λευκή οινοποίηση με ερυθρά σταφύλια είναι δυνατή να γίνει επειδή οι χρωστικές ανθοκυάνες βρίσκονται στη φλούδα ενώ η σάρκα δεν έχει .
Για να παραχθεί λευκός οίνος, αμέσως μετά την θραύση των σταφυλιών να απομακρύνονται αμέσως το γλεύκος από τα στέμφυλα πριν την μεταφέρουμε στον βιοαντιδραστήρα ζύμωσης.

## Slide 22: Λευκή οινοποίηση
προφυλάξεις αποφυγής μεταφοράς χρωστικών στο γλεύκος.
άμεση χρησιμοποίηση των σταφυλιών μετά τον τρυγητό,
αποφυγή του τραυματισμού της φλούδας
αποφυγή σπασίματος της ρόγας πριν την χρήση
αποφυγή γλεύκους από πιεστήριο
αποφυγή χρήσης υπερώριμων σταφυλιών
Το μοσχάτο Αμβούργου είναι μια πολύ καλή ποικιλία για παραγωγή λευκών οίνων από ερυθρά σταφύλια.

## Slide 23: Ερυθρά οινοποίηση
Η ερυθρά οινοποίηση γίνεται με ερυθρές ποικιλίες σταφυλιών και με ζύμωση παρουσία στεμφύλων
Αυτή είναι η κύρια διαφοροποίηση με την παραγωγή λευκών ξηρών οίνων και γίνεται παρουσία στεμφύλων για την εκχύλιση των χρωστικών από τη φλούδα .
Η εκχύλιση των χρωστικών διευκολύνεται από την προοδευτική αύξηση της αλκοόλης όπως προχωράει η ζύμωση.
Το πόσο έντονο θα είναι το ερυθρό χρώμα εξαρτάται από το χρόνο παραμονής των στεμφύλων στο ζυμούμενο γλεύκος.
Τα ερυθρά οινικά προϊόντα διακρίνονται σε ροζέ και βαθέος ερυθρού χρώματος.

## Slide 24: ερυθρά οινοποίηση
Η ποιότητα των ερυθρών οίνων εξαρτάται από το χρώμα, το άρωμα και τη γεύση. Η γεύση διαφέρει από τα λευκά ,ως προς την στυφότητα, λόγω της σημαντικής διαφοράς στα φαινολικά συστατικά
Εξαρτάται από τον χρόνο παραμονής των στεμφύλων στη ζύμωση αλλά και από την ποικιλία. Μεγάλος χρόνος παραμονής στη ζύμωση οδηγεί σε εξαιρετικά στιφή γεύση και σε μπρούσκα οινικά προϊόντα.
Το άρωμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποικιλία από την θερμοκρασία ζύμωσης όπως και στα λευκά και την παλαίωση.
Η ερυθρά οινοποίηση διαφοροποιείται από την λευκή στη ζύμωση αλλά και στις παραμέτρους του οίνου που έχουν σχέση με την χημική σύσταση.

## Slide 25: ερυθρά οινοποίηση
Οι διαφορές μεταξύ λευκών και ερυθρών ξηρών οίνων περιλαμβάνουν
τον αλκοολικό βαθμό που στα ερυθρά είναι 12-12.5% ενώ στα λευκά 11.5%.
στο χρώμα
στα περιεχόμενα φαινολικά συστατικά που στα ερυθρά είναι πάνω από 4 φορές μεγαλύτερη από τα λευκά,
στη γεύση και στο άρωμα υπάρχει επίσης σημαντική διαφορά

## Slide 26: ερυθρά οινοποίηση
Διαφορές υπάρχουν και στην παραγωγή:
στα ερυθρά η ζύμωση γίνεται παρουσία στεμφύλων
το Be του γλεύκους είναι μεγαλύτερο και η ζύμωση δυσκολότερη,
κατά τη ζύμωση κάνουμε παλίρροια μεταφέροντας με αντλία γλεύκος από τον πυθμένα του αντιδραστήρα στην επιφάνεια.

## Slide 27: ερυθρά οινοποίηση
Τα στέμφυλα ανεβαίνουν στην επιφάνεια και βγαίνουν έξω από το ζυμούμενο γλεύκος πράγμα που διευκολύνει τις μολύνσεις από επικάθιση εντόμων.
Ο βιοαντιδραστήρας πρέπει στο επάνω μέρος να φέρει πλέγμα για να μην επιτρέπει τα στέμφυλα να βγαίνουν πάνω από την επιφάνεια.
Το θειώδες θα πρέπει να προστίθεται σε μεγαλύτερες δόσεις σε σχέση με τα λευκά, για την ίδια ποιότητα πρώτης ύλης και θερμοκρασία ζύμωσης και συντήρησης.

## Slide 28: Παραγωγή γλυκών οίνων

## Slide 29: Παραγωγή γλυκών οίνων
Γλυκείς οίνοι είναι οινικά προϊόντα που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη 15% και σάκχαρο 6-10 Beο.
Τα κρασιά αυτά έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και χρειάζονται αυξημένη περιεκτικότητα σε αλκοόλη για να συντηρηθούν.
Η παραγωγή των γλυκών οίνων περιλαμβάνει δύο μεθόδους . Η μία γίνεται με προσθήκη οινοπνεύματος με στόχο να καλύψουμε κατά ένα ποσοστό το περιεχόμενο οινόπνευμα (π.χ. μαυροδάφνη).
Η άλλη μέθοδος αφορά την παραγωγή γλυκού οίνου με παραγωγή όλου του οινοπνεύματος με ζύμωση

## Slide 30: Παραγωγή γλυκών οίνων με προσθήκη οινοπνεύματος:Μαυροδάφνη
Η μαυροδάφνη παράγεται από την ποικιλία μαυρούδι που έχει έντονο ερυθρό χρώμα.
Παράγεται με ζύμωση γλεύκους με αρχικό οBe 12. Όταν η ζύμωση προχωρήσει μέχρι το 6 οBe διακόπτουμε τη ζύμωση και προσθέτουμε οινόπνευμα ποτοποιίας μέχρι να φτάσει η περιεκτικότητα της αλκοόλης το 15%.
Στη συνέχεια ακολουθούν όλες οι διεργασίες που κάνουμε στην οινοποίηση .
Ακολουθεί παλαίωση σε δρύινα βαρέλια. Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα της παλαίωσης τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της μαυροδάφνης και τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του προϊόντος.

## Slide 31: Παραγωγή γλυκών οίνων με απευθείας ζύμωση πυκνού γλεύκους: Vinsanto
Η παραγωγή οίνων με απευθείας ζύμωση του γλεύκους γίνεται με αρχικό 20-24 oBe. Τα 15 Be χρειάζονται για να δημιουργήσουν 15% αλκοόλη και τα υπόλοιπα για να προσδώσουν την γλυκιά γεύση.
Για να γίνει όμως η παραγωγή αυτή χρειάζεται ανθεκτικό στην αλκοόλη στέλεχος, ωσμώφιλο και ψυχρόφιλο στέλεχος.
Ο οίνος Vinsanto παράγεται στη Σαντορίνη με απευθείας ζύμωση που σημαίνει ότι η μικροβιακή χλωρίδα του αμπελώνα της Σαντορίνης περιέχει τέτοια στελέχη. Αυτό συμβαίνει επίσης και στη Σάμο.
Στην Ηπειρωτική Ελλάδα δεν υπάρχει περιοχή που η μικροβιακή χλωρίδα να καλύπτει αυτή την απαίτηση για αλκοολοανθεκτικά , ψυχρόφιλα και ωσμώφιλα στελέχη.

## Slide 32: Παραγωγή γλυκών οίνων με απευθείας ζύμωση πυκνού γλεύκους: Vinsanto
Ο τρυγητός γίνεται το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Τα σταφύλια που έχουν υποστεί έκθεση στον ήλιο αφού απλωθούν σε αλώνι για μερική ξήρανση και συμπύκνωση του γλεύκους. Στο τέλος παραλαμβάνεται δίνουν γλεύκος 20-24 Be.
Ακολουθεί η ζύμωση του γλεύκους. Η ζύμωση γίνεται αργά στην αρχή, λόγω υψηλής ωσμωτικής πίεσης αλλά σταθερά. Η ζύμωση συνεχίζεται το φθινόπωρο και το χειμώνα οπότε έχουμε μια προοδευτική πτώση της θερμοκρασίας.
Η ζύμωση γίνεται αργά λόγω χαμηλής θερμοκρασίας και συνεχίζεται μέχρι την άνοιξη.

## Slide 33: Παραγωγή γλυκών οίνων με απευθείας ζύμωση πυκνού γλεύκους: Vinsanto
Η καλή ποιότητα του Vinsanto οφείλεται στην αργή ζύμωση που δίνει μικρή έκλυση διοξειδίου του άνθρακα πράγμα που οδηγεί στη συγκράτηση του αρώματος του σταφυλιού.
Στη συγκράτηση του αρώματος συμβάλει επίσης και η χαμηλή θερμοκρασία ζύμωσης όπου οι πτητικές ενώσεις του αρώματος συγκρατούνται λόγω αυξημένης διαλυτότητας.

## Slide 34: Vinsanto- Μαυροδάφνη
η ποιότητα της Μαυροδάφνης δεν οφείλεται τόσο στη ζύμωση αλλά στην μακροχρόνια παλαίωση.
Επίσης η Μαυροδάφνη λόγω του ότι η ζύμωση του γλεύκους γίνεται κατά το ήμισυ περιέχει και μικρότερη περιεκτικότητα ανωτέρων αλκοολών. Σ’ αυτό συμβάλει και η προσθήκη πόσιμου οινοπνεύματος στο οποίο λόγω απόσταξης οι ανώτερες αλκοόλες απομακρύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό

## Slide 35: Ρετσίνα
Η Ρετσίνα είναι ένα είδος Ελληνικού οίνου που έχει την προέλευσή του στην Αρχαία Ελλάδα.
Παράγεται με βάση την ποικιλία Σαβιατιανό στην Αττική .
Έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό το ότι η ζύμωση γίνεται με προσθήκη ρητίνης κωνοφόρων δένδρων (ρετσίνι) . Σ’αυτό οφείλει και το όνομά του.
Η παραγωγή της ρετσίνας γίνεται σήμερα και με άλλες ποικιλίες όπως ο ροδίτης και το Μοσχάτο Αμβούργου και μπορεί να είναι λευκός αλλά και ερυθρός οίνος.
Η παραγωγή του περιλαμβάνει προσθήκη στο γλεύκος 1-1.5 Kg ρητίνης συνέχιση της ζύμωσης οπότε σχηματίζεται στην επιφάνεια ένα λεπτό στρώμα αιθερίου ελαίου.
Με αυτό τον τρόπο παρεμποδίζεται η οξυγόνωση και καθυστερεί τη ζύμωση που διαρκεί περίπου 30 ημέρες. Το τέλος της ζύμωσης διαπιστώνεται εμπειρικά με την καταβύθιση της ρητίνης.

## Slide 36: Αφρώδεις οίνοι: Ημιαφρώδης της Ζίτσας
Παράγεται στη Ζίτσα των Ιωαννίνων με πρώτη ύλη την λευκή ποικιλία Τεμπίνα που καλλιεργείται σε έναν αμπελώνα με υψόμετρο 500-800 μέτρα.
Το κύριο χαρακτηριστικό του οίνου αυτού είναι η μακροχρόνια ζύμωση σε χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή αυτή υπάρχει ψυχρόφιλο στέλεχος.
Η ζύμωση γίνεται αργά και με συνεχώς μειούμενη θερμοκρασία μέχρι τα Χριστούγεννα οπότε το αζύμωτο σάκχαρο είναι 1.5-2 ο Be. Τότε ταπώνουν το βαρέλι και το κλείνουν αεροστεγώς . Όμως η ζύμωση συνεχίζει να γίνεται πολύ αργά μέχρι τον Μάρτιο. Έτσι δημιουργείται μια πίεση από το διοξείδιο του άνθρακα 1.5-2 atm και οίνος έχει αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του ημιαφρώδους

## Slide 37: Αφρώδεις οίνοι: Ημιαφρώδης της Ζίτσας
Η ποιότητα του οφείλεται στην πολύ καλή γεύση (σώμα ) που δίνει η ποικιλία Τεμπίνα.
Στην ομαλή λόγω ήπιας ζύμωση που συγκρατεί το πρωτογενές άρωμα της ποικιλίας Τεμπίνας.
Στον ημιαφρώδη χαρακτήρα του οίνου που δίνει τη δυνατότητα στο να αποκαλύπτεται στο μέγιστο δυνατόν τόσο ή γεύση όσο και το άρωμα

## Slide 38: Αφρώδεις οίνοι: Σαμπάνια
Είναι ένας Γαλλικός κατά αποκλειστικότητα αφρώδεις οίνος με πίεση στο μπουκάλι διοξειδίου του άνθρακα 4-5 atm. Είναι ένα προϊόν με πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία.
Η Σαμπάνια παράγεται στην περιοχή της Καμπανίας στη Γαλλία.
Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελεί το μοναδικό προϊόν παγκοσμίως όπου του διοξείδιο του άνθρακα δημιουργείται μέσα στο μπουκάλι με ζύμωση.

## Slide 39: Αφρώδεις οίνοι: Σαμπάνια
Η Σαμπάνια γίνεται κυρίως από τρεις ποικιλίες σταφυλιών
Pinot Noir (κόκκινη ποικιλία )
Pinot Meunier (κόκκινη συγγενική του Pinot Noir)
Chardonnay (λευκή ποικιλία )
Για να μην βγει κόκκινο χρώμα στο κρασί απομακρύνονται τα στέμφυλα από τον μούστο το πολύ σε 3-4 ώρες

## Slide 40: Αφρώδεις οίνοι: Σαμπάνια
Η παραγωγή της περιλαμβάνει
ομαλή θραύση των σταφυλιών
παραλαβή γλεύκους μόνον το 30% το πολύ μέχρι 50%,
απομάκρυνση των αιωρούμενων σε δεξαμενή καθίζησης,
ζύμωση σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία,
διεργασίες οινοποίησης
ανάμιξη με κρασιά που έχουν υποστεί παλαίωση

## Slide 41: Αφρώδεις οίνοι: Σαμπάνια
Η παραγωγή της περιλαμβάνει :
εμφιάλωση με ζάχαρη ή συμπυκνωμένο γλεύκος και μαγιά
Ζύμωση στο μπουκάλι σε θερμοκρασία 10 Co
Τοποθέτηση των φιαλών υπό κλίση στους 6 Co.
Ειδικευμένοι εργάτες περιστρέφουν τις φιάλες και μεταφέρουν την υποστάθμη στο φελλό
Βγάζουν με παλινδρομική ταχύτατη κίνηση τον φελλό και απομακρύνεται η υποστάθμη

## Slide 42: Αφρώδεις οίνοι: Σαμπάνια

## Slide 43: Ποιότητα Αφρωδών οίνων: Σαμπάνια
Για την ποιότητα της σαμπάνιας ισχύουν όλα όσα αναφέρθηκαν για τον ημιαφρώδη της Ζίτσας.
Επιπλέον έχουμε:
Την απομάκρυνση των αιωρούμενων σωματιδίων σε δεξαμενή καθίζησης. Λαμβάνεται μειωμένο ποσοστό γλεύκους αλλά καλύτερη ποιότητας.
Την ανάμιξη με κρασιά που έχουν υποστεί παλαίωση
Τη δεύτερη ζύμωση σε χαμηλή θερμοκρασία
Τον εγκλωβισμό στη φιάλη πτητικών συστατικών από την παλαίωση και του πρωτογενούς αρώματος.
Την μεγάλη πίεση του διοξειδίου του άνθρακα αποκαλύπτει κατά τον καλύτερο τρόπο το μέγιστο της δυνατότητας του αρώματος αλλά και των συστατικών της γεύσης (σώμα).

## Slide 44: Παραγωγή κρασιου τύπου σαμπανιας
Πειραματικό μέρος
Ζύμωση
βιοκαταλύτης
σακχαρόζη
Παραγωγή CO2 στη φιάλη

## Slide 45: Παραγωγή κρασιου τύπου σαμπανιας

## Slide 46: Υλικά κατασκευής μηχανημάτων οινοποιείου
Ξύλο
Τσιμέντο
Εποξειδικές ρητίνες
Σίδηρος
Πολυμερή υλικά
Ανοξείδωτος χάλυβας

## Slide 47: Ξύλινες δεξαμενές και ζυμωτήρες
Το ξύλο είναι το αρχαιότερο υλικό κατασκευής στα οινοποιεία και μάλιστα το καλύτερο υλικό από όλα τα άλλα
Με το ξύλο κατασκευάζονταν στο παρελθόν ξύλινοι ζυμωτήρες (κάδες) και βαρέλια αποθήκευσης και παλαίωσης οίνου
Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην οικιακή οινοποίηση αλλά και στη βιομηχανική, ιδιαίτερα για την παλαίωση αλλά και την συντήρηση των οίνων.
Η παλαίωση σε δρύινα βαρέλια γίνεται με συντήρηση των βαρελιών σε αποθήκες με δροσερές συνθήκες για βελτίωση της ποιότητας που οφείλεται σε αργές αντιδράσεις εστεροποίησης και δημιουργίας ακεταλών.

## Slide 48: Ξύλινες δεξαμενές και ζυμωτήρες
Η συντήρηση του οίνου σε ξύλινα βαρέλια βελτιώνει το άρωμα και τη γεύση λόγω καταλυτικής δράσης της κυτταρίνης στην αύξηση της ταχύτητας εστεροποίησης των οξέων από τις αλκοόλες του ξύλου. Αυτό οδηγεί σε σημαντική βελτίωση του αρώματος και της γεύσης.
Η ποιότητα των οινικών προϊόντων που υφίστανται παλαίωση βελτιώνεται με την αύξηση του χρόνου παλαίωσης.
Η ταχύτητα της παλαίωσης εξαρτάται από την συγκέντρωση των αλκοολών και των οργανικών οξέων. Έτσι ο οίνος που έχει μεγάλες συγκεντρώσεις υφίσταται ταχύτερα παλαίωση από άλλα αλκοολούχα ποτά.

## Slide 49: Ξύλινες δεξαμενές και ζυμωτήρες
Το ξύλο του βαρελιού έχει οπές πόρους και σωλήνες.
Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εγκλωβισμό μικροοργανισμών που αλλοιώνουν τον οίνο.
Αν μολυνθεί με οξικά βακτήρια αυτά εγκλωβίζονται μέσα στους πόρους και το βαρέλι αχρηστεύεται.

## Slide 50: Ξύλινες δεξαμενές και ζυμωτήρες
Πριν τη χρήση καλό είναι να αποστειρώνεται
Η αποστείρωση επιτυγχάνεται με
καύση θείου εντός του βαρελιού
με γέμισμα του βαρελιού με νερό που περιέχει θείο
γέμισμα του βαρελιού με ασβεστόνερο (διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου).

## Slide 51: Τσιμέντο
Χρησιμοποιήθηκε στην ποτοποιεία σαν υλικό κατασκευής ζυμωτήρων και αποθήκευσης οίνων
Το βαρέλι επιτρέπει κ αυτό την μικροοξυγόνωση όμως σχεδόν πάντα επιδρά στο κρασί προσδίδοντας τα χαρακτηριστικά του αρώματα
Το τσιμέντο έχει την καταπληκτική ιδιότητα να μένει δροσερό και να κρατά μια σταθερή θερμοκρασία.

## Slide 52: Τσιμέντο
Μειονεκτήματα
Παρέχει αργίλιο στον οίνο κατά την αποθήκευσή του ή την οινοποίηση
Πορώδες και διευκολύνει τον εγκλωβισμό βακτηρίων.
Αποστειρώνεται δύσκολα με ασβέστωμα της δεξαμενής

## Slide 53: Εποξικές ρητίνες
Οι εποξικές ρητίνες, επίσης γνωστές ως πολυεποξείδια, είναι μια κατηγορία αντιδρώντων προπολυμερών και πολυμερών που περιέχουν ομάδες εποξειδίου.
Χρησιμοποιήθηκαν για ένα διάστημα για την επικάλυψη δεξαμενών από σίδηρο
Απεδείχθη όμως ότι υφίστανται μετά από χρήση ετών φθορά στις μηχανικές ιδιότητες της πλαστικής ύλης με αποτέλεσμα την δημιουργία οπών που διευκολύνουν την αλλοίωση. Στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί σαν υλικό κατασκευής οινοδεξαμηνών.
Δεξαμενές από σίδηρο
Χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τις εποξειδικές ρητίνες. Είναι υλικό που προσβάλλεται από τα οξέα του οίνου

## Slide 54: Πολυμερή υλικά
Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από μικρούς οινοποιούς για την κατασκευή δεξαμενών και βαρελιών ιδιαίτερα από ευκολία και άγνοια.
Είναι γενικά ακατάλληλα υλικά για οινοποίηση γιατί ελευθερώνουν μονομερή και πρόσθετα που έχουν τοξικότητα από τα πλαστικά στο κρασί
Δυστυχώς έχουν ευρεία χρήση σε παραγωγούς μικρής κλίμακας.

## Slide 55: Ανοξείδωτος χάλυβας
Είναι το υλικό που έχει επικρατήσει στην κατασκευή των οινοποιείων και μαζί με το ξύλο αποτελούν τα υλικά της σωστής οινοποίησης
Χρησιμοποιείται στην οινοποιεία, οινοπνευματοποιεία και γενικά στην ποτοποιεία.
Σαν υλικό δεν προσβάλλεται από τον οίνο και τα προϊόντα του
Δεν έχει οπές και δεν συμβάλει σε μολύνσεις
Αποστειρώνεται αποτελεσματικά με ζεστό νερό και έχει αποδεκτό κόστος

## Slide 56: Dexamenes°° Seaside Hotel

## Slide 57: Κρασιά ποιότητας
Για να παραχθεί ένα κρασί καλής ποιότητας είναι αναγκαίες πληροφορίες για την :
Σύσταση του γλεύκους και του οίνου Τεχνολογία ζύμωσης Επεξεργασία μετά τη ζύμωση Μικροβιολογία οίνου

## Slide 58: Κρασιά ποιότητας
Σύσταση του γλεύκους και του οίνου
Σχετίζεται με: α) την ποιότητα του γλεύκους β) το αν το γλεύκος είναι ικανό για ζύμωση γ) πιθανές αλλοιώσεις του οίνου

## Slide 59: Τεχνολογία ζύμωσης:
Σχετίζεται με:
ποιότητα των οίνων διατήρηση των οίνων οινοποίηση ποικιλία προϊόντων

## Slide 60: Επεξεργασία μετά τη ζύμωση
Σχετίζεται με: α) κυρίως με την διατήρησή του κρασιού β) εμφιάλωση του κρασιού γ) ποιότητα του κρασιού

## Slide 61: Μικροβιολογία οίνου
Έχει επίδραση:
α) στην ποιότητα του οίνου β) στην ζυμωσιμότητα γλεύκους γ) τεχνολογία ζύμωσης

## Slide 62: Οίνος με αλκοολική ζύμωση γλεύκους
Το Άρωμα, η Γεύση και η Εμφάνιση εξαρτούνται από
i) Πρώτη ύλη (Σταφύλια με άρωμα) ii) Μικροβιολογία κρασιού (στέλεχος ζύμης, χλωρίδα μικροοργανισμών, αν η μαγιά είναι ανθεκτική στην αλκοόλη και στις χαμηλές θερμοκρασίες) iii) Ζύμωση (Κολλημένες ζυμώσεις, Ζυμώσεις χαμηλής θερμοκρασίας κρατούν πτητικές ουσίες) iv) Παλαίωση (Βελτίωση του αρώματος και της γεύσης)

## Slide 63: Σταφύλι
Βοστρύχοι (Πολυφαινόλες Οργανικά οξέα Αζωτούχες ενώσεις)
Σάρκα :
Ζάχαρα Οργανικά οξέα: Κιτρικό οξύ, Τρυγικό οξύ, Μηλεϊνικό οξύ Αζωτούχες ενώσεις (αμινοξέα και άλατα αμμωνίου)
Κουκούτσι (έλαια) Φλούδα (Χρώμα (Ανθοκυανές) Λινολεϊκό οξύ, Αλκοολικοί εστέρες, Λιπαρά οξέα και αλδεΰδες, Άρωμα) Πηκτίνες

## Slide 64: Συστατικά του πρωτογενούς αρώματος του οίνου
 | Σταφύλι
Methanol | Κονκόρντ
Ethylacetate | »
Methylacetate | »
Acetaldehyde | »
Iso-propanol | »
Propanaldehyde | »
Ethyl propionate | »
Iso-amylalcohol | »
Ethyl iso-butyrate | 
Butylpthalate | Ζιφαντελ
Acetaldehyde | »
Acetic acid | »
Acetyl-methyl-carbinol | »
Caproic acid | »
Butanol-1 | Μοσχάτο της Αλεξάνδρειας
3-methyl-butanol | »
Exanol-1 | »
Methyl acetate | »
Esters and acetals | »
Geraniol and linalool | »

## Slide 65: Βιταμίνες στα Κρασιά
• Υψηλή σημασία των βιταμινών στην ανθρώπινη διατροφή • Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των κυττάρων • Μεγάλες ποσότητες βιταμινών διατηρούνται στα κρασιά • Μεγάλη σημασία της βιοτίνης στη ζυμωσιμότητα του γλεύκους
Ασκορβικό οξύ | 1.1-11.7 mg/100ml
Παντοθενικό οξύ | 51-138 µg/ml
Ριβοφλαβίνη | 6.3-25 µg/100ml
Θειαμίνη | 25 µg/100ml
Πυριδοξίνη | 0.16-1.06 mg/l
Νικιτινικό οξύ | 79-375 µg/100ml
Ινοσιτόλη | 330-640 mg/ml
Χολίνη | χαμηλή συγκέντρωση
Ρ-αμινοβενζοϊκό οξύ | χαμηλή συγκέντρωση
Βιοτίνη | χαμηλή συγκέντρωση

## Slide 66: ανθοκυανίνες
Όπου R=OCH3, R ́=OH, πετουνιδίνη
Όπου R=OH, δελφινιδίνη
Όπου R=R ́=OCH3, μαλβιδίνη
Όπου R=OH, κυανιδίνη Όπου R=OCH3, παιωνιδίνη

## Slide 67: ανθοκυανίνες
Δύο δομές ανθοκυανών που υπάρχουν στα σταφύλια δίνονται παρακάτω
• Μονο-γλυκοσιδο-3-μαλβιδίνη
• Διγλυκοσίδη της 3,5-μαλβιδίνης

## Slide 68: ανθοκυανίνες
Το χρώμα των σταφυλιών εξαρτάται από το pH. Όξινες τιμές pH λίγο χαμηλότερες από 7, η κόκκινη δομή είναι ισορροπία με τα χρώματα όπως υποδεικνύεται στην αντίδραση που ακολουθεί.
Το σημείο ισορροπίας της παραπάνω αντίδρασης εξαρτάται από το pH. Κατά συνέπεια, ένα διάλυμα ανθοκυανιδινών έχει έξι φορές περισσότερο έντονο χρώμα στα 2,9 pH από 3,9.

## Slide 69: ανθοκυανίνες
Αν Α+ είναι μορφή του οξονίου και ΑΟΗ η ένωση με την οποία είναι σε ισορροπία θα έχουμε:
Α+ + H2O AOH + H+
Με [H2O] = 1 έχουμε στην ισορροπία
K=
[AOH] [H+]
[A+]
και log [AOH]/ [A+] = pH - pK
Πχ ενώσεις με pK=4 σε pH= 4 το 50 % θα είναι στην έγχρωμη μορφή
και το άλλο 50% στην άχρωμη

## Slide 70: ανθοκυανίνες
Η προσθήκη του SO3H- στον διπλό δεσμό το μετατρέπει σε άχρωμο προϊόν. Επομένως, αυτή η αντίδραση έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ανοιχτόχρωμο χρώμα στο κρασιού. Επιπλέον η αντίδραση αυτή εξηγεί την αλλαγή χρώματος όταν προστίθεται SO2 στον οίνο.

## Slide 71: Τανίνες
Επηρεάζουν την γεύση του κρασιού ως προς την πικράδα Τα κόκκινα κρασιά περιέχουν 4-10 φορές υψηλότερες συγκεντρώσεις από τα λευκά
Η οξείδωση των τανινών οδηγεί σε αμαύρωση Η αμαύρωση σχετίζεται με: • ποικιλία σταφυλιών και • SO2 Οι τανίνες που βρίσκονται στα σταφύλια είναι πολυμερείς ενώσεις που έχουν ως μονομερές τη χατεχόλη 3-φλαβονόλη και τη δι-3,4-φλαβον-δι-όλη (λευκοανθοκυανιδίνη)
3-φλαβονόλες R=R '=H, αφτσελεχίνη R=OH, R ́=H, κατεχόλη
Δι-3,4-φλαβον-διόλες R=R '=H, λευκοπελαργονιδίνη R=OH, R ́=H, λευκοκυανιδίνη

## Slide 72: Μικροβιολογία οίνου
Βακτήρια Μύκητες
Ζύμες • Οι ζωντανές ζύμες είναι φωτεινές • Οι γερασμένες ζύμες είναι σκούρες • Οι νεκρές ζύμες είναι μικρότερες από τις ζωντανές έχουν βαθύτερο σκούρο χρώμα

## Slide 73: Κολλημένες ζυμώσεις
Αναστολείς της ζύμωσης:
Περιεκτικότητα Αλκοόλ
Έλλειψη διαχείρισης θερμοκρασίας Πολύ χαμηλό pH Βαρέα μέταλλα Υψηλή οσμωτική πίεση Υψηλή συγκέντρωση (NH4)H2PO4
Ανεπάρκεια αζώτου

## Slide 74: Κολλημένες ζυμώσεις
Τρόποι αντιμετώπισης
Καθαρισμός του μούστου Χρήση κατάλληλου μικροοργανισμού Τα σωστά θρεπτικά συστατικά

## Slide 75: ΒΑΚΤΗΡΙΑ
ACETIC BACTERIA
Acetobacter Aceti, Acetobacter Xylinum
Gluconobacter oxydans
LACTIC BACTERIA
Bacterium gracile , micrococcus variococcus
Συμβάλλει στο σχηματισμό της πάχυνσης του κρασιού

## Slide 76: ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Bacterium tartaropthorum, Lactobacillus brevis
Εκτροπή του κρασιού ( γαλακτική ζύμωση του τρυγικού οξέος)
Bacilus amaracrylus, Lactobacillus brevis , L.buchneri
Δημιουργεί πικρία στο κρασί και κάνει αλλοίωση του κρασιού γνωστή ως Amertume (προσβολη γλυκερόλη)
Bacterium manitopoeum, Bacterium intermedium, Leuconostoc oenos
Πρόκληση μανιτικής ζύμωσης( μαλικό οξύ σε γαλακτικό οξύ)

## Slide 77: Μύκητες κρασιού
Mucor
Botrytis cinerea
Rhizopus
Penicilium expansum
Aspergilus niger, Aspergilus flavus

## Slide 78: Species of genus Saccharomyces
1. Saccharomyces cerevisiae
2. » ellipsoideous
3. » microellipsoideous
4. » pastorianus
5. » apiculatus
6. » uvarum
7. » bayanus (oviformis)
8. » rosei
9. » rouxii
10. » capensis
11. » carbergensis
12. » chevalieri
13. » klyyveri
14. » mellis
15. » elegans
16. » acidifaciens
17. » beticus-fermentati
18. » cherespiensisoviformis
19. » coreanus
20. » delbuckii
21. » exinus
22 » fermentocti
23. » florentinus
24. » fructuum
25. » heteroginicus
26. » italicus
27. » mangini-chevalieri
28. » steineri
29. » travadensis
30. » vanudenis
31. » veronae
32. » willianus
33. » bailis

## Slide 79: 1. Saccharomyces cerevisiae
Ο Saccharomyces cerevisiae (επίσης γνωστός ως "ζύμη αρτοποιίας" ή "ζύμη ζυθοποιίας") είναι ένας μονοκύτταρος μύκητας υπεύθυνος για την παραγωγή αλκοόλ και το σχηματισμό ψωμιού.
Χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια
Ο S. cerevisiae είναι αυτος που κάνει ζύμωσεις και δημιουργει αυτών των προϊόντων
Ο Saccharomyces cerevisiae είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος πρότυπος οργανισμός που επέτρεψε στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις μοριακές, κυτταρικές και βιοχημικές διεργασίες, καθώς και την παθολογία και τις πιθανές θεραπείες σε κοινές ανθρώπινες ασθένειες.

## Slide 80: Saccharomyces
Saccharomyces ellipsoideus
Παρόμοιος με τον cerevisiae.Έχει μεγαλύτερα ελικοειδείς κύτταρα και αντέχει μέχρι 18 αλκοολικούς βαθμούς
Saccharomyces pastorianus
Ταχεία αλκοολική ζύμωση , χρησιμοποιείται για την παραγωγή ποσίμου οινοπνεύματος. Χρήση και σε ψυχρά κλίματα για παραγωγή οίνων αρίστης ποιότητας
Saccharomyces Apiculatus
Δεν ειναι αλκοολοανθεκτικος

## Slide 81: Saccharomyces
Saccharomyces bayanus (oviformis)
Σπάνιος στο σταφύλι αλκοολοανθεκτικός μέχρι 18 βαθμούς. Αντέχει τα θειώδη. Δεν είναι κατάλληλος για ημίγλυκα γιατί πάει την ζύμωση μέχρι τέλους
Saccharomyces Rosei
Χρήση σε λευκά κρασιά (κάνει χαμηλή οξύτητα)
Saccharomyces Rouxii και mellis
Αντέχει σε διαλύματα με πολύ ζάχαρο όπως το μέλι
Saccharomyces Chevalieri
Παρόμοιά με Saccharomyces cerevisiae αλλά δεν ζυμώνει την μαλτόζη

## Slide 82: Saccharomyces
Saccharomyces elegans και acidifaciens
Ζυμώνουν την φρουκτόζη και σχηματίζουν πτητικά οξέα σε μεγάλες συγκεντρώσεις
Saccharomyces bailii
Προσδίδει ευχάριστο άρωμα αλλά ειναι σπάνιος. Συναντάται στα λευκά κρασιά και κάνει αναζυμώσεις

## Slide 83: Γένη ζυμομυκήτων εκτός από σακχαρομύκητες που έχουν απομονωθεί από σταφύλια και οίνους
Χώρα | Ποικιλια | Γένη ζυμομυκήτων
 | (κόκκινο/λευκό) | 
Αργεντινή | Malbec (red) | Pichia, Kloeckera, Saccharomyces,
 |  | Zygosaccharomyces, Rhodotorula,
 |  | Metschnicowia, Issatchenkia,
 |  | Kluyveromyces
Αυστραλία | Cabernet | Cryptococcus, Rhodotorula,
 | Sauvignon (red) | Sporobolomyces, Hanseniaspora,
 |  | Metschnikowia, Kluyveromyces,
 |  | Torulaspora, Saccharomyces
Βραζιλία | Bordeaux | Hanseniaspora, Saccharomyces,
 | (red) Isabel (red) | Issatchenkia, Sporidiobolus
Canada | Icewine (red) | Sporobolomyces, Cryptococcus,
 |  | Rhodotorula, Hanseniaspora
Κίνα | Cabernet | Hanseniaspora, Cryptococcus, Pichia,
 | Sauvignon (red) | Candida
 | Merlot (red) | Hanseniaspora, Cryptococcus, Pichia,
 |  | Candida, Zygosaccharomyces,
 |  | Issatchenkia, Metschnikowia, Pichia
 | Chardonnay (red) | Hanseniaspora, Candida,
 |  | Cryptococcus, Sporidiobolus
Γαλλία | Merlot | Candida, Rhodotorula, Pichia,
 | (red) Cabernet | Sporidiobolus, Cryptococcus,
 | Sauvignon (red) | Hanseniaspora, Rhodosporidium
Ελλάδα | Μαυρολιάτης, | Aureobasidium, Candida,
 | Σέφκα (red) | Hanseniaspora, Issatchenkia,
 |  | Metschnikowia, Zygosaccharomyces
T. Satyanarayana and G. Kunze (eds.), Yeast Diversity
in Human Welfare, DOI 10.1007/978-981-10-2621-8_1

## Slide 84: Ζυμομυκήτες εκτός από σακχαρομύκητες
Schizosaccharomyces pombe
Σπάνιος αλλά πολύ θερμοανθεκτικός
Pichia etchellsii
Ανεπιθύμητη ζύμη με μικρή ζυμωτική ικανότητα. Δίνει αυξημένη πτητική οξύτητα, οξικό αιθυλεστέρα και υμένα στην επιφάνεια των κρασιών.
Debaryomyces phaffii
μικρή ζυμωτική ικανότητα, καταναλώνει αζωτούχες ενώσεις

## Slide 85: Ζυμομυκήτες εκτός από σακχαρομύκητες
Hanseniaspora uvarum
Παράγει μέχρι 4% αλκοόλη, είναι ευαίσθητη στο θειώδες και δίνει αυξημένη πτητική οξύτητα, , οξικό αιθυλεστέρα. Ανεπιθύμητη
Saccharomycodes ludwigii
Τα κύτταρα έχουν σχήμα λεμονιού, αντέχουν το θειώδες, την αλκοόλη εώσ 17% συγκέντρωση, δημιούργει μεγάλες ποσότητες οξικού αιθυλεστέρα, αναζυμώνει τα κρασιά. Ανεπιθύμητος
Metschnikowia pulcherrima
Δεν είναι ανθεκτική στην αλκοόλη και πεθαίνει μετά την έναρξη της ζύμωσης

## Slide 86: Ζυμομυκήτες εκτός από σακχαρομύκητες
Brettanomyces
Δίνει οξικό αιθυλεστέρα και υμένα στην επιφάνεια των κρασιών. Είναι επιθυμητός μόνο για συγκεκριμένα κρασιά. Χρησιμοποιείτε στην ζυθοποιία σε ορισμένες μόνο μπύρες (βέλγικες)
Rhodotorula
Κάνουν ροζ αποικίες και έχουν ζυμωτική ικανότητα
Torulopsis
Χρήση σε παρασκευή πρωτεϊνούχων τροφών από φτηνές φυτικές πρώτες ύλες. Αντέχουν στο αλάτι και αναπτύσσονται σε τρόφιμα που ειναι σε άλμη

## Slide 87: Ζυμομυκήτες εκτός από σακχαρομύκητες
Pichia Fermantans
Αντέχει μέχρι 6 αλκοολικούς βαθμούς και παράγει μεγάλη πτητική οξύτητα
Pichia membra naefaciens
Οξειδώνει την αλκοόλη σχηματίζει υμένια στην επιφάνεια του κρασιού
Candida Shehatae
Παράγει αιθανόλη από ξυλόζη και γλυκόζη, εκμετάλλευση ξυλωδών πρώτων υλών για βιοαιθανόλη (10g/L)
Candida lusitaniae
Αντέχει μέχρι 68g/L αιθανόλη

## Slide 88: Οι μικροοργανισμοί κατά την διάρκεια της ζύμωσης
Οι μικροοργανισμοι κατά τη ζύμωση του μούστου | 
Αμέσως μετά την έναρξη της ζύμωσης | Δεν υπάρχει εμφανής κυτταρική ανάπτυξη ζυμομυκήτων, μυκήτων και βακτηρίων
Όταν το ποσοστό αλκοόλης v/v είναι μεγαλύτερο από 3% | Οι μύκητες και οι ζυμομύκητες S. appiculatus καθώς και ορισμένες ζύμες που δεν είναι ανθεκτικές στο αλκοόλ εξαφανίζονται
Σε συγκέντρωση αλκοόλ υψηλότερη από 5% v / v | Τα βακτήρια αρχίζουν να εξαφανίζονται και η εξαφάνιση αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ποσοστό αλκοόλ
Σε συγκέντρωση αλκοόλ υψηλότερη από 10% v / v | Τα είδη της ζύμης μειώνονται
Μετά το τέλος της ζύμωσης σε γλεύκος πυκνότητας 12oBe | Μόνο μερικά νεκρά κύτταρα ζύμης μπορούν να παρατηρηθούν στο υπερκείμενο κρασί από το μικροσκόπιο. Τα περισσότερα από τα νεκρά κύτταρα κατακρημνίζονται
Σε συγκέντρωση αλκοόλ υψηλότερη από 13% v/v | Παρατηρείται περαιτέρω περιορισμός των ζυμομυκήτων
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 15% v/v | Κανένας μικροοργανισμός δεν θα μπορούσε να επιβιώσει εκτός από κάποια σπάνια στελέχη ζύμης που υπάρχουν στην ελληνική γεωργική περιοχή

## Slide 89: Προσθήκη διοξειδίου του θείου
Πλεονεκτήματα α) Οι οίνοι θα έχουν μικρότερη πτητική οξύτητα β) Η τελική συγκέντρωση αλκοόλης θα αυξηθεί κατά 0,2-0,3% v/v γ) Οίνοι με βελτιωμένο άρωμα και γεύση δ) Η βελτίωση του οίνου θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματική ε) Φωτεινότητα του χρώματος του κρασιού

## Slide 90: Προσθήκη διοξειδίου του θείου
Παράγοντες που επηρεάζουν την προσθήκη διοξειδίου του θείου Αν ο μούστος σταφυλιών προέρχεται από σταφύλια εξαιρετικής ποιότητας και χωρίς μούχλες: θα πρέπει να προστεθούν 10-15gr SO2 ανά 100L λευκό κρασί και 20-25gr ανά 100L ερυθρού κρασιού Αν το γλεύκος προέρχεται από σταφύλια μολυσμένα από περονόσπορο: θα πρέπει να προστεθούν 15-35gr SO2 ανά 100L κρασιού Σε ζύμωση χαμηλής θερμοκρασίας (20-23oC) απαιτείται συγκέντρωση 10gr ανά 100L SO2 Στο γλεύκος σταφυλιών με αρχική θερμοκρασία μεγαλύτερη από 26oC απαιτείται προσθήκη 20-30 gr SO2 ανά 100L

## Slide 91: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ
Ώριμα σταφύλια χωρίς μούχλα και προσβεβλημένες ρόγες από περονόσπορο.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
ΑΠΟΡΑΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ
(ήπια μέσα)
ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
(γίνεται με ψύξη , φεύγουν αιωρούμενα σωματίδια, μικροβιακό φορτίο)

## Slide 92: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
Ο μούστος πρέπει να διορθωθεί αν χρειαστεί i) Βαθμός Be o 11,5-12 ii) Ολική οξύτητα γλεύκους 6-8 g/L
ΖΥΜΩΣΗ
Κατευθυνόμενη ή φυσική
Επίδραση της θερμοκρασίας
Οινοποιητικές ζύμες
Ζυμωτήρες

## Slide 93: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
ΔΙΑΥΓΑΣΗ (με οργανικά διαυγαστικά, ανόργανα διαυγαστικά, ψύξη)
ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ
ΜΗΛΟΓΑΛΑΚΤΙΚΉ ΖΥΜΩΣΗ (μείωση οξύτητας καλύτερη γεύση)
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

## Slide 94: Παλαίωση
Κατά την παλαίωση το άρωμα και η γεύση του κρασιού βελτιώνονται μέσω αργών αντιδράσεων κυρίως εστεροποιήσεων.
Μόνο το 1% του συνόλου του οίνου που παράγεται στον κόσμο προορίζεται για παλαίωση. Tα λευκά, τα ροζέ και τα ελαφρά ερυθρά κρασιά, καταναλώνονται σχετικά φρέσκα εξαιτίας των αρωμάτων και της φρεσκάδα τους. Η παλαίωση δεν θα προσφέρει κάτι ίσα ίσα θα τα καταστρέψει
Παλαιώνονται τα "μεγάλα" λευκά κρασιά και το μεγαλύτερο μέρος των ερυθρών, κυρίως όταν εμφανίζουν ισχυρά τανικό και όξινο χαρακτήρα.
Το άρωμα του κρασιού διακρίνεται σε:
Πρωτογενές, το οποίο οφείλεται σε ενώσεις που βρίσκονται στο σταφύλι,
Δευτερογενές, το οποίο οφείλεται σε ενώσεις που παράγονται κατά τη ζύμωση
Τριτογενές, το οποίο οφείλεται σε ενώσεις που παράγονται κατά την ωρίμανση (παλαίωση του οίνου).

## Slide 95: Παλαίωση
Η παλαίωση του κρασιού διακρίνεται στην οξειδωτική, που πραγματοποιείται μέσα στο βαρέλι και στην αναγωγική που πραγματοποιείται μέσα στη φιάλη.
Κατά την οξειδωτική παλαίωση με την παρουσία του οξυγόνου (που εισέρχεται από τους πόρους του ξύλου του βαρελιού) το κρασί μαλακώνει σε γεύση ενώ διαλύει ταυτόχρονα ουσίες από το ξύλο
Το κρασί πρέπει να ελέγχεται τακτικά, ακόμη και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο βαρέλι. Η θερμοκρασία του χώρου πρέπει να είναι αρκετά χαμηλή 10-14οC καθώς και υγρασία του (70-75%)

## Slide 96: Παλαίωση
Εισέρχεται οξυγόνο από τους πόρους του ξύλου. Η ποσότητα του οξυγόνου που περνάει στο κρασί όμως (2-5 ml οξυγόνου/λιτρο/έτος)
Οι κυριότεροι εστέρες που δημιουργούνται είναι: ο οξικός αιθυλεστέρας, ο όξινος τρυγικός αιθυλεστέρας, ο ουδέτερος τρυγικός αιθυλεστέρας και ο γαλακτικός αιθυλεστέρας

## Slide 97: Παλαίωση
Οι λευκοί οίνοι δεν έχουν τις πολυφαινόλες των ερυθρών
Παίρνουν αρώματα από το βαρέλι και από την εστεροποίηση.
Παράταση της παραμονής ενός λευκού οίνου περισσότερο από ένα εξάμηνο σε βαρέλι εκτός του ότι δεν προσφέρει κάτι αυξάνει το ρίσκο να αλλοιωθεί ο οίνος από το οξυγόνο.
Λευκοί οίνοι που προέρχονται από σταφύλια έντονα αρωματικά (π.χ. Μοσχάτα) περνώντας από βαρέλι χάνουν ένα μέρος από το πρωτογενές άρωμα τους το οποίο επικαλύπτεται από τα αρώματα του ξύλου.

## Slide 98: Παλαίωση
Η αναγωγική παλαίωση πραγματοποιείται μέσα στη φιάλη και με την απουσία οξυγόνου
Ο φελλός που έρχεται σε επαφή με το κρασί την απαγορεύει την είσοδο του αέρα.
Στο στάδιο αυτό, το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια από λίγες εβδομάδες μέχρι και αρκετά χρόνια, αναπτύσσεται παράλληλα ένα πιο σύνθετο άρωμα.

## Slide 99: Νέες Τάσεις στην Παραγωγή Κρασιού
Χρήση ακινητοποιημένων κυττάρων.
Χρήση συστημάτων συνεχούς παραγωγής.
Χρήση καθαρών λυοφιλιωμένων καλλιεργειών.
Χρήση γενετικά τροποποιημένων ζυμών.
Αλκοολική ζύμωση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Θερμοοινοποίηση.

## Slide 100: Νέες Τάσεις στην Παραγωγή Κρασιού
Χρήση ακινητοποιημένων κυττάρων.
Χρήση συστημάτων συνεχούς παραγωγής.

## Slide 101: Νέες Τάσεις στην Παραγωγή Κρασιού
Χρήση καθαρών λυοφιλιωμένων καλλιεργειών.
Χρήση γενετικά τροποποιημένων ζυμών.

## Slide 102: Νέες Τάσεις στην Παραγωγή Κρασιού
Αλκοολική ζύμωση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Θερμοοινοποίηση: το γλεύκος θερμαίνεται πριν την ζύμωση για να απελευθερωθούν οι χρωστικές από τα στέμφυλα γρήγορά 65-75οC για 10 με 20 λεπτά

## Slide 103: Vin Santo
Το Vin Santo ή Vino Santo ("ιερό κρασί") είναι ένα στυλ ιταλικού επιδόρπιου κρασιού. Παραδοσιακά στην Τοσκάνη, αυτά τα κρασιά παρασκευάζονται συχνά από λευκές ποικιλίες σταφυλιών όπως το Trebbiano και το Malvasia Αφού τα σταφύλια που προορίζονται για το Vin Santo μαζευτούν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, τοποθετούνται σε ψάθες, συχνά κάτω από δοκάρια ή σκάλες. Διατηρούνται σε ζεστούς, καλά αεριζόμενους χώρους που επιτρέπουν την εξάτμιση της υγρασίας στο σταφύλι Στη συνέχεια, οι σταφίδες πιέζονται και τοποθετούνται σε ειδικά βαρέλια που ονομάζονται Caratelli (μεταφράζεται σε "μικρά βαρέλια") όπου κάθονται και περιμένουν να ξεκινήσει μια φυσική ζύμωση. Καθώς τα δωμάτια αυξάνονται σε θερμοκρασία την άνοιξη αρχίζει η ζύμωση Vin Santo.

## Slide 104: Vin Santo
Η ζύμωση είναι αργή και που μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητά της ή να μειωθεί ανάλογα με τις συνθήκες και να διαρκέσει έως και 4 χρόνια για να ολοκληρωθεί. λόγω αυτής της ανεξέλεγκτης διαδικασίας οινοποίησης σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα μεταξύ διαφορετικών παραγωγών. Ορισμένα κρασιά είναι σχεδόν ξηρά (όχι γλυκά), με έντονη γεύση αλκοόλ περίπου 18-19%.
Άλλοι παραγωγοί παράγουν εξαιρετικά γλυκά κρασιά περίπου 220 g / L ζάχαρα (κοντά σε σιρόπι) με περίπου 14% αλκοολ.

## Slide 105: Ice wine - Eiswein
Οι παραγωγοί ,αφήνουν ατρύγητα σταφύλια και περιμένουν να πέσει η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν
Όταν είναι έτοιμα για συγκομιδή, τα σταφύλια αφαιρούνται και πιέζονται ενώ είναι ακόμα κατεψυγμένα
Το νερό των σταφυλιών γίνεται πάγος ενώ ότι έχει ζάχαρα είναι ακόμα υγρό Ο μούστος έχει πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις ζαχάρου
Το κρασί δεν υπερβαίνει την περιεκτικότητα σε αλκοόλη 12% και το υπόλοιπο ζάχαρο μένει αζύμωτο

## Slide 106: Κουμανδαρία (Κουμανταρία)
Η παραγωγή κουμανδαρίας τεκμηριώνεται στην Κύπρο από το 800 π.Χ. αλλά εντατικοποιήθηκε και συστηματοποιήθηκε με τη σημερινή της ονομασία κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, όταν η περιοχή παραγωγής της ανήκε σε λατινικά μοναστικά τάγματα (La Grande Commanderie).
Η Κουμανταρία είναι αποτέλεσμα της πρόσμειξης γηγενών κυπριακών ποικιλιών μαύρου σταφυλιού και άσπρου ξυνιστέρι σε αναλογία 90 προς 10.
Η κουμανταρία παράγεται σ’ ορισμένα χωριά της επαρχίας Λεμεσού που βρίσκονται σε ημιορεινές ή ορεινές περιοχές, στην Πιτσιλιά, στις νότιες προσβάσεις του Τροόδους σε μέσο υψόμετρο 1.000 περίπου μέτρων πάνω από τη θάλασσα.
Οι περιοχές αυτές έχουν ασβεστούχα εδάφη, περιορισμένη βροχόπτωση και συνθήκες μάλλον ξηρικές, αφού τα αμπέλια αυτά δεν ποτίζονται, αλλά αρκούνται μόνο στο νερό της βροχής

## Slide 107: Κουμανδαρία (Κουμανταρία)
Μετά τον τρυγητό τα σταφύλια τοποθετούνται πάνω σε λινάτσες στο ύπαιθρο, τις λεγόμενες «απλώστρες», που βρίσκονται σε σημεία όπου υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια.
Τα σταφύλια παραμένουν στις «απλώστρες» 4 -10 μέρες ή και περισσότερες αναλόγως της πορείας των καιρικών συνθηκών, για να υποστούν αφυδάτωση από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας.
Μετά, αφού οι βαθμοί ανέλθουν για το μαύρο σταφύλι σε 21°-23° και για το ξυνιστέρι σε 19°, τα σταφύλια είναι έτοιμα για έκθλιψη
Το κρασί προτού εμφιαλωθεί αφήνεται να παλιώσει για δύο χρόνια σε ξύλινα βαρέλια.
Το τελικο προιον έχει Baume 7-12° και ποσοστό οινοπνεύματος 13-20%.

## Slide 108
https://www.houseofwine.gr/how/club/Greg_20150207/
https://santowines.gr/el/gallery-gr/winery-vineyard-gr
https://www.akvineyards.gr/oxeidotiki-orimansi-tou-krasiou-se-vareli/
https://www.winetraveler.com/wine-resources/what-is-ice-wine/
https://www.bigcyprus.com.cy/el/article/koymantaria-krasi-tis-kyproy
http://www.polignosi.com/cgibin/hweb?-A=6047&-V=limmata
https://biologydictionary.net/saccharomyces-cerevisiae/