## Slide 1: Συντήρηση τροφίμων
2024

## Slide 2: Συντήρηση τροφίμων
«Το σύνολο των επεξεργασιών στις οποίες υποβάλλονται τα τρόφιμα προκειμένου να διατηρηθούν στη φυσική τους κατάσταση ή σε μορφή αποδεκτή από τον καταναλωτή για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα».
Αυτό εξασφαλίζεται με παρεμπόδιση των παραγόντων που προκαλούν αλλοίωση των τροφίμων (π.χ. μικροοργανισμών, ενζύμων, οξυγόνου, αέρα κ.α.)
Οι διεργασίες συντήρησης στοχεύουν στην επιβράδυνση των αντιδράσεων καταβολισμού, στον περιορισμό της ανάπτυξης των μικροοργανισμών και στην αποφυγή των χημικών και βιοχημικών αντιδράσεων στα τρόφιμα

## Slide 3
Ιδανικά, μια μέθοδος συντήρησης τροφίμων θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
να βελτιώνει το χρόνο ζωής του τρόφιμου αδρανοποιώντας τους παθογόνους και αλλοιωγόνους μικροοργανισμούς,
να μην μεταβάλει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και τα θρεπτικά συστατικά του τροφίμου,
να μην αφήνει υπολείμματα στο τελικό προϊόν,
να είναι φθηνή και εύκολα εφαρμόσιμη.

## Slide 4: Μέθοδοι συντήρησης
Οι μέθοδοι συντήρησης βασίζονται:
στην απομάκρυνση του περιεχόμενου νερού (ξήρανση, αφυδάτωση, συμπύκνωση)
στο αλάτισμα
Κάπνισμα
Κονσερβοποίηση
Ψύξη
Ακτινοβόληση
χημικά συντηρητικά
Άλλες μεθόδους

## Slide 5: Συντήρηση με απομάκρυνση του περιεχόμενου νερού
Ξήρανση (με έκθεση στον ήλιο)
Αφυδάτωση με τεχνητή θέρμανση και ελεγχόμενες συνθήκες
Συμπύκνωση

## Slide 6: Ξήρανση-αφυδάτωση
Συντηρούνται: ζάχαρη, καφές, γάλα, δημητριακά, όσπρια, ζυμαρικά, φρούτα, τσάϊ κα.
Για επιτυχή συντήρηση των τροφίμων με ξήρανση εξετάζονται:
η επίδραση της ξήρανσης στα διάφορα συστατικά των τροφίμων
η εκλογή της πρώτης ύλης
η προκατεργασία της πρώτης ύλης
η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ξήρανσης
ο έλεγχος του προϊόντος κατά την ξήρανση
η συσκευασία του ξηρανθέντος προϊόντος

## Slide 7: Ξήρανση-αφυδάτωση
Α) Επίδραση της ξήρανσης στα συστατικά των τροφίμων κατά την ξήρανση:
Μερική καταστροφή των πρωτεϊνών σε υψηλή θερμοκρασία
Μικρές μεταβολές σε υδατάνθρακες (αμαύρωση) και χρωστικές
Αλλοίωση βιταμινών
Οξείδωση λιπαρών υλών- πρόληψη οξείδωσης με αντιοξειδωτικά
Καταστροφή ενζύμων και μικροοργανισμών

## Slide 8: Ξήρανση-αφυδάτωση
Β) Εκλογή πρώτης ύλης
Τα άγουρα και υπερώριμα φρούτα είναι ακατάλληλα για ξήρανση
Γ) Προκατεργασία της πρώτης ύλης
Έκπλυση ή εμβάπτιση σε αλκαλικά διαλύματα (ποτάσα για σταφίδα)
Διαλογή και αποφλοίωση (θερμότητα και NaOH ή με καταιωνισμό νερού ή και θειώδους/πυροθειώδους νατρίου)
Blanching με θερμό νερό ή ατμό και προσθήκη ανθρακικού άλατος για τη διατήρηση του pH 7,3-7,8 για αποφυγή αποικοδόμησης της χλωροφύλλης

## Slide 9: Ξήρανση-αφυδάτωση
Δ) Επιλογή της μεθόδου ξήρανσης
Στον ήλιο ή βιομηχανική ξήρανση
Ε) Έλεγχος του προϊόντος
Κυρίως προσδιορισμός υγρασίας
ΣΤ) Συσκευασία ξηρών τροφίμων

## Slide 10: Βιομηχανική ξήρανση
Στερεά τρόφιμα: έκθεση σε θερμό ρεύμα αέρα (60-95C)
Ημίρευστά: καταιωνίζονται σε περιστρεφόμενα κλειστά τύμπανα στο εσωτερικό των οποίων κυκλοφορεί ατμός
Υγρά: ψεκασμός τροφίμου υπό την μορφή λεπτών σταγονιδίων σε ρεύμα θερμού αέρα
Χυμοί φρούτων: ξήρανση υπό κενό ή με λυοφιλίωση
Επιτυγχάνεται ξήρανση
φρούτων έως 15-20 % υγρασία
λαχανικών έως 8-10 %
γάλα κ.α. έως 3-5%

## Slide 11: Ξήρανση με θερμό αέρα
Α. Στερεά τρόφιμα
Κάμινοι ξήρανσης (kiln driers)
Θάλαμοι ξήρανσης (cabinet driers)
Ξηραντήρια υπό μορφή σήραγγας (tunnel driers) με παράλληλη ή αντιπαράλληλη κίνηση οχήματος-θερμού αέρα

## Slide 12: Κάμινοι ξήρανσης (kiln driers)

## Slide 13: Θάλαμοι ξήρανσης (cabinet driers)

## Slide 14: Ξηραντήρια υπό μορφή σήραγγας (tunnel driers)

## Slide 15: Ξήρανση με θερμό αέρα
4. Ξηραντήρια ρευστοποιημένης στοιβάδας (fluidized bed driers)
Για ξήρανση τροφίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρασία και μικρού ειδικού βάρους τα οποία λαμβάνουν εύκολα την μορφή ρευστού υπό την επίδραση ισχυρού ρεύματος αέρα.

## Slide 16: Ξηραντήρια ρευστοποιημένης στοιβάδας (fluidized bed driers)

## Slide 17: Ξηραντήρια ρευστοποιημένης στοιβάδας (fluidized bed driers)

## Slide 18: Β. Ρευστά τρόφιμα
Ξηραντήρια που λειτουργούν με καταιονισμό πχ. για ξήρανση γάλακτος, αυγών

## Slide 19: Ξήρανση δι’ επαφής με θερμαινόμενη επιφάνεια

## Slide 20: Ξήρανση δι’ επαφής με θερμαινόμενη επιφάνεια

## Slide 21: Ξήρανση δι’ επαφής με θερμαινόμενη επιφάνεια

## Slide 22: Ξήρανση δι’ επαφής με θερμαινόμενη επιφάνεια

## Slide 23: Λυοφιλίωση (freeze-drying) ή ξήρανση με κατάψυξη ή κρυοξήρανση ή κρυοαφυδάτωση
Κατά τη μέθοδο αυτή, τα τρόφιμα πρώτα καταψύχονται και μετά αφυδατώνονται.
Εφαρμογή σε τρόφιμα που πρέπει να διατηρήσουν το άρωμα, τη γεύση και την υφή τους (π.χ. στιγμιαίος καφές, φράουλες κ.α.)
Η συγκράτηση των αρωματικών ουσιών αποδίδεται στον εγκλωβισμό των ουσιών αυτών στα κενά που δημιουργούνται με την απομάκρυνση του νερού.
Η υφή παραμένει ίδια λόγω εξάχνωσης του νερού

## Slide 24: Λυοφιλίωση
Η εξάχνωση αρχίζει από τον πάγο της επιφάνειας του τροφίμου και προχωρεί βαθμιαία προς το εσωτερικό.
Ενέργεια που απαιτείται 675 θερμίδες/gr πάγου. Η ενέργεια αυτή παρέχεται ως θερμότητα από πλάκες πάνω στις οποίες τοποθετείται το παγωμένο τρόφιμο

## Slide 25: Ξήρανση τροφίμων
Κρέας
Κόψιμο σε μικρούς κύβους
Ψήσιμο σε θερμαινόμενα εξωτερικά δοχεία με ατμό
Ψύξη
Άλεση σε κρεατομηχανή
Ξήρανση σε περιστρεφόμενο ξηραντήριο έως υγρασία 10%
Συσκευασία υπό κενό
Ξήρανση μικρών ποσοτήτων

## Slide 26: Ξήρανση τροφίμων
Ψάρια
Η ξήρανση τους γίνεται στον ήλιο αφού προηγουμένως καπνιστούν ή αλατιστούν πχ. βακαλάος
Αυγά
Σπάσιμο αυγών
Ομογενοποίηση κρόκου και ασπραδιού
Παστερίωση
Ξήρανση σε πύργο ξήρανσης ως 1,5-2% υγρασία
Συσκευασία σε κενό ή παρουσία αδρανών αερίων

## Slide 27: Ξήρανση τροφίμων
Ξήρανση γάλακτος
Προθέρμανση στους 63°C για 30 min ή στους 107oC για λίγα sec
Διαύγαση με φυγοκέντρηση (απόσμηση και απομάκρυνση των σωματικών κυττάρων)
Συμπύκνωση με θέρμανση υπό κενό έως 35% σε στερεά
Ξήρανση δια διαβιβάσεως σε πύργο ξήρανσης και ανάμιξης του με N2 θερμοκρασίας 180° C ως 3-6 % υγρασίας
Ξήρανση στιγμιαίου καφέ
Φρύξη και άλεση του καφέ
Εκχύλιση με θερμό νερό ώστε να ληφθεί εκχύλισμα 5-7% σε στερεά συστατικά
Συμπύκνωση με λυοφιλίωση και ξήρανση με καταιονισμό σε πύργο ξήρανσης με θερμό Ν2 (220-240°C)

## Slide 28: Συντήρηση με συμπύκνωση
1. Συμπύκνωση με θέρμανση σε συνήθη πίεση ή υπο κενό
2. Συμπύκνωση με ψύξη
α) Το υγρό τρόφιμο ευρίσκεται σε σκάφη εντός της οποίας περιστρέφεται ένα μέρος τυμπάνου, ψυχόμενου εσωτερικά. Το νερό του τροφίμου κρυσταλλώνεται στο τύμπανο και απομακρύνεται
β) Ψύξη του προς συμπύκνωση τροφίμου και φυγοκέντρηση για να απομακρυνθούν οι κρύσταλλοι που σχηματίστηκαν.

## Slide 29: Συμπύκνωση με αντίστροφη όσμωση
Χυμοί φρούτων , όρος γάλακτος, ασπράδι αυγού
Πλεονέκτημα: το τρόφιμο δεν υφίσταται θερμικές αλλοιώσεις (αμαυρώσεις, πήγματα) και δεν χάνει πτητικά (αρωματικά) συστατικά
Μειονέκτημα: εύκολη φραγή μεμβρανών
Υλικά ημιπερατών μεμβρανών: οξική κυτταρίνη ή πολυαμίδια

## Slide 30: Συμπύκνωση γάλακτος
Γάλα εβαπορέ
Εξάτμιση υπό κενό στους 48-60°C του 50% περίπου του νερού του νωπού γάλακτος
Ομογενοποίηση
Ψύξη
Συσκευασία σε λευκοσιδηρά δοχεία
Αποστείρωση στους 115 °C για 15 min
Γάλα συμπυκνωμένο
Συμπύκνωση με θέρμανση υπό κενό στο ¼ του αρχικού όγκου του
Γάλα σακχαρούχο συμπυκνωμένο
Προσθήκη 18 kg ζάχαρης ή μίγμα ζάχαρης/ γλυκόζης ανα 100 kg γάλα
Συμπύκνωση με θέρμανση στους 60-68°C με διοχέτευση θερμού αέρος δια της μάζας και υπό κενό έως 70-75% συνολικά στερεά συστατικά.
Ψύξη και συσκευασία

## Slide 31: Τομάτες
Χυμός τομάτας
Πλύση, διαλογή, έκθλιψη προς πούλπα
Ραφινάρισμα πούλπας για διαχωρισμό σπορίων και φλοίδας
Προσθήκη άλατος,
Ομογενοποίηση, απαέρωση
Παστερίωση
Συσκευασία
Στερεά 5-6%
Πολτός τομάτας
Συμπύκνωση χυμού τομάτας υπο κενό

## Slide 32: Συντήρηση με αλάτισμα
Λαμβάνονται υπ’όψιν
Α) το είδος του τροφίμου, η κατάσταση του και το μικροβιακό φορτίο (φρέσκο και σε άριστη κατάσταση)
Β) η καθαρότητα του αλατιού και το μικροβιακό του φορτίο.
Απόλυτα καθαρό αλάτι, χωρίς άλατα Ca, Mg διότι μειώνουν τη διαπερατότητα των ιστών και καθυστερούν τη διείσδυση του άλατος
Γ) η θερμοκρασία της αλάτισης (σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες)

## Slide 33: Αλάτιση
Υγρή μέθοδος
Εμβάπτιση τροφίμου σε άλμη ή σαλαμούρα 10-30% σε αλάτι
Κατανάλωση ως έχει ή ξήρανση ή κάπνισμός
Ξηρή μέθοδος
Πιο αποτελεσματική της υγρής μεθόδου
Το χονδρό αλάτι διαλύεται βραδύτερα και διεισδύει βαθύτερα στο τρόφιμο.
Το λεπτό αλάτι διαλύεται εύκολα , διαποτίζει τους επιφανειακούς ιστούς
πήξη πρωτεϊνών,
παρεμπόδιση διείσδυσης του άλατος στο εσωτερικό της μάζας με κίνδυνο αλλοίωσης του τροφίμου.

## Slide 34: Συντήρηση με κάπνισμα
Έκθεση τροφίμων στην επίδραση του καπνού που προέρχεται από ατελή καύση ξύλου.
Συντήρηση
λόγω μερικής απομάκρυνσης της επιφανειακής υγρασίας,
το τρόφιμο διαποτίζεται με χημικές ενώσεις του καπνού (φορμαλδεΰδη, οξικό οξύ, μυρμηκικό οξύ, φαινολικές ενώσεις, αλδεΰδες, κετόνες κ.α.) με μικροβιοκτόνο και αντιοξειδωτική δράση

## Slide 35: Συντήρηση με κάπνισμα
Παράγοντες που επιδρούν στο κάπνισμα:
Α) κατάλληλα τα ξύλα οξιάς, δρυός, λεύκης, καστανιάς κ.α. ΌΧΙ ρητινοφόρα ξύλα διότι προσδίδουν δυσοσμία στα τρόφιμα
Β) ο καπνός πρέπει να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία, σκιερότητα, ταχύτητα. Ρυθμίζονται με διάφορες τεχνικές.

## Slide 36: Συντήρηση με κάπνισμα
Μέθοδοι καπνίσματος
Α) Εν ψυχρώ (θερμοκρασία καπνού έως 40°C)
Β) Εν θερμώ (θερμοκρασία καπνού 100-140°C)
Καπνιστήρια
Κλειστοί χώροι εντός των οποίων τοποθετούνται τα προς επεξεργασία προϊόντα και διαβιβάζεται καπνός
Κάπνισμα διάφορων προϊόντων
Ψάρια (ρέγγες, σολομός, βακαλάος κ.α.)
Κρέας (μπέικον, χοιρομέρι, αλλαντικά κ.α.)
Υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να αποφεύγονται διότι ευνοούν τη τάγγιση του λίπους του κρέατος

## Slide 37: Kαμπύλη ρυθμού θανάτωσης
Γραφική απεικόνιση επιζώντων μικροοργανισμών ως συνάρτηση του χρόνου στους 72°C. Στον πρώτο άξονα y ο πληθυσμός του μικροοργανισμού δίνεται σε αριθμό κυττάρων, ενώ στο δεύτερο άξονα y δίνεται σε δεκαδικό λογάριθμο του αριθμού των κυττάρων.
Η τιμή D (Decimal reduction) είναι ένα μέτρο της θερμικής αντοχής ενός μικροοργανισμού. Είναι ο χρόνος που απαιτείται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία για να θανατωθεί το 90% των μικροοργανισμών.

## Slide 38: Συντήρηση με κονσερβοποίηση
Θέρμανση τροφίμων εντός κλειστών δοχείων για:
καταστροφή των αλλοιωγόνων ή παθογόνων μικροοργανισμών
προφύλαξη τροφίμου από νέα μόλυνση ή την επίδραση του αέρα

## Slide 39: Συντήρηση με κονσερβοποίηση
Γενική πορεία κονσερβοποίησης τροφίμων
Προπαρασκευή τροφίμου
Γέμισμα δοχείων
Απαέρωση
Κλείσιμο δοχείων
Θερμική κατεργασία (αποστείρωση)
Ψύξη
Επικόλληση ετικετών
Συσκευασία και αποθήκευση

## Slide 40: Συντήρηση με κονσερβοποίηση
Προπαρασκευή τροφίμου
Ποιοτική διαβάθμιση, έκπλυση, αποφλοίωση, εκπυρήνωση, blanching, προμαγείρεμα κ.α.
2. Γέμισμα δοχείων
Χειρονακτικά ή μηχανικά
Υγρό πλήρωσης: αραιή αλατοδιάλυση (για λαχανικά), σιρόπι ζάχαρης (φρούτα), λάδι (ψάρια), θερμή διάλυση ζελατίνας (κρέας) κ.α.
3. Απαέρωση
Απαραίτητη διότι:
α) περιορίζεται η διόγκωση του δοχείου κατά την αποστείρωση λόγω διαστολής του αέρα
β) απομάκρυνση του οξυγόνου
γ) δημιουργία του απαραίτητου κενού μέσα στο δοχείο μετά το κλείσιμο και την ψύξη

## Slide 41: Συντήρηση με κονσερβοποίηση
4. Κλείσιμο δοχείου (μηχανικά)
5. Θερμική κατεργασία
Χυμός τομάτας, εσπεριδοειδή 85-95°C για 10-20 sec ή 60-65°C για 30 min
Ανθεκτικά τρόφιμα στους 100°C. Ακολουθεί γρήγορη και ομοιόμορφη ψύξη

## Slide 42: Συντήρηση με κονσερβοποίηση
Το νερό στην κονσερβοποιία
Το νερό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνα μικρόβια και να μην περιέχει τοξικές ουσίες ή ουσίες που να επηρεάζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες του τροφίμου.
Το νερό υποβάλλεται σε χλωρίωση και απομάκρυνση διττανθρακικών αλάτων Ca και Mg. Το νερό αποσκληρύνεται με χημική διεργασία (σόδα ή ασβέστη) ή με ιονανταλλακτικές στήλες.

## Slide 43: Συντήρηση με κονσερβοποίηση
Δοχεία κονσέρβας:
Υλικά: Γυαλί, επικασσιτερωμένος χάλυβας(λευκοσίδηρος) επικαλυμμένος εσωτερικά με συνθετικές ρητίνες (λάκες), αλουμίνιο, πλαστικό.
Μερικά τρόφιμα περιέχουν μεγάλο ποσοστό θειούχων πρωτεϊνών (αρακάς, γαρίδες, καβούρια κα) που κατά την θέρμανση ελευθερώνουν θειούχες ενώσεις και σχηματίζονται μελανές κηλίδες θειούχου κασσιτέρου. Η λάκα περιέχει ZnO που σχηματίζει ZnS που είναι λευκός και δεν διακρίνεται.
Η βερνίκωση είναι αναγκαία αν το περιεχόμενο είναι πλούσια σε νιτρικά άλατα

## Slide 44: Αλλοίωση των κονσερβών
Οι συνηθισμένες μικροβιακής προέλευσης αλλοιώσεις οφείλονται σε:
ατελή αποστείρωση
όχι καλό (ερμητικό) κλείσιμο των κονσερβών
επίδραση ορισμένων συστατικών τροφίμων (κυρίως οργανικών οξέων) στο δοχείο
σε διάσπαση ορισμένων συστατικών των κονσερβοποιημένων τροφίμων κ.α.
Η αλλοίωση συνήθως εκδηλώνεται με διόγκωση των δοχείων ή χωρίς διόγκωση

## Slide 45: Αλλοίωση των κονσερβών
Είδη διόγκωσης:
Α) βιολογική διόγκωση (δράση μικροοργανισμών που παράγουν αέρια)
Β) Φυσική διόγκωση
Με κατάψυξη των έτοιμων κονσερβών
Με διόγκωση των τροφίμων π.χ. αμύλου λόγω απορρόφησης νερού από το υγρό πλήρωσης των δοχείων

## Slide 46: Αλλοίωση των κονσερβών
Γ) χημική διόγκωση
Λόγω χημικής επίδρασης οργανικών οξέων ή άλλων συστατικών των τροφίμων στο δοχείο οπότε εκλύονται αέρια (κυρίως Η2)
Δ) Μηχανική διόγκωση
Σε μηχανικά κτυπήματα
Αλλοίωση επίσης χωρίς διόγκωση μπορεί να έχουμε:
Από ξίνισμα του τροφίμου, αλλαγή χρώματος του, της ανάπτυξης του μικροοργανισμού Clostridium botulinum που παράγει την εξωτοξίνη της αλλαντίασης, αμαύρωσης της κονσέρβας σε τρόφιμα που περιέχουν θείο π.χ. κρέας, ψάρια κ.α.

## Slide 47: Αλλοίωση των κονσερβών
Η μέση ζωή των κονσερβών εξαρτάται:
Ποσότητα του περιεχόμενου οξυγόνου
Από το είδος (ανθεκτικότητα) του δοχείου
Θερμοκρασία αποθήκευσης
Πιθανές χημικές αντιδράσεις
Επίδραση όξινων τροφίμων στο δοχείο, διάλυση σιδήρου και με έκπλυση υδρογόνου
Φύλαξη σε ψυχρό μέρος (10°C) αλλά όχι με υγρασία για την αποφυγή δημιουργίας σκουριάς στην εξωτερική επιφάνεια της κονσέρβας

## Slide 48: Κονσερβοποίηση τροφίμων
Α) Μαρμελάδες
Ώριμα φρούτα
Έκπλυση διαλογή
Βρασμός για 10-15 min
Εκπυρήνωση
Διαχωρισμός πολτού από φλοίδα μηχανικά
Προσθήκη ζάχαρης και πηκτίνης στον πολτό βρασμός και συμπύκνωση
Προσθήκη διαλύματος τρυγικού οξέος ή κιτρικού οξέος ώστε pH=3

## Slide 49: Κονσερβοποίηση τροφίμων
Β) Φρούτα σε σιρόπι (κομπόστα)
Όχι υπερώριμα φρούτα, πιο πολύ άγουρα
Έκπλυση
Διαλογή υπερώριμων και χαλασμένων φρούτων
Εκπυρήνωση
Αποφλοίωση (με ατμό ή NaOH)
Εκπλύσεις
Τοποθέτηση φρούτων στα δοχεία
Προσθήκη σιροπιού 30-60 % σε ζάχαρη
Προθέρμανση και κλείσιμο δοχείου
Αποστείρωση στους 100°C 10-40 min
Ψύξη-ετικέτες

## Slide 50: Κονσερβοποίηση τροφίμων
Γ) Χυμός φρούτων
Δ) Λαχανικά
Μεγάλη συγκέντρωση αμύλου, μικρή συγκέντρωση σακχάρου και μικρότερη οξύτητα σε σχέση με τα φρούτα
Μεγαλύτερο μικροβιακό φορτίο συγκριτικά με τα φρούτα

## Slide 51: Κονσερβοποίηση τροφίμων
Ε) Ντομάτες
Κονσέρβες με
α) αποφλοιωμένες ολόκληρες ντομάτες
Διαλογή
Αποφλοίωση με εμβάπτιση σε διάλυμα NaOH 18-20 % για 20 sec στους 90-92°C ή Blanching για 2-3 min
Γέμισμα δοχείων
Προσθήκη ή όχι χυμού τομάτας
Κλείσιμο
Αποστείρωση
Ψύξη

## Slide 52: Κονσερβοποίηση τροφίμων
Ε) Ντομάτες
Κονσέρβες με
Β) χυμός ή πολτός τομάτας (πελτές ή πάστα)
Έκπλυση, Διαλογή, Έκθλιψη
Προθέρμανση στους 70°C για αδρανοποίηση ενζύμων
Διαχωρισμός χυμού από σπόρια και φλοίδες μηχανικά
Φυγοκέντρηση, Ομογενοποίηση
Παστερίωση
Προσθήκη άλατος 1%
Πλήρωση δοχείων εν θερμώ
Κλείσιμο
Ψύξη

## Slide 53: Κονσερβοποίηση τροφίμων
Πολτός τομάτας
Ομοίως με χυμό αρχικά
Συμπύκνωση με κενό
Παστερίωση
Γέμισμα δοχείων εν θερμώ

## Slide 54: Κονσερβοποίηση τροφίμων
Νωπός αρακάς
Μηχανική αποφλοίωση
Blanching
Ψύξη
Γέμισμα δοχείων
Προσθήκη θερμού υγρού πλήρωσης
Διάλυμα 2-3% NaCl και 2-5% ζάχαρη
Κλείσιμο δοχείων
Αποστείρωση
Ψύξη

## Slide 55: Κονσερβοποίηση τροφίμων
Κονσερβοποίηση ζωικών τροφίμων
Κρέας
Πρόψηση κρέατος
Τεμαχισμός σε μικρά κομμάτια χωρίς κόκαλα και λίπος
Γέμισμα δοχείων
Προσθήκη νιτρικού ή νιτρώδους καλίου
Κλείσιμο δοχείων υπό κενό
Αποστείρωση
Ψύξη
Ψάρια
Κυρίως σολομός, τόννος, σαρδέλα, ρέγγες

## Slide 56: Συσκευασία τροφίμων
Χαρακτηριστικά ιδανικής συσκευασίας:
Να συγκρατεί το περιεχόμενο τρόφιμο
Να αντιστέκεται στη φυσική, χημική και μικροβιολογική αλλοίωση
Να διατηρεί την ακεραιότητα της
Να έχει εύκολο χειρισμό κατά τη διανομή
Να παρεμποδίζει επιμολύνσεις από το περιβάλλον
Να είναι ανθεκτική στην προσβολή από τρωκτικά/έντομα
Να μην είναι τοξική
Να είναι συμβατή με το τρόφιμο
Να εξασφαλίζει την αποστείρωση και ασηψία του τροφίμου

## Slide 57: Συσκευασία τροφίμων
Να ελέγχει την απώλεια ή την πρόσληψη υγρασίας και οσμών
Να παρέχει φραγμό στο οξυγόνο
Να προστατεύει το τρόφιμο έναντι του φωτός
Να εξασφαλίζει τη διατήρηση της ατμόσφαιρας αερίων στις περιπτώσεις χρήσης τροποποιημένης ατμόσφαιρας
Να εξασφαλίζει εκτύπωση καλής ποιότητας
Να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για το προϊόν
Να έχει ελκυστική εμφάνιση
Να διευκολύνει την διανομή
Να είναι εύκολη στο άνοιγμα
Να έχει χαμηλό κόστος

## Slide 58: Συσκευασία τροφίμων
Μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα
Επικασσιτερωμένα μεταλλικά δοχεία
Αλουμινένια δοχεία
Πλεονέκτημα αλουμίνιου: ελαφρύ, ανθεκτικό, εύκολη διαμόρφωση δοχείων, μη σχηματισμός κηλίδων με θείο από τα τρόφιμα
Μειονέκτημα αλουμινίου: υψηλότερο κόστος και μικρότερο μέσο χρόνο ζωής από τον λευκοσίδηρο, αποχρωματισμός ορισμένων προϊόντων, δύσκολη συγκόλληση
Γυάλινα δοχεία
Πλεονεκτήματα: Χημικά αδρανή, καλή εμφάνιση, σταθερότητα τροφίμων κατά την αποθήκευση
Μειονεκτήματα: Εύθραυστα

## Slide 59: Συσκευασία τροφίμων
Δοχεία και φιάλες από πλαστική ύλη
Άκαμπτα πλαστικά συσκευασίας (Rigid plastics)
Από πολυαιθυλένιο
Πολυβινιλοχλωρίδιο
Πολυπροπυλένιο
Πολυστυρόλιο
Συμπολυμερή : PET (αιθυλενογλυκόλη- τερεφθολικό οξύ)
ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρόλιο)

## Slide 60: Εύκαμπτα μέσα συσκευασίας (Flexible packaging materials)
Σημαντική ιδιότητα η διαπερατότητα στο οξυγόνο και υδρατμούς
-Πολυμερικές μεμβράνες
-Λεπτά φύλλα μετάλλου (foils) αλουμινόχαρτο
-Χαρτί, εύκαμπτα χαρτόνια
-Σελλοφάν από αναγεννημένη κυτταρίνη (C6H11O5)x
-Οξική κυτταρίνη (παραγωγή από την κυτταρίνη με επίδραση οξικού ανυδρίτη)

## Slide 61
Πολυστυρόλιο
Πολυπροπυλένιο
Πολυαιθυλένιο

## Slide 62: Συσκευασία τροφίμων
Πολυεστέρες
Προϊόντα συμπύκνωσης διαλκοολών με αρωματικά κυρίως διβασικά οξέα
Mylar: Λεπτά φύλλα πολυμερούς αιθυλενογλυκόλης και τερεφθαλικού οξέος
Πολυαμίδια (Nylon)
Παρασκευή με συμπύκνωση διβασικών οξέων και διαμινών. Διάφοροι τύποι Nylon.

## Slide 63: Συσκευασία τροφίμων
Πολυβινυλοπαράγωγα
Από πολυμερισμό βινυλικής αλκοόλης
πολυβινυλική αλκοόλη
Από πολυμερισμό του Βινυλοχλωρίδιου
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Οξικός βινυλεστέρας
πολυβινυλικός εστέρας
Κυριότερος εκπρόσωπος το PVC που παράγεται ως σκληρό και εύθραυστο υλικό και με την προσθήκη πλαστικοποιητών, κυρίως φθαλικών εστέρων γίνεται μαλακό και εύκαμπτο.

## Slide 64
https://www.researchgate.net/publication/339277869_Design_of_Tunnel_Drier_for_the_Non-centrifugal_Sugar_Industry
https://www.aliexpress.com/item/1005001839682840.html
https://www.wickedprintingstuff.com/product/tunnel-dryers-and-flash-dryers/wps-8220-texitunnel-tunnel-dryer/
https://pharmacygyan.com/fluidized-bed-dryer/
http://www.kerone.com/drum-dryers.php
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, σημειώσεις μαθήματος, Θερμική Θανάτωση Μικροοργανισμών, Δρ. Μ. Γουγουλή