## Slide 1: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 8658: ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 8ο & 10ο Εξάμηνο (skype=yjstep)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1η
EΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

## Slide 2: Εισαγωγή
Στο μάθημα "Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές" γίνεται εισαγωγή στην έννοια της βιώσιμης και ευφυούς πόλης, στον οδικό της χάρτη και στα στάδια ανάπτυξης.
Γίνεται ανάπτυξη λειτουργικής αρχιτεκτονικής των συστημάτων της πόλης και χρήση βασικών δεικτών αξιολόγησης, αλγορίθμων και μεθόδων ανάπτυξης ευφυών συστημάτων για την ευρύτερη υιοθέτηση της ευφυούς πόλης.
Τα προτεινόμενα συστήματα καλύπτουν πολλές πτυχές της πόλης, με μεγάλο εύρος επιλογής μεθόδων (π.χ. AIMSUN, SUMO, Systems Dynamics, Passive House Planning Package) και συστημάτων (Drones, αισθητήρες IoT, e-bicycle).

## Slide 3: Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δεν υπάρχει απλός ορισμός για τον όρο βιώσιμη ανάπτυξη.
Μία δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μίας κοινότητας ή περιοχής, ακόμα και αν αυτή η δραστηριότητα έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής, αρκεί
- να δώσει το έναυσμα για την δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που δεν προϋπήρχαν και που μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξή της
- ταυτόχρονα να υλοποιείται χωρίς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα

## Slide 4: Βιώσιμη Ανάπτυξη - Ορισμός από την διάσκεψη του Ρίο (1992)
Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Οι παρούσες γενεές πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τους χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο και αμφισβήτηση την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες
Αυτό σημαίνει: - Οι μελλοντικές γενεές έχουν δικαιώματα στους φυσικούς πόρους - H παρούσα γενεά έχει υποχρέωση να περιλαμβάνει «τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών» στην λήψη αποφάσεων

## Slide 5: Βιώσιμη Ανάπτυξη- Ορισμός: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Goeteborg 2001)
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι
μία συνεχής πορεία αλλαγής και προσαρμογής, όχι μία στατική κατάσταση,
με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς όμως να μειώνεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες,
μέσω της ισόρροπης και ισότιμης επιδίωξης τριών πυλώνων: Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία.

## Slide 6: Ισόπλευρο Τρίγωνο της Βιώσιμης Ανάπτυξης

## Slide 7: Ισόπλευρο Τρίγωνο της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Συμπόρευση:
της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής,
όπως παραστατικά απεικονίζεται με το ισόπλευρο τρίγωνο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. (Triple Bottom Line)

## Slide 8: Βιώσιμη Ανάπτυξη-Θεμελιώδεις Αρχές
Η βιωσιμότητα χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, ηθικών αξιών, νομοθετικού πλαισίου και επιστημονικής προσέγγισης
Το γενικό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης διαμορφώνεται με βάση 12 θεμελιώδεις αρχές (Δεκλερής 1996, 2000):

## Slide 9: Βιώσιμη Ανάπτυξη-Θεμελιώδεις Αρχές
Η βιωσιμότητα χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, ηθικών αξιών, νομοθετικού πλαισίου και επιστημονικής προσέγγισης
Το γενικό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης διαμορφώνεται με βάση 12 θεμελιώδεις αρχές (Δεκλερής 1996, 2000):
Αρχή της Δημόσιας Οικολογικής Τάξης: Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ευθύνη του κράτους και δεν αφήνεται στη λειτουργία της αγοράς.
Αρχή της Βιωσιμότητας: Διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και απαγόρευση κάθε μείωσης ή υποβάθμισης.

## Slide 10: Βιώσιμη Ανάπτυξη-Θεμελιώδεις Αρχές
3. Αρχή της Φέρουσας Ικανότητας: Διατήρηση της σταθερής κατάστασης των οικοσυστημάτων με ανάπτυξη που βρίσκεται κάτω από τα όρια αντοχής τους.
4. Αρχή Υποχρεωτικής Αποκατάστασης διαταραχθέντων οικοσυστημάτων: Αποκατάσταση απωλεσθέντος φυσικού κεφαλαίου.

## Slide 11: Βιώσιμη Ανάπτυξη-Θεμελιώδεις Αρχές
5. Αρχή της Βιοποικιλότητας: Διατήρηση της βιοποικιλότητας, που θεωρείται κριτήριο και παράγων ευρωστίας των οικοσυστημάτων. (Top # EU)
6. Αρχή της κοινής φυσικής κληρονομιάς: Τα κοινά φυσικά αγαθά δεν επιτρέπεται να τα ιδιοποιηθούν και δεν επιτρέπεται να περιορισθεί ή να καταργηθεί η κοινή τους χρήση.

## Slide 12: Βιώσιμη Ανάπτυξη-Θεμελιώδεις Αρχές
7. Αρχή της Ήπιας Ανάπτυξης των Ευπαθών Οικοσυστημάτων: Στα ευπαθή οικοσυστήματα (δάση, ακτές, βουνά, μικρά νησιά, τοποθεσίες φυσικού κάλλους) επιτρέπεται «ήπια» ανάπτυξη που ορίζεται κατά περίπτωση ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον υπέρμετρα. (βλ. GR-Eco island)
8. Αρχή της Χωρονομίας: Επιβάλλεται ο συνολικός σχεδιασμός και χωροταξικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων.

## Slide 13: Βιώσιμη Ανάπτυξη-Θεμελιώδεις Αρχές
9. Αρχή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Διατήρηση των σπουδαιότερων πολιτιστικών στοιχείων (μνημεία, αρχιτεκτονικά σύνολα, τόποι).
10. Αρχή του Βιώσιμου Αστικού Περιβάλλοντος: Διατήρηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και αναχαίτιση της ανάπτυξης μεγα-πόλεων.

## Slide 14: Βιώσιμη Ανάπτυξη-Θεμελιώδεις Αρχές
11. Αρχή προστασίας του Φυσικού Κάλλους: Διατήρηση και προστασία του τοπίου με παρεμβάσεις που δεν το αλλοιώνουν.
12. Αρχή της Οικολογικής Συνείδησης: Καθιέρωση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών που είναι και οι προστάτες του περιβάλλοντος.

## Slide 15: Βιώσιμη Πόλη
Συνδέεται εννοιολογικά με την βιώσιμη ανάπτυξη
Διαχείριση και σχεδιασμός των πόλεων με βάση την:
- περιβαλλοντική προστασία
- οικονομική ανάπτυξη
- κοινωνική δικαιοσύνη
ως τρεις αλληλένδετες διαστάσεις της βιώσιμης πόλης

## Slide 16: Ανάγκη για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
4 τάσεις παγκοσμίως:
Η αναλογία του πληθυσμού που κατοικεί σε αστικές περιοχές αυξάνεται σε πολλές περιπτώσεις
Ο αριθμός και το μέγεθος των αστικών περιοχών απαιτεί διαχείριση
-Megacities (πάνω από 10 εκ. κάτοικοι): 18
-Hypercities (πάνω από 20 εκ. κάτοικοι): 1(Tokyo)
Η ανάπτυξη των αστικών περιοχών επιβραδύνεται στις ανεπτυγμένες χώρες
Η φτώχεια αυξάνεται σε αρκετές αστικές περιοχές
Στις αναπτυσσόμενες χώρες, 13.000 νέες πόλεις με 200.000 πληθυσμό αναμένεται να δημιουργηθούν μέχρι το 2050.

## Slide 17: Ανάγκη για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

## Slide 18
1950
1970
1990
2010
2030
Year
4.5
3.0
1.5
0
Population (billions)
Developing
Countries
Developed Countries
Projections
Ανάγκη για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

## Slide 19: Ευφυής Βιώσιμη Πόλη
Πολλά μοντέλα οργάνωσης του αστικού συστήματος έχουν προταθεί με στόχο να καταστήσουν τις πόλεις πιο ευέλικτες και αποδοτικές στα ζητήματα της ανάπτυξης, αειφορίας και λειτουργίας της οικονομίας.

## Slide 20: Ευφυής Βιώσιμη Πόλη
Πολλά μοντέλα οργάνωσης του αστικού συστήματος έχουν προταθεί με στόχο να καταστήσουν τις πόλεις πιο ευέλικτες και αποδοτικές στα ζητήματα της ανάπτυξης, αειφορίας και λειτουργίας της οικονομίας.
Στόχος της ανάπτυξης μίας ευφυούς πόλης είναι:
Παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών στο κοινό, τις οικονομικές δραστηριότητες και τους επισκέπτες
Δημιουργία ενός ασφαλούς, ευχάριστου και βιώσιμου περιβάλλοντος

## Slide 21
Smart City -Ορισμός Ι
Χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για
  την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
  την μείωση του κόστους και
  την σωστή χρήση των πόρων,
ενώ παράλληλα συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες στον δημόσιο διάλογο και την διακυβέρνηση. (Wikipedia)

## Slide 22
Smart City -Ορισμός ΙΙ
The British Standards Institute (BSI) defines smart cities as
  ‘the effective integration of physical, digital and human systems in the built environment to deliver sustainable, prosperous and inclusive future for its citizens’ (BSI, 2014).

## Slide 23
Smart City -Ορισμός ΙΙΙ
Χρησιμοποιούν Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Information – communication technology (ICT) ώστε να:
  Συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες,
  παρέχουν υπηρεσίες στις πόλεις,
  ενδυναμώνουν τα αστικά συστήματα

## Slide 24: Ευφυής πόλη-Η Αρχιτεκτονική των Τριών Επιπέδων
Για την ανάπτυξη ευφυών πόλεων προϋπόθεση είναι η κατάλληλη ενοποίηση τριών επιπέδων (Komninos, 2006; 2009):
Φυσικός χώρος: Δραστηριότητες έντασης γνώσης των πόλεων όπως τα clusters (συστάδες) (Ανθρώπινη Ευφυΐα)
Θεσμικός χώρος: Θεσμοί στους οποίους στηρίζεται η οικονομία της γνώσης όπως η συνεργασία για μάθηση και καινοτομία (Συλλογική Ευφυΐα)
Ψηφιακός χώρος: Ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές που δημιουργούν εικονικό περιβάλλον διαχείρισης της γνώσης και της πληροφορίας (Τεχνητή Ευφυΐα)

## Slide 25: Βιώσιμη Ευφυής πόλη

## Slide 26: Ευφυείς Πόλεις: Γιατί τώρα;
Ανάγκη να αντιμετωπισθούν περιβαλλοντικά προβλήματα και το φαινόμενο της αστικοποίησης
-- Ακραία καιρικά φαινόμενα
-- Περιβαλλοντική μόλυνση
-- Μείωση επιπτώσεων αστικοποίησης

## Slide 27: Ευφυείς Πόλεις: Γιατί τώρα;
2. Διευκόλυνση των νέων τάσεων ζωής
 Χρήση έναντι ιδιοκτησίας π.χ αύξηση στην κοινή χρήση ή ενοικίαση οχημάτων
 Περισσότερες ευκαιρίες για εργασία/ εκπαίδευση π.χ το Internet κάνει δυνατή την εκπαίδευση από οποιονδήποτε και από οπουδήποτε
 Άρση περιορισμών χρόνου/χώρου: video streaming επιτρέπει παρακολούθηση προγραμμάτων ανά πάσα στιγμή, χωρίς την φυσική παρουσία
 Καταναλωτής και δημιουργός ταυτόχρονα: Εγκατάσταση φωτοβολτ. συστ. επιτρέπει στον πολίτη να παράγει/καταναλώνει ενέργεια την ίδια στιγμή

## Slide 28: Ευφυείς Πόλεις: Γιατί τώρα;
3. Ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ανάπτυξης βιώσιμων πόλεων
-- Διαχείριση κύκλου ζωής της πόλης
Πρώιμη φάση: Παρέχει τις υποδομές για την λειτουργία της πόλης
Φάση Ανάπτυξης (Growth): Ενισχύει τις υποδομές για διασφάλιση ισορροπίας ζήτησης-προσφοράς.

## Slide 29: Ευφυείς Πόλεις: Γιατί τώρα;
● Φάση Ωρίμανσης (Mature): Ενισχύει τις υποδομές για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με κριτήρια την ευκολία και την άνεση του χρήστη
Φάση Μετασχηματισμού (Transformation): Ενσωμάτωση των συστημάτων υποδομής με παράλληλη αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον
-- Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της πόλης: σε επίπεδο υπηρεσιών (π.χ. εκπαίδευση, υγεία), διαχείρισης απορριμμάτων και υδατικών πόρων, μεταφορών και μετακινήσεων, ασφάλειας

## Slide 30: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Ζήτηση Προσφορά

## Slide 31: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Ζήτηση Προσφορά

## Slide 32: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Ζήτηση Προσφορά

## Slide 33: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Προσφορά Ζήτ/Προ

## Slide 34: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Προσφορά Ζήτ/Προ

## Slide 35: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Προσφορά Ζήτ/Προ

## Slide 36: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Ζήτηση Ζήτ/Προ Προσφορά

## Slide 37: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Ζήτηση Ζήτ/Προ Προσφορά

## Slide 38: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Ζήτηση Ζήτ/Προ Προσφορά
Χ=?
Υ=?

## Slide 39: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Ζήτηση Ζήτ/Προ Προσφορά

## Slide 40: Ευφυείς Πόλεις: Ισορροπία
Ζήτηση Ζήτ/Προ Προσφορά

## Slide 41: ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  Ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ) – Ιntelligent Transportation Systems (ITS)
  Ευφυή κτήρια (Intelligent Buildings)
  Ευφυής Ενέργεια (Intelligent Energy)

## Slide 42: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ)
Διαχείριση δημόσιων μεταφορών (προγραμματισμός, διοίκηση σε πραγματικό χρόνο --real time management)
Παροχή πληροφοριών στους πολίτες για λεωφορεία, τραίνα, κυκλοφοριακή κατάσταση
E-ticketing
Ε-Parking (automated booking)
Ηλεκτρικά/συνδεδεμένα/αυτόνομα αυτοκίνητα & ποδήλατα
Αυτοκίνητα & ποδήλατα δημόσιας χρήσης

## Slide 43: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ-ITS)

## Slide 44: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ-ITS)

## Slide 45: Ευφυή Κτήρια
Συστήματα αυτομάτου ελέγχου και αισθητήρες χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση και έλεγχο των κτηρίων.
Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, της άνεσης των χρηστών και της ασφάλειας με ευφυή:
    Συστήματα θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού
    Συστήματα φωτισμού
    Συστήματα ελέγχου κουφωμάτων και ποιότητας αέρα
    Συστήματα τερματισμού συσκευών
    Συστήματα ασφαλείας και προστασίας (safety & security)
Notes: “The headquarters of the New York Times is an example of how different smart building technologies can be
combined to reduce energy consumption and to increase user comfort. Overall, the building consumes 30% less
energy than traditional office skyscrapers.
Equipped with lighting and shading control systems based on ICT technologies. The lighting system ensures that electrical light is only used when required. Further daylighting measures include a garden in the centre of the ground floor which is open to the sky as well as a
large area skylight. The electrical ballasts in the lighting system are equipped with chips that allow each ballast to be controlled separately. The shading system tracks the position of the sun and relies on a sensor network to automatically actuate the raising and lowering of the shades.”

## Slide 46: Ευφυή Κτήρια

## Slide 47: Παράδειγμα: City Home Project
Αισθητήρες για την αποτελεσματικώτερη χρήση των χώρων σε ένα κτήριο
Πώς ένα σπίτι με μικρή επιφάνεια μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα σπίτι με δύο ή και τρείς φορές την επιφάνεια αυτήν.
Αυτό κατορθώνεται μέσω συστήματος μετασχηματιζόμενων τοίχων που ενοποιούν έπιπλα, αποθηκευτικούς χώρους, φωτισμό, εξοπλισμό γραφείου, συστήματα ψυχαγωγίας
http://cp.media.mit.edu/research/67-cityhome
Notes: “Demonstrates how the CityHome, which has a very small footprint (840 square feet), can function as an apartment two to three times that size. This is achieved through a transformable wall system which integrates furniture, storage, exercise equipment, lighting, office equipment, and entertainment systems.” http://cp.media.mit.edu/research/67-cityhome

## Slide 48: Ενέργεια
Παραγωγή ενέργειας
  Αισθητήρες φωτός σε ηλιακά panels εντοπίζουν την ηλιακή ακτινοβολία ώστε η ενέργεια να συλλέγεται με αποτελεσματικώτερο τρόπο
Διανομή
  Smart grids: Πολύπλοκα τεχνολογικά συστήματα που ενσωματώνουν ψηφιακές και μη ψηφιακές τεχνολογίες με σκοπό:
    Την αποτελεσματικώτερη διανομή ενέργειας (energy routing)
    Καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση
    Βελτιωμένη συλλογή και μέτρηση δεδομένων
    Αυτοματισμό
Χρήση
  Έξυπνες συσκευές σε επίπεδο – πόλης, κτηρίου, οικίας

## Slide 49: Ενέργεια
Εξοικονόμηση 30-60 % ενέργειας

## Slide 50: Υγεία
Τηλεδιάγνωση
Τηλε-παρακολούθηση ασθενών
Έξυπνες κάρτες υγείας
Ηλεκτρονικό κλείσιμο ραντεβού
Μεταφορά φαρμάκων με drone

## Slide 51: Διαχείριση Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων
Συλλογή
Επεξεργασία
Συνολική Διαχείριση

## Slide 52: Συμμετοχή Πολιτών στην Διακυβέρνηση
Ηλεκτρονικά Fora - διάλογος για σοβαρές αποφάσεις
E-voting
Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παραπόνων

## Slide 53: The SMART CITY standard (πρότυπο): ISO 37120
Sl No. | Τίτλος | Βασικός Δείκτης
1 | The long road to zero waste cities | Solid waste collection & its recycling.
2 | Economic indicators in the new smart city standard | City’s unemployment rate and population living in poverty.
3 | Why education may be the most important smart city indicator of all? | Female school-aged population enrolled in school, students completing primary education & secondary education, student/teacher ratio.
4 | Does your city's air quality measure up to the new smart city standard? | Particulate matter (PM2.5-PM10) concentration and Greenhouse gas emissions measured in tons per capita.
5 | How debt, spending and tax collections add up in new smart city standard? | Debt service ratio.
6 | Fire and emergency response indicators-how safe is your city? | No. of firefighters, fire related deaths and natural disaster related deaths.
….to be continued

## Slide 54: Ευφυείς πόλεις - Παραδείγματα
San Francisco
- Χρησιμοποιούν όλες τις μορφές ενέργειας
- Ανακυκλώνουν
Βελτιώνουν κάθε τόσο τα μέσα μεταφοράς
Μεγαλώνουν τα πεζοδρόμια
Δωρεάν εφαρμογές ενημερώνουν τους πολίτες:
  πού υπάρχει κίνηση,
  η καλύτερη διαδρομή για συγκεκριμένους προορισμούς,
  πρόγραμμα των δρομολογίων.

## Slide 55: Ευφυείς πόλεις - Παραδείγματα
Τόκυο
- Φύτεψε 1 εκατ. δένδρα για να χρησιμοποιήσει στο μέγιστο την ηλιακή και την αιολική ενέργεια
Περισσότεροι κάτοικοι αγοράζουν υβριδικά & ηλεκτρικά οχήματα.
Δίπλα στο Τόκυο: οικολογικό χωριό από την Panasonic, στο οποίο οι κάτοικοι χρησιμοποιούν όλες τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας

## Slide 56: Έργα
MIT Media Lab – City Science:
  http://cities.media.mit.edu/projects/examples
IBM smart cities projects:
  http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overview/
  AMSTERDAM CITY:
  http://amsterdamsmartcity.com/projects
  BARCELONA CITY:
  http://smartcity.bcn.cat/en/projects

## Slide 57: Πράσινες Περιοχές Διαβίωσης - Στόχος
Έργα πράσινης ανάπτυξης που ενισχύουν τις τοπικές κοινότητες
Μείωση των επιπτώσεων των ακραίων περιβαλλοντικών φαινομένων στα οικοσυστήματα
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας στα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα
Βελτίωση της ζωής των πολιτών

## Slide 58: Συνεργασία για την ανάπτυξη Πράσινων Περιοχών Διαβίωσης στην Μεσόγειο
Ανάπτυξη
Έργα
Υποστήριξη
Μέθοδοι
Εργαλεία
Διάλογος
Πολιτικές

## Slide 59: Πράσινες Περιοχές Διαβίωσης – Θεματικές Ενότητες
Κινητικότητα
⚡Ενέργεια
🌿Περιβάλλον
🏡Χωροταξία
Υγεία

## Slide 60: Στάδια υλοποίησης θεσμικού διαλόγου
Σε κάθε θεσμικό διάλογο για όλες τις Θεματικές Ενότητες
Σύνδεση
Εντοπισμός πολιτικού μέσου (champions)
Αξιολόγηση
Διάχυση
Διάλογος

## Slide 61: Αξιολόγηση – Δείκτες Απόδοσης
Sl No. | Τίτλος | Βασικός Δείκτης
1.1 | Στόχοι και αποτελέσματα | Αριθμός αλλαγών πολιτικής
1.2 |  | Ποσοστό συμμετεχόντων με βελτιωμένη κατανόηση του θέματος
1.3 |  | Ποσοστό ικανοποίησης και αλληλεπίδρασης
2.1 | Συμμετοχή | Αριθμός και ποσοστό κάθε φορέα
3.1 | Διαδικασία | Αριθμός ατομικών συναντήσεων
3.2 |  | Αριθμός θεσμικών διαλόγων
3.3 |  | Αριθμός συμμετεχόντων στον θεσμικό διάλογο
3.4 |  | Διάρκεια θεσμικού διαλόγου
….to be continued