Η γραμμομοριακή παροχή του Α για  είναι

.	(2.72)

Μπορούμε να ορίσουμε τον αδιάστατο αριθμό Hatta που είναι

(2.73)

και δείχνει την επίδραση της χημικής αντίδρασης στον ρυθμό μεταφοράς του Α στο Β. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις

- δηλ. δεν έχουμε χημική αντίδραση

(2.74)

- , σε αυτή την περίπτωση όπως είδαμε

(2.72)

- , δηλ. έχουμε πολύ γρήγορη αντίδραση

.	(2.74)

Επειδή εξ ορισμού  σε αυτή την περίπτωση ο συντελεστής μεταφοράς μάζας ισούται με

(2.75)

Μοντέλο Διείσδυσης

### Απορρόφηση αερίου με χημική αντίδραση σε αναδευόμενο δοχείο

Θα εκτιμήσουμε εδώ την επίδραση της χημικής αντίδρασης στον ρυθμό απορρόφησης αερίου μέσα σε ένα δοχείο με ανάδευση. Θεωρούμε την περίπτωση όπου το αέριο Α διαλύεται στο υγρό Β και αντιδρά με αυτό αναντίστρεπτα με αντίδραση πρώτης τάξης (δηλαδή το Α εξαφανίζεται στην υγρή φάση με ένα ρυθμό ανάλογο της τοπικής συγκέντρωσης του Α).

Μια ακριβής επίλυση του προβλήματος δεν είναι δυνατή αφού η διεργασία της απορρόφησης αερίου είναι αρκετά πολύπλοκη. Παρόλα αυτά χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν από ένα αρκετά απλοποιημένο μοντέλο.

Το μοντέλο περιέχει τις παρακάτω υποθέσεις

a.	Κάθε φυσαλίδα αερίου Α περιβάλλεται από έναν ακίνητο υμένα πάχους δ, που είναι μικρός σχετικά με την διάμετρο της φυσαλίδας.

b.	Μόλις σχηματισθεί η φυσαλίδα επιτυγχάνεται γρήγορα μια μόνιμη κατάσταση στην συγκέντρωση.

c.	Επειδή μόνο μικρή ποσότητα του αερίου Α διαλύεται στο υγρό β μπορούμε να αμελήσουμε τον όρο  στον νόμο του Fick.

d.	Η συγκέντρωση του Α στην υγρή φάση έξω από τον στάσιμο υγρό υμένα είναι ίση με . Η τιμή του  αλλάζει πολύ λίγο με τον χρόνο και έτσι μπορεί να θεωρηθεί σταθερή.

Σχήμα 2.8 Συσκευή απορρόφησης αερίου

Η διαφορική εξίσωση που περιγράφει την διάχυση με τη χημική αντίδραση είναι η ίδια με την Εξ. (2.65)

.	(2.65)

Οι συνοριακές συνθήκες σ΄ αυτή την περίπτωση είναι:

ΣΣ1		για		(2.76)

ΣΣ2		για		(2.77)

Η συγκέντρωση του Α στην υγρή φάση συμβολίζεται με  και θεωρείται ότι είναι η συγκέντρωση ισορροπίας στην διεπιφάνεια. Η συγκέντρωση του Α στο κυρίως μέρος της υγρής φάσης συμβολίζεται με . Η επίλυση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης με τις συνοριακές συνθήκες δίνει:

(2.78)

όπου ,  και . Η αντίστοιχη λύση απουσία χημικής αντίδρασης (δηλ. ) είναι

(2.79)

Οι κατανομές της συγκέντρωσης που προκύπτουν από τις παραπάνω εξισώσεις φαίνονται στο Σχήμα 2.9.

Σχήμα 2.9 Υπολογισμένες κατανομές συγκέντρωσης στον υγρό υμένα γύρω από την φυσαλίδα.

Οι γραμμομοριακές παροχές για την απορρόφηση με ή χωρίς χημική αντίδραση για  είναι

(2.80)

(2.81)

Μπορούμε να υπολογίσουμε το φαινομενικό πάχος του υμένα παρουσία χημικής αντίδρασης χρησιμοποιώντας την εξ. (2.81) και θέτοντας . Αυτό είναι ισοδύναμο με το να υποθέσουμε μια τιμή για το κλάσμα

(2.82)

Για να καθορίσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η παρακάτω υπόθεση ισχύει χρειαζόμαστε μια έκφραση για το Γ. Αυτό μπορεί να προκύψει εξισώνοντας τη μάζα του Α που διασχίζει την έξω επιφάνεια του υμένα με τη μάζα του Α που εξαφανίζεται λόγω της χημικής αντίδρασης στο κυρίως μέρος της υγρής φάσης (υπόθεση d)

(2.83)

όπου Α είναι η ολική επιφάνεια των φυσαλίδων και V είναι ο όγκος της κυρίως υγρής φάσης.

Χρησιμοποιώντας την Εξ. (2.78) για τον υπολογισμό των  και του  προκύπτει

.	(2.84)

Αντικαθιστώντας την Εξ. (2.84) στην Εξ. (2.82) προκύπτει:

(2.85)

Το αποτέλεσμα αυτό παρουσιάζεται σε διάγραμμα στο Σχ. 2.10. Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι για ένα πραγματικά ευρύ φάσμα τιμών του  ο λόγος Ν* είναι πολύ κοντά στην μονάδα. Συνεπώς η Εξ. (2.81) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τον ρυθμό απορρόφησης θέτοντας απλά . Τέτοιες απλοποιήσεις γίνονται ακόμα και σε πιο σύνθετα (ρεαλιστικά) μοντέλα από αυτό που περιγράφηκε σε αυτή την παράγραφο.

Σχήμα 2.10 Απορρόφηση αερίου με πρώτης τάξεως αναντίστρεπτη χημική αντίδραση

### Διάχυση σε πίπτοντα υγρό υμένα: μεταφορά μάζας με εξαναγκασμένη συναγωγή

Στην παράγραφο αυτή περιγράφουμε μια τυπική περίπτωση μεταφοράς μάζας με εξαναγκασμένη συναγωγή όπου ιξώδης ροή και διάχυση συμβαίνουν ταυτόχρονα κάτω από τέτοιες συνθήκες ώστε το πεδίο ταχυτήτων να μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά ανεπηρέαστο από την διάχυση. Θα θεωρήσουμε την περίπτωση απορρόφησης αερίου Α από έναν υγρό υμένα Β που κινείται με στρωτή ροή. Υποθέτουμε ότι το αέριο Α είναι ελαφρώς διαλυτό στο υγρό Β έτσι ώστε το ιξώδες του υγρού να μπορεί να θεωρηθεί κατά προσέγγιση σταθερό. Υποθέτουμε επίσης ότι η διάχυση λαμβάνει χώρα πολύ αργά έτσι ώστε το Α να μην διεισδύει σε μεγάλο βάθος στο Β, δηλ. το πάχος διείσδυσης είναι μικρό σε σχέση με το πάχος του υμένα. Το σύστημα φαίνεται στο Σχήμα 2.11.

Σχήμα 2.11 Απορρόφηση σε πίπτοντα υμένα

Στη συνέχεια θα καταστρώσουμε τις διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν την διεργασία. Πρώτα απ΄ όλα πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα μεταφοράς γραμμικής ορμής για την απόκτηση του πεδίου ταχυτήτων  μέσα στον υμένα. Από την Ροή Ρευστών γνωρίζουμε ότι αμελώντας την επίδραση των άκρων και με απουσία μεταφοράς μάζας στην επιφάνεια του υγρού ισχύει

(2.86)

Για να γράψουμε το ισοζύγιο μάζας για το συστατικό Α θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το  αλλάζει με το x και το z. Ο στοιχειώδης όγκος πάνω στον οποίο θα γράψουμε το ισοζύγιο μάζας προκύπτει από την τομή δύο φετών πάχους Δz και Δx. Έτσι το ισοζύγιο μάζας για το Α είναι απλά

(2.87)

όπου W είναι το πλάτος του υμένα. Διαιρώντας με WΔxΔz και παίρνοντας το όριο όπου ο στοιχειώδης όγκος τείνει στο μηδέν προκύπτει

(2.88)

Στην παραπάνω σχέση θα εισάγουμε τις εκφράσεις για τα  και , που προκύπτουν από τον νόμο του Fick με κατάλληλες απλοποιήσεις. Για την γραμμομοριακή παροχή στην z-κατεύθυνση θεωρώντας σταθερό c μπορούμε να γράψουμε

.	(2.89)

Θεωρούμε δηλαδή ότι το Α κινείται στην z-κατεύθυνση κυρίως λόγω της ροής του υμένα ενώ η συνεισφορά της διάχυσης είναι αμελητέα. Η γραμμομοριακή παροχή στην x-κατεύθυνση είναι

(2.90)

Αυτό σημαίνει ότι στην x-κατεύθυνση το Α μεταφέρεται κυρίως λόγω διάχυσης ενώ ο όρος συναγωγής είναι αμελητέος λόγω της μικρής διαλυτότητας του Α στο Β. Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην Εξ. (2.88) προκύπτει

(2.91)

που είναι η διαφορική εξίσωση η λύση της οποίας θα δώσει την κατανομή της συγκέντρωσης .

Η μεταφορά μάζας λόγω εξαναγκασμένης συναγωγής περιγράφεται από τις Εξ. (2.86) και (2.91). Με συνδυασμό των εξισώσεων αυτών τελικά παίρνουμε

(2.92)

Η παραπάνω μερική διαφορική εξίσωση θα επιλυθεί με τις ακόλουθες συνοριακές συνθήκες:

ΣΣ1		για		(2.93)

ΣΣ2		για		(2.94)

ΣΣ3		για		(2.95)

Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί από τον Pigford (1941) αλλά δεν θα παραθέσουμε εδώ αυτή τη λύση. Αντίθετα θα πάρουμε την λύση για μια οριακή περίπτωση που θα ισχύει για μικρούς χρόνους επαφής δηλ. για μικρές τιμές του λόγου .

Έτσι αν θεωρήσουμε ότι το βάθος διείσδυσης του Α είναι σχετικά μικρό τότε το Α δεν “αισθάνεται” την παρουσία του στερεού τοίχου για  και “νομίζει” ότι όλος ο υγρός υμένας κινείται με σταθερή ταχύτητα . Με αυτή την υπόθεση η διαφορική εξίσωση και οι συνοριακές συνθήκες γίνονται

(2.96)

ΣΣ1		για		(2.97)

ΣΣ2		για		(2.98)

ΟΣ1		καθώς		(2.99)

Η λύση αυτού του προβλήματος με μετασχηματισμό ομοιότητας δίνεται από:

ή

(2.100)

όπου erf είναι η συνάρτηση λάθους ενώ η  είναι η συμπληρωματική συνάρτηση λάθους. Οι τιμές και των δύο συναρτήσεων βρίσκονται σε πίνακες. Αν είναι γνωστή η κατανομή της συγκέντρωσης τότε ο ολικός ρυθμός μεταφοράς μάζας μπορεί να βρεθεί με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους

## Ολοκλήρωση της γραμμομοριακής παροχής σε όλο το μήκος του υμένα

Η τοπική γραμμομοριακή παροχή στο επίπεδο x = 0 και στην θέση z είναι

(2.101)

Τα ολικά γραμμομόρια του Α που μεταφέρονται ανά μονάδα χρόνου από τον αέριο στον υγρό υμένα είναι:

.	(2.102)

Ολοκλήρωση της κατανομής της συγκέντρωσης πάνω σε έναν υμένα άπειρου πάχους για

Σύμφωνα με το ολικό ισοζύγιο μάζας για τον υμένα, τα συνολικά γραμμομόρια του Α που μεταφέρονται ανά μονάδα χρόνου κατά μήκος της διεπιφάνειας υγρού-αερίου πρέπει να είναι ίδια με την ολική γραμμομοριακή παροχή του Α στο επίπεδο , που μπορεί να υπολογισθεί πολλαπλασιάζοντας την ογκομετρική παροχή για  με την μέση συγκέντρωση στο ίδιο επίπεδο

(2.103)

Στην τελευταία γραμμή χρησιμοποιήθηκε μια νέα μεταβλητή . Για να υπολογίσουμε το διπλό ολοκλήρωμα αναλυτικά μπορούμε να αλλάξουμε την σειρά της ολοκλήρωσης (δες G.B. Thomas, Calculus and Analytic Geometry, Addison-Wesley).

.	(2.104)

Από αυτή την ανάλυση προκύπτει ότι ο ρυθμός μεταφορά μάζας είναι ευθέως ανάλογος της τετραγωνικής ρίζας του συντελεστή διάχυσης και αντιστρόφως ανάλογος της τετραγωνικής ρίζας του χρόνου έκθεσης, . Αυτή η μέθοδος για την μελέτη της απορρόφησης αερίων προτάθηκε πρώτα από τον Higbie (1935).

## 2.4 Διάχυση και χημική αντίδραση μέσα σε πορώδη καταλύτη: Συντελεστής αποτελεσματικότητας

Μέχρι τώρα μελετήσαμε την διάχυση αερίων και υγρών σε συστήματα απλής γεωμετρίας. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το ισοζύγιο μάζας και τον πρώτο νόμο του Fick για να περιγράψουμε την διάχυση στο εσωτερικό ενός πορώδους καταλύτη. Δεν θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την διάχυση μέσα στους δαιδαλώδεις πόρους του καταλύτη αντίθετα θα μελετήσουμε την “μέση” διάχυση των χημικών ειδών με την χρήση του αποτελεσματικού συντελεστή διάχυσης.

Θεωρούμε σφαιρικό πορώδες καταλυτικό σωματίδιο ακτίνας R (Σχήμα 2.12). Αυτό το σωματίδιο, που είναι ουσιαστικά ένας καταλυτικός αντιδραστήρας, είναι εμβαπτισμένο σε ένα ρεύμα αερίου που περιέχει το αντιδρόν Α και το προϊόν Β. Θεωρούμε ότι στην γειτονιά της επιφάνειας του καταλύτη η συγκέντρωση του Α είναι . Το Α διαχέεται μέσω των πόρων του καταλύτη και μετατρέπεται σε Β πάνω στην καταλυτική επιφάνεια (Σχ. 2.13).

Θα ξεκινήσουμε κάνοντας ένα ισοζύγιο μάζας για το Α σε ένα στοιχειώδες κύτταρο πάχους Δr μέσα σ΄ ένα καταλυτικό σωματίδιο

(2.105)

Όπου  είναι ο αριθμός των γραμμομορίων του Α που κινούνται στην κατεύθυνση μέσα από μια φανταστική σφαιρική επιφάνεια σε απόσταση r από το κέντρο της σφαίρας. Ο όρος  δίνει τον αριθμό των γραμμομορίων του Α που παράγονται (αντιδρούν) μέσω χημικής αντίδρασης σε ένα κύτταρο πάχους Δr. Διαιρώντας με 4πΔr και παίρνοντας  προκύπτει

(2.106)

ή

(2.107)

Στη συνέχεια ορίζουμε τον συντελεστή αποτελεσματικής διαχυτότητας του είδους Α σε ένα πορώδες μέσο από την εξίσωση

(2.108)

όπου  είναι η συγκέντρωση του αερίου Α που περιέχεται μέσα στους πόρους. Ο συντελεστής αποτελεσματικής διαχυτότητας  πρέπει να μετρηθεί πειραματικά, εξαρτάται δε από την πίεση, την θερμοκρασία και από την πορώδη δομή του καταλύτη. Ο πραγματικό μηχανισμός διάχυσης μέσα στους πόρους είναι περίπλοκος εφόσον οι διαστάσεις των πόρων μπορεί να είναι μικρότερες από την μέση ελευθέρα διαδρομή των διαχεομένων μορίων. Πάντως σε αυτή την εφαρμογή δεν στοχεύουμε στην λεπτομερειακή μελέτη του μηχανισμού της διάχυσης και έτσι θεωρούμε ότι η Εξ. (2.108) περιγράφει επαρκώς την διεργασία αυτή. Αν στην Εξ. (2.107) εισάγουμε την Εξ. (2.108) για σταθερή διαχυτότητα παίρνουμε

.	(2.109)

Θεωρούμε την περίπτωση όπου το Α αντιδρά με αντίδραση πρώτης τάξης στην καταλυτική επιφάνεια. Ας ονομάσουμε α την διαθέσιμη καταλυτική επιφάνεια ανά μονάδα όγκου (στερεό+πόροι). Τότε  και η παρακάτω εξίσωση γίνεται

(2.110)

Η εξίσωση αυτή θα επιλυθεί με τις ακόλουθες συνοριακές συνθήκες:

ΣΣ1		για

ΣΣ2	: πεπερασμένο	για

Στις διαφορικές εξισώσεις που εμφανίζεται ο τελεστής  μπορούμε συχνά να κάνουμε αλλαγή μεταβλητής και να τις απλοποιήσουμε αρκετά. Η αλλαγή μεταβλητής που κάνουμε είναι του τύπου . Η εξίσωση για το  είναι:

(2.111)

Η γενική λύση με τις δύο σταθερές ολοκλήρωσης είναι:

.

Με εφαρμογή των συνοριακών συνθηκών τελικά παίρνουμε:

.	(2.112)

Κατά την μελέτη της χημικής κινητικότητας καταλυτικών αντιδράσεων συχνά ενδιαφερόμαστε για την γραμμομοριακή παροχή  ή την γραμμομοριακή ροή  στην επιφάνεια r = R

.	(2.113)

Αντικαθιστώντας στην εξ. (2.113) την (2.112) προκύπτει:

(2.114)

Η παραπάνω σχέση δίνει τον ρυθμό μετατροπής (moles/sec) του Α σε Β σε ένα καταλυτικό σωματίδιο ακτίνας R.

Αν η ενεργή καταλυτική επιφάνεια ήταν όλη εκτεθειμένη σε αέριο ρεύμα συγκέντρωση  τότε το είδος Α δεν θα έπρεπε να διαχυθεί μέσα στους πόρους για να αντιδράσει στο εσωτερικό του καταλύτη. Σε αυτή την περίπτωση η γραμμομοριακή ροή είναι:

.	(2.115)

Διαιρώντας τις Εξ. (2.114) και (2.115) προκύπτει

(2.116)

όπου  (αδιάσταση ποσότητα). Ο λόγος  ονομάζεται συντελεστής αποτελεσματικότητας. Είναι ο αριθμός με τον οποίο πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το  για να υπολογίσουμε την επίδραση της διάχυσης σε όλη την διεργασία μετατροπής του Α σε Β.

Για μη σφαιρικά καταλυτικά σωματίδια το παραπάνω αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά προσέγγιση αλλάζοντας το R. Για ένα σφαιρικό σωματίδιο ακτίνας R ο λόγος του όγκου προς την εξωτερική επιφάνεια είναι . Για μη σφαιρικά σωματίδια ορίζουμε το R ως εξής

.	(2.117)