ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ - ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ

1.	Να υπολογιστεί η ταχύτητα καθίζησης διακεκριμένων κυλινδρικών σωματιδίων τάλκη διαμέτρου 50 μm. Η πυκνότητα του τάλκη και του νερού είναι 2,5 και 1 g/mL αντιστοίχως, ενώ το κινηματικό ιξώδες του νερού είναι 0,01003 cm2/s. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή οπισθέλκουσας κυλινδρικών σωματιδίων τάλκη, ο συντελεστής διόρθωσης (Φ) είναι 3,25.

2.	Σε πειραματική στήλη καθίζησης διακεκριμένων σωματιδίων έγιναν μετρήσεις προσδιορισμού της ταχύτητας καθίζησης σωματιδίων άμμου με τα εξής αποτελέσματα:

| Ταχύτητα καθίζησης, ft/min | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,75 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κλάσμα στερεών σε αιώρηση | 0,55 | 0,46 | 0,35 | 0,21 | 0,11 | 0,03 |

Να υπολογιστεί η συνολική απομάκρυνση στερεών για ρυθμό υπερχείλισης ίσο με 105 gal/(ft2 d).

3.	Να υπολογιστεί η συνολική απομάκρυνση στερεών για αιώρημα που περιέχει 76% ανόργανα στερεά με ειδικό βάρος 2,557 και 24% οργανικά στερεά με ειδικό βάρος 1,096 στους 28,5 (C και επιφανειακή φόρτιση 0,008 m3/(m2 s). Το ενεργό μέγεθος και ο συντελεστής ομοιομορφίας για τα ανόργανα στερεά είναι 0,0575 mm και 1,315 αντιστοίχως στους 30 (C. Το κινηματικό ιξώδες του αιωρήματος είναι 0,828 10-6 και 0,8 10-6 m2/s στους 28,5 και 30 (C αντιστοίχως. Υπό τις δεδομένες συνθήκες, τα οργανικά στερεά  απομακρύνονται κατά 5% περίπου.

4.	Πρόκειται να σχεδιαστεί δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης (ΔΠΚ) βάθους 1,8 m για την επεξεργασία αποβλήτου με αρχική συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών ίση με 430 mg/L. Πειράματα καθίζησης σε στήλη βάθους 2,4 m και στόμια δειγματοληψίας ανά 0,6 m έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

|  | Συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών, mg/L |
| --- | --- |
| Χρόνος, min | 0,6 m | 1,2 m | 1,8 m |
| 5 | 357 | 387 | 396 |
| 10 | 310 | 346 | 366 |
| 20 | 252 | 299 | 316 |
| 30 | 198 | 254 | 288 |
| 40 | 163 | 230 | 252 |
| 50 | 144 | 196 | 232 |
| 60 | 116 | 179 | 204 |
| 75 | 108 | 143 | 181 |

Να υπολογιστεί η συνολική απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών για ταχύτητα καθίζησης ίση με 4,62 cm/min.

5.	Μία δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης (ΔΔΚ) δέχεται 0.044 m3/s αιωρήματος με 2000 mg/L στερεών.  Οι ταχύτητες αρχικής καθίζησης έχουν προσδιοριστεί πειραματικά για διάφορες συγκεντρώσεις :

| Συγκέντρωση στερεών (mg/L) | Αρχική ταχύτητα καθίζησης (m/h) |
| --- | --- |
| 1000 | 2.74 |
| 1500 | 2.01 |
| 2000 | 1.37 |
| 2500 | 0.73 |
| 3000 | 0.42 |
| 4000 | 0.22 |
| 5000 | 0.13 |
| 6000 | 0.07 |

Να σχεδιασθεί δεξαμενή για συγκέντρωση πυκνωμένης λάσπης ίση με  6000 mg/L (δηλαδή επιφάνεια δεξαμενής, παροχές εξόδου). Για βάθος δεξαμενής 4 m, να βρεθεί ο χρόνος παραμονής.

6.	Να αποδειχθεί η σχέση  θεωρώντας ότι η διαλυτότητα του αέρα στο νερό ακολουθεί τον νόμο του Henry.

7.	Να υπολογισθεί η δεξαμενή επίπλευσης διαλελυμένου αέρα με ολική συμπίεση για τη συμπύκνωση των στερεών του μικτού υγρού δραστικής λάσπης με συγκέντρωση στερεών 0,3%. Ισχύουν οι εξής παραδοχές: βέλτιστος λόγος A/S=0,01, θερμοκρασία 20 (C, κλάσμα κορεσμού=0,5, φόρτιση στερεών=25-75 kg/(m2 d), επιφανειακή φόρτιση=0,5 m3/m2 h, παροχή λάσπης=400 m3/d.