## Slide 1: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕΑΠΤ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΡΗΣ ΕΠ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ
Δρ. Χημικός-Ε.ΔΙ.Π.

## Slide 2: ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ-ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΤΕΡΠΕΝΙΑ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ-ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ (εργασία)
ΠΟΛΥΜΕΡΗ-ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΗ (εργασία)
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (εργασία)
ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ /φαινόλες-πολυφαινόλες, τερπένια, αιθέρια έλαια/ (εργασία)
ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

## Slide 3: Βιοκαύσιμα
Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από οργανικά προϊόντα και θεωρούνται ανανεώσιμα καύσιμα. Ως ανανεώσιμα καύσιμα έχουν το χαρακτηριστικό των χαμηλότερων εκπομπών CO2 στο συνολικό κύκλο ζωής τους σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, στοιχείο που εξαρτάται άμεσα από την προέλευση τους, τη χρήση τους αλλά και τον τρόπο παραγωγής και διανομής τους. Κατά την καύση τους τα καύσιμα αυτά εκπέμπουν περίπου ίσες ποσότητες CO2 με τα αντίστοιχα πετρελαϊκής προέλευσης.
Επειδή όμως είναι οργανικής προέλευσης ο άνθρακας τον οποίο περιέχουν έχει δεσμευτεί κατά την ανάπτυξη της οργανικής ύλης από την ατμόσφαιρα στην οποία επανέρχεται μετά την καύση κι έτσι το ισοζύγιο εκπομπών σε όλο τον κύκλο ζωής του βιοκαυσίμου είναι θεωρητικά μηδενικό.
Στην πράξη επειδή κατά την παραγωγή και διακίνηση της πρώτης ύλης αλλά και των ίδιων των βιοκαυσίμων υπεισέρχονται και άλλες δραστηριότητες κατά τις οποίες παράγονται εκπομπές CO2 το τελικό όφελος από τα καύσιμα αυτά μπορεί να είναι από πολύ μεγάλο έως μηδαμινό. Για να αποφανθεί κανείς ασφαλώς για τα περιβαλλοντικά οφέλη κάποιου βιοκαυσίμου πρέπει να πραγματοποιήσει εξειδικευμένη ανάλυση κύκλου ζωής.

## Slide 4: ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
Σε μια προσπάθεια να προωθήσει την χρήση των βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ βιοκαύσιμα θεωρούνται κάθε υγρό ή αέριο καύσιμο για τις μεταφορές το οποίο παράγεται από βιομάζα όπου βιομάζα είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων από γεωργικές (συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών), δασοκομικές και συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.
Σύμφωνα με την ίδια οδηγία στην κατηγορία των βιοκαυσίμων εμπίπτουν η βιοαιθανόλη, το βιοντίζελ (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων), το βιοαέριο, η βιομεθανόλη, ο βιοδιμεθυλαιθέρας, ο βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας, ο βιο-ΜΤΒΕ (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), τα συνθετικά βιοκαύσιμα (συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή μείγματα συνθετικών υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από βιομάζα), το βιοϋδρογόνο και τα καθαρά φυτικά έλαια.

## Slide 5: ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
Πρόκειται για μεθυλ - ή αιθυλ – εστέρες λιπαρών οξέων από παρθένα ή χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια (βρώσιμα και μη) και ζωικά λίπη. Η διαδικασία παραγωγής του περιλαμβάνει την αντίδραση τριγλυκεριδίων με μεθανόλη ή αιθανόλη.
Βιοντίζελ (αγγλικά: biodeasel) ονομάζεται κάθε φυτικό έλαιο ή ζωικό λίπος που έχει (ή μπορεί σχετικά εύκολα να αποκτήσει) συγκρίσιμες ιδιότητες ως καύσιμο με το ντίζελ και για το λόγο αυτό μπορεί μακράς αλυσίδας καρβοξυλικούς αλκυλεστέρες (RCOOR), (συνήθως) μεθυνα χρησιμοποιηθεί ως βιολογικής προέλευσης υποκατάστατο του τελευταίου. Χημικά, αποτελείται (συνήθως) από μεθυλεστέρες (RCOOCH3), αιθυλεστέρες (RCOOCH2CH3) ή προπυλεστέρες (RCOOCH2CH2CH3). Το (ίδιο το) βιοντίζελ τυπικά παράγεται μετά χημική αντίδραση λιπιδίων (για παράδειγμα διάφορα φυτικά έλαια, όπως το σογιέλαιο, ή ζωικά λίπη, όπως ξύγκι με μια αλκοόλη. Με τέτοιου είδους αντίδραση (εστεροποίηση) παράγονται οι αντίστοιχοι εστέρες των χρησιμοποιούμενων λιπαρών οξέων.
Μοντέλο του λινελαϊκού μεθυλεστέρα, ενός συνηθισμένου μεθυλεστερα που παράγεται από σογιέλαιο ή έλαιο ελαιοκράμβης και μεθανόλη
Μοντέλο στεατικού αιθυλεστέρα, ενός αιθυλεστέρα που παράγεται από σογιέλαιο ή έλαιο ελαιοκράμβης και αιθανόλη.

## Slide 6: ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
Το βιοντίζελ έχει σκοπό να χρησιμοποιείται σε κανονικούς κινητήρες ντίζελ και γι' αυτό διακρίνεται από φυτικά και απόβλητα έλαια που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα (μόνο) σε κινητήρες ντίζελ οι οποίοι έχουν υποστεί κατάλληλη μετατροπή. Το βιοντίζελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο ντίζελ, τόσο μόνο του, όσο και σε μίγματα με πετροντίζελ, σε οποιεσδήποτε αναλογίες. Τα μίγματα βιοντίζελ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως πετρέλαιο θέρμανσης.
Η Εθνική Επιτροπή Βιοντίζελ (ΗΠΑ) έχει επίσης έναν τεχνικό ορισμό για το βιοντίζελ με σύνθεση καρβοξυλικών μονοαλκυλεστέρων.

## Slide 7
Στην αγνή του μορφή (Β100) προκαλεί φθορές σε ορισμένα μέρη του κινητήρα
Ενδεδειγμένη χρήση:
Μίγματα 20% Βιοντίζελ και 80% κανονικού ντίζελ (Β20) χρησιμοποιούνται σε κινητήρες χωρίς μετατροπές.
Αυτοκινητοβιομηχανίες (vw) υποστηρίζουν πλήρη συμβατότητα με το βιοντίζελ στους κινητήρες
Χρήση Βιοντίζελ

## Slide 8
Ακόμα χρησιμοποιείται για:
Ανάγκες θέρμανσης με μικρές μετατροπές στους καυστήρες
&
Παράγεται και στο σπίτι με εξοπλισμό αξίας περίπου 1500€

## Slide 9: Παραγωγή
Το Βιοντίζελ:
Παράγεται μέσω της μετεστεροποίησης
των φυτικών ελαίων
των ζωικών λιπών
και από χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια

## Slide 15
Γενικότερα:
Παράγεται από τα περισσότερα φυτικά έλαια
Αλλά είναι ουσιαστικά λίγα, αυτά που δίνουν ικανοποιητική πρώτη ύλη ανά στρέμμα καλλιεργήσιμης γης

## Slide 16
Ελαιοκράμβη
Ηλίανθος
Καλαμπόκι
και οι φοίνικες
Κυριότερα ενεργειακά φυτά

## Slide 17
Τα μικροφύκη στην παραγωγή βιοντίζελ
Τα φύκη, έχοντας την δυνατότητα να παράγουν λιπίδια (τριγλυκερίδια), θεωρούνται ως δεύτερης γενιάς πρώτη ύλη στην παραγωγή βιοκαυσίμων και συγκεκριμένα παραγωγής βιοντίζελ. Έτσι, η δυνητική αξία της φωτοσύνθεσης των μικροφυκών για την παραγωγή βιοκαυσίμων είναι ευρέως αναγνωρισμένη.[9] Τα πλεονεκτήματα των μικροφυκών έναντι άλλων ανώτερων φυτών ως πηγή μεταφοράς βιοκαυσίμων είναι πολυάριθμα:
Τα μικροφύκη συνθέτουν και συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες ουδέτερων λιπιδίων/ελαίων (20-50% του ξηρού τους βάρους) και αυξάνονται με υψηλούς αριθμούς
Η απόδοση του ελαίου ανά περιοχή των αποικιών των μικροφυκών θα μπορούσε να υπερβεί κατά πολύ την απόδοση των βέλτιστων ελαιούχων σπόρων
Τα μικροφύκη μπορούν να καλλιεργηθούν σε αλατούχα/υφάλμυρα/ παράκτια θαλασσινά νερά σε μη καλλιεργήσιμη γη και δεν ανταγωνίζονται για τους πόρους με τη συμβατική γεωργία
Τα μικροφύκη χρησιμοποιούν το άζωτο και το φώσφορο από μία ποικιλία πηγών υγρών αποβλήτων (π.χ. γεωργικές απορροές, απορροές ζωοτροφών και βιομηχανικά και αστικά απόβλητα), παρέχοντας έτσι το πρόσθετο πλεονέκτημα της βιοαποκατάστασης των λυμάτων
Τα μικροφύκη δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα από τα καυσαέρια που εκπέμπονται μέσω καύσης από τα ορυκτά καύσιμα μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και από άλλες πηγές, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, ένα κιλό βιομάζας φυκών απαιτεί περίπου 1,8 κιλά διοξειδίου του άνθρακα
Τα μικροφύκη είναι ανθεκτικά σε περιθωριακά εδάφη, όπως οι έρημοι, ξηρά και ημίξερα εδάφη, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τη συμβατική γεωργία
Τα μικροφύκη παράγουν προστιθέμενης αξίας παραπροϊόντα ή υποπροϊόντα, όπως βιοπολυμερή, πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, χρωστικές ουσίες, ζωοτροφές και λιπάσματα, καθώς επίσης δεν απαιτούν ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα
Τα μικροφύκη μεγαλώνουν σε κατάλληλα δοχεία καλλιέργειας (φωτο-βιοαντιδραστήρες) κατά τη διάρκεια του έτους με την υψηλότερη ετήσια παραγωγικότητα της βιομάζας βάσει της έκτασης.
Τα μικροφύκη μπορούν να παρέχουν πολλούς διαφορετικούς τύπους ανανεώσιμων βιοκαυσίμων. Αυτά περιλαμβάνουν το μεθάνιο, που παράγεται από την αναερόβια πέψη της βιομάζας των φυκών, βιοντίζελ που προέρχεται από έλαια μικροφυκών και φωτοβιολογικώς παραγόμενο βιουδρογόνο,

## Slide 18
Η εξαγωγή ελαίου από μικροφύκη απαιτεί την παραγωγή μεγάλης ποσότητας βιομάζας τους, η οποία και θα πρέπει να είναι πλούσια σε έλαια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι η παραγωγή βιομάζας αυτών είναι πιο ακριβή από την καλλιέργεια φυτών, δυσχεραίνει την προσπάθεια για χρήση τους ως πηγές βιοκαυσίμου. Ωστόσο, το κόστος παραγωγής βιοντίζελ από μικροφύκη μπορεί να μειωθεί σημαντικά ακολουθώντας κατάλληλες στρατηγικές όπως η βελτίωση της απόδοσης των μικροφυκών μέσω της γενετικής μηχανικής.
Επιπλέον, εκτός από τα έλαια, τα μικροφύκη περιέχουν και σημαντικές ποσότητες πρωτεϊνών και υδατανθράκων και άλλων θρεπτικών συστατικών.[15] Έτσι, τα υπολείμματα από την εξαγωγή του ελαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη παραγωγή ζωοτροφών γεγονός μπορεί να αντιταχθεί στο υψηλό κόστος παραγωγής βιομάζας τους.
Τα μικροφύκη στην παραγωγή βιοντίζελ

## Slide 19
Ευρώπη
1η στη παραγωγή Βιοντίζελ
Συγκεκριμένα:
Η Γερμανία είναι το κράτος με την μεγαλύτερη παραγωγή βιοντίζελ
πωλείται στα πρατήρια σε αγνή μορφή (Β100)

## Slide 20
Με τα σημερινά δεδομένα:
η παραγωγή βιοντίζελ είναι πιο ακριβή από την εξόρυξη και παραγωγή ντίζελ
αλλά η χαμηλότερη φορολογία για τα βιοκαύσιμα το κάνει πιο φθηνό για τον καταναλωτή

## Slide 21
Στην Ελλάδα
Δύο εργοστάσια παραγωγής Βιοντίζελ
ένα στο Κιλκίς και
ένα στο Βόλο

## Slide 22: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
Ποια ήδη βιοκαυσίμων γνωρίζεται; Τί είναι το βιοντίζελ;
Ποια η αντίδραση παραγωγής του βιοντίζελ; Ποιες καλλιέργεις παρέχουν μέγιστη απόδοση βιοντίζελ;