## Slide 1: Δορυφορικές και Κινητές Επικοινωνίες
Σταύρος Κωτσόπουλος
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Αν. Καθηγητής
Το παρόν υλικό υλοποιήθηκε από τον Γεώργιο Πάσχο στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

## Slide 2: Μάθημα 12ο
QoS
Διάλεξη 12η
Βελτιστοποίηση του QoS
Διεπιφάνειες και End-to-End QoS
Άσκηση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY

## Slide 3: Τι είναι Quality of Service;
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
QoS είναι…
«… ένα μέγεθος που εκφράζει την ικανοποίηση του πελάτη για μια συγκεκριμένη υπηρεσία.»
Χρησιμοποιείται ευρύτατα για να καθορίσει το πόσο ικανοποιητικά λειτουργεί ένα δίκτυο και να ορίσει συνθήκες λειτουργίας
Αντικατοπτρίζει την εμπορικότητα των εφαρμογών της κινητής τηλεφωνίας. Είναι μέρος της προσπάθειας να προσαρμοστούν τα ασύρματα δίκτυα στις απαιτήσεις των χρηστών

## Slide 4: Κατηγορίες QoS
Χρησιμοποιείται από τους μηχανικούς ως κριτήριο ορθής λειτουργίας του δικτύου. Στα πλαίσια της εγγενούς ποιότητας, ορίζονται τεχνικοί παράμετροι ποιότητας που είναι χαρακτηριστικά του δικτύου.
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Intrinsic QoS
Εγγενής ποιότητα υπηρεσιών
Perceived QoS
Αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών
Assessed QoS
Καθοριζόμενη ποιότητα υπηρεσιών
Είναι η αίσθηση της ποιότητας που έχει στο μυαλό του ένας πελάτης μιας υπηρεσίας τη στιγμή που πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να μισθώνει τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών. Είναι ένα μέγεθος που απασχολεί τους υπεύθυνους πωλήσεων και τους marketing managers.
Εκφράζει την ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο χρήστης του δικτύου. Είναι δηλαδή μια υποκειμενική έννοια και αντίστοιχα οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται λαμβάνουν υπόψη την υποκειμενικότητα αυτή.

## Slide 5: QoS σε δίκτυα με σύνδεση (connection) – Η άποψη του πελάτη
Ο πελάτης απαιτεί ένα επίπεδο ποιότητας σύνδεσης που αφορά το θόρυβο – Noise / Jitter / Echo / Robotic Voice
Η υπηρεσία πρέπει να είναι διαθέσιμη για όση ώρα απαιτεί ο πελάτης - Dropping
Η αναμονή μεταξύ αίτησης κλήσης και πραγματοποίησης θα πρέπει αν μην ξεπερνάει κάποιο όριο – Time Delay
Ο πελάτης θέλει να έχει πρόσβαση στη δεδομένη υπηρεσία (να έχει σήμα) – Blocking / Coverage
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
1. Προσβασιμότητα (accessibility)
2. Ταχύτητα δρομολόγησης (routing speed)
3. Διασφάλιση σύνδεσης (connection reliability)
4. Ποιότητα επικοινωνίας (connection quality)
5. Διασφάλιση αποσύνδεσης (disconnection reliability)
Η κλήση πρέπει να τερματίζεται χωρίς περαιτέρω χρέωση

## Slide 6: QoS σε δίκτυα με σύνδεση– Η άποψη του τεχνικού δικτύου
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
1. Προσβασιμότητα (accessibility)
2. Ταχύτητα δρομολόγησης (routing speed)
3. Διασφάλιση σύνδεσης (connection reliability)
4. Ποιότητα επικοινωνίας (connection quality)
5. Διασφάλιση αποσύνδεσης (disconnection reliability)
Αλγόριθμοι δρομολόγησης (routing algorithms). Πρωτόκολλα επικοινωνίας και διαδικασίες σηματοδότησης
Μελέτη κίνησης μεταγωγών (handover). Πυκνότητα δόμησης
Μελέτη των παραμέτρων διάδοσης και τοποθέτηση κεραιών (coverage). Μελέτη τηλεπικοινωνιακής κίνησης και αλγόριθμοι αποδοχής κλήσης (Call Admission Control algorithms / Capacity)
Κωδικοποίηση, Συμπίεση και μελέτη του καναλιού. (CODECS, modulation schemes, SNR, SIR, fading, …)
Ομαλή λειτουργία των κέντρων MSC, SGSN

## Slide 7: QoS Classes
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Το σύστημα UMTS υιοθετεί κατηγορίες υπηρεσιών ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά τους.
Type of Class | Conversational | Streaming | Interactive | Background
Time sensitive |  |  | x | x
Data integrity required | x | x |  | 
Application | Voice, Videotelephony | Streaming Multimedia | Web Browsing | Email, Downloading

## Slide 8: End-To-End QoS
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
End-To-End QoS είναι…
«… μια έννοια που εκφράζει το αποτέλεσμα της ποιότητας σε μια επικοινωνία. Μελετώντας τη διαδικασία της επικοινωνίας ανακαλύπτουμε έναν μεγάλο αριθμό από παραμέτρους που επηρεάζουν το αποτέλεσμα αυτό. Οι ενδιάμεσες διαδικασίες, όμως, δεν ενδιαφέρουν το End-to-End QoS »

## Slide 9: QoS ρυθμίσεις
Κέρδος πελάτη
Κέρδος δικτύου
Αναγκαίο κακό
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Κάποια χαρακτηριστικά της επικοινωνίας μπορούν να συμβιβαστούν με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου (BER, noise, bitrate). Ο συμβιβασμός γίνεται με τη γνώση και συναίνεση του πελάτη.
Χρήση μικρότερου BW
Μειωμένη χρέωση
Απελευθέρωση πόρων
Αύξηση θορύβου στην επικοινωνία

## Slide 10: Προτεραιότητα (Priority)
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Οι συνθήκες προτεραιότητας είναι παράμετροι που διαπραγματεύονται σε
επίπεδο QoS και επίσης καθορίζουν το τελικό QoS μιας υπηρεσίας.
Gold users
Silver users
Bronze users

## Slide 11: Μελλοντική χρήση του QoS στην κινητή τηλεφωνία
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Ο χρήστης θα μπορεί να διαπραγματεύεται το ακριβές επίπεδο QoS που θα
έχει η ζητούμενη υπηρεσία.
Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη
ταυτόχρονα με την ιδανική κατανομή πόρων του δικτύου
!

## Slide 12: Μέτρηση του QoS
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Οι εταιρείες πραγματοποιούν διαρκείς μετρήσεις QoS τις οποίες χρησιμοποιούν
για να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.
Στατιστική έρευνα αγοράς - Ερωτηματολόγιο
Μετρήσεις QoS σε πραγματικές συνθήκες
Πραγματική άποψη του πελάτη
Αντικειμενικότητα των συνθηκών

## Slide 13: Ερωτηματολόγιο QoS
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
QoS Survey
N : Ο αριθμός των δειγμάτων που απαιτούνται
p : Εκτιμώμενη τιμή μεγέθους (με μέγιστο 1)
ε : Ανεκτό σφάλμα
α | n(α)
90% | 1,65
95% | 1,96
99% | 2,58
99.5% | 2,81
α : Εμπιστοσύνη

## Slide 14: Μετρητικό Σύστημα
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY

## Slide 15: Διεπιφάνειες QoS
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Είναι διεπιφάνειες δικτύων εμπλουτισμένες με την ιδιότητα να διατηρούν
Μια σταθερή ποιότητα επικοινωνίας (QoS)

## Slide 16: Ενοποιημένη υπηρεσία (INTegrated SERVices) – Διαφοροποιημένες υπηρεσίες (DIFFerentiated SERVices)
Integrated Services:
Μια διαδρομή του δικτύου εξασφαλίζει τις απαιτήσεις πριν ξεκινήσει η εξυπηρέτηση του χρήστη (all or nothing)
Differentiated Services:
Κάθε κόμβος του δικτύου προσφέρει το επίπεδο QoS που μπορεί και η τελική υπηρεσία προσφέρεται σε ένα από τα προαποφασισμένα επίπεδα.
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
To Internet είναι ένα δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (δεν διαθέτει κατηγοριοποίηση QoS (IntServ QoS).
Tα μελλοντικά ασύρματα δίκτυα (IP wireless networks) θα διαθέτουν πολλαπλές κατηγορίες ποιότητας (DiffServ QoS).
Τα δίκτυα αυτά μπορούν να συνυπάρξουν με τη βοήθεια κατάλληλων διεπιφανειών

## Slide 17: Άσκηση σε WCDMA
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Σε ένα σύστημα UMTS ο ρυθμός της ψευδοακολουθίας (chip rate) είναι 3,84Mcps. Να βρεθεί ο συντελεστής φόρτου (load factor) για κάθε μια από της παρακάτω κατηγορίες ποιότητας υπηρεσιών:
UMTS classes | Conversational | Streaming | Interactive | Background
 |  | 64Kbps (x4) |  | 
 | 16Kbps (x1) | 128Kbps (x8) |  | 
Available Bit Rates | 32Kbps (x2) | 384Kbps (x24) | All rates supported | All rates supported
 |  | 756Kbps (x48) |  | 
 |  | 2Mbps (x128) |  | 
Activity factor | ~ 0.67 (two-way call) | 1 | 1 | 1
Static Eb/N0 | 5 dB | 1-1.5 dB | 1 dB | 1 dB
Επίσης να υπολογιστεί η χωρητικότητα του καναλιού για κάθε μια από τις κατηγορίες ξεχωριστά.

## Slide 18: Λύση
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Ο συντελεστής φόρτου (load factor) υπολογίζεται από την σχέση:
Όπου:
W: chip rate
Eb/N0: ενέργεια bit προς πυκνότητα φάσματος θορύβου απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας
α: συντελεστής λειτουργίας (activity factor)
R: bit rate της υπηρεσίας

## Slide 19: Αποτελέσματα
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Για να υπολογίσουμε την χωρητικότητα C για κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε τη σχέση:
UMTS classes | Conversational | Streaming | Interactive | Background
Συντελεστής φόρτου για χρήση ρυθμού 16kbps | 0.00875 | 0,005214 0,005848 | 0.005214 | 0.005214
UMTS classes | Conversational | Streaming | Interactive | Background
Χωρητικότητα | 114 (16kbps) 57 (32kbps) | 47 (64kbps) 23 (128kbps) 7 (384kbps) 4 (756kbps) 1 (2Mbps) | 191 (16kbps) | 191 (16kbps)

## Slide 20: Συμπεράσματα
Διάλεξη 12η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
Η χρήση εφαρμογών με μεγάλο ρυθμό μετάδοσης περιορίζει σημαντικά την χωρητικότητα του διαύλου
Σε πραγματικές συνθήκες η χωρητικότητα είναι άγνωστη λόγω της ανομοιομορφίας των υπηρεσιών
Η διαφοροποίηση αυτή των υπηρεσιών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από ένα σύστημα που αποφασίζει πως θα κατανεμηθούν οι πόροι του συστήματος

## Slide 21: Τέλος 12ης Διάλεξης
Διάλεξη 12η
WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΜΤΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – WIRELESS TELECOMMUNICATIONS LABORATORY