## Slide 1: Ηλεκτρομαγνητικά πεδία ΙΙ
Ενότητα 6: Χρονομεταβλητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Σταύρος Κουλουρίδης
Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Νόμος Faraday

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Εισαγωγή
  Ρεύμα μετατόπισης
Μιγαδική μορφή εξισώσεων
Εξίσωση κύματος
Θεώρημα Poynting
  Διάνυσμα Poynting
Ηλεκτρομαγνητικά δυναμικά

## Slide 4: Εισαγωγή

## Slide 5: Εξισώσεις Maxwell (Ολοκληρωτική μορφή)
Νόμος Faraday
Νόμος Ampère-Maxwell
Νόμος Gauss ΗΠ
Νόμος Gauss ΜΠ

## Slide 6: Εξισώσεις Maxwell (Διαφορική μορφή)
Νόμος Faraday
Νόμος Ampère-Maxwell
Νόμος Gauss ΗΠ
Νόμος Gauss ΜΠ

## Slide 7: Ρεύμα Μετατόπισης

## Slide 8: Ρεύμα μετατόπισης
Εμφανίζεται σε κάθε υλικό που έχει μεταβολή πεδίου.
Διαπιστώθηκε πειραματικά μόνο όταν έγινε δυνατή η δημιουργία υψίσυχνων σημάτων (ραδιοκύματα)
Επέτρεψε την εισαγωγή της έννοιας του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που η διάδοση στον αέρα γίνεται με την ταχύτητα του φωτός.
  Οδηγεί στην έννοια της ηλεκτρομαγνητικής φύσης του φωτός
Ρεύμα Αγωγιμότητας
Ρεύμα Μετατόπισης

## Slide 9: Ρεύμα μετατόπισης. Παράδειγμα (εκφόρτιση πυκνωτή)
Με συμβατικό Ampere:
και
Τάση εκφόρτισης:
Πεδίο ανάμεσα στους οπλισμούς:
ενώ για την S2:
αδύνατο

## Slide 10: Κυματική εξίσωση

## Slide 11: Εξισώσεις Maxwell για γραμμικά ισότροπα, ελεύθερα πηγών μέσα
Νόμος Gauss ΗΠ (απουσία
ελεύθερων φορτίων)
Νόμος Faraday
Νόμος Ampère-Maxwell
Νόμος Gauss ΜΠ

## Slide 12: Εξαγωγή κυματικής εξίσωσης
Παίρνοντας το στροβιλισμό του νόμου Faraday, και αντικαθιστώντας το δεξί μέλος από το νόμο Ampère-Maxwell λαμβάνουμε
Παρομοίως, παίρνοντας το στροβιλισμό του νόμου Ampere-Maxwell, κι αντικαθιστώντας το δεξί μέλος του νόμου Faraday λαμβάνουμε

## Slide 13: Εξαγωγή κυματικής εξίσωσης (2)
Χρησιμοποιούμε τη διανυσματική ταυτότητα
όπου είναι η Λαπλασιανή ενός διανύσματος.
Σε καρτεσιανές συντεταγμένες γράφεται
όπου είναι οι Λαπλασιανές βαθμωτών μεγεθών

## Slide 14: Εξαγωγή κυματικής εξίσωσης (3)
Από τη διανυσματική ταυτότητα και τις νόμους Gauss για ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο προκύπτει:
Οι παραπάνω εξισώσεις ονομάζονται κυματικές εξισώσεις.

## Slide 15: Εξαγωγή κυματικής εξίσωσης (4)
Οι κυματικές εξισώσεις είναι διανυσματικές και αντιπροσωπεύουν συστήματα μερικών διαφορικών εξισώσεων

## Slide 16: Τι είναι κύμα;

## Slide 17: Έστω σ=0…
ή
Ταχύτητα

## Slide 18: Έστω σ=0… (2)
Οι διανυσματικές εξισώσεις αναλύονται στις 3 συνιστώσες στο χώρο:
ή

## Slide 19: Μονοδιάστατη εξίσωση κύματος (1)
Έστω:
τότε:
Γενική λύση της παραπάνω αποτελεί:
Με αυθαίρετες συναρτήσεις
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αν πχ w=z-vt η f (w) αποτελεί λύση του συστήματος
Η παριστάνει τη διάδοση μίας διαταραχής κατά τη διεύθυνση του άξονα z με σταθερή ταχύτητα v

## Slide 20: Μονοδιάστατη εξίσωση κύματος (2)
Αν:
Η συνάρτηση έχει την ίδια τιμή στα επίπεδα z=z0, z=z1 και z=z2 τις χρονικές στιγμές t=t0, t=t1 και t=t2
H συνάρτηση ονομάζεται κύμα
Επίσης:
Δηλαδή η διάδοση του κύματος γίνεται με σταθερή ταχύτητα v κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα z (και κατά την αρνητική για το κύμα )

## Slide 21: Μονοδιάστατη εξίσωση κύματος (3)
όπου η περιγράφει ομοφασικά σημεία
Δηλαδή:
Δηλαδή η διάδοση του κύματος γίνεται με σταθερή ταχύτητα v κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα z (και κατά την αρνητική για το κύμα)

## Slide 22: Μιγαδική μορφή - Φάσορες

## Slide 23: Αρμονικά κύματα
Χρονικά μεταβαλλόμενο ΗΠ
Έστω ότι οι συνιστώσες του ΗΠ μεταβάλλονται συνημιτονοειδώς με το χρόνο

## Slide 24: Αρμονικά κύματα (2)
Τα πλάτη και οι φάσεις
είναι ανεξάρτητες του χρόνου αλλά εξαρτώνται από τις χωρικές συντεταγμένες
Μπορούμε να γράψουμε

## Slide 25: Φάσορες (1)
Ξαναγράφουμε το ΗΠ χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες σχέσεις
Η ποσότητα μέσα στην παρένθεση ονομάζεται φάσορας και μπορεί να είναι διάνυσμα

## Slide 26: Φάσορες (2)
Φάσορας είναι εκείνο το μέγεθος ανεξάρτητο του χρόνου το οποίο αν πολλαπλασιαστεί με τον παραγοντα ejωt και στη συνέχεια εφαρμοστεί ο συντελεστής Re{} προκύπτει η περιγραφή του μεγέθους στο χρόνο.
Για να χρησιμοποιήσουμε φάσορες το αρχικό σήμα στο χρόνο πρέπει να έχει ημιτονοειδή περιγραφή. Τότε ο φάσορας είναι η περιγραφή του σήματος που περιλαμβάνει το μέτρο του σήματος και την φάση του

## Slide 27: Φάσορες (3)
Μπορούμε να γράψουμε τις εξισώσεις Maxwell για ημιτονοειδείς μεταβολές χρησιμοποιώντας φάσορες κάνοντας την αντικατάσταση

## Slide 28: Εξισώσεις Maxwell για φάσορες (Ολοκληρωτική μορφή)
Νόμος Faraday
Νόμος Ampère-Maxwell
Νόμος Gauss ΗΠ
Νόμος Gauss ΜΠ

## Slide 29: Εξισώσεις Maxwell για φάσορες (Διαφορική μορφή)
Νόμος Faraday
Νόμος Ampère-Maxwell
Νόμος Gauss ΗΠ
Νόμος Gauss ΜΠ

## Slide 30: Κυματικές εξισώσεις στο πεδίο της συχνότητας

## Slide 31: Mονοχρωματικό κύμα (ημιτονοειδής μεταβολή με κυκλική συχνότητα ω)
προκύπτει
ή:
Εξίσωσεις Helmholtz
όπου:
σταθερά διάδοσης

## Slide 32: Εξίσωση κύματος για μονοχρωματικό κύμα (ημιτονοειδής μεταβολή)
Σε μη αγώγιμα μέσα (σ=0):
Σε μέταλλα (σ~107 S/m, ε~10-11 F/m):

## Slide 33: Θεώρημα Poynting (εξίσωση ισχύος)

## Slide 34: Έργο σε ΗΜ πεδία
Έργο σε ΗΜ πεδία
Η παραγωγή ισχύος δηλαδή θα δίνεται από:
Η παραγωγή ισχύος για όγκο V θα δίνεται από:

## Slide 35: Θεώρημα Poynting
Ολοκληρωτική μορφή
Ορίζουμε το πραγματικό Διάνυσμα Poynting
(ροή ισχύος, [W/m2])
Διαφορική μορφή
Εξίσωση ισχύος
Εξίσωση ισχύος

## Slide 36: Θεώρημα Poynting (Παράδειγμα)
Αν
τότε
Είναι
και
ενώ το ΜΠ στην παράπλευρη επιφάνεια
άρα το διάνυσμα Poynting:
Ομοιόμορφο ρεύμα Ι

## Slide 37: Θεώρημα Poynting (Παράδειγμα)(2)
Ομοιόμορφο ρεύμα Ι
Δηλαδή:
ενώ κατανάλωση ισχύος:

## Slide 38: Μιγαδικό διάνυσμα Poynting (με φάσορες)
Αφού :
θα είναι:
ή:

## Slide 39: Μέση τιμή – Πλάτος πραγματικού διανύσματος Poynting
Pav: μέση τιμή πραγματικού διανύσματος Poynting (<P>)
2|S|: Πλάτος peak to peak πραγματικού διανύσματος Poynting

## Slide 40: Θεώρημα Poynting (με φάσορες)

## Slide 41: Οριακές Συνθήκες

## Slide 42: Κάθετες συνιστώσες – Οριακές συνθήκες
Χώρος 1
Χώρος 2

## Slide 43: Παράλληλες συνιστώσες (1) – Οριακές συνθήκες
Δh
Δw
Χώρος 2
Χώρος 1
S
Sk
ή
οπότε:
ή:
δηλαδή:
ή:

## Slide 44: Παράλληλες συνιστώσες (2) – Οριακές συνθήκες
Δh
Δw
Χώρος 2
Χώρος 1
S
Sk
ή
οπότε:
και επειδή:
προκύπτει:
ή:

## Slide 45: Ηλεκτρομαγνητικά δυναμικά

## Slide 46: Διανυσματικό δυναμικό Α Βαθμωτό δυναμικό φ
Ικανοποιούν τις
Αντικαθιστώντας στις
Περιγράφουν πλήρως το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (για γραμμικούς χώρους)
προκύπτει

## Slide 47: Λύσεις δυναμικών
Θέτοντας
προκύπτει
(Συνθήκη Lorentz)

## Slide 48: Δυναμικά καθυστέρησης
Οι οποίες ικανοποιούνται από τις (λύσεις για τις ηλεκτροδυναμικές εξισώσεις):
Που ονομάζονται καθυστερημένα δυναμικά (ή δυναμικά καθυστέρησης)
Και περιγράφουν ουσιαστικά την παρατήρηση σε απόσταση R από τη διέγερση ύστερα από χρόνο t*=t-R/c (Εισαγωγή σε προβλήματα ακτινοβολίας – κεραίες για παράδειγμα)

## Slide 49: Καταστατικές εξισώσεις

## Slide 50: Καταστατικές εξισώσεις
Αν η η πυκνότητα ρεύματος θεωρηθεί άγνωστη τότε χρειάζεται μια επιπλέον διανυσματική εξίσωση
Οι καταστατικές εξισώσεις συνδέουν τα

## Slide 51: Απλά μέσα
όπου
Για γραμμικά, ομογενή, ισότροπα μέσα
Διηλεκτρική σταθερά
Μαγνητική διαπερατότητα
Ηλεκτρική αγωγιμότητα

## Slide 52: Ορισμοί
Γραμμικά μέσα: οι προηγούμενες σχέσεις ισχύουν ανεξάρτητα των πλατών των
Ισότροπα μέσα: και
Ομογενή μέσα: οι ιδιότητες του υλικού είναι ίδιες σε όλα τα σημεία του μέσου

## Slide 53: Αντιπαράδειγμα Ι Μη γραμμικά υλικά
Στα σιδηρομαγνητικά υλικά, η σχέση που συνδέει τα είναι μη γραμμική
Πηγή:[commons.wikimedia.org]
Βρόχος υστέρησης

## Slide 54: Αντιπαράδειγμα ΙΙ Ανισότροπα υλικά
Στους κρυστάλλους συνήθως δεν ισχύει
Τα συνδέονται μέσω ενός τανυστή 2ης τάξης (δηλ. ενός πίνακα 3x3 με κάποιες ιδιότητες συμμετρίας)

## Slide 55: Τέλος Ενότητας

## Slide 56: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 57: Σημειώματα

## Slide 58: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση Χ.ΥΖ.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
Έκδοση Χ1.Υ1Ζ1 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).
Έκδοση Χ2.Υ2Ζ2 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).
Έκδοση Χ3.Υ3Ζ3 διαθέσιμη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσμο).

## Slide 59: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Όνομα μέλους ή μελών ΔΕΠ 2014. Όνομα μέλους ή μελών ΔΕΠ. «Τίτλος Μαθήματος. Τίτλος ενότητας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: σύνδεσμο μαθήματος.

## Slide 60: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 61: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 62: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 2: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 3: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 4: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 5: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 6: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Εικόνα 7: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος>< πηγή><κ.τ.λ>

## Slide 63: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Πίνακες
Πίνακας 1: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Πίνακας 2: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>
Πίνακας 3: <αναφορά><άδεια με την οποία διατίθεται> <σύνδεσμος><πηγή><κ.τ.λ>