## Slide 1: Δίκτυα Βιομηχανικού Αυτοματισμού
Μέρος 2ο: Βιομηχανικά Δίκτυα
(Διάλεξη 2η)
Διδάσκων: Σταμάτης Μάνεσης
Τομέας Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Γενικής Ηλεκτροτεχνίας

## Slide 2: Δίκτυο CAN Controller Area Network
http://www.can.bosch.com/

## Slide 3: Το δίκτυο CAN
Το CAN είναι ένα ολοκληρωμένο σειριακό δίκτυο για εφαρμογές πραγματικού χρόνου.
Χειρίζεται δεδομένα της τάξης έως 1 Megabit/sec.
Παρέχει άριστη ανίχνευση σφαλμάτων.
Σχεδιάστηκε αρχικά για την βιομηχανία αυτοκινήτων.
Σήμερα βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε κάθε βιομηχανική εφαρμογή ελέγχου και αυτοματισμού.
Αποτελεί διεθνές πρότυπο: ISO 11898

## Slide 4: Ιστορική αναδρομή
1983 | Ξεκίνησε το εσωτερικό πρόγραμμα της BOSCH για την κατασκευή ενός δικτύου για χρήση σε αυτοκινούμενα οχήματα.
1986 | Πρώτη παρουσίαση του πρωτοκόλλου CAN.
1987 | Κατασκευή των πρώτων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για την υλοποίηση του CAN από την INTEL και την Philips.
1992 | Δημιουργία του οργανισμού CAN In Automation (CIA).
 | Παραγωγή των πρώτων αυτοκινήτων εφοδιασμένων με το δίκτυο CAN από την MERCEDES BENZ.
1993 | Προτυποποίηση του CAN κατά ISO 11898.
1996 | Δημοσίευση του πρωτοκόλλου CANopen.
2000 | Δημιουργία του timed-triggered communication protocol for CAN.

## Slide 5: Λειτουργία CAN
To CAN, όπως και το ΕTHERNET, υποστηρίζει την τεχνολογία πολλαπλής προσπέλασης με ανίχνευση διαύλου και συγκρούσεων (CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access/Collision Detector).
Όταν ανιχνευτεί σύγκρουση λόγω ταυτόχρονης χρήσης του καναλιού από δύο χρήστες, οι χρήστες ξαναπροσπαθούν να στείλουν το μήνυμά τους πάλι μετά από τυχαίο χρόνο, για την αποφυγή νέας σύγκρουσης.

## Slide 6: Αποφυγή συγκρούσεων
Για την αποφυγή συγκρούσεων σε περίπτωση ταυτόχρονης μετάδοσης, το CAN χρησιμοποιεί μια τεχνική σοφής διαιτησίας (Non Destructive Bit-wise Arbitration). Σύμφωνα με αυτή:
Όταν ένας σταθμός έχει άδεια μετάδοσης, παρακολουθεί αν η μετάδοση δεδομένων γίνεται αξιόπιστα.
Αν δεν γίνεται, ο σταθμός υποθέτει ότι έχει σταλεί συγχρόνως μήνυμα υψηλότερης προτεραιότητας και διακόπτει την μετάδοση επιστρέφοντας στην αρχική κατάσταση.
Το μήνυμα υψηλής προτεραιότητας φθάνει στον προορισμό του ενώ το άλλο μήνυμα στέλνεται εκ νέου σε επόμενη χρονική στιγμή.

## Slide 7: Συνέπειες διαιτησίας
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης διαιτησίας στον τρόπο μετάδοσης είναι:
Δεν καταστρέφονται δεδομένα από συγκρούσεις στο δίκτυο.
Όλοι οι σταθμοί πετυχαίνουν πρόσβαση σε αυτό.
Το μόνο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι το γεγονός ότι η διαιτησία γίνεται σε κάθε bit, κάτι που απαιτεί όλοι οι σταθμοί να «ακούν» ο ένας τον άλλον σε χρόνο ενός bit.
Για ταχύτητα 500 Kbps ο χρόνος μετάδοσης (bit–time) είναι 2000 ns.
Σαν συνέπεια τα δίκτυα CAN για να επιτύχουν υψηλές ταχύτητες είναι αρκετά μικρά και συχνά με μήκος μικρότερο από 100m.
Η απόσταση αυτή αυξάνεται είτε μειώνοντας την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων είτε με επιπρόσθετο εξοπλισμό.

## Slide 8: Τύποι δικτύου CAN
Το πρωτόκολλο του δικτύου CAN συναντάται κυρίως σε δύο μορφές ανάλογα με την μορφή του πλαισίου των μηνυμάτων.
Τύπος Α (CAN 2.0A).
Τύπος B (CAN 2.0B) και τύπος Β παθητικό.
Μορφή Μηνύματος / Τύπος του CAN chip | Τύπος Α | Τύπος B παθητικός | Τύπος B
11 bit ID υτυτ | Κατάλληλο | Κατάλληλο | Κατάλληλο
29 bit ID | Λανθασμένο | Ανεκτικό στο δίκτυο αλλά τελικά αγνοείται | Κατάλληλο

## Slide 9: Τύπος Α (CAN 2.0A)
Το πρότυπο πλαίσιο μηνυμάτων (έκδοση 2.0A) αποτελείται από οκτώ διαφορετικά πεδία δυαδικών ψηφίων:
Την έναρξη του πεδίου πλαισίων (SOF).
Το πεδίο διαιτησίας (Arbitration field).
Το πεδίο ελέγχου που περιέχει 6 bits.
Το πεδίο δεδομένων, που περιέχει από 0 έως 8 bytes.
Το πεδίο κέντρου ανίχνευσης και ελέγχου.
Το πεδίο ACKnowledge.
Το τέλος του πεδίου πλαισίων.
Το πεδίο INTermission που αποτελείται από τα 3 υπολειπόμενα bits.

## Slide 10: Πλαίσιο τύπου Α

## Slide 11: Πλαίσιο τύπου Β
Το πλαίσιο τύπου Β είναι παρόμοιο με το Α, με μόνη διαφοροποίηση το μήκος του πεδίου διαιτησίας, 29 bits αντί για 11 bits στο Α.

## Slide 12: Διαφορές – Συμβατότητα
Οι δύο τύποι έχουν κάποιες ειδοποιές διαφορές, αλλά συγχρόνως υπάρχει και συμβατότητα μεταξύ τους.
Στην έκδοση 2.0 Β το πεδίο διαιτησίας είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα των 11 και 18 bits.
Στην έκδοση 2.0 Β, υπάρχει ένα επιπλέον δυαδικό ψηφίο ελέγχου στο πεδίο διαιτησίας, το Substitute Remote Request.
Η διάκριση μεταξύ των δύο μορφών γίνεται με το δυαδικό ψηφίο επέκτασης αναγνωριστικών Identifier Extension (IDE).
Οι ελεγκτές τύπου Β είναι πλήρως συμβατοί με τους αντίστοιχους τύπου Α.
Ο αριθμός των διαθέσιμων προσδιοριστικών στους χρήστες τύπου Α είναι 2.032
Ο αντίστοιχος αριθμός για χρήστες τύπου Β είναι πάνω από 500.000.000

## Slide 13: Αρχή λειτουργίας
Αρχή λειτουργίας αναγνωριστικών:
Η αριθμητική τιμή του αναγνωριστικού καθορίζει την προτεραιότητά του.
Όσο χαμηλότερη τιμή τόσο υψηλότερη η προτεραιότητα.
Το μήνυμα πιο υψηλής προτεραιότητας κερδίζει την πρόσβαση στο δίκτυο σαν να είναι το μόνο μήνυμα που διαβιβάζεται και αποστέλλεται αμέσως.
Τα μηνύματα χαμηλότερης προτεραιότητας αποστέλλονται αυτόματα στον επόμενο κύκλο.
Αρχή λειτουργίας διαιτησίας:
Στη δυαδική λογική κυρίαρχο είναι πάντα το λογικό 0.
Ενώ υπολειπόμενο είναι πάντα το λογικό 1.

## Slide 14: Ανίχνευση σφαλμάτων
Όταν ένας κόμβος ανιχνεύσει ένα σφάλμα:
Στέλνει ένα πλαίσιο ή σημαία σφάλματος προς όλους τους κόμβους του δικτύου.
Το μήνυμα που περιέχει το σφάλμα ακυρώνεται αμέσως.
Ενημερώνεται η κατάσταση των ελεγκτών.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνέπεια των δεδομένων σε ολόκληρο το δίκτυο.

## Slide 15: Μήκος δικτύου CAN
Το μέγιστο μήκος του δικτύου CAN εξαρτάται από τον χρησιμοποιούμενο ρυθμό μετάδοσης μηνυμάτων.
Μέγιστη συχνότητα (Kbit/sec) | Μέγιστο μήκος (m)
10 | 6000
125 | 500
250 | 200
500 | 100
1000 | 40

## Slide 16: Πλεονεκτήματα δικτύου CAN
Το δίκτυο CAN, παρά το ότι παρουσιάσθηκε αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες διασύνδεσης των διαφόρων οργάνων ενός αυτοκινήτου, σύντομα αποτέλεσε μια εύκολη εναλλακτική λύση για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές.
Τα κύρια χαρακτηριστικά που το ώθησαν προς αυτή την κατεύθυνση είναι:
Το χαμηλό κόστος για την ανάπτυξη και λειτουργία του.
Η σθεναρότητα που παρουσιάζει.
Η ευελιξία και η εύκολη επέκταση του δικτύου.

## Slide 17: Το CAN ως βάση
Το δίκτυο CAN έχει χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη δημιουργία άλλων πρωτοκόλλων, κυρίως ανωτέρου επιπέδου. Αυτά τα πρωτόκολλα που βασίζονται στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του CAN είναι:
DeviceNet
Smart Distributed Systems
CAL
CAN Kingdom
CANopen

## Slide 18: Το δίκτυο CANopen
Το CANopen είναι ένα πρωτόκολλο υψηλού επιπέδου βασισμένο στο CAN που αναπτύχθηκε αρχικά για βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.
Το CANopen έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ανοικτό και ανεξάρτητο προμηθευτών δίκτυο.
Τυποποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50325-4.
Υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα διαφόρων συσκευών.
Έχει ικανότητα υψηλής ταχύτητας σε πραγματικό χρόνο.
Καλύπτει μεγάλο φάσμα διεργασιών, από απλές μέχρι ιδιαίτερα σύνθετες.
Είναι φιλικό προς το χρήστη παρέχοντάς του μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων υποστήριξης.

## Slide 19: Συνοπτικά χαρακτηριστικά CAN
Έτος εμφάνισης | 1993 από την εταιρεία BOSCH
Πρότυπο | ISO 11898
Τοπολογία | Γραμμή πολλαπλών συνδέσεων
Μέσο μετάδοσης | Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων
Μέγιστο μήκος | Έως 500 m
Ταχύτητα μετάδοσης | Έως 1000 Kbit/sec
Αριθμός χρηστών | 64
Μέθοδος προσπέλασης | Κύριος-εξαρτημένος Πολλαπλοί κύριοι
Έλεγχος λαθών | Με χρήση κυκλικού κώδικα CRC
Μέγιστο μήκος δεδομένων | 8 bytes

## Slide 20: Δικτυακές αναφορές
http://www.can.bosch.com/
http://www.can-cia.de/
http://www.mjschofield.com/
http://www.kvaser.se/can/
http://www.algonet.se/~staffann/developer/CAN.htm
http://www.acfr.usyd.edu.au/technology/canbus/
http://www.vector-cantech.com/training/
http://www.emicros.com/canport.htm
http://www.hitex.co.uk/can/
http://www.microcontrol.net/en/can/can_main.php3

## Slide 21: Δίκτυο DeviceNet
Complete Automation
http://www.ab.com

## Slide 22: DeviceNet
Το δίκτυο DeviceNet παρουσιάστηκε το 1994 από την Allen-Bradley, ως ένα δίκτυο κατάλληλο για βιομηχανικό έλεγχο στο επίπεδο μηχανής.
Στο δίκτυο DeviceNet μπορούν να συνδεθούν ελεγκτές, αισθητήρες, ενεργοποιητές και άλλες συσκευές.

## Slide 23: Γενικά χαρακτηριστικά
Το δίκτυο DeviceNet έχει κερδίσει μερίδιο στην παγκόσμια αγορά βιομηχανικών δικτύων αυτοματισμού χάρις στα ακόλουθα χαρακτηριστικά του.
Χρησιμοποιεί ως βάση την τεχνολογία CAN.
Προσφέρει διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συσκευών.
Παρέχει προηγμένη διάγνωση λαθών και προστασία από κατάρρευση.
Έχει χαμηλό κόστος εγκατάστασης.
Παρέχει συμβατότητα μεταξύ συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών που συνδέονται σε αυτό.

## Slide 24: Δομή και λειτουργία
Το DeviceNet βασίζεται πάνω στην τεχνολογία του CAN χρησιμοποιώντας το πρότυπο του αναγνωριστικού των 11 bit (Version 2.0A).
Καθορίζει το επίπεδο εφαρμογής του μοντέλου OSI καθώς και το φυσικό επίπεδο ενημέρωσης (επίπεδο 0).
Η υποστηριζόμενη τοπολογία είναι γραμμή ή δακτύλιος με διακλαδώσεις.
Υποστηρίζει πολλαπλά μοντέλα δικτύου, παρέχοντας ευελιξία στο σχεδιαστή του δικτύου.
Το DeviceNet μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απλό σύνολο μακροεντολών για τα μηνύματα του CAN.

## Slide 25: Μέθοδοι προσπέλασης
Το DeviceNet χρησιμοποιεί ως βάση τη λογική παραγωγού-καταναλωτή (producer-consumer), μέσω της οποίας υποστηρίζει πολλαπλά μοντέλα δικτύου, όπως:
  Single master-slave.
  Multi master.
  Peer-to-peer.
  Redundant subsystems.

## Slide 26: Single master-slave.
Ένας master – πολλοί slave.
Πλήρως ντετερμινιστικό μοντέλο.
Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής ανάθεσης από τον master.
Το μήνυμα απευθύνεται προς όλους τους slaves, που ο καθένας εξάγει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει.

## Slide 27: Multi master
Πολλοί master - πολλοί slaves.
Μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε συνδυασμό από κόμβους πελάτες και κόμβους εξυπηρετητές.

## Slide 28: Peer-to-peer
Μοντέλο που χρησιμοποιείται γενικά για δίκτυα περάσματος κουπονιού.
Δεν είναι πλήρως ντετερμινιστικό.

## Slide 29: Redundant subsystems
Εφαρμογή κυρίως σε κρίσιμες εφαρμογές (safety critical applications).
Τέτοια συστήματα περιέχουν πολλαπλούς κόμβους.
Όταν κάποιος παρουσιάζει σφάλμα, τότε αναλαμβάνει τη λειτουργία ο πλεονάζων κόμβος.
Στον ελεγκτή περιέχεται ένας επιλογέας αντικειμένου που επιλέγει ανάμεσα στα δεδομένα εισόδου από το Module 1A και από το Module 1B, ανάλογα με την “υγεία” τους

## Slide 30: Μεταγωγή μηνύματος
Το DeviceNet υποστηρίζει διάφορους τρόπους ανταλλαγής μηνυμάτων, οι οποίοι επιτρέπουν στο χρήστη να λειτουργεί το δίκτυο σε κατάσταση «έξυπνης λειτουργίας» και όχι σε μια σταθερή κατάσταση «εξαντλητικής λειτουργίας». Οι χρησιμοποιούμενοι τρόποι μεταγωγής μηνύματος είναι:
Polling | Duplicate MAC ID messaging
Strobing | Fragmented Messaging
Cyclic / Heartbeat messages | Unconnected Message Manager
Change of state | Recover Faulted Node Messages
Explicit messaging | 

## Slide 31: Τρόποι μεταγωγής
Σάρωση (polling): Ο κύριος κόμβος ρωτάει ξεχωριστά κάθε συσκευή για να στείλει ή να παραλάβει μία ενημέρωση της κατάστασης τους. Αυτό απαιτεί ένα εξερχόμενο και ένα εισερχόμενο μήνυμα για κάθε σταθμό στο δίκτυο. Η σάρωση είναι ο πιο ακριβής, αλλά όχι τόσο αποτελεσματικός από πλευράς χρόνου, τρόπος για άντληση πληροφορίας από τις συσκευές.
Στροβοσκοπική (Strobing): Ο κύριος κόμβος εκπέμπει μία αίτηση προς όλες τις συσκευές για ενημέρωση κατάστασης. Οι συσκευές αποκρίνονται διαδοχικά, με τον κόμβο 1 να απαντάει πρώτος μετά οι κόμβοι 2,3,4 κ.λ.π. Η αρίθμηση των κόμβων μπορεί να έχει γίνει έτσι ώστε να έχει προτεραιότητα ο κόμβος που θα στέλνει το περισσότερο σημαντικό μήνυμα. Οι μέθοδοι polling και strobing είναι οι πιο συνηθισμένες για μετάδοση μηνυμάτων.

## Slide 32: Τρόποι μεταγωγής συνέχεια…
Κυκλική (Cyclic): Οι συσκευές έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε αυτόματα να στέλνουν μηνύματα σε προγραμματισμένα διαστήματα. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται μερικές φορές και «ζωτικός παλμός» (heartbeat), χρησιμοποιείται δε συχνά σε συνδυασμό με την επόμενη μέθοδο αλλαγής κατάστασης (Change of state) για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι ακόμη σε λειτουργία.
Αλλαγή κατάστασης (Change of State): Οι συσκευές στέλνουν μήνυμα στον κύριο κόμβο μόνο όταν αλλάξει η κατάστασή τους. Αυτή η διαδικασία καταλαμβάνει πολύ λίγο χρόνο στον δίαυλο και είναι η πιο αποδοτική από άποψη χρόνου μέθοδος, αλλά μερικές φορές αποδεικνύεται ανακριβής στην απόκτηση πληροφοριών από τις συσκευές, διότι απόδοση και χρόνος απόκρισης αποδείχτηκαν στατιστικά αντίθετα στον ντετερμινισμό.

## Slide 33: Τρόποι μεταγωγής συνέχεια…
Explicit messaging: Το πρωτόκολλο καθορίζει πως μια συσκευή θα πρέπει να μεταφράσει ένα μήνυμα και χρησιμοποιείται σε σύνθετες συσκευές, όπως οδηγοί και ελεγκτές των οποίων οι παράμετροι αλλάζουν περιοδικά.
Duplicate MAC ID messaging: Χρησιμοποιείται όταν ένας κόμβος τίθεται σε λειτουργία και προσπαθεί να αποκτήσει μια διεύθυνση (MAC ID). Εγγυάται ότι μόνο ένας κόμβος μπορεί να καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη διεύθυνση στο δίκτυο.
Fragmented Messaging: Για μηνύματα με περισσότερα από 8 bytes δεδομένων ανά κόμβο, τα δεδομένα μπορούν να διασπαστούν σε τμήματα των 8 bytes και να ανακατασκευαστούν κατά την παραλαβή. Απαιτεί την κατασκευή πολλαπλών μηνυμάτων για να αποσταλεί ή ληφθεί ένα πλήρες μήνυμα.

## Slide 34: Τρόποι μεταγωγής συνέχεια…
Unconnected Message Manager: Χρησιμοποιείται για Peer-to-peer επικοινωνία, όπου κάθε συσκευή που περιλαμβάνει έναν UCMM μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με μια άλλη παρόμοια συσκευή, χωρίς να πρέπει να περάσει από τον κύριο πρώτα. Με αυτόν τον τρόπο φιλτράρονται οι άσχετοι ή μη επιθυμητοί τύπων μηνυμάτων. Μειονέκτημα η απαίτηση για περισσότερη μνήμη RAM και ROM.
Recover Faulted Node Messages: Το πρωτόκολλο ανάκτησης εσφαλμένων μηνυμάτων χρησιμοποιείται προαιρετικά για:
  να ανιχνεύσει την ύπαρξη ενός εσφαλμένος κόμβου στο υποδίκτυο.
  να αναγνωρίσει την τοποθεσία ενός εσφαλμένου κόμβου.
  να αλλάξει την διεύθυνση ενός εσφαλμένου κόμβου.

## Slide 35: Πλεονεκτήματα DeviceNet
Το DeviceNet έγινε δημοφιλές κυρίως επειδή:
Παρέχει εναλλαξιμότητα σε συσκευές.
  Επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές.
  Είναι προς τα πίσω συμβατό.
Παρέχει ευκολίες στην προσθήκη συσκευών και τμημάτων υποδικτύων.
  Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το δίκτυο on-line προσθέτοντας ή αφαιρώντας συσκευές στο δίκτυο χωρίς διακοπή τις τροφοδοσίας και συνεπώς της λειτουργίας του δικτύου.

## Slide 36: Πλεονεκτήματα συνέχεια…
Μειώνει την καλωδίωση και τις αντίστοιχες δαπάνες.
  Σήμα και ισχύς μεταφέρονται σε κοινό καλώδιο.
  Απλοί συνδετήρες που επιταχύνουν την συναρμολόγηση.
  Μείωση στο 25% της εργασίας εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την καλωδίωση.
Κεντρικός πίνακας πριν και μετά
το DeviceNet.

## Slide 37: Πλεονεκτήματα συνέχεια…
Παρέχει έγκαιρη ένδειξη δυσλειτουργιών του δικτύου.
  Δεν απαιτείται κώδικας ελέγχου για την εύρεση τυχόν προβλημάτων.
  Βελτιώνεται σημαντικά ο χρόνος αποκατάστασης από μια βλάβη.
Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το διαθέσιμο εύρος ζώνης.
  Τα σημαντικά μηνύματα μεταβιβάζονται με προτεραιότητα.
  Μείωση της περιττής κυκλοφορίας πακέτων.

## Slide 38: Εφαρμογές στη βιομηχανία
Οι κυριότερες εφαρμογές του συναντώνται σε:
Αυτοκινητοβιομηχανίες.
Βιομηχανίες τροφίμων.
Βιομηχανίες βαριών οχημάτων.
Ηλεκτρονικά.
Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
Βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων.
Citroen
Air France
Ford Motor
Gillette
Kraft Jacobs Suchards
Michelin
Procter & Gamble
Lipton

## Slide 39: Συνοπτικά χαρακτηριστικά
Προέλευση | 1994 από την Allen-Bradley
Πρότυπο | Σύμφωνο με ISO 11898 και ISO 11519, βασισμένο στο CAN
Τοπολογία | Γραμμή ή δακτύλιος με διακλαδώσεις
Μέσο διάδοσης | Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων
Μέγιστο μήκος | 100m έως 500m
Ταχύτητα μετάδοσης | 125, 250 και 500 Kbps
Αριθμός χρηστών | 64
Μέθοδος προσπέλασης | CSMA/CD
Έλεγχος λαθών | Κυκλικός κώδικας CRC
Μέγιστο μήκος δεδομένων | 8 bytes

## Slide 40: Δικτυακές αναφορές
www.ab.com/networks/devicenet.html
www.warwick.ac.uk/devicenet/
www.synergetic.com/catalog/devicenet/
www.can-cia.de/devicenet/
www.connector.com/products_devicenet.html
www.mksinst.com/device.html
www.bbdsoft.com/devicenet.html
www.topworx.com/fn_dn.html

## Slide 41: Δίκτυα Βιομηχανικού Αυτοματισμού
Μέρος 2ο: Βιομηχανικά Δίκτυα
Τέλος 2ης Διάλεξης
Το παρόν υλικό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Δεληγιάννη Βασίλη.