## Slide 1: Εισαγωγή στη Ρομποτική
Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες
Τζες Αντώνιος
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Παρουσίαση εισαγωγικών εννοιών ρομποτικής

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Ρομποτικές διατάξεις
Γνωστικό υπόβαθρο
Η έννοια του ρομπότ
Ορθή κινηματική
Ανάστροφη κινηματική
Κινηματική ταχύτητας

## Slide 4: Ρομποτικές διατάξεις (1/5)
Πηγή: http://www.cs.cmu.edu/~trb/robotphotos.html, Tucker Balch's Robot Photos, Carnegie Mellon University School of Computer Science.
Networked robotic systems
Εικόνες 1, 2: The 2001 CMU Hammerheads aka Minnows

## Slide 5: Ρομποτικές διατάξεις (2/5)
Networked robotic systems
Εικόνες 3, 4: The 2001 CMU Hammerheads aka Minnows
Πηγή: http://www.cs.cmu.edu/~trb/robotphotos.html, Tucker Balch's Robot Photos, Carnegie Mellon University School of Computer Science.

## Slide 6: Ρομποτικές διατάξεις (3/5)
Multiagent applications
Εικόνα 5: LoCoRoBo
Εικόνα 6: Sally and Shannon
Πηγή: http://www.cs.cmu.edu/~trb/robotphotos.html, Tucker Balch's Robot Photos, Carnegie Mellon University School of Computer Science.

## Slide 7: Ρομποτικές διατάξεις (4/5)
Πηγή: https://interactiveartifacts.wordpress.com/2008/08/17/home-made-robots/.
LEGO Robots
Εικόνα 7: 25 dpi Scanner - LEGO Mindstorms

## Slide 8: Ρομποτικές διατάξεις (5/5)
Πηγή: http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2014/03/17/lego-robot-solves-rubiks-cube-in-3-253-seconds/.
LEGO Robots
Εικόνα 8: Rubik’s Cube Solver - LEGO Mindstorms

## Slide 9: Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Παρουσίαση ρομποτικών συστημάτων και νέων τεχνολογιών:
  http://www.sml.ee.upatras.gr/SML_gr/activities/seminars/r&a.htm
Μερικά από τα συστήματα ρομποτικής στην σχολή Ηλεκτρολόγων:
  http://www.sml.ee.upatras.gr/SML_gr/labs/experiments.htm
Ιστοσελίδες με συνδέσμους για ρομποτική:
  http://www.rdrop.com/~cary/html/robot_links.html
  http://www.euronet.nl/users/ragman/link_64.html
Σύνδεσμοι για LEGO ρομπότ:
  http://www.idi.ntnu.no/grupper/ai/eval/lego_links.html

## Slide 10: Γνωστικό υπόβαθρο
Επιστημονικοί τομείς
  Επιστήμη ηλεκτρολόγων - μηχανολόγων
  Επιστήμη υπολογιστών
  Βιομηχανικά συστήματα
Θέματα ρομποτικής που θα εξεταστούν
  Κινηματική ανάλυση
  Δυναμική ανάλυση
  Έλεγχος ρομποτικών συστημάτων

## Slide 11: Η έννοια του ρομπότ (1/2)
Ορισμός: Ο ελεγχόμενος από ηλεκτρονικό υπολογιστή βιομηχανικός μηχανικός χειριστής
Πλεονεκτήματα της χρήσης ρομποτικών συστημάτων
  Μειωμένο κόστος εργατικών εξόδων
  Αυξημένη ακρίβεια και παραγωγικότητα
  Αυξημένη ευελιξία σε σχέση με μηχανές ειδικού σκοπού
  Ανάληψη κουραστικών, επικίνδυνων και επαναλαμβανόμενων εργασιών

## Slide 12: Η έννοια του ρομπότ (2/2)
Πλεονεκτήματα της χρήσης ρομποτικών συστημάτων (συνέχεια)
  Υποθαλάσσια και πλανητική έρευνα
  Ανάκτηση και επισκευή δορυφόρων
  Απενεργοποίηση εκρηκτικών μηχανισμών
  Εργασίες σε ραδιενεργό περιβάλλον

## Slide 13: Ορθή κινηματική (1/2)
Ορίζουμε ένα σύστημα συντεταγμένων βάσης
Οι συντεταγμένες του ρομποτικού βραχίονα εκφράζονται ως προς το σύστημα βάσης ως:
Εικόνα 9: Σύστημα συντεταγμένων
βάσης (base or world frame)

## Slide 14: Ορθή κινηματική (2/2)
Ο προσανατολισμός του ρομποτικού βραχίονα εκφράζεται ως προς το σύστημα βάσης ως:
Οι εξισώσεις αυτές καλούνται εξισώσεις ορθής κινηματικής του ρομπότ

## Slide 15: Ανάστροφη κινηματική (1/3)
Ορθή κινηματική: προσδιορισμός των συντεταγμένων του άκρου του ρομπότ δεδομένων των γωνιών των συνδέσμων
Ανάστροφη κινηματική: προσδιορισμός των γωνιών των συνδέσμων δεδομένων των συντεταγμένων στις οποίες επιθυμούμε να οδηγηθεί το άκρο του ρομπότ
Εάν οι συντεταγμένες είναι εκτός του χώρου κίνησης του ρομπότ τότε δεν υπάρχει λύση
Για κάποια θέση στο χώρο κίνησης του ρομπότ μπορεί να υπάρχουν μία ή και περισσότερες λύσεις

## Slide 16: Ανάστροφη κινηματική (2/3)
Εικόνα 10: Ρομπότ 2 βαθμών ελευθερίας και δύο πιθανές λύσεις του προβλήματος ανάστροφης κινηματικής

## Slide 17: Ανάστροφη κινηματική (3/3)
Για την «κάτω» θέση ισχύει
Επιπλέον, ισχύει ότι
Η τελευταία σχέση καλύπτει και τις δύο πιθανές λύσεις για αγκώνα «πάνω» ή «κάτω»
Εικόνα 11: Η γεωμετρία της «κάτω» θέσης

## Slide 18: Κινηματική ταχύτητας (1/3)
Σχέση ταχύτητας του άκρου του ρομπότ και γωνιακής ταχύτητας των συνδέσμων
Ο πίνακας J καλείται Ιακωβιανή μήτρα του ρομπότ
Οι ταχύτητες των συνδέσμων σε σχέση με την ταχύτητα του άκρου του ρομπότ δίνονται ως
Ορίζουμε τα διανύσματα άρα

## Slide 19: Κινηματική ταχύτητας (2/3)
Προσδιορίζουμε την αντίστροφη Ιακωβιανή μήτρα και καταλήγουμε στην εξίσωση
Η ορίζουσα της Ιακωβιανής μήτρας είναι
Αν τότε η Ιακωβιανή μήτρα δεν αντιστρέφεται οπότε και λέμε ότι το ρομπότ βρίσκεται σε ιδιάζουσα κατάσταση
Στην κατάσταση αυτή ορισμένες κινήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν

## Slide 20: Κινηματική ταχύτητας (3/3)
Εικόνα 12: Ρομπότ 2 βαθμών ελευθερίας σε ιδιάζουσα (singular) κατάσταση

## Slide 21: Τέλος Ενότητας

## Slide 22: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 23: Σημειώματα

## Slide 24: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0

## Slide 25: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Τζες Αντώνιος. «Εισαγωγή στη Ρομποτική. Εισαγωγή». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/EE662/index.php

## Slide 26: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Σύμφωνα με αυτήν την άδεια ο δικαιούχος σας δίνει το δικαίωμα να:
Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό
Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό για κάθε σκοπό
Υπό τους ακόλουθους όρους:
Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της άδειας
Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο

## Slide 27: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  Το Σημείωμα Αδειοδότησης
  Τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 28: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1: The 2001 CMU Hammerheads aka Minnows, Tucker Balch's Robot Photos, Carnegie Mellon University School of Computer Science, Available on the web at the Internet Archive, http://www.cs.cmu.edu/~trb/robotphotos.html
Εικόνα 2: The 2001 CMU Hammerheads aka Minnows, Tucker Balch's Robot Photos, Carnegie Mellon University School of Computer Science, Available on the web at the Internet Archive, http://www.cs.cmu.edu/~trb/robotphotos.html
Εικόνα 3: The 2001 CMU Hammerheads aka Minnows, Tucker Balch's Robot Photos, Carnegie Mellon University School of Computer Science, Available on the web at the Internet Archive, http://www.cs.cmu.edu/~trb/robotphotos.html
Εικόνα 4: The 2001 CMU Hammerheads aka Minnows, Tucker Balch's Robot Photos, Carnegie Mellon University School of Computer Science, Available on the web at the Internet Archive, http://www.cs.cmu.edu/~trb/robotphotos.html
Εικόνα 5: LoCoRoBo, Tucker Balch's Robot Photos, Carnegie Mellon University School of Computer Science, Available on the web at the Internet Archive, http://www.cs.cmu.edu/~trb/robotphotos.html
Εικόνα 6: Sally and Shannon, Tucker Balch's Robot Photos, Carnegie Mellon University School of Computer Science, Available on the web at the Internet Archive, http://www.cs.cmu.edu/~trb/robotphotos.html
Εικόνα 7: 25 dpi Scanner - LEGO Mindstorms, Interactive Artifacts Wordpress, Available on the web at the Internet Archive https://interactiveartifacts.wordpress.com/2008/08/17/home-made-robots/
Εικόνα 8: Rubik’s Cube Solver - LEGO Mindstorms, Forbes Tech, Available on the web at the Internet Archive, http://www.forbes.com/sites/alexknapp/2014/03/17/lego-robot-solves-rubiks-cube-in-3-253-seconds/

## Slide 29: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 9: Σύστημα συντεταγμένων βάσης, Ίδιο έργο
Εικόνα 10: Ρομπότ 2 βαθμών ελευθερίας και δύο πιθανές λύσεις του προβλήματος ανάστροφης κινηματικής, Ίδιο έργο
Εικόνα 11 Η γεωμετρία της «κάτω» θέσης, Ίδιο έργο
Εικόνα 12: Ρομπότ 2 βαθμών ελευθερίας σε ιδιάζουσα (singular) κατάσταση, Ίδιο έργο