## Slide 1: Εισαγωγή στη Ρομποτική
Ενότητα 3: Παράμετροι Denavit - Hartenberg
Τζες Αντώνιος
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

## Slide 2: Σκοποί ενότητας
Εξαγωγή παραμέτρων Denavit - Hartenberg για ρομποτικούς βραχίονες

## Slide 3: Περιεχόμενα ενότητας
Κινηματικές αλυσίδες
Σύνθεση περιστροφών
Αναπαράσταση Denavit - Hartenberg
Ρομπότ με σφαιρικό καρπό

## Slide 4: Κινηματικές αλυσίδες (1/5)
Είδη συνδέσμων ρομποτικών βραχιόνων
Ενός βαθμού ελευθερίας
  Πρισματικός (γραμμική μετατόπιση)
  Περιστροφικός (γωνία περιστροφής)
Περισσότερων βαθμών ελευθερίας
  Σφαιρικός

## Slide 5: Κινηματικές αλυσίδες (2/5)
Έστω ρομπότ με βραχίονες
Αριθμούμε τους βραχίονες από το έως και το αρχίζοντας από τη βάση του ρομπότ
Αριθμούμε τους συνδέσμους από το έως και το
Ο -οστός σύνδεσμος ταυτίζεται με το σημείο σύνδεσης των βραχιόνων και .
Η μεταβλητή του -οστού συνδέσμου συμβολίζεται με
Τοποθετούμε ένα σύστημα συντεταγμένων στην βάση του ρομπότ, ονομάζοντάς το
Τοποθετούμε συστήματα συντεταγμένων από έως , ώστε το σύστημα να είναι προσκολλημένο στον βραχίονα .

## Slide 6: Κινηματικές αλυσίδες (3/5)
Έστω ο ομογενής πίνακας ο οποίος μετατρέπει τις συντεταγμένες ενός σημείου από το σύστημα συντεταγμένων στο σύστημα συντεταγμένων
Αν υποθέσουμε μόνο πρισματικούς και περιστροφικούς συνδέσμους τότε ο πίνακας είναι συνάρτηση μόνο της μεταβλητής

## Slide 7: Κινηματικές αλυσίδες (4/5)
Ορίζουμε τη θέση του άκρου του ρομπότ σε σχέση με το σύστημα συντεταγμένων βάσης μέσω του διανύσματος
Ορίζουμε τον προσανατολισμό του άκρου του ρομπότ σε σχέση με το σύστημα συντεταγμένων βάσης μέσω του πίνακα περιστροφής
Ορίζουμε τον ομογενή μετασχηματισμό μέσω του πίνακα

## Slide 8: Κινηματικές αλυσίδες (5/5)
Κάθε ομογενής μετατροπή είναι της μορφής
Ο πίνακας εκφράζει τον προσανατολισμό του συστήματος συντεταγμένων σε σχέση με το σύστημα συντεταγμένων
Τα διανύσματα προκύπτουν διαδοχικά ως

## Slide 9: Αναπαράσταση Denavit - Hartenberg
Συστηματική επιλογή των συστημάτων συντεταγμένων
Κάθε ομογενής μετατροπή αναπαρίσταται σαν το γινόμενο τεσσάρων βασικών μετατροπών

## Slide 10: Αναπαράσταση Denavit - Hartenberg (1/7)
Έστω δύο συστήματα συντεταγμένων και
Τότε υπάρχει μοναδικός ομογενής πίνακας που μετατρέπει τις συντεταγμένες του συστήματος στο σύστημα
Εστω επιπλέον τα εξής χαρακτηριστικά
  (DH1) Ο άξονας είναι κάθετος στον άξονα
  (DH2) Ο άξονας τέμνει τον άξονα
  όπως φαίνεται στο σχήμα της επόμενης διαφάνειας
Υπο αυτές τις συνθήκες υπάρχουν μοναδικά νούμερα τέτοια ώστε

## Slide 11: Αναπαράσταση Denavit - Hartenberg (2/7)
Εικόνα 1: Συστήματα συντεταγμένων που ικανοποιούν τις υποθέσεις (DH1) και (DH2)

## Slide 12: Αναπαράσταση Denavit - Hartenberg (3/7)
Εικόνα 2: Παράμετροι D-H μεταξύ δύο συνδέσμων ενός ρομποτικού βραχίονα

## Slide 13: Αναπαράσταση Denavit - Hartenberg (4/7)
Γράφουμε τον πίνακα ως
  και με συμβολίζουμε την -οστή στήλη του πίνακα
Tο διάνυσμα είναι η αναπάσταση του μοναδιαίου διανύσματος στο σύστημα
Από το σχήμα προκύπτει ότι η υπόθεση (DH1) σημαίνει ότι το είναι ορθογώνιο στο άρα
Υπάρχουν μοναδικές γωνίες και για τις οποίες ισχύει

## Slide 14: Αναπαράσταση Denavit - Hartenberg (5/7)
Κάθε γραμμή και στήλη του πίνακα πρέπει να έχει μέτρο ίσο με τη μονάδα, άρα
Συνεπώς, υπάρχουν μοναδικές γωνίες και για τις οποίες
Η υπόθεση (DH2) σημαίνει ότι το διάνυσμα είναι γραμμικός συνδυασμός του και του
Εφόσον εκφράζουμε το μοναδικά ως

## Slide 15: Αναπαράσταση Denavit - Hartenberg (6/7)
Οι τρεις βασικοί κανόνες προσδιορισμού του συστήματος συντεταγμένων είναι οι ακόλουθοι
  Ο άξονας βρίσκεται κατά μήκος του άξονα κίνησης του -οστού συνδέσμου
  Ο άξονας είναι κάθετος στον άξονα και με κατεύθυνση αντίθετη προς αυτόν
  Ο άξονας συμπληρώνει το σύστημα όπως απαιτείται

## Slide 16: Αναπαράσταση Denavit - Hartenberg (7/7)
Οι τέσσερις παράμετροι που περιγράφουν τον όποιο πρισματικό ή περιστροφικό βραχίονα είναι οι ακόλουθες
  είναι η γωνία του συνδέσμου από τον άξονα στον άξονα γύρω από τον άξονα (χρησιμοποιώντας τον κανόνα του δεξιού χεριού)
  είναι η απόσταση από το κέντρο του συστήματος συντεταγμένων έως την τομή των αξόνων και κατά μήκος του άξονα
  είναι η έλάχιστη απόσταση ανάμεσα στην τομή του άξονα με τον άξονα και το κέντρο του -οστού συστήματος συντεταγμένων κατά μήκος του άξονα (ή είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων και )
  είναι η γωνία από τον άξονα στον άξονα γύρω από τον άξονα (χρησιμοποιώντας τον κανόνα του δεξιού χεριού)

## Slide 17: Ρομποτικός βραχίονας PUMA 260 (1/2)
Εικόνα 3: Ρομποτικός βραχίονας PUMA 260

## Slide 18: Ρομποτικός βραχίονας PUMA 260 (2/2)
Εικόνα 4: Ρομποτικός βραχίονας PUMA 260

## Slide 19: Ρομποτικός βραχίονας Stanford
Εικόνα 5: Ρομποτικός βραχίονας Stanford

## Slide 20: Παράμετροι Denavit - Hartenberg

## Slide 21: Denavit - Hartenberg για περιστροφικό σύνδεσμο
Τα είναι σταθερές και το είναι η παράμετρος του συνδέσμου για περιστροφικό σύνδεσμο

## Slide 22: Denavit - Hartenberg για πρισματικό σύνδεσμο
Τα είναι σταθερές και το είναι η παράμετρος του συνδέσμου για πρισματικό σύνδεσμο

## Slide 23: Επίπεδο ρομπότ δύο περιστροφικών βαθμών ελευθερίας (1/2)
Εικόνα 6: Ρομποτικός βραχίονας 2 βαθμών ελευθερίας

## Slide 24: Επίπεδο ρομπότ δύο περιστροφικών βαθμών ελευθερίας (2/2)

## Slide 25: Κυλινδρικό ρομπότ τριών συνδέσμων (1/2)
Εικόνα 7: Κυλινδρικό ρομπότ

## Slide 26: Κυλινδρικό ρομπότ τριών συνδέσμων (2/2)

## Slide 27: Ρομπότ με σφαιρικό καρπό (1/2)
Εικόνα 8: Σφαιρικός καρπός

## Slide 28: Ρομπότ με σφαιρικό καρμπό (2/2)

## Slide 29: Κυλινδρικό ρομπότ με σφαιρικό καρμπό (1/2)
Εικόνα 9: Κυλινδρικό ρομπότ με σφαιρικό καρπό

## Slide 30: Κυλινδρικό ρομπότ με σφαιρικό καρμπό (2/2)

## Slide 31: Ρομποτικός βραχίονας Stanford (1/3)
Εικόνα 10: Ρομποτικός βραχίονας Stanford

## Slide 32: Ρομποτικός βραχίονας Stanford (2/3)

## Slide 33: Ρομποτικός βραχίονας Stanford (3/3)

## Slide 34: Τέλος Ενότητας

## Slide 35: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 36: Σημειώματα

## Slide 37: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0

## Slide 38: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Τζες Αντώνιος. «Εισαγωγή στη Ρομποτική. Παράμετροι Denavit - Hartenberg». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/EE662/index.php

## Slide 39: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Σύμφωνα με αυτήν την άδεια ο δικαιούχος σας δίνει το δικαίωμα να:
Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό
Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό για κάθε σκοπό
Υπό τους ακόλουθους όρους:
Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της άδειας
Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο

## Slide 40: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  Το Σημείωμα Αδειοδότησης
  Τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 41: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες
Εικόνα 1: Συστήματα συντεταγμένων που ικανοποιούν τις υποθέσεις (DH1) και (DH2), Ίδιο έργο
Εικόνα 2: Παράμετροι D-H μεταξύ δύο συνδέσμων ενός ρομποτικού βραχίονα, Robot Modeling and Control, Mark W. Spong, Seth Hutchinson, and M. Vidyasagar, John Wiley & Sons, 2005
Εικόνα 3: Ρομποτικός βραχίονας PUMA 260, Redesigned Figure, Original is available on the web at the Internet Archive, http://www.nycresistor.com/2013/05/12/inverse-kinematics/
Εικόνα 4: Ρομποτικός βραχίονας PUMA 260, Available on the web at the Internet Archive, http://www.geocities.ws/robo02ctig/rob3.html
Εικόνα 5: Ρομποτικός βραχίονας Stanford, Redesigned Figure, Original is a available on the web at the Internet Archive, http://pwsz.home.pl/kuczewski/robotyka/wyklad6_rob.pdf
Εικόνα 6: Ρομποτικός βραχίονας 2 βαθμών ελευθερίας, Robot Modeling and Control, Mark W. Spong, Seth Hutchinson, and M. Vidyasagar, John Wiley & Sons, 2005
Εικόνα 7: Κυλινδρικό ρομπότ, Ίδιο έργο
Εικόνα 8: Σφαιρικός καρπός, Ίδιο έργο
Εικόνα 9: Κυλινδρικό ρομπότ με σφαιρικό καρπό, Ίδιο έργο
Εικόνα 10: Ρομποτικός βραχίονας Stanford, Redesigned Figure, Original is a available on the web at the Internet Archive, http://pwsz.home.pl/kuczewski/robotyka/wyklad6_rob.pdf