## Slide 1: Κεφάλαιο 5
Μεγάλη και γρήγορη: Αξιοποίηση της ιεραρχίας της μνήμης

## Slide 2: Τεχνολογία μνήμης
Στατική RAM (Static RAM – SRAM)
  0.5ns – 2.5ns, $2000 – $5000 ανά GB
Δυναμική RAM (Dynamic RAM – DRAM)
  50ns – 70ns, $20 – $75 ανά GB
Μαγνητικός δίσκος
  5ms – 20ms, $0.20 – $2 ανά GB
Επιθυμητά χαρακτηριστικά ιδανικής μνήμης
  Χρόνος προσπέλασης εφάμιλλο της SRAM
  Χωρητικότητα και κόστος/GB εφάμιλλο του δίσκου
Δε μπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα όλες οι απαιτήσεις
§5.1 Εισαγωγή

## Slide 3: Memory Wall
Η εξέλιξη των μνημών από άποψη ταχύτητας είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή των επεξεργαστών
Έχουμε γρήγορες μηχανές αλλά δε μπορούμε να τις τροφοδοτήσουμε γρήγορα με δεδομένα –“memory wall / von Neumann bottleneck”
§5.1 Εισαγωγή

## Slide 4: Αρχή της τοπικότητας (locality)
Τα προγράμματα προσπελαύνουν ένα μικρό μέρος του χώρου διευθύνσεων τους κάθε φορά
Χωρική τοπικότητα (spatial locality)
  Δεδομένα με κοντινές διευθύνσεις σε σχέση με αυτά που προσπελάστηκαν είναι πιθανό να προσπελαστούν σύντομα
  π.χ., σειριακή προσπέλαση εντολών, δεδομένων πινάκων
Χρονική τοπικότητα (temporal locality)
  Δεδομένα που προσπελάστηκαν πρόσφατα θα προσπελαστούν πάλι σύντομα με μεγάλη πιθανότητα
  π.χ., εντολές σε ένα βρόχο,

## Slide 5: Εκμετάλευση της τοπικότητας
Ιεραρχία μνήμης
Αποθήκευσε τα πάντα στο δίσκο (λόγω χωρητικότητας)
Αντίγραψε δεδομένα που προσπελάστηκαν πρόσφατα και τα κοντινά τους στο χώρο & χρόνο από το δίσκο σε μικρότερη μνήμη (Main memory)
  Disk  Main memory
Αντίγραψε δεδομένα που προσπελάστηκαν πρόσφατα και τα κοντινά τους από την κύρια μνήμη σε μια ενδιάμεση μνήμη - Κρυφή μνήμη (cache) προσαρτημένη στη CPU
  Main memory  Cache
Φύλαξε όσα περισσότερα δεδομένα είναι δυνατόν σε καταχωρητές
  Cache  Registers

## Slide 6: Επίπεδα ιεραρχίας μνήμης
Μπλοκ – block (επίσης για τη cache λέγεται γραμμή – line): μονάδα αντιγραφής
  Μπορεί να περιέχει πολλές λέξεις
Αν τα δεδομένα που προσπελαύνονται βρίσκονται στο ανώτερο (κοντινότερο στον επεξεργαστή) επίπεδο της ιεραρχίας μνήμης
  Ευστοχία (hit): η προσπέλαση ικανοποιείται από το ανώτερο επίπεδο
    Λόγος ευστοχίας (hit ratio): ευστοχίες/προσπελάσεις

## Slide 7: Επίπεδα ιεραρχίας μνήμης
Αν τα δεδομένα που προσπελαύνονται απουσιάζουν
  Αστοχία (miss): το μπλοκ αντιγράφεται από το χαμηλότερο επίπεδο
    Απαιτούμενος χρόνος: ποινή αστοχίας (miss penalty)
    Λόγος αστοχίας (miss ratio): αστοχίες/προσπελάσεις = 1 – λόγος ευστοχίας
  Στη συνέχεια τα δεδομένα παρέχονται από το κοντινότερο στον επεξεργαστή επίπεδο

## Slide 8: Κρυφή μνήμη (cache memory)
Κρυφή μνήμη (cache memory)
  Το επίπεδο της ιεραρχίας μνήμης που είναι πλησιέστερα στη CPU
Δεδομένες προσπελάσεις (διευθύνσεις): X1, …, Xn–1, Xn
Πώς γνωρίζουμε αν τα δεδομένα είναι παρόντα στη cache;
Πως εντοπίζουμε τη θέση τους στη cache;

## Slide 9: Κρυφή μνήμη άμεσης απεικόνισης
Η θέση του δεδομένου στη cache καθορίζεται από τη διεύθυνση του – Κύριο χαρακτηριστικό κρυφής μνήμης
Άμεση απεικόνιση (direct map): μόνο μία επιλογή θέσης
  (Διεύθυνση μπλοκ) mod (#Μπλοκ κρυφής μνήμης)
Μέγεθος του μπλοκ είναι δύναμη του 2
Χρήση των χαμηλής ταξής bit της διεύθυνσης

## Slide 10: Ετικέτες και έγκυρα bit (1/2)
Πώς γνωρίζουμε ποιο συγκεκριμένο μπλοκ αποθηκεύεται σε μια θέση της κρυφής μνήμης;
  Αποθήκευση μέρους της δ/νσης του μπλοκ μαζί με τα δεδομένα
  Μνήμη διευθυνσιοδοτούμενη από τα δεδομένα (διευθύνσεις). Κύριο χαρακτηριστικό κρυφής μνήμης
Στην πραγματικότητα, αποθηκεύονται μόνο τα bit υψηλής τάξης – Ονομάζονται ετικέτα (tag)
Και αν δεν υπάρχουν δεδομένα σε μια θέση;
  Έγκυρο (valid) bit: 1 = παρόντα, 0 = όχι παρόντα
  Αρχικά 0

## Slide 11: Ετικέτες και έγκυρα bit (2/2)
Τα μπλοκ της κύριας διαφέρουν στα ψηφία της ετικέτας (00001, 01001, 10001, 11001, …)
Η ετικέτα αποθηκεύεται στην αντίστοιχη θέση της cache μαζί με τα ψηφία δεδομένων (εντολές, δεδομένα)

## Slide 12: Παράδειγμα κρυφής μνήμης
8 γραμμές (Lines ή Blocks), 1 byte / γραμμή, άμεσης απεικόνισης
Αρχική κατάσταση
Διευθύνσεις προσπέλασης μνήμης: 22, 26, 22, 26, 16, 3, 16, 8
Αριθμοδείκτης Γραμμής | Valid bit | Ετικέτα | Δεδομένα
000 (L0) | N |  | 
001 (L1) | N |  | 
010 (L2) | N |  | 
011 (L3) | N |  | 
100 (L4) | N |  | 
101 (L5) | N |  | 
110 (L6) | N |  | 
111 (L7) | N |  | 

## Slide 13: Παράδειγμα κρυφής μνήμης
Αριθμοδείκτης Γραμμής | Valid bit | Ετικέτα | Δεδομένα
000 (L0) | N |  | 
001 (L1) | N |  | 
010 (L2) | N |  | 
011 (L3) | N |  | 
100 (L4) | N |  | 
101 (L5) | N |  | 
110 (L6) | Y | 10 | Mem[10110]
111 (L7) | N |  | 
Δ/νση λέξης | Δυαδική δ/νση | Ευστοχία/αστοχία | Μπλοκ (γραμμή) κρυφής μνήμης
22 | 10 110 | Αστοχία (miss) | 110
Διευθύνσεις προσπέλασης μνήμης: 22, 26, 22, 26, 16, 3, 16, 8

## Slide 14: Παράδειγμα κρυφής μνήμης
Αριθμοδείκτης Γραμμής | Valid bit | Ετικέτα | Δεδομένα
000 (L0) | N |  | 
001 (L1) | N |  | 
010 (L2) | Y | 11 | Mem[11010]
011 (L3) | N |  | 
100 (L4) | N |  | 
101 (L5) | N |  | 
110 (L6) | Y | 10 | Mem[10110]
111 (L7) | N |  | 
Δ/νση λέξης | Δυαδική δ/νση | Ευστοχία/αστοχία | Μπλοκ (γραμμή) κρυφής μνήμης
26 | 11 010 | Αστοχία (miss) | 010
Διευθύνσεις προσπέλασης μνήμης: 22, 26, 22, 26, 16, 3, 16, 8

## Slide 15: Παράδειγμα κρυφής μνήμης
Αριθμοδείκτης Γραμμής | Valid bit | Ετικέτα | Δεδομένα
000 (L0) | N |  | 
001 (L1) | N |  | 
010 (L2) | Y | 11 | Mem[11010]
011 (L3) | N |  | 
100 (L4) | N |  | 
101 (L5) | N |  | 
110 (L6) | Y | 10 | Mem[10110]
111 (L7) | N |  | 
Δ/νση λέξης | Δυαδική δ/νση | Ευστοχία/αστοχία | Μπλοκ (γραμμή) κρυφής μνήμης
22 | 10 110 | Ευστοχία (hit) | 110
26 | 11 010 | Ευστοχία (hit) | 010
Διευθύνσεις μνήμης : 22, 26, 22, 26, 16, 3, 16, 8

## Slide 16: Παράδειγμα κρυφής μνήμης
Αριθμοδείκτης Γραμμής | Valid bit | Ετικέτα | Δεδομένα
000 (L0) | Y | 10 | Mem[10000]
001 (L1) | N |  | 
010 (L2) | Y | 11 | Mem[11010]
011 (L3) | Y | 00 | Mem[00011]
100 (L4) | N |  | 
101 (L5) | N |  | 
110 (L6) | Y | 10 | Mem[10110]
111 (L7) | N |  | 
Δ/νση λέξης | Δυαδική δ/νση | Ευστοχία/αστοχία | Μπλοκ (γραμμή) κρυφής μνήμης
16 | 10 000 | Αστοχία (miss) | 000
3 | 00 011 | Αστοχία (miss) | 011
16 | 10 000 | Ευστοχία (hit) | 000
Διευθύνσεις προσπέλασης : 22, 26, 22, 26, 16, 3, 16, 8

## Slide 17: Παράδειγμα κρυφής μνήμης
Αριθμοδείκτης Γραμμής | Valid bit | Ετικέτα | Δεδομένα
000 (L0) | Y | 10 | Mem[10000]
001 (L1) | N |  | 
010 (L2) | Y | 10 | Mem[10010]
011 (L3) | Y | 00 | Mem[00011]
100 (L4) | N |  | 
101 (L5) | N |  | 
110 (L6) | Y | 10 | Mem[10110]
111 (L7) | N |  | 
Δ/νση λέξης | Δυαδική δ/νση | Ευστοχία/αστοχία | Μπλοκ (γραμμή) κρυφής μνήμης
18 | 10 010 | Αστοχία (miss) | 010

## Slide 18: Υποδιαίρεση της διεύθυνσης

## Slide 19: Παράδειγμα: μεγαλύτερο μέγεθος μπλοκ
Κύρια μνήμη χωρίζει τα address bits σε: Block address – Offset
Cache χωρίζει τα address bits σε: Tag- Line- Offset
64 γραμμές, 16 bytes/γραμμή => (Line, Offset): (6 bits, 4 bits)
Σε ποιο αριθμό μπλοκ απεικονίζεται η διεύθυνση 1200;
  (1200)10 = (0100 1011 0000)2
Διεύθυνση μπλοκ στην κύρια μνήμη = 1200/16 = 75
  (75)10 = (0100 1011 0000)2
Αριθμός γραμμής για μπλοκ = 75 modulo 64 = 11
  (1200)10 = (0100 1011 0000)2
Offset
Line
Tag
Offset
Block

## Slide 20: Ζητήματα μεγέθους μπλοκ
Μεγαλύτερα μπλοκ θα μειώσουν το ρυθμό αστοχίας
  Λόγω χωρικής τοπικότητας
Αλλά σε κρυφή μνήμη σταθερού μεγέθους
  Μεγαλύτερου μεγέθους μπλοκ  λιγότερα μπλοκ στην κρυφή μνήμη
    Περισσότερος ανταγωνισμός  αυξημένος ρυθμός αστοχίας
  Μεγαλύτερα μπλοκ  «μόλυνση» (pollution)

## Slide 21: Ζητήματα μεγέθους μπλοκ
Μεγαλύτερη ποινή αστοχίας
  Μπορεί να ξεπεράσει το όφελος του μειωμένου ρυθμού αστοχίας
  Η πρόωρη επανεκκίνηση (early restart) και η πολιτική «κρίσιμη λέξη πρώτα» (critical-word-first) βοηθούν
Early restart: επανάληψη εκτέλεσης του προγράμματος μόλις προσκομιστεί η λέξη του ζητούμενου μπλοκ αντί για αναμονή όλου του μπλοκ
  Ικανοποιητική για εντολές
Critical-word-first: η ζητούμενη λέξη μεταφέρεται πρώτη στην κρυφή μνήμη. Τα υπόλοιπο μπλοκ μεταφέρεται στη συνέχεια

## Slide 22: Αστοχίες κρυφής μνήμης
Σε περίπτωση ευστοχίας, η CPU συνεχίζει κανονικά
Σε περίπτωση αστοχίας
  Καθυστερεί (stall) η διοχέτευση της CPU
  Προσκομίζει το μπλοκ από το επόμενο επίπεδο της ιεραρχίας
  Αστοχία κρυφής μνήμης εντολών
    Επανεκκίνηση προσκόμισης εντολής
  Αστοχία κρυφής μνήμης δεδομένων
    Ολοκλήρωση προσπέλασης δεδομένων

## Slide 23: Παράδειγμα συσχετιστικής κρυφής μνήμης

## Slide 24: Φάσμα συσχετιστικότητας
Για μια κρυφή μνήμη με 8 καταχωρήσεις (γραμμές)

## Slide 25: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Σύγκριση κρυφών μνημών με 4 μπλοκ
  Άμεσης απεικόνισης, συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων, πλήρως συσχετιστική
  Ακολουθία προσπελάσεων μπλοκ: 0, 8, 0, 6, 8
Άμεσης απεικόνισης
Δ/νση μπλοκ | Αριθμοδεί-κτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/ αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Γραμμή (Line) 0 | Γραμμή (Line)1 | Γραμμή (Line) 2 | Γραμμή (Line) 3

## Slide 26: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Σύγκριση κρυφών μνημών με 4 μπλοκ
  Άμεσης απεικόνισης, συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων, πλήρως συσχετιστική
  Ακολουθία προσπελάσεων μπλοκ: 0, 8, 0, 6, 8
Άμεσης απεικόνισης
Δ/νση μπλοκ | Αριθμοδεί-κτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/ αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Γραμμή (Line) 0 | Γραμμή (Line)1 | Γραμμή (Line) 2 | Γραμμή (Line) 3
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 

## Slide 27: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Σύγκριση κρυφών μνημών με 4 μπλοκ
  Άμεσης απεικόνισης, συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων, πλήρως συσχετιστική
  Ακολουθία προσπελάσεων μπλοκ: 0, 8, 0, 6, 8
Άμεσης απεικόνισης
Δ/νση μπλοκ | Αριθμοδεί-κτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/ αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Γραμμή (Line) 0 | Γραμμή (Line)1 | Γραμμή (Line) 2 | Γραμμή (Line) 3
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  |  | 

## Slide 28: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Σύγκριση κρυφών μνημών με 4 μπλοκ
  Άμεσης απεικόνισης, συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων, πλήρως συσχετιστική
  Ακολουθία προσπελάσεων μπλοκ: 0, 8, 0, 6, 8
Άμεσης απεικόνισης
Δ/νση μπλοκ | Αριθμοδεί-κτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/ αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Γραμμή (Line) 0 | Γραμμή (Line)1 | Γραμμή (Line) 2 | Γραμμή (Line) 3
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  |  | 
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 

## Slide 29: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Σύγκριση κρυφών μνημών με 4 μπλοκ
  Άμεσης απεικόνισης, συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων, πλήρως συσχετιστική
  Ακολουθία προσπελάσεων μπλοκ: 0, 8, 0, 6, 8
Άμεσης απεικόνισης
Δ/νση μπλοκ | Αριθμοδεί-κτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Γραμμή (Line) 0 | Γραμμή (Line)1 | Γραμμή (Line) 2 | Γραμμή (Line) 3
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  |  | 
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
6 | 2 | miss | Mem[0] |  | Mem[6] | 

## Slide 30: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Σύγκριση κρυφών μνημών με 4 μπλοκ
  Άμεσης απεικόνισης, συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων, πλήρως συσχετιστική
  Ακολουθία προσπελάσεων μπλοκ: 0, 8, 0, 6, 8
Άμεσης απεικόνισης
Δ/νση μπλοκ | Αριθμοδεί-κτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/ αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Γραμμή (Line) 0 | Γραμμή (Line)1 | Γραμμή (Line) 2 | Γραμμή (Line) 3
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  |  | 
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
6 | 2 | miss | Mem[0] |  | Mem[6] | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  | Mem[6] | 

## Slide 31: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων
Δ/νση μπλοκ | Αριθμο-δείκτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Set 0 |  | Set 1 | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 0 | Line 1

## Slide 32: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων
Δ/νση μπλοκ | Αριθμο-δείκτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Set 0 |  | Set 1 | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 0 | Line 1
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 

## Slide 33: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων
Δ/νση μπλοκ | Αριθμο-δείκτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Set 0 |  | Set 1 | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 0 | Line 1
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 

## Slide 34: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων
Δ/νση μπλοκ | Αριθμο-δείκτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Set 0 |  | Set 1 | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 0 | Line 1
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 
0 | 0 | hit | Mem[0] | Mem[8] |  | 

## Slide 35: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων
Δ/νση μπλοκ | Αριθμο-δείκτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Set 0 |  | Set 1 | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 0 | Line 1
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 
0 | 0 | hit | Mem[0] | Mem[8] |  | 
6 | 0 | miss | Mem[0] | Mem[6] |  | 

## Slide 36: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων
Δ/νση μπλοκ | Αριθμο-δείκτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Set 0 |  | Set 1 | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 0 | Line 1
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 
0 | 0 | hit | Mem[0] | Mem[8] |  | 
6 | 0 | miss | Mem[0] | Mem[6] |  | 
8 | 0 | miss | Mem[8] | Mem[6] |  | 

## Slide 37: Οργάνωση κρυφής μνήμης συσχετιστικής συνόλου

## Slide 38: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Πλήρως συσχετιστική
Δ/νση μπλοκ |  | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 2 | Line 3
0 |  | miss | Mem[0] |  |  | 

## Slide 39: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Πλήρως συσχετιστική
Δ/νση μπλοκ |  | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 2 | Line 3
0 |  | miss | Mem[0] |  |  | 
8 |  | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 

## Slide 40: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Πλήρως συσχετιστική
Δ/νση μπλοκ |  | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 2 | Line 3
0 |  | miss | Mem[0] |  |  | 
8 |  | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 
0 |  | hit | Mem[0] | Mem[8] |  | 

## Slide 41: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Πλήρως συσχετιστική
Δ/νση μπλοκ |  | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 2 | Line 3
0 |  | miss | Mem[0] |  |  | 
8 |  | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 
0 |  | hit | Mem[0] | Mem[8] |  | 
6 |  | miss | Mem[0] | Mem[8] | Mem[6] | 

## Slide 42: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Πλήρως συσχετιστική
Δ/νση μπλοκ |  | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | Line 0 | Line 1 | Line 2 | Line 3
0 |  | miss | Mem[0] |  |  | 
8 |  | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 
0 |  | hit | Mem[0] | Mem[8] |  | 
6 |  | miss | Mem[0] | Mem[8] | Mem[6] | 
8 |  | hit | Mem[0] | Mem[8] | Mem[6] | 

## Slide 43: Πόση συσχετιστικότητα;
Αυξημένη συσχετιστικότητα μειώνει το ρυθμό αστοχίας
  Αλλά με μειούμενα οφέλη όσο αυξάνεται
Προσομοίωση συστήματος με κρυφή μνήμη δεδομένων (D-cache) 64KB, μπλοκ των 16 λέξεων, μετροπρογράμματα SPEC2000
  1 δρόμου: 10.3%
  2 δρόμων: 8.6%
  4 δρόμων: 8.3%
  8 δρόμων: 8.1%

## Slide 44: Πολιτική αντικατάστασης
Άμεσης απεικόνισης: καμία επιλογή
Συσχετιστική συνόλου
  Προτίμησε τη μη έγκυρη καταχώριση, αν υπάρχει μία
  Αλλιώς, διάλεξε ανάμεσα στις καταχωρίσεις του συνόλου
Λιγότερο πρόσφατα χρησιμοποιημένη (Least-Recently Used – LRU)
  Διάλεξε αυτή που δε χρησιμοποιήθηκε για το μεγαλύτερο διάστημα
    Απλή για 2 δρόμων, διαχειρίσιμη για 4 δρόμων, υπερβολικά δύσκολη από εκεί και πέρα

## Slide 45: Πολιτική αντικατάστασης
FIFO- First In First Out
  Αντικατάσταση με βάση τη χρονική σειρά προσκόμισης στην κρυφή μνήμη
Τυχαία
  Δίνει περίπου την ίδια απόδοση με την LRU για μεγάλη συσχετιστικότητα

## Slide 46: Ταυτόχρονη εγγραφή (Write through)
Σε ευστοχία εγγραφής δεδομένων, θα μπορούσε να γίνει μόνο ενημέρωση του μπλοκ στην κρυφή μνήμη
  Αλλά τότε η κρυφή μνήμη και η μνήμη θα είναι ασυνεπείς
Ταυτόχρονη εγγραφή (write through): ενημέρωσε και την κύρια μνήμη
Αλλά έχει ως αποτέλεσμα οι εγγραφές να διαρκούν περισσότερο

## Slide 47: Ταυτόχρονη εγγραφή
Λύση: προσωρινή μνήμη εγγραφής (write buffer)
  Κρατά δεδομένα που περιμένουν να γραφούν στη μνήμη
  Η CPU συνεχίζει αμέσως
    Καθυστερεί στην εγγραφή μόνο αν η προσωρινή μνήμη εγγραφής είναι ήδη γεμάτη

## Slide 48: Ετερόχρονη εγγραφή – Write back
Εναλλακτική: σε ευστοχία εγγραφής δεδομένων, ενημέρωσε μόνο το μπλοκ στην κρυφή μνήμη
  Παρακολούθησε αν κάθε μπλοκ είναι «μη καθαρό» (dirty)
Όταν ένα ακάθαρτο μπλοκ αντικαθίσταται
  Γράψε το πίσω στη μνήμη
  Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια προσωρινή μνήμη εγγραφής ώστε να αντικατασταθεί το μπλοκ που θα διαβαστεί πρώτο

## Slide 49: Κατανομή εγγραφών – Write allocation
Τι πρέπει να γίνει σε αστοχία εγγραφής;
Εναλλακτικές για ταυτόχρονη εγγραφή
  Κατανομή σε αστοχία (allocate on miss): προσκόμιση του μπλοκ
  Εγγραφή από γύρω (write around): μη προσκόμιση του μπλοκ
    Αφού τα προγράμματα συχνά γράφουν ένα ολόκληρο μπλοκ πριν το διαβάσουν (π.χ., απόδοση αρχικών τιμών)
Για την ετερόχρονη εγγραφή
  Συνήθως προσκομίζεται το μπλοκ

## Slide 50: Ζητήματα μεγέθους μπλοκ
Μεγαλύτερη ποινή αστοχίας
  Μπορεί να ξεπεράσει το όφελος του μειωμένου ρυθμού αστοχίας
  Η πρόωρη επανεκκίνηση (early restart) και η πολιτική «κρίσιμη λέξη πρώτα» (critical-word-first) βοηθούν
Early restart: επανάληψη εκτέλεσης του προγράμματος μόλις προσκομιστεί η λέξη του ζητούμενου μπλοκ αντί για αναμονή όλου του μπλοκ
  Ικανοποιητική για εντολές
Critical-word-first: η ζητούμενη λέξη μεταφέρεται πρώτη στην κρυφή μνήμη. Τα υπόλοιπο μπλοκ μεταφέρεται στη συνέχεια

## Slide 51: Μέτρηση απόδοσης κρυφής μνήμης
Συστατικά του χρόνου CPU
  Κύκλοι εκτέλεσης προγράμματος
    Περιλαμβάνει το χρόνο ευστοχίας κρυφής μνήμης
  Κύκλοι καθυστέρησης (stall) μνήμης
    Κυρίως από αστοχίες κρυφής μνήμης
Με απλουστευτικές παραδοχές:
§5.3 Μέτρηση και βελτίωση της απόδοσης της κρυφής μνήμης

## Slide 52: Συσχετιστικές κρυφές μνήμες
Πλήρως συσχετιστική (fully associative)
  Κάθε μπλοκ μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε γραμμή της κρυφής μνήμης
  Απαιτεί ταυτόχρονη αναζήτηση όλων των καταχωρίσεων
  Συγκριτής σε κάθε καταχώριση (ακριβό)

## Slide 53: Συσχετιστικές κρυφές μνήμες
Συσχετιστική συνόλου n δρόμων (n-way set associative)
  Κάθε σύνολο περιέχει n καταχωρίσεις
Ο αριθμός μπλοκ καθορίζει το σύνολο
  (Αριθμός μπλοκ) modulo (#Συνόλων στη κρυφή μνήμη)
Ταυτόχρονη αναζήτηση όλων των καταχωρίσεων ενός δεδομένου συνόλου
n συγκριτές (λιγότερο ακριβό)

## Slide 54: Παράδειγμα συσχετιστικότητας
Σύγκριση κρυφών μνημών με 4 μπλοκ
  Άμεσης απεικόνισης, συσχετιστική συνόλου 2 δρόμων, πλήρως συσχετιστική
  Ακολουθία προσπελάσεων μπλοκ: 0, 8, 0, 6, 8
Άμεσης απεικόνισης
Δ/νση μπλοκ | Αριθμοδεί-κτης κρυφής μνήμης | Ευστοχία/αστοχία | Περιεχόμενα κρυφής μνήμης μετά την προσπέλαση |  |  | 
 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  |  | 
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
6 | 2 | miss | Mem[0] |  | Mem[6] | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  | Mem[6] | 

## Slide 55: Παράδειγμα: Intrinsity FastMATH
Ενσωματωμένος επεξεργαστής MIPS
  Διοχέτευση 12 σταδίων
  Προσπέλαση εντολής και δεδομένου σε κάθε κύκλο
Διαιρεμένη (split) κρυφή μνήμη: ξεχωριστή I-cache και D-cache
  Η κάθε μία των 16KB: 256 μπλοκ × 16 λέξεις ανά μπλοκ
  D-cache: ταυτόχρονη ή ετερόχρονη εγγραφή
Ρυθμοί αστοχίας SPEC2000
  I-cache: 0.4%
  D-cache: 11.4%
  Σταθμισμένος μέσος όρος: 3.2%

## Slide 56: Παράδειγμα: Intrinsity FastMATH

## Slide 57: Κύρια μνήμη με κρυφές μνήμες
Χρήση DRAM για κύρια μνήμη
  Σταθερό πλάτος (π.χ., 1 λέξη)
  Συνδέεται με δίαυλο σταθερού πλάτους που χρησιμοποιεί ρολόι
    Το ρολόι του διαύλου είναι τυπικά πιο αργό από της CPU

## Slide 58: Κύρια μνήμη με κρυφές μνήμες
Παράδειγμα ανάγνωσης μπλοκ κρυφής μνήμης
  1 κύκλος διαύλου για μεταφορά της διεύθυνσης
  15 κύκλοι διαύλου ανά προσπέλαση DRAM
  1 κύκλος διαύλου ανά μεταφορά δεδομένων
Για μπλοκ των 4 λέξεων, και DRAM πλάτους 1 λέξης
  Ποινή αστοχίας = 1 + 4×(15 +1) = 65 κύκλοι διαύλου
  Εύρος ζώνης (bandwidth) = 16 byte / 65 κύκλοι = 0.25 byte/κύκλο

## Slide 59: Αύξηση εύρους ζώνης μνήμης
Μνήμη πλάτους 4 λέξεων
  Ποινή αστοχίας = 1 + 15 + 1 = 17 κύκλοι διαύλου
  Εύρος ζώνης = 16 byte / 17 κύκλοι = 0.94 B/κύκλο
«Πλεκτή» (interleaved) μνήμη με 4 σειρές (banks)
  Ποινή αστοχίας = 1 + 15 + 4×1 = 20 κύκλοι διαύλου
  Εύρος ζώνης = 16 byte / 20 κύκλοι = 0.8 B/κύκλο

## Slide 60: Προηγμένη οργάνωση DRAM
Τα bit σε μια DRAM οργανώνονται σε έναν ορθογώνιο πίνακα
  Η DRAM προσπελάζει μια ολόκληρη γραμμή
  Τρόπος λειτουργίας «ριπής» (burst mode): παροχή διαδοχικών λέξεων από μια γραμμή με μειωμένο λανθάνοντα χρόνο
Double data rate (DDR) DRAM
  Μεταφορά στη ανοδική και την καθοδική ακμή του ρολογιού
Quad data rate (QDR) DRAM
  Ξεχωριστές είσοδοι και έξοδοι DDR

## Slide 61: Γενιές DRAM
Έτος | Χωρητικότητα | $/GB
1980 | 64Kbit | $1500000
1983 | 256Kbit | $500000
1985 | 1Mbit | $200000
1989 | 4Mbit | $50000
1992 | 16Mbit | $15000
1996 | 64Mbit | $10000
1998 | 128Mbit | $4000
2000 | 256Mbit | $1000
2004 | 512Mbit | $250
2007 | 1Gbit | $50

## Slide 62: Παράδειγμα απόδοσης κρυφής μνήμης
Δίνονται
  Ρυθμός αστοχίας κρυφής μνήμης εντολών (I-cache) = 2%
  Ρυθμός αστοχίας κρυφής μνήμης δεδομένων (D-cache) = 4%
  Ποινή αστοχίας = 100 κύκλοι
  Βασικό CPI (ιδανική κρυφή μνήμη) = 2
  Οι εντολές load & store είναι το 36% των εντολών
Κύκλοι αστοχίας ανά εντολή
  I-cache: 0.02 × 100 = 2
  D-cache: 0.36 × 0.04 × 100 = 1.44
Πραγματικό CPI = 2 + 2 + 1.44 = 5.44
  Η ιδανική CPU είναι 5.44/2 =2.72 φορές ταχύτερη

## Slide 63: Μέσος χρόνος προσπέλασης
Ο χρόνος ευστοχίας είναι επίσης σημαντικός για την απόδοση
Μέσος χρόνος προσπέλασης μνήμης (Average memory access time – AMAT)
  AMAT = Χρόνος ευστοχίας + Ρυθμός αστοχίας × Ποινή αστοχίας
Παράδειγμα
  CPU με ρολόι του 1 ns, χρόνο ευστοχίας = 1 κύκλος, ποινή αστοχίας = 20 κύκλοι, ρυθμός αστοχίας I-cache = 5%
  AMAT = 1 + 0.05 × 20 = 2ns
    2 κύκλοι ανά εντολή

## Slide 64: Περίληψη της απόδοσης
Όταν αυξάνει η απόδοση της CPU
  Η ποινή αστοχίας γίνεται πιο σημαντική
Μείωση του βασικού CPI
  Μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου δαπανάται σε καθυστερήσεις μνήμης
Αύξηση του ρυθμού ρολογιού
  Οι καθυστερήσεις μνήμης αποτελούν περισσότερους κύκλους CPU
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη συμπεριφορά της κρυφής μνήμης όταν αξιολογούμε την απόδοση του συστήματος