## Slide 1
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
(22Δ802)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-17
Καθηγητής Πέτρος Π. Γρουμπός
 2610 99 6449
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 11:00-12:00
Γραφείο: 1ος όροφος
Τομέας Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου
Τμήμα ΗΜ&ΤΥ
ΜΑΘΗΜΑ 1ο

## Slide 2
Διάλεξη 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

## Slide 3
Στόχοι Μαθήματος
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων ψηφιακού ελέγχου. Αφού επαναλάβουμε τις βασικές έννοιες των διακριτών σημάτων και συστημάτων, τη δειγματοληψία και τον μετασχηματισμό z, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση και σχεδίαση διακριτού χρόνου συστημάτων ελέγχου ανοικτού και κλειστού βρόχου, στη μελέτη της ευστάθειάς τους και στα θέματα που σχετίζονται με την υλοποίησή τους με μικροελεγκτές.

## Slide 4
Ένα σύστημα μπορεί να περιγραφεί από διαφορετικά μαθηματικά πρότυπα που είναι όμως ισοδύναμα μεταξύ τους
Για παράδειγμα ένα γραμμικό χρονικά αμετάβλητο σύστημα μπορεί να περιγραφεί:
Σύστημα διαφορικών εξισώσεων
(πεδίο του χρόνου)
Με μετασχηματισμό Laplace
(πεδίο της συχνότητας)
ισοδυναμία

## Slide 5: ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
Κάθε Σύστημα (φυσικό ή κατασκευασμένο
από τον άνθρωπο) μπορεί να εκφρασθεί με
Εξισώσεις(συνεχούς ή διακριτού χρόνου)

## Slide 6: Διαφορικές εξισώσεις
Συνήθεις διαφορικές
Τάξη και Βαθμός

## Slide 7: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Τέσσερες Μέθοδοι
Διαφορικές Εξισώσεις
Mήτρα κρουστικών αποκρίσεων
3) Μετασχηματισμοί
4) Καταστατικές Εξισώσεις

## Slide 8
Control system definition & Control system application.
Control System
Input; Stimulus
Desired response
Output; Response
Actual response
Notes: A control system consist of subsystems and processes (or plant) assembled for the purpose of controlling the output of the process. Numerous applications are all around us, for example, The rocket fire, the space shuttle lifts up to earth orbits. Even the nonphysical world appears to be automatically regulated. Models have been suggested showing automatic control of student performance. The input to the model is the student’s available study time, and the output is the grade. The model can be used to predict the time required for the grade to rise if a sudden increase in study time is available. Using this model, you can determine whether increased study is worth the effort during the last week of the term.

## Slide 9
There are a great many techniques to do this controller design – this is the topic of various courses in control
• Feedback control systems
• Linear control system
• Digital control
• Adaptive control
Non-linear control
• Intelligent Control

## Slide 10
Some interesting questions:
why one cannot simply treat digital control as if it were exactly the same as continuous control, and
how to carry out designs for digital control systems so that the at-sample response is exactly treated.

## Slide 11
Having the controller implemented in digital form introduces several constraints into the problem:
(a) the controller sees the output response only at the sample points,
(b) an anti-aliasing filter will usually be needed prior to the output sampling process to avoid folding of high frequency signals (such as noise) onto lower frequencies where they will be misinterpreted; and
(c) the continuous plant input bears a simple relationship to the (sampled) digital controller output, e.g. via a zero order hold device.

## Slide 12
A key idea is that if one is only interested in the at-sample response, these samples can be described by discrete time models in either the shift or delta operator. For example, consider the sampled data control loop shown below
Figure 1: Sampled data control loop

## Slide 13: Continuous vs. Discrete Time
Notes: SPACE BAR - Standard Control System on left (using analog components)
SPACE BAR - Digital version on bottom right – replace controller with A/D and D/A converters and digital computer

## Slide 14: Advantages Disadvantages
Improved sensitivity
Use digital components
Control algorithms easily modified
Many systems inherently digital
Develop complex math algorithms
Lose information during conversions
Notes: Advantages: high sensitivity b/c can pick up low energy signals better
digital comp. Less sensitive to noise
change parameters in algorithms to modify / adjust behavior
radar, satellite systems, etc… send info in pulses
Disadvant: time consuming and difficult to get algorithm right
quantization error, loss of info between samples

## Slide 15: Digital Control Systems: Zero-Order Hold
Notes: Represent DAC by zero-order hold equivalent
Samples input level and holds for sampling period T
Zero-order hold circuit represented by continuous system transfer function in s-domain

## Slide 16: Digital Control Systems: Zero-Order Hold (cont)
Notes: Result of zero order hold transfer function

## Slide 17
Digital Control Systems: The z-transform
Def’n of z-Transform:
Relationship b/w s-plane and z-plane:
Notes: Must translate the system from the s-domain to the z-domain
Definition of z-transform on left (13.8), mapping equation on left (13.4)
Can analyze the system in the z-plane similar to continuous system in s-plane (discussed later)
T = sample rate s = location in s-plane z = location in z-plane

## Slide 18
z-transform

## Slide 19
Example: Calculate the z-transform of the following finite length sequences
(Underlined blue color numbers denote time n=0)
a. {x1(n)}={3,4,5,0,1,2}
b. {x2(n)}={3,4,5,0,1,2}
c. {x3(n)}={0,0,3,4,5,0,1,2}
d. {x4(n)}={4,6,5,0,1,2}
e. x5(n)=δ(n)
f. x6(n)=δ(n-m), m>0
g. x7(n)=δ(n+m), m>0
a. X1(z)=3+4z-1+5z-2+z-4+2z-5, ROC: entire z-plane except z=0
b. X2(z)=3z2+4z+5+z-2+2z-3, ROC: entire z-plane except z=0 and z=
c. X3(z)=3z-2+4z-3+5z-4+z-6+2z-7, ROC: entire z-plane except z=0
d. X4(z)=4z2+6z+5+z-2+2z-3, ROC: entire z-plane except z=0 and z=
e. X5(z)=1, ROC: entire z-plane
f. X6(z)=z-m, where m>0, ROC: entire z-plane except z=0
g. X7(z)=zm, where m>0, ROC: entire z-plane except z=
z-transform

## Slide 20
z-transform
Definition

## Slide 21
z-transform
Z-Transform calculated on the unit circle equals to DTFT

## Slide 22
Existence of the z-transform
Since the z-transform is an infinite power series,
it may not exist (converge) for all values of the variable z.
The Region-of-Convergence (ROC) of X(z) is the set of all
values of z for which X(z) attains a finite value.
The above expression states that |X(z)| is finite, i.e. converges,
if the sequence x(n)r-n is absolutely summable.
z-transform

## Slide 23
z-transform

## Slide 24
z-transform

## Slide 25
z-transform

## Slide 26
z-transform

## Slide 27
z-transform

## Slide 28
Inverse z-transform
inverse z-transform

## Slide 29
inverse z-transform

## Slide 30
inverse z-transform

## Slide 31
inverse z-transform

## Slide 32
Ενα φυσικό ή συμβολικό σύστημα είναι μία διάταξη που επιτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία.
Σύστημα:
Χαρακτηρίζεται από την λειτουργία που επιτελεί και όχι από τις φυσικές συνιστώσες του
Mπορεί να εκφρασθεί σαν μία απεικόνιση (mapping) σημάτων
Η περιγραφή του συστήματος γίνεται με τη βοήθεια ενός προτύπου (model), φυσικού ή συμβολικού
Π.χ.
Μηχανικό Σύστημα
(Φυσικό πρότυπο)
Το ηλεκτρικό ανάλογο
(Συμβολικό πρότυπο)
Οι μαθηματικές σχέσεις που περιγράφουν τη λειτουργία του

## Slide 33
Το μαθηματικό πρότυπο εισόδου- εξόδου (1)
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο το σύστημα ορίζεται ως εξής:
Σύστημα είναι μία οποιαδήποτε απεικόνιση S από ένα σύνολο σημάτων U σε ένα άλλο σύνολο σημάτων Y.
Τα σήματα u που ανήκουν στο πρώτο σύνολο U ονομάζονται είσοδοι (inputs) του συστήματος ενώ οι εικόνες τους y που είναι και αυτά σήματα ονομάζονται έξοδοι (outputs) του συστήματος.
Τόσο η είσοδος u όσο και η έξοδος y είναι σήματα και μπορεί να είναι διανυσματικές συναρτήσεις. Αυτές ορίζονται σε ένα σύνολο χρόνου Τ και παίρνουν τιμές στον m-διάστατο και p-διάστατο πραγματικό ή μιγαδικό χώρο αντιστοίχως.
Έτσι u(τ), u:ΤCm και y(t), y:TCp και εννοούμε τις διανυσματικές συναρτήσεις

## Slide 34
y(t)=T{x(t)}
Το μαθηματικό πρότυπο εισόδου- εξόδου
Η μαθηματική σχέση που συνδέει την έξοδο με την είσοδο:
Διανυσματικό σήμα εξόδου το οποίο ανήκει στο σύνολο Υ
Διανυσματικό σήμα εισόδου το οποίο ανήκει στο σύνολο U
Aπεικόνιση απο το σύνολο συναρτήσεων U στο οποίο ανήκει η u(.) στο σύνολο συναρτήσεων Y στο οποίο ανήκει η y(.). H απεικόνιση S είναι μονοσήμαντη

## Slide 35
Ταξινόμηση συστημάτων
Η βασική κατηγοριοποίηση των συστημάτων γίνεται με το διαχωρισμό τους σε συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Έτσι ένα σύστημα είναι συνεχούς (διακριτού) χρόνου αν τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι σήματα συνεχούς (διακριτού) χρόνου
Παράδειγμα:
Σύστημα συνεχούς χρόνου (ολοκληρωτής)
Σύστημα διακριτού χρόνου (συσσωρευτής)
Οι άλλες κατηγοριοποιήσεις των συστημάτων δεν εξαρτώνται από την φύση των σημάτων εισόδου και εξόδου αλλά από τις ιδιότητες της απεικόνισης S.

## Slide 36
Συστήματα με μνήμη
Α.
Ένα σύστημα ονομάζεται στιγμιαίο η σύστημα μηδενικής μνήμης (memoryless system) αν η τιμή της εξόδου του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εξαρτάται μόνο από την τιμή της εισόδου την ίδια χρονική στιγμή.
Ένα σύστημα έχει μνήμη αν η τιμή της εξόδου του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εξαρτάται από τις τιμές της εισόδου σε ένα χρονικό διάστημα .
Παράδειγμα:
υ(t)=Ru(t)
Β.
Παράδειγμα:
Η έξοδος "θυμάται" το παρελθόν.
y(t)=u(t+2)
Οι τιμές της εξόδου εξαρτώνται από μελλοντικές τιμές της εισόδου

## Slide 37
Συστήματα αιτιατά
Ένα σύστημα λέγεται αιτιατό όταν υπάρχει μία απεικόνιση S : UY τέτοια ώστε
y(τ) = S[u(- ,τ)]
γιά κάθε είσοδο και κάθε τ  Τ.
Ένα σύστημα λέγεται μη αιτιατό όταν η τιμή της εξόδου την χρονική στιγμή t* εξαρτάται από την συμπεριφορά της εισόδου σε μελλοντικές χρονικές στιγμές t>t*.
Α.
Β.
Τα μη αιτιατά συστήματα είναι μη πραγματοποιήσιμα φυσικώς (physically unrealizable).

## Slide 38
Δυναμικά Συστήματα (1)
Κατάσταση του συστήματος
Η σχέση εισόδου εξόδου ενός συστήματος με μνήμη έχει την εξής μορφή:
y(τ)=S[u[-,τ]]
Για να προσδιοριστεί η τιμή της εξόδου είναι αναγκαίο να παρατηρείται το σύστημα από t= -
Υπάρχουν συστήματα τέτοια που η έξοδός τους y(τ) είναι συνάρτηση της
αντί της
Π.χ.
όπου
Μπορεί να προσδιορίσει κάποιος την έξοδο y(t) γιά tt0 γνωρίζοντας την είσοδο μόνο για tt0, αρκεί επί πλέον να γνωρίζει την x(t0).

## Slide 39
Κατάσταση του συστήματος
Δυναμικά Συστήματα (2)
Η x(t0) περιέχει όλες τις πληροφορίες για το παρελθόν του συστήματος που είναι απαραίτητες γιά τον προσδιορισμό της εξόδου y(t) γιά tt0. Ονομάζεται κατάσταση (state) του συστήματος την χρονική στιγμή t0
Η κατάσταση x(t0) εκφράζει το σύνολο των πληροφοριών που μαζί με την
είναι αρκετές γιά τον προσδιορισμό της εξόδου y(t) γιά οποιοδήποτε tt0.

## Slide 40
Kαταστατικές εξισώσεις
Γραμμικό χρονικά μεταβαλλόμενο δυναμικό σύστημα συνεχούς χρόνου :
Τα δυναμικά χαρακτηριστικά του συστήματος, (εκείνα πού συνδέονται με την μνήμη του) περιγράφονται από την διαφορική εξίσωση
Η αλγεβρική εξίσωση μπορεί να θεωρηθεί ότι περιγράφει ένα στιγμιαίο υποσύστημα με έξοδο την y(t) και εισόδους τις x(t) και u(t)

## Slide 41
.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
Καθ.Γρουμπός Π. Πέτρος
groumpos@ece.upatras.gr