## Slide 1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

## Slide 2: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ
Η φασματοφωτομετρία είναι γενικά η τεχνική που έχει αντικείμενο την ποιοτική και ποσοτική μελέτη των φασμάτων απορρόφησης διαφόρων ουσιών στην περιοχή 200-900 nm. Οι φασματοσκοπικές μέθοδοι γίνονται με τη βοήθεια ειδικών οργάνων που ονομάζονται φασματοφωτόμετρα και χρησιμοποιούν ορισμένες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.
Έτσι έχουμε φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους φάσματος, υπερύθρου κλπ.

## Slide 3: Φασματοφωτόμετρα

## Slide 4
Νόμος των Lambert-Beer
Η ποσοτική φασματοφωτομετρική ανάλυση στηρίζεται στο νόμο των Lambert-Beer ο οποίος συνδέει το ποσό του φωτός που απορροφάται από ένα διάλυμα με τη συγκέντρωση της ουσίας και του μήκους της διαδρομής μέσα από το διάλυμα.
Η μαθηματική μορφή του νόμου των Lambert-Beer είναι:
log(Io/I) = e.l.c
Io = ένταση του φωτός που περνά μέσα από διαλύτη ο οποίος δεν περιέχει τη χρωματισμένη (φωτοαπορροφούσα) ουσία.
Ι = ένταση του φωτός που περνά μέσα από το διαλύτη ο οποίος περιέχει τη χρωματισμένη (φωτοαπορροφούσα) ουσία.
c = συγκέντρωση της χρωματισμένης (φωτοαπορροφούσης) ουσίας εκφραζόμενη ως μοριακότητα σε mole/L.
l = μήκος της διαδρομής του φωτός μέσα στο διάλυμα σε cm (πάχος κυψελίδας).
e = μοριακός συντελεστής απορρόφησης ή απόσβεσης (extinction coefficient) ο οποίος είναι μια σταθερά χαρακτηριστική για μία δεδομένη χημική ουσία και για δεδομένο μήκος κύματος.
l
c,e

## Slide 5
Ο λόγος log(Io/I) ονομάζεται απορρόφηση (absorbance) ή απόσβεση (extinction) ή οπτική πυκνότητα (optical density) και συμβολίζεται σαν Α ή O.D. Οπότε,
e.l.c = log(Io/I) = Α = - logΤ
όπου ο λόγος Τ = Ι/Ιο ονομάζεται διαπερατότητα (transmittance).
Από τις ανωτέρω μαθηματικές σχέσεις προκύπτει ότι:
α) η απορρόφηση του διαλύματος μιας ουσίας δεδομένης συγκέντρωσης και σε δεδομένο μήκος κύματος είναι γραμμική συνάρτηση του πάχους της κυψελίδας (νόμος του Lambert) και
β) η απορρόφηση του διαλύματος μιας ουσίας για δεδομένο πάχος κυψελίδας και σε δεδομένο μήκος κύματος είναι γραμμική συνάρτηση της συγκέντρωσης της χημικής ουσίας (νόμος του Beer).
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ABSORBANCE)
ΟΠΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (OPTICAL DENSITY)

## Slide 7
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ | 
Τμήμα Ακτινοβολία | Μήκος Κύματος
Ακτίνες Χ | 0,3 – 100 Α
Υπεριώδες | 200 – 380 nm
Ορατό | 380 – 750 nm
Εγγύς Υπέρυθρο | 0,75 – 2,5 μm
Υπέρυθρο | 2,5 – 15 μm
Άπω Υπέρυθρο | 15 – 200 μm
Μικροκύματα | 0,2 – 7,0 mm
Ραδιοσυχνότητες | 100 – 10000 m

## Slide 8: ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Η απεικόνιση της απορρόφησης ή της διαπερατότητας της ακτινοβολίας σε συνάρτηση με το μήκος κύματος
λmax: Το μήκος κύματος μέγιστης απορρόφησης, χαρακτηριστικό για κάθε ένωση

## Slide 9: Εκτίμηση της καθαρότητας διαλυμάτων νουκλεϊκών οξέων
Λόγος A260nm/A280nm = 2 είναι χαρακτηριστικός διαλύματος καθαρού RNA.
Λόγος A260nm/A280nm = 1,8 είναι χαρακτηριστικός διαλύματος καθαρού DNA.
Κατά συνέπεια, όταν απομονώνουμε νουκλεϊκά οξέα, ένας λόγος A260nm/A280nm μεταξύ 1,8 και 2 είναι ικανοποιητικός.
Τιμές του λόγου A260nm/A280nm < 1,7 είναι ενδεικτικές της ύπαρξης προσμίξεων
Τιμές του λόγου A260nm/A280nm > 1,8 είναι ενδεικτικές πρόσμιξης με RNA και δεν προκαλούν κάποιο πρόβλημα.

## Slide 10
Διάλυμα καθαρού δίκλωνου DNA (Double stranded DNA, dsDNA) που έχει στα 260 nm απορρόφηση A260nm = 1 έχει συγκέντρωση 50 ng/μl.
Διάλυμα καθαρού RNA που έχει στα 260 nm απορρόφηση A260nm = 1 έχει συγκέντρωση 40 ng/μl.
Με βάση τα παραπάνω, η συγκέντρωση ενός διαλύματος δίκλωνου DNA μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο:
C (ng/μl) = A260nm x 50 x συντελεστή αραίωσης

## Slide 11
Η μέτρηση της τιμής της απορρόφησης ενός διαλύματος DNA πραγματοποιείται σε μήκος κύματος 260nm και 280nm και χρησιμοποιείται σαν μέτρο καθαρότητας του DNA
• Καθαρότητα DNA (πρωτεϊνικές προσμίξεις): A260/A280 λόγος: 1,8 – 2
• Καθαρότητα DNA (προσμίξεις αλάτων): λόγος Α260/Α230: ~2
• Συγκέντρωση DNA (μg/ml): A260 X 50 Χ αραίωση δ/τος
• Ποσότητα DNA: συγκέντρωση DNA X συνολικό όγκο διαλύματος DNA
Απομόνωση DNA: Εκτίμηση ποιότητας και ποσότητας

## Slide 12: Εκτίμηση της καθαρότητας διαλυμάτων νουκλεϊκών οξέων
Έλεγχος για αποδιαταγμένο DNA
(Degradation DNA)
Έλεγχος του DNA για θραύσματα
Το τρέξιμο του δείγματος DNA σε πήκτωμα αγαρόζης αποτελεί κοινή μέθοδο για να εξεταστεί ο βαθμός αποδόμησης του DNA.
DNA καλής ποιότητας πρέπει να εμφανίζεται σαν μια ζώνη μεγάλου μοριακού βάρους, με λίγο ή καθόλου θόρυβο (smear)

## Slide 13
Η μέτρηση αρχίζει πάντοτε με τη φωτομέτρηση του «τυφλού», όπως ονομάζεται το διάλυμα που περιέχει όλα τα αντιδραστήρια εκτός της ουσίας. Το «τυφλό» επομένως έχει συγκέντρωση ουσίας (0) μηδέν.
Γεμίστε μία UV κυψελίδα με 1ml νερό και μηδενίστε το φασματοφωτόμετρο στα 260nm.
Τοποθετήστε σε ένα eppendorf σωλήνα 10μl από το DNA σας και αμέσως μετά προσθέστε 990μl απεσταγμένου νερού (επομένως έχετε μια αραίωση 1/100). Ανακινήστε καλά.
Γεμίστε μία UV κυψελίδα το δείγμα σας με την αραίωση 1/100 και μετρήστε την απορρόφηση στα 260nm.
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στα 280nm.
Υπολογίστε την ποσότητα DNA που έχετε χρησιμοποιώντας την εξίσωση:
μg/ml=Α260 X συντελεστή αραίωσης X 50
Πειραματική Διαδικασία

## Slide 14: Υπολογισμός συγκέντρωσης, καθαρότητας και συνολικής ποσότητας DNA
Αυτές είναι οι πραγματικές τιμές απορρόφησης στα 260 nm και 280 nm για τα δείγματα DNA που απομόνωσε κάθε ομάδα όπως μετρήθηκαν σε φασματοφωτόμετρο UV.
Μπορείτε με βάση αυτές τις τιμές να υπολογίσετε την συγκέντρωση του DNA και την καθαρότητά του στα δείγματα που απομονώσατε. Σαν συντελεστή αραίωσης στους υπολογισμούς σας θα χρησιμοποιήσετε το 1. Επίσης με βάση την τιμή της συγκέντρωσης να υπολογίσετε την συνολική ποσότητα του DNA που καταφέρατε να απομονώσετε.
Ομάδα | A260 nm | A280 nm
A1 | 0.911 | 0.463
A2 | 2.548 | 1.288
A3 | 1.968 | 1.037
A4 | 2.032 | 1.045
A5 | 2.696 | 1.511
B1 | 1.336 | 0.754
B2 | 2.572 | 1.479
B3 | 3.039 | 1.537
B4 | 3.755 | 1.912
B5 | 4.369 | 2.263
B6 | 5.514 | 2.935
Το φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις

## Slide 15
Ενδεικτικά φάσματα απορρόφησης των δειγμάτων DNA διαφόρων ομάδων με τις κορυφές να βρίσκονται κοντά στα 260 nm

## Slide 16
Βιβλιογραφία
1. Sambrook, J., Fritsch, E.F. and Maniatis, T. (1989). Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor New York, USA.
2. Ashburner, M. (1989). Drosophila: A Laboratory Handbook (Protocol 47: Isolation of DNA from adult flies). Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, USA.
3. Σκούρας, Ζ. (1993). Μόρια και γονίδια. Μια πρακτική προσέγγιση. Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη.
4. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1998). Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας Κυττάρου. Πάτρα.
5. Dellaporta SL, Wood J and Hicks JB (1983) A plant DNA minipreparation: Version II. Plant Mol Biol Reptr 1: 19–21.