## Slide 1
Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ)
Life Cycle Analysis (LCA)
Δημήτριος Λαδάκης
Χημικός μηχανικός, Μεταδιδακτορικός ερευνητής
email: Ladakisdimitris@gmail.com, d.ladakis@aua.gr

## Slide 2
Δομή μαθήματος

## Slide 3
Σχεδιασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Στάδια
Επιλογή πρώτων υλών
  Λιγνοκυτταρικούχα βιομάζα
  Βιομηχανικά απόβλητα
  Μικροφύκη
Διεργασίες επεξεργασίας πρώτων υλών
  Κλασμάτωση βιομάζας
  Χημική επεξεργασία
  Βιοχημικές διεργασίες
Διεργασίες κυκλικής λειτουργίας
  Κομποστοποίηση
  Ανακύκλωση υλικών
  Χημική ή βιολογική ανακύκλωση
  Ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής
  Ανάπτυξη ισοζυγίων μάζας και ενέργειας
  Ανακύκλωση μάζας (π.χ. διαλύτες, νερό, κυκλική αξιοποίηση χρησιμοποιημένων τελικών προϊόντων )
  Ενεργειακή ολοκλήρωση
  Διαστασιολόγηση μονάδων εξοπλισμού
  Χρονικός προγραμματισμός λειτουργείας εξοπλισμού (εξοπλισμός με λειτουργία διαλείποντος έργου)
  Εκτίμηση βιωσιμότητας της διεργασίας εντοπισμός κρίσιμων σημείων και ανάδραση στα προηγούμενα βήματα σχεδιασμού για βελτιστοποίηση λειτουργίας

## Slide 4
Ορισμός (Bruntland Commission, 1987): Βιωσιμότητα (ή αειφορία) είναι η ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
Βιωσιμότητα

## Slide 5
Βιωσιμότητα-Πυλώνες
Τεχνο-οικονομική μελέτη
Ανάλυση κύκλου ζωής
Kοινωνικο-οικονομική μελέτη
Αειφορία
Βιωσιμότητα
Οικονομία
Περιβάλλον
Κοινωνία
Μέσω της εφαρμογής των κριτηρίων της Πράσινης Χημείας μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση πρώτων υλών, το κεφάλαιο επένδυσης, το κόστος παραγωγής, την παραγωγή αποβλήτων κ.α. Η θεμελιώδης πρόκληση για τη χημική βιομηχανία στην εποχή της κυκλικής βιο-οικονομίας είναι να συνεχίσει να παρέχει κοινωνικά οφέλη χωρίς αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα με αποδεκτό κόστος παραγωγής.
Αρχές πράσινης χημείας
Πρόληψη για τα απόβλητα
Οικονομία μάζας
Λιγότερο επικίνδυνη χημική σύνθεση
Σχεδιασμός αειφόρων προϊόντων
Ασφαλέστεροι διαλύτες
Σχεδιασμός για ενεργειακή απόδοση
Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών
Μείωση των παραγώγων
Κατάλυση
Σχεδιασμός για αποικοδόμηση
Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρόληψη σε πραγματικό χρόνο
Εγγενώς ασφαλέστερη χημεία για την πρόληψη ατυχημάτων

## Slide 6
Καθορισμός και οριοθέτηση συστήματος
χρήση
Ανακύκλωση υλικών
Ανακύκλωση (μηχανική, χημική)
Ανάκτηση ενέργειας (καύση)
Κομποστοποίηση
Άλλες EoL επιλογές
Κατασκευή τελικού προϊόντος
Διαμόρφωση τελικού προϊόντος (π.χ. δημιουργία πλαστικού μπουκαλιού)
Διύλιση
Διαχωρισμός της πρώτης ύλης σε διαφορετικά κλάσματα.
(π.χ. θερμική επεξεργασία, υδρόλυση, κλασμάτωση)
Μετατροπή
Χημική ή βιοχημική μετατροπή της πρώτης ύλης σε διαφορετικά προϊόντα
Καθαρισμός & μορφοποίηση
Διαχωρισμός και καθαρισμός προϊόντος. Τελικές διεργασίες παραγωγής (π.χ. πολυμερισμός)
Χημικές ουσίες (π.χ. διαλύτες, αλκαλικά διαλύματα)
Ενέργεια
Νερό
Παραγωγή πρώτης ύλης
Βιομάζα (καλλιεργούμενη πρώτη ύλη, αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα, αστικά υπολείμματα )
Ορυκτά (Καύσιμα, υλικά εξόρυξης )
Εδαφοβελτιωτικό
κομπόστ
Παρά-προϊόντα
Απόβλητα
Κυκλική οικονομία

## Slide 7
Διάγραμμα ροής, ισοζύγια μάζας και ενέργειας διεργασιών
  Διάγραμμά ροής
  Συλλογή δεδομένων για όλα τα στάδια της διεργασίας (δημιουργείται βάση δεδομένων)
  Απεικόνιση των δεδομένων :
    Διαγράμματα βαθμίδων (block diagrams):
      Αλλαγή πίεσης, θερμοκρασίας και φάσης ενός ρεύματος
      Αλλαγή χημικής σύστασης μέσω χημικής αντίδρασης
      Διαχωρισμός ή ανάμιξη ρευμάτων με ίδια η διαφορετική σύσταση
    Μεθοδολογικά διαγράμματα ροής (process flow diagrams)
      Χρήση συμβόλων μηχανολογικού εξοπλισμού μαζί με τον κωδικό αριθμό τους και την ονομασία τους
      Ρεύματα κύριας ροής και βοηθητικών παροχών με τις αντίστοιχες πιέσεις, θερμοκρασίες και παροχές
      Πίνακα ισοζυγίων μάζας
Διαγράμματα βαθμίδων
Μεθοδολογικά διαγράμματα ροής

## Slide 8
Ισοζύγια μάζας και ενέργειας των διεργασιών
Προσομοίωση με υπολογιστικά εργαλεία (UniSim Design-Honeywell, Aspen Plus).
Δυνατότητα υπολογισμού ισοζυγίων μάζας και ενέργειας με ακρίβεια
Διαθέτουν βιβλιοθήκες δεδομένων για πολλές χημικές ουσίες και ενώσεις
Ικανότητα επίλυσης μαθηματικών μοντέλων και βελτιστοποίησης
Προτυποποίηση αποτελεσμάτων

## Slide 9
Ενεργειακή ολοκλήρωση
Συνδυασμός θερμών και ψυχρών ρευμάτων με σκοπό την μέγιστη εκμετάλλευσή τους από το σύστημα
Στόχος η μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων
Μεθοδολογία κρίσιμου σημείου (pinch analysis)
-65% μείωση ολικής ενέργειας

## Slide 10
Αποτίμηση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ-LCA)
Είναι ένα περιβαλλοντικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλές ειδικότητες
  Μηχανικοί (π.χ. χημικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί)
  Ειδικότητες από περιβαλλοντικές επιστήμες
  Οικονομολόγους
ΑΚΖ διαφόρων χημικών στοιχείων
  Άνθρακα, Άζωτο και Οξυγόνο
Κύκλος ζωής προϊόντων ή υπηρεσιών
  Υπολογισμός του περιβαλλοντικού τους αντίκτυπου (κόστους) μέσα από τη λογική
  του κύκλου ζωής τους
Α’ ύλες
Ενέργεια
Εκπομπές
Απόβλητα
Cradle to Grave Approach
or
Cradle to Cradle Approach
Gate to Grave Approach
Gate to Gate Approach
Όρια του συστήματός μας
ΑΚΖ προϊόν ή υπηρεσίας

## Slide 11
Εφαρμογή Αποτίμηση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ-LCA)
ISO 14040
  ISO 14040 – Principles and Framework (1997)
  ISO 14041 – Goal and Scope Definition and Inventory Analysis (1998)
  ISO 14042 – Life Cycle Impact Assessment (2000)
  ISO 14043 – Life Cycle Interpretation (2000)
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
(inventory analysis)
Εκτίμηση επιπτώσεων (impact assessment)
Ερμηνεία
ISO 14041
ISO 14042
ISO 14043
ΑΚΖ
Επαναληπτική Μέθοδος
Τροποποίηση των δεδομένων ή του σκοπού της ανάλυσης

## Slide 12
Εφαρμογή Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
Σκοπός - Ορισμός του αντικειμένου της μελέτης. (Γιατί γίνεται η μελέτη) - πχ. Η σύγκριση δύο προϊόντων - Κοινό που απευθύνεται. (Για ποιόν γίνεται η μελέτη) - πχ. Καταναλωτές, μετόχους μίας εταιρείας
Καθορισμός - Του συστήματος που θα μελετηθεί και των ορίων αυτού του συστήματος - Καθορίζουν ποιές μονάδες (unit operations) θα συμπεριληφθούν στην ΑΚΖ - Της λειτουργικής μονάδας (functional unit) – Η λειτουργική μονάδα καθορίζει μία μονάδα αναφοράς βάση της οποίας κανονικοποιούνται όλα τα δεδομένα που εισάγωνται και εξάγονται στο σύστημα. Είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε συγκρισιμότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων της ΑΚΖ - Υπολογισμός της ροής αναφοράς (προκύπτει από τη λειτουργική μονάδα) - Περιγραφή των δεδομένων που χρειάζονται (μάζας, ενέργειας, αποβλήτων)
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Α) Σκοπός και Καθορισμός του Αντικειμένου

## Slide 13
Ανεκμετάλλευτη ενέργεια
Εφαρμογή Αποτίμηση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ-LCA)
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Β) Απογραφή Δεδομένων (Inventory Analysis)
Δεδομένα από τον σχεδιασμό της διεργασίας (εισροών/εκροών μάζας, ενέργειας)
Υπολογισμός των περιβαλλοντικών δεδομένων

## Slide 14
Εφαρμογή Αποτίμηση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ-LCA)
Εκτίμηση επιπτώσεων (Impact Assessment)
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία

## Slide 15
Λογισμικά για την Εφαρμογή Αποτίμησης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ-LCA)
Αρκετά λογισμικά περιέχουν λεπτομερής βιβλιοθήκες
  Πολλά δεδομένα ανανεώνονται συχνά
  Συνήθως πραγματοποιούν και τους υπολογισμούς για μέτρηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Τα πιο διαδεδομένα είναι το Gabi και το SimaPro
Μερικά από τα λογισμικά διατίθενται δωρεάν αλλά έχουν ελλιπή δεδομένα

## Slide 16
Αποτίμηση κοινωνικών επιπτώσεων
Επιπτώσεις σε ανθρώπους και κοινότητες που προκαλούνται από την παραγωγή και την κατανάλωση. Στο πλαίσιο μιας πραγματικής εκτίμησης του χάσματος τιμών, οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι μη βιώσιμες στρατηγικές που σχετίζονται με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων.
Κοινωνικές επιπτώσεις
Η αποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό:
Σχεδιασμό της βιομηχανίας (δυναμικότητα)
Από τα συνολικό κύκλο εργασιών που αρχίζουν από την παραγωγή της πρώτης ύλης και κλείνουν με το τέλος ζωής του προϊόντος
Από την περιβαλλοντική απόδοση του συστήματος
Κατηγορία | Υποκατηγορία | Δείκτης
Εργάτες | Παιδική εργασία | Παιδιά σε απασχόληση, συνολικά.
 | Δίκαιος μισθός | Μισθός διαβίωσης, ανά μήνα. Ελάχιστος μισθός, ανά μήνα.
 | Ώρες εργασίας | Ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο.
Τοπική κοινωνία | Πρόσβαση σε υλικούς πόρους | Επίπεδο χρήσης νερού εγκαταστάσεων Επίπεδο χρήσης νερού της εγκατάστασης Εξόρυξη βιομάζας Κατά κεφαλή χρήση και εξαγωγή ορυκτών καυσίμων
 | Ασφαλείς και υγιείς συνθήκες διαβίωσης | Σχετικό επίπεδο ρύπανσης της χώρας. Σχετική συμβολή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σχετική συμβολή των εκπομπών NOx
 | Τοπική απασχόληση | Εργατικό δυναμικό που προσλαμβάνεται σε τοπικό επίπεδο. Δημιουργία εργασιών

## Slide 17
Λήψη αποφάσεων
οικονομία
περιβάλλον
κοινωνία
Life Cycling Costing = Υπολογισμός του ολικού κόστους ζωής
Λειτουργικά κόστη, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, της χρήσης καυσίμων και νερού, ανταλλακτικών και συντήρησης.
Κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής τους (όπως παροπλισμός ή διάθεση) ή υπολειμματική αξία (δηλ. Έσοδα από πώληση προϊόντος)
Κόστος των εξωτερικών επιδράσεων (όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου) υπό ειδικούς όρους που καθορίζονται στις οδηγίες.
Κόστος των κοινωνικών δεικτών υπό ειδικούς όρους που καθορίζονται στις οδηγίες.
Η αποτίμηση του ολικού κόστους ζωής δίνει τον τελικό αντικειμενικό στόχο για την βελτιστοποίηση της διεργασίας.

## Slide 18
Τελικό προϊόν
Αγροτικά προϊόντα: σιρόπι γλυκόζης από καλλιέργεια καλαμποκιού
Αγροτοβιομηχανικά παράπλευρα ρεύματα: πολτός ζαχαρότευτλων (Sugar beet pulp)
Υπολείμματα καλλιέργειας: λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα μετά την καλλιέργεια καλαμποκιού (corn stover)
Παραγωγή βιογενούς ηλεκτρικού οξέος
Παραγωγή βιογενούς
1,4-βουτανοδιόλης
Παραγωγή
βιογενούς πολυ(ηλεκτρικού βουτυλεστέρα) (PBS)
Επεξεργασία βιομάζας: παραγωγή πλούσιου σε σάκχαρα υδρολύματος
Επεξεργασία βιομάζας: παραγωγή πλούσιου σε σάκχαρα υδρολύματος
Εκχύλιση πηκτίνης (2ο προϊόν)
Διαφορετικοί τύποι
πρώτης ύλης
Επεξεργασία
Παραγωγή
Σενάριο βιοδιυλιστηρίου
Συμπαραγωγή ενέργειας από καύση λιγνίνης
Βιογενές βιοδιασπόμενο πολυμερές
Παράδειγμα εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας

## Slide 19
Παράδειγμα εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας
Chart: Κόστος των εξωτερικών επιδράσεων ($/kg προϊόντος)
| GPPS | Glucose | CS | SBP
 | 0.32694 | 0.4627 | 0.35558 | 0.33862
Αντίστοιχο πετροχημικό πολυμερές
Σιρόπι γλυκόζης
Πολτός ζαχαρότευτλων
Υπολείμματα καλλιέργειας καλαμποκιού
Chart: Ολικό κόστους ζωής($/kg προϊόντος)
| GPPS | Glucose | CS | SBP
 | 2.0416 | 3.4527 | 3.5556 | 1.7161
Αντίστοιχο πετροχημικό πολυμερές
Σιρόπι γλυκόζης
Πολτός ζαχαρότευτλων
Υπολείμματα καλλιέργειας καλαμποκιού

## Slide 20: Απογραφή Δεδομένων Παράδειγμα παραγωγής ηλεκτρισμού από άνθρακα
Πως μπορούμε να πάρουμε αυτά τα δεδομένα;
Με απευθείας μετρήσεις
  Εργοστάσιο
  Εργαστήριο
Εμπειρικές σχέσεις
Διάφορες βιβλιοθήκες πληροφοριών
Λογισμικά προγράμματα (LCA softwares, Aspen Plus)
Πληροφορίες από Βιβλιογραφία
Συλλογή δεδομένων από κάθε μία μονάδα
Είσροή/εκροή μάζας
Είσροή/εκροή ενέργειας
Εκροή παραπροϊόντων/ υγρών αποβλήτων και καυσαεριών
Πρώτες Ύλες
Ενέργεια
Εξόρυξη άνθρακα
Μεταφορά
Παραγωγή ηλεκτρισμού
Μεταφορά & Διάθεση ηλεκτρισμού
co2=1kg/MW
co2=0.2kg/MW
co2=3kg/MW
co2=0.02kg/MW
Functional Unit = 10 MW
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Πως εφαρμόζουμε μία ΑΚΖ

## Slide 21
Απογραφή Δεδομένων
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Πως εφαρμόζουμε μία ΑΚΖ
Bj | Ολικό φορτίο j ανά λειτουργική μονάδα (π.χ. kg-CO2/λ.μ.)
bj,I | Φορτίο j από την δραστηριότητα i (π.χ. kg-CO2/μονάδα μέτρησης)
xi | Ροή μάζας/ενέργειας στην δραστηριότητα i σύμφωνα με την λ.μ.
Υπολογισμός Περιβαλλοντικών Φορτίων

## Slide 22: To φαινόμενο του θερμοκηπίου
The GWP index has been estimated for each substance according to the increased infrared absorption due to the emission of 1 kg of the substance divided by the infrared absorption occurred from 1 kg of carbon dioxide on a time horizon. The cumulative impact of GHGs is calculated for longer time horizons (i.e. 100 or 500 years) while short influences are assessed for shorter time frames (i.e. 20 or 50 years). Unreliability of the GWP index becomes stronger at longer time periods. Nevertheless, the GWP100 is used in most of the cases to measure the climate change of a good or a service.

## Slide 23
Πρώτες Υλες
Ενέργεια
Coal Production
Transport
Electricity generation
Electricity distribution
bco2,1=1kg/MW
bco2,2=0.2kg/MW
bco2,3=3kg/MW
bco2,4=0.02kg/MW
Functional Unit = 10 MW
Απογραφή Δεδομένων
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Πως εφαρμόζουμε μία ΑΚΖ
Πόσο είναι το Όλικό φορτίου του CO2;
j είναι το CO2
i είναι οι τέσσερις δραστηριότητες

## Slide 24
Απογραφή Δεδομένων
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Πως εφαρμόζουμε μία ΑΚΖ
Είσοδος/ έξοδος μάζας και ενέργειας για παραγωγή 1 κιλού αιθυλενίου
Παραγωγή 1 kg αιθυλενίου
Πρώτες Ύλες
Ενέργεια
Εκπομπές και Απόβλητα
Προϊόντα
Χρειάζονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων ακόμα και για απλές διεργασίες

## Slide 25
Εκτίμηση επιπτώσεων (Impact Assessment)
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Πως εφαρμόζουμε μία ΑΚΖ

## Slide 26
Κατηγορία Επίπτωσης | Μονάδες
Πιθανότητα Ευτροφισμού (Eutrophication Potential) | kg PO4 equivalents
Πιθανότητα οξίνισης (Acidification potential) | kg SO2 equivalents
Πιθανότητα οικο-τοξικότητας και τοξικότητας στον άνθρωπο (Ecotoxicity and human toxicity potential) | kg 1,4-DB (1,4-dichlorobenzene) equivalents
Πιθανότητα Κλιματικής Αλλαγής (Global warming potential) | kg of CO2 equivalents
Πιθανότητα δημουργίας φωτοχημικού όζοντος (Photochemical ozone creation potential – smog) | kg C2H2 equivalents
Πιθανότητα ελάττωσης του όζοντος (Ozone Depletion potential) | kg CFC-11 equivalents
Ελάττωση αβιοτικών πόρων (Depletion of Abiotic Resources) | kg Sb eq.
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Πως εφαρμόζουμε μία ΑΚΖ
Εκτίμηση επιπτώσεων
Notes: C2H2 ακετυλένιο
CFC: FREON
Sb: antimonio

## Slide 27
Ek | Ολική Περιβαλλοντική επίπτωση (k) |  |  |  | 
ek,j | Συντελεστής περιβαλλοντικής επίπτωσης φορτίου (j) |  |  |  | 
Bj | Περιβαλλοντικό φορτίο που συμβάλλει στην επίπτωση (k) |  |  |  | 
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Πως εφαρμόζουμε μία ΑΚΖ
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Υπολογισμός Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Περιβαλλοντική Επίπτωση: | Total global warming potential (kg CO2) |  |  |  |  |  |  | 
ek,j | global warming potential of greenhouse gas j (kg CO2 eq./kg GHG) |  |  |  |  |  |  | 
 | e CO2 | 1 | kg CO2 eq./kg CO2 |  |  |  |  | 
 | e CH4 | 25 | kg CO2 eq./kg CH4 |  |  |  |  | 
 | e cfc-13 | 11000 | kg CO2 eq./kg CFC-13 |  |  |  |  | 
Bj | Emission of greenhouse gas j (kg) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: GWP of the most common GHGs
GHG | Chemical formula | GWP100 (kg-CO2 equivalent)
Carbon dioxide | CO2 | 1
Methane | CH4 | 25
Nitrous oxide | N2O | 298
CFC-11 | CCl2F | 4750
CFC-12 | CCl2F2 | 10900
CFC-13 | CClF3 | 14400
Carbon tetrachloride | CCl4 | 1400
Methyl bromide | CH3Br | 5
Methyl chloroform | CH3CCl3 | 146
HFC-23 | CHF3 | 14800
HFC-32 | CH2F2 | 675
Sulfur hexafluoride | SF6 | 22800
Nitrogen trifluoride | NF3 | 17200
PFC-14 | CF4 | 7390
PFC-116 | C2F6 | 12200
Dimethylether | CH3OCH3 | 1
Methylene chloride | CH2Cl2 | 8.7
Methyl chloride | CH3Cl | 13
The carbon footprint, also called carbon profile, is calculated by using environmental indicators, such as the GWP. The latter, according to the IPCC, relates the contribution of a greenhouse gas to the climate change regarding a fixed time period (i.e. GWP100 refers to the 100 years)

## Slide 29: Περιβαλλοντικοί δείκτες

## Slide 30
Πρώτες Υλες
Ενέργεια
Coal Production
Transport
Electricity generation
Electricity distribution
bco2,1=1kg/MW
bco2,2=0.2kg/MW
bco2,3=3kg/MW
bco2,4=0.02kg/MW
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Πως εφαρμόζουμε μία ΑΚΖ
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Υπολογισμός Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
bCH4,1=0,23kg/MW
bCH4,3=0,96kg/MW
bcfc-13,2=0,00016kg/MW
Υπολογισμός των Περιβαλλοντικών Φορτίων (Βj) για CO2, CH4, CFC-13
Υπολογισμός της Περιβαλλοντικής Επίπτωσης GWP (kg-CO2eq/f.u.)
  Λαμβάνοντας υπόψην τους συντελεστές ek,j
Ek | Ολική Περιβαλλοντική επίπτωση (k) |  |  |  | 
ek,j | Συντελεστής περιβαλλοντικής επίπτωσης φορτίου (j) |  |  |  | 
Bj | Περιβαλλοντικό φορτίο που συμβάλλει στην επίπτωση (k) |  |  |  | 
e CO2 | 1 | kg CO2 eq./kg CO2 |  | 
e CH4 | 25 | kg CO2 eq./kg CH4 |  | 
e cfc-13 | 11000 | kg CO2 eq./kg CFC-13 |  | 
Πόσο είναι το συνολικό GWP?

## Slide 31
Πρώτες Υλες
Ενέργεια
Coal Production
Transport
Electricity generation
Electricity distribution
bco2,1=1kg/MW
bco2,2=0.2kg/MW
bco2,3=3kg/MW
bco2,4=0.02kg/MW
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία
Πως εφαρμόζουμε μία ΑΚΖ
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Υπολογισμός Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
bCH4,1=0,23kg/MW
bCH4,3=0,96kg/MW
bcfc-13,2=0,00016kg/MW
GWP = 1*1+0,2*1+3*1+0,02*1 + 0,23*25 + 0,96 *25 + 0,00016*11000
GWP = 35,7 kg-CO2 eq
Bco2
Bch4
Bcfc

## Slide 32: Case Study: Integrated Biodiesel Plant Life Cycle Approach (gate to gate approach)
oil
Crude Glycerol
CO2, CH4
CO2
CO2
CH4
Global Warming Potential: ∑ kg CO2 eq
NO3
NO3
NO3
Eutrophication: ∑ kg NO3 eq
NOX
NOX, SOX
NH3, SOX
Acidification: ∑kg SO2 eq
Κατηγοριοποίηση των εκπομπών
Χαρακτηρισμός των εκπομπών σε διάφορες κατηγορίες επίπτωσης
Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου
Απογραφή δεδομένων
Εκτίμηση επιπτώσεων
Ερμηνεία

## Slide 33
Ευχαριστώ για την προσοχή σας