## Slide 1: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ HC ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΛΕΚΑΝΗ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΑΜ 1056052

## Slide 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΛΕΚΑΝΗ 03 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ-ΓΕΝΕΣΗ 01 ΑΝΆΛΥΣΗ ΙΟΝΙΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 02 ΘΕΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ HC ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΛΕΚΑΝΗ 04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 05

## Slide 3: 1.ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Οι παράμετροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται σε μια σωστή χρονολογική σειρά μέσα στον γεωλογικό χρόνο για την δημιουργία μεγάλων συγκεντρώσεων πετρελαίου.

## Slide 4
Είδη Παγίδων
Θέσεις απόθεσης μητρικού υλικού

## Slide 5
ΜΗΤΡΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Οργανικό υλικό-Κηρογόνο
Ανοξικές συνθήκες
Θαλάσσια υπολείμματα οργανισμών
Ταφή ιζημάτων
Ωρίμανση
Πετρέλαιο
ΤΥΠΟΙ ΚΗΡΟΓΟΝΟΥ

## Slide 6
ΔΙΑΓΕΝΕΣΗ
ΚΑΤΑΓΕΝΕΣΗ
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΗ
ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΟΣ ΤΑΦΗΣ
ΜΕΤΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

## Slide 7
2.ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
Οι Λεκάνες Ιζηματογένεσης δημιουργούνται στην ανώτερη λιθόσφαιρα λόγω των σχετικών κινήσεων αλλά και διάφορων άλλων παραγόντων όπως οι τεκτονικές κινήσεις λόγω ορογένεσης.
Η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τμήμα των εξωτερικών Ελληνίδων (ζώνη FTB) τμήμα της αλπικής οροσειράς (εικ.7), η ζώνη αυτή πτυχών και επωθήσεων δημιουργήθηκε κατά την σύγκρουση της Αφρικάνικης πλάκας και της Ευρασιατικής κατά το Κατώτερο Κρητιδικό με σύγχρονη καταβύθιση του ωκεανού της Τηθύος.

## Slide 8
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η Ιόνια ζώνη εκτείνεται στα βόρεια από την Αλβανία και περιλαμβάνει περιοχές της Ηπείρου, τα Ιόνια νησιά, την Πελοπόννησο την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Η Iόνια λεκάνη βρίσκεται στο κέντρο και χωρίζεται ανατολικά με την επώθηση της Γαβρόβου και δυτικά από την Προαπούλια με την οποία χωρίζεται από την ιόνιο επώθηση.
Η Ιόνια χωρίστηκε σε τρείς υποζώνες την εσωτερική, την ενδιάμεση και την εξωτερική.

## Slide 9
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Απόθεση εβαποριτών με πάχος 2 χιλιομέτρων και ανθρακικών ιζημάτων (σχηματισμός Παντοκράτορα) .
Η λεκάνη διαιρείται σε τάφρους και κέρατα με προσανατολισμό βορρά-νότου που επικρατεί η ανθρακική ιζηματογένεση.
Διαμορφώθηκαν οι Ελληνίδες και μαζί με την επώθηση της Πίνδου περιόρισαν την λεκάνη σε υπόκεντρα. Ρήγματα ΔΝΔ-ΑΒΑ επηρέασαν την λεκάνη.
Επώθηση Πίνδου
Επώθηση Ιόνιας
Λεκάνες Οπισθοχώρας με την πίεση να έχει φτάσει στα Ιόνια νησιά και η Ιόνια επώθηση προσπαθεί να ανέβει πάνω στην πλατφόρμα της Προαπούλιας με αποτέλεσμα να κινείται προς τα πίσω .

## Slide 10
Η ετερογένεια που εμφανίζει το πάχος κατά το Ιουρασικό οφείλεται στην γεωμετρία που εμφανίζει η λεκάνη με τις ημιτάφρους.
ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Λειτουργούν ως ζώνη αποκόλλησης καθώς χαρακτηρίζονται από μεγάλη πλαστικότητα.
Μεγάλης ένδειξη οργανικού υλικού. Η ιζηματογένεση διαφέρει ανάμεσα στις τρεις διαφορετικές υπολεκάνες της Ιόνιας λεκάνης.
Προήλθαν από την διάβρωση ανθρακικών ασβεστολίθων από την πλατφόρμα τόσο της Γαβρόβου όσο και της Απούλιας ως “Ασβεστόλιθοι με μικρολατυποπαγή”.
Η λεκάνη της Ιονίου διαδέχεται προς τα πάνω σε υποθαλάσσια ριπίδια, βαθιάς θάλασσας δηλαδή ιζήματα, λόγω της επώθησης της Πίνδου.
Κυριαρχούν λεπτόκοκκα ιζήματα δελταικών ριπιδίων από πάνω τοποθετούνται χονδροκλαστικά ιζήματα λόγω αποσάθρωσης πετρωμάτων δηλαδή αλλουβιακά ριπίδια.

## Slide 11
ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Βαθιά λεκάνη μικρής καταβύθισης
Ατεκτονικό καθεστώς στο Τριαδικό
Διαστολή λεκάνης στο Ανώτερο Ιουρασικό
Πίεση λόγω ορογένεσης
Επαναδραστηριοποίηση ρηγμάτων ΔΝΔ-ΑΒΑ
Διαστολή λεκάνης με λεκάνες οπισθοχώρας στο Μέσο Μειόκαινο
Σύνθετη λεκάνη με την πίεση στα Ιόνια νησιά

## Slide 12
Η αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε στην αρχή του 20ου αιώνα με γεωτρήσεις από εταιρίες όπως η London Oil Developments Co Ltd (1903), W. Chellis (1939-1940, 1953-1954) και η Pan Israel (1957). Η πιο συστηματική διερεύνηση έγινε το 1960-70.
ΕΡΕΥΝΑ HC ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

## Slide 13
3.ΜΗΤΡΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Το ανώριμο οργανικό υλικό στα υποθαλάσσια ριπίδια του Αν. Ηωκαίνου έως το Κ.-Μ. Μειόκαινο δεν έχει φτάσει ακόμα στο παράθυρο του πετρελαίου.
Οι σχιστόλιθοι της Βίγλας εμφανίζονται ανώριμα στα δυτικά και στο κέντρο της λεκάνης και ώριμα όσο κατευθυνόμαστε προς τα ανατολικά.
Τα Κατώτερα και Ανώτερα καλύμματα Ποσειδώνιας μαζί με την βάση του ορίζοντα Ammonitico Rosso βρίσκονται μέσα στο παράθυρο πετρελαίου
Τριαδικοί σχιστόλιθοι ενδέχεται να έχουν φτάσει στο παράθυρο του αερίου στα βαθύτερα σημεία των υπολεκανών. Αυτό υποδηλώνει ότι το πετρέλαιο που πιθανώς είχε σχηματιστεί να έχει καεί.

## Slide 14
Ωρίμαση-Μετανάστευση HC
ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ-ΠΑΓΙΔΕΣ
Μόνωση: Το ιδανικό πέτρωμα θα πρέπει να αποτελείται από λεπτόκοκκο υλικό, εύπλαστο και πλευρικά συνεχές, όπως οι εβαπορίτες (αλάτι) ή στρώματα αργίλου με την προϋπόθεση ότι κατανέμονται πλευρικά σε μεγάλες αποστάσεις.
Παγίδευση: Στην Ιόνια λεκάνη οι περισσότερες παγίδες αντιπροσωπεύονται από αντίκλινα λόγω των επωθήσεων που δημιουργούν τις πιέσεις. Τα υποθαλάσσια ριπίδια περιέχουν αντίκλινα τα οποία αποτελούν υψηλά τοπογραφικά σημεία που έχουν υποστεί μεγάλη διάβρωση και οποιοσδήποτε HC είχε παγιδευτεί εκεί πλέον έχει διαφύγει.

## Slide 15
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν οι περιοχές κοντά στο σύγκλινο του Βοτσαρά με μια έκταση 300 km2 και μια δομή σύγκλινου που μετατρέπεται σταδιακά σε αντίκλινο προς τα ανατολικά.
Η περιοχή ανατολικά από το Μιτσικέλι και το Ξεροβούνι αποτελεί επίσης ένα σύγκλινο το οποίο καλύπτει οποιοδήποτε αντίκλινο μπορεί να αποτελέσει παγίδα για τους HC.
Η λεκάνη της Πρέβεζας φέρει για αναζήτηση λόγω των ασυμφωνιών που υπάρχουν μεταξύ ιζημάτων του Μειοκάινου-Πλειοκαίνου. Λόγω της αλληλεπίδρασης των επωθήσεων μαζί με τα πλάγια ρήγματα τα οποία επιδρούν ως εμπόδιο στην κίνηση δημιουργούν ανυψώσεις στο υπόβαθρο με αποτέλεσμα την δημιουργία pop-up δομών.
ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

## Slide 16
4.ΘΕΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ HC ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΛΕΚΑΝΗ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ:
Κλαστικά ιζήματα υποθαλάσσιων ριπιδίων 1a,1b.
Μεσοζωικοί ασβεστόλιθοι με ρήγματα 2c,2d και αντίκλινα 2a,2b,2c2e και 2f .
Λιθανθρακοφόρου-Πέρμιου κλαστικού υλικού 3a,3b και 3c.

## Slide 17
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η Ιόνια λεκάνη χρειάζεται παραπάνω έρευνα λόγω της ανομοιόμορφης βύθισης που για αυτό και είναι περίπλοκη.
Η ωρίμανση επομένως δεν επιτυγχάνεται ομοιόμορφα και αυξάνεται προς τα ανατολικά, με μια μέση τιμή βάθους 3,7-5,6 χιλιομέτρων που εμφανίζεται σήμερα το παράθυρο πετρελαίου.
Η ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η λεκάνη με την μεγάλη επίδραση της τεκτονικής σχηματίζοντας δομές όπως τάφροι και κέρατα αποτέλεσε έναν σημαντικό παράγοντα για την μετανάστευση και την παγίδευση των υδρογονανθράκων.

## Slide 18
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bourli, N., Pantopoulos, G., Maravelis, A.G., Zoumpoulis, E., Iliopoulos, G., Pomoni-Papaioannou, F., Kostopoulou, S., Zelilidis, A., 2019: Late Cretaceous to early Eocene geological history of the eastern Ionian Basin, southwestern Greece: a sedimentological approach. Cretaceous Journal 98, 47-71.
Bourli, N., Kokkaliari, M., Iliopoulos, I., Pe-Piper, G., Piper, D.J.W., Maravelis, A.G., Zelilidis, A., 2019: Mineralogy of siliceous concretions, Cretaceous of Ionian zone, western Greece: implication for diagenesis and porosity. Marine and Petroleum Geology, 105, 45-63.
Doutsos T., Koukouvelas I., and Xypolias P.,2006, “A new orogenic model for the External Hellenides”, In: Robertson, A.H.F., Mountrakis, D., Brun, J.-P. (Eds.), Tectonic Evolution of the Eastern Mediterranean Regions. Geol. Soc. Lond. Spec. Publ., 260, 507–520.
Karakitsios V. 2013: Western Greece and Ionian Sea petroleum systems. The American Association of Petroleumm Geologists. No. 9, 1567-1595.
Karakitsios, V., 1995, “The influence of preexisting structure and halokinesis on organic matter preservation and thrust system evolution in the Ionian Basin, northwest Ionian zone, western Greece”, Journal of the Geological Society 146, 447–457.
Karakitsios V., Rigakis N., 2007: Evolution and Petroleum Potential of Western Greece. Journal of Petroleum Geology, Vol. 30, 197-218.
Zelilidis, A. & Maravelis, A.G. 2015: Introduction to the Thematic Issue: Adriatic and Ionian Seas: Proven Petroleum Systems and Future Prospects. Journal of Petroleum Geology, vol. 38(3), 247- 253.
Zelilidis, A., Maravelis, A.G., Tserolas, P. & Konstantopoulos, P.A. 2015: An overview of the Petroleum systems in the Ionian zone, onshore NW Greece and Albania. Journal of Petroleum Geology, vol. 38 (3), 331-348.