## Slide 1: ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ
Ενότητα 11: Γεωχημική αξιολόγηση μητρικών πετρωμάτων Ι
Αβραάμ Ζεληλίδης, Καθηγητής
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση, Μη παράγωγα έργα 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Σύμφωνα με αυτήν την άδεια ο δικαιούχος σας δίνει το δικαίωμα να:
Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό
Υπό τους ακόλουθους όρους:
Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό, με σύνδεσμο της άδειας
Μη εμπορική χρήση — Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς
Μη παράγωγα έργα — Μπορείτε να αναδιανείμετε το υλικό ως έχει, χωρίς να προβείτε σε αλλαγές (ανάμιξη, τροποποίηση)

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4
Σύνοψη- Σκοποί Ενότητας
Ανακεφαλαίωση
Μεθοδολογία έρευνας: Ποσότητα οργανικού υλικού, είδος, θερμική ωριμότητα
Μέθοδοι-τεχνικές προσδιορισμού
Rock - Eval

## Slide 5
Οι βασικές γεωλογικές προϋποθέσεις γένεσης πετρελαίου σε μια ιζηματογενή λεκάνη είναι πέντε:
Μητρικό πέτρωμα
Μονωτήρας
Παγίδα
Ταμιευτήρας
Χρόνος
Το μητρικό πέτρωμα (source rock) είναι ένα ιζηματογενές πέτρωμα που περιέχει αρκετό οργανκό υλικό ικανό να παράγει υδρογονάνθρακες.
Θερμοκρασία + Χρόνος!
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

## Slide 6
Τα βασικά ερωτήματα της γεωχημικής αξιολόγησης είναι:
Δυνατότητες παραγωγής Υδρογονανθράκων
Τύπος οργανικού υλικού και τύποι παραγόμενων
Θερμική ωριμότητα
Και οι βασικές μεθοδολογίες έρευνας:
Στοιχειομετρία – προσδιορισμός οργανικού άνθρακα
Rock-Eval πυρόλυση
Βιτουμένια
Αέρια Χρωματογραφική Ανάλυση
Ανακλαστικότητα Βιτρινίτη
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

## Slide 7
Τα βασικά ερωτήματα της γεωχημικής αξιολόγησης είναι:
Δυνατότητες παραγωγής Υδρογονανθράκων
Τύπος οργανικού υλικού και τύποι παραγόμενων
Θερμική ωριμότητα
Και οι βασικές μεθοδολογίες έρευνας:
Στοιχειομετρία – προσδιορισμός οργανικού άνθρακα
Rock-Eval πυρόλυση
Βιτουμένια
Αέρια Χρωματογραφική Ανάλυση
Ανακλαστικότητα Βιτρινίτη
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

## Slide 8
Η διαλογή, δειγματοληψία και ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικό βήμα.
Η αποσάρθρωση αλλά και το βιολογικό υλικό (organic debris) μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα.
Τα δείγματα από γεωτρήσεις μπορεί να έχουν επιμολυνθεί από διάφορες ουσίες (λιπαντικά γεώτρησης κ.α.)
Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η συλλογή ‘’υγιούς’’ δείγματος και η προστασία του (αποθήκευση, καθαρισμός) πριν τις εργαστηριακές αναλύσεις!
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

## Slide 9
Καθαρισμός σημείου δειγματοληψίας
Ανάκτηση υγιούς ορίζοντα
Αποθήκευση σε πλαστική συσκευασία αριθμημένη
Προστασία στη μεταφορά – Ασφαλής αποθήκευση
Καθαρισμός πριν το εργαστήριο
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

## Slide 10
Υπολογισμός TOC
Προσδιορισμός είδους οργανικής ύλης
Rock-Eval πυρόλυση
Στον πίνακα 1 ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεσμάτων:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

## Slide 11
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Sample ID | Tmax | S1 mg/g | S2 mg/g | S3 mg/g | TOC wt% | HI | OI | PI | S1+S2 | S2/S3 | S1/TOC
Z1 | 414 | 1.82 | 30.99 | 5.20 | 9.16 | 338 | 56.8 | 0.06 | 32.81 | 5.96 | 0.20
Z2 | 418 | 0.17 | 3.45 | 2.12 | 1.30 | 265 | 163.1 | 0.05 | 3.62 | 1.63 | 0.13
Z3 | 418 | 0.82 | 14.59 | 5.34 | 4.49 | 325 | 118.9 | 0.05 | 15.41 | 2.73 | 0.18
Z4 | 416 | 0.98 | 22.30 | 5.11 | 5.97 | 374 | 85.7 | 0.04 | 23.29 | 4.36 | 0.16
Z5 | 425 | 0.15 | 0.09 | 1.23 | 0.29 | 31 | 424.1 | 0.63 | 0.24 | 0.07 | 0.52
Z6 | 454 | 0.56 | 0.14 | 1.06 | 0.39 | 35.7 | 271.3 | 0.8 | 0.70 | 0.13 | 1.44
Z7 | 474 | 0.01 | 0.09 | 0.61 | 0.35 | 26.5 | 171.9 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.03
Z8 | 462 | 0.01 | 0.07 | 0.58 | 0.31 | 21.5 | 189.7 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.03
Z9 | 444 | 0.03 | 0.10 | 0.69 | 0.35 | 28.2 | 201.3 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.09
Z10 | 439 | 0.10 | 0.15 | 1.00 | 0.32 | 46.1 | 315.1 | 0.39 | 0.24 | 0.146 | 0.31
Z11 | 380 | 0.55 | 0.13 | 0.79 | 0.27 | 50.3 | 298.5 | 0.8 | 0.68 | 0.17 | 2.04
Z12 | 450 | 0.05 | 0.18 | 1.86 | 0.28 | 62.5 | 656.8 | 0.24 | 0.23 | 0.10 | 0.18
Z13 | 421 | 0.01 | 0.13 | 0.48 | 0.33 | 39.4 | 145.5 | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.03
Z14 | 457 | 0.00 | 0.10 | 0.38 | 0.33 | 30.3 | 115.2 | 0 | 0.10 | 0.26 | 0.00
Z15 | 358 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.18 | 100 | 238.9 | 0.5 | 0.36 | 0.41 | 1.00
Z16 | 430 | 0.07 | 0.38 | 1.50 | 0.35 | 109 | 428.6 | 0.16 | 0.45 | 0.25 | 0.20
Z17 | 420 | 0.04 | 0.34 | 1.30 | 0.31 | 110 | 419.4 | 0.11 | 0.38 | 0.26 | 0.13
Z18 | 419 | 0.18 | 0.34 | 1.74 | 0.48 | 70.8 | 362.5 | 0.35 | 0.52 | 0.19 | 0.38
Z19 | 413 | 0.09 | 0.44 | 1.32 | 0.51 | 86.3 | 258.8 | 0.17 | 0.53 | 0.33 | 0.18
Z20 | 468 | 0.01 | 0.18 | 141.24 | 0.41 | 43.3 | 34597 | 0.06 | 0.19 | 0.00 | 0.02
Z21 | 428 | 0.08 | 0.34 | 0.83 | 0.38 | 89.5 | 218.4 | 0.19 | 0.42 | 0.41 | 0.21
Z22 | 421 | 0.16 | 0.32 | 0.59 | 0.27 | 119 | 218.5 | 0.33 | 0.48 | 0.542 | 0.59
Z23 | 408 | 0.36 | 2.37 | 0.54 | 0.95 | 249 | 56.8 | 0.13 | 2.73 | 4.389 | 0.38
Z24 | 404 | 0.18 | 1.20 | 0.36 | 0.72 | 167 | 50.0 | 0.13 | 1.38 | 3.33 | 0.25
Z25 | 409 | 0.12 | 0.44 | 0.56 | 0.50 | 89.8 | 114.3 | 0.21 | 0.56 | 0.79 | 0.24
Z26 | 403 | 0.15 | 0.91 | 0.55 | 0.74 | 123 | 74.3 | 0.14 | 1.06 | 1.66 | 0.20
Z27 | 403 | 0.21 | 1.14 | 0.63 | 0.78 | 146 | 80.77 | 0.16 | 1.35 | 1.81 | 0.27

## Slide 12
TOC: συνολικός οργανικός άνθρακας (% κ.β)
S1: ποσότητα ύδη υφιστάμενων υδρ/κων
S2: οργανική ύλη που μπορεί να παραχθεί επιπλέον με πυρόλυση
S3: ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που μπορεί να παραχθεί έως τους 390ο.
SP: S1 + S2 = ο συνολικός οργανικός άνθρακας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

## Slide 13
HI: (S2/TOC)*100: Αντίστοιχος του λόγου Υδρογόνου-Άνθρακα
S2/S3: προσδιορίζει τον τύπο των παραγόμενων υδρογανθράκων
OI:(S3/TOC) x 100. Αντίστοιχος του λόγου Οξυγόνου-Άνθρακα
PI: S1/(S1+S2). Ο δείκτης παραγωγικότητας εκφράζει το βαθμό ωριμότητας, καθώς χαρακτηρίζει την ποσότητα που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με την δυνάμει ποσότητα.
Tmax: Η θερμοκρασία της μέγιστης τιμής του S2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

## Slide 14
Οι τιμές S2 και TOC μειώνονται όσο το κηρογόνο καταναλώνεται (όσο δηλαδή το μητρικό πέτρωμα γίνεται πιο ώριμο)
Τα οξειδωμένα κηρογόνα, τα υπερώριμα μητρικά ή/και τα κηρογόνα τύπου IV συνήθως εκφράζονται με ψηλές τιμές Tmax ή χωρίς κορυφή για την τιμή S2.
Τα αποτελέσματα είναι αλληλοεξαρτώμενα και πρέπει να εξετάζονται συνολικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

## Slide 15
Έχει δειχθεί ότι η τιμή του TOC πρέπει να είναι >= 0,5% για να αξιολογηθεί καλή η ποιότητα ενός μητρικού πετρώματος. Πάνω από 1% = πολύ καλή, πάνω από 2% εξαιρετική.
Αν και το TOC πρέπει να έχει ψηλή τιμή για ένα καλό μητρικό πέτρωμα, από μόνη της η ψηλή τιμή δεν σημαίνει απαραίτητα καλό μητρικό πέτρωμα! Αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

## Slide 16
Για την παραγωγή υδρογονανθράκων χρειάζεται και υδρογόνο!
Οι υψηλές τιμές S2 αποτυπώνουν καλύτερης ποιότητας μητρικά πετρώματα.
Πρέπει να ελεγχθεί επίσης η θερμική ωριμότητα του μητρικού και ο τύπος του κηρογόνου!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

## Slide 17
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

## Slide 18
Πολλά δείγματα περιέχουν μίξη περισσότερων του ενός τύπων κηρογόνου.
Χρειάζεται σύνθεση αναλυτικών μεθόδων και μοντελοποίηση της γεωλογικής ιστορίας του μητρικού πετρώματος και της λεκάνης!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

## Slide 19: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αβραάμ Ζεληλίδης. «Γεωλογία Πετρελαίων». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/GEO353

## Slide 20: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το υλικό της παρουσίασης προέρχεται από:
Τις σημειώσεις από τις παρουσιάσεις του Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Αβράαμ Ζεληλίδη

## Slide 21: Τέλος Ενότητας