## Slide 1
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ
Να λυθεί η άσκηση

## Slide 2: ΚΛΙΜΑΚΑ
Τα 4 cm στο χάρτη αντιστοιχούν σε 800m στο έδαφος
Αρα το 1 cm στο χάρτη αντιστοιχεί σε 200m στο έδαφος
Επειδή η κλίμακα είναι ένας λόγος και τα δύο μέρη του κλάσματος πρέπει να έχουν τις ίδιες μονάδε, μετατρέπουμε τα m σε cm (1m=100cm)
Αρα
1 cm στο χάρτη αντιστοιχεί σε 20.000 cm στο έδαφος
Οπότε η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι
1:20.000
4cm

## Slide 3
Στον άξονα Ψ περνάμε τα υψόμετρα σύμφωνα με την κλίμακα.
Αφού η κλίμακα είναι 1:20000 άρα το 1cm στο μιλιμετρε αντιστοιχεί σε 200 m εδάφους.
Στον άξονα Χ σημειώνουμε τις θέσεις όπου η κάθε ισουψής καθώς και η κάθε γραμμή επαφής τέμνουν τη γραμμή της τομής ΑΒ

## Slide 4
Προσανατολίζουμε τη γεωλογική τομή (προκύπτει από το χάρτη)
Απεικονίζουμε τα υψόμετρα στο μιλιμετρέ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ να εκτιμήσουμε και να αποτυπώσουμε στο μιλιμετρέ τα υψόμετρα των σημείων αρχής και τέλους της τομής. Δηλ τα Α και Β

## Slide 5
Ενώνουμε τα διαδοχικά υψόμετρα με μία ελεύθερη γραμμή

## Slide 6
Όταν συναντήσουμε δύο διαδοχικές ισουψείς ίδιου ύψους:
Ελέγχουμε στο χάρτη εάν στο μεταξύ τους διάστημα τα υψόμετρα είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από το ύψος των δύο ισουψών.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα υψόμετρα είναι μικρότερα από 400 m άρα η τομή προχωρά κάτω από τα 400 μέτρα και βέβαια πάνω από τα 300m (δεν τέμνεται η ισουψής των 300 μέτρων)

## Slide 7
Όταν συναντήσουμε δύο διαδοχικές ισουψείς ίδιου ύψους
Ελέγχουμε στο χάρτη εάν στο μεταξύ τους διάστημα τα υψόμετρα είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από το ύψος της ισουψούς.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα υψομετρα είναι μικρότερα από 400 m άρα η τομή προχωρά κάτω από τα 400 μέτρα και βέβαια πάνω από τα 300m (δεν τέμνεται η ισουψής των 300 μέτρων)

## Slide 8
Ολοκληρώνουμε την τοπογραφική τομή πατώντας την λίγο πιο έντονα για να είναι ευδιάκριτη

## Slide 9
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΑΦΗΣ: Η γραμμή που διαχωρίζει δύο συνεχόμενα γεωλογικά στρώματα
Π.χ Γραμμή επαφής Ασβεστολίθου Πηλλίτη

## Slide 10
ΠΑΡΑΤΑΞΗ: Σχηματίζεται όταν η ίδια ισουψής τέμνει την ίδια γραμμή επαφής σε δύο τουλάχιστον σημεία
Π.χ Παράταξη των 500 της γραμμής επαφής Ασβεστολίθου Πηλλίτη
Για κάθε γραμμή επαφής μας χρειάζονται δύο τουλάχιστον παρατάξεις
Οι παρατάξεις είναι παράλληλες μεταξύ τους
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γραμμή της παράταξης να περνά ακριβώς από το σημείο που η ισουψής τέμνει την γραμμή επαφής.

## Slide 11
Φέρνουμε ΟΛΕΣ τίς παρατάξεις του χάρτη και τις ονοματίζουμε

## Slide 12
Επιλέγουμε μία γραμμή επαφής και αποτυπώνουμε τις παρατάξεις της στο μιλιμετρέ, στο αντίστοιχο υψόμετρο.
Στο παράδειγμα μας τη γραμμή επαφής Ασβεστολίθου Πηλλίτη και τις παρατάξεις ΑΠ400, ΑΠ500,ΑΠ600 και ΑΠ700

## Slide 13
Κατασκευάζουμε τη γραμμή επαφής Αβεστολίθου Πηλλίτη της τομής ενώνοντας τα 4 σημεία που προέκυψαν από τις παρατάξεις, φροντίζοντας να ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ που η γραμμή επαφής Ασβ- Πηλ στο χάρτη τέμνει την τομή μας.
Παρατηρούμε ότι το σημείο της ΑΠ400 δεν είναι ακριβώς πάνω στην ευθεία. Μάλλον η παράταξη ΑΠ400 που έχουμε φέρει δεν είναι και απόλυτα σωστή.

## Slide 14
Σβήνουμε τη γραμμή που είναι επάνω από την τομή μας (στον αέρα).
Ολοκληρώσαμε τη γραμμή επαφής Ασβεστολίθου Πηλλίτη

## Slide 15
Επαναλαμβάνουμε τα ίδια βήματα για τη γραμμή επαφής Πηλλίτη-Σχιστολίθου και συγκεκριμένα για τις παρατάξεις ΠΣ300, ΠΣ400,ΠΣ500, ΠΣ600 και ΠΣ700

## Slide 16
Παρατηρούμε ότι και τα 5 σημεία των παρατάξεων και το σημείο που η γραμμή επαφής στο χάρτη τέμνει την τομή είναι πάνω στην ίδια ευθεία .
Αυτό σημαίνει ότι και οι παρατάξεις έχουν σχεδιασθεί προσεκτικά αλλά και η τοπογραφική τομή έχει κατέβει κάτω από τα 400 μέτρα τόσο όσο πρέπει.

## Slide 17
Ολοκληρώσαμε και τη δεύτερή γραμμή επαφής της τομής μας, αυτή του Πηλλίτη-Σχιστολίθου

## Slide 18
Επαναλαμβάνουμε τα ίδια βήματα για τη γραμμή επαφής Σχιστολίθου-Ιλυολίθου και συγκεκριμένα για τις παρατάξεις ΣΙ400, ΣΙ500, ΣΙ600 και ΣΙ700

## Slide 19
Παρατηρούμε ότι και τα 4 σημεία των παρατάξεων είναι πάνω στην ίδια ευθεία που σημαίνει ότι οι παρατάξεις μας είναι σωστές.
Παρ’ όλα αυτά η γραμμή δεν περνά από το σημείο που η γραμμή επαφής Σχιστολίθου_Ιλυολίθου τέμνει την τομή.

## Slide 20
Επειδή το υψόμετρο του Σημείου Β είναι ένα υψόμετρο που εκτιμήσαμε (δεν είναι κάποια ισουψής) θα διορθώσομε την τοπογραφική τομή και θα εκτιμήσουμε το υψόμετρο του Β σε λίγο μεγαλύτερο. Σε καμμιά περίπτωση όμως πάνω από 800 μέτρα

## Slide 21
Τελειώνοντας επειδή για τον Ιλυόλιθο δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε μέχρι τι βάθος φθάνει φέρνουμε μια διακεκομμένη γραμμή παράλληλη προς τις άλλες γραμμές επαφής και τοποθετούμε ερωτηματικά.
Στο τέλος φτιάχνουμε το υπόμνημα που περιλαμβάνει το Όνομα, την Κλίμακα και τα
γεωλογικά στρώματα αποτυπώνοντάς ταμε τους ίδιους συμβολισμούς με αυτούς του χάρτη.
Ολοκληρώσαμε την τομή.

## Slide 22
Διεύθυνση Κλίσης και Κλίση των στρωμάτων με τη μέθοδο των παρατάξεων

## Slide 23
Επιλέγουμε μία γραμμή επαφής και δύο παρατάξεις.
Π.χ τη γραμμή επαφής Ασβεστολίθου Πηλλίτη και τις παρατάξεις ΑΠ400 και ΑΠ500
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΣΗΣ
Φέρνουμε την απόσταση μεταξύ των παρατάξεων
Η Διεύθυνση Κλίσης είναι η διεύθυνση προς την οποία μειώνεται το υψόμετρο των παρατάξεων.
Δηλ. από τη μεγαλύτερη (ΑΠ500) προς τη μικρότερη παράταξη (ΑΠ400)
Στο συγκεκριμένο χάρτη ΝΔ

## Slide 24
ΚΛΙΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Μετράμε την απόσταση μεταξύ των δύο παρατάξεων.
Με βάση την κλίμακα 1:20000 τα 1,7cm στο χάρτη είναι 340 m στο έδαφος.
100m
340m
εφθ-1= 100/340=16,5
1,7cm

## Slide 25
Ο υπολογισμός της διεύθυνσης κλίσης και
της κλίσης των στρωμάτων με την μέθοδο
των παρατάξεων γίνεται χρησιμοποιώντας
την υψομετρική διαφορά δύο διαδοχικών
παρατάξεων και την οριζόντια απόστασή
τους. Η κλίση υπολογίζεται μέσω του τύπου
της εφαπτομένης ενώ η διεύθυνση της
κλίσης βρίσκεται από την διεύθυνση
μείωσης των παρατάξεων

## Slide 26
ΕΥΡΕΣΗ ΠΑΧΟΥΣ
ΑΠΌ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
Παρατηρούμε ότι για το στρώμα Β, η κόκκινη γραμμή ορίζει τις παρατάξεις 150μ και 240μ. Παρατηρούμε ότι η παράταξη των 150μ είναι παράταξη του δαπέδου ενώ η παράταξη των 240μ είναι η παράταξη της οροφής. Το πάχος του στρώματος είναι η διαφορά υψομέτρου των δύο παρατάξεων 240-150=90 μ

## Slide 36
Κατασκευή Γεωλογικών Τομών – Συνοπτική Περιγραφή
Κατασκευή τοπογραφικού προφίλ σύμφωνα με την αναγραφόμενη κλίμακα του χάρτη.
Προσανατολισμός γεωλογικής τομής με αναγραφή του προσανατολισμού στους άξονες.
Προβολή των επαφών πάνω στο τοπογραφικό προφίλ.
Φέρνουμε στο χάρτη τις παρατάξεις των στρωμάτων και απαιτούνται τουλάχιστον δύο διαδοχικές παρατάξεις για κάθε γραμμή επαφής.
Προβολή για κάθε γραμμή επαφής δύο τουλάχιστον παρατάξεων στην γεωλογική τομή.
Ένωση των δύο σημείων προβολής των παρατάξεων για κάθε γραμμή επαφής.
Προεκτείνουμε το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζεται από την προβολή των δύο παρατάξεων ή από το σημείο επαφής φέρνουμε παράλληλη προς το ευθύγραμμο τμήμα, η οποία θεωρητικά θα πρέπει να συμπίπτει με το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζεται από τις παρατάξεις.
Τα ανωτέρω βήματα ακολουθούνται για κάθε γραμμή επαφής.

## Slide 37
Σε περίπτωση ρήγματος το προβάλουμε στην γεωλογική μας τομή ως ένα επίπεδο δηλαδή βρίσκουμε δυο διαδοχικές παρατάξεις του ρήγματος και το προβάλλουμε.
Σε περίπτωση πτυχών η αναγνώρισή τους γίνεται αφού φέρουμε όλες τις παρατάξεις και διαπιστώσουμε αλλαγή στη διεύθυνση κλίσης των στρωμάτων.
Ο υπολογισμός της διεύθυνσης κλίσης και της κλίσης των στρωμάτων με την μέθοδο των παρατάξεων γίνεται χρησιμοποιώντας την υψομετρική διαφορά δύο διαδοχικών παρατάξεων και την οριζόντια απόστασή τους. Η κλίση υπολογίζεται μέσω του τύπου της εφαπτομένης ενώ η διεύθυνση της κλίσης βρίσκεται από την διεύθυνση μείωσης του υψομέτρου των παρατάξεων.