## Slide 1
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Τεχνητά Όργανα
Δρ. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
https://upatras-gr.zoom.us/j/92092517832?pwd=Ym1YOUFwRWJVRW1WdWl1ZDNWZmhqUT09

## Slide 2: Ανθρώπινο Σώμα – Τεχνητά Όργανα
«Μέτρο όλων των πραγμάτων ο άνθρωπος» – Πρωταγόρας 480-410 π.Χ.

## Slide 3
The design and in vivo testing of a locally stiffness-matched porous scaffold
Shaaz Ghousea, Natalie Reznikov b, Oliver R. Boughtonc, Sarat Babud, K.C. Geoffrey Nga, Gordon Blunne, Justin P. Cobbc, Molly M. Stevens b, Jonathan R.T. Jeffers a,
∗ a Department of Mechanical Engineering, Imperial College London, UK b Department of Materials, Department of Bioengineering and Institute for Biomedical Engineering, Imperial College London, UK c Department of Surgery and Cancer, Faculty of Medicine, Imperial College London, UK d Betatype Ltd, Unit 4 Bow Enterprise Park, London, UK e Department of Biomedical Engineering, University College London, UK
Η διαφοροποίηση των φυσικών ιδιοτήτων γειτονικών τμημάτων
ενός βιολογικού ιστού, καθιστά την μελέτη του εξαιρετικά πολύπλοκη
π.χ. τα 27 δοκίμια αν και διαδοχικά (σχ.) παρουσιάζουν μεγάλες
αποκλίσεις στην πυκνότητα και στην αντοχή

## Slide 4
“Lack of activity destroys the good condition of every human being, while movement and methodical physical exercise save it and preserve it.”
– Plato
«Η έλλειψη δραστηριότητας καταστρέφει την καλή κατάσταση κάθε ανθρώπου, ενώ η κίνηση και η μεθοδική σωματική άσκηση τη σώζουν και τη συντηρούν»
Πλάτων

## Slide 5
Βιοϋλικά
Το ενδιαφέρον του ανθρώπου να αναπλάσει ιστούς οργάνων είναι πολύ παλαιό. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία είναι γνωστή η αναγέννηση του ήπατος του Προμηθέα, ύστερα από την καθημερινή αφαίρεση τμήματός του από τον αετό ως τιμωρία για τη μετάδοση της θεϊκής γνώσης της φωτιάς στον άνθρωπο. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι ο Θεός παρασκεύασε την Εύα από το πλευρό του Αδάμ.
Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά

## Slide 6
Μία μικρή εισαγωγή
στα βιοϋλικά
Ορισμός
Μια Σύντομη Ιστορία των Βιοϋλικών
Εξέλιξη Επιστήμης & Τεχνολογίας των Βιοϋλικών
Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες μεταλλικών βιοϋλικών
Αντιπροσωπευτικές εφαρμογές μεταλλικών βιοϋλικών
Διάφορες αντιπροσωπευτικές εφαρμογές μεταλλικών βιοϋλικών στο ανθρώπινο σώμα
Είδη βιοϋλικών
Μεταλλικά βιοϋλικά - παθητικοποίηση – διάβρωση
Πολυμερή
Κεραμικά βιοϋλικά
Εφαρμογές Βιοϋλικών
Καρδιά-Καρδιαγγειακό σύστημα
Οφθάλμιοι φακοί ή ενδοφακοί
Πλέγματα συγκράτησης ιστών
Ιστική μηχανική ή Εμβιομηχανική (tissue engineering or bioengineering)
Οστά
Πνεύμονες
Δέρμα
Συκώτι
Νεφροί
Ακουστικό σύστημα
Αιμοφόρα αγγεία
Πάγκρεας
…

## Slide 7
• Ορισμός
• Ένα βιοϋλικό είναι ένα μη-βιώσιμο υλικό που χρησιμοποιείται σε μια ιατρική συσκευή και που προορίζεται να αλληλοεπιδρά με βιολογικά συστήματα.
• Καθορίζονται από την εφαρμογή τους και όχι από τη χημική τους σύσταση
• Μπορούμε να μελετήσουμε τα βιοϋλικά από την άποψη του προβλήματος
University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics

## Slide 8
• Μπορούμε να μελετήσουμε τα βιοϋλικά από την άποψη του οργάνου

## Slide 9
Μια Σύντομη Ιστορία των Βιοϋλικών
• Ρωμαίοι, Κινέζοι, και Αζτέκοι χρησιμοποιούσαν χρυσό στην οδοντιατρική πριν από πάνω από 2000
• Ο Cu δεν ήταν καλός.
• Ελεφαντόστινα και ξύλινα δόντια
• Πλάκες Οστών 1900, αρθρώσεις 1930
• Αρχές του 20ου αιώνα άρχισε η χρήση συνθετικών πλαστικών
• Ύφασμα από αλεξίπτωτο χρησιμοποιήθηκε για αγγειακά προσθετικά
•1958 Tο Dacron* χρησιμοποιείται για την κατασκευή αρτηριακού προσθετικού
•1960 Το πολυαιθυλένιο και ανοξείδωτος χάλυβας (stainless steel) χρησιμοποιούνται για εμφυτεύματα ισχίου
* Το Dacron είναι εμπορικό όνομα και είναι ένα πολυμερές υλικό που μπορούμε να βρούμε ως μέλος της οικογένειας των πολυεστέρων.

## Slide 10
Εξέλιξη Επιστήμης & Τεχνολογίας των Βιοϋλικών
•1ης γενεάς (από το1950)
•Στόχος: Βιοαδράνεια (Bioinertness)
•2η γενεά (από το1980)
•Στόχος: Βιοδραστικότητα
•3η γενεά(από το2000)
•Στόχος: Αναγέννηση λειτουργικού ιστού

## Slide 11
Εξέλιξη Επιστήμης & Τεχνολογίας των Βιοϋλικών
• Πρώτη γενιά εμφυτεύματων
• «Ad hoc» εμφυτεύματα (δηλ. για συγκεκριμένο πρόβλημα μόνο)
• Καθορίζονταν από τους γιατρούς με χρήση κοινών υλικών από άλλες περιοχές
• Οι περισσότερες επιτυχίες ήταν τυχαίες παρά από σχεδιασμό
• Παραδείγματα
• Χρυσά σφραγίσματα, ξύλινα δόντια, οδοντικά προθετικά PMMA
• Ατσάλι, χρυσό, ελεφαντόδοντο, κ.λπ., πλάκες οστών
• Γυάλινα μάτια και άλλα μέρη του σώματος
• Dacron και ύφασμα αλεξίπτωτων για αγγειακά εμφυτεύματα

## Slide 12
• Δεύτερη γενιά εμφυτευμάτων
• Εμφυτεύματα σχεδιασμένα από μηχανικούς με τη χρήση κοινών υλικών και υλικών από άλλες περιοχές
• Αναπτύχθηκαν μέσα από συνεργασίες γιατρών και μηχανικών
• Βασίζονται στις εμπειρίες της πρώτης γενιάς
• Συμπεριλαμβάνουν εξελίξεις στην επιστήμη των υλικών (από άλλα πεδία)
• Παραδείγματα
• Οδοντιατρικά και ορθοπεδικά εμφυτεύματα από κράμα τιτανίου
• Ορθοπεδικά εμφυτεύματα κοβαλτίου-χρωμίου-μολυβδαινίου
• Επιφάνειες με UHMW πολυαιθυλένιο για ολικές αντικαταστάσεις αρθρώσεων
• Καρδιακές βαλβίδες και βηματοδότες

## Slide 13
• Τρίτη γενιά εμφυτευμάτων
• Εμβιομηχανικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούν εμβιομηχανικά υλικά
• Μόνο μερικά παραδείγματα βρίσκονται στην αγορά
• Μερικές νέες ή/και τροποποιημένες πολυμερικές συσκευές
• Πολλά υπό ανάπτυξη
• Τεχνητά εμφυτεύματα που έχουν σχεδιαστεί για να αναγεννήσουν και όχι απλά να αντικαταστήσουν τον ιστό
• Παραδείγματα
• Τεχνητό δέρμα Integra Life Sciences
• Διαδικασία χονδροκυττάρων Genzyme
• Μερικά απορροφήσιμα συγκολλητικά επισκευής οστών
• Γενετικά σχεδιασμένα “βιολογικά” υλικά (Genetics Institute καιCreative Biomolecules BMPs)

## Slide 14
Παράμετροι Επιλογής Βιοϋλικών
• Γενικές αρχές επιλογής
• Μηχανικές και χημικές ιδιότητες
• Βιοσταθερότητα
• Βιοσυμβατότητα: Δεν παρατηρούνται ανεπιθύμητες βιολογικές επιδράσεις
• Καρκινογόνα, τοξικά, αλλεργιογόνα ή ανοσογονικά
• Δυνατή η επεξεργασία, κατασκευή και αποστείρωση με καλή επαναληψιμότητα
• Αποδεκτή αναλογία κόστους / οφέλους
• Κρίσιμα ζητήματα
• Ακεραιότητα των βιοϋλικών
• Αλληλεπίδραση με τον ιστό
• Για κλινική επιτυχία απαιτείται
• Επίτευξη μιας σταθερής διασύνδεσης με τον συνδετικό ιστό
• Λειτουργική ταύτιση της μηχανικής συμπεριφοράς του εμφυτεύματος με τον ιστό που πρόκειται να αντικαταστήσει

## Slide 15
• Μηχανικές και χημικές ιδιότητες
• Αντοχή σε θλίψη (Compressive)
• Αντοχή σε εφελκυσμό (Tensile)
• Αντοχή σε κάμψη (Bending)
• Μέτρο συμπίεσης
• Συντελεστής θερμικής διαστολής
• Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
• Επιφανειακή τάση
• Σκληρότητα και πυκνότητα
• Υδροφοβικότητα / φιλικότητα
• Απορρόφηση / διαλυτότητα στο νερό
• Επιφάνεια τριβής
• Ερπυσμός (αργή παραμόρφωση)
• Ιδιότητες Συγκόλλησης
Παράμετροι Επιλογής Βιοϋλικών

## Slide 16
Τύποι Βιοϋλικών
• Τα βιοϋλικά καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των υλικών

## Slide 17
Μεταλλικά Βιοϋλικά
• Κύριοι τύποι των μεταλλικών εμφυτευμάτων
• Ανοξείδωτος χάλυβας
• Κράματα με βάση το Κοβάλτιο
• Κράματα τιτανίου
• ... Και πολλά άλλα
• Πλεονεκτήματα
• Ψηλή αντοχή
• Αντοχή στη φθορά και κόπωση
• Εύκολη κατασκευή
• Εύκολη αποστείρωση
• Μνήμη σχήματος
• Μειονεκτήματα
• Δεν συμπιέζονται
• Διάβρωση
• Ευαισθησία σε μεταλλικά ιόντα και τοξικότητα
• Μεταλλική όψη
Βιουλικά –Εφαρμογές
Δρ. Κων/νος Υφαντής
ο Αμερικανός ηθοποιός, Ρίτσαρντ Κιλ, ο οποίος ενσάρκωσε τον «κακό σαγόνια»
«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/viral/showbiz/76143

## Slide 18
Κεραμικά Βιοϋλικά
• Διάφορα σκληρά, εύθραυστα, ανθεκτικά στη θερμότητα και ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά
• Παράγονται από τη διαμόρφωση και, στη συνέχεια, το ψήσιμο μη μεταλλικών ορυκτών, όπως ο άργιλος, σε ψηλή θερμοκρασία
• Τύποι Βιοκεραμικών
• Αλουμίνα, ζιρκόνιο, πυριτικό γυαλί, φωσφορικό ασβέστιο (απατίτης), ανθρακικό ασβέστιο
• Πλεονεκτήματα
• Ψηλή αντοχή σε συμπίεση
• Αντοχή στη φθορά και στη διάβρωση
• Μπορούν να στιλβωθούν
• Βιοδραστικά / αδρανή
• Μειονεκτήματα
• Διαφορετικός συντελεστής συμπίεσης από το οστό (ψηλότερος)
• Χαμηλή αντοχή σε εφελκυσμό
• Χαμηλή αντοχή σε θραύση
• Δύσκολο να κατασκευαστούν

## Slide 19
Πολυμερικά Βιοϋλικά
• Τι είναι ένα πολυμερές;
• Μόριο με μακρά αλυσίδα αποτελούμενη από έναν αριθμό επαναλαμβανόμενων μονάδων
• Οι ιδιότητες των πολυμερών είναι πιο περίπλοκες από ότι για απλούστερα υλικά
• Τα πολυμερή εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες:
• Ελαστομερή (π.χ. λάστιχα)
• Σύνθετα
• Υδροπυκτώματα (απορροφούν / διατηρούν Η2Ο)
• Τα πολυμερή μπορεί να είναι φυσικά ή συνθετικά

## Slide 20
Πολυμερικά Βιοϋλικά
• Φυσικά πολυμερή
• Προέρχονται από πηγές
• Μέσα στο σώμα: κολλαγόνο, ινιδίνη, υαλουρονικό οξύ (από υδατάνθρακες)
• Έξω από το σώμα: χιτοζάνη (από τον εξωσκελετό καρκινοειδών) ή αλγινικό (από φύκια)
• Συλλέγονται κυρίως από ζώα
• Η χιτοζάνη (chitosan)και το αλγινικό (alginate) χρησιμοποιούνται ως επιθέματα πληγών
• Φυσικές μήτρες για επισκευή του δέρματος ή οστών
• Πλεονεκτήματα:
• Χημική σύνθεση παρόμοια με το υλικό που αντικαθιστούν: εύκολο να ενσωματωθούν σε ξενιστή και τροποποιήσιμα
• Μειονεκτήματα:
• Δύσκολο να συλλεχθούν σε μεγάλη ποσότητα
• Αδύνατες μηχανικές ιδιότητες
• Μη διασφάλιση της απομάκρυνσης των παθογόνων
• Μπορεί να αναγνωριστούν ως ξένα από το ανοσοποιητικό σύστημα

## Slide 21
Πολυμερικά Βιοϋλικά
• Συνθετικά πολυμερή
• Κατασκευασμένα από προϊόντα πετρελαίου (κυρίως)
• Μπορεί επίσης να είναι και ένα τροποποιημένο βιολογικό πολυμερές
• Τα περισσότερα πλαστικά και άλλα παρόμοια υλικά
• Πλεονεκτήματα:
• Εύκολη η μαζική παραγωγή και αποστείρωση
• Μπορούν να προσαρμοστούν οι φυσικές, χημικές, μηχανικές και αποικοδομητικές (degradative) ιδιότητες τους
• Μειονεκτήματα:
• Δεν αλληλεπιδρούν ενεργά με τον ιστό, ως εκ τούτου δεν μπορούν να κατευθύνουν ή να βοηθήσουν στην επούλωση γύρω από την περιοχή εμφύτευσης

## Slide 22
Σιλικόνη
•Πολυμερή σιλικόνης
• π.χ. Polydimethylsinoxane (PDMS)
• Δεν έχουν αλυσίδα άνθρακα αλλά σιλικόνης και οξυγόνου
• Ελαστομερή(με σταυρωτές συνδέσεις)
• Σιλικόνες ως βιοϋλικά
• Εξαιρετική ευλυγισία και σταθερότητα
• Χρησιμοποιούνται σε καθετήρες, ηλεκτρόδια βηματοδοτών, αγγειακά μοσχεύματα και εμφυτεύματα μαστού και προσώπου
• Ψηλή διαπερατότητα οξυγόνου –σε μορφή μεμβράνης
• Οξυγονωτές
Βιουλικά –Εφαρμογές
Δρ. Κων/νος Υφαντής

## Slide 23
Βιοσυμβατότητα
• Ορισμός
•“Βιοσυμβατότητα είναι η ικανότητα ενός υλικού να εκτελέσει τη λειτουργία του με σωστή αντίδραση του ξενιστή σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή”(William, 1987).
• Βιοσυμβατότητα= βιολογικά συμβατό υλικό
• Εκτελεί μια λειτουργία χωρίς να παράγει μια τοξική, τραυματική, ή ανοσολογική αντίδραση σε ζωντανό ιστό
• Μια συσκευή για να είναι βιοσυμβατή, θα πρέπει να πληροί ένα πολύ αυστηρό σύνολο απαιτήσεων του σώματος
• Μηχανικά
• Η συσκευή δεν πρέπει να σπάσει μέσα στο σώμα
• Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να χρειαστεί να είναι είτε πολύ σκληρή ή πολύ ελαστική.
• Η συσκευή δεν χειροτερεύει με το πέρασμα του χρόνου (όχι φθορά)
• Χημικά
• Πρέπει να μην είναι τοξική για τον οργανισμό
• Δεν πρέπει να αντιδρά με καμία ουσία ή ιστό στο σώμα
• Οι μακροπρόθεσμες αντικαταστάσεις δεν πρέπει να είναι βιοδιασπώμενες

## Slide 24
Βιοσυμβατότητα
• Αντιδράσεις στα εμφυτεύματα
• Το υλικό, η σύνθεση και τα προϊόντα της διάσπασης του μπορούν να επηρεάσουν τα κύτταρα και τους ιστούς του ξενιστή
• Το περιβάλλον του ξενιστή μπορεί επίσης να επηρεάσει τις ιδιότητες του υλικού και την απόδοση της συσκευής
• Επιδράσεις στο υλικό
• Θραύσμα λόγω μη συμβατής πίεσης
• Φθορά από παρατεταμένη χρήση
• Διάβρωση μετάλλου / αποικοδόμηση πολυμερούς (χημικές αντιδράσεις)

## Slide 25
Βιοσυμβατότητα
• Βιολογικές επιδράσεις
• Τοξικότητα (οξεία και / ή χρόνια)
• κυτταρική τοξικότητα
• νευροτοξικότητα
• Αλληλεπίδραση Αίματος-υλικού
• Αιμόλυση
• Θρόμβωση (προσρόφηση πρωτεΐνης)
• Ανοσία και λοιμώξεις
• Το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει τα ξένα υλικά και προκαλεί αντιδράσεις που εξουδετερώνουν και να αφαιρούν αυτές τις ουσίες
• Εάν τα υλικά δεν αποστειρωθούν διεξοδικά μπορεί να προκαλέσουν λοίμωξη
• Μεταλλαξιγένεση και Καρκινογένεση
• Ξένες ουσίες μπορεί να προκαλέσουν μεταλλάξεις και καρκινογένεση
• Φλεγμονώδης Αντίδραση και Επούλωση Πληγής
• Η χρόνια φλεγμονώδης αντίδραση σε ένα εμφύτευμα επηρεάζεται από τα χημικά, μηχανικά και επιφανειακά χαρακτηριστικά του και συνήθως οδηγεί σε εγκλεισμό σε ινώδη ιστό.

## Slide 26
Photos provided by Teijin Nakashima Medical Co., Ltd., Japan and Kyocera Co., Ltd., Japan.
Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες μεταλλικών βιοϋλικών
Πηγή: Physical and mechanical properties of metallic biomaterials Takayoshi Nakano Graduate School of Engineering, Osaka University, Osaka, Japan
Διάφορα εμφυτεύματα που σχετίζονται με τα οστά (για χρήση στην ορθοπεδική χειρουργική και την οδοντιατρική) που χρησιμοποιούνται in vivo. Τα περισσότερα από αυτά είναι κατασκευασμένα μοναδικά από μέταλλο.

## Slide 27
Forged-σφυρήλατος
wrought-κατεργασμένος
ASTM International, formerly known as American Society for Testing and Materials, is an international standards organization that develops and publishes voluntary consensus technical standards for a wide range of materials, products, systems, and services
Πηγή: Physical and mechanical properties of metallic biomaterials Takayoshi Nakano Graduate School of Engineering, Osaka University, Osaka, Japan
Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες μεταλλικών βιοϋλικών
Τυπικές καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης που λαμβάνονται με τη διεξαγωγή δοκιμών εφελκυσμού διαφόρων μεταλλικών βιοϋλικών, βιοϋλικών με βάση κεραμικά, πολυαιθυλενίου υπέρ υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) και φλοιώδους οστού.

## Slide 28
Αντιπροσωπευτικές εφαρμογές μεταλλικών βιοϋλικών

## Slide 29
Διάφορες αντιπροσωπευτικές εφαρμογές μεταλλικών βιοϋλικών στο ανθρώπινο σώμα

## Slide 30
Πίνακας 1. Εφαρμογές των βιοϋλικών στο ανθρώπινο σώμα
1. Εισαγωγή

## Slide 31
Στον Πίνακα 2 δίνονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα βιοϋλικά.
Πίνακας 2. Προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα βιοϋλικά.
Εισαγωγή

## Slide 32
Κράματα ανοξείδωτου χάλυβα
Ως βιοϋλικά χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά τα κράματα ανοξείδωτου χάλυβα ωστενιτικού τύπου, δηλαδή τα κράματα με κύρια φάση τον ωστενίτη (γ-Fe). Το υψηλό όριο διαρροής και η υψηλή αντοχή στην κόπωση του ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα, ιδιαίτερα όταν έχει υποστεί ψυχρηλασία, τον καθιστά κατάλληλο υλικό για την κατασκευή εμφυτευμάτων, που τοποθε-τούνται σε περιοχές υψηλής μηχανική φόρτισης. Έτσι, στην ορθοπαιδική και γναθοπροσωπική χειρουργική ο χάλυβας εφαρμό-ζεται για την κατασκευή συσκευών (υλικών) οστεοσύνθεσης π.χ. συρμάτων, πλακών, κοχλιών κ.ά.
Στην ορθοδοντική, ο ανοξείδωτος χάλυβας χρησιμοποιείται στην κατασκευή ορθοδοντικών συρμάτων για τη μετακίνηση των δοντιών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.1.
Εικόνα 4.1. Ορθοδοντικά σύρματα ανοξείδωτου χάλυβα.
Μεταλλικά βιοϋλικά - παθητικοποίηση – διάβρωση

## Slide 33
Εκτός από την ορθοπεδική και γναθοπροσωπική χειρουργική, τα κράματα ανοξείδωτου χάλυβα χρησιμοποιούνται στην αγγειοχειρουργική για την κατασκευή ενδαγγειακών προθέσεων (stents), και στην επεμβατική καρδιοχειρουργική για την κατασκευή των ηλεκτρόδιων (καλωδίων) και του περιβλήματος του καρδιακού βηματοδότη.
Η αγγειοπλαστική είναι συνήθης επεμβατική διαδικασία για την αντιμετώπιση της στένωσης των αρτηριών από τον σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας. Πραγματοποιείται για τη διάνοιξη μιας μερικώς ή ακόμη και πλήρως αποφραγμένης στεφανιαίας ή καρωτίδας αρτηρίας. Προκειμένου να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της διάνοιξης για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εμφυτεύεται μέσα στη διανοιγμένη αρτηρία μια αγγειακή πρόθεση (stent), που έχει τη μορφή ενός λεπτού συρμάτινου σωληνίσκου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.2. Επίσης, ο ανοξείδωτος χάλυβας χρησιμοποιείται στην ενδοουρολογία για την κατασκευή ουρηθρικών και ουρητηρικών ενδοπροθέσεων (stents) και ουρητηρικών καθετήρων τύπου pigtail (δίκην ουράς χοίρου).
Εικόνα 4.2. Ενδαγγειακή πρόθεση (stent) από ανοξείδωτο χάλυβα.και μετά την εμφύτευση.
Μεταλλικά βιοϋλικά - παθητικοποίηση – διάβρωση

## Slide 34
Κράματα Co-Cr
Τα κράματα κοβαλτίου-χρωμίου βρίσκουν εφαρμογή στην οδοντιατρική για την κατασκευή σκελετών προσθετικών εργασιών π.χ. γεφυρών και στεφανών, όπως επίσης στην ορθοπεδική για την κατασκευή του στυλεού και της σφαιρικής κεφαλής στην αρθροπλαστική του ισχίου. Στην Εικόνα 4.4. δίνονται σε αντιπαράθεση η φυσιολογική άρθρωση του ισχίου (Εικόνα 4.3Α) και η ολική αρθροπλαστική ισχίου με τα επιμέρους τμήματα του εμφυτεύματος (Εικόνα 4.3Β), ώστε να τονιστεί ο απαιτούμενος σχεδιασμός του βιοϋλικού και η μίμηση του πραγματικού σχήματος.
Εικόνα 4.3. Α; Ά άρθρωση ισχίου Β; Ολική αρθροπλαστική ισχίου. Διακρίνονται τα τμήματα του τεχνητού τμήματος και η ομοιότητα με το φυσιολογικό.
Από τα διάφορα κράματα κοβαλτίου-χρωμίου που κυκλοφορούν στο εμπόριο, ως μεταλλικά βιοϋλικά, χρησιμοποιούνται τα κράματα Co-Cr-Mo. Η σύνθεση των κραμάτων αυτών συνήθως είναι Cr (περίπου 26-30%), Μο (5-7%), ενώ περιέχουν μικρές ποσότητες Ni (< 1%), το οποίο, όπως είναι γνωστό, έχει δείξει αλλεργιογόνο ή καρκινογόνο δράση. Επίσης, περιέχουν ίχνη Mn, Fe, Si, N και C. Η παρουσία του άνθρακα στο κράμα αυξάνει σημαντικά τη σκληρότητά τους, γιατί σχηματίζονται καρβίδια.
Μεταλλικά βιοϋλικά - παθητικοποίηση – διάβρωση

## Slide 35
Η μεγάλη επιτυχία του τιτανίου ως μεταλλικού βιοϋλικού στη χειρουργική του οστού οφείλεται στο φαινόμενο της οστεο-ενσωμάτωσης (osseointegration).
Με τον όρο οστεοενσωμάτωση εννοούμε την άμεση, χωρίς την παρεμβολή ινώδους συνδετικού ιστού, εμβιομηχανική σύνδεση του ζώντος οστίτη ιστού με το εμφύτευμα, η οποία εξασφαλίζει τη λειτουργική του σταθερότητα.
Τα οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα είναι «τεχνητές ρίζες» κατασκευασμένες από τιτάνιο, που τοποθετούνται χειρουργικά στο οστούν, προκειμένου να στηρίξουν και να συγκρατήσουν προσθετικές εργασίες (στεφάνες, γέφυρες και οδοντο-στοιχίες). Αποτελούν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας τόσο της μερικής, αν λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια, όσο και της ολικής, αν έχουν απολεσθεί όλα τα δόντια, νωδότητας. Στην Εικόνα 4.4, δίνονται μερικές τεχνητές ρίζες πριν και μετά την επικάλυψη με πορσελάνη. Η επιτυχία της εμφύτευσης ανέρχεται σε πολύ υψηλά ποσοστά και διαπιστώθηκε ότι για την κάτω γνάθο, κυμαίνεται μεταξύ 94-98% και την άνω γνάθο μεταξύ 87-97%.
Εικόνα 4.4. Οδοντικά εμφυτεύματα. Η επιτυχία για την κάτω γνάθο κυμαίνεται μεταξύ 94-98% και την άνω γνάθο μεταξύ 87-97%.
Μεταλλικά βιοϋλικά - παθητικοποίηση – διάβρωση

## Slide 36
4.1.6 Ταντάλιο (Ta)
Τα τελευταία 50 χρόνια το ταντάλιο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην κατασκευή πλακών κρανιοπλαστικής και ηλεκτροδίων του καρδιακού βηματοδότη. Σήμερα, το ταντάλιο χρησιμοποιείται με επιτυχία ως αλλοπλαστικό οστικό μόσχευμα σε πορώδη μορφή (μεταλλικός αφρός τανταλίου με πορώδες 75-85 % κ.ο.) και ως εμφύτευμα, τόσο στην ορθοπεδική, σε πρωτογενή (αρχική) ή αναθεωρητική (επαναληπτική) αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου, όσο και στην οδοντιατρική (οδοντικά εμφυτεύματα τιτανίου-τανταλίου). Στην Εικόνα 4.8. δίνονται μερικά χρησιμοποιούμενα εμφυτεύματα Ta.
Εικόνα 4.8. Εμφυτεύματα τανταλίου στην ορθοπεδική (αριστερά) και στην οδοντιατρική (δεξιά).
Μεταλλικά βιοϋλικά - παθητικοποίηση – διάβρωση

## Slide 37
Εικόνα 5.1. Εφαρμογή οστικού τσιμέντου (κονίας) PMMA στη διαδερμική κυφοπλαστική. Διακρίνεται η διαδικασία δημιουργίας κενού χώρου στη θέση του κατάγματος του σπονδύλου και η ανάταξη του σπονδύλου πριν την έγχυση του τσιμέντου.
Στην οδοντιατρική το PMMA χρησιμοποιείται για την κατασκευή κινητών προσθετικών εργασιών (οδοντοστοιχιών), για την αντιμετώπιση της νωδότητας, δηλαδή, της απώλειας των δοντιών.
Πολυμερή

## Slide 38
6.3. Οδοντιατρικά κεραμικά (Dental ceramics)
Τα κεραμικά, πέραν των μηχανικών ιδιοτήτων, μπορούν να αποκτήσουν εύκολα το επιθυμητό σχήμα και χρώμα, γι’ αυτό χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην οδοντιατρική. Η οδοντιατρική πορσελάνη αποτελείται από μια υαλώδη πυριτική μήτρα (άστριοι), μέσα στην οποία είναι διασκορπισμένα ορυκτά κρυσταλλικά άλατα (χαλαζίας). Επίσης, περιέχει μικρές ποσότητες μεταλλικών οξειδίων, τα οποία χρησιμοποιούνται είτε ως χρωστικές για την προσομοίωση του χρώματος των φυσικών δοντιών, είτε ως αρτύματα κράσης (ή μεσόχωρα) για να επιτευχτεί μείωση της θερμοκρασίας τήξης και αύξηση του συντελεστή θερμικής διαστολής (ΣΘΔ).
Η οδοντιατρική πορσελάνη χρησιμοποιείται για την επένδυση μεταλλικών σκελετών, ακίνητων προσθετικών εργασιών, όπως μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες (Εικόνα 6.2.), για την κατασκευή έμμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων δηλαδή, όψεων και ένθετων/ επένθετων, καθώς επίσης, και για την κατασκευή τεχνητών δοντιών για μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες
Εικόνα 6.2. Μεταλλοκεραμικές προσθετικές εργασίες. Κατασκευάζονται με δόμηση (κτίσιμο) και όπτηση (ψήσιμο) της οδοντιατρικής πορσελάνης πάνω σε κατάλληλα σχεδιασμένο σκελετό (καλούπι, πρότυπο). Ο μεταλλικός σκελετός υποστηρίζει επαρκώς την κεραμική μάζα και εμποδίζει την κάμψη της, η οποία δημιουργεί τις ανεπιθύμητες εφελκυστικές τάσεις.
Κεραμικά βιοϋλικά

## Slide 39
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία των ολοκεραμικών συστημάτων (Εικόνα 6.3.) που επιτρέπει την κατασκευή ακίνητων προσθετικών εργασιών (γεφυρών και στεφανών) χωρίς μεταλλικό σκελετό, δηλαδή εξ ολοκλήρου από κεραμικά βιοϋλικά, όπως η ζιρκονία, η αλούμινα κ.ά. Τα ολοκεραμικά συστήματα έχουν διευρύνει σημαντικά το φάσμα των εφαρμογών τους, με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και πιο δημοφιλή και προοδευτικά να εκτοπίζουν τις συμβατικές μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, επειδή συνδυάζουν υψηλή αισθητική απόδοση και βιοσυμβατότητα.
Εικόνα 6.3. Ολοκεραμική γέφυρα τριών τεμαχίων (κεραμικό κατασκευής: αλούμινα) Αριστερά: η ιστική επιφάνεια της γέφυρας Δεξιά: η γέφυρα τοποθετημένη στη στοματική κοιλότητα.
Το σημαντικότερο μειονέκτημα της οδοντιατρικής πορσελάνης είναι η ψαθυρή της συμπεριφορά, ιδιότητα που χαρακτηρίζει, όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο των κεραμικών βιοϋλικών. Η ανάγκη να ξεπεραστεί αυτή η εγγενής αδυναμία, επέβαλλε την ενίσχυσή της με μεταλλικό υπόστρωμα.
Κεραμικά βιοϋλικά

## Slide 40
Αλουμίνα (Al2O3) και Ζιρκονία (ZrO2)
Το οξείδιο του αλουμινίου, Al2O3, είναι πολυκρυσταλλικό υλικό. Η μηχανική αντοχή, η αντοχή στην κόπωση και η δυσθραυ-στότητα του Al2O3, εξαρτώνται από την καθαρότητα, το μέγεθος και την κατανομή των κρυστάλλων του, όπως επίσης και την πυκνότητά του. Λόγω της υψηλής μηχανικής αντοχής χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενδοστικών εμφυτευμάτων τόσο στην ορθοπεδική, όσο και στη γναθοπροσωπική χειρουργική. Το Al2O3 για ιατρική χρήση συνδυάζει μικρό μέσο μέγεθος κόκκου (<4 μm) και χαμηλή επιφανειακή τραχύτητα (Ra ≤ 0.02 μm) εμφανίζει άριστες τριβολογικές ιδιότητες (υψηλή αντίσταση στη τριβή και στη μηχανική αποτριβή) που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή του τόσο στην κατασκευή τεχνητών σφαιρικών κεφαλών μηριαίου, όσο και ως επικάλυψη στην εσωτερική επιφάνεια του κυπέλου της κοτύλης (acetabularcupliner),όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.4
Εικόνα 6.4. Εφαρμογή αλουμίνας στην αρθροπλαστική ισχύου.
Κεραμικά βιοϋλικά

## Slide 41
Η υψηλή μηχανική αντοχή της ζιρκονίας, έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογών της. Έτσι, στην Οδοντιατρική εφαρμόζεται για την κατασκευή, ακίνητων προσθετικών εργασιών και οδοντικών εμφυτευμάτων (Εικόνα 6.5.).
Εικόνα 6.5. Οδοντιατρικές εφαρμογές ζιρκονίας
Κεραμικά βιοϋλικά

## Slide 42
Καρδιά-Καρδιαγγειακό σύστημα
Η αντικατάσταση της καρδιάς απασχόλησε τόσο φιλοσοφικά, όσο και πρακτικά τον άνθρωπο. Το γεγονός ότι το αίμα περνά και διοχετεύεται στο σώμα μέσα από την καρδιά ώθησε τους επιστήμονες στην κατασκευή αντλιών. Στην Εικόνα 7.1. δίνεται η πρώτη τεχνητή καρδιά που κατασκευάστηκε από τον Γάλλο Étienne-Jules Marey (Paris, 1881), ο οποίος είχε την άποψη ότι «ένα όργανο διατηρείται ζωντανό, όταν αντλείς αίμα μέσα σ’ αυτό».
Εικόνα 7.1. Αντλία καρδιάς κατασκευασμένη από τον Étienne-Jules Marey, 1881.
Ο Christian Barnard με την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς (1967) έφερε την επανάσταση στη χειρουργική. Η ανεύρεση κατάλληλου φυσικού δότη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την επιβίωση των καρδιοπαθών, ο δε αριθμός τους περιορίζεται σημαντικά, αν λάβουμε υπόψη τις ασθένειες του ασθενή-δέκτη και αυτές του δότη.
Εφαρμογές Βιοϋλικών

## Slide 43
Ο βηματοδότης βοηθά στη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού, προκαλώντας ηλεκτρικούς ερεθισμούς στη δεξιά κοιλία. Η αξιοπιστία και η ασφάλειά του παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του ασθενούς, επειδή πρέπει να εκφράζει την πραγματική του φυσική κατάσταση. Κατασκευάζεται από μεταλλικά ή επικαλυμμένα υλικά, κυρίως από τιτάνιο και πολυουρεθάνη. Τελευταία, οι καρδιακές συσκευές περιέχουν αντιβιοτικά ή αντιπηκτικά φαρμακευτικά σκευάσματα στις επικαλύψεις τους, που αποτελούνται από προηγμένα υλικά, φορέων φαρμάκων. Από την εποχή του 1950 περίπου όπου σχεδιάσθηκαν οι πρώτοι βηματοδότες, η εξέλιξη των υπήρξε μέχρι σήμερα ραγδαία.
Το καρδιακό σύστημα και ιδιαίτερα η παθολογία του διαφέρουν σε κάθε ασθενή. Οι χειρουργικές επεμβάσεις, όπως bypass, διάνοιξη της αρτηρίας (stenting of stenoses), αντικατάσταση της καρδιακής βαλβίδας, θεραπεία της αορτής ή ανευρύσματος και βοηθητικές συσκευές, διαφέρουν για κάθε ασθενή (Εικόνα 7.2.). Για τον λόγο αυτόν μόνο στατιστικά είναι αποδεκτή μια μέθοδος που θα εφαρμοστεί έναντι μιας άλλης.
Εικόνα 7.2. Α: Τεχνητή καρδιά, Β: Βαλβίδες και Γ: Βηματοδότης.
Σήμερα κυκλοφορούν στο εμπόριο βαλβίδες από βιοαπορρο-φήσιμα κράματα μαγνησίου και τα πρώτα αποτελέσματα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Το πλεονέκτημα είναι ότι το μαγνήσιο ως μέταλλο απεδείχθη ότι δεν είναι τοξικό (Υφαντής, 2007· Yfantis et al, 2006). Η κλινική εφαρμογή έδειξε ότι δυστυχώς οι ασθενείς εμφανίζουν πάλι επαναστενώσεις, λόγω της συσσώρευσης αλάτων ασβεστίου και θρομβώσεις. Τα μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα υλικά, δυστυχώς, δεν επιλύουν τα προβλήματα αυτά. Στην προσπάθειά να μειωθεί το πρόβλημα της επανασβέστωσης, γίνονται προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν διάφορα φλαβονοειδή, τα οποία θα παρεμπο-δίσουν στις πρώτες ημέρες την ανάπτυξη φλεγμονής, ενώ πιστεύεται ότι παράλληλα θα παρεμποδίσουν και την ανάπτυξη του οξειδωτι-κού στρες (Κατσαρού, 2013).
Εφαρμογές Βιοϋλικών

## Slide 44
2. Οφθάλμιοι φακοί ή ενδοφακοί
Με την αύξηση της ηλικίας του ατόμου αναπτύσσεται, σε περισσότερο από το 50% του πληθυσμού, καταρράκτης, με αποτέλεσμα οι εικόνες να φαίνονται θολές. Ο θαμπός φακός αφαιρείται με τη χρήση υπερήχων ή laser («κρύα φακοθρυψία») από μια μικρο-σκοπική τομή και αντικαθίσταται, μέσα από την ίδια τομή, με ένα διαυγή, μόνιμο τεχνητό ενδοφθάλμιο φακό (ενδοφακό). Τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας καινούργιους τύπους ενδοφακών με τους οποίους είναι δυνατό ταυτόχρονα με τον καταρράκτη να διορθωθούν και άλλες παθήσεις των ματιών, όπως είναι η πρεσβυωπία και ο αστιγματισμός (Σχήμα 7.3Α). Οι ενδοφακοί κατασκευάζονται με ΡΜΜΑ*. Τα υλικά από τα οποία χρησιμοποιούνται είναι κολλαγόνο και υδρογέλες** (υδροπηκτές). Οι φακοί επαφής και τα γυαλιά, χρησιμοποιούνται στη συντηρητική διόρθωση των διαθλαστικών παθήσεων των οφθαλμών (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού, πρεσβυωπίας). Οι φακοί επαφής κατασκευάζονται από ακρυλικές σιλικόνες ή υδρογέλες (Σχήμα 7.3Β).
Σχήμα 7.3. Οφθαλμικοί φακοί. Α: ενδοφθάλμιοι φακοί και Β:φακοί επαφής.
Διαπιστώθηκε ότι και η τοποθέτηση των φακών προκαλεί φλεγμονές, όπως όλα τα εμφυτεύματα. Επειδή η δομή των υδρογελών εξαρτάται από την ενυδάτωσή τους, η ανάπτυξη της φλεγμονής συνεπάγεται τη διαταραχή του υδατικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την επιταχυνόμενη γήρανση.
* Πολυμεθυλμεθα­κρυλικό – PMMA – είναι το παλαιότερο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των λεγόμενων σκληρών φακών επαφής. Αυτή είναι η πρώτη χρήση του πλαστικού υλικού. Το υλικό PMMA είναι αδιαπέραστο από αέρια, με επαρκή σκληρότητα, αντοχή στις γρατσουνιές και θραύση και βιολογικά αδρανές και ακίνδυνο για διαλύματα οξέων, διαλύτες, κλπ. Οι μη πολικές επιφάνειας ελαχιστοποιούν το σχηματισμό των καταθέσεων. Το μειονέκτημά είναι ότι οι φακοί επαφής που κατασκευάζονται από αυτό το υλικό είναι λεπτοί.
** H υδρογέλη είναι ένα τεχνητό υδρόφιλο (σύνδεσμος νερού) υλικό. Λόγω της υψηλής τους αναλογίας σε νερό, οι φακοί επαφής με υδρογέλη δεν είναι μόνο άνετοι, αλλά και παρέχουν επαρκή ποσότητα οξυγόνου στον κερατοειδή χιτώνα.
Εφαρμογές Βιοϋλικών

## Slide 45
3. Πλέγματα συγκράτησης ιστών
Η συγκράτηση των ιστών εδώ και πολλά χρόνια γίνεται με επιτυχία με τη χρήση μόνιμων πολυμερικών πλεγμάτων. Το πλέον χρησιμοποιούμενο υλικό είναι η πολυααιθυλεν-γλυκόλη* (Poly ethylene glycol, ΡΕΤ) Στις Εικόνες 7.4. Α, Β και Γ, φαίνεται η εφαρμογή του υλικού στη χειρουργική αντιμετώπιση της κοιλιοκήλης για τη συγκράτηση των ιστών.
Εικόνα 7.4. Βιοαπορρροφούμενο πλέγμα ΡΕΤ (Poly ethylene glycol) σε κοιλιοκήλη: Α; πλέγμα ΡΕΤ, Β; το πλέγμα ΡΕΤ in situ και Γ; Ανάπτυξη του ιστού γύρω από το πλέγμα.
* Τα PEGs (συντομογραφία της πολυαιθυλενογλυκόλης) δεν είναι ένα συστατικό αλλά πολυμερή μίγματα διαφόρων χημικών ουσιών που δημιουργούν μια υγρή, κολλώδη ένωση
Εφαρμογές Βιοϋλικών

## Slide 46
7.2.1. Ιστική μηχανική ή Εμβιομηχανική (tissue engineering ή bioengineering)
Το ενδιαφέρον του ανθρώπου να αναπλάσει ιστούς οργάνων είναι πολύ παλαιό. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία είναι γνωστή η αναγέννηση του ήπατος του Προμηθέα, ύστερα από την καθημερινή αφαίρεση τμήματός του από τον αετό ως τιμωρία για τη μετάδοση της θεϊκής γνώσης της φωτιάς στον άνθρωπο (Εικόνα 7.6.). Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι ο Θεός παρασκεύασε την Εύα από το πλευρό του Αδάμ.
Εικόνα 7.6. Αναπαράσταση σε Λακωνική κύλικα του αρχαίου ελληνικού μύθου του Προμηθέα (550 π.Χ. περίπου, Ρώμη, Musei Vaticani). Στη σύνθεση οι δύο τιτάνες που τιμωρήθηκαν από τον Δία, στην ανατολή ο Προμηθέας και στη δύση ο Άτλαντας να κουβαλά στην πλάτη του τη Γη, δείχνοντας τη σημαντικότητα των μελών αυτών του σώματος και το επίπονο της τιμωρίας.
Εφαρμογές Βιοϋλικών

## Slide 47
Σήμερα, οι αλληλεπιδράσεις των βιοϋλικών με τους ιστούς απασχολούν μία νέα επιστήμη τη λεγόμενη εμβι- ο-μηχανική ή ιστο-μηχανική. Ως εμβιομηχανική ορίζεται η διαχείριση και σχεδιασμός της ανάπτυξης ή της θεραπείας ενός τραύματος ανάπλασης ή αντικατάστασης ιστών. Στην περίπτωση αυτή, τα βιοϋλικά χρησιμοποιούνται ως μόνιμα ή απορροφήσιμα υπόβαθρα/ικριώματα (scaffolds), για την ανάπτυξη κυττάρων (ανάπτυξη χόνδρου) ή κρίσιμων μορίων, συσκευές μεταφοράς φαρμάκων (drug-delivery devices). Η βιοσυμβατότητα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στον σχεδιασμό για ανάπτυξη και θεραπεία με βάση τα νέα βιοϋλικά.
Πρωτοπόρος στην ιστική μηχανική είναι ο Ιωάννης Γιαννάς, o οποίος συνέθεσε (Yannas & Burke, 1980-Burke et al, 1981) συνθετικό δέρμα το οποίο χρησιμοποίησε για την αντιμετώπιση προχωρημένων εγκαυμάτων. Το δέρμα αποτελείτο από μία διπλή μεμβράνη ημιδιαπερατή, ώστε να απομακρύνει τα υγρά του σώματος και να μην επιτρέπει από το περιβάλλον την είσοδο μικροβίων ή υγρών. Ο σχεδιασμός και η σύνθεση στηρίχθηκαν στον διασταυρούμενο πολυμερισμό κολλαγόνου και γλυκοζαμινογλυκάνες (GAG). Στην Εικόνα 7.7. φαίνεται τεχνητό δέρμα που συντέθηκε με τη μέθοδο του Γιαννά.
Εικόνα 7.7. Τεχνητό δέρμα.
Εφαρμογές Βιοϋλικών

## Slide 48
Αργότερα πολλές προσπάθειες έγιναν για την ανάπτυξη ιστών από ζώντα κύτταρα. Αν και η βιοψία είναι εύκολη , όμως η διαφοροποίηση των κυττάρων για την ανάπτυξη του κατάλληλου ιστού, ήταν αρκετά δύσκολη, μέχρι τη στιγμή που ανακοινώθηκε από τον Cao και τους συνεργάτες του (Cao et al, 1997) η ανάπλαση το λοβού του αυτιού ενός τρίχρονου αγοριού (Εικόνα 7.8.) Η Εικόνα 7.7. έγινε πλέον κλασική και αναφέρεται ως το βασικό παράδειγμα των τελευταίων επιτεύξεων της βιοτεχνολογίας κατασκευής αυτιού. Ήδη το πρώτο αυτί μεταμοσχεύθηκε επιτυχώς και η ιστική μηχανική άλλαξε πορεία.
Εικόνα 7.8. Κατασκευή βιοτεχνολογικού αυτιού (Cao et al., 1997).
Οι ερευνητές, αφού έκαναν το ομοίωμα του αυτιού του παιδιού με αλγίνη, έλαβαν ένα κομμάτι πολυγαλακτικού οξέος πάχους 100 μm και το εμβάπτισαν για 2s σε διάλυμα μεθυλενοχλωριδϊου και αμέσως μετά το τοποθέτησαν στο καλούπι του αυτιού. Στη συνέχεια ανέπτυξαν το αυτί το οποίο τοποθέτησαν σε ένα ποντίκι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ικρίωμα και μετά την ανάπτυξη τοποθετήθηκε στο παιδί. Η ομάδα Cao με τους συνεργάτες έθεσε τις βάσεις για την ιστική μηχανική και άλλαξε την πορεία ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης χόνδρων.
Εφαρμογές Βιοϋλικών

## Slide 49
Είναι εμφανής η διαφορά των πληροφοριών που λαμβάνεται από την κάθε μέτρηση. Παράλληλα, στην Εικόνα Γ, μπορεί να διακρίνει κανείς πώς χάνεται η οστική μάζα και σε τι μορφή επικρατεί η οργανική μάζα του οστού. Μελετώντας τις εικόνες αυτές μπορεί κανείς να αποφανθεί για τους μηχανισμούς οστεοπόρωσης που προκαλούν τα εμφυτεύματα με στόχο τη βελτίωση των βιοϋλικών.
Με ακτίνες Χ μπορεί να φανεί η συγκέντρωση αλάτων π.χ. σε καθετήρες (ή στεντς) τα οποία παράγονται από τον ίδιο τον οργανισμό και μπορούν να δώσουν δεσμούς με την επιφάνεια (Σχήμα 7.21).
Σχήμα 7.21. Α & Β: Εναπόθεση αλάτων σε καθετήρες..(Δ. Μουζάκης).
Η τροποποίηση επομένως της επιφάνειας του βιοϋλικού, ώστε να μη συσσωρεύονται άλατα, είναι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η παρουσία των αλάτων έχει ως αποτέλεσμα τις λοιμώξεις, κατάσταση επώδυνη για τον ασθενή. Οι ερευνητές επομένως, πρέπει να στραφούν προς υλικά τα οποία θα αποτρέπουν τέτοιους σχηματισμούς. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για καρδιαγγειακά υλικά, η στένωση που προκαλείται, οδηγεί σε περισσότερο πολύπλοκα προβλήματα υγείας.
Προκειμένου επομένως να δούμε τη συμπεριφορά των βιοϋλικών, δεν απαιτείται μόνο η συμπεριφορά του βιοϋλικού, αλλά κυρίως η γνώση του ιδίου του βιολογικού περιβάλλοντος, ώστε να προσαρμόσουμε το υλικό στις βιολογικές συνθήκες και κυρίως για να στραφούν οι επιστήμονες στην κατασκευή βιοϋλικών που θα μιμούνται κατά το δυνατόν, τη φύση (biomimicry).
Εφαρμογές Βιοϋλικών

## Slide 50
600 B.C Φοίνικες Τεχνητά δόντια - μύτες
1893-1912 W.A.Lane Βίδες στήριξης
1912 W.D.Sherman Χρήση βαναδίου με χάλυβα για βίδες στήριξης
1938 P.Wiles 1 η Αντικατάσταση ισχίου
1952 A.B.Voorhees Τεχνητές αρτηρίες
1953 A.Kantrowitz Αορτές μπαλονιού
1960 M.I.Edwards Τεχνητές βαλβίδες καρδιάς
1980 W.J.Kolff Τεχνητή Καρδιά
Εξέλιξη των μεθόδων παρασκευής βιοϋλικών
Ιστορική αναδρομή (μία σύντομη ενδεικτική αναδρομή στις σπουδαιότερες εφευρέσεις-κατασκευές βιουλικών)
Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών

## Slide 51
University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics
Βιουλικά – Εφαρμογές Δρ. Κων/νος Υφαντής
Physical and mechanical properties of metallic biomaterials Takayoshi Nakano Graduate School of Engineering, Osaka University, Osaka, Japan
Photos provided by Teijin Nakashima Medical Co., Ltd., Japan and Kyocera Co., Ltd., Japan.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία

## Slide 52: Το ανθρώπινο σώμα μια μηχανή
Μηχανική του ποδιού

## Slide 53: Ενδεικτικά εμφυτεύματα ανθρωπίνου σώματος

## Slide 54: Ένα κορίτσι της αρχαίας Αθήνας (2.500 π.χ.) αποκαλύπτεται

## Slide 55
Εμφυτεύματα ολικών αντικαταστάσεων αρθρώσεων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου

## Slide 56: Αντικατάσταση φθαρμένου ισχίου από μεταλλικό

## Slide 57: Βέργες και καρφιά στο οστό του ισχίου και της κνήμης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου

## Slide 58: Διάφορα Εμφυτεύματα
Πηγή Εικόνας: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

## Slide 59: Τεχνητά νεφρά, τεχνητό μάτι, τεχνητό αιμοφόρο αγγείο

## Slide 60
Πηγή Εικόνας: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

## Slide 61: Τεχνητό αυτί
Το πρώτο βιονικό αυτί συνδυάζει κύτταρα και κύκλωμα για να μας δώσει ηλεκτρομαγνητική ακοή

## Slide 62: Το μυστήριο των δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι ένα από εκείνα που προσπαθεί να λύσει η Εμβιομηχανική. Πολλές είναι οι θεωρίες για τον εξελικτικό τους προορισμό. Το βέβαιο είναι ότι δεν αναπτύχθηκαν για να συλλαμβάνονται οι εγκληματίες!

## Slide 63: Εμφυτεύματα στη σπονδυλική στήλη
Συστήματα στήριξης σπονδυλικής στήλης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου

## Slide 64
Προηγμένα βιοϋλικά που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ασθενούς είναι το παρόν και το μέλλον της Αναγεννητικής Ιατρικής. Οι επιστήμονες των βιοϋλικών ασχολούνται συστηματικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων έξυπνων βιοϋλικών για εμφυτεύματα, τα οποία θα παρέχουν θεραπευτικές λύσεις στις αναγεννητικές θεραπείες που αφορούν ελλείμματα σε οστά, χόνδρους, τένοντες, δέρμα, καρδιαγγειακό σύστημα καθώς και άλλους ιστούς και όργανα του σώματος.
Για την ανάπτυξη των νέων αυτών υπερσύγχρονων ιατρικών τεχνολογιών συνεργάζονται πολλές επιστημονικές ειδικότητες, όπως χημικοί, βιολόγοι, μηχανικοί, επιστήμονες υλικών, και γιατροί, οι οποίοι καθορίζουν και αξιολογούν τα βιολογικά χαρακτηριστικά και διασφαλίζουν τη βέλτιστη αλληλεπίδραση των βιοϋλικών με τους ιστούς του ασθενούς.
Artificial Heart
Heart Valve
Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
https://www.infowoman.gr/vioylika-kai-anagennitiki-iatriki/
Καρδιακά εμφυτεύματα

## Slide 65
Ελευθέριος Αμανατίδης
Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Scaffolds για αναγέννηση μυών, νεύρων, αρτηριών, οστών

## Slide 66
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Εμφυτεύματα ολικών αντικαταστάσεων αρθρώσεων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου
Βέργες και καρφιά στο οστό του ισχίου και της κνήμης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου
Διάφορα Εμφυτεύματα - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Η εμβιομηχανική των ιστών - Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Καρδιακά εμφυτεύματα - Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών
Καρδιακά εμφυτεύματα - https://www.infowoman.gr/vioylika-kai-anagennitiki-iatriki/
Scaffolds για αναγέννηση μυών, νεύρων, αρτηριών, οστών - Ελευθέριος Αμανατίδη

## Slide 67
1. Εμφυτεύματα μακρών οστών

## Slide 68
Τα κατάγματα κατηγοριοποιούνται αναλόγως της μορφής τους.
Η ομαδοποίηση είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό της προγνώσεως και της αντιμετωπίσεως:
Ρωγμώδες κάταγμα: Είναι όταν το οστό συνεχίζει και έχει την κανονική μορφή του και το κάταγμα φαίνεται σαν μία ρωγμή στην ακτινογραφία.
Εγκάρσιο κάταγμα: Είναι κάθετο στον επιμήκη άξονα του οστού. Σε πολλές περιπτώσεις, αφού αναταχθεί, παραμένει σταθερά στη θέση του.
Λοξό κάταγμα: Είναι λοξό ως προς το επιμήκη άξονα του οστού. Είναι ασταθές και φεύγει από τη θέση της ανατάξεως.
Συντριπτικό κάταγμα: Είναι το κάταγμα όπου το οστό, λόγο εξασκήσεως μεγάλης βίας, έχει σπάσει σε πολλά κομμάτια.
Ενδαρθρικό κάταγμα: Είναι το κάταγμα όπου υπάρχει βλάβη της αρθρικής επιφανείας. Ενδέχεται μακροχρονίως να προκαλέσει αρθρίτιδα στην άρθρωση.
Αποσπαστικό κάταγμα: Είναι το κάταγμα όπου ένα μικρό τμήμα του οστού έχει αποσπαστεί από τη θέση του, δίχως όμως το οστό να χάσει τη στηρικτική του ικανότητα.
Επιλεγμένο κάταγμα: Είναι τα κατάγματα όπου συνυπάρχει τραυματισμός δέρματος. Αναλόγως του βαθμού εκθέσεως του οστού στο τραύμα, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η Τρίτη κατηγορία είναι αυτή όπου το οστό έχει εκτεθεί έξω από το δέρμα. Στα επιπλεγμένα κατάγματα υπάρχει κίνδυνος της μικροβιακής φλεγμονής και οστεομυελίτιδος.

## Slide 69
Υλικά Οστεοσύνθεσης
Τα κυριότερα υλικά οστεοσύνθεσης είναι:
Σύρμα
Βίδες
Πλάκες
Γωνιώδεις ήλοι
Ενδομυελικοί ήλοι
Συσκευές εξωτερικής οστεοσύνθεσης
Τα μέταλλα, από τα οποία κατασκευάζονται είναι:
Κράματα κοβαλτίου -νικελίου
Ανοξείδωτος ιατρικός χάλυβας
Τιτάνιο
Εμφυτεύματα μακρών οστών

## Slide 70
Σύρμα
Το σύρμα χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση μικρών οστικών τεμαχίων
Σε συνδυασμό με βελόνες τύπου Kirchner είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως ταινία ελκυσμού για την εσωτερική οστεοσύνθεση καταγμάτων (ωλέκρανο – επιγονατίδα)
Εμφυτεύματα μακρών οστών

## Slide 71
Βίδα
Η βίδα αποτελεί πολύ χρήσιμο υλικό στην οστεοσύνθεση των καταγμάτων
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνη της (διακαταγματική συμπίεση), ή σταθεροποιώντας άλλα υλικά όπως πλάκες & ήλοι
Οι οστικές βίδες είναι πολλών ειδών, όμως υπάρχουν δύο βασικοί τύποι :
Σπογγιώδεις
Φλοιώδεις
Εμφυτεύματα μακρών οστών

## Slide 72
Πλάκες
Υπάρχουν διαφόρων ειδών πλάκες, οι περισσότερες από τις οποίες χρησιμοποιούνται για την επίτευξη μιας απόλυτα σταθερής οστεοσύνθεσης, αλλά & πλάκες για εφαρμογή βιολογικής οστεοσύνθεσης, η οποία προσδίδει σχετική σταθερότητα
Εμφυτεύματα μακρών οστών

## Slide 73
Τα κυριότερα είδη πλάκας
Πλάκα δυναμικής συμπιέσεως (D.C.P. Dynamic Compression Plate)
Πλάκα δυναμικής συμπίεσης μερικής (περιορισμένης) επαφής (L.C.-D.C.P. Limited Contact - Dynamic Compression Plate)
Κυλινδρικές πλάκες (Tubular plates)
Πλάκες ανακατασκευής (Reconstruction Plates)
Ειδικές πλάκες (Τύπου Υ, Τύπου Τ, Τύπου Cobra κλπ.)
Εμφυτεύματα μακρών οστών

## Slide 74
Εμφυτεύματα μακρών οστών

## Slide 75
Ενδομυελικοί Ήλοι
Η ενδομυελική ήλωση έχει ένδειξη στη θεραπεία των καταγμάτων κυρίως της διάφυσης των μακρών αυλοειδών οστών
Η εφαρμογή τους γίνεται είτε ανοικτά είτε κλειστά με τη βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος
Ενδομυελικοί Ήλοι
Υπάρχουν διάφορα είδη ενδομυελικών ήλων
Τα κυριότερα είναι:
Ανασφάλιστος ήλος με γλυφανισμό
Ανασφάλιστος ήλος χωρίς γλυφανισμό
Ασφαλιζόμενος ήλος με γλυφανισμό
Ασφαλιζόμενος ήλος χωρίς γλυφανισμό
Εμφυτεύματα μακρών οστών

## Slide 76
Γωνιώδεις Ήλοι
Αποτελούνται από πλάκα και ήλο
Έχουν ένδειξη στην οστεοσύνθεση των καταγμάτων του κεντρικού & περιφερικού άκρου του μηριαίου (διατροχαντήρια & υπερκονδύλια κατάγματα μηριαίου οστού)
Οι κυριότερες κατηγορίες των ήλων αυτών είναι:
Γωνιώδεις ήλοι σταθερής γωνίας
Γωνιώδεις ήλοι μεταβλητής γωνίας
Γωνιώδεις ήλοι σταθερής γωνίας με ολισθαίνοντα ήλο
Εμφυτεύματα μακρών οστών

## Slide 77
Εξωτερική Οστεοσύνθεση
Συσκευή, η οποία τοποθετείται έξω από το σώμα & η οποία σταθεροποιεί τα καταγματικά άκρα με τη χρήση βελονών, οι οποίες συνδέουν το οστούν με τη συσκευή
Η εξωτερική οστεοσύνθεση αποτελεί μία ασφαλή μέθοδο για τή σταθεροποίηση των καταγμάτων
Τα συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης, ανάλογα με το είδος του πλαισίου τους, διαιρούνται σε:
Μονόπλευρα
Αμφίπλευρα
Κυκλικά
Εξωτερική Οστεοσύνθεση
♦ Πλεονεκτήματα:
Δεν παραβλάπτει τήν οστική αιμάτωση στήν περιοχή τού κατάγματος
Δεν απαιτείται για την τοποθέτησή μεγάλο χειρουργικό τραύμα
Είναι χρήσιμη για τη σταθεροποίηση των ανοικτών καταγμάτων
Είναι δυνατόν να ρυθμιστεί χωρίς να απαιτείται νέα χειρουργική επέμβαση.
Θεωρείται καλή επιλογή σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης φλεγμονής
Είναι αρκετά ασφαλής μέθοδος σε περιπτώσεις οστικής λοιμώξεως
♦ Μειονεκτήματα:
Ανάπτυξη φλεγμονής του δέρματος στα σημεία εισόδου των βελονών
Δυσκαμψία (κατάγματα μηριαίου)
Είναι σχετικά ογκώδης και πολλές φορές δεν είναι ανεκτή από τον ασθενή
Εμφυτεύματα μακρών οστών

## Slide 78
Η μέθοδος που εφηύρε και εφάρμοσε ο παγκοσμίως γνωστός ορθοπεδικός Ιλιζάρωβ (G. Ilizarov) για την επιμήκυνση και διόρθωση των παραμορφώσεων των οστών και αρθρώσεων έκανε με επιτυχία το γύρο του κόσμου και προσέφερε ποιότητα ζωής σε χιλιάδες ασθενείς.
https://www.newsbeast.gr/health/arthro/2067784/katagmata-knimis
http://www.klinikiagiosloukas.gr/issues.php?i=13&a=164

## Slide 79
Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιατρική πρακτική, ο Ιλιζάρωφ εφήρμοσε στην πράξη τη μέθοδο ανάπτυξης των ιστών του οργανισμού. Παρατήρησε δηλαδή και απέδειξε ότι μετά την οστεοτομία και με την απομάκρυνση τμημάτων του οστού, δημιουργείται καινούργιο οστό. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται αγγεία, νεύρα και μαλακά μόρια (μέθοδος διατατικής ιστογένεσης). Παράλληλα, δημιούργησε την εξωτερική οστεοσύνθεση των οστών η οποία αποτελείται από βελόνες, δακτυλίους και ράβδους. Με την εφαρμογή της μεθόδου, οι άνθρωποι απέκτησαν τη μοναδική δυνατότητα να αυξήσουν το ύψος του σώματός τους, να διορθώσουν τις μετατραυματικές παραμορφώσεις και να θεραπευθούν από κληρονομικά και επίκτητα νοσήματα σκελετού.
Η μέθοδος Ιλιζάρωφ (Ilizarov)
http://www.klinikiagiosloukas.gr/issues.php?i=13&a=164

## Slide 80
Ο Gavriil Abramovich Ilizarov (15/06/1921- 24/07/1992) ήταν Ρώσος ιατρός
Συσκευή Ilizarov
Κυκλικά συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης διαφόρων τύπων
Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας. Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov. Επιστημονικά Χρονικά 2014;19(2): 171-179.

## Slide 81
Ειδικότερα αποτελείται από:
• δακτυλίους διαφόρων τύπων (πλήρεις, ημιδακτυλίους, 5/8, με καμπυλωτά άκρα),
• αψίδες,
• συνδετικές πλάκες (ίσες, συστρεφόμενες, καμπυλωτές, με σπειρωμένα άκρα),
• συνδετικές ράβδους (με σπείρωμα, με οπές, τηλεσκοπικές, σχήματος Ζ),
• βελόνες απλές και με ελαία,
• καρφιά,
• ειδικά half pins,
• αρσενικά και θηλυκά στηρίγματα και ειδικά για half pins, • κοχλίες (αυλοφόρους, συνδετικούς, ρώσικου τύπου), •παξιμάδια,
• ροδέλες (με εγκοπές, οδοντωτές, κωνικές, σφαιρικές), • υποδοχείς με σπείρωμα,
• εύκαμπτους συνδέσμους,
• εντατήρες βελονών απλούς και δυναμικούς,
• χειρουργικές σμίλες,
• σφυριά,
• κλειδιά,
• μετρητές γωνίας,
• κόπτες,
• πένσες,
• σφιγκτήρες οστών,
• χειρουργικά τρυπάνια και
• χειρουργικές φρέζες.
Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας. Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov. Επιστημονικά Χρονικά 2014;19(2): 171-179.

## Slide 82
Αποτελέσματα
Τα πλεονεκτήματα του συστήματος Ilizarov είναι τα εξής:
• μεγάλη σταθερότητα,
• διαδερμική προσέγγιση και κλειστή ανάταξη του κατάγματος,
• ελαχιστοποίηση κινδύνου λοιμώξεων,
• μειωμένη απώλεια αίματος και ανάγκη μεταγγίσεων,
• δυνατότητα διόρθωσης παραμόρφωσης του άξονα κατά την διάρκεια, επούλωσης του κατάγματος,
• φόρτιση του πάσχοντος σκέλους από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα,
• αφαίρεση αυτού σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου.
Τα μειονεκτήματα αυτού είναι τα παρακάτω:
• λοίμωξη των μαλακών ιστών μέσω των βελονών,
• χαλάρωση των βελονών, των διοστικών συρμάτων και των κοχλιών,
• διαταραχές του συναισθήματος και ήπια καταθλιπτική συνδρομή.
Συμπέρασμα
Συνοψίζοντας πρέπει να σημειώσουμε ότι η μέθοδος και η συσκευή Ilizarov αποτελεί αποτελεσματική εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση δυσεπίλυτων ορθοπεδικών προβλημάτων. Αυτή βασίζεται στην εμβιομηχανική αρχή της αξονικής συμπιεστικής φόρτισης και μικροκίνησης στην ζώνη οστεογένεσης διεγείροντας την οστική γεφύρωση του κατάγματος, με συνέπεια αυτή η μέθοδος να είναι επιτυχής σε περιπτώσεις, που οι άλλες μέθοδοι έχουν αποτύχει. Όμως η συσκευή Ilizarov είναι ένα πολύπλοκο σύστημα πολλών μηχανικών τμημάτων. Η εφαρμογή της λοιπόν είναι αρκετά δύσκολη και χρειάζεται μία σημαντική καμπύλη εκμάθησης από τον ορθοπεδικό χειρουργό, ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες των χειρουργικών πράξεων.
Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας. Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov. Επιστημονικά Χρονικά 2014;19(2): 171-179.

## Slide 83
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας. Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov. Επιστημονικά Χρονικά 2014;19(2): 171-179.
http://www.klinikiagiosloukas.gr/issues.php?i=13&a=164
Εμφυτεύματα μακρών οστών – Wikipedia
Υλικά Οστεοσύνθεσης – Wikipedia

## Slide 84
2. Εμφυτεύματα βραχέων οστών

## Slide 85
Το άκρο χέρι περιλαμβάνει τα 8 βραχέα οστά του καρπού, τα 5 του μετακαρπίου και τις φάλαγγες των δακτύλων. Συνολικά περιλαμβάνει 27 οστά και πάνω από 30 μυς και είναι ένα θαυμάσιο συλληπτήριο όργανο, ειδικά χάρη στον αντίχειρα, που είναι αντιτακτός.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A105/43/270,1253/
Το άκρο πόδι περιλαμβάνει τα 7 οστά του ταρσού, τα 5 του μετατάρσιου και τα οστά των φαλάγγων των δακτύλων. Τα κυριότερα από τα οστά του ταρσού είναι ο αστράγαλος, που αρθρώνεται με την κνήμη και την περόνη, και η πτέρνα, που υποβαστάζει όλο το βάρος και εξυπηρετεί την όρθια στάση και το βάδισμα. Τα οστά του ποδιού συνδέονται μεταξύ τους με αρθρώσεις, με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζουν την ποδική καμάρα, που δίνει τη δυνατότητα για στήριξη και άνετη βάδιση.
Όταν η ποδική καμάρα είναι μικρότερη της κανονικής ή λείπει τελείως, έχουμε πλατυποδία, που δημιουργεί δυσκολίες και κούραση στη βάδιση.
Βραχέα οστά: ονομάζονται τα οστά τα οποία έχουν όλες τις διαστάσεις περίπου ίσες. Είναι συνήθως μικρά με ακανόνιστο σχήμα
https://stefanospaterakis.weebly.com/uploads/1/8/5/8/18588334/_1_students.pdf
Ειδικά θέματα σκελετικής ανθρωπολογίας, ταφονομίας και βιοαρχαιολογίας
Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Κωνσταντίνος Μωραΐτης,
Ευθυμία Νικήτα, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ευφροσύνη Βήκα

## Slide 86
Δεξί πόδι: ταρσικά οστά, μεταταρσικά οστά και οστά των δακτύλων (κάτοψη).
Καρπικά οστά, μετακαρπικά οστά και οστά των δακτύλων (παλαμιαία επιφάνεια).

## Slide 87
Αυτί
Σε περιπτώσεις όπου ένα άτομο είναι βαθιά κωφό ή σοβαρά βαρήκοo και στα δύο αυτιά, μπορεί να εμφυτευθεί χειρουργικά ένα κοχλιακό εμφύτευμα. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα παρακάμπτουν το μεγαλύτερο μέρος του περιφερικού ακουστικού συστήματος για να παρέχουν μια αίσθηση ήχου μέσω ενός μικροφώνου και ορισμένων ηλεκτρονικών που βρίσκονται έξω από το δέρμα, γενικά πίσω από το αυτί. Τα εξωτερικά στοιχεία μεταδίδουν ένα σήμα σε μια σειρά ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στον κοχλία, το οποίο με τη σειρά του διεγείρει το κοχλιακό νεύρο

## Slide 88
Ένα σχηματικό σχέδιο ολόκληρου του συστήματος ABM. (1) Ο ήχος δονεί το οστάρι που ενεργοποιεί το συνδεδεμένο ABM, (2) Το ABM μετατρέπει την οστεώδη δόνηση σε ηλεκτρική έξοδο, (3) Η έξοδος από το ABM ενισχύεται και τροποποιείται από την ηλεκτρονική μονάδα, (4) Το σήμα που μεταδίδεται στο ηλεκτρόδιο διεγείρει το ακουστικό νεύρο. Ένα κόκκινο βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία πηγαίνει το σήμα.
σχηματικό σχέδιο ολόκληρου του συστήματος ABM

## Slide 89
Calcaneus Calcaneal Fracture with Fixation Surgery
https://www.alamy.com/calcaneus-calcaneal-fracture-with-fixation-surgery-image7712045.
https://www.alamy.com/calcaneal-fracture-with-immediate-fixation-v-delayed-fusion-image7709985.html

## Slide 90
https://www.alamy.com/surgical-fixation-of-calcaneus-image7712446.html
https://www.alamy.com/right-ankle-fractures-with-subsequent-surgical-fixation-and-placement-image7712414.html

## Slide 91
https://www.alamy.com/stock-photo-this-medical-illustration-depicts-the-surgical-fixation-of-comminuted-35378379
https://www.sciencephoto.com/media/483731/view

## Slide 92
Αντιμετώπιση κατάγματος βάσης 5ου μεταταρσίου με ειδική ανατομική πλάκα
Κ-σύρμα που χρησιμοποιείται για τη στερέωση του κατάγματος της φαλαγγικής σύνδεσης

## Slide 93
Κάταγμα/ Εξάρθρημα αστραγάλου
https://osteo-surgery.gr/kakoseis_podoknimikis_arthrosis_kai_akrou_podos/

## Slide 94
Φωτογραφίες που δείχνουν την εφαρμογή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Ειδικές βελόνες έχουν τοποθετηθεί στα μετατάρσια οστά και στη κνήμη, για να επιτευχθεί διόρθωση και σταθεροποίηση των καταγμάτων των οστών, πέριξ της ποδοκνημικής άρθρωσης.
https://www.sapkasgeorge.gr/periptosi-ath-gi-travmatologia-sintriptiko-katagma-travmatologia-kato-akra/

## Slide 95
Βίδες κατασκευασμένες πλήρως από μετάξι χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά από Αμερικανούς επιστήμονες για να αποκατα-στήσουν κατάγματα οστών σε πειραματόζωα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο Nature Commu-nications. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για κατάργηση των μεταλλικών και συνθετικών εμφυτευμάτων στην ορθοπεδική χειρουργική στο μέλλον, αντικαθιστώντας τα με νέου τύπου υλικά, τα οποία σταδιακά θα αποδομούνται, καθώς θα συντελείται η αποκατάσταση της βλάβης.
Σχολή Μηχανικής του Πανεπιστημίου Ταφτς της Μασαχουσέτης και Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
https://simerini.sigmalive.com/article/2014/3/6/kheirourgikes-bides-apo-metaxi-sten-apokatastase-katagmaton/
Χειρουργικές βίδες από μετάξι στην αποκατάσταση καταγμάτων

## Slide 97
Πηγή: https://www.pinterest.com.au/pin/458382068303535885/
Τα ψηλά τακούνια ένας από τους λόγους καταπόνησης
των ταρσικών και μεταταρσικών οστών
Το τέλειο ύψος τακουνιού σας
Η ουσία αυτής της φόρμουλας είναι ότι οι τέλειες γόβες πρέπει να είναι αρκετά ψηλές ώστε να δημιουργούν μια ιδανική αναλογία μήκους ποδιού προς ύψος.

## Slide 98
Το μέγιστο ύψος τακουνιού για να φοράτε σε νυχτερινή έξοδο
Καθίστε σε μια καρέκλα με το πόδι τεντωμένο ευθεία προς τα έξω. Χαλαρώστε το πόδι σας και μην στρέφετε τα δάχτυλα των ποδιών σας. Μετρήστε την απόσταση από τη φτέρνα σας μέχρι την μπάλα του ποδιού σας (όπως φαίνεται στην εικόνα). Αυτή η μέτρηση υποδεικνύει τη φυσική κλίση του ποδιού σας και το ιδανικό ύψος των νυχτερινών αντλιών σας. Για τις περισσότερες γυναίκες, το μέγιστο ύψος παπουτσιών που πρέπει να φορέσουν για ένα πάρτι είναι από 7 έως 9 εκατοστά.
Tο πιο υγιές ύψος τακουνιού για να φορέσετε για εργασία
Αυτή η μέθοδος θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το πιο υγιές ύψος τακουνιού για να φορέσετε για εργασία. Μερικοί γιατροί λένε ότι τα τακούνια δεν πρέπει να έχουν ύψος περισσότερο από 4 εκατοστά εάν τα φοράτε σε καθημερινή βάση.

## Slide 99
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Ειδικά θέματα σκελετικής ανθρωπολογίας, ταφονομίας και βιοαρχαιολογίας - Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Ευθυμία Νικήτα, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ευφροσύνη Βήκα
https://stefanospaterakis.weebly.com/uploads/1/8/5/8/18588334/_1_students.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A105/43/270,1253
https://www.alamy.com/calcaneus-calcaneal-fracture-with-fixation-surgery-image7712045
https://www.alamy.com/calcaneal-fracture-with-immediate-fixation-v-delayed-fusion-image7709985.html
https://www.alamy.com/surgical-fixation-of-calcaneus-image7712446.html
https://www.alamy.com/right-ankle-fractures-with-subsequent-surgical-fixation-and-placement-image7712414.html
https://www.alamy.com/stock-photo-this-medical-illustration-depicts-the-surgical-fixation-of-comminuted-35378379
https://www.sciencephoto.com/media/483731/view
https://osteo-surgery.gr/kakoseis_podoknimikis_arthrosis_kai_akrou_podos
11. https://www.sapkasgeorge.gr/periptosi-ath-gi-travmatologia-sintriptiko-katagma-travmatologia-kato-akra
12. https://simerini.sigmalive.com/article/2014/3/6/kheirourgikes-bides-apo-metaxi-sten-apokatastase-katagmaton/
13. Σχολή Μηχανικής του Πανεπιστημίου Ταφτς της Μασαχουσέτης και Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
14. https://www.pinterest.com.au/pin/458382068303535885

## Slide 100
3. Εμφυτεύματα πλατειών οστών
«Μέτρο όλων των πραγμάτων ο άνθρωπος» – Πρωταγόρας 480-410 π.Χ.

## Slide 101
Εμφυτεύματα πλατειών οστών
(κρανίου, στέρνου, πλευρών και λεκάνης)

## Slide 102
Κατασκευή και Ανάλυση Εμφυτεύματος Ti6Al4V για Κρανιακή Αποκατάσταση
Βήματα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό προσαρμοσμένου κρανιακού εμφυτεύματος στο 3D: (α) Ανακατασκευή 3D τρισδιάστατου μοντέλου κρανίου. (β) Δημιουργία μεσαίου επιπέδου. (γ) Κοπή μοντέλου κρανίου. (δ) Διαχωρισμένο μοντέλο. (ε) Αφαίρεση της ελαττωματικής πλευράς. (στ) Κατοπτρισμός της δεξιάς πλευράς. (ζ) Συγχώνευση δύο πλευρών. (η) Εφαρμογή της αφαίρεσης Boolean. (i) Προσαρμοσμένο εμφύτευμα. (ι) Κρανίο με τοποθετημένο εμφύτευμα.

## Slide 103
Κατασκευασμένα μέρη κρανίου:
(α) Κάτοψη κρανιακού εμφυτεύματος τιτανίου με στηρίγματα.
(β) Κάτω όψη που δείχνει δομές στήριξης.
(γ) Κάτοψη του κρανιακού εμφυτεύματος μετά την αφαίρεση του στηρίγματος.
(δ) κάτω όψη μετά την αφαίρεση του στηρίγματος.
(ε) Μεγεθυσμένη όψη που δεν δείχνει γρέζια ή προεξοχές και
(στ) Πρόβα τοποθέτησης κρανιακών εμφυτευμάτων σε πολυμερές κρανίο
Κατασκευή και Ανάλυση Εμφυτεύματος Ti6Al4V για Κρανιακή Αποκατάσταση

## Slide 104
Δομικός και μηχανικός χαρακτηρισμός κρανιακού εμφυτεύματος προσαρμοσμένου σχεδιασμού που δημιουργήθηκε με χρήση πρόσθετης κατασκευής
Μετατροπή εμφυτεύματος ανακατασκευής κρανίου από συμπαγές σε πορώδες.

## Slide 105
Κατασκευή και Ανάλυση Εμφυτεύματος Ti6Al4V για Κρανιακή Αποκατάσταση
Ακριβής εφαρμογή προσαρμοσμένου κρανιακού εμφυτεύματος στην παραμορφωμένη περιοχή του κρανίου

## Slide 106
Κατασκευή και Ανάλυση Εμφυτεύματος Ti6Al4V για Κρανιακή Αποκατάσταση
Ελαχιστοποίηση πάχους και προσάρτηση μίνι πλακών για στερέωση βιδών: (α) Πραγματικό πάχος. (β) Μειωμένο πάχος. (γ) Εμφύτευμα εφοδιασμένο με μίνι φύλλα.

## Slide 107
Πίνακας 1. Ιδιότητες υλικών που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο FEA (Πεπερασμένα Στοιχεία)
Κατασκευή και Ανάλυση Εμφυτεύματος Ti6Al4V για Κρανιακή Αποκατάσταση
α) Κρανιακό εμφύτευμα με πλάκες στερέωσης. (β) Εμφύτευμα στερεωμένο στο πρωτότυπο

## Slide 108
Fabrication and Analysis of a Ti6Al4V Implant for Cranial Restoration
Κατασκευή και Ανάλυση Εμφυτεύματος Ti6Al4V για Κρανιακή Αποκατάσταση
Αποτελέσματα FEA που απεικονίζουν: (α) κατανομή τάσεων. (β) κατανομή του στελέχους. (γ) μέγιστη μετατόπιση

## Slide 109: Μεταλλικές λάμες στο κρανίο για την πλήρωση ατελειών π.χ. στα ζυγωματικά
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου

## Slide 110
Nabil A. Ebraheim, M.D.
Εμφυτεύματα για ανθρώπινη ωμοπλάτη

## Slide 111
Nabil A. Ebraheim, M.D.
Implants for human Scapular
Εμφυτεύματα για ανθρώπινη ωμοπλάτη

## Slide 112
Nabil A. Ebraheim, M.D.
Implants for the human Scapular
Εμφυτεύματα για ανθρώπινη ωμοπλάτη

## Slide 113
Nabil A. Ebraheim, M.D.
Implants for the human Scapular
Εμφυτεύματα για ανθρώπινη ωμοπλάτη

## Slide 114: Εμφυτεύματα αρθροπλαστικής ώμου

## Slide 115
Πηγή: https://brilakisorthopaedics.gr/services/arthritida-omou
Έρευνες αποδεικνύουν ότι περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από κάποια μορφή αρθρίτιδας, προκαλώντας τους δυσκολία στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες και παρατηρείται συχνότερα σε μεγαλύ-τερες ηλικίες.
Ο όρος αρθρίτιδα χρησιμοποιείται για να εκφράσει την δυσλειτουργία μιας άρθρωσης. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη βλάβη, με κύριο χαρακτηριστικό την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, του ιστού που καλύπτει τα οστά μέσα στις αρθρώσεις, διευκολύνοντας την κίνηση.
Όπως ακριβώς και η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου και του γόνατος, υπάρχουν διάφοροι τύποι αρθρίτιδας ώμου:
Οστεοαρθρίτιδα ώμου
Η οστεοαρθρίτιδα ώμου αποτελεί τον πιο συνήθη τύπο αρθρίτιδας ώμου. Πρόκειται για μία χρόνια, εκφυλιστική νόσο, που παρατηρείται συνήθως σε μεγαλύτερες ηλικίες χωρίς σαφή αιτία. Η οστεοαρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή φθορά του χόνδρου που βρίσκεται στις επιφάνειες του ώμου. Η σταδιακή αυτή φθορά προκαλεί τριβή μεταξύ των οστών της περιοχής με αποτέλεσμα τη σκλήρυνση των οστικών επιφανειών και τη δημιουργία οστεοφύτων.
Μετατραυματική αρθρίτιδα
Η μετατραυματική αρθρίτιδα προκαλείται έπειτα από κάποιον σοβαρό τραυματισμό του ώμου. Για παράδειγμα, ένα κάταγμα μέσα στην άρθρωση, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη του χόνδρου που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες.
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη πάθηση που εκδηλώνεται ως συμμετρική πολυαρθρίτιδα, δηλαδή προσβάλλει και τις δύο αρθρώσεις. Η πάθηση παρουσιάζει φλεγμονή του αρθρικού υμένα, με σταδιακή διόγκωσή του, προκαλώντας έντονο πόνο και δυσκαμψία του ώμου.
Αρθρίτιδα λόγω χρόνιας ρήξης του τενοντίου πετάλου
Σε ορισμένες περιπτώσεις ορισμένα χρόνια μετά από μαζική ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου του ώμου προκαλείται αρθρίτιδα λόγω της χρόνιας ρήξης του τενοντίου πετάλου.

## Slide 116
Η αρθροπλαστική αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ορθοπεδικής, και αποτελεί την αντικατάσταση του φθαρμένου τμήματος της άρθρωσης με εμφυτεύματα εξαιρετικά ανθεκτικά και απόλυτα συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό. Για την άρθρωση του ώμου υπάρχουν τρεις επιλογές, η ολική αρθροπλαστική, δηλαδή η αντικατάσταση ολόκληρης της άρθρωσης με τεχνητή, η ημιολική αρθροπλαστική, δηλαδή η αντικατάσταση μέρους της άρθρωσης με τεχνητή και η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική, δηλαδή η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης με παραλλαγή της φυσιολογικής ανατομίας του ώμου λόγω ανεπάρκειας και του τενοντίου πετάλου.
https://brilakisorthopaedics.gr/services/arthritida-omou

## Slide 117
Η ολική αρθροπλαστική ώμου είναι η χειρουργική επέμβαση που σκοπό έχει την αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών του ώμου. Πιο συγκεκριμένα, η αρθρική επιφάνεια του βραχιόνιου οστού, καθώς και της ωμογλήνης αντικαθίστανται με μεταλλικά ενθέματα και ανάμεσα με ενθέματα από πολυαιθυλένιο (ισχυρό πλαστικό υλικό) με σκοπό την αποκατάσταση της κίνησης χωρίς πόνο.
https://brilakisorthopaedics.gr/services/arthritida-omou

## Slide 118
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Προθέσεις από διάφορους κατασκευαστές είναι διαθέσιμες ανάλογα με την προτίμηση του χειρουργού. Όπως φαίνεται το πολυαιθυλένιο τοποθετείται από τη πλευρά του βραχιονίου ενώ η “μεταλλική σφαίρα” τοποθετείται στην ωμογλήνη.
Τα εμφυτεύματα κατασκευάζονται από κράματα μετάλλων (ατσάλι, τιτάνιο, κοβάλτιο), κεραμικά υλικά ή ισχυρά πλαστικά που ενσωματώνονται με το οστό με τη χρήση ακρυλικού τσιμέντου. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι εμφυτευμάτων.
Ο χειρουργός οφείλει να συστήσει τον τύπο του εμφυτεύματος που ανταπο-κρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του ασθενούς.

## Slide 119
Μηχανικός έλεγχος στερέωσης κατάγματος αυχένα της ωμοπλάτης με χρήση μοντέλου συνθετικού οστού
Hema J. Sulkara,b, Robert Z. Tashjiana, Peter N. Chalmersa, Heath B. Henningera,b,⁎
a Harold K. Dunn Orthopaedic Research Laboratory, Department of Orthopaedics, University of Utah, Salt Lake City, UT, USA
b Department of Bioengineering, University of Utah, Salt Lake City, UT, USA
Δείγματα αυχένα ωμοπλάτης με 1 στήλη πλάκας (αριστερά) και 2 λαιμούς πλακών (δεξιά) που ασφαλίζουν ένα διάκενο κατάγματος

## Slide 120: Δέσιμο-επανασύνδεση του στέρνου μετά τη στερνοτομή
Τρόποι επίτευξης ζεύξης των δύο τμημάτων του στέρνου μετά από στερνοτομή και σύγκριση μεταξύ των
Δένονται σφιχτά μεταξύ τους με λεπτό σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα
2. Με την χρήση ειδικών πλακών (σύστημα κλεισίματος στέρνου Sterna Lock)
Εμφυτεύματα στέρνου

## Slide 121
https://www.glenoomen.com/news?tag=Sternotomy&category=Illustration
Με ελάχιστες εξαιρέσεις και αλλαγές, χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία εδώ και 70 χρόνια
H στερνοτομή είναι η τομή στο μισό του στέρνου για πρόσβαση στο περικάρδιο και την καρδιά και απαιτείται για σημαντικές καρδιαγγειακές επεμβάσεις όπως επισκευή και αντικατάσταση βαλβίδας, μόσχευμα παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας κ.λπ. Τα δύο μισά του στέρνου* σύρονται προς τα πίσω και δένονται σφιχτά μεταξύ τους με λεπτό σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα. (Η μη ένωση, όπου τα δύο μισά αποτυγχάνουν να επουλωθούν και να αναπτυχθούν ξανά μαζί, εμφανίζεται σε περίπου 2-3% όλων των ασθενών).
Παραστερνική συρμάτινη πλέξη για δέσμευση του στέρνου μετά τη στερνοτομή. Πνευματικά δικαιώματα 2018 Oomen/Gandhi
*Καθημερινά, δεν υπάρχει δύναμη που να συναντά το ανθρώπινο σώμα που να μην περνάει με κάποιο τρόπο από το στέρνο. Οι περισσότερες τραβούν το ένα μισό κομμένο στέρνο μακριά από το άλλο. Οποιαδήποτε κίνηση που είναι μονόπλευρη (είσαι δεξιόχειρας ή αριστερός;) θα δημιουργήσει διάτμηση τόσο πάνω-κάτω όσο και μπροστά-πίσω. Ακόμη και το βάρος ενός ασθενούς - η μάζα των ώμων, των χεριών ή των μαστών τους - μπορεί να τραβήξει το στέρνο ενώ είναι ξαπλωμένος ανάσκελα, σε ηρεμία.

## Slide 122
A Simple Modification of the Conventional Figure-of-Eight Sternal Closure Technique 1
Carlos Junior Toshiyuki Karigyo1,2, MD; Aldo Pesarini3,4, MD
Μια άλλη προσέγγιση χρήσης σύρματος
Fig. 1
Fig. 2
Τέσσερα σύρματα από ανοξείδωτο χάλυβα για κλείσιμο του στέρνου. Το σύρμα 1 εφαρμόζεται εγκάρσια διαμέ-σου του άνω μέρους του στέρνου, κοντά στην 1η πλευρική προσάρτηση στα αριστερά, διασχίζοντας τον 2ο μεσοπλεύριο χώρο και στις δύο πλευρές και μετά επιστρέφοντας στη δεξιά άκρη του άνω μέρους του στέρνου. Τα σύρματα 2 και 3 εφαρμόζονται μέσω του 1ου μεσο-πλεύριου χώρου και τα ράμματα ολοκληρώνονται διασχίζοντας τα σύρματα μέσω του 3ου και του 4ου μεσοπλεύριου χώρου, αντίστοιχα. Το σύρμα 4 εφαρμόζεται μέσω του 2ου μεσοπλεύριου χώρου και διασχίζει τον 5ο μεσοπλεύριο χώρο (Εικ. 1 και 2).
Εικ. 1 – Σχηματική αναπαράσταση της τροποποιημένης τεχνικής. Τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση κάθε σύρματος (1-4), όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Εικ. 2 – Τροποποιημένη τεχνική κλεισίματος στέρνου: (A-B) τοποθετείται το τέταρτο καλώδιο (βέλος) (ο αστερίσκος υποδεικνύει την είσοδο του τέταρτου σύρματος). (Γ) επαναπροσέγγιση των άκρων του στέρνου. (Δ) τελική όψη, με τους κόμπους να τοποθετούνται στην κορυφή του τραπεζιού του στέρνου.

## Slide 123
http://www.wlorenz.com.co/sites/default/files/documentos_producto/Final-Blu.pdf
Εργαλειοθήκη συνδετήριων πλακών στέρνου

## Slide 124
https://www.heart-valve-surgery.com/heart-surgery-blog/2019/11/13/sternalock/
https://pbs.twimg.com/media/EDnTqLjVUAA_PDT?format=jpg&name=small
Οι πλάκες στερεώνονται στη θέση τους χρησιμοποιώντας ειδικές βίδες που κλειδώνουν τις πλάκες σε γωνία 90 μοιρών – στερεώνοντας άκαμπτα τα μισά οστών μεταξύ τους
Διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης πλακών

## Slide 125
Non-locking vs Locking screw/plate tear out patterns. Copyright 2018 Oomen / Gandhi
https://www.glenoomen.com/news?tag=Sternotomy&category=Illustration
Με ελάχιστες εξαιρέσεις και αλλαγές, χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία εδώ και 70 χρόνια
Το πραγματικό πρόβλημα με το σύρμα είναι ότι με κάθε κίνηση δαγκώνει το λεπτό φλοιώδες οστό του στέρνου. Με κάθε δάγκωμα το σύρμα, με τη σειρά του, χάνει μέρος της έντασης που απαιτείται για να συγκρατήσει το στέρνο ενωμένο. Με λιγότερη ένταση, τα δύο μισά γίνονται πιο κινητά και τόσο λιγότερες πιθανότητες να επιδιορθωθούν.
Οι βίδες και οι πλάκες δεν είναι πολύ καλύτερες, καθώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, απλώς δεν υπάρχει αρκετά ισχυρό φλοιώδες οστό για να αγκιστρωθούν. Οι βίδες μπορούν επίσης να διαβρώσουν το οστό με κάθε κύκλο ώθησης και έλξης.
Υπάρχει ακόμη και μια κόλλα για να κολλήσουν τα δύο μισά μεταξύ τους, αλλά αυτό φαίνεται να σχηματίζει ένα αδιαπέραστο φράγμα μεταξύ τους, αποτρέποντας πιθανώς οποιαδήποτε βιοχημική επικοινωνία στην πληγή, ώστε να μην επουλωθούν. Στις χειρότερες περιπτώσεις μη ένωσης το στέρνο νεκρώνει, το λεπτό δέρμα πάνω του εξελκώνεται και οι συνθήκες επιδεινώνονται.
https://www.heart-valve-surgery.com/heart-surgery-blog/2019/11/13/sternalock/

## Slide 126
Η επιστήμη πίσω από την άκαμπτη στερέωση του στέρνου
Το Sterna Lock Blu έχει μια σειρά από στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα για να βελτιώνουν την απόδοση και να καλύπτουν συγκεκρι-μένες ανάγκες χειρουργού. Αυτά επισημαίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του Sterna Lock Blu σχεδιάστηκαν για να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες χειρουργού, με αποτέλεσμα ένα αξιόπιστο και μηχανικά υγιές εμφύτευμα.

## Slide 127
SternaLock Blu has a number of elements specifically engineered to enhance performance and meet specific surgeon needs. These are highlighted in Table 1.
Η επιστήμη πίσω από την άκαμπτη στερέωση του στέρνου
Πίνακας 2: O Sterna Lock Blu έχει μια σειρά από στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα για να βελτιώνουν την απόδοση και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες χειρουργού. Αυτά επισημαίνονται στον Πίνακα 2

## Slide 128
Σχέδιο πλακών διπλής όψης
Κλείδωμα πλάκας και βίδας
http://www.wlorenz.com.co/sites/default/files/documentos_producto/Final-Blu.pdf
Πλάκες χαμηλού πάχους
Πλάκες διπλής όψης που μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να ταιριάζουν στην ανατομία του ασθενούς.
Το άκρο της βίδας εμπλέκεται στον οπίσθιο φλοιό του στέρνου και στη συνέχεια ασφαλίζει στην πλάκα σε γωνία 90 μοιρών, στερεώνοντας άκαμπτα τα μισά οστών μεταξύ τους.
Οι λεπτές πλάκες τιτανίου 1,6 mm παρέχουν μειωμένη ψηλάφηση σε σύγκριση με άλλα συστήματα στέρνου κλεισίματος με πλάκες υψηλότερου προφίλ.

## Slide 129
http://www.wlorenz.com.co/sites/default/files/documentos_producto/Final-Blu.pdf

## Slide 130
Η μηχανική σταθερότητα υποστηρίζει την επούλωση των οστών
Η αξονική τομογραφία δείχνει την χρήση συρμάτων στο στέρνο
Η αξονική τομογραφία δείχνει το πόσο καλά έγινε η σύνδεση του στέρνου με πλάκες και βίδες
http://www.wlorenz.com.co/sites/default/files/documentos_producto/Final-Blu.pdf

## Slide 131
http://www.wlorenz.com.co/sites/default/files/documentos_producto/Final-Blu.pdf
Η στερέωση άκαμπτης πλάκας έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ακαμψία και αντοχή σε σύγκριση με το σύρμα Cerclage.
Σε μια πτωματική μελέτη, η άκαμπτη στερέωση με πλάκες αποδείχθηκε ότι εμφανίζει ανώτερες μηχανικές ιδιότητες σε σύγκριση με το σύρμα cerclage. Όταν δοκιμάστηκε στην πλευρική διεύθυνση, η ακαμψία των πλακών ήταν περισσότερο από 400% μεγαλύτερη από τα περιστερνικά σύρματα (p<0,05). Ομοίως, το φορτίο διαρροής (560N έναντι 397N) ήταν επίσης σημαντικά καλύτερο σε στέρνα που ήταν σταθερά στερεωμένα

## Slide 132
Η επιστήμη πίσω από την άκαμπτη στερέωση του στέρνου
Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η επούλωση των οστών του στέρνου ήταν ανώτερη σε ασθενείς που έλαβαν σύγκλειση στέρνου με το σύστημα κλεισίματος στέρνου Sterna Lock σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν σύρμα cerclage στους 3 και στους 6 μήνες (Εικ. Δεξ.). Ο μέσος όρος βαθμολογίας τομογραφίας στις ομάδες Sterna Lock και σύρμα cerclage στους 3 μήνες ήταν 1,7 ± 1,1 και 0,9 ± 0,8 (Ρ = 0,003). Στους 6 μήνες, οι βαθμολογίες ήταν 3,2 ± 1,6 και 2,2 ± 1,1, αντίστοιχα (Ρ = 0,01) (Εικ. Δεξ.). Στους 6 μήνες, το 70% των ασθενών με στερέωση άκαμπτης πλάκας είχε επιτύχει ένωση στέρνου, σε σύγκριση με το 24% των ασθενών με συμβατική στερέωση με σύρμα (P = 0,003) (Εικ. Αρ.).
Η αξιολόγηση με αξονική τομογραφία έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη επούλωση των οστών του στέρνου σε ασθενείς με Sterna Lock σε σύγκριση με ασθενείς με σύρμα cerclage στους 3 και στους 6 μήνες.
Αντιπροσωπευτικές αξονικές τομογραφίες (τρισδιάστατες ανακατασκευές σάρωσης και αξονικές εικόνες σε πέντε θέσεις) για στερέωση άκαμπτης πλάκας και συμβατικό cerclage με σύρμα σε 3 μήνες (πάνω) και 6 μήνες (κάτω). Αυτές οι τρισδιάστατες ανακατασκευές και οι αξονικές εικόνες προέρχονται από ασθενείς με βαθμολογίες αξονικής τομογραφίας που είναι αντιπροσωπευτικές των μέσων τιμών για την αντίστοιχη ομάδα τους.

## Slide 133
Εμβιομηχανική ανάλυση συστημάτων στερέωσης σε πτωματικούς δότες
Συνδυασμοί πλακών και συρμάτων σε στερέωση στέρνου
Η ομάδα Α (n=15; Σχ. αρ.) χρησιμοποίησε τρία διαστερνικά σύρματα στο άνω μέρος του στέρνου και πέντε περιστερνικά σύρματα κατά μήκος του σώματος του στέρνου.
Η ομάδα Β (n=16; Εικ. Δεξ.) χρησιμοποίησε δύο πλάκες «Χ» στο σώμα του στέρνου και μια πλάκα «L» στο άνω μέρος του, καθώς και 3 σύρματα στο άνω μέρος του και δύο επιπρόσθετα καλώδια στη τμήμα του ξιφοειδούς.
Εικόνα των 2 ομάδων, σύρμα cerclage (αριστερά) και άκαμπτη στερέωση με πλάκες και σύρμα SternaLock (δεξιά).

## Slide 134
Geometry of human ribs pertinent to orthopedic chest-wall reconstruction
Οι ανατομικά προσαρμοσμένες πλάκες οστεοσύνθεσης χαρακτηρίστηκαν ποσοτικοποιώντας την φαινομενική καμπυλότητα της πλευράς CA που κυμαινόταν από 3,8 m-1 στο πρόσθιο μέσο τμήμα της πλευράς επτά έως 17,3 m-1 στο οπίσθιο τμήμα του πλευρά τρία., τη διαμήκη συστροφή aLT κατά μήκος της διάλυσης που κυμαινόταν από 41–600 και της ξετυλιγμένης καμπυλότητας CU που μειώθηκε σταδιακά από τις πλευρές τρεις έως πέντε, και αυξήθηκε σταδιακά με αντίστροφο προσανατολισμό από την πλευρά έξι έως εννέα. Το εμβαδόν της διατομής παρέμεινε σταθερή κατά μήκος της διάφυσης της πλευράς. Ωστόσο, ο μυελικός σωλήνας αυξήθηκε σε μέγεθος από 29,9 mm2 οπίσθια σε 41,2 mm2 στο πρόσθιο τμήματα νευρώσεων. Τα αποτελέσματα αυτού του βιομετρικού χαρακτηρισμού πλευρών περιγράφουν μια νέα στρατηγική για διεγχειρητικό περίγραμμα πλάκας και παρέχουν ένα θεμέλιο για την ανάπτυξη εξειδικευμένων στρατηγικών οστεοσύνθεσης πλευρών.
Εμφυτεύματα πλευρών
Η διαμόρφωση περιγράμματος μιας πλάκας στις τιμές CA, aLT και CU που προέκυψαν σε αυτήν τη μελέτη αποδίδει υψηλό βαθμό συμμόρφωσης με το σχήμα της ανατομικής πλευράς, όπως φαίνεται σε αυτό το παράδειγμα για τη νεύρωση τέσσερα. Αντίθετα, η κάμψη μιας γενικής πλάκας μόνο στο CA θα προκαλέσει την απόκλιση της πλάκας από τη νεύρωση.

## Slide 135
Μοντέλο εμφυτεύματος
Finite element analysis of human rib bone and implant design
Το περίγραμμα του σχεδίου είναι κατά προσέγγιση με αυτό του οστού της πλευράς. Αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί η σωστή τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Για σκοπούς μοντελοποίησης σε πραγματικό σενάριο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές ταχείας πρωτοτυποποίησης. Τρεις οπές παρέχονται για βίδες σε περίπτωση που το εμφύτευμα τείνει να είναι χαλαρό κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Αλλά αυτό το μοντέλο προορίζεται να λειτουργήσει ως σφιγκτήρας για να συγκρατεί την περιοχή που έχει σπάσει στη θέση του και έτσι να αποφεύγει τη χρήση της βίδας. Αλλά σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια βίδα για την εξασφάλιση καλής σύσφιξης. Το μοντέλο του εμφυτεύματος φαίνεται παρακάτω σχήμα.

## Slide 136
Δικτυωτό μοντέλο του πλευρού
Finite element analysis of human rib bone and implant design
Το δικτυωτό μοντέλο αναλύεται χρησιμοποιώντας το λογισμικό Ansys. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης γίνονται οι ακόλουθες υποθέσεις: Τόσο το πρόσθιο όσο και το οπίσθιο άκρο θεωρήθηκε σταθερό. Αν και στην πραγματικότητα το πλευρό δείχνει μια ελαφριά κίνηση περίπου 5 mm, δεν παίζουν ρόλο κατά τη διάρκεια κρούσεων υψηλής ταχύτητας. Έτσι όλοι οι Βαθμοί Ελευθερίας ελήφθησαν στα άκρα. Το οστό έχει μη γραμμικά χαρακτηριστικά, και ως εκ τούτου οι ιδιότητες του υλικού του διαφέρουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αλλά για την απλούστευση της ανάλυσης, θεωρήθηκαν γραμμικοί χαρακτήρες και εφαρμόστηκαν κατάλληλες ιδιότητες υλικού με βάση τη βιβλιογραφική μελέτη. Με βάση τη βιβλιογραφία που ερευνήθηκε, η ονομαστική φόρτιση της ζώνης ασφαλείας στο πλευρό βρέθηκε ως 2000N. Αυτό λοιπόν επιλέχθηκε ως μετωπικό φορτίο για την ανάλυση.
Δικτυωτό μοντέλο του οστέινου πλευρού-εμφύτευμα

## Slide 137
Pelvic Vertical Shear Fractures
Vertical Shear (https://radiopaedia.org/images/13972514)
Μηχανισμός κατακόρυφης διατμητικής θραύσης
( http://www.taylorillustration.com)
Ασταθή ομόπλευρα πρόσθια και οπίσθια κατάγματα του πυελικού δακτυλίου, με επακόλουθη ανώτερη μετατόπιση της μίας ημιπυέλου. Γνωστό και ως κάταγμα Malgaigne.

## Slide 138
Σ’ αυτή την ακτινογραφία έχει τοποθετηθεί εξωτερικός σταθεροποιητής, για την σταθεροποίηση της λεκάνης
Reproduced from Kurylo JC, Tornetta P: Initial management and classification of pelvic fractures. Instructional Course Lecture 61. Rosemont, IL, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2012, pp. 3-18.
Σ’ αυτή την ακτινογραφία πλάκες και βίδες έχουν χρησιμοποιηθεί για να διορθώσουν μια σπασμένη λεκάνη
Reproduced from Mullis BH: Techniques of anterior pelvic fixation. Instructional Course Lecture 61. Rosemont, IL, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2012, pp. 19-25.
Pelvic Fractures
https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/pelvic-fractures/

## Slide 139
https://www.doereport.com/generateexhibit.php?ID=26683&ExhibitKeywordsRaw=&TL=&A=
https://www.doereport.com/generateexhibit.php?ID=10632&TC=&A=
file:///E:/pelvis/AMICUS%20Illustration%20of%20amicus,surgery,pelvic,fractures,pelvis,iliac,acetabular,screws,pins,schanz,shantz,drill,bilateral,fixation.html

## Slide 140
Σχ. 1. (A, B) Οι ακτινογραφίες δείχνουν ένα κατακόρυφο ασθενές κάταγμα του ιερού οστού που αντιμετωπίζεται με τριγωνική οστεοσύνθεση
Biomechanical Study of Posterior Pelvic Fixations in Vertically Unstable Sacral Fractures:
An Alternative to Triangular Osteosynthesis
Σχ. 2. (Α, Β) Οπίσθια σταθεροποίηση σε ασταθή συνθετική λεκάνη αποτελούμενη από (1) μία λαγονοϊερή βίδα, πλήρως σπειρωμένη (διάμετρος 6,5 mm×μήκος 90 mm) και (2) στερέωση διαγώνιο που αποτελείται από δύο τυπικές μονοαξονικές βίδες μίσχου* (διάμετρος 8,5 mm x μήκους 100 mm) συνδεδεμένο με ράβδο τιτανίου (Ti-6AI-4V ELI, ASTM F136
* Είναι μια βίδα ενός επιπέδου με πρόσθετο βαθμό ελευθερίας στα επίπεδα, για τη διευκόλυνση της εισαγωγής της ράβδου και τη μείωση των ανεπιθύμητων τάσεων

## Slide 141
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Κατασκευή και Ανάλυση Εμφυτεύματος Ti6Al4V για Κρανιακή Αποκατάσταση
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου
Implants for human Scapular - Nabil A. Ebraheim, M.D.
https://brilakisorthopaedics.gr/services/arthritida-omou
Μηχανικός έλεγχος στερέωσης κατάγματος αυχένα της ωμοπλάτης με χρήση μοντέλου συνθετικού οστού
Hema J. Sulkara,b, Robert Z. Tashjiana, Peter N. Chalmersa, Heath B. Henningera,b,⁎a Harold K. Dunn Orthopaedic Research Laboratory, Department of Orthopaedics, University of Utah,
Salt Lake City, UT, USA b Department of Bioengineering, University of Utah, Salt Lake City, UT, USA
https://www.glenoomen.com/news?tag=Sternotomy&category=Illustration
A Simple Modification of the Conventional Figure-of-Eight Sternal Closure Technique Carlos Junior Toshiyuki Karigyo1,2, MD; Aldo Pesarini3,4, MD
http://www.wlorenz.com.co/sites/default/files/documentos_producto/Final-Blu.pdf
https://www.heart-valve-surgery.com/heart-surgery-blog/2019/11/13/sternalock/
https://pbs.twimg.com/media/EDnTqLjVUAA_PDT?format=jpg&name=small
https://www.heart-valve-surgery.com/heart-surgery-blog/2019/11/13/sternalock/
http://www.wlorenz.com.co/sites/default/files/documentos_producto/Final-Blu.pdf
Finite element analysis of human rib bone and implant design
Vertical Shear (https://radiopaedia.org/images/13972514)
https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/pelvic-fractures/
file:///E:/pelvis/AMICUS%20Illustration%20of%20amicus,surgery,pelvic,fractures,pelvis,iliac,acetabular,screws,pins,schanz,shantz,drill,bilateral,fixation.html
Biomechanical Study of Posterior Pelvic Fixations in Vertically Unstable Sacral Fractures: An Alternative to Triangular Osteosynthesis