## Slide 1
Εμφυτεύματα άνω και κάτω γνάθου καθώς και οδόντων

## Slide 2: Κατάγματα προσώπου
Φώτιος Τζέρμπος Αναπλ. Καθηγητής
ΣΓΠΧ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
(Κων/νος Χούπης DDS, MSc, PhD)

## Slide 3: Συνήθεις καταπονήσεις κάτω ανθρώπινης γνάθου
Απλοποιημένη αναπαράσταση των κύριων παραμορφώσεων που βρίσκονται συνεχώς σε όλες τις δοκιμασμένες γνάθους (Meyer et al). Οι κόκκινες γραμμές παριστούν τις παραμορφώσεις λόγω εφελκυσμού και οι μπλε λόγω θλίψης

## Slide 4
Οι παραμορφώσεις ε1 και ε3 αφορούν συνθήκες εφελκυσμού και θλίψης αντίστοιχα σε ομόπλευρη και
ετερόπλευρη κατάσταση
Healthy: Υγιές Οστό
Champly: Οστό με κάταγμα και με τεχνική γωνιακού εμφυτεύματος
Βiplanar: Οστό με ίδιο κάταγμα και με τεχνική διπλού εμφυτεύματος (γωνιακό και με μικρή ανώτερη πλάκα)
Η γραμμή κλίμακας υποδεικνύει τα μεγέθη της παραμόρφωσης. Θερμά χρώματα = μεγαλύτερα θετικά μεγέθη παραμόρφωσης. Ψυχρά χρώματα=μεγαλύτερα αρνητικά μεγέθη παραμόρφωσης. Πράσινο=χαμηλά μεγέθη παραμόρφωσης.
Διαφορές στα μέγιστα (ε1) και ελάχιστα (ε3) μεγέθη κύριας καταπόνησης μεταξύ υγιών μοντέλων ελέγχου και κατάγματος που επιδιορθώθηκαν με τεχνική Champy ή διεπίπεδη κατά τη διάρκεια μάσησης ομόπλευρα ή ετερόπλευρα από το κάταγμα.
Fracture Fixation Technique and Chewing Side Impact Jaw Mechanics in Mandible Fracture Repair

## Slide 5
Ροπές (N-m) που δρουν στις στεφανιαίες τομές μέσω των μοντέλων της κάτω γνάθου κατά την προσομοίωση της ομόπλευρης και ετερόπλευρης μάσησης. Η γκρι σκίαση υποδηλώνει τη θέση του
Fracture Fixation Technique and Chewing Side Impact Jaw Mechanics in Mandible Fracture Repair

## Slide 6
Ποσοστιαία μεταβολή στην απόσταση μεταξύ των θραυσμάτων (IFD - interfragmentary distance) μεταξύ των κόμβων σε όλο το επίπεδο κατάγματος κατά τη διάρκεια της μάσησης ipsi - και contra προς το κάταγμα στους μακάκους. Τα ζεστά και τα ψυχρά χρώματα δείχνουν περιοχές με υψηλό και χαμηλό IFD.
Fracture Fixation Technique and Chewing Side Impact Jaw Mechanics in Mandible Fracture Repair

## Slide 7
Biomechanics of the mandible of Macaca mulatta during the power stroke of mastication: Loading, deformation, and strain regimes and the impact of food type Journal of Human Evolution 147 (2020) 102865
Ροπές που αναπτύσσονται στα
διάφορα σημεία των σιαγόνων σε
Macaca mulatta τρώγοντας τροφές
διαφορετικής σκληρότητας
(οι 9 κάθετες τομές στις σιαγόνες
Αντιστοιχούν στα 9 σημεία των
γραφημάτων)
Αντίστοιχες μελέτες καταπόνησης και παραμόρφωσης
άλλων τμημάτων των σιαγόνων με την μάσηση διαφόρων
τροφών ή και συνδυασμού αυτών υπάρχουν στο παρόν paper,
αλλά η οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά μετά την υπάρχουσα,
ξεφεύγει από αντικείμενο της παρούσης εργασίας

## Slide 8
Διατμητικές δυνάμεις (Nt)
που δρουν εντός
καθορισμένων επιπέδων
σιαγόνων σε
Macaca mulatta τρώγοντας τροφές
διαφορετικής σκληρότητας
Biomechanics of the mandible of Macaca mulatta during the power stroke of mastication: Loading, deformation, and strain regimes and the impact of food type Journal of Human Evolution 147 (2020) 102865
Αντίστοιχες μελέτες καταπόνησης και παραμόρφωσης
άλλων τμημάτων των σιαγόνων με την μάσηση διαφόρων
τροφών ή και συνδυασμού αυτών υπάρχουν στο παρόν paper,
αλλά η οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά μετά την υπάρχουσα,
ξεφεύγει από αντικείμενο της παρούσης εργασίας

## Slide 9
Συνθήκες παραμόρφωσης και καταπόνησης στο σώμα της πλευράς εξισορρόπησης και στο ramus κατά την προσομοίωση μάσησης καρυδιών.
(C,D) Εγκάρσια διατμητική τάση και συστροφή AP: θετική εγκάρσια διατμητική τάση κατά μήκος της κορυφής του σώματος και ενδοκονδυλικής ράχη (C) αρνητική εγκάρσια διατμητική τάση κατά μήκος του πυθμένα της κάτω γνάθου της εξισορροπητικής πλευράς (D) σχετίζονται με αρνητική συστροφή AP. (Ε) Μέγιστη (ε1) και ελάχιστη (ε2) κύριες καταστάσεις καταπόνησης στην πλάγια επιφάνεια της εξισορροπητικής στη κάτω γνάθο. (F) Οβελιαίες διατμητικές δυνάμεις που δρουν κατά μήκος της εξισορροπητικής κάτω γνάθου. (G) Οβελιαία διατμητική καταπόνηση στην πλάγια επιφάνεια της κάτω γνάθου της εξισορροπητικής πλευράς.
(Α, Β) Παραμόρφωση μοντέλου, σε οπίσθια (Α) και πλάγια (Β) όψεις. Η αριστερή πλευρά είναι η πλευρά εργασίας (δάγκωμα). Η δεξιά πλευρά είναι η εξισορροπητική πλευρά.
(H-L) Προσθιοοπίσθια (AP) παραμόρφωση (I-K) και κύριες παραμορφώσεις (H, L) που σχετίζονται με αρνητική οβελιαία κάμψη της εξισορροπητικής κάτω γνάθου
Biomechanics of the mandible of Macaca mulatta during the power stroke of mastication: Loading, deformation, and strain regimes and the impact of food type Journal of Human Evolution 147 (2020) 102865

## Slide 10
Σχηματική οβελιαία άποψη της ανθρώπινης κάτω γνάθου και άνω γνάθου και αναφορά στο ανατομικά ορόσημα που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση. Αναπαρίσταται μία υποθετική τροφή από τον μαύρο δίσκο, η οποία βρίσκεται σε επαφή με τις σιαγόνες στα σημεία F και Fr.
α) Τυπικό διάγραμμα σχετικής δύναμης/απόστασης του στόματος για μία γωνία ανοίγματος (31°) και (β) διάγραμμα σχετικής δύναμης/απόστασης του στόματος για διαφορετικές γωνίες ανοίγματος (5–30º).
Numerical modeling of human mastication, a simplistic view to design foods adapted to mastication abilities
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα μοντέλο που στοχεύει στην πρόβλεψη της δύναμης δαγκώματος από διαφορετικές θέσεις των δοντιών, όπως μπορούν να μετρηθεί χρησιμοποιώντας έναν μορφοτροπέα δύναμης δαγκώματος. Επίσης, συσχετίσθηκε η απόσταση μεταξύ αυτών των δοντιών με διαφορετικές γωνίες του ανοίγματος και της δύναμης που ασκείται στη τροφή.

## Slide 11
Estimation of masticatory forces for patient-specific analysis of the human mandible
Τι συμβαίνει σε περίπτωση πάθησης (δομικής στρέβλωσης) της κάτω σιαγόνας με τις δυνάμεις που ασκούνται στη μάσηση;
Δυνάμεις που ασκούνται στη μάσηση
Κατανομή των δυνάμεων στην κάτω γνάθο
σε περίπτωση ασσυμετρίας αυτής.

## Slide 12
Superior border plate – Περίγραμμα ανώτερης πλάκας
Lower plate - κατώτερη πλάκα
Mandible - Reduction and flixation – Κάτω γνάθος – μείωση και κάμψη
Ο χειρουργός πρέπει να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει μια μίνι πλάκα 4 ή 6 οπών κατά μήκος της λοξής κορυφογραμμής στην περιοχή της γωνίας. Πολύ συχνά μια μίνι πλάκα τιτανίου 4 οπών μπορεί να προσαρμοστεί αρκετά όμορφα σε αυτήν την περιοχή. Ωστόσο, εάν υπάρχει ένας τρίτος γομφίος ή έχει αφαιρεθεί πρόσφατα, το οστό σε αυτήν την περιοχή μπορεί να απουσιάζει. Ο χειρουργός μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια μακρύτερη πλάκα 6 οπών για να καλύψει το ελάττωμα. Προφανώς, μπορεί να υπάρχουν κενές τρύπες για βίδες πάνω από την περιοχή όπου λείπει το οστό.
Ο χειρουργός έχει πολλές επιλογές όταν επιλέγει ένα πιάτο για αυτήν την περιοχή. Το ελάχιστο μέγεθος θα ήταν μια μίνι πλάκα κάτω γνάθου 2.0. Ωστόσο, ορισμένοι χειρουργοί προτιμούν μια πιο άκαμπτη πλάκα, όπως η πλάκα ασφάλισης 2.0, η οποία διατίθεται σε αυξητικά προφίλ. Οι πλάκες μικρού προφίλ και μεσαίου προφίλ εφαρμόζονται στην λοξή κορυφογραμμή.
Το προφίλ και ο τύπος του περιγράμματος της κάτω πλάκας μπορεί να κυμαίνεται από μια συμβατική μίνι πλάκα έως πλάκες ασφάλισης αυξητικού μεγέθους. Οι ακόλουθες ποικιλίες θα αποδώσουν επαρκή σταθερότητα: Γνάθια πλάκα 4 ή 6 οπών 2.0 με ή χωρίς κεντρικό χώρο Πλάκα μικρού προφίλ κλειδώματος 4 ή 6 οπών 2.0 Πλάκα μεσαίου προφίλ κλειδώματος 4 ή 6 οπών 2.0 Πλάκα μεγάλου προφίλ με κλείδωμα 4 ή 6 οπών 2.0

## Slide 13
Mandible - Reduction and flixation -
Κάτω γνάθος – μείωση και κάμψη
Όλα τα εμβιομηχανικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι δύο σημεία στερέωσης (δηλαδή, δύο πλάκες) παρέχουν πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα από ένα μόνο. Επομένως, όταν κρίνεται απαραίτητη περισσότερη σταθερότητα, η προσθήκη μιας δεύτερης πλάκας παρέχει πιο σταθερή στερέωση
Απεικόνιση που δείχνει εμβιομηχανική ενός γωνιακού κατάγματος. Μια μικρή πλάκα που εφαρμόζεται στο κάτω όριο παρέχει ανεπαρκή σταθερότητα σε ένα τέτοιο κάταγμα. Δεν μπορεί να εμποδίσει το άνοιγμα ενός κενού στην άνω επιφάνεια της κάτω γνάθου υπό λειτουργία.

## Slide 14
Mandible - Reduction and flixation
Αυτός ο τραυματισμός συμβαίνει όταν ασκείται μεγάλη δύναμη και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη περιοχή της κάτω γνάθου.
Εάν τα κατάγματα βρίσκονται μονόπλευρα κοντά το ένα στο άλλο, το ενδιάμεσο θραύσμα στερεώνεται με μακρόστενη προσαρμογή ή πιο συχνά με πλάκες ανακατασκευής κατά μήκος του κατώτερου περιγράμματος

## Slide 15
Ένα άλλο παράδειγμα μονόπλευρου
πολλαπλού κατάγματος
Εναλλακτικά, ο χειρουργός μπορεί να επιλέξει να χειρουργήσει άκαμπτη εσωτερική στερέωση και στα δύο σημεία του κατάγματος
Mandible - Reduction and flixation
Εάν οι γραμμές κατάγματος βρίσκονται πιο μακριά, ο χειρουργός έχει πρόσθετες επιλογές για τη θεραπεία των πολλαπλών καταγμάτων. Το ένα κάταγμα στερεώνεται άκαμπτα ενώ το άλλο συνήθως στερεώνεται με μια λιγότερο άκαμπτη οστεοσύνθεση, π.χ. με ένα μόνο έλασμα. Τα κατάγματα στην περιοχή που φέρει τα δόντια της πρόσθιας κάτω γνάθου γενικά αντιμετωπίζονται πρώτα για να δημιουργηθεί η ιδανική απόφραξη. Τα κατάγματα στη μη φέρουσα περιοχή των δοντιών (οπίσθιο σώμα/γωνία) αντιμετωπίζονται συνήθως δευτερογενώς.

## Slide 16
Mandible - Reduction and flixation
Είναι πολύ συχνό ότι τα αμφοτερόπλευρα κατάγματα της κάτω γνάθου εντοπίζονται στην κλινική πράξη. Ο πιο συνηθισμένος συνδυασμός καταγμάτων είναι μια γωνία σε συνδυασμό με ένα ετερόπλευρο κάταγμα μέσω του σώματος ή της σύμφυσης.
Απλό κάταγμα ορθής γωνίας στερεωμένο με μίνι πλάκα στην εξωτερική λοξή γραμμή και απλό κάταγμα αριστερού σώματος που διορθώνεται μέσω πλάκας ασφάλισης μεγάλου προφίλ 2.0.
Τα κατάγματα στην περιοχή που φέρει τα δόντια της πρόσθιας κάτω γνάθου γενικά αντιμετωπίζονται πρώτα για να δημιουργηθεί η ιδανική απόφραξη. Τα κατάγματα στη μη φέρουσα περιοχή των δοντιών (οπίσθιο σώμα/γωνία) αντιμετωπίζονται συνήθως δευτερογενώς. Συνηθέστερα, το γωνιακό κάταγμα αντιμετωπίζεται με μία μίνι στερέωση πλάκας και το ετερόπλευρο κάταγμα μέσω του σώματος/σύμφυσης αντιμετωπίζεται με πιο άκαμπτη στερέωση. Διάφορα σχήματα στερέωσης είναι διαθέσιμα για το κάταγμα του σώματος/σύμφυσης, π.χ. δύο μίνι πλάκες, μια μεγάλη ή πολύ μεγάλη πλάκα ασφάλισης προφίλ 2.0 ή μια πλάκα ανακατασκευής. Ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και τα δύο κατάγματα με άκαμπτη εσωτερική στερέωση.

## Slide 17
Mandible - Reduction and flixation
Αυτό το κάταγμα φαίνεται γενικά ως αποτέλεσμα ενός άμεσου χτυπήματος στο ομόπλευρο σώμα της κάτω γνάθου το οποίο σπάει και προκαλεί επίσης κάταγμα του κονδύλου της κάτω γνάθου στην ετερόπλευρη πλευρά.
Τα κατάγματα στην περιοχή που φέρει τα δόντια της πρόσθιας κάτω γνάθου γενικά αντιμετωπίζονται πρώτα για να δημιουργηθεί η ιδανική απόφραξη. Τα κατάγματα στη μη φέρουσα περιοχή των δοντιών (κονδύλος) συνήθως αντιμετωπίζονται δευτερογενώς. Συνηθέστερα, το κάταγμα μέσω του σώματος/σύμφυσης αντιμετωπίζεται με σταθερή στερέωση. Αυτό προσφέρει την επιλογή της θεραπείας του κατάγματος του κονδύλου κλειστό ή ανοιχτό. Κάποιος έχει την επιλογή διαφόρων σχημάτων σταθερής/άκαμπτης στερέωσης για το κάταγμα του σώματος/σύμφυσης. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει δύο μίνι πλάκες, μια βαριά πλάκα ασφάλισης 2.0 ή μια πλάκα ανακατασκευής.

## Slide 18
Mandible - Reduction and flixation
Ένα από τα πιο δύσκολα στη διαχείριση κατάγματα είναι το αμφοτερό-πλευρο κάταγμα κονδύλου με πρόσθιο σώμα ή κάταγμα σύμφυσης.
Η θεραπεία των αμφοτερόπλευρων καταγμάτων του κονδύλου και της σύμφυσης-προσθίου σώματος ξεκινά συνήθως με το πιο πρόσθιο συστατικό του κατάγματος και τελειώνει με το πιο οπίσθιο. Η μείωση και σταθεροποίηση του πρόσθιου κατάγματος είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της εγκάρσιας διάστασης της κάτω γνάθου. Εάν δεν αποκατασταθεί η ακριβής διάσταση, η εγκάρσια διάσταση της υποκονδυλικής περιοχής δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκατασταθεί. Η επαρκής μείωση του κατάγματος στη γλωσσική πλευρά πριν από τη στερέωση είναι ζωτικής σημασίας. Όταν η πρόσθια οστεοσύνθεση εκτελείται με ισχυρή πλάκα, απαιτείται κάμψη για να κλείσει το γλωσσικό κενό. Η στερέωση των υποκονδυλικών καταγμάτων γίνεται συνήθως δευτερογενώς. Εναλλακτικά, τα κατάγματα του κονδύλου θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν κλειστά.

## Slide 19
Mandible - Reduction and flixation
Στερέωση βίδας υστέρησης*
Η στερέωση με βίδα με υστέρηση χρησιμοποιεί σταθεροποίηση με συμπίεση που βασίζεται στην οστική στήριξη του κατάγματος για να βοηθήσει τη σταθερότητα. Οι βίδες υστέρησης πρέπει να τοποθετούνται πάντα κάθετα προς την λοξότμηση του κατάγματος για να αποφευχθεί η μετατόπιση των θραυσμάτων όταν οι βίδες σφίγγονται και τα οστά συμπιέζονται.
* Οι βίδες υστέρησης ονομάζονται επίσης μπουλόνια υστέρησης. Οι βίδες υστέρησης είναι μερικοί από τους σκληρότερους συνδετήρες. Αυτά τα εξαιρετικά ανθεκτικά συνδετικά χρησιμοποιούνται συνήθως για τη σύνδεση βαρέων ξυλείας ή άλλων βαρέων υλικών που φέρουν έντονο φορτίο.
Γενική θεώρηση
Η σταθερότητα στο σημείο του κατάγματος δημιουργείται από την αντίσταση τριβής μεταξύ των άκρων των οστών και του υλικού που χρησιμοποιείται για τη στερέωση. Αυτό απαιτεί επαρκή οστική στήριξη στο σημείο του κατάγματος. Παραδείγματα οστεοσύνθεσης καταμερισμού φορτίου περιλαμβάνουν την τεχνική στερέωσης με υστέρηση με βίδα και την επιμετάλλωση με συμπίεση. Η οστεοσύνθεση καταμερισμού φορτίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελαττωματικά κατάγματα ή θρυμματισμένα κατάγματα, λόγω της έλλειψης οστικής στήριξης στο σημείο του κατάγματος.

## Slide 20
Mandible - Reduction and flixation
Σταθεροποίηση με νάρθηκα
Η πλάκα φέρει τις δυνάμεις λειτουργίας στο σημείο του κατάγματος. Αυτό επιτυγχάνεται με μια πλάκα ανακατασκευής κλειδώματος. Κλινικές χρήσεις είναι η αντιμετώπιση ατροφικών καταγμάτων, θρυμματισμένων καταγμάτων, ελαττωματικών καταγμάτων και άλλων πολύπλοκων καταγμάτων της κάτω γνάθου.
Σε αυτό το παράδειγμα, ένα απλό κάταγμα σώματος της κάτω γνάθου θεωρήθηκε κατάλληλο για οστεοσύνθεση μεμονωμένης μίνι πλάκας στην ουδέτερη ζώνη λόγω του καλού οστικού αποθέματος και της βέλτιστης κατανομής της δύναμης.

## Slide 21
Mandible - Reduction and flixation
Κατά τη θεραπεία των θρυμματισμένων καταγμάτων της κάτω γνάθου, ο χειρουργός θα πρέπει να προχωρήσει σταδιακά. Μετά την τοποθέτηση του ασθενούς σε απόφραξη, τα θρυμματισμένα κατάγματα απλοποιούνται χρησιμοποιώντας μίνι πλάκες. Η φέρουσα στερέωση πραγματοποιείται ως δεύτερο βήμα. Για να απλοποιηθεί το μοτίβο του κατάγματος σε μια θρυμματισμένη περιοχή, τα μικρά θραύσματα μειώνονται και στερεώνονται το ένα στο άλλο, προκειμένου να δημιουργηθούν μεγαλύτερες ενώσεις οστών που θα χωρούν στο κενό. Αυτά τα οστικά συστατικά χρησιμοποιούνται για την ευθυγράμμιση του συνολικού σχήματος του οστού και θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του περιγράμματος της πλάκας ανακατασκευής κατά μήκος του ευθυγραμμισμένου κάτω ορίου της κάτω γνάθου.

## Slide 22
Biomechanical analysis of titanium fixation plates and screws in mandibular angle fractures
Εικ. 2 Τρισδιάστατα πεδία κατανομής τάσεων von Mises στην (α) επάνω και (β) κάτω ευθεία πλάκα
Εικ. 1: Τρισδιάστατα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων: (α) Διπλές ευθείες πλάκες. (β) τετράγωνη πλάκα. (γ) Πλάκα Υ
Εικ. 3: Τρισδιάστατα πεδία κατανομής τάσεων von Mises σε βίδες της επάνω πλάκας: (α) 1η βίδα, (β) 2η βίδα, (γ) 3η βίδα και (δ) 4η βίδα
Εικ. 4: Τρισδιάστατα πεδία κατανομής τάσεων von Mises σε βίδες της κάτω πλάκας: (α) 1η βίδα, (β) 2η βίδα, (γ) 3η βίδα και (δ) 4η βίδα

## Slide 23
Biomechanical analysis of titanium fixation plates and screws in mandibular angle fractures
Εικ. 5: Τρισδιάστατα πεδία κατανομής τάσεων von Mises σε το τετράγωνο πιάτο
Εικ. 6: Τρισδιάστατη κατανομή τάσεων von Mises πεδία σε βίδες της τετράγωνης πλάκας: (α) 1η βίδα (β) 2η βίδα (γ) 3η βίδα (δ) 4η βίδα
Εικ. 7: Τρισδιάστατα πεδία κατανομής τάσεων von Mises στην πλάκα Υ
Εικ. 8: Τρισδιάστατα πεδία κατανομής τάσεων von Mises στις βίδες της πλάκας Υ: (α) 1η βίδα, (β) 2η βίδα, (γ) 3η βίδα, (δ) 4η βίδα και (ε) 5η βίδα

## Slide 24
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Mandible - Reduction and flixation
Fracture Fixation Technique and Chewing Side Impact Jaw Mechanics in Mandible Fracture Repair
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php
Biomechanics of the mandible of Macaca mulatta during the power stroke of mastication: Loading, deformation, and strain regimes and the impact of food type
Numerical modeling of human mastication, a simplistic view to design foods adapted to mastication abilities
Estimation of masticatory forces for patient-specific analysis of the human mandible

## Slide 25
Οδοντικά εμφυτεύματα

## Slide 27
Extra-oral appliances
(έξω-στοματικές συσκευές)
Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental
Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey
Ρύθμιση κεφαλής: σήμανση του κέντρου του γομφίου της αντίστασης (αστερίσκος) στο δέρμα του ασθενούς
Καλύμματα κεφαλής - διανύσματα δύναμης ανάλογα με τη θέση της εξωτερικής έλξης: α) χαμηλής έλξης, β) υψηλής έλξης, γ) συνδυασμός έλξεων
Οι ροπές περιστροφής εξαρτώνται τόσο από το μήκος όσο και από τη γωνίωση των εξωτερικών βραχιόνων του τόξου προσώπου

## Slide 28
Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental
Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey
Οι πιο επίκαιρες οδοντικές κινήσεις βασίζονται στον 3ο νόμο του Νεύτωνα που θεσπίστηκε ήδη το 1687: σε κάθε ενέργεια υπάρχει πάντα μια ίση αντίδραση ή οι αμοιβαίες ενέργειες δύο σωμάτων είναι πάντα ίσες και αντιθέτου φοράς
Απώλεια αγκύρωσης κατά την ανάκληση κυνόδοντα: α) αρχικά - κατηγορία Ι και στις δύο πλευρές β) τελικά - σχέση άκρου προς άκρο λόγω μετατόπισης των άνω γομφίων

## Slide 29
Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental
Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey
Διανύσματα δύναμης και ροπές μετατόπισης των δοντιών σε οβελιαίο-κατακόρυφο επίπεδο, ανάλογα με τον εντοπισμό του σύρματος τόξου που κάμπτεται μεταξύ του κυνόδοντα και του 1ου γομφίου (με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άγκιστρα-συνδέσεις στους προγομφίους): α) στη μέση της απόστασης, β) κοντά στον 1ο γομφίο, γ ) κοντά σε κυνόδοντα

## Slide 30
Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental
Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey
Φορείς δύναμης και ροπές μετατόπισης των δοντιών στο επίπεδο μάσησης, ανάλογα με τον εντοπισμό του σύρματος που κάμπτεται μεταξύ του κυνόδοντα και του 1ου γομφίου (με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άγκιστρα στους προγομφίους): α) στη μέση της απόστασης, β) κοντά στον 1ο γομφίο, γ) κοντά στον ένας κυνικός

## Slide 31
Source: Joanna Antoszewska (2009) Wykorzystanie tymczasowego zakotwienia kortykalnego w leczeniu zaburzeń zgryzowo-zębowych. Wrocław : Akad. Med., 5; 111 s. (Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu). ISBN 978-83-7055-489-7
Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental
Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey
Εμβιομηχανική του κοπτήρα με πρόβολο Burstone.

## Slide 32
Source: Joanna Antoszewska (2009) Wykorzystanie tymczasowego zakotwienia kortykalnego w leczeniu zaburzeń zgryzowo-zębowych. Wrocław : Akad. Med., 5; 111 s. (Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu). ISBN 978-83-7055-489-7
Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental
Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey
Εμβιομηχανική του ελεγχόμενου κλεισίματος χώρου.

## Slide 33
Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental
Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey
Μάσκα προσώπου που εφαρμόζεται στη θεραπεία κατηγορίας ΙΙΙ καθώς η ορθοδοντική και ορθοπεδική έλξη είναι αγκυρωμένη σε ένα μέτωπο και ένα πηγούνι. Δεδομένου ότι η κάτω γνάθος είναι μια κινούμενη δομή, η απόκρισή της είναι απρόβλεπτη όσον αφορά τους μαθηματικούς υπολογισμούς, αν και αποτελεσματική κλινικά. Ωστόσο, καθώς ο έλεγχος της αγκυρώσεως επιτυγχάνεται επίσης κατά διαστήματα, όλες οι μετατοπίσεις είναι αποτέλεσμα των επιθυμητών κινήσεων

## Slide 34
Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental
Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey
Διανύσματα δυνάμεων που εξαρτώνται από την αμοιβαία σχέση της κατακόρυφης θέσης TSAD και του ύψους προσάρτησης (άγκιστρο):
α) κοπτήρες οπισθοχώρησης περιστροφικής ροπής, β) ροπή περιστροφής που προεξέχουν κοπτήρες

## Slide 35
Mulligan’s concept: biomechanics of canine distalization if 2nd premolar is: a) excluded from the appliance, b) included in the appliance; “X”-gable bend, moments and forces acting on molars are marked in red, moments and forces acting on canines are
marked in blue
Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental
Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey

## Slide 36
Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental
Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey
Δυνάμεις και ροπές που δρουν στον κυνόδοντα που μετατοπίζεται προς τον 1ο γομφίο, εξαρτώμενες από την απόσταση "d" και την απόσταση μεταξύ των βραχιόνων "ib": α) d>2/3 ib, β) d=2/3 ib, γ) d< 2/3 ib; Σημειώστε ότι μαζί με την απόσταση του κυνόδοντα (μείωση της απόστασης "d") η τιμή της δύναμης μειώνεται και η κατεύθυνση της ροπής αλλάζει μετά τη διέλευση ενός σημείου "0". Η κατεύθυνση της ροπής που ενεργεί στον κυνόδοντα προκύπτει από την ελαστικότητα του σύρματος καμάρας και την απόσταση από τον 1ο γομφίο

## Slide 37
Dental implant
https://en.wikipedia.org/wiki/Dental_implant
https://dantuharmonija.lt/en/services/dental-implants/
Ένα οδοντικό εμφύτευμα με προσαρτημένη στεφάνη που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ενός μόνο δοντιού
Η δομή ενός οδοντικού εμφυτεύματος σε σύγκριση με ένα φυσικό δόντι

## Slide 39
Οι Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι και Αζτέκοι χρησιμοποίησαν το ξύλο και πολύτιμους λίθους για την αντικατάσταση τμημάτων του σώματος και των δοντιών. Στην Εικόνα 1.2. δίνονται γέφυρες από χρυσά ελάσματα που κατασκεύαζαν οι Ετρούσκοι οδοντίατροι (Polak, 2005).
Εικόνα 1.2. Χρυσές γέφυρες και σύρματα συγκράτησης των δοντιών που χρησιμοποιήθηκαν από Ετρούσκους οδοντιάτρους.
Βιοϋλικά – Εφαρμογές

## Slide 40
Η υψηλή μηχανική αντοχή της ζιρκονίας, έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογών της. Έτσι, στην Οδοντιατρική εφαρμόζεται για την κατασκευή, ακίνητων προσθετικών εργασιών και οδοντικών εμφυτευμάτων (Εικόνα 6.5.).
Οδοντιατρικές εφαρμογές ζιρκονίας
Κεραμικά βιοϋλικά

## Slide 41
Ερπυσμός και ροή
Τάση από διάβρωση
Θάμπωμα και διάβρωση

## Slide 42
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Biomechanics of Tooth-Movement: Current Look at Orthodontic Fundamental Joanna Antoszewska1 and Nazan Küçükkeleş2
1 Wroclaw Medical University, 2 Marmara University, 1 Poland 2 Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Dental_implant

## Slide 43: Εμφυτεύματα σησαμοειδών οστών (επιγονατίδας)

## Slide 44
https://en.wikipedia.org/wiki/Sesamoid_bone
Στην ανατομία, ένα σησαμοειδές οστό είναι ένα οστό που είναι ενσωματωμένο σε έναν τένοντα ή έναν μυ. Προέρχεται από τη λατινική λέξη sesamum ("σπόρος σουσαμιού"), υποδηλώνοντας το μικρό μέγεθος των περισσότερων σησαμοειδών. Συχνά, αυτά τα οστά σχηματίζονται ως απόκριση στην καταπόνηση ή μπορεί να υπάρχουν ως μια φυσιολογική παραλλαγή. Η επιγονατίδα είναι το μεγαλύτερο σησαμοειδές οστό στο σώμα. Τα σησαμοειδή λειτουργούν σαν τροχαλίες, παρέχοντας μια λεία επιφάνεια για να γλιστρούν οι τένοντες, αυξάνοντας την ικανότητα του τένοντα να μεταδίδει μυϊκές δυνάμεις. Το σησαμοειδές είναι ένα μικρό οζώδες οστό που υπάρχει συχνότερα ενσωματωμένο σε τένοντες στην περιοχή του αντίχειρα. Η ασβέστωση του σησαμοειδούς οστού είναι ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά της εφηβικής ανάπτυξης, η οποία είναι νωρίτερα στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Η απουσία σησαμοειδούς οστού υποδηλώνει καθυστέρηση στην εφηβεία

## Slide 45
https://en.wikipedia.org/wiki/Sesamoid_bone
Δομή και θέσεις των σησαμοειδών οστών του χεριού.

## Slide 46
https://en.wikipedia.org/wiki/Sesamoid_bone
Ακτινογραφία του ποδιού με ραχιαία πελματιαία όψη, με σησαμοειδή οστά
Διμερές έσω σησαμοειδές οστό κάτω από την πρώτη μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση του μεγάλου δακτύλου του αριστερού ποδιού μιας ενήλικης γυναίκας.

## Slide 47
Εικ. 1. Αρχή της εφελκυστικής ζώνης. (©AO Foundation, Switzerland; Source: AO Surgery Reference, www.aosurgery.org).
Εικ. 2. Ακτινογραφία επιγονατίδας με ζώνη εφελκυσμού (CHUV).
Practical guidelines for the treatment of patellar fractures in adults
Κατασκευή ζώνης εφελκυσμού
Η τεχνική που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 από την Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen / Association for the Study of Internal Fixation (AO/ASIF) για εγκάρσια κατάγματα, είναι ιδανική επειδή χρησιμοποιεί τη συμπίεση του νάρθηκα κατά τις κινήσεις κάμψης. Αυτή η τεχνική μετατρέπει τις πρόσθιες δυνάμεις που παράγονται από τον εκτατικό μηχανισμό και την κάμψη του γόνατος σε δυνάμεις συμπίεσης στην αρθρική επιφάνεια (εικ. 1). Για μέγιστη αποτελεσματικότητα, δεν πρέπει να υπάρχει απώλεια ουσίας στην αρθρική επιφάνεια της επιγονατίδας. Εισάγονται δύο παράλληλες καρφίτσες, στη συνέχεια ο νάρθηκας είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό σύρμα που περνά μπροστά από την επιγονατίδα και μετά πίσω από κάθε καρφίτσα φτιάχνοντας ένα «σχήμα 8» (εικ. 2). Οι ακίδες είναι λυγισμένες και πιεσμένες ώστε να μην παρεμβαίνουν στους μαλακούς ιστούς. Αυτή η τεχνική δίνει καλά αποτελέσματα σε περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων.

## Slide 48
Practical guidelines for the treatment of patellar fractures in adults
Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι μια τεχνική ζώνης εφελκυσμού. Ωστόσο, αυτό είναι δυνατό μόνο αφού ένα πιο περίπλοκο κάταγμα έχει μετατραπεί σε κάταγμα δύο τμημάτων και εάν δεν υπάρχει ασυνέχεια στην αρθρική πλευρά. Επιπρόσθετα θραύσματα θραύσης μπορούν να στερεωθούν χρησιμοποιώντας συμπληρωματικό κυκλικό σύρμα (εικ. 3) ή βίδες μικρών θραυσμάτων (εικ. 4). Η αποκατάσταση του ελαττώματος του καμπύλου τμήματος, συμβάλλει επίσης στη συνολική σταθερότητα του κατασκευάσματος. Η επιλογή αντικατάστασης του μεταλλικού σύρματος με μη απορροφήσιμο σύρμα ράμματος (FiberWire / Ethibond) παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα, με χαμηλότερο ποσοστό αφαίρεσης προβληματικού υλικού ή επιπλοκές όπως μόλυνση. Απαιτείται αφαίρεση υλικού που προκαλεί προβλήματα σε ποσοστό έως και 60% των ασθενών
Εικ. 3 Κατασκευή ταινίας εφελκυσμού ενισχυμένη με σύρμα (CHUV)
Εικ. 4 Κατασκευή ταινίας εφελκυσμού ενισχυμένη με σύρμα (CHUV)

## Slide 49
Practical guidelines for the treatment of patellar fractures in adults
Στερέωση με βίδα
Με βάση την αρχή της ανατομικής ανάταξης και συμπίεσης, οι βίδες πρέπει να συγκρατούνται σταθερά στο οστό, αλλά το σπογγώδες οστό της επιγονατίδας δεν είναι πάντα ευνοϊκό σημείο σε περιπτώσεις θρυμματισμού ή/και οστεοπόρωσης. Ωστόσο, αυτή η τεχνική έχει το πλεονέκτημα ότι μειώνει κατά 50% το ποσοστό αφαίρεσης υλικού (εικ. 5)
Εικ. 5 Ακτινογραφία γονάτων με δύο βίδες για διαμήκη) κάταγμα (CHUV)

## Slide 50: Πατέντες που αφορούν εξ’ ολοκλήρου την ανθρώπινη επιγονατίδα ή εμφυτεύματα αυτής (United States Patent)

## Slide 51
PROSTHETIC PATELLA IMPLANT OF THE KNEE JOINT

## Slide 52
PROSTHETIC PATELLA IMPLANT OF THE KNEE JOINT
Σύντομη περιγραφή των σχημάτων
Η εφεύρεση περιγράφεται εδώ, ως παράδειγμα μόνο, με αναφορά στα συνημμένα σχέδια:
Σχ. 1 είναι η όψη μιας τυπικής τεχνητής άρθρωσης γόνατος.
Σχ. 2 είναι μια πλάγια όψη μιας τεχνητής άρθρωσης γόνατος όπως στο Σχ. 1 που δείχνει την επιγονατίδα, τον τένοντα του τετρακέφαλου και τον τένοντα της επιγονατίδας.

## Slide 53
PROSTHETIC PATELLA IMPLANT OF THE KNEE JOINT
Σύντομη περιγραφή των σχημάτων
Σχ. 3 είναι μια τομή ενός συμβατικού εμφυτεύματος επιγονατίδας της προηγούμενης τεχνικής.
Σχ. 4 είναι μια πίσω όψη του εμφυτεύματος επιγονατίδας του Σχ. 3;
Σχ. 5 είναι μια μπροστινή όψη του εμφυτεύματος επιγονατίδας του Σχ. 3;
Σχ. 6. είναι μια όψη σε τομή μιας εφαρμογής ενός εμφυτεύματος επιγονατίδας σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση.
Σχ. 7 είναι μια πίσω όψη του εμφυτεύματος επιγονατίδας του Σχ. 6;
Σχ. 8 είναι μπροστινή όψη του εμφυτεύματος επιγονατίδας του Σχ. 6;
Σχ. 9 είναι μια τομή μιας άλλης υλοποίησης ενός εμφυτεύματος επιγονατίδας σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση.
Σχ. 10 είναι μια πίσω όψη του εμφυτεύματος επιγονατίδας του Σχ. 9;
Σχ. 11 είναι μια πρόσθια όψη του εμφυτεύματος επιγονατίδας του Σχ. 9;
Σχ. 12 είναι μια πίσω όψη ενός εμφυτεύματος επιγονατίδας που δείχνει ένα ζευγάρι των μελών στερέωσης
Σχ. 13 είναι μια πίσω όψη ενός εμφυτεύματος επιγονατίδας που δείχνει τέσσερα μέλη στερέωσης.
Σχ. 14 είναι μια πλάγια όψη ενός μηχανισμού κοπής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή μιας φυσικής επιγονατίδας για την αποδοχή ενός εμφυτεύματος επιγονατίδας σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση.

## Slide 54
PATELLAR IMPLANT AND KNEE PROSTHESIS INCORPORATING SUCH AN IMPLANT

## Slide 55
PATELLAR IMPLANT AND KNEE PROSTHESIS INCORPORATING SUCH AN IMPLANT
Η εφεύρεση θα γίνει πιο εύκολα κατανοητή με την περιγραφή δύο μορφών υλοποίησης ενός εμφυτεύματος επιγονατίδας και μιας πρόσθεσης που δίνεται αποκλειστικά ως παράδειγμα σύμφωνα με τα συνοδευτικά σχέδια, στα οποία:
Σχ. 1 είναι μια μπροστινή όψη μιας άρθρωσης γόνατος εφοδιασμένης με μια πρόσθετη σύμφωνα με την εφεύρεση.
Σχ. 2 είναι ένα τμήμα μέσω της άρθρωσης κατά μήκος της γραμμής II-II του Σχ. 1.
Σχ. 3 είναι μια μπροστινή όψη του επιγονατιδικού εμφυτεύματος που χρησιμοποιείται στην πρόσθεση των Σχ. 1 και 2.
Σύντομη περιγραφή των σχημάτων

## Slide 56
PATELLAR IMPLANT AND KNEE PROSTHESIS INCORPORATING SUCH AN IMPLANT
Σύντομη περιγραφή των σχημάτων
Σχ. 4 είναι ένα τμήμα κατά μήκος της γραμμής IV-IV του Σχ. 3.
Σχ. 5 είναι ένα τμήμα κατά μήκος της γραμμής V-V του Σχ. 3.
Σχ. 6 είναι μια όψη σε προοπτική του εμφυτεύματος των Σχ. 3 έως το 5 όπως φαίνεται από την μπροστινή του όψη.
Σχ. 7 είναι μια όψη σε προοπτική του εμφυτεύματος των Σχ. 3 έως 6 όπως φαίνεται από την πίσω όψη του.
Σχ. 8 είναι μια όψη παρόμοια με το Σχ. 3 για ένα εμφύτευμα σύμφωνα με μια δεύτερη μορφή υλοποίησης της εφεύρεσης.

## Slide 57
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
https://en.wikipedia.org/wiki/Sesamoid_bone
Practical guidelines for the treatment of patellar fractures in adults
Πατέντες που αφορούν εξ’ ολοκλήρου την ανθρώπινη επιγονατίδα ή εμφυτεύματα αυτής (United States Patent)
PROSTHETIC PATELLA IMPLANT OF THE KNEE JOINT
PATELLAR IMPLANT AND KNEE PROSTHESIS INCORPORATING SUCH AN IMPLANT

## Slide 58: Εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης

## Slide 59
https://dr-christopoulos.de/el/spondylikh-sthlh/
Γεωμετρία σπονδυλικής στήλης

## Slide 60
Σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης. Πηγή: gr.depositphotos.com
Οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης
Συμβάλλουν στην σταθερότητα
Η βασική τους λειτουργία είναι να περιορίζουν την κίνηση πέρα από τα φυσιολογικά όρια
Κάπλας Απόστολος Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
https://dr-christopoulos.de/el/spondylikh-sthlh/

## Slide 61
Σχ.19 Εύρος κίνησης της σπονδυλικής στήλης
Για να μετρηθεί το πόσο συνεισφέρει η κάθε μοίρα της σπονδυλικής στήλης σε έκταση και κάμψη μπορεί να γίνει χρήση πλάγιων ακτινογραφιών
Εμβιομηχανική της σπονδυλικής στήλης Bασιλοπούλου Iωάννα-Mαρία

## Slide 62
Measurement and Geometric Modelling of Human Spine Posture for Medical Rehabilitation Purposes Using a Wearable Monitoring System Based on Inertial Sensors
Σύστημα μέτρησης
Η ιδέα του συστήματος παρακολούθησης της σπονδυλικής στήλης παρουσιάζεται στο Σχήμα 1α. Διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήματα: ένα πουκάμισο στο οποίο τοποθετούνται οι αισθητήρες που μπορούν να ανιχνεύσουν την κίνηση, έναν ελεγκτή για τη συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες και τη μετάδοση τους σε ένα smartphone για να οπτικοποιήσει ο χρήστης τη στάση του/της.
Εικόνα 1. (α) Έννοια του φορητού συστήματος παρακολούθησης της σπονδυλικής στήλης. (β) Φορητός έλεγχος σπονδυλικής στήλης με εύκαμπτους ιμάντες.

## Slide 63
Εικ. 1 Τοποθεσίες δοκιμίων για (α) δοκιμές θλίψης και (β) και δοκιμές κάμψης
Distribution of Young's modulus at various sampling points in a human lumbar spine vertebral body

## Slide 64
Distribution of Young's modulus at various sampling points in a human lumbar spine vertebral body
Εικ.2. Δοκιμές μηχανικών ιδιοτήτων: α) δοκιμές συμπίεσης και β) δοκιμές κάμψης

## Slide 65
Σχηματική απεικόνιση αλληλουχίας ενεργειών σε μια
υποθετική περίπτωση οπίσθιας σπονδυλοδεσίας.
Α. Η παθολογική κατάσταση
Β. Αποσυμπίεση και ανάταξη
Γ. Σταθεροποίηση
Δ. Τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος
Ε. Σχηματική απεικόνιση της διάχυσης των φορτίων
μετά την εσωτερική σταθεροποίηση
Το σύστημα Harrington rod. Από αριστερά
προ τα δεξιά διατατική, συμπιεστική ράβδος
και σύνθετο σύστημα
Εμβιομηχανική της σπονδυλοδεμένης σπονδυλικής στήλης: Μελέτη των εμφυτευμάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, με στόχο την αξιολόγηση-τεκμηρίωση της εμβιομηχανικής τους επάρκειας και αποτελεσματικότητας
Στη παρούσα διατριβή υπολογίζονται και οι μηχανικές καταπονήσεις των διαφόρων κοχλιών. (Οι υπολογισμοί αυτοί ξεφεύγουν από τα όρια της συγκεκριμένης εργασίας)

## Slide 66
Το σύστημα με πλάκες και διαυχενικές βίδες του Roy-Camille (αρ.) και του Steffee (δεξ.)
Χαρακτηριστικά μερικώς άκαμπτα (semi-rigid) δυναμικά
συστήματα σπονδυλοδεσίας
Α. AccuFlex Rod System
B. Isobar TTL Semi-rigid Spinal System
Γ. CD-Horizon Legacy Peek (Polyetheretherketone) Rod
Παράδειγμα μονοαξονικής διαυχενικής βίδας (XEN- 21, BIOTEK) και ο τρόπος προσάρτησης της στη ράβδο
Εμβιομηχανική της σπονδυλοδεμένης σπονδυλικής στήλης: Μελέτη των εμφυτευμάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, με στόχο την αξιολόγηση-τεκμηρίωση της εμβιομηχανικής τους επάρκειας και αποτελεσματικότητας

## Slide 67
Διάφοροι τύποι διαυχενικών
κοχλιών που αστόχησαν
ISOLA
CD
Γ. DKS
Δ. RF
Χαλάρωση της συγκράτησης διαυχενικών κοχλιών σε ασθενή 35 ετών ο οποίος έχει υποβληθεί σε σπονδυλοδεσία. Στην εικόνα φαίνεται σύστημα οπίσθιας σταθεροποίησης με διαυχενικούς κοχλίες το οποίο περιλαμβάνει τους Ο4, Ο5 I1 σπονδύλους καθώς και μεταλλικός κλωβός στο κενό μεταξύ Ο4 και Ο5. Η χαλάρωση γίνεται αντιληπτή από την ελαφρά προς τα εμπρός σχετική μετατόπιση του Ο5 (ως προς τον Ι1), καθώς και από την μη αύξηση της οστικής μάζας στη περιοχή που περιβάλλει τους κοχλίες
Παράδειγμα πολύ-αξονικής βίδας με τα επί μέρους εξαρτήματά της (αρ.) και τις δυνατές σχετικές γωνίες σώματος-κεφαλής (δεξ.)
Εμβιομηχανική της σπονδυλοδεμένης σπονδυλικής στήλης: Μελέτη των εμφυτευμάτων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, με στόχο την αξιολόγηση-τεκμηρίωση της εμβιομηχανικής τους επάρκειας και αποτελεσματικότητας

## Slide 68
titanium-rods-in-back-surgery

## Slide 69
titanium-rods-in-back-surgery
Ράβδοι Τιτανίου με χειρουργική επέμβαση στη πλάτη
Η σκολίωση, η κύφωση, η εκφυλιστική δισκοπάθεια και τα σπονδυλικά κατάγματα βελτιώνονται με τη χρήση ορθοπεδικών εμφυτευμάτων. Οι ράβδοι τιτανίου σταθεροποιούν τη σπονδυλική στήλη. Συνδέονται στους σπονδύλους με γάντζους ή βίδες ποδιού.
Ο πόνος στη μέση είναι μια από τις κύριες αιτίες σωματικής αναπηρίας παγκοσμίως. Σύμφωνα με έρευνες, περίπου το 80% των ενηλίκων βιώνουν πόνο στην πλάτη κάποια στιγμή στη ζωή τους. Ο πόνος στη μέση έχει πολλές αιτίες, αλλά οι πιο κοινές αιτίες είναι τα διαστρέμματα, οι καταπονήσεις, οι ρήξεις και η φθορά του δίσκου και των οσφυϊκών σπονδύλων και ο πόνος του ισχιακού νεύρου.
Φυσικά, ο πόνος στην πλάτη μερικές φορές προκαλείται από μόλυνση, όγκους και άλλες παρενέργειες.
Η φυσιοθεραπεία, η φαρμακευτική αγωγή, ο βελονισμός και η χρήση οσφυϊκών προστατευτικών συνταγογραφούνται συνήθως για τον πόνο στη μέση. Αν όμως το πρόβλημα της πλάτης δεν λυθεί με αυτές τις μεθόδους, θα προταθεί χειρουργική επέμβαση. Οι οσφυϊκές επεμβάσεις γίνονται συνήθως με αποκατάσταση των σπονδύλων της σπονδυλικής στήλης, ένα από τα οποία είναι η χρήση διαφόρων εμφυτευμάτων.
Η χρήση εμφυτευμάτων είναι χρήσιμη για διαφορετικούς τύπους οσφυαλγίας και ανωμαλιών στην πλάτη. Η σκολίωση, η κύφωση, η εκφυλιστική νόσος του δίσκου και τα κατάγματα βελτιώνονται με τη χρήση εμφυτευμάτων επειδή βοηθούν τους σπονδύλους να συγχωνεύονται και να δημιουργούν φυσικά υλικά για την κατασκευή του δίσκου.

## Slide 70
titanium-rods-in-back-surgery

## Slide 71
titanium-rods-in-back-surgery
Τύποι εμφυτευμάτων που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική σπονδυλοδεσία.
Στη χειρουργική σπονδυλοδεσία, τα εμφυτεύματα είτε τοποθετούνται στο χώρο μεταξύ των σπονδύλων είτε τοποθετούνται απευθείας πάνω τους για μεγαλύτερη σταθερότητα.
Τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική σπονδυλοδεσία χωρίζονται σε τρεις ομάδες:
Κλουβιά, Πλάκες και Ράβδοι.
Τα εμφυτεύματα κλουβιού επιτρέπουν την ανάπτυξη μεσοσπονδύλιου οστού στη χειρουργική σπονδυλοδεσία. Οι σφιγκτήρες είναι τοποθετημένοι για να στηρίζουν και να συγκρατούν τα δύο παξιμάδια. Μάλιστα γίνονται μέρος της σπονδυλικής στήλης και παίζουν υποστηρικτικό ρόλο μετά την οσφυϊκή επέμβαση.

## Slide 72
titanium-rods-in-back-surgery
Οι πλάκες βιδώνονται στις χάντρες και συγκρατούνται μεταξύ τους για σπονδυλοδεσία. Τα εμφυτεύματα πλάκας έχουν την απαραίτητη ευελιξία και δεν εμποδίζουν την κάμψη και το ίσιωμα της πλάτης.

## Slide 73
titanium-rods-in-back-surgery
Οι ράβδοι τιτανίου σταθεροποιούν τη σπονδυλική στήλη. Συνδέονται στους σπονδύλους με γάντζους ή βίδες

## Slide 74
titanium-rods-in-back-surgery
Ποιες είναι οι ιδιότητες των εμφυτευμάτων τιτανίου;
Τα εμφυτεύματα τιτανίου χρησιμοποιούνται συνήθως σε χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης. Το πιο σημαντικό κίνητρο για τη χρήση αυτού του τύπου εμφυτεύματος είναι η υψηλή ζήτηση για ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερο χρόνο. Αν και ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι επίσης ένα λειτουργικό εμφύτευμα, το τιτάνιο έχει πλεονεκτήματα που το καθιστούν ανώτερο από τον χάλυβα.
Το τιτάνιο έχει όλα τα πλεονεκτήματα της χρήσης ανοξείδωτου χάλυβα και ταυτόχρονα τα μειονεκτήματά του είναι λιγότερα. Αυτό το κράμα είναι τόσο ισχυρό όσο ο ανοξείδωτος χάλυβας, αλλά ζυγίζει το μισό του χάλυβα. Είναι βιολογικά συμβατό με τα οστά και τους επιτρέπει να μεγαλώνουν. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, παρέχουν καλύτερες σαρώσεις MRI και CT και, σε αντίθεση με τον χάλυβα, είναι μη σιδηρούχα. Για το λόγο αυτό, ο μαγνήτης που χρησιμοποιείται στα μηχανήματα μαγνητικής τομογραφίας δεν ασκεί δύναμη σε αυτά.

## Slide 75
titanium-rods-in-back-surgery
Τα εμφυτεύματα τιτανίου είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικά. Είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. Είναι μη τοξικά και δεν απορρίπτονται από τον οργανισμό. Όταν πλάκες, καρφίτσες και ράβδοι τιτανίου εισάγονται στο σώμα, μπορούν να διαρκέσουν έως και 20 χρόνια ή περισσότερο.
Για το λόγο αυτό, πρόσφατα έχει αυξηθεί η χρήση τιτανίου στα εμφυτεύματα. Τα εμφυτεύματα τιτανίου από ράβδο, κλουβί, βίδα, γάντζο, σύρμα, πλάκα και παξιμάδι από τιτάνιο προτιμώνται έναντι του χάλυβα.

## Slide 76
titanium-rods-in-back-surgery
Μειονεκτήματα της χρήσης εμφυτευμάτων τιτανίου
Το τιτάνιο, όπως όλα τα μέταλλα, έχει το μειονέκτημα ότι δεν είναι διαφανές σε ακτινογραφίες ή μαγνητικές τομογραφίες και μερικές φορές κρύβει ή κρύβει τις ανατομικές αλλαγές μετά την επέμβαση.
Από την άλλη, αν και το τιτάνιο δεν είναι τοξικό μέταλλο, είναι ένα βαρύ μέταλλο και έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Αυτό το μέταλλο έχει την ικανότητα να επηρεάζει τη λειτουργία των πνευμόνων, η οποία προκαλεί πνευμονικές παθήσεις όπως η υπεζωκοτική νόσος. Μπορεί επίσης να προκαλέσει πόνο στο στήθος, αναπνευστικά προβλήματα, βήχα και ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών. Φυσικά, αυτές οι αλλεργικές αντιδράσεις δεν συμβαίνουν σε όλους. Μερικοί άνθρωποι έχουν γενετική προδιάθεση για δηλητηρίαση από τιτάνιο. Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένα γονίδια στο σώμα τους που πρέπει να αποτοξινώσουν το τιτάνιο στο ήπαρ έχουν αφαιρεθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γενετικός έλεγχος μπορεί να δείξει αυτό το πρόβλημα και μια ειδική δίαιτα μπορεί να λύσει το πρόβλημα της αποτοξίνωσης

## Slide 77
titanium-rods-in-back-surgery
Εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης και τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της οσφυϊκής χειρουργικής
Όπως κάθε άλλη διαδικασία, η τοποθέτηση εμφυτευμάτων, όπως πλάκα, κλουβί και ράβδοι τιτανίου, έχει πλεονεκτήματα αλλά και κινδύνους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης ράβδων τιτανίου και άλλων εμφυτευμάτων είναι η ανακούφιση από τον άμεσο πόνο μετά την επέμβαση. Σε αυτή τη χειρουργική επέμβαση, επεμβατική και μη, ο πόνος του ασθενούς ανακουφίζεται και το άτομο μπορεί να σταθεί ξανά στα πόδια του και να συνεχίσει να ζει με υψηλότερη ποιότητα.
Αλλά από την άλλη πλευρά, όπως κάθε άλλη χειρουργική επέμβαση, τα εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης συνδέονται με κινδύνους όπως μόλυνση. Επιπλέον, η σπονδυλοδεσία είναι πολύπλοκη. Για οποιονδήποτε λόγο, η σπονδυλοδεσία μπορεί να μην πραγματοποιηθεί όπως αναμένεται και μπορεί να χρειαστούν άλλες πλευρικές χειρουργικές επεμβάσεις. Μερικές φορές συμβαίνουν απρόβλεπτα γεγονότα, όπως βίδες, πλάκες και ράβδοι τιτανίου, που μπορεί να οδηγήσουν σε κατάγματα και άλλες επιπλοκές που αλλοιώνουν την ανατομία της σπονδυλικής στήλης. Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν με λίγες πιθανότητες. Επειδή το να ζεις με πόνο στη μέση είναι αφόρητο, το εμφύτευμα σπονδυλικής στήλης είναι η σωστή επιλογή. Τα εμφυτεύματα τιτανίου είναι τα καλύτερα.

## Slide 78
Τύποι μεθόδων αντικατάστασης μεσοσπονδυλίου δίσκου
titanium-rods-in-back-surgery
Οι περισσότεροι άνθρωποι άνω των 40 ετών έχουν κάποιου βαθμού κήλη δίσκου ή υποφέρουν από κάποια μορφή δισκοκήλης (εκφυλιστική δισκοπάθεια).
Η χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης δίσκου είναι μια επιλογή για τη διόρθωση αυτού του προβλήματος. Είναι μια ασθένεια κατά την οποία οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι εξασθενούν, προκαλώντας πόνο, μειωμένο εύρος κίνησης και μειωμένη ποιότητα ζωής.
Η τεχνητή αντικατάσταση δίσκου (αρθροπλαστική μεσοσπονδύλιου δίσκου) και η πλήρης αντικατάσταση δίσκου (αρθροπλαστική σπονδυλικής στήλης) είναι ένας τύπος χειρουργικής επέμβασης στη σπονδυλική στήλη για την αντικατάσταση ενός κατεστραμμένου δίσκου με μια τεχνητή άρθρωση. Σε αυτή την επέμβαση, ο χειρουργός της σπονδυλικής στήλης αφαιρεί τον προβληματικό δίσκο και εισάγει μια μεταλλική ή πλαστική πρόθεση μεταξύ των σπονδύλων.
Η τεχνητή αντικατάσταση δίσκου είναι μια εξαιρετική επιλογή για χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης για ορισμένους ασθενείς. Οι τεχνητοί δίσκοι επιτρέπουν στη σπονδυλική στήλη να είναι πολύ πιο κινητή από ό,τι επιτυγχάνεται με τη χειρουργική σπονδυλοδεσίας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι χειρουργικής αντικατάστασης δίσκου.

## Slide 79
titanium-rods-in-back-surgery

## Slide 80
Τύποι μεθόδων αντικατάστασης δίσκου
Η αντικατάσταση δίσκου χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το είδος της επέμβασης:
Αντικατάσταση αυχενικού δίσκου
Σε αυτή τη διαδικασία, ο χειρουργός κάνει μια τομή τριών έως τεσσάρων εκατοστών στο μπροστινό μέρος του λαιμού για πρόσβαση στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Στη συνέχεια αφαιρεί τον κατεστραμμένο δίσκο και λειαίνει την επιφάνεια των σπονδύλων. Οι μεταλλικές πλάκες εισάγονται στα παξιμάδια και μετά βιδώνονται. Στη συνέχεια, ο χειρουργός εισάγει έναν πυρήνα πολυμερούς ανάμεσά τους για να αντικαταστήσει τον δίσκο. Αυτές οι μεταλλικές πλάκες τελικά συνδέονται με τις χάντρες. Οι αυχενικοί δίσκοι Prodisc - C, Mobi - C, Medtronic Prestige LP και M6-C είναι συνηθισμένοι τύποι τεχνητών αυχενικών δίσκων.
titanium-rods-in-back-surgery

## Slide 81
titanium-rods-in-back-surgery

## Slide 82
titanium-rods-in-back-surgery
Αντικατάσταση οσφυϊκού δίσκου
Για αυτή τη διαδικασία αντικατάστασης, ο χειρουργός κάνει μια τομή 7 έως 10 cm στην κοιλιά και γύρω από τον ομφαλό. Για πρόσβαση στη σπονδυλική στήλη, τα έντερα, οι αρτηρίες και οι αρτηρίες ωθούνται στην άκρη και εισάγονται οι πολυμερείς πλάκες και ο πυρήνας.

## Slide 83
titanium-rods-in-back-surgery
Πλευρική ολική αντικατάσταση οσφυϊκού δίσκου
Σε αυτή τη μέθοδο, η πρόσβαση στη σπονδυλική στήλη είναι δυνατή από την πλάτη αντί από την κοιλιά. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού στην κοιλιά και μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο και ανάρρωση.
Υβριδική χειρουργική
Εάν δύο διπλανοί δίσκοι αποτελούν επίσης πρόβλημα, ο χειρουργός συνήθως χρησιμοποιεί μια μέθοδο συνδυασμού. Σε αυτό το μοντέλο, ο ένας δίσκος αντικαθίσταται και ο άλλος συγκολλάται δίπλα του. Στην πραγματικότητα, αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει σύντηξη και αντικατάσταση ταυτόχρονα.

## Slide 84
titanium-rods-in-back-surgery

## Slide 85
Πως χρησιμοποιούνται οι ορθοπεδικές βίδες ποδιού στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης
How orthopedic pedicle screws use in spine surgery (monib-health.com)

## Slide 86
Πως χρησιμοποιούνται οι ορθοπεδικές βίδες ποδιού στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης

## Slide 87
Entry Points
Thoracic spine
Opening of the cortex
Cranial-caudal angulation
Φάσεις τοποθέτησης κοχλία σε σπόνδυλο
Πως χρησιμοποιούνται οι ορθοπεδικές βίδες ποδιού στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης

## Slide 88
Medio-lateral inclination
Screw insertion
Πως χρησιμοποιούνται οι ορθοπεδικές βίδες ποδιού στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης

## Slide 89
Ηθικά ζητήματα
Υπολογίζεται ότι ετησίως η ζωή 20.000.000 ασθενών σώζεται ή βελτιώνεται με τη χρήση βιοϋλικών
Ωστόσο υπάρχουν ερωτήματα
 Δοκιμές βιοϋλικών σε μοντέλα ζώων
 Πως μπορεί να εφαρμοστεί η έρευνα και η δοκιμή βιοϋλικών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινους οργανισμούς
 Ανεξαρτησία ερευνητών – χρηματοδότηση εταιριών
 Ποιο είναι το όριο μεταξύ του σώζεται μια ζωή χωρίς να διατηρείται η ποιότητα της;
 …
 …
Ελευθέριος Αμανατίδης
Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών

## Slide 90
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
https://dr-christopoulos.de/el/spondylikh-sthlh/
Εμβιομηχανική της σπονδυλικής στήλης - Bασιλοπούλου Iωάννα - Mαρία
Measurement and Geometric Modelling of Human Spine Posture for Medical Rehabilitation Purposes Using a Wearable Monitoring System Based on Inertial Sensors
Distribution of Young's modulus at various sampling points in a human lumbar spine vertebral body
How orthopedic pedicle screws use in spine surgery (monib-health.com)
Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

## Slide 91: Εμβιομηχανική, προσθετικές διατάξεις και βιουλικά
Γιάννης Λούκος
Βιοϊατρ. Μηχανικός, MSc, PhD
yloukos@yahoo.gr
Μάρτιος 2019

## Slide 92
Εξοπλισμός αποκατάστασης
Αναπηρική καρέκλα Νάρθηκας βαδίσματος

## Slide 93
Εξοπλισμός αποκατάστασης
Πελματογράφημα
Ανάλυση πιέσεων (Pressure Analysis)
Εξοπλισμός αποκατάστασης
Σύστημα μελέτης ισορροπίας
(Postural Stability)
Κηδεμόνες σκολίωσης
(Dynamic Derotation Brace)
(Gait Analysis)

## Slide 94
……το μέλλον
Είναι η ρομποτική, με στόχο τον σχεδιασμό και την κατασκευή συσκευών που θα καθιστούν δυνατή για τον ασθενή, την πλήρη αποκατάσταση των δυνατοτήτων που έχασε για τον οποιοδήποτε λόγο στο παρελθόν (rehabilitation robotics).

## Slide 95
Εξοπλισμός ρομποτικής

## Slide 96
Εξοπλισμός ρομποτικής

## Slide 97
Προσθετική
Έχει να κάνει με την αντικατάσταση τμήματος του ανθρώπινου σώματος και της λειτουργίας του (μαλακού ή σκληρού ιστού), μετά από καταστροφή ή απώλεια αυτού και χωρίς να είναι δυνατή η φυσική αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε.
Αποτελεί εκείνο το τμήμα της Αποκατάστασης (Rehabilitation) που περιλαμβάνει την προσθήκη τεχνητών μελών (άνω ή κάτω άκρων), με σκοπό την αποκατάσταση του προβλήματος.

## Slide 98
Προσθετική
Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι περιοχές των άνω και κάτω άκρων του ανθρώπινου σώματος που είναι πιθανό να υποστούν ακρωτηριασμό.
Τα σημεία που σημειώνονται είναι τα σημεία υποδοχής των τεχνητών μελών μετά από προσθετική άνω ή κάτω άκρου
Κάθε τεχνητό μέλος αποτελείται από:
• Το περίβλημα ή αλλιώς το κυρίως σώμα (pylon)
• Την υποδοχή (socket), που φέρνει σε επαφή το τεχνητό μέλος με το σώμα του ασθενούς
• Το σύστημα ανάρτησης (suspension system) που κρατά το τεχνητό μέλος σε επαφή με το σώμα

## Slide 99
Η εξέλιξη…
τότε (700 π.χ.)…

## Slide 100
τότε…

## Slide 101
τώρα…

## Slide 102
……στο μέλλον
Στόχος είναι:
• η εξέλιξη τεχνητών άκρων που θα ελέγχονται εγκεφαλικά (mind controlled) και θα αποτελούντα εξελιγμένα βιονικά χέρια και πόδια.
• η κατασκευή τεχνητών μελών από υλικά κατάλληλα για να προσομοιάζουν με πραγματικά άκρα.

## Slide 103
Βασικές αρχές
κινητικός φλοιός
εγκεφαλικό επεισόδιο
εγκέφαλος
άξονας
ανώτερα κινητικά νεύρα
νωτιαίος μυελός
κατώτερα κινητικά νεύρα
φλοιώδης σπονδυλική οδός από ανώτερους κινητικούς νευρώνες
μύες των ποδιών

## Slide 104
Βιονικό χέρι

## Slide 105
Βιονικό χέρι

## Slide 106
Βιονικό χέρι

## Slide 107
Βιονικό χέρι
1. Μετά τον ακρωτηριασμό, ο εγκέφαλος συνεχίζει να στέλνει σήματα στον ακρωτηριασμένο μυ ενώ ο μυς δεν είναι πλέον παρών για να τα δεχτεί.
2. Ο ακρωτηριασμός δεν αφαιρεί όλα τα νεύρα από το άκρο και ως εκ τούτου, υπάρχουν νεύρα που λειτουργούν στο στέλεχος του ακρωτηριασμένου άκρου. Η ιδέα πίσω από ένα βιονικό άκρο είναι ότι τα νεύρα που εργάζονται στο στέλεχος του ακρωτηριασμέ-νου άκρου μπορούν να μεταφερθούν σε ένα λειτουργικό μυ.
Βιονικό χέρι
Ήπιος καινοτόμος τεχνική για την αναστροφή των νεύρων επιτυγχάνεται με μια διαδικασία γνωστή ως Targeted Muscle Reinner vation (TMR).
Η χειρουργική επέμβαση για ένα προσθετικό βραχίονα αποτελείται από την τομή του ώμου για πρόσβαση στις νευρικές απολήξεις και στη συνέχεια την ανακατεύθυνση των τεσσάρων κύριων βραχιόνων νεύρων σε ξεχωριστές περιοχές των μυών του θώρακα. Στη συνέχεια τα ηλεκτρόδια, τοποθετούνται στην επιφάνεια των μυών του θώρακα-καθένα ελέγχει έναν «κινητήρα» που κινεί τις αρθρώσεις στο προσθετικό βραχίονα. Όταν ο εγκέφαλος στέλνει ένα σήμα στο νεύρο, το ηλεκτρόδιο στον μυ αυτό ανιχνεύει τη συστολή, με αποτέλεσμα την κίνηση του προσθετικού βραχίονα.

## Slide 108
Τεχνητά άκρα
Μια νέα χειρουργική τεχνική θα μπορούσε να επιτρέψει την περισσότερο φυσική αντίληψη των προσθετικών άκρων. Μέσω του συντονισμού του προσθετικού άκρου, των υφισταμένων νεύρων και των μυϊκών μοσχευμάτων, οι ασθενείς θα είναι σε θέση ν’ αντιληφθούν πού βρίσκονται τα άκρα τους στο χώρο και να αισθανθούν πόση δύναμη τους ασκούν.
Αυτός ο τύπος συστήματος θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του ποσοστού απόρριψης των προσθετικών άκρων, που είναι περίπου 20%.

## Slide 109
On the Road to 3-D Printed Organs
https://www.the-scientist.com/news-opinion/on-the-road-to-3-d-printed-organs-67187

## Slide 110
Η εμβιομηχανική στη ζωή μας

## Slide 111
Συμπεράσματα

## Slide 112
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Γιάννης Λούκος Βιοϊατρ. Μηχανικός, MSc, PhD yloukos@yahoo.gr Μάρτιος 2019
Wikipedia προσθετικές διατάξεις, βιουλικά και ρομποτική
https://www.the-scientist.com/news-opinion/on-the-road-to-3-d-printed-organs-67187