## Slide 1
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Γ. Παναγιωτάκης
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας

## Slide 2
Εισαγωγή (1)
Η ακτινοβιολογία και οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας στον οργανισμό αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα Σύστημα Ακτινοπροστασίας το οποίο να επιτρέπει τα πολλαπλά οφέλη της χρήσης των ακτινοβολιών, ενώ να εξασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας είτε εμποδίζονται είτε ελαχιστοποιούνται.
Αυτό επιτυγχάνεται με την:
Παρεμπόδιση των προκαθορισμένων (ή άμεσων) αποτελεσμάτων (deterministic effects)
Μείωση της πιθανότητας για στοχαστικά (ή απώτερα) αποτελέσματα (stochastic effects)
ως ένα βαθμό που θεωρείται αποδεκτός.

## Slide 3
Το Σύστημα Ακτινοπροστασίας θα πρέπει να εφαρμόζεται:
Στους ασθενείς που υπόκεινται στις συγκεκριμένες επεμβατικές διαδικασίες
Στο προσωπικό το οποίο εμπλέκεται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων επεμβατικών διαδικασιών
Στα άτομα του κοινού πληθυσμού
Σε άλλο προσωπικό που πιθανόν να είναι στο Τμήμα, άτομα που μεταφέρουν και φροντίζουν/υποστηρίζουν τους ασθενείς, καθώς και άτομα που υπόκεινται σε μια επεμβατική πρακτική στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος βιοϊατρικής έρευνας.
Εισαγωγή (2)

## Slide 4
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας (1)
Το Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας είναι υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής Ραδιολογικής Προστασίας (International Commission of Radiological Protection - ICRP) και εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας, της βιομηχανίας, της ενέργειας και της έρευνας.
Η Διεθνής Επιτροπή Ραδιολογικής Προστασίας εκδίδει συστάσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις των ακτινοβολιών στην υγεία.
Οι συστάσεις υιοθετούνται από παγκόσμιους και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - WHO, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας – IAEA).

## Slide 5
Το Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας εφαρμόζεται και στη διαγνωστική ακτινολογία, καθώς και σε όλες τις ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές διαδικασίες.
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας (2)
Το Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας στηρίζεται στα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στη βλαπτικότητα/επίπτωση των ακτινοβολιών και προέρχονται από μακροχρόνιες συστηματικές επιδημιολογικές και ραδιοβιολογικές μελέτες πληθυσμών που ακτινοβολήθηκαν με μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας (Χιροσίμα-Ναγκασάκι κτλ.)

## Slide 6
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας (3)
Η Διεθνής Επιτροπή Ραδιολογικής Προστασίας έχει εκδώσει συστάσεις (ICRP Publication 103) …

## Slide 7
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας (4)
Η Διεθνής Επιτροπή Ραδιολογικής Προστασίας (ICRP) έχει εκδώσει συστάσεις (Publication 103) …
και κατατάσσει όλες τις δυνατές καταστάσεις από έκθεση σε ακτινοβολία σε τρεις κατηγορίες/τύπους:
Κατάσταση σχεδιασμένης έκθεσης
Κατάσταση έκθεσης έκτακτης ανάγκης
Κατάσταση υφιστάμενης έκθεσης

## Slide 8
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας (5)
Κατάσταση σχεδιασμένης έκθεσης
Κατάσταση έκθεσης που ανακύπτει από τη σχεδιασμένη λειτουργία μιας πηγής ακτινοβολίας ή από την ανθρώπινη δραστηριότητα που μεταβάλλει οδούς έκθεσης, κατά τρόπο ώστε να προκαλείται έκθεση ή πιθανή έκθεση των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος. Στις καταστάσεις σχεδιασμένης έκθεσης δύναται να περιλαμβάνονται κανονικές εκθέσεις και δυνητικές εκθέσεις.
π.χ. η χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην
επεμβατική ακτινολογία / καρδιολογία

## Slide 9
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας (6)
Κατάσταση έκθεσης έκτακτης ανάγκης
H κατάσταση έκθεσης λόγω έκτακτης ανάγκης (ατυχήματος)
Κατάσταση υφιστάμενης έκθεσης
Μια κατάσταση έκθεσης που υφίσταται ήδη κατά τον χρόνο που πρέπει να ληφθεί απόφαση για τον έλεγχό της και που δεν απαιτεί ή δεν απαιτεί πλέον επείγουσα λήψη μέτρων.
π.χ. ακτινοβολία φυσικού υποστρώματος

## Slide 10
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας (7)
Κανονική έκθεση
εκθέσεις κατά την καθημερινή λειτουργία των ακτινολογικών συστημάτων με προβλεπόμενο μέγεθος
Δυνητική έκθεση
ακούσιες εκθέσεις ή εκθέσεις λόγω ατυχήματος
Οι εκθέσεις διακρίνονται σε:

## Slide 11
Κανονική έκθεση
Η έκθεση που αναμένεται υπό κανονικές συνθήκες κατά τη λειτουργία μιας εγκατάστασης ή μιας δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, της επιθεώρησης, της αποξήλωσης), συμπεριλαμβανομένων δευτερεύουσας σημασίας συμβάντων που δύναται να διατηρηθούν υπό έλεγχο, δηλαδή κατά την κανονική λειτουργία και τα αναμενόμενα λειτουργικά συμβάντα.
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας (8)
Δυνητική έκθεση
Η έκθεση που δεν αναμένεται με βεβαιότητα, αλλά που δύναται να προκύψει από ένα περιστατικό ή μια αλληλουχία περιστατικών πιθανολογικής φύσης, συμπεριλαμβανομένων αστοχιών εξοπλισμού και σφαλμάτων χειρισμού.

## Slide 12
Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας (9)
Οι εκθέσεις (κανονικές και δυνητικές) σε μεμονωμένα άτομα διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:
Ιατρική έκθεση
η έκθεση ασθενών ή ασυμπτωματικών ατόμων στο πλαίσιο της ιατρικής τους διάγνωσης ή θεραπείας, η οποία έχει ως στόχο να ωφελήσει την υγεία τους, καθώς και η έκθεση των παρεχόντων φροντίδα και η έκθεση των εθελοντών στην ιατρική ή βιοϊατρική έρευνα.
Επαγγελματική έκθεση
η έκθεση εργαζομένων, μαθητευομένων και σπουδαστών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Έκθεση κοινού
η έκθεση ατόμων, εκτός της ιατρικής έκθεσης ή της επαγγελματικής έκθεσης (π.χ. άτομα σε γειτνιάζοντες χώρους ακτινολογικών συστημάτων, έμβρυο/κύημα).

## Slide 13
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (1)
To Διεθνές Σύστημα Ακτινοπροστασίας, σύμφωνα με την ICRP, εφαρμόζει τρεις (3) Βασικές Αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται ο περιορισμός των ατομικών και συλλογικών δόσεων που προκύπτουν από τις πρακτικές:
Αρχή της Αιτιολόγησης
Αρχή της Βελτιστοποίησης
Αρχή των Ορίων Δόσεων

## Slide 14
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (2)
Αρχή της Αιτιολόγησης
Οι αποφάσεις για την εισαγωγή μιας πρακτικής είναι αιτιολογημένες υπό την έννοια ότι λαμβάνονται με πρόθεση να εξασφαλιστεί ότι το ατομικό ή κοινωνικό όφελος που προκύπτει από την πρακτική υπερτερεί της βλάβης της υγείας που ενδέχεται να προκαλέσει.
Οι αποφάσεις για την εισαγωγή ή μεταβολή μιας οδού έκθεσης για υφιστάμενες καταστάσεις έκθεσης και καταστάσεις έκθεσης έκτακτης ανάγκης είναι αιτιολογημένες υπό την έννοια ότι θα πρέπει να έχουν περισσότερο ευεργετικό παρά δυσμενές αποτέλεσμα.

## Slide 15
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (3)
Αρχή της Βελτιστοποίησης (1)
Η ακτινοπροστασία των ατόμων που υποβάλλονται σε έκθεση του κοινού ή σε επαγγελματική έκθεση βελτιστοποιείται με σκοπό τη διατήρηση του μεγέθους των ατομικών δόσεων, της πιθανότητας έκθεσης και του αριθμού των εκτιθέμενων ατόμων στα κατώτερα λογικώς εφικτά επίπεδα λαμβανομένων υπόψη της τρέχουσας κατάστασης των τεχνικών γνώσεων καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων.
Αρχή της ALARA (As Low As Reasonably Achievable)

## Slide 16
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (4)
Αρχή της Βελτιστοποίησης (2)
Περιοριστικό Επίπεδο Δόσης (ΠΕΔ) (1)
Το πιθανό ανώτατο επίπεδο των μεμονωμένων δόσεων που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το εύρος επιλογών που εξετάζονται κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης για μια δεδομένη πηγή ακτινοβολίας σε μια κατάσταση σχεδιασμένης έκθεσης.
Κάθε κατάσταση σχεδιασμένης έκθεσης και κάθε πηγή στο πλαίσιο μιας κατάστασης σχεδιασμένης έκθεσης υπόκειται σε περιορισμούς όσον αφορά τα σχετιζόμενα με αυτήν επίπεδα των αναμενόμενων και δυνητικών δόσεων.

## Slide 17
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (5)
Αρχή της Βελτιστοποίησης (3)
Περιοριστικό Επίπεδο Δόσης (ΠΕΔ) (2)
Άτομα (εκτιθέμενοι εργαζόμενοι ή κοινό) προστατεύονται από όλες τις πηγές ακτινοβολίας βάσει των Ορίων Δόσεων.
Άτομα (εκτιθέμενοι εργαζόμενοι ή κοινό) προστατεύονται από κάθε πηγή ακτινοβολίας βάσει των Περιοριστικών Επιπέδων Δόσης.

## Slide 18
Η βελτιστοποίηση της προστασίας των ατόμων που υποβάλλονται σε ιατρική έκθεση εφαρμόζεται στο μέγεθος των ατομικών δόσεων και είναι σύμφωνη με τον ιατρικό σκοπό της έκθεσης.
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (6)
Αρχή της Βελτιστοποίησης (4)
Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι όλες οι δόσεις που οφείλονται σε ιατρική έκθεση για σκοπούς ακτινοδιαγνωστικούς και επεμβατικής ακτινολογίας/ καρδιολογίας, διατηρούνται στα κατώτερα λογικώς εφικτά επίπεδα που απαιτούνται για τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

## Slide 19
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (7)
Αρχή της Βελτιστοποίησης (5)
Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) (1)
Τα επίπεδα δόσης στις ιατρικές ακτινοδιαγνωστικές ή τις επεμβατικές ακτινολογικές πρακτικές για εξετάσεις ομάδων ασθενών τυπικού μεγέθους ή τυπικών ομοιωμάτων, για ευρέως οριζόμενους τύπους εξοπλισμού.

## Slide 20
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (8)
Αρχή της Βελτιστοποίησης (6)
Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) (2)
Για μια σωστά εφαρμοζόμενη πρακτική και για δεδομένη ποιότητα διαγνωστικής πληροφορίας θα πρέπει η δόση στον εξεταζόμενο να κυμαίνεται σε κάποια αποδεκτά επίπεδα.
Αναμένεται να μη γίνεται υπέρβαση αυτών των επιπέδων κατά τις τυποποιημένες διαδικασίες όταν εφαρμόζεται ορθή και κανονική πρακτική που αφορά τη διαγνωστική και τεχνική εκτέλεση.

## Slide 21
Η αρχή αυτή εφαρμόζεται όχι μόνον ως προς την ενεργό δόση, αλλά επίσης, κατά περίπτωση, και ως προς τις ισοδύναμες δόσεις, ως μέτρο προφύλαξης που διατηρεί τις αβεβαιότητες σχετικά με τη βλάβη της υγείας κάτω από το κατώφλι δόσης των αντιδράσεων των ιστών.
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (9)
Αρχή της Βελτιστοποίησης (7)

## Slide 22
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (10)
Αρχή των Ορίων Δόσεων (1)
Σε καταστάσεις σχεδιασμένης έκθεσης, το σύνολο των δόσεων σε ένα άτομο δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια δόσης για επαγγελματική έκθεση ή έκθεση του κοινού.
Τα όρια δόσης δεν ισχύουν στην περίπτωση
ιατρικών εκθέσεων (εξεταζόμενοι/ασθενείς).

## Slide 23
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (11)
Αρχή των Ορίων Δόσεων (2)
Είδος Ορίου | Επαγγελματική έκθεση (mSv) | Έκθεση κοινού (mSv)
Ετήσια ενεργός δόση | 20* (σταθμισμένη σε περίοδο 5 ετών) | 1
Ετήσια ισοδύναμη δόση σε: |  | 
Φακό οφθαλμών | 20 | 15
Δέρμα | 500 | 50
‘Ακρα (χέρια και πόδια) | 500 | -
*κατά τη διάρκεια ενός έτους μπορεί να φθάσει τα 50 mSv, υπό την προϋπόθεση ότι τα προηγούμενα συνεχόμενα 5 έτη, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος, η ενεργός δόση δεν υπερβαίνει τα 100 mSv.

## Slide 24
Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας (12)
Αρχή των Ορίων Δόσεων (3)
Τα όρια δόσης για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα για τα μεμονωμένα άτομα του κοινού επειδή οι επαγγελματικά εκτιθέμενοι έχουν το ατομικό όφελος της απολαβής της εργασίας τους, είναι εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι για την εργασία που επιτελούν, γνωρίζουν τους ενεχόμενους επαγγελματικούς κινδύνους για την υγεία τους, γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, καθώς και δοσιμετρούνται συστηματικά κατά την εργασία τους.
Αντίθετα, τα μεμονωμένα άτομα του κοινού δεν έχουν ατομικό αλλά μόνο κοινωνικό όφελος από την εφαρμογή μιας πρακτικής.

## Slide 25
Χρόνος
Απόσταση
Θωράκιση
Βασικοί Κανόνες Ακτινοπροστασίας

## Slide 26
Χρόνος:
Μείωση του χρόνου έκθεσης → Μείωση της Δόσης
Παράδειγμα:
Ρυθμός Δόσης: 300 μSv/h
Χρόνος: 5 min → 25 μSv
Χρόνος: 30 min → 150 μSv
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ακτινοσκόπηση και ραδιοϊσότοπα

## Slide 27
Απόσταση:
Αύξηση της απόστασης → Μείωση της Δόσης
Νόμος Αντιστρόφου Τετραγώνου
Παράδειγμα:
Ρυθμός Δόσης: 800 μSv/h σε απόσταση 1m
Απόσταση: 1 m → 800 μSv/h
Απόσταση: 4 m → 50 μSv/h
Απόσταση: 20 cm → 20.000 μSv/h
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Στο σχεδιασμό και την τοποθέτηση των χειριστηρίων

## Slide 28
Θωράκιση (1):
Αύξηση της Θωράκισης → Μείωση της Δόσης
Εξαρτάται από το ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

## Slide 29
Θωράκιση (2):
Αύξηση της Θωράκισης → Μείωση της Δόσης

## Slide 30
Θωράκιση (3):
Αύξηση της Θωράκισης → Μείωση της Δόσης
Παράδειγμα:
Ρυθμός Δόσης: 300 μSv/h (ενέργεια: 200 keV)
Χωρίς Θωράκιση (1m): 300 μSv/h
Με θωράκιση 2.5 mmPb (1m): < 35 μSv/h

## Slide 31
Παράδειγμα εφαρμογής κανόνων (1)
Ακτινολόγος κατά τη διάρκεια μίας εξέτασης που απαιτεί 5 min ακτινοσκόπησης (~100kVp), στέκεται σε απόσταση 40cm από την εστία, χωρίς προστατευτικά μέσα. Η ενεργός δόση που λαμβάνει είναι:
10 μSv
Ένας άλλος ακτινολόγος πραγματοποιεί την ίδια εξέταση με 3 min ακτινοσκόπησης, ενώ στέκεται σε απόσταση 80cm και φοράει ποδιά μολύβδου πάχους 0.3 mm. Η ενεργός δόση που λαμβάνει είναι:
0.7 μSv !!!!!!!!

## Slide 32
Παράδειγμα εφαρμογής κανόνων (2)
Ιατρός ετοιμάζεται να χορηγήσει 50 mCi 99Tc. Περιμένει τον ασθενή για 3min, έχοντας τοποθετήσει τη σύριγγα σε απόσταση 50cm. Η δόση που λαμβάνει είναι:
8 μSv
Ένας άλλος ιατρός, περιμένει τον ασθενή για 2min, έχοντας τοποθετήσει τη σύριγγα σε απόσταση 100cm, μέσα σε μολυβδούχο θήκη 2mm. Η δόση που λαμβάνει:
0.07 μSv !!!!!!!!

## Slide 33: ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

## Slide 34
ΕΚΘΕΣΗ (X)
Η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο εκτίθεται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Διακρίνεται σε:
Εξωτερική έκθεση
Εσωτερική έκθεση
Ολική έκθεση (Άθροισμα εξωτερικής και εσωτερικής)
Μερική έκθεση (μη ομοιογενής για ολόκληρο το σώμα)
Ολόσωμη εξωτερική έκθεση
Ιοντίζουσα ακτινοβολία: Η μεταφορά ενέργειας, με τη μορφή σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (λ < 100 nm) ικανών να παράγουν άμεσα ή έμμεσα ιόντα.

## Slide 35
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Eίναι το άθροισμα όλων των ηλεκτρικών φορτίων όλων των ιόντων του ίδιου πρoσήμου (ΔQ), που έχουν παραχθεί μέσα σε ένα στοιχειώδη όγκο αέρα μάζας Δm.
Προϋπόθεση: Όλα τα φορτία να έχουν σταματήσει πλήρως
Ορίζεται μόνο για ακτινοβολίες Χ και γ στον αέρα, ενέργειας < 2 MeV
( C / kg )
Μετρά την ικανότητα της ακτινοβολίας να ιονίζει τον αέρα.

## Slide 36
Roentgen (R) (Παλαιά μονάδα)
1 R = 2.58 x 10-4 C / kg
Ρυθμός έκθεσης (ΔX / Δt): R / min, R / h
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ισχύει ο νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου (ISL)

## Slide 37
KERMA (Kinetic Energy Released per unit MAss)
Eκφράζει την κινητική ενέργεια η οποία μεταφέρεται από αφόρτιστα σωμάτια ή κύματα (νετρόνια και φωτόνια) σε φορτισμένα σωμάτια (ηλεκτρόνια και πρωτόνια) ανά μονάδα μάζας του ακτινοβολούμενου υλικού.
Μονάδα: J / kg

## Slide 38
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ (D)
Εκφράζει το ποσό της ενέργειας (ΔΕ) της ιοντίζουσας ακτινοβολίας που έχει μεταδοθεί σε ένα υλικό στοιχειώδους όγκου μάζας Δm.
1 Gy = 100 rad
( J / kg )
Gray (Gy)
1 Gy = 1 J / kg
rad (Παλαιά μονάδα)
Ρυθμός δόσης (ΔD / Δt): cGy / min, cGy / h

## Slide 39
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΟΣΗ (HT)
Είναι η απορροφούμενη δόση σε ιστό ή όργανο (DT) διορθωμένη με τον συντελεστή στάθμισης της ακτινοβολίας (wR) για το είδος και την ποιότητα της ακτινοβολίας (R).
Βιολογικές επιπτώσεις εξαρτώνται:
Απορροφούμενη δόση ιστού ή οργάνου
Ακτινοβολία (είδος, ποιότητα)

## Slide 40
(ICRP 103, 2007)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (wR)
Γραμμική μεταφορά ενέργειας (LET) σε keV / μm
Ακτινοβολία β, γ και Χ: Χαμηλού LET
Ακτινοβολία α και νετρόνια: Υψηλού LET

## Slide 41
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤHΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (wR) ΓΙΑ ΝΕΤΡΟΝΙΑ

## Slide 42
Συνολική ισοδύναμη δόση ιστού
Όταν το πεδίο αποτελείται από είδη και ενέργειες με διαφορετικές τιμές του wR
1 Sv = 100 rem
Sievert (Sv)
rem (Παλαιά μονάδα)
1 Sv = 1 J / kg
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΟΣΗ (HT)

## Slide 43
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΟΣΗΣ
Ακτινοβολία: φωτόνια Απορροφούμενη δόση 1 mGy
wR = 1
ΗΤ1 = 1 mSv
Δέρμα
Ακτινοβολία: α-σωμάτια Απορροφούμενη δόση 1 mGy
wR = 20
ΗΤ2 = 20 mSv
ΗΤ = ΗΤ1 + ΗΤ2 = 21 mSv
DΤ = DΤ1 + DΤ2 = 2 mGy

## Slide 44
ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΟΣΗ (E)
Το άθροισμα των σταθμισμένων ισοδύναμων δόσεων από εσωτερική και εξωτερική ακτινοβόληση, σε όλους τους ιστούς και όργανα.
wT: συντελεστής στάθμισης για τον ιστό T
Βιολογικές επιπτώσεις εξαρτώνται:
Απορροφούμενη δόση
Ακτινοβολία (είδος, ποιότητα)
Ακτινοευαισθησία ιστών και οργάνων
Sievert (Sv)
1 Sv = 1 J / kg

## Slide 45
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΣΤΟΥ (wT)
(ICRP 103, 2007)
Sex- and age-averaged values for all organs and tissues

## Slide 46
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΟΣΗΣ (1)

## Slide 47
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΟΣΗΣ (2)

## Slide 48
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

## Slide 49
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ
Ορισμός: Ραδιενέργεια (A) ενός ραδιοϊσοτόπου ορίζεται το πλήθος των πυρηνικών μετασχηματισμών ανά μονάδα χρόνου.
Α0: Αρχική ραδιενέργεια
λ: σταθερά διάσπασης

## Slide 50
ΜΟΝΑΔΕΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Becquerel (Bq) (SI)
1 Bq = ένας πυρηνικός μετασχηματισμός ανά δευτερόλεπτο (s-1)
Ραδιενέργεια υλικών: kBq - MBq
Curie (Ci) (Παλαιά μονάδα)
1 Ci = 37 x 109 Bq
Ραδιενέργεια υλικών: μCi - mCi

## Slide 51
ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (γ-Constant)
Εκφράζει το ρυθμό έκθεσης (R/h) ανά μονάδα ενεργότητας (mCi) σε συγκεκριμένη απόσταση (cm)
Μονάδα: R cm2 / mCi h

## Slide 52
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ραδιοϊσότοπο: 99mTc
Ραδιενέργεια: 5 mCi
Απόσταση: 1 m
Χρόνος: 0.5 h
γ-constant: 0.76 R cm2 / mCi h
Χ = 0.19 mR
Ραδιοϊσότοπο: 131I
Ραδιενέργεια: 5 mCi
Απόσταση: 1 m
Χρόνος: 0.5 h
γ-constant: 2.20 R cm2 / mCi h
Χ = 0.55 mR

## Slide 53
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

## Slide 54
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ