## Slide 1: Ρευστομηχανική
Ενότητα 7: Πραγματικά ρευστά – Κινηματικές εξισώσεις αυτών
Βασίλειος Λουκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Πραγματικά ρευστά – Κινηματικές εξισώσεις αυτών
Επιφανειακές δυνάμεις και ο τανυστής των τάσεων (Κάθετες τάσεις - Διατμητικές τάσεις)
Εξισώσεις κινήσεως πραγματικών ρευστών

## Slide 5: Επιφανειακές δυνάμεις και ο τανυστής των τάσεων
Για παράγει κανείς τις εξισώσεις της κίνησης πραγματικών ρευστών, θα πρέπει να λάβει υπ’ όψην του και τις διατμητικές δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την κίνηση του ρευστού σωματιδίου.
Η δύναμη που εξασκείται σ’ ένα στοιχείο της επιφάνειας ενός ρευστού σωματιδίου, από το υπόλοιπο ρευστό, δεν είναι γενικά κάθετη στο στοιχείο αυτό της επιφάνειας και συνεπώς μπορεί να αναλυθεί σε δυο συνιστώσες, μια κάθετη στην επιφάνεια και μια εφαπτομενική σ’ αυτήν.

## Slide 6: Επιφανειακές δυνάμεις και ο τανυστής των τάσεων (2)
Για να ορίσουμε την «εντατική» κατάσταση του ρευστού σ’ ένα σημείο του πεδίου ροής, θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο του ρευστού σωματιδίου, ενός δηλαδή στοιχείου σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με τις ακμές παράλληλες προς τους άξονες ενός ορθογωνίου συστήματος συντεταγμένων όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

## Slide 7: Επιφανειακές δυνάμεις και ο τανυστής των τάσεων (3)
Στο στοιχείο του ρευστού που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα ασκούνται καθολικές και επιφανειακές δυνάμεις.
Σε κάθε πλευρά ασκείται μια συνισταμένη δύναμη (επιφανειακή δύναμη η οποία αποτελείται από διατμητικές τάσεις).
Κάθε επιφανειακή συνισταμένη δύναμη αναλύεται σε τρείς άξονες, άρα σε τρεις τάσεις.
Οπότε συνολικά θα έχουμε 18 τάσεις.
Για τις πλευρές του κύβου που συμπίπτουν με τα επίπεδα που ορίζουν το σύστημα συντεταγμένων, συμβολίζω τις τάσεις χωρίς τόνο και τις απέναντι αυτών με τόνο.

## Slide 8: Επιφανειακές δυνάμεις και ο τανυστής των τάσεων (4)
Θέλουμε να ορίσουμε την «εντατική» κατάσταση του ρευστού σε ένα σημείο του πεδίου ροής, δηλαδή να καθορίσουμε το σύνολο των μεγεθών εκείνων που θα μας δώσουν την ανά μονάδα μάζας εξασκούμενη επιφανειακή δύναμη στο στοιχείο του ρευστού.
Ο πρώτος δείκτης δείχνει την επιφάνεια στην οποία έχουμε την τάση σε ποιόν άξονα είναι κάθετη.
Ο δεύτερος δείκτης δείχνει σε ποιόν άξονα κατευθύνεται η τάση.

## Slide 9: Επιφανειακές δυνάμεις και ο τανυστής των τάσεων (5)
Οι 18 τάσεις είναι :
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
Οι τάσεις αυτές συνδέονται μεταξύ τους με τις σχέσεις :
y y
z

## Slide 10: Επιφανειακές δυνάμεις και ο τανυστής των τάσεων (6)
Επειδή όμως ο όγκος του ρευστού είναι πάρα πολύ μικρός εύκολα αποδεικνύουμε ότι :
Επομένως οι σχέσεις απλοποιούνται και παίρνουν την παρακάτω μορφή :
Τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως χρειαζόμαστε μόνο 6 τάσεις.

## Slide 11: Επιφανειακές δυνάμεις και ο τανυστής των τάσεων (7)
Για να βρούμε τώρα την ανά μονάδα μάζας συνισταμένη επιφανειακή δύναμη που εξασκείται στο ρευστό σωματίδιο δεν έχουμε παρά να πολλαπλασιάσουμε κάθε τάση με το αντίστοιχο εμβαδό πάνω στο οποίο επενεργεί και να πάρουμε το διανυσματικό άθροισμα αυτών. Πράγματι :

## Slide 12: Εξισώσεις κινήσεως πραγματικών ρευστών
Οι εξισώσεις κίνησης των πραγματικών ρευστών προκύπτουν από το δεύτερο αξίωμα της κίνησης του Newton
dF είναι η συνισταμένη των δυνάμεων (καθολικών και επιφανειακών) που ενεργούν στο ρευστό σωματίδιο.
Η επιτάχυνση α του ρευστού σωματιδίου, όπως είναι γνωστό δίνεται από την ολική παράγωγο της ταχύτητας q, δηλαδή :

## Slide 13: Εξισώσεις κινήσεως πραγματικών ρευστών (2)
Εάν συμβολίσουμε με , , τις ανά μονάδα μάζας συνισταμένες του πεδίου των καθολικών δυνάμεων, τότε οι εξισώσεις κίνησης θα πάρουν την μορφή :

## Slide 14: Εξισώσεις κινήσεως πραγματικών ρευστών (3)
Οπότε οι εξισώσεις κίνησης των πραγματικών ρευστών θα είναι :

## Slide 15: Εξισώσεις κινήσεως πραγματικών ρευστών (4)
Εκάστοτε μορφή του δεύτερου μέλους εξαρτάται από τον αντίστοιχο συσχετισμό των τάσεων και της ταχύτητας παραμορφώσεως του ρευστού.
Στην έννοια του ιξώδους πρώτος ο Newton διατύπωσε την σχέση μεταξύ της διατμητικής τάσης και της ταχύτητας παραμορφώσεως :
Αργότερα ο Stokes γενίκευσε τον συσχετισμό των τάσεων και των ταχυτήτων παραμορφώσεως βασιζόμενος στις ακόλουθες παραδοχές :
α) Το ρευστό θεωρείται ισότροπο.
β) Απλή μετάθεση και περιστροφή του στοιχείου του ρευστού δεν δημιουργεί τάσεις αντιστάσεως.
γ) Ο γραμμικός συσχετισμός μεταξύ τάσεων και παραμορφώσεων πρέπει να έχει πάντοτε την ίδια μορφή για οποιοδήποτε προσανατολισμό του συστήματος συντεταγμένων.
δ) Όταν δεν υπάρχουν παραμορφώσεις, οι τάσεις πρέπει να ανάγωνται σε υδροστατικές πιέσεις.

## Slide 16: Εξισώσεις κινήσεως πραγματικών ρευστών (5)
Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές ο γενικός συσχετισμός τάσεων, ταχυτήτων και παραμορφώσεων είναι :
όπου μ ο συντελεστής της δυναμικής μοριακής συνεκτικότητας και μ’ ένας δεύτερος συντελεστής συνεκτικότητας ο οποίος δημιουργεί τις τάσεις λόγω των μεταβολών του όγκου του στοιχείου του ρευστού.

## Slide 17: Εξισώσεις κινήσεως πραγματικών ρευστών (6)
Για τα ασυμπίεστα ρευστά ισχύει η υπόθεση Stokes μ’=0. Η εξίσωση συνέχειας γι’ αυτά έχει την μορφή :
Επομένως με βάση την παραπάνω υπόθεση οι σχέσεις που διατυπώθηκαν νωρίτερα παίρνουν την μορφή :
Εάν προσθέσουμε τις παραπάνω σχέσεις καταλήγουμε στο ότι :

## Slide 18: Εξισώσεις κινήσεως πραγματικών ρευστών (7)
Τελικά για ομογενή, ασυμπίεστα, πραγματικά ρευστά σταθερής συνεκτικότητας μ, είναι οι εξισώσεις κινήσεως των Navier-Stokes οι οποίες σε αναλυτική μορφή γράφονται :
όπου ν είναι ο συντελεστής του κινηματικού ιξώδους.

## Slide 19: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το υλικό της παρουσίασης προέρχεται από το βιβλία:
«Ρευστομηχανική Ι», Ν. Καφούσιας, Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών, Πάτρα 1990,
«Δυναμική Ρευστών», W.F. Hughes, J.A. Brighton, Σειρά Schaum,
«Μηχανική Ρευστών», Α. Γούλας, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη,
«Μηχανική των ρευστών», Τσαγγάρης Σ., Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα 1995,
«Μηχανική Ρευστών», Α. Γούλας, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη,
εκτός αν αναγράφονται διαφορετικά.

## Slide 20: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Βασίλειος Λουκόπουλος. «Μηχανική των Ρευστών. Ενότητα 7». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1945/

## Slide 21: Τέλος Ενότητας